ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

KHẢO SÁT, ĐO ĐẠC TÀI NGUYÊN NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2010/TT-BTNMT ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước là định mức về hao phí lao động, hao phí vật liệu và định mức sử dụng dụng cụ và máy móc, thiết bị để thực hiện một khối lượng công việc nhất định. Định mức kinh tế - kỹ thuật được xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, quy trình thực hiện trong điều kiện tổ chức và kỹ thuật hiện tại của lĩnh vực tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời có tính đến việc áp dụng những tiến bộ kỹ thuật mới.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước là căn cứ để xây dựng đơn giá và dự toán cho việc thực hiện các công tác khảo sát, đo đạc tài nguyên nước cho một lưu vực sông, vùng lãnh thổ hoặc một đơn vị hành chính.

3. Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước bao gồm các nội dung chính sau:

3.1. Khảo sát, đo đạc tài nguyên nước mặt;

3.2. Khảo sát, đo đạc tài nguyên nước dưới đất;

3.3. Đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy.

4. Các định mức quy định tại Phần II của Thông tư này là định mức hao phí cho việc thực hiện toàn bộ các bước công việc khảo sát, đo đạc và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy theo yêu cầu kỹ thuật, trình tự thực hiện các nội dung công việc cụ thể quy định tại Phần III của Thông tư này.

5. Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm các thành phần sau:

5.1. Nội dung công việc: bao gồm các thao tác chính, thao tác phụ để thực hiện bước công việc.

5.2. Các công việc không tính trong định mức: là các công việc không được tính hao phí lao động, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị, gồm:

- Phân tích, đánh giá kết quả khảo sát, đo đạc tài nguyên nước cho 1 vùng nghiên cứu;

- Tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả khảo sát, đo đạc tài nguyên nước trong vùng nghiên cứu;

- Sao in, nộp lưu trữ.

5.3. Điều kiện áp dụng và các hệ số điều chỉnh:

a) Điều kiện áp dụng: là tổ hợp các yếu tố chính gây ảnh hưởng đến việc thực hiện của bước công việc làm căn cứ để xây dựng tổ hợp điều kiện chuẩn. Các điều kiện của vùng chuẩn được quy định riêng cho từng công việc tại mục 3, Phần I của Thông tư này;

b) Hệ số điều chỉnh: là hệ số được xây dựng tương ứng với mỗi loại điều kiện chuẩn trong điều kiện áp dụng. Trong trường hợp khảo sát, đo đạc và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy với điều kiện áp dụng khác với điều kiện chuẩn thì định mức được điều chỉnh theo các hệ số điều chỉnh tương ứng.

5.4. Định biên lao động: bao gồm số lượng, cơ cấu thành phần, trình độ chuyên môn của một nhóm lao động được tổ chức để thực hiện từng bước công việc cụ thể căn cứ vào tính chất, mức độ phức tạp, yêu cầu về chuyên môn của từng nhóm công việc chính.

5.5. Định mức lao động công nghệ (sau đây gọi tắt là định mức lao động): quy định thời gian lao động trực tiếp sản xuất một đơn vị sản phẩm hoặc hoàn thành một bước công việc chính, đơn vị tính là công nhóm/đơn vị sản phẩm. Đối với những công việc bình thường, một công làm việc tính là 8 giờ.

5.6. Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị:

a) Định mức sử dụng vật liệu: là số lượng vật liệu cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm (thực hiện một công việc); đơn vị tính theo đơn vị của từng loại vật liệu/đơn vị sản phẩm; định mức vật liệu phụ được tính bằng tỷ lệ (%) định mức vật liệu chính trong bảng định mức vật liệu;

b) Định mức sử dụng dụng cụ và máy móc, thiết bị: là thời gian sử dụng dụng cụ và máy móc, thiết bị cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm (thực hiện một công việc); đơn vị tính là ca/đơn vị sản phẩm; thời hạn sử dụng dụng cụ và máy móc, thiết bị tính là tháng; định mức dụng cụ nhỏ, phụ được tính bằng tỷ lệ (%) định mức dụng cụ chính trong bảng định mức dụng cụ;

c) Điện năng tiêu thụ của các dụng cụ, máy móc, thiết bị dùng điện được tính trên cơ sở công suất và định mức dụng cụ, thiết bị được tính theo công thức:

Định mức điện = (công suất thiết bị/giờ × 8 giờ làm việc × số ca sử dụng máy móc, thiết bị) + 5% hao hụt.

d) Nhiên liệu tiêu thụ của các máy móc, thiết bị sử dụng nhiện liệu được tính theo công thức:

Định mức nhiên liệu = (công suất dụng cụ, thiết bị/giờ x 8 giờ làm việc x số ca sử dụng dụng cụ máy móc, thiết bị) + 5% hao hụt.

6. Cách tính định mức:

6.1. Điều kiện áp dụng:

6.1.1. Khảo sát, đo đạc tài nguyên nước mặt:

a. Đối với sông:

- Điều kiện đi lại: Loại II;

- Điều kiện thuỷ văn: Loại I;

- Điều kiện tần suất đo: tính cho lần/ngày.

b. Đối với kênh tự nhiên:

- Điều kiện đi lại: Loại II;

- Điều kiện thủy văn của kênh: độ rộng < 20m;

- Điều kiện chế độ đo: tính cho 1 lần/ ngày. c. Đối với kênh cứng:

- Điều kiện đi lại: Loại II;

- Điều kiện thủy văn của kênh: độ rộng < 0,5m;

- Điều kiện chế độ đo: tính cho 1 lần/ ngày.

d. Đối với lấy mẫu và đo đạc chất lượng nước hiện trường:

- Điều kiện đi lại: Loại II;

- Áp dụng cho sông, có độ rộng < 300m.

6.1.2. Đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy:

a. Đối với tài nguyên nước mặt:

Điều kiện áp dụng tính dự báo tài nguyên nước mặt bằng mô hình dòng chảy cho lưu vực sông có các điều kiện chuẩn sau:

- Lưu vực sông tính dự báo số lượng nước mặt có diện tích lưu vực trên 500 km2 đến 1000km2 và có dòng chảy liên tục;

- Lưu vực có đủ số liệu, thông tin về tài nguyên nước trên lưu vực sông và các tài liệu, số liệu, thông tin liên quan, vùng không ảnh hưởng triều và không có mối quan hệ quốc tế;

- Dự báo số lượng nước cho 1 vị trí cửa ra của 1 lưu vực (vị trí dự báo là trạm quan trắc tài nguyên nước hay trạm quan trắc khí tượng thuỷ văn hay trạm quan trắc tài nguyên - môi trường); số lượng bài toán dự báo <3.

b. Đối với tài nguyên nước dưới đất:

Điều kiện áp dụng tính dự báo tài nguyên nước dưới đất bằng mô hình dòng chảy có các điều kiện chuẩn sau:

- Diện tích mô hình <500km2; bước lưới <250m;

- Cấu trúc địa chất - địa chất thủy văn có tới 3 tầng chứa nước khác nhau, có nhiều dạng tồn tại của nước dưới đất, bề dày và thành phần đất đá của tầng chứa nước không ổn định;

- Điều kiện biên có từ 3 đến 5 loại biên, mức độ mô phỏng trung bình;

- Thời gian và số lượng điểm kiểm chứng thời gian chỉnh lý từ 1 - 5 năm, số lượng điểm kiểm chứng từ 10 - 30 điểm, số lượng bài toán đánh giá, dự báo từ 3 - 5.

6.2. Các hệ số điều chỉnh:

6.2.1. Khảo sát, đo đạc tài nguyên nước mặt:

Bảng 1. Hệ số điều chỉnh theo điều kiện đi lại (Kđl)

| TT | Điều kiện đi lại | Kđl |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tốt | 0,85 |
| 2 | Trung bình | 1,00 |
| 3 | Kém | 1,10 |
| 4 | Rất kém | 1,26 |

Bảng 2. Hệ số điều chỉnh theo điều kiện thuỷ văn (Ktv)

| TT | Điều kiện thủy văn | Ktv |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đơn giản | 1,0 |
| 2 | Trung bình | 1,2 |
| 3 | Phức tạp | 1,5 |
| 4 | Rất phức tạp | 1,8 |

Bảng 3. Hệ số điều chỉnh theo tần suất (Kts)

| TT | Tần suất đo trong ngày | Kts |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 lần | 1,0 |
| 2 | 2 lần | 1,2 |

Bảng 4.	Hệ số điều chỉnh theo độ rộng của kênh cứng (Kđrc)

| TT | Độ rộng của kênh cứng (m) | Kđrc |
| --- | --- | --- |
| 1 | < 0,5 | 0,85 |
| 2 | 0,5 - 5,0 | 1,00 |
| 3 | > 5,0 | 1,35 |

Bảng 5. Hệ số điều chỉnh theo độ rộng của kênh tự nhiên (Kđrtn)

| TT | Độ rộng của kênh tự nhiên (m) | Kđrtn |
| --- | --- | --- |
| 1 | < 20 | 1,0 |
| 2 | 20 - 30 | 1,2 |
| 3 | 30 - 50 | 1,5 |

Bảng 6. Hệ số điều chỉnh đo mực nước theo vùng triều (Khtr)

| TT | Đo mực nước | Khtr |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vùng không ảnh hưởng triều | 1,0 |
| 2 | Vùng ảnh hưởng triều | 1,3 |

Bảng 7. Hệ số điều chỉnh đo lưu lượng theo vùng triều (Kqtr)

| TT | Đo lưu lượng | Kqtr |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vùng không ảnh hưởng triều | 1,0 |
| 2 | Vùng ảnh hưởng triều | 1,2 |

6.2.2. Đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy

a. Đánh giá, dự báo tài nguyên nước mặt bằng mô hình dòng chảy:

Bảng 8. Hệ số điều chỉnh theo hệ số phức tạp (Kpt)

| TT | Các loại phức tạp | Kpt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lưu vực có đủ số liệu, thông tin về tài nguyên nước trên lưu vực sông và các tài liệu, số liệu, thông tin liên quan, vùng không ảnh hưởng triều và không có mối quan hệ quốc tế | 1,0 |
| 2 | Lưu vực thiếu thông tin từ mạng quan trắc tài nguyên nước; lưu vực thiếu thông tin sử dụng nước và xả nước thải; không có dự báo nền của dự báo KTTV làm dự báo TNN | 1,5 |
| 3 | Ngoài dự báo số lượng TNN còn thực hiện thêm dự báo chất lượng nước | 1,5 |
| 4 | Lưu vực có mối quan hệ quốc tế | 2 |
| 5 | Lưu vực có ảnh hưởng triều | 3 |

Bảng 9. Hệ số điều chỉnh theo diện tích lưu vực sông (Kdt)

| TT | Diện tích lưu vực (km2) | Kdt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dưới 500 | 0,8 |
| 2 | Từ 500 đến 1.000 | 1,0 |
| 3 | Từ 1.000 đến 5.000 | 1,2 |
| 4 | Từ 5.000 đến 10.000 | 1,4 |
| 5 | Từ 10.000 đến 20.000 | 1,7 |
| 6 | Trên 20.000 | 2,5 |

Bảng 10. Hệ số điều chỉnh theo vị trí và số lượng bài toán đánh giá, dự báo (Kdb)

| TT | Số lượng vị trí trên một lưu vực sông | Kdb |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dự báo cho 1 vị trí trên lưu vực sông, số lượng bài toán đánh giá, dự báo <3 | 1,0 |
| 2 | Dự báo từ 2 đến 4 vị trí cho 1 lưu vực sông, số lượng bài toán đánh giá, dự báo từ 3-5 | 1,8 |
| 3 | Dự báo từ 5 đến 8 vị trí cho 1 lưu vực sông, số lượng bài toán đánh giá, dự báo >5 | 2,6 |
| 4 | Dự báo từ 8 vị trí trở lên cho 1 lưu vực sông, số lượng bài toán đánh giá, dự báo >5 | 3,0 |

b. Đánh giá, dự báo tài nguyên nước dưới đất bằng mô hình dòng chảy

Bảng 11. Hệ số điều chỉnh theo quy mô của mô hình (Kmh)

| TT | Quy mô của mô hình | Kmh |
| --- | --- | --- |
| 1 | Diện tích < 500km2; bước lưới <250m | 1,0 |
| 2 | Diện tích 500 - 2500km2; bước lưới 250 - 500m | 1,8 |
| 3 | Diện tích: 2500km2- 7000m2; bước lưới >500m | 2,6 |
| 4 | Diện tích: 7000km2- 15000m2; bước lưới >500m | 3,0 |
| 5 | Diện tích: 15000km2- 30000m2; bước lưới >500m | 3,3 |
| 6 | Diện tích: 30000km2- >50000m2; bước lưới >500m | 3,6 |

Bảng 12. Hệ số điều chỉnh theo cấu trúc địa chất thủy văn (Ktv)

| TT | Cấu trúc địa chất thủy văn | Ktv |
| --- | --- | --- |
| 1 | Có một hoặc hai tầng chứa nước, diện tích phân bố, bề dày và thành phần thạch học của tầng chứa nước ổn định, các thông số địa chất thủy văn ít biến đổi | 0,7 |
| 2 | Có tới 3 tầng chứa nước khác nhau, có nhiều dạng tồn tại của nước dưới đất, bề dày và thành phần đất đá của tầng chứa nước không ổn định | 1,0 |
| 3 | Có từ 4 - 6 tầng chứa nước trở lên, độ sâu, diện phân bố, thành phần đất đá của tầng chứa nước biến đổi mạnh có xen các lớp hoặc thấu kính thấm nước yếu | 1,5 |
| 4 | Có từ 6 - 8 tầng chứa nước trở lên, độ sâu, diện phân bố, thành phần đất đá của tầng chứa nước biến đổi mạnh có xen các lớp hoặc thấu kính thấm nước yếu | 1,8 |

Bảng 13. Hệ số điều chỉnh theo điều kiện biên (Kđb)

| TT | Điều kiện biên | Kđb |
| --- | --- | --- |
| 1 | Có ít hơn ba loại biên, mức độ mô phỏng đơn giản | 0,7 |
| 2 | Có từ 3 đến 5 loại biên, mức độ mô phỏng trung bình | 1,0 |
| 3 | Có nhiều hơn 5 loại biên, mức độ mô phỏng phức tạp | 1,5 |

Bảng 14. Hệ số điều chỉnh theo thời gian chỉnh lý và số điểm kiểm chứng (Kdb)

| TT | Thời gian chỉnh lý và số điểm kiểm chứng | Kdb |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thời gian chỉnh lý < 1 năm; số lượng điểm kiểm chứng < 10 điểm, số lượng bài toán đánh giá, dự báo <3 | 0,7 |
| 2 | Thời gian chỉnh lý 1 - 5 năm; số lượng điểm kiểm chứng từ 10 - 30 điểm, số lượng bài toán đánh giá, dự báo từ 3-5 | 1,0 |
| 3 | Thời gian chỉnh lý > 5 năm; số lượng điểm kiểm chứng > 30 điểm, số lượng bài toán đánh giá, dự báo >5 | 1,5 |

6.3. Cách tính mức

Khi khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy ở các điều kiện khác điều kiện áp dụng nêu trên thì định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị (sau đây gọi chung là các định mức hao phí) được điều chỉnh theo các hệ số điều chỉnh tương ứng. Mức sẽ được tính theo công thức sau:

Mv = Mtb x {1 +

Trong đó:

- Mv là định mức (lao động, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị) của công việc có các hệ số điều chỉnh;

- Mtb là định mức (lao động, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị) của dạng công việc được lập trong điều kiện chuẩn;

- Ki là hệ số điều chỉnh thứ i theo mức độ phức tạp của từng yếu tố ảnh hưởng đến mức chuẩn;

- n là số các hệ số điều chỉnh.

7. Cơ sở xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật:

- Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;

- Quyết định số 13/2007/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 9 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về điều tra, đánh giá nước dưới đất;

- Quyết định số 15/2007/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra khảo sát khí tượng thủy văn;

- Quyết định số 15/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ tài nguyên nước dưới đất;

- Quyết định số 06/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất;

- Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính quy định về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước;

- Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và các tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nước;

- Quyết định số 54/2000/QĐ-BCN ngày 14 tháng 9 năm 2000 của Bộ Công nghiệpvề việc ban hành Quy chế lập bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:50.000 (1:25.000);

- Quy phạm hút nước thí nghiệm trong điều tra địa chất thủy văn, ban hành kèm theo Quyết định số 46/2000/QĐ-BCN ngày 07 tháng 8 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

- Quy phạm quan trắc lưu lượng nước sông lớn và sông vừa vùng sông không ảnh hưởng triều 94 TCN 3 - 90;

- Quy phạm quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông không ảnh hưởng triều 94 TCN 13 - 96;

- Quy phạm quan trắc lưu lượng nước sông vùng ảnh hưởng thủy triều 94 TCN 17-99;

- Quy phạm tạm thời quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông ảnh hưởng thủy triều 94 TCN 26 - 2002;

- Quy phạm quan trắc mực nước và nhiệt độ nước sông 94 TCN 1 - 2003;

- Quy phạm tạm thời về đo đạc môi trường không khí và nước (được ban hành theo Quyết định số 29/1999/QĐ-TCKTTV ngày 20 tháng 01 năm 1999 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn);

- Quy phạm kỹ thuật khoan xoay thăm dò số 390 ĐC/CT ngày 29 tháng 11 năm 1977 của Tổng cục Địa chất;

- Quy phạm điều tra dòng chảy lũ số 94 TCN 16-99;

- Quy phạm điều tra dòng chảy cạn vùng sông không ảnh hưởng thuỷ triều số 94 TCN 24-2002;

- Quy chế, quy định, quy trình kỹ thuật - công nghệ và hướng dẫn kỹ thuật thi công và an toàn lao động hiện hành;

- Quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, sử dụng công cụ, dụng cụ, thiết bị, máy móc, bảo hộ lao động cho người sản xuất;

- Hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1607/BTNMT- KHTC ngày 18 tháng 4 năm 2006 về việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật;

- Trang bị kỹ thuật hiện đang sử dụng phổ biến trong ngành Tài nguyên Môi trường;

- Các hạng mục chưa có quy trình, quy phạm có hướng dẫn ở Phần III, Thông tư này.

8. Quy định những chữ viết tắt trong định mức:

| TT | Nội dung viết tắt | Viết tắt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Báo cáo kết quả | BCKQ |
| 2 | Bảo hộ lao động | BHLĐ |
| 3 | Công nhân cơ khí bậc 3 | CN3(N3) |
| 4 | Công nhân cơ khí bậc 4 | CN4(N3) |
| 5 | Công nhân cơ khí bậc 4 | CN4(N3) |
| 6 | Công nhân cơ khí bậc 6 | CN6(N3) |
| 7 | Công nhân kỹ thuật bậc 4 | CN4(N2) |
| 8 | Công nhân kỹ thuật bậc 5 | CN5(N2) |
| 9 | Công nhân kỹ thuật bậc 6 | CN6(N2) |
| 10 | Chất lượng nước | CLN |
| 11 | Địa chất - Địa chất thuỷ văn | ĐC - ĐCTV |
| 12 | Địa chất thuỷ văn | ĐCTV |
| 13 | Định mức | ĐM |
| 14 | Đơn vị tính | ĐVT |
| 15 | Kinh tế - kỹ thuật | KT-KT |
| 16 | Kỹ sư bậc 3 | KS3 |
| 17 | Kỹ sư bậc 4 | KS4 |
| 18 | Kỹ sư bậc 5 | KS5 |
| 19 | Kỹ sư bậc 6 | KS6 |
| 20 | Kỹ sư bậc 7 | KS7 |
| 21 | Kỹ sư bậc 8 | KS8 |
| 22 | Kỹ sư bậc 9 | KS9 |
| 23 | Kỹ sư chính bậc 1 | KSC1 |
| 24 | Kỹ sư chính bậc 2 | KSC2 |
| 25 | Kỹ sư chính bậc 3 | KSC3 |
| 26 | Kỹ sư chính bậc 4 | KSC4 |
| 27 | Kỹ sư chính bậc 5 | KSC5 |
| 28 | Kỹ sư chính bậc 6 | KSC6 |
| 29 | Kỹ thuật viên bậc 5 | KTV5 |
| 30 | Kỹ thuật viên bậc 8 | KTV8 |
| 31 | Lái xe bậc 10 | LX10 |
| 32 | Nước dưới đất | NDĐ |
| 33 | Nước mặt | NM |
| 34 | Số thứ tự | TT |
| 35 | Tài nguyên nước | TNN |
| 36 | Tài nguyên nước dưới đất | TNNDĐ |
| 37 | Tài nguyên nước mặt | TNNM |
| 38 | Tiêu chuẩn ngành | TCN |
| 39 | Thiết bị | TB |
| 40 | Thời hạn sử dụng dụng cụ, máy móc, thiết bị | Thời hạn (tháng) |

Phần II

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT KHẢO SÁT, ĐO ĐẠC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC BẰNG MÔ HÌNH DÒNG CHẢY

Chương I

KHẢO SÁT, ĐO ĐẠC TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT A. ĐO MỰC NƯỚC

1. Nội dung công việc:

1.1. Ngoại nghiệp:

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị phương tiện, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị phục vụ khảo sát, đo đạc; chọn vị trí đo mực nước;

- Xây dựng hệ thống cọc đo mực nước, dẫn cao độ từ điểm đo đến các cọc đo mực nước;

- Đo vẽ trắc dọc tuyến đo mực nước;

- Đo mực nước theo yêu cầu của việc sử dụng số liệu tài nguyên nước mặt; kiểm tra cao độ cọc đo mực nước giữa kỳ đo và trước khi kết thúc kỳ đo. Sửa chữa hệ thống cọc trong quá trình đo;

- Di chuyển đến vị trí khảo sát, đo đạc và quay về chỗ ở;

- Tháo dỡ, thu dọn dụng cụ, thiết bị đo;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ dụng cụ, thiết bị thực địa.

1.2. Nội nghiệp:

- Số liệu là giá trị 1 lần đo được tại một điểm ngoài thực địa;

- Tính giá trị mực nước;

- Chỉnh biên, chỉnh lý tài liệu;

- Lập các biểu đồ về quan hệ mực nước với thời gian H~t;

- Lập báo cáo thuyết minh, in ấn, bàn giao;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ dụng cụ, thiết bị văn phòng.

2. Những công việc chưa tính trong định mức:

- Dẫn cao độ từ mốc nhà nước về vị trí điều tra;

- Thuê phương tiện vận chuyển máy móc, thiết bị và cán bộ đến điểm đo;

- Điều tra thủy văn hình thái đoạn sông;

- Thuê lao động phổ thông.

3. Điều kiện áp dụng và các hệ số điều chỉnh:

3.1. Điều kiện áp dụng:

Định mức khảo sát, đo đạc mực nước được tính cho điều kiện áp dụng chuẩn được quy định tại Mục 6.1.1, Phần I của Thông tư này.

3.2. Các hệ số điều chỉnh:

Đối với công tác ngoại nghiệp khi khảo sát, đo đạc khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì áp dụng các hệ số điều chỉnh cho định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị được quy định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 6.2.1 và Mục 6.3, Phần I của Thông tư này, gồm: Kđl, Ktv và Khtr.

4. Định biên lao động:

Bảng 15. Định biên lao động đo mực nước

| TT | Nội dung công việc | Định biên lao động |
| --- | --- | --- |
|  |  | KS6 | KS2 | KTV8 | Nhóm |
| 1 | Ngoại nghiệp | - | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Nội nghiệp | 1 | - | 1 | 2 |

5. Định mức lao động:

Bảng 16. Định mức lao động đo mực nước

ĐVT: Công nhóm

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 lần đo | 0,40 |
| 2 | Nội nghiệp | 100 số liệu | 2,25 |

6. Định mức vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị:

6.1. Vật liệu:

Bảng 17. Định mức sử dụng vật liệu đo mực nước

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp (lần đo) | Nội nghiệp (100 số liệu) |
| 1 | Bản đồ địa hình | Mảnh | 0,1 | 0,10 |
| 2 | Băng dính trắng khổ 5cm | Cuộn | 0,1 | 0,50 |
| 3 | Bảng tổng hợp thành quả | Tờ | 1 | 1,00 |
| 4 | Bìa đóng sách | Gram |  | 0,10 |
| 5 | Bút bi | Cái | 0,01 | 1,00 |
| 6 | Bút chì đen | Cái | 0,01 | 1,00 |
| 7 | Cặp đựng tài liệu | Cái | 0,01 | - |
| 8 | Cồn dán | Lọ | 0,01 | 0,10 |
| 9 | Đĩa CD | Cái | - | 0,10 |
| 10 | Giấy A4 | Gram | 0,01 | 0,10 |
| 11 | Hộp đựng tài liệu | Cái |  | 0,20 |
| 12 | Mực in laser | Hộp |  | 0,001 |
| 13 | Mực photocopy | Hộp |  | 0,001 |
| 14 | Pin 1,5V | Đôi | 0,20 | - |
| 15 | Sổ 15 x 20 cm | Quyển | 0,01 | 1,00 |
| 16 | Sổ 30 x 50 cm | Quyển | 0,01 | 1,00 |
| 17 | Vật liệu khác | % | 5 | 5 |

6.2. Dụng cụ:

Bảng 18. Định mức sử dụng dụng cụ đo mực nước

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ngoại nghiệp (ca/lần đo) | Nội nghiệp (ca/100 số liệu) |
| 1 | Áo mưa bạt | Cái | 18 | 0,64 | - |
| 2 | Áo rét BHLĐ | Cái | 18 | 0,64 | - |
| 3 | Ba lô | Cái | 18 | 0,64 | - |
| 4 | Bộ lưu điện UPS | Cái | 36 | - | 0,9 |
| 5 | Đèn Neon 40 W | Bộ | 24 | 0,32 | 3,6 |
| 6 | Đèn xạc điện | Cái | 12 | 0,64 | - |
| 7 | Địa bàn địa chất | Cái | 36 | 0,61 | - |
| 8 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 0,64 | - |
| 9 | Máy GPS cầm tay | Cái | 60 | 0,32 | - |
| 10 | Máy in A3 - 0,5KW | Cái | 60 | - | 0,9 |
| 11 | Máy in A4 - 0,5KW | Cái | 60 | - | 0,9 |
| 12 | Máy tính 0,6KW | Cái | 60 | - | 0,9 |
| 13 | Máy tính bỏ túi | Cái | 36 | 0,32 | 3,6 |
| 14 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | 0,64 | - |
| 15 | Nhiệt kế | Cái | 24 | 0,32 | - |
| 16 | Phao cứu sinh | Chiếc | 24 | 0,64 | - |
| 17 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 9 | 0,64 | - |
| 18 | Tất chống vắt | Đôi | 6 | 0,64 | - |
| 19 | Thủy chí tráng men (4 cái) | Bộ | 36 | 0,32 | - |
| 20 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 96 | - | 3,6 |
| 21 | Ủng BHLĐ | Đôi | 6 | 0,64 | - |
| 22 | USB | Cái | 12 | - | 3,6 |
| 23 | Điện năng | KW |  | 2,76 | 23,58 |
| 24 | Các dụng cụ thiết bị khác | % |  | 8,34 | 11,58 |

6.3. Máy móc, thiết bị:

Bảng 19. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị đo mực nước

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp (ca/lần đo) | Nội nghiệp (ca/100 số liệu) |
| 1 | Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2 KW | Bộ | - | 1,35 |
| 2 | Máy tính xách tay - 0,04KW | Cái | 0,24 | - |
| 3 | Máy phôtôcopy - 1KW | Cái | - | 1,35 |
| 4 | Thước đo mực nước chuyên dụng | Cái | 0,24 | - |

B. ĐO LƯU LƯỢNG

I. Đo lưu lượng nước bằng máy siêu âm:

1. Đo lưu lượng nước trên sông:

1.1. Nội dung công việc:

1.1.1. Ngoại nghiệp:

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị phương tiện, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị phục vụ khảo sát, đo đạc;

- Xác định tuyến đo mặt cắt ngang sông;

- Đo lưu lượng nước mặt bằng máy đo siêu âm và theo yêu cầu đáp ứng tài liệu về số lượng nước của việc kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước mặt;

- Lắp đặt máy thiết bị trước khi đo và tháo dỡ, thu dọn dụng cụ thiết bị;

- Di chuyển đến vị trí khảo sát, đo đạc và quay về chỗ ở;

- Bảo dưỡng máy, phương tiện thiết bị đo sau mỗi lần đo;

- Sửa chữa nhỏ dụng cụ, thiết bị ngoại nghiệp.

1.1.2. Nội nghiệp:

- Số liệu là giá trị 1 lần đo được tại một điểm ngoài thực địa;

- Biên tập lưu lượng mỗi lần đo;

- Vẽ đường quan hệ V~H, Q~H, viết thuyết minh, kiểm tra nghiệm thu, can, in, bàn giao tài liệu;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ dụng cụ, thiết bị văn phòng.

1.2. Những công việc chưa tính trong định mức:

- Dẫn cao độ từ mốc nhà nước về vị trí điều tra;

- Thuê phương tiện vận chuyển nhân công, vật liệu và máy móc, thiết bị đến vùng khảo sát, đo đạc;

- Thuê thuyền hoặc ca nô phục vụ đo;

- Thuê lao động phổ thông.

1.3. Điều kiện áp dụng và các hệ số điều chỉnh:

1.3.1. Điều kiện áp dụng:

Định mức khảo sát, đo đạc mực nước được tính cho điều kiện áp dụng chuẩn được quy định tại Mục 6.1.1, Phần I của Thông tư này.

1.3.2. Các hệ số điều chỉnh:

Đối với công tác ngoại nghiệp khi khảo sát, đo đạc khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì áp dụng các hệ số điều chỉnh cho định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị được quy định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 6.2.1 và Mục 6.3, Phần I của Thông tư này, gồm: Kđl, Ktv, Kts và Kqtr.

1.4. Định biên lao động:

Bảng 20. Định biên lao động đo lưu lượng nước sông bằng máy siêu âm

| TT | Nội dung công việc | Định biên lao động |
| --- | --- | --- |
|  |  | KS6 | KS5 | KS3 | KTV8 | Nhóm |
| 1 | Ngoại nghiệp | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Nội nghiệp | 1 | - | - | 1 | 2 |

1.5. Định mức lao động:

Bảng 21. Định mức lao động đo lưu lượng nước sông bằng máy siêu âm

ĐVT: Công nhóm

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 lần đo | 0,65 |
| 2 | Nội nghiệp | 100 số liệu | 22,5 |

1.6. Định mức vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị:

1.6.1. Vật liệu:

Bảng 22. Định mức sử dụng vật liệu đo lưu lượng nước sông bằng máy siêu âm

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp (lần đo) | Nội nghiệp (100 số liệu) |
| 1 | Bản đồ địa hình | Mảnh | 0,10 | 1,00 |
| 2 | Băng dính trắng khổ 5cm | Cuộn | 0,10 | 5,00 |
| 3 | Bảng tổng hợp thành quả | Tờ | 1,00 | 10,00 |
| 4 | Bìa đóng sách | Gram | - | 0,10 |
| 5 | Bút bi | Cái | 0,10 | 10,00 |
| 6 | Bút chì đen | Cái | 0,10 | 10,00 |
| 7 | Cặp đựng tài liệu | Cái | 0,10 | - |
| 8 | Cồn dán | Lọ | 0,10 | 1,00 |
| 9 | Đĩa CD | Hộp | - | 1,00 |
| 10 | Giấy A4 | Gram | 0,01 | 1,00 |
| 11 | Hộp đựng tài liệu | Cái | - | 1,00 |
| 12 | Mực in laser | Hộp | - | 0,01 |
| 13 | Mực photocopy | Hộp | - | 0,01 |
| 14 | Pin 1,5V | Đôi | 0,50 | - |
| 15 | Sổ 15 x 20 cm | Quyển | 0,01 | 1,00 |
| 16 | Sổ 30 x 50 cm | Quyển | 0,01 | 1,00 |
| 17 | Vật liệu khác | % | 5 | 5 |

1.6.2. Dụng cụ:

Bảng 23. Định mức sử dụng dụng cụ đo lưu lượng nước sông bằng máy siêu âm

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ngoại nghiệp (ca/lần đo) | Nội nghiệp (ca/100 số liệu) |
| 1 | Áo mưa bạt | Cái | 18 | 2,44 | - |
| 2 | Áo rét BHLĐ | Cái | 18 | 2,44 | - |
| 3 | Ba lô | Cái | 18 | 2,44 | - |
| 4 | Bộ lưu điện UPS | Cái | 36 | - | 9,00 |
| 5 | Đèn neon 40W | Bộ | 24 | 2,44 | 36,00 |
| 6 | Đèn xạc điện | Cái | 12 | 2,44 | - |
| 7 | Địa bàn địa chất | Cái | 36 | 0,61 | - |
| 8 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 2,44 | - |
| 9 | Máy GPS cầm tay | Cái | 60 | 0,61 | - |
| 10 | Máy in A3 - 0,5KW | Cái | 60 | 0,61 | - |
| 11 | Máy in A4 - 0,5KW | Cái | 60 | - | 4,50 |
| 12 | Máy tính 0,6KW | Cái | 60 | - | 36,00 |
| 13 | Máy tính bỏ túi | Cái | 36 | 0,61 | 36,00 |
| 14 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | 2,44 | - |
| 15 | Nhiệt kế | Cái | 24 | 0,61 | - |
| 16 | Phao cứu sinh | Chiếc | 24 | 2,44 | - |
| 17 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 9 | 2,44 | - |
| 18 | Tất chống vắt | Đôi | 6 | 2,44 | - |
| 19 | Thủy chí tráng men (4 cái) | Bộ | 36 | 0,61 | - |
| 20 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 96 | - | 18,00 |
| 21 | Ủng BHLĐ | Đôi | 6 | 2,44 | - |
| 22 | USB | Cái | 12 | - | 36,00 |
| 23 | Điện năng | KW |  | 4,84 | 23,58 |
| 24 | Các dụng cụ khác | % |  | 7,20 | 11,58 |

1.6.3. Máy móc, thiết bị:

Bảng 24. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị đo lưu lượng nước sông bằng máy siêu âm

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp (ca/lần đo) | Nội nghiệp (ca/100 số liệu) |
| 1 | Điều hoà 12000 BTU - 2,2KW | Cái | - | 6,75 |
| 2 | Máy tính xách tay - 0,04KW | Cái | 0,46 | - |
| 3 | Máy phôtôcopy - 1KW | Cái | - | 6,75 |
| 4 | Máy đo siêu âm | Cái | 0,46 | - |

2. Đo lưu lượng nước trên kênh cứng:

2.1. Nội dung công việc:

2.1.1. Ngoại nghiệp:

- Nhận nhiệm vụ, lập đề cương chuẩn bị phương tiện, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị phục vụ khảo sát, đo đạc;

- Đo lưu lượng nước bằng máy đo siêu âm và theo yêu cầu đáp ứng tài liệu của việc kiểm kê, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt;

- Lắp đặt máy trước khi đo và tháo dỡ, thu dọn dụng cụ thiết bị, bảo dưỡng máy sau khi đo;

- Di chuyển đến vị trí khảo sát, đo đạc và quay về chỗ ở;

- Bảo dưỡng máy, phương tiện thiết bị đo sau mỗi lần đo;

- Sửa chữa nhỏ dụng cụ, thiết bị ngoại nghiệp.

2.1.2. Nội nghiệp:

- Số liệu là giá trị 1 lần đo được tại một điểm ngoài thực địa;

- Tính toán lưu lượng nước mỗi lần đo, viết báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, kiểm tra nghiệm thu, can, in, bàn giao tài liệu;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ dụng cụ, thiết bị văn phòng.

2.2. Những công việc chưa tính trong định mức:

- Thuê phương tiện vận chuyển nhân công, vật liệu và máy móc, thiết bị đến vùng khảo sát, đo đạc;

- Thuê thuyền hoặc ca nô phục vụ đo;

- Thuê phương tiện nổi để cảnh giới an toàn khi đo;

- Thuê lao động phổ thông.

2.3. Điều kiện áp dụng và các hệ số điều chỉnh:

2.3.1. Điều kiện áp dụng:

Định mức khảo sát, đo đạc lưu lượng được tính cho điều kiện áp dụng chuẩn được quy định tại Mục 6.1.1, Phần I của Thông tư này.

2.3.2. Các hệ số điều chỉnh:

Khi khảo sát, đo đạc khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì áp dụng các hệ số điều chỉnh cho định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị được quy định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 6.2.1 và Mục 6.3, Phần I của Thông tư này, gồm: Kđl, Kđrc và Kts.

2.4. Định biên lao động:

Bảng 25. Định biên lao động đo lưu lượng nước kênh cứng bằng máy đo siêu âm

| TT | Nội dung công việc | Định biên lao động |
| --- | --- | --- |
|  |  | KS6 | KS4 | KTV8 | Nhóm |
| 1 | Ngoại nghiệp | - | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Nội nghiệp | 1 | - | 1 | 2 |

2.5. Định mức lao động:

Bảng 26. Định mức lao động đo lưu lượng nước kênh cứng bằng máy đo siêu âm

ĐVT: Công nhóm

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 lần đo | 0,50 |
| 2 | Nội nghiệp | 100 số liệu | 22,5 |

2.6. Định mức vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị:

2.6.1. Vật liệu:

Bảng 27. Định mức sử dụng vật liệu đo lưu lượng nước kênh cứng bằng máy đo siêu âm

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp (lần đo) | Nội nghiệp (100 số liệu) |
| 1 | Bản đồ địa hình | Mảnh | 0,10 | 1,00 |
| 2 | Băng dính trắng khổ 5cm | Cuộn | 0,10 | 5,00 |
| 3 | Bảng tổng hợp thành quả | Tờ | 1,00 | 10,00 |
| 4 | Bìa đóng sách | Gram | - | 0,10 |
| 5 | Bút bi | Cái | 0,10 | 10,00 |
| 6 | Bút chì đen | Cái | 0,10 | 10,00 |
| 7 | Cặp đựng tài liệu | Cái | 0,10 | - |
| 8 | Cồn dán | Lọ | 0,10 | 5,00 |
| 9 | Đĩa CD | Hộp | - | 1,00 |
| 10 | Giấy A4 | Gram | 0,01 | 1,00 |
| 11 | Hộp đựng tài liệu | Cái | - | 1,00 |
| 12 | Mực in laser | Hộp | - | 0,01 |
| 13 | Mực photocopy | Hộp | - | 0,01 |
| 14 | Pin 1,5V | Đôi | 0,50 | - |
| 15 | Sổ 15 x 20 cm | Quyển | 0,01 | 1,00 |
| 16 | Sổ 30 x 50 cm | Quyển | 0,01 | 1,00 |
| 17 | Vật liệu khác | % | 5 | 5 |

2.6.2. Dụng cụ:

Bảng 28. Định mức sử dụng dụng cụ đo lưu lượng nước kênh cứng bằng máy đo siêu âm

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ngoại nghiệp (ca/lần đo) | Nội nghiệp (ca/100 số liệu) |
| 1 | Áo mưa bạt | Cái | 18 | 1,22 | - |
| 2 | Áo rét BHLĐ | Cái | 18 | 1,22 | - |
| 3 | Ba lô | Cái | 18 | 1,22 | - |
| 4 | Bộ lưu điện UPS | Cái | 36 | - | 9,00 |
| 5 | Đèn neon 40W | Bộ | 24 | 1,22 | 36,00 |
| 6 | Đèn xạc điện | Cái | 12 | 1,22 | - |
| 7 | Địa bàn địa chất | Cái | 36 | 1,22 | - |
| 8 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 1,22 | - |
| 9 | Máy GPS cầm tay | Cái | 60 | 1,22 | - |
| 10 | Máy in A3 - 0,5KW | Cái | 60 | - | 9,00 |
| 11 | Máy in A4 - 0,5KW | Cái | 60 | - | 9,00 |
| 12 | Máy tính 0,6KW | Cái | 60 | - | 9,00 |
| 13 | Máy tính bỏ túi | Cái | 36 | 1,22 | 36,00 |
| 14 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | 1,22 | - |
| 15 | Nhiệt kế | Cái | 24 | 1,22 | - |
| 16 | Phao cứu sinh | Chiếc | 24 | 1,22 | - |
| 17 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 9 | 1,22 | - |
| 18 | Tất chống vắt | Đôi | 6 | 1,22 | - |
| 19 | Thủy chí tráng men (4 cái) | Bộ | 36 | 1,22 | - |
| 20 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 96 | - | 36,00 |
| 21 | Ủng BHLĐ | Đôi | 6 | 1,22 | - |
| 22 | USB | Cái | 12 | - | 36,00 |
| 23 | Điện năng | KW |  | 1,84 | 23,58 |
| 24 | Các dụng cụ khác | % |  | 10,42 | 11,58 |

2.6.3. Máy móc, thiết bị:

Bảng 29. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị đo lưu lượng nước kênh cứng bằng máy đo siêu âm

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp (ca/lần đo) | Nội nghiệp (ca/100 số liệu) |
| 1 | Điều hoà 12000 BTU - 2,2KW | Cái | - | 6,80 |
| 2 | Máy đo siêu âm | Cái | 0,46 | - |
| 3 | Máy phôtôcopy - 1KW | Cái | - | 6,80 |
| 4 | Máy tính xách tay - 0,04KW | Cái | 0,46 | - |

3. Đo lưu lượng nước trên kênh tự nhiên:

3.1. Nội dung công việc:

3.1.1. Ngoại nghiệp:

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị phương tiện, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị phục vụ khảo sát, đo đạc;

- Xác định mặt cắt ngang tuyến đo lưu lượng nước;

- Đo lưu lượng nước bằng máy đo siêu âm và theo yêu cầu đáp ứng tài liệu của việc kiểm kê, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt;

- Lắp đặt máy và thiết bị trước khi đo và tháo dỡ, thu dọn dụng cụ thiết bị, bảo dưỡng máy sau mỗi lần đo;

- Di chuyển đến vị trí khảo sát, đo đạc và quay về chỗ ở;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ dụng cụ, thiết bị đo sau mỗi lần đo.

3.1.2. Nội nghiệp:

- Số liệu là giá trị 1 lần đo được tại một điểm ngoài thực địa;

- Tính toán lưu lượng nước mỗi lần đo, viết báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, kiểm tra nghiệm thu, can, in, bàn giao tài liệu;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ dụng cụ, thiết bị văn phòng.

3.2. Những công việc chưa tính trong định mức:

- Thuê phương tiện vận chuyển nhân công, vật liệu và máy móc, thiết bị đến vùng khảo sát, đo đạc;

- Thuê thuyền hoặc ca nô phục vụ đo;

- Thuê phương tiện nổi để cảnh giới an toàn khi đo;

- Thuê lao động phổ thông.

3.3. Điều kiện áp dụng và các hệ số điều chỉnh:

3.3.1. Điều kiện áp dụng:

Định mức khảo sát, đo đạc lưu lượng được tính cho điều kiện áp dụng chuẩn được quy định tại Mục 6.1.1, Phần I của Thông tư này.

3.3.2. Các hệ số điều chỉnh:

Khi khảo sát, đo đạc khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì áp dụng các hệ số điều chỉnh cho định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị được quy định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 6.2.1 và Mục 6.3, Phần I của Thông tư này, gồm: Kđl, Kđrtn và Kts;

3.4. Định biên lao động:

Bảng 30. Định biên lao động đo lưu lượng nước kênh tự nhiên bằng máy đo siêu âm

| TT | Nội dung công việc | Định biên lao động |
| --- | --- | --- |
|  |  | KS6 | KS5 | KTV8 | Nhóm |
| 1 | Ngoại nghiệp | - | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Nội nghiệp | 1 | - | 1 | 2 |

3.5. Định mức lao động:

Bảng 31. Định mức lao động đo lưu lượng nước kênh tự nhiên bằng máy đo siêu âm

ĐVT: Công nhóm

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 lần đo | 0,55 |
| 2 | Nội nghiệp | 100 số liệu | 22,5 |

3.6. Định mức vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị:

3.6.1. Vật liệu:

Bảng 32. Định mức sử dụng vật liệu đo lưu lượng nước kênh tự nhiên bằng máy đo siêu âm

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp (lần đo) | Nội nghiệp (100 số liệu) |
| 1 | Bản đồ địa hình | Mảnh | 0,10 | 1,00 |
| 2 | Băng dính trắng khổ 5cm | Cuộn | 0,10 | 2,00 |
| 3 | Bảng tổng hợp thành quả | Tờ | 1,00 | 10,00 |
| 4 | Bìa đóng sách | Gram | - | 1,00 |
| 5 | Bút bi | Cái | 0,10 | 5,00 |
| 6 | Bút chì đen | Cái | 0,10 | 5,00 |
| 7 | Cặp đựng tài liệu | Cái | 0,10 | - |
| 8 | Cồn dán | Lọ | 0,10 | 5,00 |
| 9 | Đĩa CD | Hộp | - | 0,10 |
| 10 | Giấy A4 | Gram | 0,01 | 0,10 |
| 11 | Hộp đựng tài liệu | Cái | - | 0,20 |
| 12 | Mực in laser | Hộp | - | 0,01 |
| 13 | Mực photocopy | Hộp | - | 0,10 |
| 14 | Pin 1,5V | Đôi | 0,50 | - |
| 15 | Sổ 15 x 20 cm | Quyển | 0,01 | 1,00 |
| 16 | Sổ 30 x 50 cm | Quyển | 0,01 | 1,00 |
| 17 | Vật liệu khác | % | 5 | 5 |

3.6.2. Dụng cụ:

Bảng 33. Định mức sử dụng dụng cụ đo lưu lượng nước kênh tự nhiên bằng máy đo siêu âm

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ngoại nghiệp (ca/lần đo) | Nội nghiệp (ca/100 số liệu) |
| 1 | Áo mưa bạt | Cái | 18 | 1,22 | - |
| 2 | Áo rét BHLĐ | Cái | 18 | 1,22 | - |
| 3 | Ba lô | Cái | 18 | 1,22 | - |
| 4 | Bộ lưu điện UPS | Cái | 36 | - | 9,00 |
| 5 | Đèn neon 40W | Bộ | 24 | 1,22 | 36,00 |
| 6 | Đèn xạc điện | Cái | 12 | 1,22 | - |
| 7 | Địa bàn địa chất | Cái | 36 | 0,30 | - |
| 8 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 1,22 | - |
| 9 | Máy GPS cầm tay | Cái | 60 | 0,30 | - |
| 10 | Máy in A3 - 0,5KW | Cái | 60 | - | 9,00 |
| 11 | Máy in A4 - 0,5KW | Cái | 60 | - | 9,00 |
| 12 | Máy tính 0,6KW | Cái | 60 | - | 9,00 |
| 13 | Máy tính bỏ túi | Cái | 36 | 0,30 | 36,00 |
| 14 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | 1,22 | - |
| 15 | Nhiệt kế | Cái | 24 | 1,22 | - |
| 16 | Phao cứu sinh | Chiếc | 24 | 1,22 | - |
| 17 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 9 | 1,22 | - |
| 18 | Tất chống vắt | Đôi | 6 | 1,22 | - |
| 19 | Thủy chí tráng men (4 cái) | Bộ | 36 | 0,30 | - |
| 20 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 96 | - | 36,00 |
| 21 | Ủng BHLĐ | Đôi | 6 | 1,22 | - |
| 22 | USB | Cái | 12 | - | 36,00 |
| 23 | Điện năng | KW |  | 1,84 | 23,58 |
| 24 | Các dụng cụ khác | % |  | 10,29 | 11,58 |

3.6.3. Máy móc, thiết bị:

Bảng 34. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị đo lưu lượng nước kênh tự nhiên bằng máy đo siêu âm

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp (ca/lần đo) | Nội nghiệp (ca/100 số liệu) |
| 1 | Điều hoà 12000 BTU - 2,2KW | Cái | - | 6,80 |
| 2 | Máy đo siêu âm | Cái | 0,46 | - |
| 3 | Máy phôtôcopy - 1KW | Cái | - | 6,80 |
| 4 | Máy tính xách tay - 0,04KW | Cái | 0,46 | - |

4. Đo lưu lượng nước trong đường ống kín:

4.1. Nội dung công việc:

4.1.1. Ngoại nghiệp:

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị phương tiện, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị phục vụ khảo sát, đo đạc;

- Xác định vị trí đo;

- Đo lưu lượng nước thải bằng máy đo siêu âm và theo yêu cầu đáp ứng tài liệu của việc kiểm kê, đánh giá hiện trạng nước thải;

- Lắp đặt máy trước khi đo và tháo dỡ, thu dọn dụng cụ thiết bị;

- Di chuyển đến vị trí khảo sát, đo đạc và quay về chỗ ở;

- Bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ dụng cụ, máy móc, thiết bị sau mỗi lần đo.

4.1.2. Nội nghiệp:

- Số liệu là giá trị 1 lần đo được tại một điểm ngoài thực địa;

- Tính toán lưu lượng nước mỗi lần đo, viết báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, kiểm tra nghiệm thu, can, in, bàn giao tài liệu;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ dụng cụ, thiết bị văn phòng.

4.2. Những công việc chưa có trong định mức:

Thuê phương tiện vận chuyển máy móc thiết bị và điều tra viên đến vùng khảo sát, đo đạc.

4.3. Điều kiện áp dụng và các hệ số điều chỉnh:

4.3.1. Điều kiện áp dụng:

Định mức khảo sát, đo đạc lưu lượng được tính cho điều kiện áp dụng chuẩn được quy định tại Mục 6.1.1, Phần I của Thông tư này.

4.3.2. Các hệ số điều chỉnh:

Khi khảo sát, đo đạc khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì áp dụng hệ số điều chỉnh cho định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị được quy định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 6.2.1 và Mục 6.3, Phần I của Thông tư này theo hệ số: Kđl

4.4. Định biên lao động:

Bảng 35. Định biên đo lưu lượng nước đường ống kín bằng máy đo siêu âm

| TT | Nội dung công việc | Định biên lao động |
| --- | --- | --- |
|  |  | KS6 | KS3 | KTV8 | Nhóm |
| 1 | Ngoại nghiệp | - | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Nội nghiệp | 1 | - | 1 | 2 |

4.5. Định mức lao động:

Bảng 36. Định mức lao động đo lưu lượng nước đường ống kín bằng máy đo siêu âm

ĐVT: Công nhóm

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 lần đo | 0,45 |
| 2 | Nội nghiệp | 100 số liệu | 22,5 |

4.6. Định mức vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị:

4.6.1. Vật liệu:

Bảng 37. Định mức sử dụng vật liệu đo lưu lượng nước đường ống kín bằng máy đo siêu âm

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp (lần đo) | Nội nghiệp (100 số liệu) |
| 1 | Bản đồ địa hình | Mảnh | 0,10 | 1,00 |
| 2 | Băng dính trắng khổ 5cm | Cuộn | 0,12 | 1,20 |
| 3 | Bảng tổng hợp thành quả | Tờ | 1,00 | 10,00 |
| 4 | Bìa đóng sách | Gram | - | 0,10 |
| 5 | Bút bi | Cái | 0,10 | 10,00 |
| 6 | Bút chì đen | Cái | 0,10 | 10,00 |
| 7 | Cặp đựng tài liệu | Cái | 0,10 | - |
| 8 | Cồn dán | Lọ | 0,02 | 5,00 |
| 9 | Đĩa CD | Hộp | - | 1,00 |
| 10 | Giấy A4 | Gram | 0,01 | 1,00 |
| 11 | Hộp đựng tài liệu | Cái | - | 1,00 |
| 12 | Mực in laser | Hộp | - | 0,01 |
| 13 | Mực photocopy | Hộp | - | 0,01 |
| 14 | Pin 1,5V | Đôi | 0,50 | 1,00 |
| 15 | Sổ 15 x 20 cm | Quyển | 0,10 | 1,00 |
| 16 | Sổ 30 x 50 cm | Quyển | 0,10 | 1,00 |
| 17 | Vật liệu khác | % | 5 | 5 |

4.6.2. Dụng cụ:

Bảng 38. Định mức sử dụng dụng cụ đo lưu lượng nước đường ống kín bằng máy đo siêu âm

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ngoại nghiệp (ca/lần đo) | Nội nghiệp (ca/100 số liệu) |
| 1 | Áo mưa bạt | Cái | 18 | 1,22 | - |
| 2 | Áo rét BHLĐ | Cái | 18 | 1,22 | - |
| 3 | Ba lô | Cái | 18 | 1,22 | - |
| 4 | Bộ lưu điện UPS | Cái | 36 | - | 9,00 |
| 5 | Đèn neon 40W | Bộ | 24 | 1,22 | 36,00 |
| 6 | Đèn xạc điện | Cái | 12 | 1,22 | - |
| 7 | Địa bàn địa chất | Cái | 36 | 1,22 | - |
| 8 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 1,22 | - |
| 9 | Máy GPS cầm tay | Cái | 60 | 1,22 | - |
| 10 | Máy in A3 - 0,5KW | Cái | 60 | - | 9,00 |
| 11 | Máy in A4 - 0,5KW | Cái | 60 | - | 9,00 |
| 12 | Máy tính 0,6KW | Cái | 60 | - | 9,00 |
| 13 | Máy tính bỏ túi | Cái | 36 | 1,22 | 36,00 |
| 14 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | 1,22 | - |
| 15 | Nhiệt kế | Cái | 24 | 1,22 | - |
| 16 | Phao cứu sinh | Chiếc | 24 | 1,22 | - |
| 17 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 9 | 1,22 | - |
| 18 | Tất chống vắt | Đôi | 6 | 1,22 | - |
| 19 | Thủy chí tráng men (4 cái) | Bộ | 36 | 1,22 | - |
| 20 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 96 | - | 36,00 |
| 21 | Ủng BHLĐ | Đôi | 6 | 1,22 | - |
| 22 | USB | Cái | 12 | - | 36,00 |
| 23 | Điện năng | KW |  | 1,84 | 23,58 |
| 24 | Các dụng cụ khác | % |  | 10,29 | 11,58 |

4.6.3. Máy móc, thiết bị:

Bảng 39. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị đo lưu lượng nước đường ống kín bằng máy đo siêu âm

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp (ca/lần đo) | Nội nghiệp (ca/100 số liệu) |
| 1 | Điều hoà 12000 BTU - 2,2KW | Cái | - | 6,80 |
| 2 | Máy đo siêu âm | Cái | 0,46 | - |
| 3 | Máy phôtôcopy - 1KW | Cái | - | 6,80 |
| 4 | Máy tính xách tay - 0,04KW- 0,04KW | Cái | 0,46 | - |

II. Đo lưu lượng nước bằng phao trên kênh tự nhiên; suối:

1. Nội dung công việc:

1.1. Ngoại nghiệp:

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị phương tiện, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị phục vụ khảo sát, đo đạc tại điểm đo;

- Đo mặt cắt ngang tuyến đo, xác định vị trí thả phao khi đo;

- Đo mặt cắt dọc tuyến đo, xác định chiều dài tuyến phao trôi;

- Đo tốc độ bằng phao theo yêu cầu của của việc đánh giá tài nguyên nước mặt;

- Di chuyển đến vị trí khảo sát, đo đạc và quay về chỗ ở;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ dụng cụ, thiết bị thực địa.

1.2. Nội nghiệp:

- Số liệu là giá trị 1 lần đo được tại một điểm ngoài thực địa;

- Tính toán lưu lượng nước mỗi lần đo, viết báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, kiểm tra nghiệm thu, can, in, bàn giao tài liệu;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ dụng cụ, thiết bị văn phòng.

2. Những công việc chưa tính trong định mức:

- Thuê phương tiện vận chuyển nhân công, vật liệu và máy móc, thiết bị đến vùng khảo sát, đo đạc;

- Thuê thuyền hoặc ca nô phục vụ đo;

- Thuê phương tiện nổi để cảnh giới an toàn khi đo;

- Thuê lao động phổ thông.

3. Điều kiện áp dụng và các hệ số điều chỉnh:

3.1. Điều kiện áp dụng:

Định mức khảo sát, đo đạc lưu lượng được tính cho điều kiện áp dụng chuẩn được quy định tại Mục 6.1.1, Phần I của Thông tư này.

3.2. Các hệ số điều chỉnh:

Khi khảo sát, đo đạc khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì áp dụng các hệ số điều chỉnh cho định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị được quy định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 6.2.1 và Mục 6.3, Phần I của Thông tư này, gồm: Kđl, Kđrtn và Kts.

4. Định biên lao động:

Bảng 40. Định biên lao động đo lưu lượng nước kênh tự nhiên; suối bằng phao

| TT | Nội dung công việc | Định biên lao động |
| --- | --- | --- |
|  |  | KS6 | KS4 | KS2 | KTV8 | Nhóm |
| 1 | Ngoại nghiệp | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 2 | Nội nghiệp | 1 | - | - | 1 | 2 |

5. Định mức lao động:

Bảng 41. Định mức lao động đo lưu lượng nước kênh tự nhiên bằng phao

ĐVT: Công nhóm

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 lần đo | 0,65 |
| 2 | Nội nghiệp | 100 số liệu | 22,5 |

Ghí chú: Đối với đo lưu lượng trên suối bằng phao định mức nhân công, vật liệu, dụng cụ và máy móc thiết bị bằng 0,75 của định mức đo lưu lượng trên kênh tự nhiên

6. Định mức vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị:

6.1. Vật liệu:

Bảng 42. Định mức sử dụng vật liệu đo lưu lượng nước kênh tự nhiên bằng phao

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp (lần đo) | Nội nghiệp (100 số liệu) |
| 1 | Bản đồ địa hình | Mảnh | 0,10 | 1,00 |
| 2 | Băng dính trắng khổ 5cm | Cuộn | 0,12 | 1,20 |
| 3 | Bảng tổng hợp thành quả | Tờ | 1,00 | 10,00 |
| 4 | Bìa đóng sách | Gram | - | 1,00 |
| 5 | Bút bi | Cái | 0,01 | 10,00 |
| 6 | Bút chì đen | Cái | 0,01 | 10,00 |
| 7 | Cặp đựng tài liệu | Cái | 0,10 | - |
| 8 | Cồn dán | Lọ | 0,10 | 5,00 |
| 9 | Đĩa CD | Hộp | - | 1,00 |
| 10 | Giấy A4 | Gram | - | 1,00 |
| 11 | Hộp đựng tài liệu | Cái | - | 1,00 |
| 12 | Mực in laser | Hộp | - | 0,01 |
| 13 | Mực photocopy | Hộp | - | 0,01 |
| 14 | Phao | Cái | 1,00 | - |
| 15 | Pin 1,5V | Đôi | 0,50 | - |
| 16 | Sổ 15 x 20 cm | Quyển | 0,01 | 1,00 |
| 17 | Sổ 30 x 50 cm | Quyển | 0,01 | 1,00 |
| 18 | Vật liệu khác | % | 5 | 5 |

6.2. Dụng cụ:

Bảng 43. Định mức sử dụng dụng cụ đo lưu lượng nước kênh tự nhiên bằng phao

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ngoại nghiệp (ca/lần đo) | Nội nghiệp (ca/100 số liệu) |
| 1 | Áo mưa bạt | Cái | 18 | 1,22 | - |
| 2 | Áo rét BHLĐ | Cái | 18 | 1,22 | - |
| 3 | Ba lô | Cái | 18 | 1,22 | - |
| 4 | Bộ lưu điện UPS | Cái | 36 | - | 9,00 |
| 5 | Đèn neon 40W | Bộ | 24 | 1,22 | 36,00 |
| 6 | Đèn xạc điện | Cái | 12 | 1,22 | - |
| 7 | Địa bàn địa chất | Cái | 36 | 0,61 | - |
| 8 | Đồng hồ bấm giây | Cái | 36 | 0,61 | - |
| 9 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 1,22 | - |
| 10 | Máy GPS cầm tay | Cái | 60 | 0,61 | - |
| 11 | Máy in A3 - 0,5KW | Cái | 60 | - | 9,00 |
| 12 | Máy in A4 - 0,5KW | Cái | 60 | - | 9,00 |
| 13 | Máy tính 0,6KW | Cái | 60 | - | 9,00 |
| 14 | Máy tính bỏ túi | Cái | 36 | 0,61 | 36,00 |
| 15 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | 1,22 | - |
| 16 | Nhiệt kế | Cái | 24 | 0,61 | - |
| 17 | Phao cứu sinh | Chiếc | 24 | 1,22 | - |
| 18 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 9 | 1,22 | - |
| 19 | Tất chống vắt | Đôi | 6 | 1,22 | - |
| 20 | Thủy chí tráng men (4 cái) | Bộ | 36 | 0,61 | - |
| 21 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 96 | - | 180,00 |
| 22 | Ủng BHLĐ | Đôi | 6 | 1,22 | - |
| 23 | USB | Cái | 12 | - | 36,00 |
| 24 | Điện năng | KW |  | 2,76 | 23,58 |
| 25 | Các dụng cụ khác | % |  | 8,31 | 11,58 |

6.3. Máy móc, thiết bị:

Bảng 44. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị đo lưu lượng nước kênh tự nhiên bằng phao

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp (ca/lần đo) | Nội nghiệp (ca/100 số liệu) |
| 1 | Điều hoà 12000 BTU - 2,2KW | Cái | - | 6,80 |
| 2 | Máy tính xách tay - 0,04KW | Cái | 0,46 | - |
| 3 | Máy phôtôcopy - 1KW | Cái | - | 6,80 |
| 4 | Máy kinh vĩ | Cái | 0,46 | - |

III. Đo lưu lượng bằng máy đo lưu tốc kế:

1. Đo lưu lượng nước trên sông:

1.1. Nội dung công việc:

1.1.1. Ngoại nghiệp:

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị phương tiện, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị phục vụ khảo sát, đo đạc tại vị trí đo;

- Di chuyển đến vị trí khảo sát, đo đạc và quay về chỗ ở;

- Đo vẽ mặt cắt ngang chi tiết, bố trí đường đo lưu tốc;

- Tính toán, xác định vị trí và trồng tiêu ngắm, xác định vị trí đường thủy trực;

- Kiểm tra, hiệu chỉnh máy móc, thiết bị phương tiện, dụng cụ vật liệu, lắp đặt máy và dụng cụ đo lên phương tiện nổi;

- Đo tốc độ dòng nước bằng máy đo lưu tốc kế, tu sửa máy thiết bị thường xuyên khi đo;

- Đo vẽ mặt cắt ngang tuyến đo giữa kỳ và trước khi kết thúc kỳ đo;

- Lắp đặt máy trước khi đo và thu dọn và tháo dỡ máy móc, thiết bị sau khi đo;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ dụng cụ, thiết bị thực địa.

1.1.2. Nội nghiệp:

- Số liệu là giá trị 1 lần đo được tại một điểm ngoài thực địa;

- Tính toán, chỉnh biên, chỉnh lý số liệu đo, vẽ, lập hồ sơ, viết thuyết minh, can, in, bàn giao tài liệu;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ dụng cụ, thiết bị văn phòng.

1.2. Những công việc chưa tính trong định mức:

- Đo mực nước trong quá trình đo lưu tốc;

- Thuê phương tiện cảnh giới an toàn khi đo;

- Dẫn cao độ từ mốc nhà nước về vị trí điều tra;

- Thuê phương tiện vận chuyển nhân công, vật liệu và máy móc, thiết bị đến vùng khảo sát, đo đạc;

- Thuê thuyền hoặc ca nô phục vụ đo;

- Điều tra thủy văn hình thái đoạn sông;

- Thuê lao động phổ thông.

1.3. Điều kiện áp dụng và các hệ số điều chỉnh:

1.3.1. Điều kiện áp dụng:

Định mức khảo sát, đo đạc lưu lượng được tính cho điều kiện áp dụng chuẩn được quy định tại Mục 6.1.1, Phần I của Thông tư này.

1.3.2. Các hệ số điều chỉnh:

Khi khảo sát, đo đạc khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì áp dụng các hệ số điều chỉnh cho định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị được quy định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 6.2.1 và Mục 6.3, Phần I của Thông tư này, gồm: Kđl, Ktv và Kts.

1.4. Định biên lao động:

Bảng 45. Định biên lao động đo lưu lượng nước sông bằng máy đo lưu tốc kế

| TT | Nội dung công việc | Định biên lao động |
| --- | --- | --- |
|  |  | KS6 | KS2 | KS1 | KTV8 | Nhóm |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Nội nghiệp | 1 | - | - | 1 | 2 |

1.5. Định mức lao động:

Bảng 46. Định mức lao động đo lưu lượng nước sông bằng máy đo lưu tốc kế

ĐVT: Công nhóm

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 lần đo | 0,76 |
| 2 | Nội nghiệp | 100 số liệu | 22,5 |

1.6. Định mức vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị:

1.6.1. Vật liệu:

Bảng 47. Định mức sử dụng vật liệu đo lưu lượng nước sông bằng máy đo lưu tốc kế

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp (lần đo) | Nội nghiệp (100 số liệu) |
| 1 | Bản đồ địa hình | Mảnh | 0,10 | 1,00 |
| 2 | Băng dính trắng khổ 5cm | Cuộn | 0,12 | 1,20 |
| 3 | Bảng tổng hợp thành quả | Tờ | 1,00 | 10,00 |
| 4 | Bìa đóng sách | Gram | - | 1,00 |
| 5 | Bút bi | Cái | 0,10 | 10,00 |
| 6 | Bút chì đen | Cái | 0,10 | 5,00 |
| 7 | Cặp đựng tài liệu | Cái | 0,10 | - |
| 8 | Cồn dán | Lọ | 0,10 | 5,00 |
| 9 | Đĩa CD | Hộp | - | 1,00 |
| 10 | Giấy A4 | Gram | 0,01 | 1,00 |
| 11 | Hộp đựng tài liệu | Cái | - | 1,00 |
| 12 | Mực in laser | Hộp | - | 0,01 |
| 13 | Mực photocopy | Hộp | - | 0,01 |
| 14 | Pin 1,5V | Đôi | 0,50 | - |
| 15 | Sổ 15 x 20 cm | Quyển | 0,01 | 1,00 |
| 16 | Sổ 30 x 50 cm | Quyển | 0,01 | 1,00 |
| 17 | Vật liệu khác | % | 5 | 5 |

1.6.2. Dụng cụ:

Bảng 48. Định mức sử dụng dụng cụ đo lưu lượng nước sông bằng máy đo lưu tốc kế

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Đinh mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ngoại nghiệp (ca/lần đo) | Nội nghiệp (ca/100 số liệu) |
| 1 | Áo mưa bạt | Cái | 18 | 3,65 | - |
| 2 | Áo rét BHLĐ | Cái | 18 | 3,65 | - |
| 3 | Ba lô | Cái | 18 | 3,65 | - |
| 4 | Bộ lưu điện UPS | Cái | 36 | - | 9,00 |
| 5 | Đèn neon 40W | Bộ | 24 | 3,65 | 36,00 |
| 6 | Đèn xạc điện | cái | 12 | 3,65 | - |
| 7 | Địa bàn địa chất | cái | 36 | 0,10 | - |
| 8 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 3,65 | - |
| 9 | Máy GPS cầm tay | Cái | 60 | 0,10 | - |
| 10 | Máy in A3 - 0,5KW | Cái | 60 | - | 9,00 |
| 11 | Máy in A4 - 0,5KW | Cái | 60 | - | 9,00 |
| 12 | Máy tính 0,6KW | Cái | 60 | - | 9,00 |
| 13 | Máy tính bỏ túi | Cái | 36 | 0,10 | 36,00 |
| 14 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | 3,65 | - |
| 15 | Nhiệt kế | Cái | 24 | 0,10 | - |
| 16 | Phao cứu sinh | Chiếc | 24 | 3,65 | - |
| 17 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 9 | 3,65 | - |
| 18 | Tất chống vắt | Đôi | 6 | 3,65 | - |
| 19 | Thủy chí tráng men (4 cái) | Bộ | 36 | 0,10 | - |
| 20 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 96 | - | 36,00 |
| 21 | Ủng BHLĐ | Đôi | 6 | 3,65 | - |
| 22 | USB | Cái | 12 | - | 36,00 |
| 23 | Điện năng | KW |  | 5,52 | 23,58 |
| 24 | Các dụng cụ khác | % |  | 6,99 | 11,58 |

1.6.3. Máy móc, thiết bị:

Bảng 49. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị đo lưu lượng nước sông bằng máy đo lưu tốc kế

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp (ca/lần đo) | Nội nghiệp (ca/100 số liệu) |
| 1 | Điều hoà 12000 BTU - 2,2KW | Cái | - | 6,80 |
| 2 | Máy tính xách tay - 0,04KW | Cái | 0,46 | - |
| 3 | Máy phôtôcopy - 1KW | Cái | - | 6,80 |
| 4 | Máy đo lưu tốc kế Trung Quốc | Cái | 0,46 | - |
| 5 | Máy đo sâu F80-40 | Cái | 0,46 | - |

2. Đo lưu lượng nước trên kênh cứng:

2.1. Nội dung công việc:

2.1.1. Ngoại nghiệp:

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị phương tiện, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị phục vụ khảo sát, đo đạc tại vị trí đo;

- Vẽ diện tích mặt cắt ướt, xác định vị trí thuỷ trực cần đo;

- Đo lưu lượng nước bằng máy đo lưu tốc kế và theo yêu cầu đáp ứng tài liệu của việc kiểm kê, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt;

- Lắp đặt máy trước khi đo và tháo dỡ, thu dọn dụng cụ thiết bị, bảo dưỡng máy sau khi đo;

- Di chuyển đến vị trí khảo sát, đo đạc và quay về chỗ ở;

- Bảo dưỡng dụng cụ, máy móc, thiết bị đo sau mỗi lần đo.

2.1.2. Nội nghiệp:

- Số liệu là giá trị 1 lần đo được tại một điểm ngoài thực địa;

- Ghi chép và thNm tra lại số liệu khảo sát;

- Tính toán lưu lượng nước mỗi lần đo, viết báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, kiểm tra nghiệm thu, can, in, bàn giao tài liệu;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ dụng cụ, thiết bị văn phòng.

2.2. Những công việc chưa tính trong định mức:

- Thuê phương tiện vận chuyển nhân công, vật liệu và máy móc, thiết bị đến vùng khảo sát, đo đạc; thuê thuyền hoặc ca nô phục vụ đo và để cảnh giới an toàn khi đo;

- Thuê lao động phổ thông.

2.3. Điều kiện áp dụng và các hệ số điều chỉnh:

2.3.1. Điều kiện áp dụng:

Định mức khảo sát, đo đạc lưu lượng được tính cho điều kiện áp dụng chuẩn được quy định tại Mục 6.1.1, Phần I của Thông tư này.

2.3.2. Các hệ số điều chỉnh:

Khi khảo sát, đo đạc khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì áp dụng các hệ số điều chỉnh cho định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị được quy định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 6.2.1 và Mục 6.3, Phần I của Thông tư này, gồm: Kđl, Kđrc và Kts.

2.4. Định biên lao động:

Bảng 50. Định biên lao động đo lưu lượng nước kênh cứng bằng máy đo lưu tốc kế

| TT | Nội dung công việc | Định biên lao động |
| --- | --- | --- |
|  |  | KS6 | KS2 | KS1 | KTV8 | Nhóm |
| 1 | Ngoại nghiệp | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Nội nghiệp | 1 | - | - | 1 | 2 |

2.5. Định mức lao động:

Bảng 51. Định mức lao động đo lưu lượng nước kênh cứng bằng máy đo lưu tốc kế

ĐVT: Công nhóm

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 lần đo | 0,50 |
| 2 | Nội nghiệp | 100 số liệu | 22,5 |

2.6. Định mức vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị:

2.6.1. Vật liệu:

Bảng 52. Định mức sử dụng vật liệu đo lưu lượng nước kênh cứng bằng máy đo lưu tốc kế

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp (lần đo) | Nội nghiệp (100 số liệu) |
| 1 | Bản đồ địa hình | Mảnh | 0,10 | 1,00 |
| 2 | Băng dính trắng khổ 5cm | Cuộn | 0,12 | 1,20 |
| 3 | Bảng tổng hợp thành quả | Tờ | 1,00 | 10,00 |
| 4 | Bìa đóng sách | Gram | - | 1,00 |
| 5 | Bút bi | Cái | 0,01 | 10,00 |
| 6 | Bút chì đen | Cái | 0,01 | 10,00 |
| 7 | Cặp đựng tài liệu | Cái | 0,10 | - |
| 8 | Cồn dán | Lọ | 0,02 | 10,0 |
| 9 | Đĩa CD | Hộp | - | 0,10 |
| 10 | Giấy A4 | Gram | 0,01 | 1,00 |
| 11 | Hộp đựng tài liệu | Cái | - | 1,00 |
| 12 | Mực in laser | Hộp | - | 0,01 |
| 13 | Mực photocopy | Hộp | - | 0,01 |
| 14 | Pin 1,5V | Đôi | 0,50 | - |
| 15 | Sổ 15 x 20 cm | Quyển | 0,10 | 1,00 |
| 16 | Sổ 30 x 50 cm | Quyển | 0,10 | 1,00 |
| 17 | Vật liệu khác | % | 5 | 5 |

2.6.2. Dụng cụ:

Bảng 53. Định mức sử dụng dụng cụ đo lưu lượng nước kênh cứng bằng máy đo lưu tốc kế

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ngoại nghiệp (ca/lần đo) | Nội nghiệp (ca/100 số liệu) |
| 1 | Áo mưa bạt | Cái | 18 | 1,82 | - |
| 2 | Áo rét BHLĐ | Cái | 18 | 1,82 | - |
| 3 | Ba lô | Cái | 18 | 1,82 | - |
| 4 | Bộ lưu điện UPS | Cái | 36 | - | 18,00 |
| 5 | Đèn neon 40W | Bộ | 24 | 1,82 | 36,00 |
| 6 | Đèn xạc điện | Cái | 12 | 1,82 | - |
| 7 | Địa bàn địa chất | Cái | 36 | 0,61 | - |
| 8 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 1,82 | - |
| 9 | Máy GPS cầm tay | Cái | 60 | 0,61 | - |
| 10 | Máy in A3 - 0,5KW | Cái | 60 | - | 18,00 |
| 11 | Máy in A4 - 0,5KW | Cái | 60 | - | 18,00 |
| 12 | Máy tính 0,6KW | Cái | 60 | - | 18,00 |
| 13 | Máy tính bỏ túi | Cái | 36 | 0,61 | 36,00 |
| 14 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | 1,82 | - |
| 15 | Nhiệt kế | Cái | 24 | 1,82 | - |
| 16 | Phao cứu sinh | Chiếc | 24 | 1,82 | - |
| 17 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 9 | 1,82 | - |
| 18 | Tất chống vắt | Đôi | 6 | 1,82 | - |
| 19 | Thủy chí tráng men (4 cái) | Bộ | 36 | 0,61 | - |
| 20 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 96 | - | 36,00 |
| 21 | Ủng BHLĐ | Đôi | 6 | 1,82 | - |
| 22 | USB | Cái | 12 | - | 36,00 |
| 23 | Điện năng | KW |  | 2,76 | 23,58 |
| 24 | Các dụng cụ khác | % |  | 8,22 | 11,58 |

2.6.3. Máy móc, thiết bị:

Bảng 54. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị đo lưu lượng nước kênh cứng bằng máy đo lưu tốc kế

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp (ca/lần đo) | Nội nghiệp (ca/100 số liệu) |
| 1 | Điều hoà 12000 BTU - 2,2KW | Cái | - | 6,80 |
| 2 | Máy đo lưu tốc kế Trung Quốc | Cái | 0,46 | - |
| 3 | Máy tính xách tay - 0,04KW | Cái | 0,46 | - |
| 4 | Máy phôtôcopy - 1KW | Cái | - | 6,80 |
| 5 | Máy đo sâu F80-40 | Cái | 0,46 | - |

3. Đo lưu lượng nước trên kênh tự nhiên:

3.1. Nội dung công việc:

3.1.1. Ngoại nghiệp:

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị phương tiện, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị phục vụ khảo sát, đo đạc; khảo sát vị trí đo;

- Xác định độ rộng và độ sâu của sông, vẽ diện tích mặt cắt ướt, xác định vị trí thuỷ trực cần đo;

- Đo lưu lượng nước bằng máy đo lưu tốc kế và theo yêu cầu đáp ứng tài liệu của việc kiểm kê đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

- Lắp đặt máy và thiết bị trước khi đo và tháo dỡ, thu dọn dụng cụ thiết bị, bảo dưỡng máy sau mỗi lần đo; di chuyển đến vị trí khảo sát, đo đạc và quay về chỗ ở;

- Bảo dưỡng dụng cụ, máy móc, thiết bị sau mỗi lần đo.

3.1.2. Nội nghiệp:

- Số liệu là giá trị 1 lần đo được tại một điểm ngoài thực địa;

- Ghi chép và thNm tra lại số liệu khảo sát;

- Tính toán lưu lượng nước mỗi lần đo, viết báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, kiểm tra nghiệm thu, can, in, bàn giao tài liệu;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ dụng cụ, thiết bị văn phòng.

3.2. Những công việc chưa tính trong định mức:

- Thuê phương tiện vận chuyển nhân công, vật liệu và máy móc, thiết bị đến vùng khảo sát, đo đạc;

- Thuê thuyền hoặc ca nô phục vụ đo và để cảnh giới an toàn khi đo;

- Thuê lao động phổ thông.

3.3. Điều kiện áp dụng và các hệ số điều chỉnh:

3.3.1. Điều kiện áp dụng:

Định mức khảo sát, đo đạc lưu lượng được tính cho điều kiện áp dụng chuẩn được quy định tại Mục 6.1.1, Phần I của Thông tư này.

3.3.2. Các hệ số điều chỉnh:

Khi khảo sát, đo đạc khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì áp dụng các hệ số điều chỉnh cho định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị được quy định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 6.2.1 và Mục 6.3, Phần I của Thông tư này, gồm: Kđl, Kđrtn và Kts.

3.4. Định biên lao động:

Bảng 55. Định biên lao động đo lưu lượng nước kênh tự nhiên bằng máy đo lưu tốc kế

| TT | Nội dung công việc | Định biên lao động |
| --- | --- | --- |
|  |  | KS6 | KS2 | KS1 | KTV8 | Nhóm |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Nội nghiệp | 1 | - | - | 1 | 2 |

3.5. Định mức lao động:

Bảng 56. Định mức lao động đo lưu lượng nước tự nhiên bằng máy đo lưu tốc kế

ĐVT: Công nhóm

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 lần đo | 0,65 |
| 2 | Nội nghiệp | 100 số liệu | 22,50 |

3.6. Định mức vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị:

3.6.1. Vật liệu:

Bảng 57. Định mức sử dụng vật liệu đo lưu lượng nước tự nhiên bằng máy đo lưu tốc kế

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp (lần đo) | Nội nghiệp (100 số liệu) |
| 1 | Bản đồ địa hình | Mảnh | 0,10 | 1,00 |
| 2 | Băng dính trắng khổ 5cm | Cuộn | 0,12 | 1,20 |
| 3 | Bảng tổng hợp thành quả | Tờ | 1,00 | 10,00 |
| 4 | Bìa đóng sách | Gram | - | 1,00 |
| 5 | Bút bi | Cái | 0,10 | 10,00 |
| 6 | Bút chì đen | Cái | 0,10 | 10,00 |
| 7 | Cặp đựng tài liệu | Cái | 0,10 | - |
| 8 | Cồn dán | Lọ | 0,10 | 10,00 |
| 9 | Đĩa CD | Hộp | - | 10,00 |
| 10 | Giấy A4 | Gram | 0,01 | 10,00 |
| 11 | Hộp đựng tài liệu | Cái | - | 2,00 |
| 12 | Mực in laser | Hộp | - | 0,10 |
| 13 | Mực photocopy | Hộp | - | 0,10 |
| 14 | Phao | Cái | 1,00 | - |
| 15 | Pin 1,5V | Đôi | 0,50 | - |
| 16 | Sổ 15 x 20 cm | Quyển | 0,10 | 1,00 |
| 17 | Sổ 30 x 50 cm | Quyển | 0,10 | 1,00 |
| 18 | Vật liệu khác | % | 5 | 5 |

3.6.2. Dụng cụ:

Bảng 58. Định mức sử dụng dụng cụ đo lưu lượng nước tự nhiên bằng máy đo lưu tốc kế

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ngoại nghiệp (ca/lần đo) | Nội nghiệp (ca/100 số liệu) |
| 1 | Áo mưa bạt | Cái | 18 | 2,43 | - |
| 2 | Áo rét BHLĐ | Cái | 18 | 2,43 | - |
| 3 | Ba lô | Cái | 18 | 2,43 | - |
| 4 | Bộ lưu điện UPS | Cái | 36 | - | 9,00 |
| 5 | Đèn neon 40W | Bộ | 24 | 2,43 | 36,00 |
| 6 | Đèn xạc điện | Cái | 12 | 2,43 | - |
| 7 | Địa bàn địa chất | Cái | 36 | 0,61 | - |
| 8 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 2,43 | - |
| 9 | Máy GPS cầm tay | Cái | 60 | 0,61 | - |
| 10 | Máy in A3 - 0,5KW | Cái | 60 | - | 9,00 |
| 11 | Máy in A4 - 0,5KW | Cái | 60 | - | 9,00 |
| 12 | Máy tính 0,6KW | Cái | 60 | - | 9,00 |
| 13 | Máy tính bỏ túi | Cái | 36 | 0,61 | 36,00 |
| 14 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | 2,43 | - |
| 15 | Nhiệt kế | Cái | 24 | 2,43 | - |
| 16 | Phao cứu sinh | Chiếc | 24 | 2,43 | - |
| 17 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 9 | 2,43 | - |
| 18 | Tất chống vắt | Đôi | 6 | 2,43 | - |
| 19 | Thủy chí tráng men (4 cái) | Bộ | 36 | 0,61 | - |
| 20 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 96 | - | 36,00 |
| 21 | Ủng BHLĐ | Đôi | 6 | 2,43 | - |
| 22 | USB | Cái | 12 | - | 36,00 |
| 23 | Điện năng | KW |  | 3,68 | 235,80 |
| 24 | Các dụng cụ thiết bị khác | % |  | 7,44 | 11,58 |

3.6.3. Máy móc, thiết bị:

Bảng 59. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị đo lưu lượng nước tự nhiên bằng máy đo lưu tốc kế

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Đinh mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp (ca/lần đo) | Nội nghiệp (ca/100 số liệu) |
| 1 | Điều hoà 12000 BTU - 2,2KW | Cái | - | 6,80 |
| 2 | Máy đo lưu tốc kế Trung Quốc | Cái | 0,46 | - |
| 3 | Máy phôtôcopy - 1KW | Cái | - | 6,80 |
| 4 | Máy tính xách tay - 0,04KW | Cái | 0,46 | - |
| 5 | Máy đo sâu F80-40 | Cái | 0,46 | - |

C. KHẢO SÁT, ĐO ĐẠC CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT

I. Lấy mẫu nước thủ công:

1. Lấy mẫu nước trên sông:

1.1. Nội dung công việc:

1.1.1. Ngoại nghiệp:

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị phương tiện, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị phục vụ khảo sát, đo đạc tại vị lấy mẫu;

- Làm sạch dụng cụ lấy mẫu và chứa mẫu;

- Xác định số lượng dụng cụ lấy mẫu và chứa mẫu phù hợp với số lượng mẫu;

- Chuẩn bị hóa chất bảo quản phù hợp với thông số đo;

- Các đèn cảnh báo;

- Đo sâu thực tế của sông; xác định vị trí lấy mẫu tại các tầng tiến hành lấy mẫu theo quy trình;

- Tháo dỡ, thu dọn dụng cụ và thiết bị đo sau mỗi lần khảo sát;

- Bảo quản mẫu;

- Di chuyển đến vị trí khảo sát, đo đạc và quay về chỗ ở;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ dụng cụ, thiết bị thực địa.

1.1.2. Nội nghiệp:

- Tổng hợp số liệu khảo sát;

- Viết báo cáo kết quả lấy mẫu;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ dụng cụ, thiết bị văn phòng.

1.2. Những công việc chưa tính trong định mức:

- Dẫn cao độ quốc gia về trạm khảo sát, bảo quản và vận chuyển mẫu tới vị trí phân tích;

- Thuê phương tiện vận chuyển vật liệu, máy móc, thiết bị đến vị trí khảo sát và ngược lại; thuê thuyền hoặc canô để lấy mẫu nước và để cảnh giới an toàn khi đo;

- Bảo hiểm người, thiết bị khảo sát;

- Thuê lao động phổ thông.

1.3. Điều kiện áp dụng và các hệ số điều chỉnh:

1.3.1. Điều kiện áp dụng:

Định mức lấy mẫu nước mặt được tính cho điều kiện áp dụng chuẩn được quy định tại Mục 6.1.1, Phần I của Thông tư này.

1.3.2. Các hệ số điều chỉnh:

Khi điều kiện lấy mẫu nước khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì áp dụng các hệ số điều chỉnh cho định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị được quy định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 6.2.1 và Mục 6.3, Phần I của Thông tư này, gồm: Kđl, và Ktv.

1.4. Định biên lao động:

Bảng 60. Định biên lao động lấy mẫu nước trên sông

| TT | Nội dung công việc | Định biên lao động |
| --- | --- | --- |
|  |  | KS6 | KS2 | KTV5 | Nhóm |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Nội nghiệp | 1 | - | - | 1 |

1.5. Định mức lao động:

Bảng 61. Định mức lao động lấy mẫu nước trên sông

ĐVT: Công nhóm

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 lần | 0,76 |
| 2 | Nội nghiệp | Mẫu | 0,12 |

6. Định mức vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị:

1.6.1. Vật liệu:

Bảng 62. Định mức sử dụng vật liệu lấy mẫu nước trên sông

ĐVT: 1 mẫu

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Biểu mẫu báo cáo các loại | Tờ | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Bút bi | Cái | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Bút chì 24 màu | Hộp | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Bút chì đen | Cái | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Bút viết trên kính | Cái | 0,10 | - |
| 6 | Can nhựa 1 lít | Cái | 1,00 | - |
| 7 | Can nhựa 2 lít | Cái | 1,00 | - |
| 8 | Can nhựa 3 lít | Cái | 1,00 | - |
| 9 | Cặp 3 dây | Cái | - | 0,01 |
| 10 | Etiket | Tờ | 3,00 | - |
| 11 | Giấy kẻ ngang | Thếp | 0,10 | 0,10 |
| 12 | Nhật ký | Quyển | 0,01 | - |
| 13 | Pin 1,5V | Cục | 0,10 | - |
| 14 | Sổ 15 x 20 cm | Quyển | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Sổ 30 x 50 cm | Quyển | 0,01 | 0,01 |
| 16 | TNy | Cái | 0,01 | 0,01 |
| 17 | Vật liệu khác | % | 5 | 5 |

1.6.2. Dụng cụ:

Bảng 63. Định mức sử dụng dụng cụ lấy mẫu nước trên sông

ĐVT: ca/ mẫu

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Áo rét BHLĐ | Cái | 18 | 1,82 | - |
| 2 | Ba lô | Cái | 18 | 1,82 | - |
| 3 | Bộ lưu điện UPS | Cái | 36 | - | 0,02 |
| 4 | Đèn xạc điện | Cái | 12 | 1,82 | 0,02 |
| 5 | Động cơ điện - 7KW | Cái | 60 | 0,61 | - |
| 6 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 1,82 | - |
| 7 | Máy in A4 - 0,5KW | Cái | 60 | - | 0,02 |
| 8 | Máy tính 0,6KW | Cái | 60 | - | 0,10 |
| 9 | Ổn áp 10A | Cái | 96 | - | 0,10 |
| 10 | Phao cứu sinh | Chiếc | 24 | 1,82 | - |
| 11 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 12 | 1,82 | - |
| 12 | Quần áo mưa | Bộ | 12 | 1,82 | - |
| 13 | Tời lấy mẫu nước | Cái | 24 | 0,61 | - |
| 14 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 96 | - | 0,10 |
| 15 | Ủng BHLĐ | Đôi | 6 | 1,82 | - |
| 16 | USB | Cái | 12 | - | 0,10 |
| 17 | Điện năng | KW |  | 2,76 | 0,70 |
| 18 | Các dụng cụ khác | % |  | 16,11 | 5,61 |

1.6.3. Máy móc, thiết bị:

Bảng 64. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị lấy mẫu nước trên sông

ĐVT: ca/mẫu

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Điều hoà 12000 BTU - 2,2KW | Cái | - | 0,02 |
| 2 | Máy tính xách tay - 0,04KW | Cái | 0,28 | - |

2. Lấy mẫu nước trên kênh tự nhiên:

2.1. Nội dung công việc:

2.1.1. Ngoại nghiệp:

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị phương tiện, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị phục vụ khảo sát, đo đạc; khảo sát vị lấy mẫu;

- Làm sạch dụng cụ lấy mẫu và chứa mẫu;

- Xác định số lượng dụng cụ lấy mẫu và chứa mẫu phù hợp với số lượng mẫu;

- Chuẩn bị hóa chất bảo quản phù hợp với thông số đo;

- Đo sâu thực tế của kênh; xác định vị trí lấy mẫu tại các tầng và lấy mẫu theo quy trình;

- Tháo dỡ, thu dọn dụng cụ và thiết bị đo sau đợt khảo sát;

- Di chuyển đến vị trí khảo sát, đo đạc và quay về chỗ ở;

- Bảo quản mẫu, vận chuyển mẫu;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ dụng cụ, thiết bị thực địa.

2.1.2. Nội nghiệp:

- Tổng hợp số liệu khảo sát;

- Viết báo cáo kết quả lấy mẫu trong thời gian tiến hành khảo sát, in ấn, bàn giao tài liệu, nghiệm thu;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ dụng cụ, thiết bị văn phòng.

2.2. Những công việc chưa có trong định mức:

- Dẫn cao độ quốc gia về trạm khảo sát;

- Thuê phương tiện vận chuyển nhân công, vật liệu và máy móc, thiết bị đến vùng khảo sát, đo đạc; thuê thuyền hoặc ca nô phục vụ đo và để cảnh giới an toàn đo;

- Thuê lao động phổ thông.

2.3. Điều kiện áp dụng và các hệ số điều chỉnh:

2.3.1. Điều kiện áp dụng:

Định mức lấy mẫu nước mặt được tính cho điều kiện áp dụng chuẩn được quy định tại Mục 6.1.1, Phần I của Thông tư này.

2.3.2. Các hệ số điều chỉnh:

Khi điều kiện lấy mẫu nước khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì áp dụng các hệ số điều chỉnh cho định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị được quy định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 6.2.1 và Mục 6.3, Phần I của Thông tư này, gồm: Kđl và Kđrtn.

2.4. Định biên lao động:

Bảng 65. Định biên lao động lấy mẫu nước trên kênh tự nhiên

| TT | Nội dung công việc | Định biên lao động |
| --- | --- | --- |
|  |  | KS6 | KS1 | KTV4 | Nhóm |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Nội nghiệp | 1 | - | - | 1 |

2.5. Định mức lao động:

Bảng 66. Định mức lao động lấy mẫu nước trên kênh tự nhiên

ĐVT: Công nhóm

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 lần | 0,46 |
| 2 | Nội nghiệp | Mẫu | 0,12 |

2.6. Định mức vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị:

2.6.1. Vật liệu:

Bảng 67. Định mức sử dụng vật liệu lấy mẫu nước trên kênh tự nhiên

ĐVT: 1 mẫu

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Biểu mẫu báo cáo các loại | Tờ | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Bút bi | Cái | 0,10 | 0,10 |
| 3 | Bút chì 24 màu | Hộp | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Bút chì đen | Cái | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Bút viết trên kính | Cái | 0,10 | - |
| 6 | Can nhựa 1 lít | Cái | 1,00 | - |
| 7 | Can nhựa 2 lít | Cái | 1,00 | - |
| 8 | Can nhựa 3 lít | Cái | 1,00 | - |
| 9 | Cặp 3 dây | Cái | - | 0,01 |
| 10 | Etiket | Tờ | 3,00 | - |
| 11 | Giấy kẻ ngang | Thếp | 0,10 | 0,10 |
| 12 | Nhật ký | Quyển | 0,01 | - |
| 13 | Pin 1,5V | Cục | 0,50 | - |
| 14 | Sổ 15 x 20 cm | Quyển | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Sổ 30 x 50 cm | Quyển | 0,01 | 0,01 |
| 16 | TNy | Cái | 0,01 | 0,01 |
| 17 | Vật liệu khác | % | 5 | 5 |

2.6.2. Dụng cụ:

Bảng 68. Định mức sử dụng dụng cụ lấy mẫu nước trên kênh tự nhiên

ĐVT: ca/mẫu

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Đèn xạc điện | Cái | 12 | 1,10 | - |
| 2 | Động cơ điện - 7KW | Cái | 60 | 0,20 | - |
| 3 | Ủng BHLĐ | Đôi | 6 | 1,10 | - |
| 4 | Ba lô | Cái | 18 | 1,10 | - |
| 5 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 12 | 1,10 | - |
| 6 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 1,10 | - |
| 7 | Quần áo mưa | Bộ | 12 | 1,10 | - |
| 8 | Áo rét BHLĐ | Cái | 18 | 1,10 | - |
| 9 | Bộ lưu điện UPS | Cái | 36 | - | 0,24 |
| 10 | Máy tính 0,6KW | Cái | 60 | - | 0,49 |
| 11 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 96 | - | 0,49 |
| 12 | Ổn áp 10A | Cái | 96 | - | 0,49 |
| 13 | USB | Cái | 12 | - | 0,49 |
| 14 | Điện năng | KW |  | 1,67 | 0,67 |
| 15 | Các dụng cụ khác | % |  | 26,29 | 6,03 |

2.6.3. Máy móc, thiết bị:

Bảng 69. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị lấy mẫu nước trên kênh tự nhiên

ĐVT: ca/mẫu

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Điều hoà 12000 BTU - 2,2KW | Cái | - | 0,02 |
| 2 | Máy tính xách tay - 0,04KW | Cái | 0,28 | - |

3. Lấy mẫu nước trên kênh cứng:

3.1. Nội dung công việc:

3.1.1. Ngoại nghiệp:

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị phương tiện, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị phục vụ khảo sát, đo đạc; khảo sát vị lấy mẫu;

- Xác định số lượng dụng cụ lấy mẫu và chứa mẫu phù hợp với số lượng mẫu;

- Chuẩn bị hóa chất bảo quản phù hợp với thông số đo;

- Làm sạch dụng cụ lấy mẫu và chứa mẫu;

- Xác định số lượng dụng cụ lấy mẫu và chứa mẫu phù hợp với số lượng mẫu;

- Chuẩn bị hóa chất bảo quản phù hợp với thông số đo;

- Đo sâu thực tế của kênh; xác định vị trí lấy mẫu tại các tầng và lấy mẫu theo quy trình;

- Tháo dỡ, thu dọn dụng cụ và thiết bị lấy mẫu;

- Di chuyển đến vị trí khảo sát, đo đạc và quay về chỗ ở;

- Bảo quản mẫu, vận chuyển mẫu; bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ dụng cụ, thiết bị thực địa.

3.1.2. Nội nghiệp:

- Tổng hợp số liệu lấy mẫu;

- Viết báo cáo kết quả lấy mẫu trong thời gian tiến hành khảo sát, in ấn, bàn giao tài liệu, nghiệm thu;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ dụng cụ, thiết bị văn phòng.

3.2. Những công việc chưa có trong định mức lao động:

- Dẫn cao độ quốc gia về trạm khảo sát;

- Thuê phương tiện vận chuyển nhân công, vật liệu và máy móc, thiết bị đến vùng khảo sát, đo đạc; thuê thuyền hoặc ca nô phục vụ lấy mẫu;

- Thuê lao động phổ thông.

3.3. Điều kiện áp dụng và các hệ số điều chỉnh:

3.3.1. Điều kiện áp dụng:

Định mức lấy mẫu nước mặt được tính cho điều kiện áp dụng chuẩn được quy định tại Mục 6.1.1, Phần I của Thông tư này.

3.3.2. Các hệ số điều chỉnh:

Khi điều kiện lấy mẫu nước khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì áp dụng các hệ số điều chỉnh cho định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị được quy định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 6.2.1 và Mục 6.3, Phần I của Thông tư này, gồm: Kđl và Kđrc.

3.4. Định biên lao động:

Bảng 70. Định biên lao động lấy mẫu nước trên kênh cứng

| TT | Nội dung công việc | Định biên lao động |
| --- | --- | --- |
|  |  | KS6 | KS1 | KTV2 | Nhóm |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Nội nghiệp | 1 | - | - | 1 |

3.5. Định mức lao động:

Bảng 71. Định mức lao động lấy mẫu nước trên kênh cứng

ĐVT: Công nhóm

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 lần | 0,32 |
| 2 | Nội nghiệp | Mẫu | 0,12 |

3.6. Định mức vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị:

3.6.1. Vật liệu:

Bảng 72. Định mức sử dụng vật liệu lấy mẫu nước trên kênh cứng

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Biểu mẫu báo cáo các loại | Tờ | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Bút bi | Cái | 0,10 | 0,10 |
| 3 | Bút chì 24 màu | Hộp | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Bút chì đen | Cái | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Bút viết trên kính | Cái | 0,10 | - |
| 6 | Can nhựa 1 lít | Cái | 1,00 | - |
| 7 | Can nhựa 2 lít | Cái | 1,00 | - |
| 8 | Can nhựa 3 lít | Cái | 1,00 | - |
| 9 | Cặp 3 dây | Cái | - | 0,01 |
| 10 | Etiket | Tờ | 3,00 | - |
| 11 | Giấy kẻ ngang | Thếp | 0,10 | 0,10 |
| 12 | Nhật ký | Quyển | 0,01 | - |
| 13 | Pin 1,5V | Cục | 0,50 | - |
| 14 | Sổ 15 x 20 cm | Quyển | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Sổ 30 x 50 cm | Quyển | 0,01 | 0,01 |
| 16 | TNy | Cái | 0,01 | 0,01 |
| 17 | Vật liệu khác | % | 5 | 5 |

3.6.2. Dụng cụ:

Bảng 73. Định mức sử dụng dụng cụ lấy mẫu nước trên kênh cứng

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Áo rét BHLĐ | Cái | 18 | 0,67 | - |
| 2 | Ba lô | Cái | 18 | 0,67 | - |
| 3 | Bộ lưu điện UPS | Cái | 36 | - | 0,10 |
| 4 | Đèn xạc điện | Cái | 12 | 0,67 | - |
| 5 | Động cơ điện - 7KW | Cái | 60 | 0,22 | - |
| 6 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 0,67 | - |
| 7 | Máy in A4 - 0,5KW | Cái | 60 | - | 0,02 |
| 8 | Máy tính 0,6KW | Cái | 60 | - | 0,10 |
| 9 | Ổn áp 10A | Cái | 96 | - | 0,02 |
| 10 | Phao cứu sinh | Chiếc | 24 | 0,67 | - |
| 11 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 12 | 0,67 | - |
| 12 | Quần áo mưa | Bô | 12 | 0,67 | - |
| 13 | Tời lấy mẫu nước | Cái | 24 | 0,22 | - |
| 14 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 96 | - | 0,10 |
| 15 | Ủng BHLĐ | Đôi | 6 | 0,67 | - |
| 16 | USB | Cái | 12 | - | 0,10 |
| 17 | Điện năng | KW |  | 1,02 | 0,65 |
| 18 | Các dụng cụ thiết bị khác | % |  | 16,11 | 5,61 |

3.6.3. Máy móc, thiết bị:

Bảng 74. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị lấy mẫu nước trên kênh cứng

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Điều hoà 12000 BTU - 2,2KW | Cái | - | 0,09 |
| 2 | Máy tính xách tay - 0,04KW | Cái | 0,17 | - |

II. Đo đạc chất lượng nước bằng máy TOA:

1. Đo đạc chất lượng nước trên sông:

1.1. Nội dung công việc:

1.1.1. Ngoại nghiệp:

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị phương tiện, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị phục vụ khảo sát, đo đạc; khảo sát vị lấy mẫu; chuẩn bị thiết bị phân tích mẫu, các hoá chất kèm theo, súc rửa bình lấy mẫu;

- Di chuyển đến vị trí đo và quay về chỗ ở;

- Chuẩn độ thiết bị đo;

- Xác định vị trí đo;

- Đo các yếu tố cần đo tại các tầng;

- Lắp đặt và tháo dỡ, thu dọn dụng cụ và thiết bị đo sau mỗi lần đo;

- Làm sạch đầu đo của máy TOA sau mỗi lần đo;

- Bảo dưỡng dụng cụ, máy móc, thiết bị sau mỗi lần đo.

1.1.2. Nội nghiệp:

- Tổng hợp số liệu đo, xử lý số liệu đo;

- In ấn, bàn giao tài liệu, nghiệm thu;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ dụng cụ, thiết bị văn phòng.

1.2. Những công việc chưa tính trong định mức:

- Bảo hiểm người, thiết bị khảo sát;

- Thuê phương tiện vận chuyển vật liệu, máy, thiết bị đến vị trí đo đạc, khảo sát và ngược lại; thuê thuyền hoặc canô đến vị trí đo;

- Thuê lao động phổ thông.

1.3. Điều kiện áp dụng và hệ số điều chỉnh:

1.3.1. Điều kiện áp dụng:

Định mức khảo sát, đo đạc chất lượng nước tại hiện trường được tính cho điều kiện áp dụng chuẩn được quy định tại Mục 6.1.1, Phần I của Thông tư này.

1.3.2. Các hệ số điều chỉnh:

Khi điều kiện khảo sát, đo đạc chất lượng nước tại hiện trường khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì áp dụng các hệ số điều chỉnh cho định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị được quy định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 6.2.1 và Mục 6.3, Phần I của Thông tư này, gồm: Kđl và Ktv.

1.4. Định biên lao động:

Bảng 75. Định biên lao động đo đạc chất lượng nước trên sông bằng máy TOA

| TT | Nội dung công việc | Định biên lao động |
| --- | --- | --- |
|  |  | KS6 | KTV4 | CN2(N2) | Nhóm |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Nội nghiệp | 1 | - | - | 1 |

1.5. Định mức lao động:

Bảng 76. Định mức lao động đo đạc chất lượng nước trên sông bằng máy TOA

ĐVT: Công nhóm

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 lần | 0,48 |
| 2 | Nội nghiệp | Mẫu | 0,35 |

1.6. Định mức vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị:

1.6.1. Vật liệu:

Bảng 77. Định mức sử dụng vật liệu đo đạc chất lượng nước trên sông bằng máy TOA

ĐVT: mẫu

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Đinh mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Bản đồ địa hình | Mảnh | 0,10 | 0,10 |
| 2 | Chai đựng mẫu | Cái | 3,00 | - |
| 3 | Cồn rửa | Lít | 0,20 | - |
| 4 | Dung dịch bảo quản đầu đo | Ml | 0,70 | - |
| 5 | Dung dịch chuẩn pH 4,01 | Ml | 2,00 | - |
| 6 | Dung dịch chuẩn pH 7,01 | Ml | 2,00 | - |
| 7 | Giấy lọc | Hộp | 0,001 | - |
| 8 | Mực photocopy | Hộp | - | 0,001 |
| 9 | Nước cất | Lít | 0,10 | - |
| 10 | Pin 1,5V | Cục | 0,10 | - |
| 11 | Sổ 15 x 20 cm | Quyển | 0,01 | 0,01 |
| 12 | Sổ 30 x 50 cm | Quyển | 0,01 | 0,01 |
| 13 | Vật liệu khác | % | 5 | 5 |

1.6.2. Dụng cụ:

Bảng 78. Định mức sử dụng dụng cụ đo đạc chất lượng nước trên sông bằng máy TOA

ĐVT: ca/mẫu

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Áo mưa bạt | Cái | 18 | 0,86 | - |
| 2 | Áo rét BHLĐ | Cái | 18 | 0,86 | - |
| 3 | Ba lô | Cái | 36 | 0,86 | - |
| 4 | Bàn máy vi tính | Cái | 96 | - | 0,49 |
| 5 | Đèn neon 40W | Bộ | 24 | - | 0,49 |
| 6 | Đèn xạc điện | Cái | 12 | 0,86 | 0,49 |
| 7 | Địa bàn địa chất | Cái | 60 | 0,15 | - |
| 8 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 0,86 | - |
| 9 | Máy GPS cầm tay | Cái | 60 | 0,15 | - |
| 10 | Máy in A4 - 0,5KW | Cái | 60 | - | 0,49 |
| 11 | Máy tính bỏ túi | Cái | 12 | 0,15 | 0,49 |
| 12 | Mũ BHLĐ | Cái | 24 | 0,86 | - |
| 13 | Phao cứu sinh | Cái | 96 | 0,86 | - |
| 14 | Quần áo BHLĐ | Chiếc | 12 | 0,86 | - |
| 15 | Tất chống vắt | Bộ | 6 | 0,86 | - |
| 16 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 96 | - | 0,49 |
| 17 | Ủng BHLĐ | Cái | 12 | 0,86 | - |
| 18 | USB | Cái | 12 | - | 0,49 |
| 19 | Điện năng | KW |  | 1,03 | 1,31 |
| 20 | Các dụng cụ thiết bị khác | % |  | 4,12 | 16,80 |

1.6.3. Máy móc, thiết bị:

Bảng 79. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị đo đạc CLN trên sông bằng máy TOA

ĐVT: ca/mẫu

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2 KW | Cái | - | 0,21 |
| 2 | Máy đo hãng TOA | Cái | 0,29 | - |
| 3 | Máy phôtôcopy - 1KW | Cái | - | 0,21 |
| 4 | Máy tính xách tay - 0,04KW | Cái | 0,29 | - |

2. Đo đạc chất lượng nước trên kênh tự nhiên và kênh cứng

Định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị cho công tác nội nghiệp và ngoại nghiệp đo đạc chất lượng nước bằng máy TOA trên kênh cứng và kênh tự nhiên được xác định theo hệ số điều chỉnh của mức đo đạc chất lượng nước trên sông bằng máy TOA nêu trên.

Bảng 80. Hệ số điều chỉnh theo vị trí đo (Kđc)

| TT | Đặc điểm vị trí đo | Kđc |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Đo đạc chất lượng nước trên sông bằng máy TOA | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Đo đạc chất lượng nước trên kênh tự nhiên bằng máy TOA | 0,80 | 1,00 |
| 3 | Đo đạc chất lượng nước trên kênh cứng bằng máy TOA | 0,60 | 1,00 |

III. Đo đạc chất lượng nước bằng máy HACH:

1. Đo đạc chất lượng nước trên sông:

1.1. Nội dung công việc:

1.1.1. Ngoại nghiệp:

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị phương tiện, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị phục vụ khảo sát, đo đạc; khảo sát vị lấy mẫu; chuẩn bị thiết bị phân tích mẫu, các hoá chất kèm theo, súc rửa bình lấy mẫu bằng hoá chất;

- Di chuyển đến vị trí đo và quay về chỗ ở;

- Chuẩn độ thiết bị đo;

- Làm sạch đầu đo của máy Hach sau mỗi lần đo;

- Xác định vị trí đo đạc tại các tầng ở giữa sông;

- Đo các yếu tố cần đo tại các tầng;

- Lập phiếu phân tích tại hiện trường;

- Lắp đặt và tháo dỡ, thu dọn dụng cụ và thiết bị đo sau mỗi lần đo;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ dụng cụ, máy móc, thiết bị sau mỗi lần đo.

1.1.2. Nội nghiệp:

- Tổng hợp số liệu đo, xử lý số liệu đo;

- Viết báo cáo, thuyết minh biến đổi các yếu tố cần đo trong thời gian tiến hành khảo sát, in ấn, bàn giao tài liệu, nghiệm thu;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ dụng cụ, thiết bị văn phòng.

1.2. Những công việc chưa tính trong định mức:

- Bảo hiểm người, thiết bị khảo sát;

- Thuê phương tiện vận chuyển vật liệu và máy móc, thiết bị đến vùng khảo sát, đo đạc và ngược lại; thuê thuyền để lấy mẫu nước;

- Thuê lao động phổ thông.

1.3. Điều kiện áp dụng và hệ số điều chỉnh:

1.3.1. Điều kiện áp dụng:

Định mức khảo sát, đo đạc chất lượng nước tại hiện trường được tính cho điều kiện áp dụng chuẩn được quy định tại Mục 6.1.1, Phần I của Thông tư này.

1.3.2. Các hệ số điều chỉnh:

Khi điều kiện khảo sát, đo đạc chất lượng nước tại hiện trường khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì áp dụng các hệ số điều chỉnh cho định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị được quy định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 6.2.1 và Mục 6.3, Phần I của Thông tư này, gồm: Kđl và Ktv.

1.4. Định biên lao động:

Bảng 81. Định biên lao động công tác đo đạc chất lượng nước trên sông bằng máy HACH

| TT | Nội dung công việc | Định biên lao động |
| --- | --- | --- |
|  |  | KS6 | KTV4 | CN2(N2) | Nhóm |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Nội nghiệp | 1 | - | - | 1 |

1.5. Định mức lao động:

Bảng 82. Định mức lao động đo đạc chất lượng nước trên sông bằng máy HACH

ĐVT: Công nhóm

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 lần | 0,50 |
| 2 | Nội nghiệp | Mẫu | 0,35 |

1.6. Định mức vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị:

1.6.1. Vật liệu:

Bảng 83. Định mức sử dụng vật liệu đo đạc chất lượng nước trên sông bằng máy HACH

ĐVT: ca/mẫu

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Bản đồ địa hình | Mảnh | 0,10 | 0,10 |
| 2 | Chai đựng mẫu | Cái | 3,00 | - |
| 3 | Cồn rửa | Lít | 0,10 | - |
| 4 | Dung dịch bảo quản đầu đo | Ml | 0,70 | - |
| 5 | Dung dịch chuẩn pH 4,01 | Ml | 2,00 | - |
| 6 | Dung dịch chuẩn pH 7,01 | Ml | 2,00 | - |
| 7 | Giấy lọc | Hộp | 0,001 | - |
| 8 | Mực photocopy | Hộp | - | 0,001 |
| 9 | Nước cất | Lít | 0,10 | - |
| 10 | Pin 1,5V | Cục | 0,10 | - |
| 11 | Sổ 15 x 20 cm | Quyển | 0,01 | 0,01 |
| 12 | Sổ 30 x 50 cm | Quyển | 0,01 | 0,01 |
| 13 | Thùng đựng mẫu | Chiếc | 0,1 | - |
| 14 | Vật liệu khác | % | 5 | 5 |

1.6.2. Dụng cụ:

Bảng 84. Định mức sử dụng dụng cụ đo đạc chất lượng nước trên sông bằng máy HACH

ĐVT: ca/ mẫu

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Áo mưa bạt | Cái | 18 | 0,94 | - |
| 2 | Áo rét BHLĐ | Cái | 18 | 0,94 | - |
| 3 | Ba lô | Cái | 36 | 0,94 | - |
| 4 | Bàn máy vi tính | Cái | 96 | - | 0,49 |
| 5 | Đèn neon 40W | Bộ | 24 | - | 0,49 |
| 6 | Đèn xạc điện | Cái | 12 | 0,94 | 0,49 |
| 7 | Địa bàn địa chất | Cái | 60 | 0,15 | - |
| 8 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 0,94 | - |
| 9 | Máy GPS cầm tay | Cái | 60 | 0,15 | - |
| 10 | Máy in A4 - 0,5KW | Cái | 60 | - | 0,49 |
| 11 | Máy tính bỏ túi | Cái | 12 | 0,15 | 0,49 |
| 12 | Mũ BHLĐ | Cái | 24 | 0,94 | - |
| 13 | Phao cứu sinh | Cái | 96 | 0,94 | - |
| 14 | Quần áo BHLĐ | Chiếc | 12 | 0,94 | - |
| 15 | Tất chống vắt | Bộ | 6 | 0,94 | - |
| 16 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 96 | - | 0,49 |
| 17 | Ủng BHLĐ | Cái | 12 | 0,94 | - |
| 18 | USB | Cái | 12 | - | 0,49 |
| 19 | Điện năng | KW |  | 1,42 | 1,03 |
| 20 | Các dụng cụ thiết bị khác | % |  | 1,42 | 1,45 |

1.6.3. Máy móc, thiết bị:

Bảng 85. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị đo đạc chất lượng nước trên sông bằng máy HACH

ĐVT: ca/mẫu

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2 KW | Cái | - | 0,05 |
| 2 | Máy đo hãng HACH | Cái | 0,23 | - |
| 3 | Máy tính xách tay - 0,04KW | Cái | 0,23 | - |

2. Đo đạc chất lượng nước trên kênh tự nhiên và kênh cứng

Định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị cho công tác nội nghiệp và ngoại nghiệp đo đạc chất lượng nước bằng máy HACH trên kênh cứng và kênh tự nhiên được xác định theo hệ số điều chỉnh của mức đo đạc chất lượng nước trên sông bằng máy HACH nêu trên.

Bảng 86. Hệ số điều chỉnh theo vị trí đo (Kđc)

| TT | Đặc điểm vị trí đo | Kđc |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Đo đạc chất lượng nước trên sông bằng máy HACH | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Đo đạc chất lượng nước trên kênh tự nhiên bằng máy HACH | 0,80 | 1,00 |
| 3 | Đo đạc chất lượng nước trên kênh cứng bằng máy HACH | 0,60 | 1,00 |

Chương II

KHẢO SÁT, ĐO ĐẠC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

A. KHẢO SÁT, ĐO ĐẠC LƯU LƯỢNG, MỰC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

I. Khảo sát, đo lưu lượng mạch lộ bằng thùng định lượng; ván đo:

1. Nội dung công việc:

1.1. Ngoại nghiệp:

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị phương tiện, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị phục vụ khảo sát, đo đạc tại vị trí đo;

- Liên hệ, làm thủ tục hành chính với chính quyền địa phương và chủ công trình khai thác;

- Xác định vị trí, định điểm mạch lộ nước bằng GPS; khảo sát, mô tả đặc điểm địa hình, địa mạo, ĐC - ĐCTV mạch lộ;

- Dọn mặt bằng tại mạch lộ, làm đường nước chảy vào thùng định lượng; ván đo;

- Đo lưu lượng bằng thùng định lượng hoặc ván đo và đồng hồ bấm giây, ghi chép số liệu;

- Di chuyển đến vị trí khảo sát, đo đạc và quay về chỗ ở;

- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng các dụng cụ, thiết bị đo đạc.

1.2. Nội nghiệp:

- Hoàn thiện các tài liệu thực địa, vào sổ trong phòng, đưa mạch lộ lên bản đồ;

- Tính toán lưu lượng, lập phiếu mạch lộ;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ dụng cụ, thiết bị văn phòng.

2. Những công việc chưa có trong định mức:

Vận chuyển người, dụng cụ từ đơn vị đến vùng khảo sát và ngược lại.

3. Điều kiện áp dụng và hệ số điều chỉnh:

3.1. Điều kiện áp dụng:

- Mức khó khăn đi lại loại II;

- Khoảng cách đi lại giữa các điểm khảo sát từ 1 - 3 km.

Khi điều kiện khảo sát, đo đạc khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị được điều chỉnh theo các hệ số điều chỉnh dưới đây. Cách tính mức được quy định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 6.3, Phần I của Thông tư này.

3.2. Các hệ số điều chỉnh:

Bảng 87. Hệ số điều chỉnh theo mức độ khó khăn đi lại (Kđl)

| TT | Khó khăn đi lại | Kđl |
| --- | --- | --- |
| 1 | I | 0,86 |
| 2 | II | 1,00 |
| 3 | III | 1,24 |
| 4 | IV | 1,54 |

Bảng 88. Hệ số điều chỉnh theo khoảng cách (Kkc)

| TT | Khoảng cách đi lại | Kkc |
| --- | --- | --- |
| 1 | < 1 km | 0,81 |
| 2 | 1 - 3 km | 1,00 |
| 3 | > 3 km | 1,48 |

4. Định biên lao động:

Bảng 89. Định biên lao động khảo sát, đo lưu lượng mạch lộ bằng thùng định lượng; ván đo

| TT | Nội dung công việc | Định biên lao động |
| --- | --- | --- |
|  |  | KS6 | KTV8 | Nhóm |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Nội nghiệp | 1 | 1 | 2 |

5. Định mức lao động:

Bảng 90. Định mức lao động đo lưu lượng mạch lộ bằng thùng định lượng; ván đo

ĐVT: Công nhóm

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 Điểm | 0,46 |
| 2 | Nội nghiệp | 1 Điểm | 0,25 |

6. Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị:

6.1. Vật liệu:

Bảng 91. Định mức sử dụng vật liệu đo lưu lượng mạch lộ bằng thùng định lượng; ván đo

ĐVT: 1 điểm

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Bản đồ địa hình | Mảnh | 0,02 | 0,01 |
| 2 | Bìa đóng sách | Tờ | - | 0,02 |
| 3 | Bút bi | Cái | 0,04 | 0,02 |
| 4 | Bút chì kim | Cái | 0,04 | 0,02 |
| 5 | Bút đánh dấu | Cái | - | 0,05 |
| 6 | Bút xóa | Cái | - | 0,05 |
| 7 | Cặp 3 dây | Cái | 0,03 | - |
| 8 | Đĩa CD | Cái | - | 0,07 |
| 9 | Giấy A4 | Gram | - | 0,01 |
| 10 | Hộp đựng tài liệu | Cái | - | 0,01 |
| 11 | Hộp ghim kẹp | Hộp | 0,01 | - |
| 12 | Mực in laser | Hộp | - | 0,001 |
| 13 | Mực photocopy | Hộp | - | 0,001 |
| 14 | Nhật ký | Quyển | 0,06 | - |
| 15 | Ruột chì kim | Hộp | 0,01 | - |
| 16 | Sổ 15 x 20 cm | Quyển | 0,03 | - |
| 17 | Túi ni lông đựng tài liệu | Cái | 0,10 | - |
| 18 | Điện năng | KW | 2,2 | 2,89 |
| 19 | Vật liệu khác | % | 8 | 8 |

6.2. Dụng cụ:

Bảng 92. Định mức sử dụng dụng cụ đo lưu lượng mạch lộ bằng thùng định lượng; ván đo

ĐVT: ca/1 điểm

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Áo mưa bạt choàng | Cái | 12 | 1,10 | - |
| 2 | Ba lô | Cái | 24 | 1,10 | - |
| 3 | Bàn làm việc | Cái | 96 | - | 0,56 |
| 4 | Bình cứu hoả | Bình | 24 | - | 0,28 |
| 5 | Chuột máy tính | Cái | 12 | 0,37 | 0,56 |
| 6 | Đèn xạc điện | Cái | 12 | 0,37 | - |
| 7 | Địa bàn địa chất | Cái | 36 | 0,37 | - |
| 8 | Đồng hồ bấm giây | Cái | 24 | 0,37 | - |
| 9 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 1,10 | - |
| 10 | Máy ảnh kỹ thuật số | Cái | 60 | 0,37 | - |
| 11 | Máy GPS cầm tay | Cái | 60 | 0,37 | - |
| 12 | Máy in A4 - 0,5KW | Cái | 60 | - | 0,28 |
| 13 | Máy tính 0,6KW | Cái | 60 | - | 0,56 |
| 14 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | 1,10 | - |
| 15 | Ống nhòm | Cái | 48 | 0,37 | - |
| 16 | Phao cứu sinh | Chiếc | 24 | 1,10 | - |
| 17 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 12 | 1,10 | - |
| 18 | Tất chống vắt | Đôi | 6 | 1,10 | - |
| 19 | Thùng định lượng 20l | Cái | 24 | 0,37 | - |
| 20 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 96 | - | 0,56 |
| 21 | Túi vải bạt 0,6 x 0,4 m | Cái | 10 | 1,10 | - |
| 22 | USB | Cái | 12 | - | 0,56 |
| 23 | Dụng cụ khác | % |  | 17 | 14 |

6.3. Máy móc, thiết bị:

Bảng 93. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị đo lưu lượng mạch lộ bằng thùng định lượng; ván đo.

ĐVT: ca/1 điểm

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2 KW | Bộ | - | 0,11 |
| 2 | Máy Photocopy - 1KW | Cái | - | 0,11 |
| 3 | Máy tính xách tay - 0,04KW | Cái | 0,28 | 0,11 |

II. Khảo sát, đo đạc lưu lượng một giếng khoan có sẵn thiết bị khai thác:

1. Nội dung công việc:

1.1. Ngoại nghiệp:

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị phương tiện, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị phục vụ khảo sát, đo đạc; khảo sát vị trí đo đạc;

- Liên hệ, làm thủ tục hành chính với chính quyền địa phương và chủ công trình khai thác;

- Thu thập, ghi chép hồ sơ, tài liệu công trình khai thác;

- Tiến hành khảo sát, đo đạc các thông số liên quan đến giếng khoan khai thác gồm: xác định tọa độ giếng khai thác bằng máy GPS cầm tay; khảo sát quy mô, sơ đồ công nghệ khai dẫn và xử lý nước; đo đạc lưu lượng giếng (bằng đồng hồ đo lưu lượng, thùng định lượng…) và quan trắc mực nước;

- Lập phiếu điều tra giếng khoan khai thác theo quy định, hoặc yêu cầu kỹ thuật của đề án;

- Di chuyển đến vị trí khảo sát, đo đạc và quay về chỗ ở;

- Nhập số liệu vào Máy tính xách tay - 0,04KW; hoàn thiện các tài liệu thực địa;

- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng các dụng cụ, thiết bị đo đạc giếng khoan theo quy định hoặc bị hư hỏng nhẹ.

1.2. Nội nghiệp:

- Hoàn thiện sổ nhật ký, phiếu điều tra thực địa theo quy định;

- Lập bản đồ hiện trạng các công trình đo đạc vùng điều tra khảo sát;

- Tính toán kết quả đo lưu lượng; hoàn thiện tài liệu thu thập, sổ ghi chép, bản vẽ, biểu bảng tổng hợp giếng khai thác theo quy định;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ máy móc thiết bị;

- Viết báo cáo kết quả công tác khảo sát, đo đạc; đánh máy, phô tô tài liệu phục vụ nghiệm thu.

2. Những công việc chưa có trong định mức:

- Chi phí vận hành máy bơm để xác định lưu lượng.

- Vận chuyển người và thiết bị, dụng cụ đơn vị đến hiện trường và ngược lại; vận chuyển người và thiết bị phục vụ khảo sát khi khoảng cách giữa các điểm khảo sát > 15 km.

3. Điều kiện áp dụng và hệ số điều chỉnh:

3.1. Điều kiện áp dụng:

- Mức khó khăn đi lại loại II;

- Khoảng cách đi lại giữa các điểm khảo sát từ 1 - 3 km;

- Lưu lượng của giếng 3 - 10 l/s.

Khi điều kiện khảo sát, đo đạc khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị được điều chỉnh theo các hệ số điều chỉnh dưới đây. Cách tính mức được quy định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 6.3, Phần I của Thông tư này.

3.2. Các hệ số điều chỉnh:

Bảng 94. Hệ số điều chỉnh theo mức độ khó khăn đi lại (Kđl)

| TT | Khó khăn đi lại | Kđl |
| --- | --- | --- |
| 1 | I | 0,81 |
| 2 | II | 1,00 |
| 3 | III | 1,33 |
| 4 | IV | 1,75 |

Bảng 95. Hệ số điều chỉnh theo khoảng cách (Kkc)

| TT | Khoảng cách đi lại | Kkc |
| --- | --- | --- |
| 1 | < 1 km | 0,93 |
| 2 | 1 - 3 km | 1,00 |
| 3 | > 3 km | 1,09 |

4. Định biên lao động:

Bảng 96. Định biên lao động khảo sát, đo đạc lưu lượng một giếng khoan có sẵn thiết bị khai thác

| TT | Nội dung công việc | Định biên lao động |
| --- | --- | --- |
|  |  | KS6 | KTV8 | CN5 (N2) | Nhóm |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Nội nghiệp | 1 | 1 | - | 2 |

5. Định mức lao động:

Bảng 97. Định mức lao động khảo sát, đo đạc lưu lượng một giếng khoan có sẵn thiết bị khai thác

ĐVT: Công nhóm

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 lần đo | 0,85 |
| 2 | Nội nghiệp | 1 lần đo | 0,35 |

6. Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị:

6.1. Vật liệu:

Bảng 98. Định mức sử dụng vật liệu khảo sát, đo đạc lưu lượng một giếng khoan có sẵn thiết bị khai thác

ĐVT: 1 lần đo

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Bản đồ địa hình | Mảnh | 0,10 | 0,10 |
| 2 | Bìa đóng sách | Tờ | - | 1,00 |
| 3 | Bút bi | Cái | 0,10 | 0,10 |
| 4 | Bút chì đen | Cái | - | 0,10 |
| 5 | Bút chì hóa học | Cái | 0,01 | - |
| 6 | Bút đánh dấu | Cái | - | 0,10 |
| 7 | Bút xóa | Cái | - | 0,10 |
| 8 | Cặp 3 dây | Cái | 0,10 | - |
| 9 | Đĩa CD | Cái | 0,01 | 0,01 |
| 10 | Giấy A0 | Tờ | - | 0,10 |
| 11 | Giấy A4 | Gram | 0,01 | 0,01 |
| 12 | Giấy kẻ ly 60 x 80 cm | Tờ | 0,10 | 0,10 |
| 13 | Hộp đựng tài liệu | Cái | - | 0,01 |
| 14 | Mực in laser | Hộp | - | 0,001 |
| 15 | Mực photocopy | Hộp | - | 0,001 |
| 16 | Nhật ký | Quyển | 0,20 | - |
| 17 | Pin 1,5V | Đôi | 0,15 | - |
| 18 | Pin dùng cho GPS | Đôi | 0,03 | - |
| 19 | Điện năng | KW | 6,13 | 4,05 |
| 20 | Vật liệu khác | % | 8 | 8 |

6.2. Dụng cụ:

Bảng 99. Định mức sử dụng dụng cụ khảo sát, đo đạc lưu lượng một giếng khoan có sẵn thiết bị khai thác

ĐVT: ca /1 lần đo

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Bàn đóng gáy xoắn khổ A4 | Cái | 60 | - | 0,03 |
| 2 | Bàn làm việc | Cái | 96 | - | 0,24 |
| 3 | Bàn máy vi tính | Cái | 96 | - | 0,24 |
| 4 | Bi đông | Cái | 12 | 1,82 | - |
| 5 | Clê các loại | Bộ | 24 | 0,61 | - |
| 6 | Đèn xạc điện | Cái | 12 | 0,61 | - |
| 7 | Địa bàn địa chất | Cái | 36 | 0,61 | - |
| 8 | Đồng hồ bấm giây | Cái | 24 | 0,61 | - |
| 9 | Dũa | Bộ | 36 | 0,61 | - |
| 10 | Dụng cụ đo mực nước bằng điện | Bộ | 36 | 0,61 | - |
| 11 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 1,82 | - |
| 12 | Khoá xích F 219mm | Cái | 24 | 0,61 | - |
| 13 | Kính BHLĐ | Cái | 12 | 1,82 | - |
| 14 | Máy ảnh kỹ thuật số | Cái | 60 | 0,61 | - |
| 15 | Máy GPS cầm tay | Cái | 60 | 0,61 | - |
| 16 | Máy in A4 - 0,5KW | Cái | 60 | - | 0,03 |
| 17 | Máy tính 0,6KW | Cái | 60 | - | 0,24 |
| 18 | Máy tính bỏ túi | Cái | 24 | 0,61 | - |
| 19 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | 1,82 | - |
| 20 | Nhiệt kế | Cái | 12 | 0,45 | - |
| 21 | Ổn áp 10A | Cái | 96 | - | 0,03 |
| 22 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 12 | 1,82 | - |
| 23 | Quần áo mưa | Bộ | 12 | 1,82 | - |
| 24 | Tất chống vắt | Đôi | 6 | 1,82 | - |
| 25 | Tháp và tời quay tay | Bộ | 60 | 0,61 | - |
| 26 | Thiết bị đun nước | Cái | 60 | - | 0,03 |
| 27 | Thùng định lượng 200lít | Cái | 24 | 0,61 | - |
| 28 | Ủng BHLĐ | Đôi | 6 | 1,82 | - |
| 29 | USB | Cái | 12 | - | 0,24 |
| 30 | Xà beng | Cái | 24 | 0,61 | - |
| 31 | Dụng cụ khác | % |  | 19 | 24 |

6.3. Máy móc, thiết bị:

Bảng 100. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị khảo sát, đo đạc lưu lượng một giếng khoan có sẵn thiết bị khai thác

ĐVT: ca /1 lần đo

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2 KW | Bộ | - | 0,11 |
| 2 | Máy Photocopy - 1KW | Cái | - | 0,11 |
| 3 | Máy tính xách tay - 0,04KW | Cái | 0,46 | 0,11 |

III. Khảo sát, đo đạc lưu lượng một công trình có sẵn thiết bị khai thác:

1. Nội dung công việc:

1.1. Ngoại nghiệp:

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị phương tiện, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị phục vụ khảo sát, đo đạc tại vị đo;

- Liên hệ, làm thủ tục hành chính với chính quyền địa phương và chủ công trình khai thác; Thu thập, ghi chép hồ sơ, tài liệu công trình khai thác;

- Tiến hành khảo sát, đo đạc các thông số liên quan đến công trình khai thác gồm: xác định tọa độ giếng khai thác bằng máy GPS cầm tay; khảo sát quy mô, sơ đồ công nghệ khai dẫn và xử lý nước; đo đạc lưu lượng giếng (bằng đồng hồ đo lưu lượng, thùng định lượng…) và quan trắc mực nước;

- Lập phiếu điều tra giếng khoan khai thác theo quy định, hoặc yêu cầu kỹ thuật của đề án;

- Di chuyển đến vị trí khảo sát, đo đạc và quay về chỗ ở;

- Nhập số liệu vào máy tính xách tay; hoàn thiện các tài liệu thực địa;

- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng các dụng cụ, thiết bị đo đạc giếng khoan theo quy định hoặc bị hư hỏng nhẹ.

1.2. Nội nghiệp:

- Hoàn thiện sổ nhật ký, phiếu điều tra thực địa theo quy định;

- Lập bản đồ hiện trạng các công trình đo đạc vùng điều tra khảo sát;

- Tính toán kết quả đo lưu lượng khai thác và quan trắc thu thập được ở các điểm khảo sát;

- Hoàn thiện tài liệu thu thập, sổ ghi chép, bản vẽ, biểu bảng tổng hợp giếng khai thác theo quy định;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ máy móc thiết bị;

- Viết báo cáo kết quả công tác khảo sát, đo đạc, đánh máy, phô tô tài liệu và bảo vệ trước Hội đồng nghiệm thu.

2. Những công việc chưa có trong định mức:

- Chi phí vận hành máy bơm để xác định lưu lượng;

- Vận chuyển người và thiết bị, dụng cụ từ đơn vị đến vùng khảo sát, đo đạc và ngược lại.

3. Điều kiện áp dụng và hệ số điều chỉnh:

3.1. Điều kiện áp dụng:

3.1.1. Ngoại nghiệp:

- Mức khó khăn đi lại loại II;

- Khoảng cách đi lại giữa các điểm khảo sát từ 1 - 3 km;

- Lưu lượng của mỗi giếng khoan từ 3 - 10 l/s;

- Công trình khảo sát có quy mô từ 2 giếng khoan.

3.1.2. Nội nghiệp:

Công trình khảo sát có quy mô từ 2 giếng khai thác.

Khi điều kiện khảo sát, đo đạc khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị được điều chỉnh theo các hệ số điều chỉnh dưới đây. Cách tính mức được quy định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 6.3, Phần I của Thông tư này.

3.2. Các hệ số điều chỉnh:

3.2.1. Ngoại nghiệp:

Bảng 101. Hệ số điều chỉnh theo mức độ khó khăn đi lại (Kđl)

| TT | Khó khăn đi lại | Kđl |
| --- | --- | --- |
| 1 | I | 0,94 |
| 2 | II | 1,00 |
| 3 | III | 1,10 |
| 4 | IV | 1,22 |

Bảng 102. Hệ số điều chỉnh theo khoảng cách (Kkc)

| TT | Khoảng cách đi lại | Kkc |
| --- | --- | --- |
| 1 | < 1 km | 0,94 |
| 2 | 1 - 3 km | 1,00 |
| 3 | > 3 km | 1,07 |

Bảng 103. Hệ số điều chỉnh theo số lượng giếng khoan của công trình

| TT | Số giếng khoan trong công trình | Knn |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 giếng | 1,00 |
| 2 | >2 và ≤ 3 giếng | 1,25 |

Bảng 104. Hệ số điều chỉnh theo lưu lượng của giếng

| TT | Lưu lượng của giếng | Kll |
| --- | --- | --- |
| 1 | < 3 lít | 0,86 |
| 2 | 3 - 10 lít | 1,00 |
| 3 | > 10 lít | 1,23 |

3.2.2. Nội nghiệp:

Bảng 105. Hệ số điều chỉnh nội nghiệp theo quy mô công trình (Knn)

| TT | Số giếng khoan trong công trình | Knn |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 giếng | 1,00 |
| 2 | >2 và ≤ 3 giếng | 1,40 |

4. Định biên lao động:

Bảng 106. Định biên lao động khảo sát, đo đạc lưu lượng một công trình có sẵn thiết bị khai thác

| TT | Nội dung công việc | Định biên lao động |
| --- | --- | --- |
|  |  | KS6 | KS3 | KTV8 | CN5 (N2) | Nhóm |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Nội nghiệp | 1 | - | 1 | - | 2 |

5. Định mức lao động:

Bảng 107. Định mức lao động khảo sát, đo đạc lưu lượng một công trình có sẵn thiết bị khai thác

ĐVT: Công nhóm

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 Công trình | 1,10 |
| 2 | Nội nghiệp | 1 Công trình | 0,50 |

6. Định mức vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị:

6.1. Vật liệu:

Bảng 108. Định mức sử dụng vật liệu khảo sát, đo đạc lưu lượng một công trình có sẵn thiết bị khai thác

ĐVT: 1 công trình.

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Bản đồ địa hình | Mảnh | 0,10 | 0,10 |
| 2 | Bìa đóng sách | Tờ | - | 0,10 |
| 3 | Bút bi | Cái | 0,20 | 0,10 |
| 4 | Bút chì đen | Cái | 0,20 | 0,10 |
| 5 | Bút chì hóa học | Cái | 0,10 | - |
| 6 | Bút đánh dấu | Cái | - | 0,20 |
| 7 | Bút xóa | Cái | - | 0,20 |
| 8 | Cặp 3 dây | Cái | 0,10 | - |
| 9 | Đĩa CD | Cái | 0,10 | 0,10 |
| 10 | Giấy A0 | Tờ | 1,00 | 1,00 |
| 11 | Giấy A4 | Gram | 0,01 | 0,01 |
| 12 | Giấy kẻ ly khổ 60 x 80 cm | Tờ | 1,00 | - |
| 13 | Hộp đựng tài liệu | Cái | - | 0,10 |
| 14 | Mực in laser | Hộp | - | 0,001 |
| 15 | Mực photocopy | Hộp | - | 0,001 |
| 16 | Nhật ký | Quyển | 0,10 | - |
| 17 | Pin 1,5V | Đôi | 1,00 | - |
| 18 | Pin dùng cho GPS | Đôi | 0,50 | - |
| 19 | Điện năng | KW | 6,65 | 5,79 |
| 20 | Vật liệu khác | % | 8 | 8 |

6.2. Dụng cụ:

Bảng 109. Định mức sử dụng dụng cụ khảo sát, đo đạc lưu lượng một công trình có sẵn thiết bị khai thác

ĐVT: ca/1 công trình

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Bàn đóng gáy xoắn khổ A4 | Cái | 60 | - | 0,40 |
| 2 | Bàn làm việc | Cái | 96 | - | 0,80 |
| 3 | Bàn máy vi tính | Cái | 96 | - | 0,80 |
| 4 | Bi đông | Cái | 12 | 4,40 | - |
| 5 | Clê các loại | Bộ | 24 | 0,88 | - |
| 6 | Đèn xạc điện | Cái | 12 | - | 0,40 |
| 7 | Địa bàn địa chất | Cái | 36 | - | 0,40 |
| 8 | Đồng hồ bấm giây | Cái | 24 | 0,88 | - |
| 9 | Dụng cụ đo mực nước bằng điện | Bộ | 36 | 0,88 | - |
| 10 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 4,40 | - |
| 11 | Khoá vặn ống | Cái | 24 | 0,88 | - |
| 12 | Kính BHLĐ | Cái | 12 | 4,40 | - |
| 13 | Máy ảnh kỹ thuật số | Cái | 60 | 0,88 | 0,40 |
| 14 | Máy GPS cầm tay | Cái | 60 | - | 0,40 |
| 15 | Máy in A4 - 0,5KW | Cái | 60 | - | 0,40 |
| 16 | Máy tính 0,6KW | Cái | 60 | - | 0,80 |
| 17 | Máy tính bỏ túi | Cái | 24 | 0,88 | - |
| 18 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | 4,40 | - |
| 19 | Nhiệt kế | Cái | 12 | 0,88 | - |
| 20 | Ổn áp 10A | Cái | 96 | - | 0,40 |
| 21 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 12 | 4,40 | - |
| 22 | Quần áo mưa | Bộ | 12 | 4,40 | - |
| 23 | Tất chống vắt | Đôi | 6 | 4,40 | - |
| 24 | Tháp và tời quay tay | Bộ | 60 | 0,88 | - |
| 25 | Thiết bị đun nước | Cái | 60 | - | 0,40 |
| 26 | Thùng định lượng 200lít | Cái | 24 | 0,88 | - |
| 27 | Ủng BHLĐ | Đôi | 6 | 4,40 | - |
| 28 | USB | Cái | 12 | - | 0,80 |
| 29 | Xà beng | Cái | 24 | 0,88 | - |
| 30 | Dụng cụ khác | % |  | 17 | 25 |

6.3. Máy móc, thiết bị:

Bảng 110. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị khảo sát, đo đạc lưu lượng một công trình có sẵn thiết bị khai thác

ĐVT: ca/1 công trình

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2 KW | Bộ | - | 0,15 |
| 2 | Máy Photocopy - 1KW | Cái | - | 0,15 |
| 3 | Máy tính xách tay - 0,04KW | Cái | 0,66 | 0,15 |

IV. Khảo sát, đo mực nước trong giếng khoan hở (chưa lắp đặt thiết bị khai thác):

1. Nội dung công việc:

1.1. Ngoại nghiệp:

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị phương tiện, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị phục vụ khảo sát, đo đạc; khảo sát vị trí đo đạc;

- Liên hệ, làm thủ tục hành chính với chính quyền địa phương và chủ công trình khai thác;

- Mở và đóng nắp bảo vệ giếng khoan;

- Thả và kéo dụng cụ đo mực nước xuống giếng khoan, đo đạc mực nước, ghi chép số liệu;

- Di chuyển đến vị trí khảo sát, đo đạc và quay về chỗ ở;

- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng các dụng cụ, thiết bị đo đạc.

1.2. Nội nghiệp:

- Hoàn thiện các tài liệu thực địa, vào sổ trong phòng, đưa vị trí giếng khoan lên bản đồ; chỉnh lý tài liệu, lập báo cáo kết quả, đánh máy, phô tô tài liệu;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ thiết bị; dụng cụ văn phòng.

2. Những công việc chưa có trong định mức:

- Vận chuyển người, dụng cụ từ đơn vị đến vùng khảo sát và ngược lại;

- Đo chiều sâu giếng khoan.

3. Điều kiện áp dụng và hệ số điều chỉnh:

3.1. Điều kiện áp dụng:

- Mức khó khăn đi lại loại II;

- Khoảng cách đi lại giữa các điểm khảo sát từ 1 - 3 km.

Khi điều kiện khảo sát, đo đạc khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị được điều chỉnh theo các hệ số điều chỉnh dưới đây. Cách tính mức được quy định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 6.3, Phần I của Thông tư này.

3.2. Các hệ số điều chỉnh:

Bảng 111. Hệ số điều chỉnh theo mức độ khó khăn đi lại (Kđl)

| TT | Khó khăn đi lại | Kđl |
| --- | --- | --- |
| 1 | I | 0,93 |
| 2 | II | 1,00 |
| 3 | III | 1,13 |
| 4 | IV | 1,28 |

Bảng 112. Hệ số điều chỉnh theo khoảng cách (Kkc)

| TT | Khoảng cách đi lại | Kkc |
| --- | --- | --- |
| 1 | < 1 km | 0,90 |
| 2 | 1 - 3 km | 1,00 |
| 3 | > 3 km | 1,25 |

4. Định biên lao động:

Bảng 113. Định biên lao động khảo sát, đo mực nước trong giếng khoan hở

| TT | Nội dung công việc | Định biên lao động |
| --- | --- | --- |
|  |  | KS4 | KTV8 | CN3 (N2) | Nhóm |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Nội nghiệp | 1 | 1 | - | 2 |

5. Định mức lao động:

Bảng 114. Định mức lao động khảo sát, đo mực nước trong giếng khoan hở

ĐVT: Công nhóm

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 lần đo | 0,41 |
| 2 | Nội nghiệp | 1 lần đo | 0,13 |

6. Định mức vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị:

6.1. Vật liệu:

Bảng 115. Định mức sử dụng vật liệu khảo sát, đo mực nước trong giếng khoan hở

ĐVT: 1 lần đo

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Bản đồ địa hình | Mảnh | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Bìa đóng sách | Tờ | - | 1,00 |
| 3 | Bút bi | Cái | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Bút chì đen | Cái | 0,10 | 0,10 |
| 5 | Bút chì hóa học | Cái | 0,01 | - |
| 6 | Bút đánh dấu | Cái | - | 0,10 |
| 7 | Bút xóa | Cái | - | 0,02 |
| 8 | Đĩa CD | Cái | 0,01 | 0,01 |
| 9 | Giấy A0 | Tờ | 0,10 | 0,10 |
| 10 | Giấy A4 | Gram | 0,001 | 0,001 |
| 11 | Giấy kẻ ly 60 x 80 cm | Tờ | 0,10 | - |
| 12 | Hộp đựng tài liệu | Cái | - | 0,01 |
| 13 | Mực in laser | Hộp | - | 0,001 |
| 14 | Mực photocopy | Hộp | - | 0,001 |
| 15 | Nhật ký | Quyển | 0,01 | - |
| 16 | Pin 1,5V | Đôi | 0,20 | - |
| 17 | Pin dùng cho GPS | Đôi | 0,01 | - |
| 18 | Điện năng | KW | 2,88 | 3,79 |
| 19 | Vật liệu khác | % | 8 | 8 |

6.2. Dụng cụ:

Bảng 116. Định mức sử dụng dụng cụ khảo sát, đo mực nước trong giếng khoan hở

ĐVT: ca /1 lần đo

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Bàn đóng gáy xoắn khổ A4 | Cái | 60 | - | 0,28 |
| 2 | Bàn làm việc | Cái | 96 | - | 0,56 |
| 3 | Bàn máy vi tính | Cái | 96 | - | 0,56 |
| 4 | Bi đông | Cái | 12 | 0,98 | - |
| 5 | Clê các loại | Bộ | 24 | 0,33 | - |
| 6 | Đèn xạc điện | Cái | 12 | - | 0,28 |
| 7 | Địa bàn địa chất | Cái | 36 | - | 0,28 |
| 8 | Đồng hồ bấm giây | Cái | 24 | 0,33 | - |
| 9 | Dũa | Bộ | 36 | 0,33 | - |
| 10 | Dụng cụ đo mực nước bằng điện | Cái | 36 | 0,33 | - |
| 11 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 0,98 | - |
| 12 | Khoá xích F 219mm | Cái | 24 | 0,33 | - |
| 13 | Kính BHLĐ | Cái | 12 | 0,98 | - |
| 14 | Máy ảnh kỹ thuật số | Cái | 60 | - | 0,28 |
| 15 | Máy GPS cầm tay | Cái | 60 | 0,33 | 0,28 |
| 16 | Máy in A4 - 0,5KW | Cái | 60 | - | 0,28 |
| 17 | Máy tính 0,6KW | Cái | 60 | - | 0,56 |
| 18 | Máy tính bỏ túi | Cái | 24 | 0,33 | - |
| 19 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | 0,98 | - |
| 20 | Nhiệt kế | Cái | 12 | 0,33 | - |
| 21 | Ổn áp 10A | Cái | 96 | - | 0,28 |
| 22 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 12 | 0,98 | - |
| 23 | Quần áo mưa | Bộ | 12 | 0,98 | - |
| 24 | Tất chống vắt | Đôi | 6 | 0,98 | - |
| 25 | Thiết bị đun nước | Cái | 60 | - | 0,28 |
| 26 | Ủng BHLĐ | Đôi | 6 | 0,98 | - |
| 27 | USB | Cái | 12 | - | 0,56 |
| 28 | Dụng cụ khác | % |  | 18 | 24 |

6.3. Máy móc, thiết bị:

Bảng 117. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị khảo sát, đo mực nước trong giếng khoan hở

ĐVT: ca/1 lần đo

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2 KW | Bộ | - | 0,11 |
| 2 | Máy Photocopy - 1KW | Cái | - | 0,11 |
| 3 | Thước đo mực nước chuyên dụng | Cái | 0,25 | - |
| 4 | Máy tính xách tay - 0,04KW | Cái | 0,25 | 0,11 |

B. KHẢO SÁT, ĐO ĐẠC CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

I. Lấy mẫu nước thủ công trong giếng đào, hang karst:

1. Nội dung công việc:

1.1. Ngoại nghiệp:

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị phương tiện, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị phục vụ khảo sát, đo đạc tại vị trí lấy mẫu;

- Di chuyển đến vị trí lấy mẫu và quay về chỗ ở;

- Liên hệ, làm thủ tục hành chính với chính quyền địa phương và người quản lý điểm khảo sát;

- Định vị trí (đối với công trình lấy lần đầu);

- Lọc nước bằng giấy lọc có độ hở 0,47m;

- Súc rửa dụng cụ lấy mẫu, ít nhất 3 lần bằng nước lấy mẫu;

- Lấy mẫu, chuẩn độ mẫu bằng hoá chất (nếu có), gắn parafil, đóng gói, lập tài liệu, ghi và dán eteket;

- Bảo quản mẫu theo quy định;

- Lập phiếu gửi mẫu và các công việc kèm theo;

- Bảo dưỡng sửa chữa nhỏ các dụng cụ thiết bị ngoài trời.

1.2. Nội nghiệp:

- Kiểm tra hoàn chỉnh các số liệu thực địa;

- Đi lấy kết quả phân tích trong phòng;

- Xử lý tài liệu kết quả phân tích mẫu nước theo yêu cầu của đề án;

- Viết báo cáo kết quả thực hiện và bảo vệ trước Hội đồng nghiệm thu;

- Sửa chữa nhỏ các dụng cụ thiết bị văn phòng.

2. Những công việc chưa có trong định mức:

- Kiểm tra công tác lấy mẫu;

- Bảo quản và vận chuyển mẫu từ nơi tập kết về phòng thí nghiệm.

3. Điều kiện áp dụng và hệ số điều chỉnh:

3.1. Điều kiện áp dụng:

- Mức khó khăn đi lại loại II;

- Khoảng cách đi lại giữa các điểm khảo sát từ 1 - 3 km;

- Lấy mẫu tại giếng đào và trong hang karst nước chảy.

Khi điều kiện khảo sát, đo đạc khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị được điều chỉnh theo các hệ số điều chỉnh dưới đây. Cách tính mức được quy định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 6.3, Phần I của Thông tư này.

3.2. Các hệ số điều chỉnh:

Bảng 118. Hệ số điều chỉnh theo mức độ khó khăn đi lại (Kđl)

| TT | Khó khăn đi lại | Kđl |
| --- | --- | --- |
| 1 | I | 0,85 |
| 2 | II | 1,00 |
| 3 | III | 1,27 |
| 4 | IV | 1,60 |

Bảng 119. Hệ số điều chỉnh theo khoảng cách (Kkc)

| TT | Khoảng cách đi lại | Kkc |
| --- | --- | --- |
| 1 | < 1 km | 0,81 |
| 2 | 1 - 3 km | 1,00 |
| 3 | > 3 km | 1,48 |

4. Định biên lao động:

Bảng 120. Định biên lao động lấy mẫu nước thủ công trong giếng đào; hang karst

| TT | Nội dung công việc | Định biên lao động |
| --- | --- | --- |
|  |  | KS6 | KTV4 | CN2(N2) | Nhóm |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Nội nghiệp | 1 | - | - | 1 |

5. Định mức lao động:

Bảng 121. Định mức lao động lấy mẫu nước thủ công trong giếng đào; hang karst

ĐVT: công nhóm

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 điểm | 0,68 |
| 2 | Nội nghiệp | 1 điểm | 0,41 |

6. Định mức vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị:

6.1. Vật liệu:

Bảng 122. Định mức sử dụng vật liệu lấy mẫu nước thủ công trong giếng đào; hang karst

ĐVT: 1 mẫu

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Bản đồ địa hình | Mảnh | - | 0,10 |
| 2 | Bìa đóng sách | Tờ | - | 2,00 |
| 3 | Biểu mẫu báo cáo các loại | Tờ | 1,00 | 1,00 |
| 4 | Bút bi | Cái | - | 0,10 |
| 5 | Bút chì kim | Cái | - | 0,10 |
| 6 | Bút đánh dấu | Cái | - | 0,10 |
| 7 | Bút xóa | Cái | - | 0,10 |
| 8 | Can nhựa 1 lít | Cái | 1,00 | - |
| 9 | Can nhựa 2 lít | Cái | 1,00 | - |
| 10 | Can nhựa 3 lít | Cái | 1,00 | - |
| 11 | Đĩa CD | Cái | - | 0,10 |
| 12 | Giấy A4 | Gram | - | 0,01 |
| 13 | Giấy lọc D45 có độ hở 0,47mm | Tờ | 1,00 | - |
| 14 | Hộp đựng tài liệu | Cái | - | 0,10 |
| 15 | Mực in laser | Hộp | - | 0,001 |
| 16 | Mực phoocopy | Hộp | - | 0,001 |
| 17 | Ống cao su bơm nước | Mét | 5 | - |
| 18 | Điện năng | KW | 1,52 | 3,76 |
| 19 | Vật liệu khác | % | 8 | 8 |

6.2. Dụng cụ:

Bảng 123. Định mức sử dụng dụng cụ lấy mẫu nước thủ công trong giếng đào; hang karst

ĐVT: ca/1 mẫu

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Áo mưa bạt choàng | Cái | 12 | 1,63 | - |
| 2 | Ba lô | Cái | 24 | 1,63 | - |
| 3 | Bàn làm việc | Cái | 96 | - | 0,56 |
| 4 | Bình cứu hoả | Cái | 24 | - | 0,14 |
| 5 | Bình lọc | Cái | 60 | 0,34 | - |
| 6 | Bút đo Eh, pH, TDS, DO | Cái | 60 | 0,34 | - |
| 7 | Đèn neon 40W | Bộ | 24 | - | 0,56 |
| 8 | Đèn xạc điện | Cái | 12 | 1,63 | - |
| 9 | Địa bàn địa chất | Cái | 36 | 0,34 | - |
| 10 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 1,63 | - |
| 11 | Máy ảnh kỹ thuật số | Cái | 60 | 0,34 | 0,14 |
| 12 | Máy bơm điện 1-1,5KW | Cái | 60 | 0,34 | - |
| 13 | Máy GPS cầm tay | Cái | 60 | 0,34 | - |
| 14 | Máy in A4 - 0,5KW | Cái | 60 | - | 0,14 |
| 15 | Máy phát điện 2KW | Cái | 60 | 0,34 | - |
| 16 | Máy tính 0,6KW | Cái | 60 | - | 0,56 |
| 17 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | 1,63 | - |
| 18 | Phao cứu sinh | Chiếc | 24 | 1,63 | - |
| 19 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 12 | 1,63 | - |
| 20 | Quần áo mưa | Bộ | 12 | 1,63 | - |
| 21 | Quạt điện cây 0,06KW | Cái | 60 | - | 0,56 |
| 22 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 96 | - | 0,56 |
| 23 | USB | Cái | 12 | - | 0,56 |
| 24 | Xắc cốt đựng tài liệu | Cái | 12 | 1,63 | - |
| 25 | Dụng cụ khác | % |  | 15 | 8 |

6.3. Máy móc, thiết bị:

Bảng 124. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị lấy mẫu nước thủ công trong giếng đào; hang karst

ĐVT: ca/1 mẫu

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Máy tính xách tay - 0,04KW | Bộ | 0,38 | - |
| 2 | Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2 KW | Bộ | - | 0,10 |
| 3 | Máy Photocopy - 1KW | Cái | - | 0,10 |

II. Lấy mẫu nước giếng khoan có sẵn thiết bị khai thác:

1. Nội dung công việc:

1.1. Ngoại nghiệp:

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị phương tiện, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị phục vụ khảo sát, đo đạc tại vị trí lấy mẫu;

- Thu thập, ghi chép hồ sơ, tài liệu công trình lấy mẫu;

- Tiến hành khảo sát, lấy mẫu gồm: xác định tọa độ giếng khoan bằng GPS cầm tay; khảo sát quy mô, sơ đồ công nghệ khai dẫn và xử lý nước; đánh giá điều kiện vệ sinh và đới phòng hộ bảo vệ công trình khai thác;

- Súc rửa dụng cụ lấy mẫu, ít nhất 3 lần bằng nước lấy mẫu;

- Lấy và bảo quản mẫu nước để phân tích trong phòng thí nghiệm;

- Lập phiếu lấy và gửi mẫu phân tích theo yêu cầu của đề án;

- Di chuyển trong vùng công tác;

- Nhập số liệu vào Máy tính xách tay - 0,04KW;

- Hoàn thiện tài liệu thực địa;

- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng các dụng cụ, thiết bị lấy mẫu theo quy định hoặc bị hư hỏng nhẹ.

1.2. Nội nghiệp:

- Hoàn thiện các sổ nhật ký, biên bản lấy và gửi mẫu theo quy định;

- Lập bản đồ hiện trạng các giếng khoan lấy mẫu vùng điều tra khảo sát;

- Tính toán kết quả phân tích mẫu;

- Hoàn thiện các tài liệu thu thập, sổ ghi chép, bản vẽ, biểu bảng tổng hợp theo quy định;

- Đi lấy kết quả phân tích mẫu ở các cơ sở phân tích thí nghiệm;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ máy móc thiết bị;

- Viết báo cáo kết quả công tác lấy mẫu. Đánh máy, phô tô tài liệu nghiệm thu sản phẩm.

2. Những công việc chưa có trong định mức:

- Chi phí vận hành máy bơm để lấy mẫu;

- Vận chuyển mẫu vi trùng, mẫu môi trường từ nơi lấy đến cơ sở phân tích;

- Vận chuyển người và thiết bị, dụng cụ từ đơn vị đến vùng khảo sát, đo đạc và ngược lại; Vận chuyển người và thiết bị phục vụ khảo sát khi khoảng cách giữa các điểm khảo sát >3 km.

3. Điều kiện áp dụng và hệ số điều chỉnh:

3.1. Điều kiện áp dụng:

- Khoảng cách đi lại giữa các điểm khảo sát từ 1 - 3 km;

- Mức khó khăn đi lại loại II.

Khi điều kiện khảo sát, đo đạc khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị được điều chỉnh theo các hệ số điều chỉnh dưới đây. Cách tính mức được quy định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 6.3, Phần I của Thông tư này.

3.2. Các hệ số điều chỉnh:

Bảng 125. Điều chỉnh theo mức độ khó khăn đi lại (Kđl)

| TT | Khó khăn đi lại | Kđl |
| --- | --- | --- |
| 1 | I | 0,85 |
| 2 | II | 1,00 |
| 3 | III | 1,28 |
| 4 | IV | 1,64 |

Bảng 126. Hệ số điều chỉnh theo khoảng cách (Kkc)

| TT | Khoảng cách đi lại | Kkc |
| --- | --- | --- |
| 1 | < 1 km | 0,73 |
| 2 | 1 - 3 km | 1,00 |
| 3 | > 3 km | 1,43 |

4. Định biên lao động:

Bảng 127. Định biên lao động lấy mẫu nước giếng khoan có sẵn thiết bị khai thác

| TT | Nội dung công việc | Định biên lao động |
| --- | --- | --- |
|  |  | KS6 | KTV2 | Nhóm |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Nội nghiệp | 1 | - | 1 |

5. Định mức lao động:

Bảng 128. Định mức lao động lấy mẫu nước giếng khoan có sẵn thiết bị khai thác

ĐVT: Công nhóm

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 điểm | 0,48 |
| 2 | Nội nghiệp | 1 điểm | 0,41 |

6. Định mức vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị:

6.1. Vật liệu:

Bảng 129. Định mức sử dụng vật liệu lấy mẫu nước giếng khoan có sẵn thiết bị khai thác

ĐVT: 1 điểm

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Bản đồ địa hình | Mảnh | 0,10 | 0,10 |
| 2 | Bìa đóng sách | Tờ | - | 2,00 |
| 3 | Bút bi | Cái | 0,10 | 0,10 |
| 4 | Bút chì đen | Cái | 0,10 | 0,10 |
| 5 | Bút đánh dấu | Cái | - | 0,10 |
| 6 | Bút xóa | Cái | - | 0,10 |
| 7 | Can nhựa 1 lít | Cái | 1,00 | - |
| 8 | Can nhựa 2 lít | Cái | 1,00 | - |
| 9 | Can nhựa 3 lít | Cái | 1,00 | - |
| 10 | Cặp 3 dây | Cái | 0,10 | - |
| 11 | Đĩa CD | Cái | 0,01 | 0,10 |
| 12 | Giấy A0 | Tờ | 0,10 | 0,10 |
| 13 | Giấy A4 | Gram | 0,01 | 0,01 |
| 14 | Giấy kẻ ly khổ 60 x 80 cm | Tờ | 0,10 | - |
| 15 | Giấy lọc | Hộp | 0,01 | - |
| 16 | Hộp đựng tài liệu | Cái | - | 0,10 |
| 17 | Mực in laser | Hộp | - | 0,001 |
| 18 | Mực photocopy | Hộp | - | 0,001 |
| 19 | Nhật ký | Quyển | 0,01 | - |
| 20 | Pin 1,5V | Đôi | 0,10 | - |
| 21 | Pin dùng cho GPS | Đôi | 0,10 | - |
| 22 | Điện năng | KW | 1,16 | 2,22 |
| 23 | Vật liệu khác | % | 8 | 8 |

6.2. Dụng cụ:

Bảng 130. Định mức sử dụng dụng cụ lấy mẫu nước giếng khoan có sẵn thiết bị khai thác

ĐVT: ca/ 1 điểm

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Bàn đóng gáy xoắn khổ A4 | Cái | 60 | - | 0,28 |
| 2 | Bàn làm việc | Cái | 96 | - | 0,56 |
| 3 | Bàn máy vi tính | Cái | 96 | - | 0,56 |
| 4 | Bi đông | Cái | 12 | 0,77 | - |
| 5 | Clê các loại | Bộ | 24 | 0,38 | - |
| 6 | Đèn xạc điện | Cái | 12 | 0,38 | - |
| 7 | Địa bàn địa chất | Cái | 36 | 0,38 | - |
| 8 | Đồng hồ bấm giây | Cái | 24 | 0,38 | - |
| 9 | Dũa | Bộ | 36 | 0,38 | - |
| 10 | Dụng cụ đo mực nước bằng điện | Cái | 36 | 0,38 | - |
| 11 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 0,77 | - |
| 12 | Khoá xích D219mm | Cái | 24 | 0,38 | - |
| 13 | Kính BHLĐ | Cái | 12 | 0,77 | - |
| 14 | Máy ảnh kỹ thuật số | Cái | 60 | 0,38 | - |
| 15 | Máy GPS cầm tay | Cái | 60 | 0,38 | - |
| 16 | Máy in A4 - 0,5KW | Cái | 60 | - | 0,25 |
| 17 | Máy tính 0,6KW | Cái | 60 | - | 0,25 |
| 18 | Máy tính bỏ túi | Cái | 24 | 0,38 | - |
| 19 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | 0,77 | - |
| 20 | Nhiệt kế | Cái | 12 | 0,38 | - |
| 21 | Ổn áp 10A | Cái | 96 | - | 0,28 |
| 22 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 12 | 0,77 | - |
| 23 | Quần áo mưa | Bộ | 12 | 0,77 | - |
| 24 | Tất chống vắt | Đôi | 6 | 0,77 | - |
| 25 | Tháp và tời quay tay | Bộ | 60 | 0,38 | - |
| 26 | Thiết bị đun nước | Cái | 60 | - | 0,28 |
| 27 | Thùng định lượng 200lít | Cái | 24 | 0,38 | - |
| 28 | Ủng BHLĐ | Đôi | 6 | 0,77 | - |
| 29 | USB | Cái | 12 | - | 0,25 |
| 30 | Xà beng | Cái | 24 | 0,38 | - |
| 31 | Dụng cụ khác | % |  | 19 | 24 |

6.3. Máy móc, thiết bị:

Bảng 131. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị lấy mẫu nước giếng khoan có sẵn thiết bị khai thác

ĐVT: ca /1 điểm

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2 KW | Bộ | - | 0,11 |
| 2 | Máy Photocopy - 1KW | Cái | - | 0,11 |
| 3 | Máy tính xách tay - 0,04KW | Cái | 0,29 | 0,11 |

III. Lấy mẫu nước giếng khoan không có sẵn thiết bị khai thác:

1. Nội dung công việc:

1.1. Ngoại nghiệp:

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị phương tiện, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị phục vụ khảo sát, đo đạc tại vị trí lấy mẫu;

- Thu thập hồ sơ, tài liệu công trình lấy mẫu;

- Tiến hành khảo sát, lấy mẫu gồm: xác định tọa độ giếng khai thác bằng máy GPS cầm tay; khảo sát quy mô, sơ đồ công nghệ khai dẫn và xử lý nước; đánh giá điều kiện vệ sinh và đới phòng hộ bảo vệ công trình khai thác;

- Bơm hút ít nhất 1lần cột nước trong giếng khoan bằng máy bơm điện chìm MP1;

- Súc rửa dụng cụ lấy mẫu, ít nhất 3 lần bằng nước lấy mẫu;

- Lấy và bảo quản mẫu nước để phân tích trong phòng thí nghiệm;

- Lập phiếu lấy và gửi mẫu theo yêu cầu của đề án;

- Di chuyển đến vị trí khảo sát, đo đạc và quay về chỗ ở;

- Vận chuyển mẫu về địa điểm tập kết;

- Nhập số liệu vào Máy tính xách tay - 0,04KW;

- Hoàn thiện tài liệu thực địa;

- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng các dụng cụ, thiết bị lấy mẫu theo quy định hoặc bị hư hỏng nhẹ.

1.2. Nội nghiệp:

- Hoàn thiện các sổ nhật ký, biên bản lấy và gửi mẫu theo quy định;

- Lập bản đồ hiện trạng các giếng khoan lấy mẫu vùng điều tra khảo sát;

- Hoàn thiện các tài liệu thu thập, sổ ghi chép, bản vẽ, biểu bảng tổng hợp theo quy định;

- Đi lấy kết quả phân tích mẫu ở các cơ sở phân tích thí nghiệm;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ máy móc thiết bị;

- Viết báo cáo kết quả công tác lấy mẫu, đánh máy, phô tô tài liệu và bảo vệ trước Hội đồng nghiệm thu.

2. Những công việc chưa có trong định mức:

- Vận chuyển mẫu vi trùng, mẫu môi trường từ nơi lấy đến cơ sở phân tích;

- Vận chuyển người và thiết bị, dụng cụ từ đơn vị đến hiện trường và ngược lại; Vận chuyển người và thiết bị phục vụ khảo sát khi khoảng cách giữa các điểm khảo sát > 8 km.

3. Điều kiện áp dụng và hệ số điều chỉnh:

3.1. Điều kiện áp dụng:

- Mức khó khăn đi lại loại II;

- Chiều sâu giếng khoan lấy mẫu từ 30 - 100 mét.

- Chiều sâu đặt máy bơm từ 0 - 25 mét.

Khi điều kiện khảo sát, đo đạc khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị được điều chỉnh theo các hệ số điều chỉnh dưới đây. Cách tính mức được quy định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 6.3, Phần I của Thông tư này.

3.2. Các hệ số điều chỉnh:

Bảng 132. Hệ số điều chỉnh theo mức độ khó khăn đi lại (Kđl)

| TT | Khó khăn đi lại | Kđl |
| --- | --- | --- |
| 1 | I | 0,88 |
| 2 | II | 1,00 |
| 3 | III | 1,21 |
| 4 | IV | 1,48 |

Bảng 133. Hệ số điều chỉnh theo chiều sâu lắp đặt máy bơm (Kcsb)

| TT | Chiều sâu lắp đặt máy bơm | Kcsb |
| --- | --- | --- |
| 1 | < 15m | 1,00 |
| 2 | 15 - 25 m | 1,05 |
| 3 | > 25 m | 1,11 |

Bảng 134. Hệ số điều chỉnh theo chiều sâu giếng khoan (Kcs)

| TT | Chiều sâu giếng khoan | Kcs |
| --- | --- | --- |
| 1 | < 30m | 0,76 |
| 2 | 30 - 100m | 1,00 |
| 3 | > 100m | 1,39 |

4. Định biên lao động:

Bảng 135. Định biên lao động liệu lấy mẫu nước giếng khoan không có sẵn thiết bị khai thác

| TT | Nội dung công việc | Định biên lao động |
| --- | --- | --- |
|  |  | KS6 | KTV2 | CN5 (N2) | Nhóm |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Nội nghiệp | 1 | - | - | 1 |

5. Định mức lao động:

Bảng 136. Định mức lao động lấy mẫu nước giếng khoan không có sẵn thiết bị khai thác

ĐVT: Công nhóm/1mẫu

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 điểm | 0,68 |
| 2 | Nội nghiệp | 1 điểm | 0,41 |

6. Định mức vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị:

6.1. Vật liệu:

Bảng 137. Định mức sử dụng vật liệu lấy mẫu nước giếng khoan không có sẵn thiết bị khai thác

ĐVT: 1 mẫu

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Bản đồ địa hình | Mảnh | 0,10 | 0,10 |
| 2 | Bìa đóng sách | Tờ | - | 2,00 |
| 3 | Bu lông có ê cu và long đen | Kg | 0,05 | - |
| 4 | Bút bi | Cái | 0,10 | 0,10 |
| 5 | Bút chì đen | Cái | 0,10 | 0,10 |
| 6 | Bút chì hóa học | Cái | 0,10 | - |
| 7 | Bút đánh dấu | Cái | - | 0,05 |
| 8 | Bút xóa | Cái | - | 0,05 |
| 9 | Can nhựa 1 lít | Cái | 1,00 | - |
| 10 | Can nhựa 2 lít | Cái | 1,00 | - |
| 11 | Can nhựa 3 lít | Cái | 1,00 | - |
| 12 | Cặp 3 dây | Cái | 0,10 | - |
| 13 | Chai đựng mẫu | Cái | 1,00 | - |
| 14 | Đệm cao su | Kg | 0,02 | - |
| 15 | Đĩa CD | Cái | 0,01 | 0,10 |
| 16 | Đinh | Kg | 0,10 | - |
| 17 | Đinh đỉa 15-20 cm | Kg | 0,10 | - |
| 18 | Giấy A0 | Tờ | 1,00 | 1,00 |
| 19 | Giấy A4 | Gram | 0,01 | 0,01 |
| 20 | Giấy kẻ ly 60 x 80 cm | Tờ | 1,00 | - |
| 21 | Giấy lọc | Hộp | 0,01 | - |
| 22 | Gỗ nhóm IV | M3 | 0,01 | - |
| 23 | Gỗ xẻ 22 mm nhóm IV | M3 | 0,01 | - |
| 24 | Hộp đựng tài liệu | Cái | - | 0,10 |
| 25 | Lưỡi cưa | Cái | 0,10 | - |
| 26 | Mực in laser | Hộp | - | 0,001 |
| 27 | Mực photocopy | Hộp | - | 0,001 |
| 28 | Nhật ký | Quyển | 0,10 | - |
| 29 | Pin 1,5V | Đôi | 0,20 | - |
| 30 | Pin dùng cho GPS | Đôi | 0,10 | - |
| 31 | Xơ gai (xơ đay) | Kg | 0,20 | - |
| 32 | Điện năng | KW | 5,81 | 3,79 |
| 33 | Vật liệu khác | % | 8 | 8 |

6.2. Dụng cụ:

Bảng 138. Định mức sử dụng dụng cụ lấy mẫu nước giếng khoan không có sẵn thiết bị khai thác

ĐVT: ca/ 1 mẫu

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Bàn đóng gáy xoắn khổ A4 | Cái | 60 | - | 0,28 |
| 2 | Bàn làm việc | Cái | 96 | - | 0,56 |
| 3 | Bàn máy vi tính | Cái | 96 | - | 0,56 |
| 4 | Bi đông | Cái | 12 | 2,18 | - |
| 5 | Clê các loại | Bộ | 24 | 0,96 | - |
| 6 | Đèn xạc điện | Cái | 12 | - | 0,28 |
| 7 | Địa bàn địa chất | Cái | 36 | - | 0,28 |
| 8 | Đồng hồ bấm giây | Cái | 24 | 0,96 | - |
| 9 | Dũa | Bộ | 36 | 0,96 | - |
| 10 | Dụng cụ đo mực nước bằng điện | Cái | 36 | 0,96 | - |
| 11 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 2,18 | - |
| 12 | Khoá xích D219mm | Cái | 24 | 0,96 | - |
| 13 | Kính BHLĐ | Cái | 12 | 2,18 | - |
| 14 | Máy ảnh kỹ thuật số | Cái | 60 | 0,96 | - |
| 15 | Máy GPS cầm tay | Cái | 60 | 0,96 | - |
| 16 | Máy in A4 - 0,5KW | Cái | 60 | - | 0,28 |
| 17 | Máy tính 0,6KW | Cái | 60 | - | 0,56 |
| 18 | Máy tính bỏ túi | Cái | 24 | 0,96 | - |
| 19 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | 2,18 | - |
| 20 | Nhiệt kế | Cái | 12 | 0,96 | - |
| 21 | Ổn áp 10A | Cái | 96 | - | 0,28 |
| 22 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 12 | 2,18 | - |
| 23 | Quần áo mưa | Bộ | 12 | 2,18 | - |
| 24 | Tất chống vắt | Đôi | 6 | 2,18 | - |
| 25 | Tháp và tời quay tay | Bộ | 60 | 0,96 | - |
| 26 | Thiết bị đun nước | Cái | 60 | - | 0,28 |
| 27 | Thùng định lượng 200lít | Cái | 24 | 0,96 | - |
| 28 | Ủng BHLĐ | Đôi | 6 | 2,18 | - |
| 29 | USB | Cái | 12 | - | 0,56 |
| 30 | Xà beng | Cái | 24 | 0,96 | - |
| 31 | Dụng cụ khác | % |  | 17 | 21 |

6.3. Máy móc, thiết bị:

Bảng 139. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị lấy mẫu nước giếng khoan không có sẵn thiết bị khai thác

ĐVT: ca/ 1 mẫu

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2 KW | Bộ | - | 0,11 |
| 2 | Máy Photocopy - 1KW | Cái | - | 0,11 |
| 3 | Máy tính xách tay - 0,04KW | Cái | 0,72 | 0,11 |
| 4 | Máy bơm lấy mẫu MP1 | Cái | 0,72 | - |

IV. Đo chất lượng nước tại hiện trường bằng máy TOA:

1. Nội dung công việc:

1.1. Ngoại nghiệp:

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị phương tiện, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị phục vụ khảo sát, đo đạc tại vị trí lấy mẫu;

- Di chuyển đến vị trí đo và quay về chỗ ở;

- Liên hệ, làm thủ tục hành chính với chính quyền địa phương và chủ công trình khai thác;

- Súc rửa dụng cụ đựng mẫu ít nhất 3 lần bằng chính mẫu nước;

- Làm sạch đầu đo của máy TOA sau mỗi lần đo tại các mẫu đo;

- Chuẩn độ thiết bị đo;

- Đo các yếu tố cần đo tại các mẫu và lập phiếu phân tích tại hiện trường;

- Lắp đặt và tháo dỡ, thu dọn dụng cụ và thiết bị đo sau mỗi lần đo;

- Bảo dưỡng máy, thiết bị sau đợt khảo sát.

1.2. Nội nghiệp:

Tổng hợp số liệu đo, xử lý số liệu đo, viết báo cáo, thuyết minh biến đổi các yếu tố cần đo trong thời gian tiến hành khảo sát, in ấn, bàn giao tài liệu, nghiệm thu.

2. Những việc chưa có trong mức:

- Di chuyển người và thiết bị từ đơn vị đến vùng công tác và ngược lại;

- Bơm nước để lấy mẫu phân tích.

3. Điều kiện áp dụng và hệ số điều chỉnh:

3.1. Điều kiện áp dụng:

- Mức khó khăn đi lại loại II;

- Khoảng cách đi lại giữa các điểm phân tích chất lượng nước 1- 3 km.

Khi điều kiện khảo sát, đo đạc khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị được điều chỉnh theo các hệ số điều chỉnh dưới đây. Cách tính mức được quy định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 6.3, Phần I của Thông tư này.

3.2. Các hệ số điều chỉnh:

Bảng 140. Hệ số điều chỉnh theo mức độ khó khăn đi lại (Kđl)

| TT | Khó khăn đi lại | Kđl |
| --- | --- | --- |
| 1 | I | 0,90 |
| 2 | II | 1,00 |
| 3 | III | 1,14 |
| 4 | IV | 1,19 |

Bảng 141. Hệ số điều chỉnh theo khoảng cách đi lại (Kkc)

| TT | Khoảng cách đi lại | Kkc |
| --- | --- | --- |
| 1 | < 1 km | 0,72 |
| 2 | 1 - 3 km | 1,00 |
| 3 | > 3 km | 1,69 |

4. Định biên lao động:

Bảng 142. Định biên lao động đo chất lượng nước tại hiện trường bằng máy TOA

| TT | Nội dung công việc | Định biên lao động |
| --- | --- | --- |
|  |  | KS6 | KTV8 | CN3(N2) | Nhóm |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Nội nghiệp | 1 | - | - | 1 |

5. Định mức lao động:

Bảng 143. Định mức lao động đo chất lượng nước tại hiện trường bằng máy TOA

ĐVT: Công nhóm

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 lần đo | 0,38 |
| 2 | Nội nghiệp | mẫu | 0,35 |

6. Định mức vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị:

6.1. Vật liệu:

Bảng 144. Định mức sử dụng vật liệu đo chất lượng nước tại hiện trường bằng máy TOA

ĐVT: 1 mẫu

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
| 1 | Bản đồ địa hình | Mảnh | 0,10 | 0,10 |
| 2 | Cồn rửa | Lít | - | 0,20 |
| 3 | Dung dịch bảo quản đầu đo | Ml | - | 0,70 |
| 4 | Dung dịch chuẩn pH 4,01 | Ml | - | 2,00 |
| 5 | Dung dịch chuẩn pH 7,01 | Ml | - | 2,00 |
| 6 | Giấy lọc | Hộp | - | 0,001 |
| 7 | Mực photocopy | Hộp | 0,001 | - |
| 8 | Nước cất | Lít | - | 0,20 |
| 9 | Pin khô | Cục | - | 0,10 |
| 10 | Sổ 15 x 20 cm | Quyển | 0,10 | 0,10 |
| 11 | Sổ 30 x 50 cm | Quyển | 0,10 | 0,10 |
| 12 | Sổ công tác | Quyển | 0,10 | 0,10 |
| 13 | Thùng đựng mẫu | Chiếc | - | 0,10 |
| 14 | Điện năng | KW | 3,20 | 3,41 |
| 15 | Vật liệu khác | % | 5 | 5 |

6.2. Dụng cụ:

Bảng 145. Định mức sử dụng dụng cụ đo chất lượng nước tại hiện trường bằng máy TOA

ĐVT: ca/1 mẫu

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
| 1 | Áo mưa bạt | Cái | 18 | - | 0,70 |
| 2 | Áo rét BHLĐ | Cái | 18 | - | 0,70 |
| 3 | Ba lô | Cái | 18 | - | 0,70 |
| 4 | Đèn xạc điện | Cái | 12 | - | 0,70 |
| 5 | Địa bàn địa chất | Cái | 36 | - | 0,15 |
| 6 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | - | 0,70 |
| 7 | Máy GPS cầm tay | Cái | 60 | - | 0,15 |
| 8 | Mia gấp 4 m | Cái | 36 | - | 0,15 |
| 9 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | - | 0,70 |
| 10 | Phao cứu sinh | Chiếc | 24 | - | 0,70 |
| 11 | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 9 | - | 0,70 |
| 12 | Tất chống vắt | Đôi | 6 | - | 0,70 |
| 13 | Ủng BHLĐ | Đôi | 6 | - | 0,70 |
| 14 | Vải bạt 2 x 3 m | Tấm | 12 | - | 0,70 |
| 15 | Bộ lưu điện UPS | Cái | 36 | 0,24 | - |
| 16 | USB | Cái | 12 | 0,49 | - |
| 17 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 96 | 0,49 | - |
| 18 | Máy in A4 - 0,5KW | Cái | 60 | 0,12 | - |
| 19 | Bàn máy vi tính | Cái | 96 | 0,49 | - |
| 20 | Đèn neon 40W | Bộ | 24 | 0,49 | - |
| 21 | Dụng cụ khác | % |  | 6 | 11 |

6.3. Máy móc, thiết bị:

Bảng 146. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị đo đạc chất lượng nước băng máy Toa

ĐVT: ca/mẫu

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
| 1 | Máy đo hãng TOA | Bộ | - | 0,23 |
| 2 | Máy tính xách tay - 0,04KW | Cái | - | 0,23 |
| 3 | Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2 KW | Bộ | 0,17 | - |

V. Đo chất lượng nước tại hiện trường bằng máy HACH:

1. Nội dung công việc:

1.1. Ngoại nghiệp:

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị phương tiện, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị phục vụ khảo sát, đo đạc, khảo sát vị trí lấy mẫu;

- Di chuyển đến vị trí đo và quay về chỗ ở;

- Liên hệ, làm thủ tục hành chính với chính quyền địa phương và chủ công trình khai thác;

- Rửa lại dụng cụ đựng mẫu ít nhất 3 lần bằng chính mẫu nước;

- Làm sạch đầu đo của máy Hach sau mỗi lần đo;

- Chuẩn độ thiết bị đo;

- Đo các yếu tố cần đo tại các mẫu và lập phiếu phân tích tại hiện trường;

- Lắp đặt và tháo dỡ, thu dọn dụng cụ và thiết bị đo sau mỗi lần đo;

- Bảo dưỡng máy, thiết bị sau đợt khảo sát.

1.2. Nội nghiệp:

Tổng hợp số liệu đo, xử lý số liệu đo; viết báo cáo, thuyết minh biến đổi các yếu tố cần đo trong thời gian tiến hành khảo sát, in ấn, bàn giao tài liệu, nghiệm thu.

2. Những việc chưa có trong mức:

- Di chuyển người và thiết bị từ đơn vị đến vùng công tác;

- Bơm nước để lấy mẫu phân tích.

3. Điều kiện áp dụng và hệ số điều chỉnh:

3.1. Điều kiện áp dụng:

- Mức khó khăn đi lại loại II;

- Khoảng cách đi lại giữa các điểm phân tích chất lượng nước 1-3 km.

Khi điều kiện khảo sát, đo đạc khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị được điều chỉnh theo các hệ số điều chỉnh dưới đây. Cách tính mức được quy định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 6.3, Phần I của Thông tư này.

3.2. Các hệ số điều chỉnh:

Bảng 147. Hệ số điều chỉnh theo mức độ khó khăn đi lại (Kđl)

| TT | Khó khăn đi lại | Kđl |
| --- | --- | --- |
| 1 | I | 0,90 |
| 2 | II | 1,00 |
| 3 | III | 1,14 |
| 4 | IV | 1,19 |

Bảng 148. Hệ số điều chỉnh theo khoảng cách đi lại (Kkc)

| TT | Khoảng cách đi lại | Kkc |
| --- | --- | --- |
| 1 | < 1 km | 0,74 |
| 2 | 1 - 3 km | 1,00 |
| 3 | > 3 km | 1,65 |

4. Định biên lao động:

Bảng 149. Định biên lao động đo chất lượng nước tại hiện trường bằng máy Hach

| TT | Nội dung công việc | Định biên lao động |
| --- | --- | --- |
|  |  | KS6 | KTV8 | CN3(N2) | Nhóm |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Nội nghiệp | 1 | - | - | 1 |

5. Định mức lao động:

Bảng 150. Định mức lao động đo chất lượng nước tại hiện trường bằng máy Hach

ĐVT: Công nhóm

| TT | Nội dung công việc | ĐTV | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 lần đo | 0,40 |
| 2 | Nội nghiệp | mẫu | 0,35 |

6. Định mức vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị:

6.1. Vật liệu:

Bảng 151. Định mức sử dụng vật liệu đo chất lượng nước tại hiện trường bằng máy HACH

ĐVT : ca/ 1 mẫu

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
| 1 | Bản đồ địa hình | Mảnh | 0,10 | 0,10 |
| 2 | Cồn rửa | Lít | - | 0,10 |
| 3 | Dung dịch bảo quản đầu đo | Ml | - | 0,70 |
| 4 | Dung dịch chuẩn pH 4,01 | Ml | - | 2,00 |
| 5 | Dung dịch chuẩn pH 7,01 | Ml | - | 2,00 |
| 6 | Giấy lọc | Hộp | - | 0,01 |
| 7 | Mực photocopy | Hộp | 0,001 | - |
| 8 | Nước cất | Lít | - | 0,10 |
| 9 | Pin khô | Cục | - | 0,01 |
| 10 | Sổ 15 x 20 cm | Quyển | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Sổ 30 x 50 cm | Quyển | 0,01 | 0,01 |
| 12 | Sổ công tác | Quyển | 0,01 | 0,01 |
| 13 | Thùng đựng mẫu | Chiếc | - | 0,02 |
| 14 | Điện năng | KW | 3,20 | 3,41 |
| 15 | Vật liệu khác | % | 5 | 5 |

6.2. Dụng cụ:

Bảng 152. Định mức sử dụng dụng cụ đo đạc chất lượng nước tại hiện trường bằng máy HACH

ĐVT: ca/1 mẫu

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
| 1 | Áo mưa bạt | Cái | 18 | - | 0,74 |
| 2 | Áo rét BHLĐ | Cái | 18 | - | 0, 74 |
| 3 | Ba lô | Cái | 18 | - | 0, 74 |
| 4 | Đèn xạc điện | Cái | 12 | - | 0, 74 |
| 5 | Địa bàn địa chất | Cái | 36 | - | 0,25 |
| 6 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | - | 0, 74 |
| 7 | Máy GPS cầm tay | Cái | 60 | - | 0,25 |
| 8 | Mia gấp 4 m | Cái | 36 | - | 0,25 |
| 9 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | - | 0, 74 |
| 10 | Phao cứu sinh | Chiếc | 24 | - | 0, 74 |
| 11 | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 9 | - | 0, 74 |
| 12 | Tất chống vắt | Đôi | 6 | - | 0, 74 |
| 13 | Ủng BHLĐ | Đôi | 6 | - | 0, 74 |
| 14 | Vải bạt 2 x 3 m | Tấm | 12 | - | 0, 74 |
| 15 | Bàn máy vi tính | Cái | 96 | 0,33 | - |
| 16 | Bộ lưu điện UPS | Cái | 36 | 0,33 | - |
| 17 | Đèn Neon 40W | Bộ | 24 | 0,33 | - |
| 18 | Máy in A4 - 0,5KW | Cái | 60 | 0,12 | - |
| 19 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 96 | 0,33 | - |
| 20 | USB | Cái | 12 | 0,33 | - |
| 21 | Dụng cụ khác | % |  | 6 | 11 |

6.3. Máy móc, thiết bị:

Bảng 153. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị đo đạc chất lượng nước tại hiện trường bằng máy HACH

ĐVT: ca/1 mẫu

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
| 1 | Máy đo hãng HACH | Cái | - | 0,24 |
| 2 | Máy tính xách tay - 0,04KW | Cái | - | 0,24 |
| 3 | Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2 KW | Bộ | 0,17 | - |

C. KHOAN ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT

1. Nội dung công việc:

1.1 Xây lắp, tháo dỡ máy khoan:

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị thiết bị, dụng cụ và vật liệu;

- Lập phương án khảo sát thực địa, thiết kế kỹ thuật cấu trúc lỗ khoan và kỹ thuật thi công lỗ khoan theo thiết đồ dự kiến cột địa tầng lỗ khoan;

- Bốc xếp để vận chuyển máy móc, thiết bị, dụng cụ khoan, ống chống, ống lọc; dụng cụ thí nghiệm ĐCTV lỗ khoan, vật tư nguyên liệu từ địa điểm tập kết đến công trình và ngược lại hoặc từ công trình này đến công trình khác khi thi công trên tuyến;

- San bằng nền khoan, đào khối lượng đất cần thiết để đặt hệ thống dung dịch và móng (khối lượng đào đắp ≤ 5m3);

- Chuẩn bị gỗ, ván xát xi và các vật liệu để xây lắp máy khoan, nhà khoan;

- Xây dựng móng tháp và móng máy khi chiều sâu lỗ khoan < 250m (không kể vật liệu làm móng);

- Lắp ráp và tháo dỡ tháp khoan, máy khoan, hệ thống chiếu sáng, cần dựng, hệ thống dung dịch và hệ thống an toàn;

- Lắp đặt và tháo dỡ máy bơm, đường dẫn nước từ nguồn nước đến vị trí lỗ khoan (chiều dài đến 30m, chênh cao đến 8m) và đặt trạm đánh dung dịch;

1.2. Khoan; trám cách ly phân tầng

- Khoan lấy mẫu, mô tả mẫu, ghi chép sổ sách, ghi etêkét, xếp mẫu vào thùng mẫu, bảo quản mẫu;

- Sản xuất dung dịch sét, làm sạch mùn khoan trong hệ thống hố máng dung dịch và kiểm tra chất lượng các thông số dung dịch sét;

- Chống và nhổ ống chống trong quá trình khoan không vượt quá 10 - 15%; bơm rửa sạch hết mùn khoan trong lỗ khoan;

- Thực hiện đo mực nước, lấy mẫu nước, bơm rửa sạch dung dịch, múc nước sơ bộ để nghiên cứu địa chất thủy văn lỗ khoan;

- Lựa chọn phương pháp trám cách ly; chuẩn bị vật liệu trám; gia công cơ khí các chi tiết phục vụ khoan, trám cách ly; thiết kế hố chứa dung dịch; sản xuất, pha chế vữa trám;

- Thả nút dụng cụ trám vào vị trí cần thiết, tiến hành bơm trám cách ly; lau chùi, bảo dưỡng máy móc, dụng cụ sau khi trám cách ly;

- Lấp hố máng dung dịch, đặt mốc lỗ khoan;

- Hoàn thiện tài liệu khoan, bàn giao công trình;

- Phục vụ đời sống cán bộ, công nhân tổ khoan tại thực địa;

- Lau chùi bảo dưỡng máy khi kết túc khoan, nghiệm thu, hoàn thiện khoan, bàn giao công trình.

2. Những công việc chưa có trong định mức:

- Thí nghiệm mẫu và thí nghiệm địa chất thuỷ văn tại lỗ khoan;

- Làm đường để vận chuyển thiết bị, dụng cụ và vật liệu vào vị trí lỗ khoan;

- San gạt nền khoan ở sườn đồi núi khi khối lượng công việc đào đắp > 5m3;

- Khoan nổ mìn phá đất đá bằng máy ép hơi khi nền khoan gặp đất đá cứng;

- Xác định vị trí lỗ khoan trước và sau khi khoan;

- Các công việc gia cố bè mảng, phao, phà để thi công các lỗ khoan trên bãi lầy, sông, hồ và trên mặt biển;

- Khoan không bơm rửa (khoan khô);

- Khoan thông xi măng trám cấp VI;

- Chuyển quân (máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật liệu và người) từ đơn vị đến điểm thi công và ngược lại; chi phí xe để vận chuyển máy móc, thiết bị, vật tư từ vị trí công trình này sang vị trí công trình khác.

- Công tác cấp nước phục vụ khoan: vị trí lỗ khoan cách xa nguồn nước > 30m và độ sâu lấy nước > 8m;

- Rửa lỗ khoan để phục vụ cho các nghiên cứu địa vật lý, địa chất thủy văn …;

- Chi phí gia cố, làm nền khoan, móng máy đối với các lỗ khoan có chiều sâu > 250 mét hoặc các lỗ khoan có chiều sâu < 250 mét được đặt trên nền đất yếu;

- Vận chuyển mẫu từ địa điểm tập kết về đơn vị;

- Vệ sinh môi trường;

- Rà phá bom mìn.

3. Điều kiện áp dụng và hệ số điều chỉnh:

3.1. Điều kiện áp dụng:

a) Xây lắp, tháo dỡ máy khoan:

Xây lắp - tháo dỡ máy khoan tự hành; lỗ khoan sâu đến 300 mét:

- San bằng nền khoan, đào khối lượng đất cần thiết để đặt hệ thống dung dịch và móng;

- Lắp ráp tháp khoan, máy khoan, hệ thống chiếu sáng, hệ thống dung dịch và hệ thống an toàn;

- Tháo dỡ máy khoan, tháp khoan để vận chuyển đến vị trí thi công mới.

b) Khoan

- Sử dụng máy khoan tự hành để khoan, trám cách ly phân tầng các lỗ khoan có chiều sâu đến 300 mét;

- Khoan, lấy mẫu, mô tả ghi nhật ký khoan, bảo quản mẫu;

- Rửa lỗ khoan bằng dung dịch sét có tỷ trọng đến 1,15 g/cm3;

- Đường kính lỗ khoan đến 112mm; đất cấp I - III; địa tầng ổn định (tỷ lệ lấy mẫu trong hiệp ≥ 75%);

- Chống nhổ ống (chống đơn) ≤ 10 % chiều sâu lỗ khoan; đường kính lớn nhất ≤ 168mm;

- Khoan bằng lưỡi khoan hợp kim, lưỡi khoan bi, lưỡi khoan kim cương; khi khoan có sử dụng biện pháp chống mất dung dịch ở mức độ nhẹ;

- Khoan trường bằng phẳng thuộc vùng đồng bằng, có điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi, đi lại dễ dàng;

- Máy khoan, máy bơm chạy bằng động cơ diezel;

- Chuẩn bị dung dịch, ép dung dịch vào khoảng giữa ống chống và vách lỗ khoan;

- Kéo, thả dụng cụ về vị trí trám;

- Sửa chữa, bảo dưỡng dụng cụ thiết bị.

Khi điều kiện thi công khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị được điều chỉnh theo các hệ số điều chỉnh dưới đây. Cách tính mức được quy định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 6.3, Phần I của Thông tư này.

3.2. Các hệ số điều chỉnh:

Bảng 154. Hệ số điều chỉnh xây lắp, tháo dỡ máy khoan (Kxl)

| TT | Nội dung công việc | Kxl |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xây lắp, tháo dỡ, bốc xếp vật liệu, dụng cụ và máy khoan tự hành cho lỗ khoan sâu đến 100m | 0,5 |
| 2 | Xây lắp, tháo dỡ, bốc xếp vật liệu, dụng cụ và máy khoan tự hành cho lỗ khoan sâu đến 200m | 0,8 |
| 3 | Xây lắp, tháo dỡ, bốc xếp vật liệu, dụng cụ và máy khoan tự hành cho lỗ khoan sâu đến 300m | 1,0 |
| 4 | Xây lắp, tháo dỡ, bốc xếp vật liệu, dụng cụ và máy khoan tự hành cho lỗ khoan sâu đến 400m | 1,3 |
| 5 | Xây lắp, tháo dỡ, bốc xếp vật liệu, dụng cụ và máy khoan tự hành cho lỗ khoan sâu đến 500m | 1,7 |

Bảng 155. Hệ số điều chỉnh xây lắp, tháo dỡ máy khoan trám cách ly phân tầng(Kxlpt)

| TT | Nội dung công việc | Kxlpt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xây lắp, tháo dỡ, bốc xếp vật liệu, dụng cụ và máy khoan cho lỗ khoan sâu đến 300m trám cách ly phân tầng (1 tầng chứa nước) | 1,00 |
| 2 | Xây lắp, tháo dỡ, bốc xếp vật liệu, dụng cụ và máy khoan cho lỗ khoan sâu đến 300m trám cách ly phân tầng (2 - 3 tầng chứa nước) | 1,05 |
| 3 | Xây lắp, tháo dỡ, bốc xếp vật liệu, dụng cụ và máy khoan cho lỗ khoan sâu đến 300m trám cách ly phân tầng (trên 3 tầng chứa nước) | 1,10 |

Bảng 156. Hệ số điều chỉnh theo điều kiện nước rửa lỗ khoan (Kdd)

| TT | Rửa lỗ khoan | Kdd |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bằng nước lã | 0,95 |
| 2 | Bằng dung dịch sét tỷ trọng đến 1,15 g/cm3 | 1 |
| 3 | Bằng dung dịch sét tỷ trọng đến 1,30 g/cm3 | 1,10 |

Bảng 157. Hệ số điều chỉnh theo đường kính khoan lấy mẫu (Kđk)

| TT | Đường kính lỗ khoan lấy mẫu | Kđk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đường kính ≤ 112 mm | 1 |
| 2 | Đến 132 mm | 1,40 |
| 3 | Đến 151 mm | 1,80 |

Bảng 158. Hệ số điều chỉnh theo đường kính lỗ không lấy mẫu (phá mẫu)

| TT | Đường kính lỗ khoan không lấy mẫu (phá mẫu) | Kpm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đường kính lỗ khoan lấy mẫu ≤ 112 mm | 1 |
| 2 | Đường kính ≤ 112 mm | 0,85 |
| 3 | Từ 113 đến 132 mm | 1,1 |
| 4 | Từ 133 đến 160 mm | 1,25 |
| 5 | Từ 161 đến 250 mm | 1,35 |
| 6 | Từ 251 đến 350 mm | 1,5 |

Bảng 159. Hệ số điều chỉnh khi khoan doa mở rộng để chống ống

| TT | Đường kính lỗ khoan khi khoan doa mở rộng để chống ống | Kdmr |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đường kính lỗ khoan lấy mẫu ≤ 112 mm | 1 |
| 2 | Từ 112 mm, doa rộng ra 132 mm | 1,5 |
| 3 | Từ 112 mm, doa rộng ra 151 mm | 1,7 |
| 4 | Từ 112 mm, doa rộng ra 250 mm | 1,8 |
| 5 | Từ 112 mm, doa rộng ra 350 mm | 2,05 |

Bảng 160. Hệ số điều chỉnh khoan thông (khoan trong ống)

| TT | Khoan thông (khoan trong ống) | Kkt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đường kính lỗ khoan lấy mẫu ≤ 112 mm | 1 |
| 2 | Đường kính ≤ 112 mm | 0,57 |
| 3 | Từ 113 đến 132 mm | 0,74 |
| 4 | Từ 133 đến 151 mm | 0,78 |
| 5 | Từ 161 đến 250 mm | 0,9 |

Bảng 161. Hệ số điều chỉnh theo tỷ lệ chiều dài cột ống chống (Kc)

| TT | Tỷ lệ chống ống | Kc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chống ống đơn ≤ 10 % chiều sâu lỗ khoan; | 1 |
| 2 | Chống ống từ 10% - 50% chiều sâu khoan | 1,05 |
| 3 | Chống ống từ 51% - 80% chiều sâu khoan | 1,10 |
| 4 | Chống ống từ 81% - 100% chiều sâu khoan | 1,15 |

* Ghi chú:

- Đường kính lớn nhất ≤ 168mm;

- Trường hợp chống lồng hoặc chống nhiều cột ống thì được điều chỉnh theo hệ số bằng tổng cột ống nhân với hệ số nêu trên.

Bảng 162. Hệ số điều chỉnh theo hiệp khoan hoặc địa tầng đặc biệt (Kđb)

| TT | Đặc điểm hiệp khoan, địa tầng và khoan trường | Kđb |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khoan ở vùng đồng bằng trên nền địa hình khô ráo; địa tầng khoan ổn định, ít sập lở. Hiệp khoan lấy mẫu hiệp dài đến 3 mét với tỷ lệ mẫu lấy được ≥ 65%. Tỷ lệ hao hụt dung dịch trong mỗi hiệp khoan ≤ 30%. | 1,00 |
| 2 | Địa hình khoan lầy lội khó khăn cho việc thi công | 1,05 |
| 3 | Khoan ở vùng núi cao, vùng sâu vùng xa, điều kiện khí hậu, thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến sản xuất, giao thông đi lại khó khăn | 1,15 |
| 4 | Khoan hiệp ngắn (≤ 1,5m/hiệp) để nâng cao tỷ lệ lấy mẫu trong những lỗ khoan nghiên cứu ĐCTV. Khoan qua các địa tầng chứa nước dễ sập lở, địa tầng hang động kastơ hoặc đứt gãy mất nước, mất dung dịch trong mỗi hiệp khoan > 30% | 1,30 |

Bảng 163. Hệ số điều chỉnh theo chiều sâu (Kcs)

| TT | Chiều sâu lỗ khoan (m) | Kcs |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 - 100 | 0,80 |
| 2 | 0 - 200 | 0,92 |
| 3 | 0 - 300 | 1,00 |
| 4 | 0 - 400 | 1,40 |
| 5 | 0 - 500 | 1,75 |

Bảng 164. Hệ số điều chỉnh theo cấp đất đá (Kđđ)

| TT | Cấp đất đá | Kđđ |
| --- | --- | --- |
| 1 | I - III | 1 |
| 2 | IV | 1,15 |
| 3 | V | 1,35 |
| 4 | VI | 1,60 |
| 5 | VII | 2,20 |
| 6 | VIII | 2,55 |
| 7 | IX | 3,15 |
| 8 | X | 3,55 |
| 9 | XI | 4,65 |
| 10 | XII | 5,55 |

4. Định biên lao động:

Bảng 165. Định biên lao động xây lắp, tháo dỡ và khoan điều tra, khảo sát thăm dò; khai thác nước dưới đất

| TT | Nội dung công việc | Định biên lao động |
| --- | --- | --- |
|  |  | KS6 | CN5 (N3) | CN3 (N3) | CN2 (N3) | LX10 | Nhóm |
| 1 | Xây lắp - tháo dỡ máy khoan tự hành lỗ khoan sâu từ 0 - 300m | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 2 | Khoan sâu từ 0 - 300m | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 5 |

5. Định mức lao động:

Bảng 166. Định mức lao động khoan điều tra, khảo sát thăm dò; khai thác nước dưới đất

ĐVT: Công nhóm

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây lắp - tháo dỡ máy khoan tự hành cho lỗ khoan sâu từ 0 - 300m | 1 lần xây - lắp tháo dỡ | 5,80 |
| 2 | Khoan sâu từ 0 - 300m | 1m khoan | 0,33 |

Ghi chú: Đối với công việc xây lắp tháo dỡ máy khoan cố định định biên bằng định biên máy khoan tự hành; định mức lao động bằng định mức của máy khoan tự hành nhân với hệ số 1,2

6. Định mức vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị:

6.1. Vật liệu:

6.1.1. Xây lắp - tháo dỡ máy khoan tự hành cho lỗ khoan sâu từ 0 - 300m:

Bảng 167. Định mức sử dụng vật liệu xây lắp - tháo dỡ máy khoan tự hành cho lỗ khoan sâu từ 0 - 300m

ĐVT: 1 lần xây lắp - tháo dỡ

| TT | Danh mục vật liệu | Quy cách | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bạt che máy |  | M2 | 2,50 |
| 2 | Bulông êcu | Các loại | Kg | 1,00 |
| 3 | Cáp khoan | D15-17mm | Mét | 1,50 |
| 4 | Cót nứa | 1x2m | Tấm | 6,40 |
| 5 | Dây điện đôi |  | m | 5,00 |
| 6 | Đinh | Các loại | Kg | 2,00 |
| 7 | Đinh đỉa | 15x20 | Cái | 10,00 |
| 8 | Gỗ nhóm IV |  | M3 | 0,05 |
| 9 | Dầu diezel |  | Lít | 34,20 |
| 10 | Điện năng |  | KW | 73,81 |
| 11 | Vật liệu khác |  | % | 2 |

6.1.2. Khoan:

Bảng 168. Định mức sử dụng vật liệu khoan máy khoan tự hành cho lỗ khoan sâu từ 0 - 300m

ĐVT: 1 m khoan

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cần khoan D50mm | Mét | 0,05 |
| 2 | Gia mốc thường | Bộ | 0,02 |
| 3 | Gia mốc an toàn D50mm | Bộ | 0,004 |
| 4 | Đầu nối cần D50mm | Bộ | 0,02 |
| 5 | Đất sét tươi | Kg | 37,73 |
| 6 | Ty bơm | Bộ | 0,003 |
| 7 | Xy lanh bơm | Bộ | 0,003 |
| 8 | Cúp ben bơm bùn | Bộ | 0,21 |
| 9 | Ty xa nhích | Cái | 0,02 |
| 10 | Dầu áp lực | Kg | 0,13 |
| 11 | Dầu bôi trơn | Kg | 0,13 |
| 12 | Thùng gỗ đựng mẫu | Cái | 0,1 |
| 13 | Lưỡi khoan HK D112mm | Cái | 0,05 |
| 14 | Mỡ bôi trơn | Kg | 0,01 |
| 15 | Múpta D50mm | Cái | 0,02 |
| 16 | Nhíp pen D127mm | Cái | 0,004 |
| 17 | Nhíp pen D146mm | Cái | 0,01 |
| 18 | Ống chống D146mm | Mét | 0,02 |
| 19 | Ống mẫu D108mm | Bộ | 0,02 |
| 20 | Ống Slam D108mm | Ống | 0,006 |
| 21 | Dầu diezel | Kg | 3,4 |
| 22 | Xăng | Lít | 0,01 |
| 23 | Điện năng | KW | 2,18 |
| 24 | Vật liệu khác | % | 8 |

Bảng 169. Định mức vật liệu tính cho 1m3 vữa trám

ĐVT: 1m3 thể tích vữa trám

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xi măng | Kg | 1.200 |
| 2 | Sét viên Mikolit (chế tạo sẵn) | Kg | 360 |
| 3 | Sét bột bentonite (pha chế thành vữa) | Kg | 720 |

6.2. Dụng cụ:

6.2.1. Xây lắp - tháo dỡ máy khoan tự hành cho lỗ khoan sâu từ 0 - 300m:

Bảng 170. Định mức sử dụng dụng cụ xây lắp - tháo dỡ máy khoan tự hành cho lỗ khoan sâu từ 0 - 300m

ĐVT: ca/1lần xây lắp - tháo dỡ

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bơm mỡ | Cái | 12 | 4,88 |
| 2 | Calê dẹt | Bộ | 36 | 4,88 |
| 3 | Calê tNu | Cái | 24 | 4,88 |
| 4 | Can sắt 20 lít | Cái | 12 | 4,88 |
| 5 | Đèn xạc điện | Cái | 12 | 4,88 |
| 6 | Dũa | Bộ | 36 | 4,88 |
| 7 | Găng tay BHLĐ | Đôi | 6 | 48,80 |
| 8 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 48,80 |
| 9 | Khoá tháo lắp cần D42mm | Cái | 24 | 4,88 |
| 10 | Khoá tháo lắp ống D89mm | Cái | 24 | 4,88 |
| 11 | Kính BHLĐ | Cái | 12 | 48,80 |
| 12 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | 48,80 |
| 13 | Mũi khoan kim loại | Bộ | 24 | 4,88 |
| 14 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 12 | 48,80 |
| 15 | Quần áo mưa | Bộ | 18 | 45,28 |
| 16 | Xitec kim loại | Cái | 60 | 4,88 |
| 17 | Dụng cụ khác | % |  | 10 |

6.2.2. Khoan:

Bảng 171. Định mức sử dụng dụng cụ khoan sâu từ 0-300m

ĐVT: ca/m khoan

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amotichxe - 5 tấn | Cái | 36 | 0,28 |
| 2 | Can sắt 20 lít | Cái | 12 | 0,28 |
| 3 | Đèn xạc điện | Cái | 12 | 0,28 |
| 4 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 1,40 |
| 5 | Khoá tháo lắp ống D89mm | Cái | 24 | 0,28 |
| 6 | Khoá xích D219mm | Cái | 24 | 0,28 |
| 7 | Kich ren 40 tấn | Cái | 60 | 0,28 |
| 8 | Kính BHLĐ | Cái | 12 | 1,40 |
| 9 | Máy trộn dung dịch | Cái | 60 | 0,28 |
| 10 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | 1,40 |
| 11 | Perekhot các loại D89/108 mm | Cái | 48 | 0,28 |
| 12 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 12 | 1,40 |
| 13 | Quần áo mưa | Bộ | 18 | 1,40 |
| 14 | Thùng phi 200lít | Cái | 24 | 0,28 |
| 15 | Xitec kim loại 4m3 | Cái | 60 | 0,28 |
| 16 | Dụng cụ khác | % |  | 10 |

6.3. Máy móc, thiết bị:

Bảng 172. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị xây lắp - tháo dỡ, tiến hành khoan máy khoan tự hành chiều sâu khoan từ 0 - 300m

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Xây lắp - tháo dỡ (ca/lần tháo lắp) | Khoan (ca/1m khoan) |
| 1 | Máy khoan XY - 2B | Bộ | - | 0,35 |
| 2 | Ô tô tải 5 tấn | Cái | 3,4 | - |
| 3 | Máy phát 108 mã lực | Cái | - | 0,35 |

D. BƠM HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM

I. Bơm nước thí nghiệm giếng đào:

1. Nội dung công việc:

1.1. Ngoại nghiệp:

1.1.1. Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị bơm:

- Nhận thiết kế bơm nước thí nghiệm, lĩnh vật liệu, nhiên liệu;

- Bốc xếp vật liệu, nhiên liệu, dụng cụ và trang thiết bị thí nghiệm bơm nước để vận chuyển từ điểm tập kết đến nơi thí nghiệm và từ nơi thí nghiệm về nơi tập kết;

- Liên hệ, làm thủ tục hành chính với chính quyền địa phương và chủ công trình khai thác;

- Lắp đặt máy bơm, thả bộ dụng cụ bơm xuống giếng tới độ sâu thiết kế, lắp đặt đường ống dẫn nước, kiểm tra các thiết bị bơm và dụng cụ đo lường;

- Tháo dỡ, thu dọn thiết bị bơm, máy phát lực và dụng cụ bơm, đo;

- Các công việc chuẩn bị kết thúc khác phục vụ bơm nước thí nghiệm.

1.1.2. Tiến hành bơm nước thí nghiệm:

- Bơm thí nghiệm một lần hạ thấp mực nước;

- Đo lưu lượng, mực nước, nhiệt độ nước và không khí trong quá trình bơm;

- Lấy mẫu nước và vận chuyển mẫu từ nơi lấy về điểm tập kết;

- Theo dõi và chăm sóc thiết bị bơm nước đang hoạt động; kiểm tra hiệu chỉnh và sửa chữa máy móc khi bơm; bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm sau khi bơm xong;

- Lấy tài liệu thí nghiệm, chỉnh lý tài liệu thực địa, điều chỉnh thông số bơm theo yêu cầu thiết kế bơm nước thí nghiệm.

1.1.3. Đo hồi phục sau khi bơm:

Sau khi bơm xong tiến hành đo hồi phục mực nước.

1.2. Công tác nội nghiệp:

- Hoàn chỉnh tài liệu thực địa, vào sổ văn phòng;

- Tính toán các thông số thí nghiệm; vẽ đồ thị, biểu đồ thí nghiệm theo quy định;

- Kiểm tra đồ thị, biểu đồ, kết quả tính toán; viết báo cáo, đánh máy, phô tô tài liệu;

- Sửa chữa nhỏ dụng cụ, thiết bị văn phòng.

2. Những công việc chưa có trong định mức:

- Hao phí đặt ống dẫn nước dài >20m;

- Vận chuyển mẫu nước từ nơi tập kết đến cơ sở phân tích;

- Vận chuyển người và thiết bị, dụng cụ từ đơn vị đến hiện trường và ngược lại;

- Vệ sinh môi trường.

3. Điều kiện áp dụng và hệ số điều chỉnh:

3.1. Điều kiện áp dụng:

a) Ngoại nghiệp: Chiều sâu đặt máy bơm < 15m;

b) Nội nghiệp: thời gian bơm thí nghiệm của một điểm bơm < 10 ca.

Khi điều kiện khảo sát, đo đạc khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị được điều chỉnh theo các hệ số điều chỉnh dưới đây. Cách tính mức được quy định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 6.3, Phần I của Thông tư này.

3.2. Các hệ số điều chỉnh:

3.2.1. Ngoại nghiệp:

Bảng 173. Hệ số điều chỉnh theo chiều sâu giếng (Kcs)

| TT | Chiều sâu đặt ống dâng | Kcs |
| --- | --- | --- |
| 1 | <15m | 1,00 |
| 2 | ≥15m | 1,26 |

Bảng 174. Hệ số điều chỉnh theo loại động cơ máy bơm (Kđc)

| TT | Động cơ máy bơm | Kđc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ điện | 1,00 |
| 2 | Động cơ diezel | 1,10 |

3.2.2. Nội nghiệp:

Bảng 175. Hệ số điều chỉnh theo thời gian bơm thí nghiệm (Ktg)

| TT | Thời gian bơm thí nghiệm | Ktg |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≤ 2 ca | 1,00 |
| 2 | >2 ca | 1,35 |

4. Định biên lao động:

Bảng 176. Định biên lao động công tác bơm nước thí nghiệm ở giếng đào

| TT | Nội dung công việc | Định biên lao động |
| --- | --- | --- |
|  |  | KS4 | KTV8 | CN1(N3) | Nhóm |
| I | Ngoại nghiệp |  |  |  |  |
| 1 | Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị bơm ly tâm động cơ điện | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Tiến hành bơm nước thí nghiệm bằng máy bơm ly tâm | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Đo hồi phục sau khi bơm | 1 | 1 | - | 2 |
| II | Nội nghiệp | 1 | 1 | - | 2 |

5. Định mức lao động:

Bảng 177. Định mức lao động công tác bơm nước thí nghiệm ở giếng đào

ĐVT: công nhóm

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Ngoại nghiệp |  |  |
| 1 | Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị | 1 lần lắp đặt | 0,50 |
| 2 | Tiến hành bơm nước thí nghiệm | 1 ca | 1,00 |
| 3 | Đo hồi phục sau khi bơm | 1 ca | 1,00 |
| II | Nội nghiệp |  |  |
|  | Thời gian bơm tại 1 điểm bơm thí nghiệm < 2 ca | 1 điểm | 1,20 |

6. Định mức vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị:

6.1. Vật liệu:

Bảng 178. Định mức sử dụng vật liệu bơm nước thí nghiệm giếng đào

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp (1 điểm) |
|  |  |  | Lắp đặt - tháo dỡ máy bơm (1 lần) | Ca thí nghiệm và đo hồi phục (1ca) |  |
| 1 | Bìa đóng sách | Tờ | - | - | 2,00 |
| 2 | Bu lông có ê cu và long đen | Kg | 0,10 | - | - |
| 3 | Đinh các loại | Kg | 0,50 | - | - |
| 4 | Bút bi | Cái | - | 0,10 | 0,10 |
| 5 | Cặp 3 dây | Cái | - | 0,10 | 1,00 |
| 6 | Cáp kỹ thuật cách điện | Mét | - | 0,03 | - |
| 7 | Can lấy mẫu loại 1 lít | Cái | - | 1,00 | - |
| 8 | Can lấy mẫu loại 2 lít | Cái | - | 1,00 | - |
| 9 | Can lấy mẫu loại 3 lít | Cái | - | 1,00 | - |
| 10 | Đất đèn | Kg | - | 0,03 | - |
| 11 | Dây điện 2mm | Mét | - | 0,18 | - |
| 12 | Dây gai | Kg | 0,01 | - | - |
| 13 | Đệm cao su | Kg | 0,01 | - | - |
| 14 | Đệm nắp bít | Cái | 0,01 | - | - |
| 15 | Gỗ xẻ nhóm IV | M3 | 0,001 | - | - |
| 16 | Giấy A4 | Gram | - | - | 0,01 |
| 17 | Giấy can | Mét | - | - | 1,00 |
| 18 | Giấy kẻ ly 60 x 80 cm | Tờ | - | - | 0,01 |
| 19 | Giấy kẻ ngang | Thếp | - | - | 0,05 |
| 20 | Hộp bút can đen | Bộ | - | - | 0,01 |
| 21 | Hộp ghim kẹp | Hộp | - | - | 0,01 |
| 22 | Lưỡi cưa | Cái | 0,50 | - | - |
| 23 | Mực in laser | Hộp | - | - | 0,001 |
| 24 | Ống dâng nước có nhíp ben D89 - 146 mm | Mét | 0,10 | - | - |
| 25 | Pin đại | Cục | - | 0,02 | - |
| 26 | Sổ 15 x 20 cm | Quyển | - | 0,01 | - |
| 27 | Sổ 30 x 50 cm | Quyển | - | - | 0,01 |
| 28 | Tôn lợp nhà loại III | M2 | - | 0,02 | - |
| 29 | Dầu diezel | Lít | - | 4,32 | - |
| 30 | Điện năng | KW | 5,61 | 8,47 | 13,90 |
| 31 | Vật liệu khác | % | 8 | 14 | 10 |

6.2. Dụng cụ:

6.1.1. Ngoại nghiệp:

Bảng 179. Định mức sử dụng dụng cụ công tác lắp đặt - tháo dỡ máy bơm nước thí nghiệm ở giếng đào

ĐVT: ca/1 lần lắp đặt - tháo dỡ

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bi đông | Cái | 12 | 1,80 |
| 2 | Clê các loại | Bộ | 24 | 0,93 |
| 3 | Cưa gỗ | Cái | 12 | 0,93 |
| 4 | Đồng hồ bấm giây | Cái | 24 | 0,93 |
| 5 | Dũa | Bộ | 36 | 0,93 |
| 6 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 1,80 |
| 7 | Khoan điện | Cái | 36 | 0,93 |
| 8 | Kính BHLĐ | Cái | 12 | 1,80 |
| 9 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | 1,80 |
| 10 | Mũi khoan kim loại | Bộ | 12 | 0,93 |
| 11 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 12 | 1,80 |
| 12 | Quần áo mưa | Bộ | 12 | 1,80 |
| 13 | Tất chống vắt | Đôi | 6 | 1,80 |
| 14 | Ủng BHLĐ | Đôi | 6 | 1,80 |
| 15 | Xà beng | Cái | 24 | 0,93 |
| 16 | Dụng cụ khác | % |  | 22 |

Bảng 180. Định mức sử dụng dụng cụ tiến hành bơm nước thí nghiệm ở giếng đào:

ĐVT: ca/ca thí nghiệm

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bi đông | Cái | 12 | 2,40 |
| 2 | Clê các loại | Bộ | 24 | 0,80 |
| 3 | Cưa gỗ | Cái | 12 | 0,80 |
| 4 | Đồng hồ bấm giây | Cái | 24 | 0,80 |
| 5 | Dũa | Bộ | 36 | 0,80 |
| 6 | Dụng cụ đo mực nước bằng điện | Cái | 36 | 0,80 |
| 7 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 2,40 |
| 8 | Khoan điện | Cái | 36 | 0,80 |
| 9 | Kính BHLĐ | Cái | 12 | 2,40 |
| 10 | Máy tính bỏ túi | Cái | 24 | 0,80 |
| 11 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | 2,40 |
| 12 | Mũi khoan kim loại | Bộ | 12 | 0,80 |
| 13 | Nhiệt kế | Cái | 12 | 0,80 |
| 14 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 12 | 2,40 |
| 15 | Quần áo mưa | Bộ | 12 | 2,40 |
| 16 | Tất chống vắt | Đôi | 6 | 2,40 |
| 17 | Thùng định lượng 200lít | Cái | 24 | 0,80 |
| 18 | Ủng BHLĐ | Đôi | 6 | 2,40 |
| 19 | Xà beng | Cái | 24 | 0,80 |
| 20 | Dụng cụ khác | % |  | 23 |

Bảng 181. Định mức sử dụng dụng cụ đo hồi phục mực nước sau khi bơm

ĐVT: ca/ca thí nghiệm

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bi đông | Cái | 12 | 2,40 |
| 2 | Clê các loại | Bộ | 24 | 0,80 |
| 3 | Đồng hồ bấm giây | Cái | 24 | 0,80 |
| 4 | Dũa | Bộ | 36 | 0,80 |
| 5 | Dụng cụ đo mực nước bằng điện | Cái | 36 | 0,80 |
| 6 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 2,40 |
| 7 | Kính BHLĐ | Cái | 12 | 2,40 |
| 8 | Máy tính bỏ túi | Cái | 24 | 0,80 |
| 9 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | 2,40 |
| 10 | Nhiệt kế | Cái | 12 | 0,80 |
| 11 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 12 | 2,40 |
| 12 | Quần áo mưa | Bộ | 12 | 2,40 |
| 13 | Tất chống vắt | Đôi | 6 | 2,40 |
| 14 | Tháp và tời quay tay | Bộ | 60 | 0,80 |
| 15 | Thùng định lượng 200lít | Cái | 24 | 0,80 |
| 16 | Ủng BHLĐ | Đôi | 6 | 2,40 |
| 17 | Xà beng | Cái | 24 | 0,80 |
| 18 | Dụng cụ khác | % |  | 16 |

1.1.2. Nội nghiệp:

Bảng 182. Định mức sử dụng dụng cụ bơm nước thí nghiệm 1 giếng đào ≤ 2 ca bơm

ĐVT: ca/điểm thí nghiệm

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn đóng gáy xoắn khổ A4 | Cái | 60 | 0,96 |
| 2 | Bàn làm việc | Cái | 96 | 1,92 |
| 3 | Bàn máy vi tính | Cái | 96 | 1,92 |
| 4 | Đèn xạc điện | Cái | 12 | 0,96 |
| 5 | Địa bàn địa chất | Cái | 36 | 0,96 |
| 6 | Máy ảnh kỹ thuật số | Cái | 60 | 0,96 |
| 7 | Máy Fax | Cái | 60 | 0,96 |
| 8 | Máy GPS cầm tay | Cái | 60 | 0,96 |
| 9 | Máy hủy tài liệu | Cái | 60 | 0,96 |
| 10 | Máy in A4 - 0,5KW | Cái | 60 | 0,96 |
| 11 | Máy tính 0,6KW | Cái | 60 | 1,92 |
| 12 | Ổn áp 10A | Cái | 96 | 0,96 |
| 13 | Thiết bị đun nước | Cái | 60 | 0,96 |
| 14 | USB | Cái | 12 | 1,92 |
| 15 | Dụng cụ khác | % |  | 25 |

6.3. Máy móc, thiết bị:

Bảng 183. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị bơm nước thí nghiệm giếng đào

ĐVT: ca/ca thí nghiệm

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Máy bơm ly tâm | Đo hồi phục | Nội nghiệp |
|  |  |  | Động cơ diezel | Động cơ điện |  |  |
| 1 | Máy bơm động cơ diezel D6 | Cái | 1,00 | - | - | - |
| 2 | Máy bơm động cơ điện 0,75KW | Cái | - | 1,00 | - | - |
| 3 | Máy tính xách tay - 0,04KW | Cái | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 1,77 |
| 4 | Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2 KW | Bộ | - | - | - | 1,77 |
| 5 | Máy Photocopy - 1KW | Cái | - | - | - | 1,77 |

II. Bơm hút nước thí nghiệm hang karst:

1. Nội dung công việc:

1.1. Ngoại nghiệp:

1.1.1. Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị bơm:

- Nhận thiết kế bơm nước thí nghiệm, lĩnh vật liệu, nhiên liệu;

- Bốc xếp vật liệu, nhiên liệu, dụng cụ và trang thiết bị thí nghiệm bơm nước để vận chuyển từ điểm tập kết đến nơi thí nghiệm và từ nơi thí nghiệm về nơi tập kết;

- Liên hệ, làm thủ tục hành chính với chính quyền địa phương;

- Lắp đặt máy bơm, thả bộ dụng cụ bơm xuống hang tới độ sâu thiết kế, lắp đặt đường ống dẫn nước, kiểm tra các thiết bị bơm và dụng cụ đo lường;

- Tháo dỡ, thu dọn thiết bị bơm, máy phát lực và dụng cụ bơm, đo;

- Các công việc chuẩn bị kết thúc khác phục vụ bơm nước thí nghiệm.

1.1.2. Tiến hành bơm nước thí nghiệm:

- Bơm thí nghiệm một lần hạ thấp mực nước;

- Đo lưu lượng, mực nước, nhiệt độ nước và không khí trong quá trình bơm;

- Lấy mẫu nước và vận chuyển mẫu từ nơi lấy về điểm tập kết;

- Theo dõi và chăm sóc thiết bị bơm nước đang hoạt động; kiểm tra hiệu chỉnh và sửa chữa máy móc khi bơm; bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm;

- Lấy tài liệu thí nghiệm, chỉnh lý tài liệu tại thực địa, điều chỉnh thông số bơm theo yêu cầu thiết kế bơm nước thí nghiệm.

1.1.3. Đo hồi phục sau khi bơm:

Tiến hành đo mực nước hồi phục sau khi bơm xong.

1.2. Nội nghiệp:

- Hoàn chỉnh tài liệu thực địa, vào sổ văn phòng;

- Tính toán các thông số thí nghiệm;

- Vẽ đồ thị, biểu đồ thí nghiệm theo quy định;

- Kiểm tra các đồ thị, biểu đồ, kết quả tính toán;

- Viết báo cáo, đánh máy, phô tô tài liệu;

- Sửa chữa nhỏ dụng cụ, thiết bị văn phòng.

2. Những công việc chưa có trong định mức:

- Hao phí đặt ống dẫn nước dài ≥ 20m;

- Vận chuyển người và thiết bị, dụng cụ từ nơi đơn vị đến vị trí khảo sát đo đạc và ngược lại;

- Vận chuyển mẫu nước từ nơi tập kết đến cơ sở phân tích;

- Vệ sinh môi trường.

3. Điều kiện áp dụng và hệ số điều chỉnh:

3.1. Điều kiện áp dụng:

a) Ngoại nghiệp: Chiều sâu đến mực nước trong hang < 20 m.

b) Nội nghiệp: Thời gian bơm thí nghiệm của 1 điểm bơm ≤ 10 ca.

Khi điều kiện thi công khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị được điều chỉnh theo các hệ số điều chỉnh dưới đây. Cách tính mức được quy định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 6.3, Phần I của Thông tư này.

3.2. Các hệ số điều chỉnh:

3.2.1. Ngoại nghiệp:

Bảng 184. Hệ số điều chỉnh theo chiều sâu đến mực nước của hang (Kcs)

| TT | Chiều sâu đến mực nước của hang | Kcs |
| --- | --- | --- |
| 1 | > 20 m | 1,00 |
| 2 | ≥ 20 m | 1,21 |

Bảng 185. Hệ số điều chỉnh theo loại động cơ (Kđc)

| TT | Loại động cơ | Kđc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ điện | 1,00 |
| 2 | Động cơ diezel | 1,26 |

3.2.2. Nội nghiệp:

Bảng 186. Hệ số điều chỉnh mức thời gian nội nghiệp theo thời gian bơm thí nghiệm (Ktg)

| TT | Thời gian bơm thí nghiệm | Ktg |
| --- | --- | --- |
| 1 | < 10 ca | 1,00 |
| 2 | ≥ 10 ca | 1,23 |

4. Định biên lao động:

Bảng 187. Định biên công tác bơm nước thí nghiệm hang karst

| TT | Nội dung công việc | Định biên lao động |
| --- | --- | --- |
|  |  | KS4 | KTV8 | CN2 (N3) | Nhóm |
| I | Ngoại nghiệp |  |  |  |  |
| 1 | Lắp đặt - tháo dỡ | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Tiến hành bơm thí nghiệm | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Đo hồi phục sau khi bơm | 1 | 1 | 1 | 3 |
| II | Nội nghiệp | 1 | 1 | - | 2 |

5. Định mức lao động:

Bảng 188. Định mức lao động bơm nước thí nghiệm hang karst

ĐVT: Công nhóm

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Ngoại nghiệp |  |  |
| 1 | Lắp đặt - tháo dỡ | 1 lần lắp đặt - tháo dỡ | 1,35 |
| 2 | Tiến hành bơm thí nghiệm | 1 ca | 1,00 |
| 3 | Đo hồi phục sau khi bơm | 1 ca | 1,00 |
| II | Nội nghiệp | 1 điểm | 5,90 |

Ghi chú: Nếu bơm thí nghiệm với lưu lượng nước của hang karst lớn định biên, định mức lao động, định mức vật liệu, dụng cụ và máy móc thiết bị cho công tác lắp đặt - tháo dỡ và tiến hành bơm được tính theo thiết bị bơm có công suất tương ứng để tiến hành thí nghiệm.

6. Định mức vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị:

6.1. Vật liệu:

Bảng 189. Định mức sử dụng vật liệu bơm nước thí nghiệm hang karst

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp (1điểm) |
|  |  |  | Lắp đặt - tháo dỡ máy bơm (1 lần) | Ca thí nghiệm (1ca) | Ca đo hồi phục (ca) |  |
| 1 | Bìa đóng sách | Tờ | - | - | - | 2 |
| 2 | Bu lông có ê cu và long đen | Kg | 0,4 | - | - | - |
| 3 | Bút bi | Cái | - | 0,1 | - | 1 |
| 4 | Cặp 3 dây | Cái | - | 0,1 | - | 1 |
| 5 | Cáp kỹ thuật cách điện | Mét | 0,03 | - | - | - |
| 6 | Đất đèn | Kg | 0,03 | - | - | - |
| 7 | Dầu diezel | Lít | - | 27,36 | - | - |
| 8 | Dây điện 2mm | Mét | 0,18 | - | - | - |
| 9 | Dây gai | Kg | 0,01 | - | - | - |
| 10 | Đệm cao su | Kg | 0,01 | - | - | - |
| 11 | Đệm nắp bít | Cái | 0,01 | - | - | - |
| 12 | Đinh đỉa 15-20cm | Cái | 10 | - | - | - |
| 13 | Giấy A4 | Gram | - | - | - | 0,1 |
| 14 | Giấy can | Mét | - | - | - | 1 |
| 15 | Giấy kẻ ly 60 x 80 cm | Tờ | - | - | - | 0,04 |
| 16 | Giấy kẻ ngang | Thếp | - | - | - | 0,04 |
| 17 | Gỗ kê máy | M3 | 0,01 | - | - | - |
| 18 | Hộp bút can đen | Hộp | - | - | - | 0,01 |
| 19 | Hộp ghim kẹp | Hộp | - | - | - | 0,01 |
| 20 | Lưỡi cưa | Cái | 0,1 | - | - | - |
| 21 | Mực in laser | Hộp | - | - | - | 0,001 |
| 22 | Ống dâng có nhíp ben D73 mm | Mét | - | 0,03 | - | - |
| 23 | Pin đại | Cục | - | 0,02 | 0,02 | - |
| 24 | Sổ 15 x 20 cm | Quyển | - | 0,01 | 0,01 | 0,1 |
| 25 | Sổ 30 x 50 cm | Quyển | - | - | - | 0,1 |
| 26 | Tôn lợp nhà loại III | M2 | - | 0,014 | 0,014 | - |
| 27 | Vòng bít bằng da | Cái | - | 0,03 | 0,03 | - |
| 28 | Điện năng | KW | 11,37 | 20,84 | 3,63 | 68,32 |
| 29 | Vật liệu khác | % | 5 | 14 | 14 | 10 |

6.2. Dụng cụ:

6.1.1. Ngoại nghiệp:

Bảng 190. Định mức sử dụng dụng cụ trong công tác bơm nước thí nghiệm hang karst

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lắp đặt - tháo dỡ máy bơm (1 lần) | Tiến hành bơm (1ca) | Đo hồi phục (1ca) |
| 1 | Bi đông | Cái | 12 | 5,76 | 9,44 | 2,40 |
| 2 | Clê các loại | Bộ | 24 | 1,44 | 2,36 | 0,80 |
| 3 | Đồng hồ bấm giây | Cái | 24 | 1,44 | 2,36 | 0,80 |
| 4 | Bộ dụng cụ cơ khí | Bộ | 36 | 1,44 | 2,36 | - |
| 5 | Dụng cụ đo mực nước bằng điện | Cái | 36 | - | 2,36 | 0,80 |
| 6 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 5,76 | 9,44 | 2,40 |
| 7 | Khoan điện | Cái | 36 | 1,44 | 2,36 | - |
| 8 | Kính BHLĐ | Cái | 12 | 5,76 | 9,44 | 2,40 |
| 9 | Máy tính bỏ túi | Cái | 24 | - | 2,36 | 0,80 |
| 10 | Máy bơm điện 2 KW | Cái | 60 | - | 1,00 | - |
| 11 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | 5,76 | 9,44 | 2,40 |
| 12 | Mũi khoan kim loại | Bộ | 12 | 1,44 | 2,36 | - |
| 13 | Nhiệt kế | Cái | 12 | - | 2,36 | 0,80 |
| 14 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 12 | 5,76 | 9,44 | 2,40 |
| 15 | Quần áo mưa | Bộ | 12 | 5,76 | 9,44 | 2,40 |
| 16 | Tất sợi | Đôi | 6 | 5,76 | 9,44 | 2,40 |
| 17 | Tháp và tời quay tay | Bộ | 60 | - | 2,36 | 0,80 |
| 18 | Thùng định lượng 200lít | Cái | 24 | - | 2,36 | - |
| 19 | Ủng BHLĐ | Đôi | 6 | 5,76 | 9,44 | 2,40 |
| 20 | Xà beng | Cái | 24 | 1,44 | 2,36 | - |
| 21 | Dụng cụ khác | % |  | 22 | 23 | 16 |

6.1.2. Nội nghiệp:

Bảng 191. Định mức sử dụng dụng cụ bơm nước thí nghiệm hang karst

ĐVT: ca/điểm thí nghiệm

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn đóng gáy xoắn khổ A4 | Cái | 60 | - |
| 2 | Bàn làm việc | Cái | 96 | 9,44 |
| 3 | Bàn máy vi tính | Cái | 96 | 9,44 |
| 4 | Đèn xạc điện | Cái | 12 | 2,36 |
| 5 | Máy Fax | Cái | 60 | 2,36 |
| 6 | Máy hủy tài liệu | Cái | 60 | 2,36 |
| 7 | Máy in A4 - 0,5KW | Cái | 60 | 2,36 |
| 8 | Máy tính 0,6KW | Cái | 60 | 9,44 |
| 9 | Ổn áp 10A | Cái | 96 | 2,36 |
| 10 | Thiết bị đun nước | Cái | 60 | 2,36 |
| 11 | USB | Cái | 12 | 9,44 |
| 12 | Dụng cụ khác | % |  | 25 |

6.3. Máy móc, thiết bị:

Bảng 192. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị bơm nước thí nghiệm hang karst

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp (1điểm) |
|  |  |  | Tiến hành bơm (1ca) | Đo hồi phục (1ca) |  |
| 1 | Máy tính xách tay - 0,04KW | Cái | 0,60 | 0,60 | 3,54 |
| 2 | Điều hòa 2 chiều 12000 BTU-2,2 KW | Bộ | - | - | 2,66 |
| 3 | Máy Photocopy - 1KW | Cái | - | - | 0,66 |

III. Bơm nước thí nghiệm giếng khoan đường kính nhỏ:

1. Nội dung công việc:

1.1. Ngoại nghiệp:

1.1.1. Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị bơm:

- Nhận thiết kế bơm nước thí nghiệm, vật liệu, nhiên liệu;

- Bốc xếp vật liệu, nhiên liệu, dụng cụ và trang thiết bị thí nghiệm để vận chuyển từ điểm tập kết đến nơi thí nghiệm và từ nơi thí nghiệm về nơi tập kết;

- Liên hệ, làm thủ tục hành chính với chính quyền địa phương và chủ công trình khai thác;

- Lắp đặt máy bơm, thả bộ dụng cụ bơm xuống giếng tới độ sâu thiết kế, lắp đặt đường ống dẫn nước, kiểm tra các thiết bị bơm và dụng cụ đo lường;

- Đưa bộ dụng cụ bơm lên khỏi giếng, tháo dỡ, thu dọn thiết bị bơm, máy phát lực và dụng cụ bơm, đo;

- Các công việc chuẩn bị kết thúc khác phục vụ bơm nước thí nghiệm.

1.1.2. Tiến hành bơm nước thí nghiệm:

- Bơm thí nghiệm một lần hạ thấp mực nước;

- Đo lưu lượng, mực nước, nhiệt độ nước và không khí trong quá trình bơm;

- Theo dõi và chăm sóc thiết bị bơm nước đang hoạt động; kiểm tra hiệu chỉnh và sửa chữa máy móc khi bơm; bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm;

- Lấy mẫu nước; lấy tài liệu thí nghiệm, chỉnh lý tài liệu tại thực địa, điều chỉnh thông số bơm theo yêu cầu thiết kế bơm nước thí nghiệm;

- Vận chuyển mẫu từ nơi lấy mẫu về điểm tập kết.

1.1.3. Đo hồi phục mực nước sau khi bơm:

1.2. Nội nghiệp:

- Hoàn chỉnh tài liệu thực địa, vào sổ văn phòng;

- Tính toán các thông số thí nghiệm;

- Vẽ đồ thị, biểu đồ thí nghiệm; kiểm tra các đồ thị, biểu đồ, kết quả tính toán;

- Viết báo cáo, đánh máy, phô tô tài liệu;

- Sửa chữa nhỏ dụng cụ, thiết bị văn phòng.

2. Những công việc chưa có trong định mức:

- Hao phí đặt ống dẫn nước dài ≥ 20m;

- Vận chuyển mẫu nước từ nơi tập kết đến cơ sở phân tích;

- Vận chuyển người và thiết bị, dụng cụ từ đơn vị đến vị trí khảo sát đo đạc và ngược lại;

- Vệ sinh môi trường.

3. Điều kiện áp dụng và hệ số điều chỉnh:

Giếng khoan đường kính nhỏ là giếng khoan có đường kính ≤ 76mm.

3.1. Điều kiện áp dụng:

a) Ngoại nghiệp:

Chiều sâu đặt ống dâng hoặc chiều cao hút đNy của máy bơm ly tâm từ 0 - 25 mét.

b) Nội nghiệp:

Thời gian bơm thí nghiệm của 1 điểm bơm < 10 ca.

Khi điều kiện thi công khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị được điều chỉnh theo các hệ số điều chỉnh dưới đây. Cách tính mức được quy định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 6.3, Phần I của Thông tư này.

3.2. Các hệ số điều chỉnh:

3.2.1. Ngoại nghiệp:

Bảng 193. Hệ số điều chỉnh theo chiều đặt ống dẫn nước hoặc máy bơm (Kcs)

| TT | Chiều đặt ống dẫn nước hoặc máy bơm (m) | Kcs |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 - 25 | 1,00 |
| 2 | > 25 | 1,25 |

Bảng 194. Hệ số điều chỉnh theo động cơ máy bơm (Kđc)

| TT | Động cơ máy bơm | Kđc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ điện | 1,00 |
| 2 | Động cơ diezel | 1,12 |

3.2.2. Nội nghiệp:

Bảng 195. Hệ số điều chỉnh mức thời gian nội nghiệp theo thời gian bơm thí nghiệm (Ktg)

| TT | Thời gian bơm thí nghiệm | Ktg |
| --- | --- | --- |
| 1 | < 10 ca | 1,00 |
| 2 | ≥ 10 ca | 1,23 |

4. Định biên lao động:

Bảng 196. Định biên lao động công tác bơm nước thí nghiệm giếng khoan đường kính nhỏ

| TT | Nội dung công việc | Định biên |
| --- | --- | --- |
|  |  | KS6 | KTV8 | CN2 (N3) | Nhóm |
| I | Ngoại nghiệp |  |  |  |  |
| 1 | Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị bơm | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Tiến hành bơm nước thí nghiệm | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Đo hồi phục sau khi bơm | 1 | 1 | 1 | 3 |
| II | Nội nghiệp | 1 | 1 | - | 2 |

5. Định mức lao động:

Bảng 197. Định mức lao động bơm nước thí nghiệm giếng khoan đường kính nhỏ

ĐVT: Công nhóm

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Ngoại nghiệp |  |  |
| 1 | Lắp đặt - tháo dỡ thiết |  |  |
| 1.1 | Động cơ điện | 1Lần lắp đặt - tháo dỡ | 1,10 |
| 1.2 | Động cơ diezel | 1Lần lắp đặt - tháo dỡ | 1,25 |
| 2 | Tiến hành bơm nước thí | 1 ca | 1,00 |
| 3 | Đo hồi phục sau khi bơm | 1 ca | 1,00 |
| II | Nội nghiệp |  |  |
|  | Thời gian bơm tại 1 điểm bơm thí nghiệm < 10 ca | Điểm | 5,90 |

6. Định mức vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị:

6.1. Vật liệu:

6.1.1. Ngoại nghiệp:

a) Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị bơm

Bảng 198. Định mức sử dụng vật liệu lắp đặt - tháo dỡ thiết bị bơm giếng khoan đường kính nhỏ

ĐVT: 1 lần lắp đặt - tháo dỡ

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bu lông có ê cu và long đen | Kg | 0,1 |
| 2 | Gỗ xẻ 22 mm nhóm IV | M3 | 0,01 |
| 3 | Nhựa | Kg | 0,13 |
| 4 | Điện năng | KW | 5,81 |
| 5 | Vật liệu khác | % | 8 |

b) Tiến hành bơm nước thí nghiệm

Bảng 199. Định mức sử dụng vật liệu tiến hành bơm nước thí nghiệm giếng khoan đường kính nhỏ

ĐVT: 1 ca thí nghiệm

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Băng dính cách điện | Cuộn | 0,3 |
| 2 | Cáp kỹ thuật cách điện | Mét | 0,15 |
| 3 | Đai dẫn đồng hình thang | Cái | 0,15 |
| 4 | Dây điện 2mm | Mét | 1,8 |
| 5 | Dây gai | Kg | 0,1 |
| 6 | Đệm cao su | Kg | 0,1 |
| 7 | Đệm nắp bít | Cái | 0,16 |
| 8 | Lưỡi cưa | Cái | 1 |
| 9 | Ống khí có đầu nối 2’’ - 3’’ | Mét | 0,10 |
| 10 | Ống dâng nước có nhíp ben D89-146 mm | Mét | 0,03 |
| 11 | Pin đại | Cục | 0,5 |
| 12 | Que hàn | Kg | - |
| 13 | Sổ 15 x 20 cm | Quyển | 0,01 |
| 14 | Tôn lợp nhà loại III | M2 | 0,14 |
| 15 | Điện năng | KW | 4,84 |
| 16 | Vật liệu khác | % | 14 |

Bảng 200. Định mức mức sử dụng nhiên liệu, năng lượng cho tiến hành bơm nước thí nghiệm giếng khoan đường kính nhỏ

ĐVT: ca /ca thí nghiệm

| TT | Loại nhiện liệu, năng lượng | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Động cơ diezel | Động cơ điện |
| 1 | Điện năng | Kwh | - | 8,40 |
| 2 | Xăng A92 | Lít | 4,80 | - |

c) Đo hồi phục:

Bảng 201. Định mức tiêu hao vật liệu 1 ca đo hồi phục bơm nước thí nghiệm giếng khoan đường kính nhỏ

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bút chì | Cái | 0,01 |
| 2 | Bút bi | Cái | 0,01 |
| 3 | Dây điện 2mm | Mét | 0,10 |
| 4 | Pin đại | Cục | 0,50 |
| 5 | Sổ 15 x 20 cm | Quyển | 0,01 |
| 6 | Tôn lợp nhà loại III | M2 | 0,02 |
| 7 | Điện năng | KW | 3,63 |
| 8 | Vật liệu khác | % | 14 |

6.1.2. Nội nghiệp:

Bảng 202. Định mức tiêu hao vật liệu cho công tác bơm nước thí nghiệm giếng khoan đường kính nhỏ

ĐVT: 1 điểm thí nghiệm

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bìa đóng sách | Tờ | 2,00 |
| 2 | Bút bi | Cái | 0,10 |
| 3 | Cặp 3 dây | Cái | 1,00 |
| 4 | Giấy A4 | Gram | 0,01 |
| 5 | Giấy can | Mét | 1,00 |
| 6 | Giấy kẻ ly 60 x 80 cm | Tờ | 1,00 |
| 7 | Giấy kẻ ngang | Thếp | 0,10 |
| 8 | Hộp bút can đen | Hộp | 0,01 |
| 9 | Hộp ghim kẹp | Hộp | 0,10 |
| 10 | Mực in laser | Hộp | 0,003 |
| 11 | Sổ 15 x 20 cm | Quyển | 0,10 |
| 12 | Sổ 30 x 50 cm | Quyển | 0,10 |
| 13 | Điện năng | Kwh | 63,96 |
| 14 | Vật liệu khác | % | 10 |

6.2. Dụng cụ

6.2.1. Ngoại nghiệp

Bảng 203. Định mức sử dụng dụng cụ lắp đặt - tháo dỡ thiết bị bơm giếng khoan đường kính nhỏ

ĐVT: ca/1 lần lắp đặt - tháo dỡ

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bi đông | Cái | 12 | 3,84 |
| 2 | Clê các loại | Bộ | 24 | 0,96 |
| 3 | Cưa gỗ | Cái | 12 | 0,96 |
| 4 | Đồng hồ bấm giây | Cái | 24 | 0,96 |
| 5 | Bộ dụng cụ cơ khí | Bộ | 36 | 0,96 |
| 6 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 3,84 |
| 7 | Khoan điện | Cái | 36 | 0,96 |
| 8 | Kính BHLĐ | Cái | 12 | 3,84 |
| 9 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | 3,84 |
| 10 | Mũi khoan kim loại | Bộ | 12 | 0,96 |
| 11 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 12 | 3,84 |
| 12 | Quần áo mưa | Bộ | 12 | 3,84 |
| 13 | Tất sợi | Đôi | 6 | 3,84 |
| 14 | Ủng BHLĐ | Đôi | 6 | 3,84 |
| 15 | Xà beng | Cái | 24 | 0,96 |
| 16 | Dụng cụ khác | % |  | 22 |

Bảng 204. Định mức sử dụng dụng cụ tiến hành bơm nước thí nghiệm giếng khoan đường kính nhỏ

ĐVT: ca /ca thí nghiệm

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Động cơ diezel | Động cơ điện |
| 1 | Bi đông | Cái | 12 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Clê các loại | Bộ | 24 | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Cưa gỗ | Cái | 12 | 0,8 | 0,8 |
| 4 | Đồng hồ bấm giây | Cái | 24 | 0,8 | 0,8 |
| 5 | Bộ dụng cụ cơ khí | Bộ | 36 | 0,8 | 0,8 |
| 6 | Dụng cụ đo mực nước bằng điện | Cái | 36 | 0,8 | 0,8 |
| 7 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 3,2 | 3,2 |
| 8 | Khoan điện | Cái | 36 | 0,8 | 0,8 |
| 9 | Kính BHLĐ | Cái | 12 | 3,2 | 3,2 |
| 10 | Máy tính bỏ túi | Cái | 24 | 0,8 | 0,8 |
| 11 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | 3,2 | 3,2 |
| 12 | Mũi khoan kim loại | Bộ | 12 | 0,8 | 0,8 |
| 13 | Nhiệt kế | Cái | 12 | 0,8 | 0,8 |
| 14 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 12 | 3,2 | 3,2 |
| 15 | Quần áo mưa | Bộ | 12 | 3,2 | 3,2 |
| 16 | Tất sợi | Đôi | 6 | 3,2 | 3,2 |
| 17 | Thùng định lượng 200lít | Cái | 24 | 0,8 | 0,8 |
| 18 | Ủng BHLĐ | Đôi | 6 | 3,2 | 3,2 |
| 19 | Xà beng | Cái | 24 | 0,8 | 0,8 |
| 20 | Dụng cụ khác | % |  | 23 | 22 |

Bảng 205. Định mức sử dụng dụng cụ đo hồi phục mực nước giếng khoan đường kính nhỏ

ĐVT: ca /ca thí nghiệm

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bi đông | Cái | 12 | 2,40 |
| 2 | Clê các loại | Bộ | 24 | 0,80 |
| 3 | Đồng hồ bấm giây | Cái | 24 | 0,80 |
| 4 | Bộ dụng cụ cơ khí | Bộ | 36 | 0,80 |
| 5 | Dụng cụ đo mực nước bằng điện | Cái | 36 | 0,80 |
| 6 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 2,40 |
| 7 | Kính BHLĐ | Cái | 12 | 2,40 |
| 8 | Máy tính bỏ túi | Cái | 24 | 0,80 |
| 9 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | 2,40 |
| 10 | Nhiệt kế | Cái | 12 | 0,80 |
| 11 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 12 | 2,40 |
| 12 | Quần áo mưa | Bộ | 12 | 2,40 |
| 13 | Tất sợi | Đôi | 6 | 2,40 |
| 14 | Tháp và tời quay tay | Bộ | 60 | 0,80 |
| 15 | Ủng BHLĐ | Đôi | 6 | 2,40 |
| 16 | Dụng cụ khác | % |  | 16 |

6.2.2. Nội nghiệp:

Bảng 206. Định mức sử dụng dụng cụ bơm nước thí nghiệm giếng khoan đường kính nhỏ

ĐVT: ca/điểm thí nghiệm

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn đóng gáy xoắn khổ A4 | Cái | 60 | 4,72 |
| 2 | Bàn làm việc | Cái | 96 | 9,44 |
| 3 | Bàn máy vi tính | Cái | 96 | 9,44 |
| 4 | Máy ảnh kỹ thuật số | Cái | 60 | 4,72 |
| 5 | Máy Fax | Cái | 60 | 4,72 |
| 6 | Máy hủy tài liệu | Cái | 60 | 4,72 |
| 7 | Máy in A4 - 0,5KW | Cái | 60 | 4,72 |
| 8 | Máy tính 0,6KW | Cái | 60 | 9,44 |
| 9 | Ổn áp 10A | Cái | 96 | 4,72 |
| 10 | Thiết bị đun nước | Cái | 60 | 4,72 |
| 11 | USB | Cái | 12 | 9,44 |
| 12 | Dụng cụ khác | % |  | 25 |

6.3. Máy móc, thiết bị:

Bảng 207. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị bơm nước thí nghiệm giếng khoan đường kính nhỏ

ĐVT: ca/ca thí nghiệm

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
|  |  |  | Tiến hành bơm | Đo hồi phục |  |
| 1 | Máy bơm MP1 | Cái | 1,00 | - | - |
| 2 | Máy tính xách tay - 0,04KW | Cái | 0,60 | 0,60 | - |
| 3 | Điều hòa 2 chiều 12000 BTU-2,2 Kw | Bộ | - | - | 0,89 |
| 4 | Máy Photocopy - 1KW | Cái | - | - | 0,89 |

IV. Bơm nước thí nghiệm chùm:

1. Nội dung công việc:

1.1. Ngoại nghiệp:

1.1.1. Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị thí nghiệm bơm chùm:

- Nhận thiết kế bơm nước thí nghiệm, lĩnh vật liệu, nhiên liệu; bốc xếp vật liệu, nhiên liệu, dụng cụ và trang thiết bị thí nghiệm bơm chùm lên xe để vận chuyển từ điểm tập kết đến nơi thí nghiệm và từ nơi thí nghiệm về nơi tập kết sau khi hoàn thành nhiệm vụ;

- Liên hệ, làm thủ tục hành chính với chính quyền địa phương và chủ công trình khai thác;

- Dựng tháp, lắp đặt máy bơm, thả bộ dụng cụ bơm xuống giếng khoan hoặc điểm bơm trung tâm tới độ sâu thiết kế, lắp đặt đường ống dẫn nước, kiểm tra các thiết bị bơm và dụng cụ đo lường. Đưa bộ dụng cụ bơm lên khỏi giếng khoan hay điểm bơm trung tâm, tháo dỡ, thu dọn tháp và các thiết bị bơm, máy phát lực và dụng cụ bơm, đo sau khi hoàn thành công việc;

- Mở và đóng nắp bảo vệ sau khi đo hạ thấp và phục hồi mực nước công trình quan trắc thuộc các tia quan trắc chùm;

- Các công việc chuẩn bị kết thúc khác phục vụ bơm nước thí nghiệm chùm.

1.1.2. Tiến hành bơm nước thí nghiệm:

- Bơm rửa và bơm thử giếng khoan trung tâm theo yêu cầu kỹ thuật;

- Bơm nước liên tục mỗi một lần hạ thấp mực nước;

- Đo lưu lượng, đo mực nước, nhiệt độ nước và không khí tại giếng khoan trung tâm và đo mực nước, nhiệt độ nước, nhiệt độ không khí tại các lỗ khoan quan trắc trong quá trình bơm;

- Đo hồi phục sau mỗi lần hạ thấp mực nước;

- Chỉnh lý tài liệu bơm;

- Lấy mẫu nước và vận chuyển mẫu về điểm tập kết;

- Kiểm tra hiệu chỉnh và sửa chữa máy móc khi bơm, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm.

1.1.3. Đo mực nước hồi phục tại giếng khoan trung tâm và các công trình quan sát:

Tiến hành đo hồi phục sau khi bơm xong.

1.2. Nội nghiệp:

- Hoàn chỉnh tài liệu ngoài trời, vào sổ văn phòng;

- Tính toán các thông số thí nghiệm;

- Vẽ đồ thị, biểu đồ thí nghiệm theo quy định, kiểm tra đồ thị, biểu đồ, kết quả tính toán; viết báo cáo, đánh máy, phôtô tài liệu;

- Sửa chữa nhỏ dụng cụ, thiết bị văn phòng.

2. Những công việc chưa có trong định mức:

- Hao phí đặt ống dẫn nước dài ≥ 20 m;

- Xây dựng các trạm đo mực nước mặt tại các tia quan sát (mia, cầu công tác, ống đo...);

- Chi phí cần cNu hỗ trợ tháo lắp ống dâng nước, máy bơm điện chìm khi tổng trọng lượng cột ống/máy bơm ≥ 2.000 kg;

- Chi phí vệ sinh môi trường;

- Vận chuyển thiết bị, vật tư lao động từ đơn vị đến hiện trường và ngược lại;

- Vận chuyển mẫu nước, mẫu vi trùng, mẫu môi trường từ nơi tập kết đến cơ sở phân tích.

3. Điều kiện áp dụng và hệ số điều chỉnh:

3.1. Điều kiện áp dụng:

a) Ngoại nghiệp:

Định mức lao động lắp đặt - tháo dỡ thiết bị bơm chùm tại giếng khoan, điểm thí nghiệm trung tâm được xây dựng cho mức đường kính ống dâng D 130mm có chiều sâu lắp đặt ống dâng từ 26m đến 50m đối với 1 máy bơm nén khí và đường kính 219mm có chiều sâu lắp đặt ống dâng từ 51 - 100m đối với 2 máy nén khí; máy bơm điện chìm có đường kính 6” (150mm) với chiều sâu lắp đặt từ 51m đến 100m.

b) Nội nghiệp:

- Thời gian bơm thí nghiệm của 1 điểm bơm từ 10 - 20ca.

Khi điều kiện thi công khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị được điều chỉnh theo các hệ số điều chỉnh dưới đây. Cách tính mức được quy định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 6.3, Phần I của Thông tư này.

3.2. Các hệ số điều chỉnh:

3.2.1. Ngoại nghiệp:

Bảng 208. Hệ số điều chỉnh theo chiều sâu lắp đặt ống dâng hoặc máy bơm (Kcs)

| TT | Chiều sâu lắp đặt ống dâng; máy bơm (m) | Kcs |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1máy nén khí | 2máy nén khí | Điện chìm |
| 1 | 0 - 25 | 0,72 | 0,67 | - |
| 2 | 26-50 | 1,00 | 0,87 | 0,65 |
| 3 | 51 -100 | 1,19 | 1,00 | 0,87 |
| 4 | 101-150 | 1,62 | 1,31 | 1,00 |
| 5 | 151- 300 | 2,33 | 1,90 | - |

Bảng 209. Hệ số điều chỉnh theo đường kính ống dâng hoặc máy bơm (Kđk)

| TT | Loại máy bơm và đường kính | Kđk |
| --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị bơm dâng bằng máy nén khí |  |
| 1 | Đường kính ống dẫn 91 mm | 0,90 |
| 2 | Đường kính ống dẫn 110 mm | 0,95 |
| 3 | Đường kính ống dẫn 130 mm | 1,00 |
| 4 | Đường kính ống dẫn 150mm | 1,05 |
| 5 | Đường kính ống dẫn 168 mm | 1,42 |

Bảng 210. Hệ số điều chỉnh định mức đo hồi phục theo số lượng công trình quan sát trong chùm thí nghiệm (Kqs)

| Số công trình quan sát tại các tia quan sát trong chùm | Kqs |
| --- | --- |
| n | 1+ 0,1* n |

3.2.2. Nội nghiệp:

Bảng 211. Hệ số điều chỉnh định mức nội nghiệp theo thời gian bơm thí nghiệm (Ktg)

| TT | Thời gian bơm thí nghiệm | Ktg |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thời gian bơm thí nghiệm < 10ca | 0,81 |
| 2 | Thời gian bơm thí nghiệm từ 10 - 20 ca | 1,00 |
| 3 | Thời gian bơm thí nghiệm từ 21 - 40 ca | 1,20 |
| 4 | Thời gian bơm thí nghiệm từ 41 - 50 ca | 1,58 |
| 5 | Thời gian bơm thí nghiệm > 50 ca | 1,78 |

4. Định biên lao động:

Bảng 212. Định biên lao động ngoại nghiệp bơm nước thí nghiệm chùm

| TT | Nội dung công việc | Định biên lao động |
| --- | --- | --- |
|  |  | KS6 | KTV6 | CN5(N3) | CN3(N3) | Nhóm |
| 1 | Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị tại giếng khoan, điểm bơm nước trung tâm |
| 1.1 | Máy nén khí | 1 | - | 4 | 3 | 8 |
| 1.3 | Máy bơm điện chìm thẳng đứng | 1 | - | 3 | 2 | 5 |
| 2 | Tiến hành bơm nước thí nghiệm |
| 2.1 | Máy nén khí | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2.3 | Máy bơm điện chìm thẳng đứng | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Đo hồi phục mực nước | 1 | 1 | 1 | - | 3 |

Bảng 213. Định biên lao động nội nghiệp bơm nước thí nghiệm chùm

| Nội dung công việc | KS6 | KTV8 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- |
| Hút nước thí nghiệm chùm | 1 | 1 | 2 |

5. Định mức lao động:

Bảng 214. Định mức lao động bơm nước thí nghiệm chùm

ĐVT: Công nhóm

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Độ sâu đặt ống dẫn nước hoặc đặt máy bơm (m) |
|  |  |  | 26-50 | 51 -100 |
| I | Ngoại nghiệp |  |  |
| 1 | Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị bơm |
| 1.1 | 1 máy nén khí tại giếng khoan, điểm thí nghiệm trung tâm đường kính ống dẫn 130 mm | 1 lần lắp đặt - tháo dỡ | 4,5 | - |
| 1.2 | Máy bơm điện chìm thẳng đứng đường kính 6" |  | - | 3,85 |
| 2 | Tiến hành bơm nước thí nghiệm | 1 ca | 1 |
| 3 | Đo hồi phục mực nước |  | 1 |
| II | Nội nghiệp |  |  |
| 1 | Thời gian bơm thí nghiệm 10-20 ca | 1 điểm | 7,26 |

Ghi chú: Trong trường hợp sử dụng 2 máy nén khí để tiến hành thí nghiệm thì định mức cho công tác lắp đặt được nhân với hệ số 1,30 nhân công cho ca tiến hành thí nghiệm nhân với hệ số 1,25 và nhiên liệu nhân hệ số 2,0.

6. Định mức vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị:

6.1. Vật liệu:

6.1.1. Ngoại nghiệp:

a) Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị bơm:

Bảng 215. Định mức sử dụng vật liệu lắp đặt - tháo dỡ thiết bị bơm

ĐVT: 1 lần lắp đặt - tháo dỡ

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Máy nén khí | Máy bơm điện chìm thẳng đứng |
| 1 | Bu lông có ê cu và long đen | Kg | 0,02 | 0,05 |
| 2 | Đệm cao su | Kg | - | 0,02 |
| 3 | Đinh | Kg | 0,06 | 0,03 |
| 4 | Đinh đỉa 15-20 cm | Kg | - | 0,13 |
| 5 | Gỗ xẻ 22 mm nhóm IV | M3 | 0,02 | 0,01 |
| 6 | Lưỡi cưa | Cái | 0,10 | 0,20 |
| 7 | Nhựa | Kg | 0,16 | - |
| 8 | Sơn trắng | Kg | 0,03 | - |
| 9 | Thép tấm dày 3 mm | Kg | 0,10 | - |
| 10 | Xơ gai (xơ đay) | Kg | 0,05 | 0,02 |
| 11 | Vật liệu khác | % | 8 | 8 |

b) Tiến hành bơm nước thí nghiệm:

Bảng 216. Định mức sử dụng vật liệu tiến hành bơm nước thí nghiệm chùm

ĐVT: 1 ca thí nghiệm

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Máy nén khí | Máy bơm điện chìm thẳng đứng |
| 1 | Đai dẫn đồng hình thang | Mét | 0,03 |  |
| 2 | Đất đèn | Kg | 0,03 | 0,01 |
| 3 | Dây điện 2mm | Mét |  | 0,15 |
| 4 | Dây gai | Kg | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Đệm nắp bít | Cái | 0,00 | 0,01 |
| 6 | Ống khí có đầu nối 2’’ - 3’’ | Mét | 0,03 |  |
| 7 | Ống mềm bơm hút | Mét | 0,10 | 0,08 |
| 8 | Pin đại | Cục | 0,02 | 0,02 |
| 9 | Que hàn | Kg | 0,01 |  |
| 10 | Sổ 15 x 20 cm | Quyển | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Tôn lợp nhà loại III | M2 | 0,02 | 0,02 |
| 12 | Vòng bít bằng da | Cái |  | 0,01 |
| 13 | Cần đo, cần hơi đường kính D21-27mm | Mét | 0,03 |  |
| 14 | Ống dâng có nhíp ben D33 - D50mm | Mét | 0,03 |  |
| 15 | Ống dâng có nhíp ben D89 - D146mm | Mét | 0,04 |  |
| 16 | Vật liệu khác | % | 27 | 18 |

c) Đo hồi phục:

Bảng 217. Định mức sử dụng vật liệu đo hồi phục bơm nước thí nghiệm chùm

ĐVT: ca đo hồi phục

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bút chì | Cái | 0,10 |
| 2 | Bút bi | Cái | 0,10 |
| 3 | Dây điện 2mm | Mét | 0,10 |
| 4 | Pin đại | Cục | 0,10 |
| 5 | Sổ 15 x 20 cm | Quyển | 0,10 |
| 6 | Tôn lợp nhà loại III | M2 | 0,02 |
| 7 | Điện năng | KW | 3,63 |
| 8 | Vật liệu khác | % | 14 |

6.1.2. Nội nghiệp:

Bảng 218. Định mức tiêu hao vật liệu cho công tác bơm nước thí nghiệm chùm

ĐVT: 1 điểm thí nghiệm

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bìa đóng sách | Tờ | 2,00 |
| 2 | Bút bi | Cái | 0,10 |
| 3 | Cặp 3 dây | Cái | 1,00 |
| 4 | Giấy A4 | Gram | 0,01 |
| 5 | Giấy can | Mét | 0,10 |
| 6 | Giấy kẻ ly 60 x 80 cm | Tờ | 1,00 |
| 7 | Hộp bút can đen | Hộp | 0,01 |
| 8 | Hộp ghim kẹp | Hộp | 0,01 |
| 9 | Mực in laser | Hộp | 0,001 |
| 10 | Sổ 15 x 20 cm | Quyển | 0,01 |
| 11 | Sổ 30 x 50 cm | Quyển | 0,01 |
| 12 | Vật liệu khác | % | 10 |

Bảng 219. Định mức sử dụng nhiên liệu, năng lượng bơm nước thí nghiệm chùm

ĐVT: ca thí nghiệm

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Điện năng (KW) | Nhiên liệu (lít) |
| I | Ngoại nghiệp |  |  |  |
| 1 | Lắp đặt - tháo dỡ |  |  |  |
| 1.1 | Bằng máy nén khí |  | 40,85 |  |
| 1.2 | Máy bơm điện | 1 lần | 24,97 | - |
| 2 | Tiến hành bơm |  |  |  |
| 2.1 | Máy nén khí K- 9M | 1 ca |  | 67,00 |
| 2.2 | Máy bơm điện | 1 ca | 92,40 | - |
| 3 | Đo hồi phục | 1 ca | 3,63 | - |
| II | Nội nghiệp | 1 điểm | 84,07 | - |

6.2. Dụng cụ:

6.2.1. Ngoại nghiệp:

a) Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị bơm:

Bảng 220. Định mức sử dụng dụng cụ lắp đặt - tháo dỡ thiết bị bơm nước thí nghiệm chùm

ĐVT: ca/1 lần lắp đặt - tháo dỡ

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Máy nén khí | Máy bơm điện chìm 6” |
| 1 | Bi đông | Cái | 12 | 31,68 | 24,26 |
| 2 | Cáp kỹ thuật cách điện | Mét | 24 | 15 | 30 |
| 3 | Clê các loại | Bộ | 24 | 3,96 | 3,03 |
| 4 | Đồng hồ bấm giây | Cái | 24 | 3,96 | 3,03 |
| 5 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 31,68 | 24,26 |
| 6 | Khoan điện | Cái | 36 | 3,96 | 3,03 |
| 7 | Kính BHLĐ | Cái | 12 | 31,68 | 24,26 |
| 8 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | 31,68 | 24,26 |
| 9 | Đồng hồ bấm giây | Cái | 24 | 3,96 | 3,03 |
| 10 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 12 | 31,68 | 24,26 |
| 11 | Quần áo mưa | Bộ | 12 | 31,68 | 24,26 |
| 12 | Tất sợi | Đôi | 6 | 31,68 | 24,26 |
| 13 | Tháp và tời quay tay | Bộ | 60 | 3,96 | 3,03 |
| 14 | Ủng BHLĐ | Đôi | 6 | 31,68 | 24,26 |
| 15 | Dụng cụ khác | % |  | 20 | 23 |

b) Tiến hành bơm nước thí nghiệm:

Bảng 221. Định mức sử dụng dụng cụ tiến hành bơm nước thí nghiệm chùm

ĐVT: ca/ca thí nghiệm

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Máy nén khí | Máy bơm điện chìm 6” |
| 1 | Bi đông | Cái | 12 | 3,20 | 3,20 |
| 2 | Cáp kỹ thuật cách điện | Mét | 24 | 15,00 | 15,00 |
| 3 | Clê các loại | Bộ | 24 | 0,80 | 0,80 |
| 4 | Cưa gỗ | Cái | 12 | 0,80 | 0,80 |
| 5 | Đồng hồ bấm giây | Cái | 24 | 0,80 | 0,80 |
| 6 | Bộ dụng cụ cơ khí | Bộ | 36 | 0,80 | 0,80 |
| 7 | Dụng cụ đo mực nước bằng điện | Cái | 36 | 0,80 | 0,80 |
| 8 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 3,20 | 3,20 |
| 9 | Khoan điện | Cái | 36 | 0,80 | 0,80 |
| 10 | Kính BHLĐ | Cái | 12 | 3,20 | 3,20 |
| 11 | Máy tính bỏ túi | Cái | 24 | 0,80 | 0,80 |
| 12 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | 3,20 | 3,20 |
| 13 | Mũi khoan kim loại | Bộ | 12 | 0,80 | 0,80 |
| 14 | Nhiệt kế | Cái | 12 | 0,80 | 0,80 |
| 15 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 12 | 3,20 | 3,20 |
| 16 | Quần áo mưa | Bộ | 12 | 3,20 | 3,20 |
| 17 | Tất sợi | Đôi | 6 | 3,20 | 3,20 |
| 18 | Tháp và tời quay tay | Bộ | 60 | 0,80 | 0,80 |
| 19 | Thùng định lượng 200lít | Cái | 24 | 0,80 | 0,80 |
| 20 | Ủng BHLĐ | Đôi | 6 | 3,20 | 3,20 |
| 21 | Xà beng | Cái | 24 | 0,80 | 0,80 |
| 22 | Dụng cụ khác | % |  | 24 | 23 |

c) Đo hồi phục mực nước:

Bảng 222. Định mức sử dụng dụng cụ đo hồi phục mực nước

ĐVT: ca/ca thí nghiệm

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Clê các loại | Bộ | 24 | 0,80 |
| 2 | Đồng hồ bấm giây | Cái | 24 | 0,80 |
| 3 | Dụng cụ đo mực nước bằng điện | Cái | 36 | 0,80 |
| 4 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 3,20 |
| 5 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | 3,20 |
| 6 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 12 | 3,20 |
| 7 | Quần áo mưa | Bộ | 12 | 3,20 |
| 8 | Tất chống vắt | Đôi | 6 | 3,20 |
| 9 | Tháp và tời quay tay | Bộ | 60 | 0,80 |
| 10 | Ủng BHLĐ | Đôi | 6 | 3,20 |
| 11 | Dụng cụ khác | % |  | 26 |

6.2.2. Nội nghiệp:

Bảng 223. Định mức sử dụng dụng cụ nội nghiệp công tác bơm nước thí nghiệm chùm

ĐVT: ca/ điểm thí nghiệm

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn đóng gáy xoắn khổ A4 | Cái | 60 | 2,90 |
| 2 | Bàn làm việc | Cái | 96 | 11,62 |
| 3 | Bàn máy vi tính | Cái | 96 | 11,62 |
| 4 | Máy ảnh kỹ thuật số | Cái | 60 | 2,90 |
| 5 | Máy Fax | Cái | 60 | 2,90 |
| 6 | Máy hủy tài liệu | Cái | 60 | 2,90 |
| 7 | Máy in A4 - 0,5KW | Cái | 60 | 2,90 |
| 8 | Máy tính 0,6Kw | Cái | 60 | 11,62 |
| 9 | Ổn áp 10A | Cái | 96 | 2,90 |
| 10 | Thiết bị đun nước | Cái | 60 | 2,90 |
| 11 | USB | Cái | 12 | 11,62 |
| 12 | Dụng cụ khác | % |  | 23 |

6.3. Máy móc, thiết bị:

6.3.1. Ngoại nghiệp:

Bảng 224. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị cho tiến hành bơm thí nghiệm chùm

ĐVT: ca/ca thí nghiệm

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy nén khí hãng K- 9M | Cái | 1,00 |
| 2 | Bơm điện chìm thẳng đứng |  |  |
| 2.1 | Đường kính 4’’ - 3KW | Cái | 1,00 |
| 2.2 | Đường kính 6’’ - 11KW | Cái | 1,00 |

6.3.2. Nội nghiệp:

Bảng 225. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị cho công tác văn phòng bơm thí nghiệm chùm

ĐVT: ca/ điểm thí nghiệm

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2 KW | Bộ | 4,36 |
| 2 | Máy Photocopy - 1KW | Cái | 4,36 |

V. Bơm nước thí nghiệm giật cấp:

1. Nội dung công việc:

1.1. Ngoại nghiệp:

1.1.1. Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị bơm:

- Nhận thiết kế bơm nước thí nghiệm, lĩnh vật liệu, nhiên liệu;

- Bốc xếp vật liệu, nhiên liệu, dụng cụ và trang thiết bị thí nghiệm để vận chuyển từ điểm tập kết đến nơi thí nghiệm và từ nơi thí nghiệm về nơi tập kết;

- Liên hệ, làm thủ tục hành chính với chính quyền địa phương và chủ công trình khai thác;

- Lắp đặt máy bơm, thả bộ dụng cụ bơm xuống giếng tới độ sâu thiết kế, lắp đặt đường ống dẫn nước, kiểm tra các thiết bị bơm và dụng cụ đo lường;

- Đưa bộ dụng cụ bơm lên khỏi giếng, tháo dỡ, thu dọn thiết bị bơm, máy phát lực và dụng cụ bơm, đo và các công việc chuẩn bị kết thúc khác phục vụ bơm nước thí nghiệm giật cấp.

1.1.2. Tiến hành bơm nước thí nghiệm:

- Bơm thí nghiệm 3 - 4 cấp lưu lượng theo yêu cầu kỹ thuật;

- Điều chỉnh bộ dụng cụ bơm (nâng hạ, thiết kế lại) trước khi chuyển sang lần hạ thấp mực nước khác;

- Đo lưu lượng, mực nước, nhiệt độ nước và không khí trong quá trình bơm;

- Lấy mẫu nước;

- Lấy tài liệu thí nghiệm, chỉnh lý tài liệu tại thực địa, điều chỉnh thông số bơm theo yêu cầu thiết kế bơm nước thí nghiệm;

- Kiểm tra hiệu chỉnh và sửa chữa máy móc khi bơm; theo dõi và chăm sóc thiết bị bơm nước đang hoạt động; bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm;

- Vận chuyển mẫu từ nơi lấy về điểm tập kết.

1.1.3. Đo hồi phục sau khi bơm:

1.2. Nội nghiệp:

- Hoàn chỉnh tài liệu thực địa, vào sổ văn phòng;

- Tính các thông số thí nghiệm; vẽ đồ thị, biểu đồ thí nghiệm theo quy định;

- Kiểm tra các đồ thị, biểu đồ, kết quả tính toán;

- Viết báo cáo, đánh máy, phô tô tài liệu;

- Sửa chữa nhỏ dụng cụ, thiết bị văn phòng.

2. Những công việc chưa có trong định mức:

- Hao phí đặt ống dẫn nước dài ≥ 20m;

- Vận chuyển mẫu nước từ nơi tập kết đến cơ sở phân tích;

- Vệ sinh môi trường.

3. Điều kiện áp dụng và hệ số điều chỉnh:

3.1. Điều kiện áp dụng:

a) Ngoại nghiệp:

Định mức lao động lắp đặt - tháo dỡ thiết bị bơm nêu trên được xây dựng cho mức đường kính ống dâng D 130mm, chiều sâu lắp đặt ống dâng từ 26m đến 50m đối với máy bơm nén khí, hoặc máy bơm điện chìm có đường kính 6” (150mm) chiều sâu lắp đặt từ 51m đến 100m.

b) Nội nghiệp:

- Thời gian bơm thí nghiệm của 1 điểm bơm 10 - 20 ca.

Khi điều kiện thi công khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị được điều chỉnh theo các hệ số điều chỉnh dưới đây. Cách tính mức được quy định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 6.3, Phần I của Thông tư này.

3.2. Các hệ số điều chỉnh:

a) Ngoại nghiệp:

Bảng 226. Hệ số điều chỉnh theo chiều sâu lắp đặt ống dâng hoặc máy bơm (Kcs)

| TT | Chiều sâu lắp đặt ống dâng, máy bơm (m) | Kcs |
| --- | --- | --- |
|  |  | Bơm bằng máy nén khí |
| 1 | 0 - 25 | 0,72 |
| 2 | 26-50 | 1 |
| 3 | 51 -100 | 1,2 |
| 4 | 101-150 | 1,76 |
| 5 | 151- 300 | 2,38 |

Bảng 227. Hệ số điều chỉnh theo đường kính ống dâng hoặc máy bơm (Kđk)

| TT | Loại máy bơm và đường kính | Kđk |
| --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị bơm dâng bằng máy nén khí |  |
| 1 | Đường kính ống dẫn 91 mm | 0,90 |
| 2 | Đường kính ống dẫn 110 mm | 0,95 |
| 3 | Đường kính ống dẫn 130 mm | 1,00 |
| 4 | Đường kính ống dẫn 150mm | 1,05 |
| 5 | Đường kính ống dẫn 168 mm | 1,42 |

b) Nội nghiệp:

Bảng 228. Hệ số điều chỉnh định mức nội nghiệp theo thời gian bơm thí nghiệm (Ktg)

| TT | Thời gian bơm thí nghiệm | Ktg |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thời gian bơm thí nghiệm < 10ca | 0,81 |
| 2 | Thời gian bơm thí nghiệm từ 10 - 20 ca | 1,00 |
| 3 | Thời gian bơm thí nghiệm từ 21 - 40 ca | 1,20 |
| 4 | Thời gian bơm thí nghiệm từ 41 - 50 ca | 1,58 |
| 5 | Thời gian bơm thí nghiệm > 50 ca | 1,78 |

4. Định biên lao động:

Bảng 229. Định biên lao động bơm nước thí nghiệm giật cấp

| TT | Nội dung công việc | Định biên lao động |
| --- | --- | --- |
|  |  | KS6 | KTV8 | CN6(N3) | CN5(N3) | Nhóm |
| I | Ngoại nghiệp |  |  |  |  |  |
| 1 | Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị | 1 | - | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Tiến hành bơm nước thí nghiệm | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Đo hồi phục mực nước | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| II | Nội nghiệp | 1 | 1 | - | - | 2 |

5. Định mức lao động:

Bảng 230. Định mức lao động bơm nước thí nghiệm giật cấp

ĐVT: Công nhóm

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Độ sâu đặt ống dẫn nước hoặc đặt máy bơm (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 - 25 | 26-50 | 51 -100 |
| I | Ngoại nghiệp |  |  |  |  |
| 1 | Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị bơm đường kính ống dẫn 130 mm | 1 lần lắp đặt - tháo dỡ | - | 4,10 | - |
| 2 | Tiến hành bơm nước thí nghiệm | 1 Ca | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Đo hồi phục | 1 Ca | 1 | 1 | 1 |
| II | Nội nghiệp | Điểm | 7,26 | 7,26 | 7,26 |

6. Định mức vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị:

6.1. Vật liệu:

6.1.1. Ngoại nghiệp:

a) Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị bơm

Bảng 231. Định mức sử dụng vật liệu lắp đặt - tháo dỡ thiết bị bơm

ĐVT: 1 lần lắp đặt - tháo dỡ

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bu lông có ê cu và long đen | Kg | 0,02 |
| 2 | Đệm cao su | Kg | - |
| 3 | Đinh | Kg | 0,05 |
| 4 | Đinh đỉa 15-20 cm | Cái | 10,00 |
| 5 | Gỗ nhóm IV | M3 | 0,01 |
| 6 | Gỗ xẻ 22 mm nhóm IV | M3 | 0,02 |
| 7 | Lưỡi cưa | Cái | 0,10 |
| 8 | Nhựa | Kg | 0,16 |
| 9 | Sơn trắng | Kg | 0,03 |
| 10 | Thép tấm dày 3 mm | Kg | 0,10 |
| 11 | Dây gai | Kg | 0,10 |
| 12 | Vật liệu khác | % | 5 |

b) Tiến hành bơm nước thí nghiệm

Bảng 232. Định mức sử dụng vật liệu tiến hành bơm nước thí nghiệm giật cấp

ĐVT: 1 ca thí nghiệm

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đai dẫn đồng hình thang | Mét | 0,004 |
| 2 | Đất đèn | Kg | 0,030 |
| 3 | Dây điện 2mm | Mét |  |
| 4 | Dây gai | Kg | 0,007 |
| 5 | Đệm nắp bít | Cái | 0,004 |
| 6 | Lưỡi cưa | Cái | 0,020 |
| 7 | Ống khí có đầu nối 2’’ - 3’’ | Mét | 0,002 |
| 8 | Ống mềm bơm hút | Mét |  |
| 9 | Pin đại | Cục | 0,020 |
| 10 | Que hàn | Kg | 0,006 |
| 11 | Sổ 15 x 20 cm | Quyển | 0,003 |
| 12 | Tôn lợp nhà loại III | M2 | 0,015 |
| 13 | Vòng bít bằng da | Cái |  |
| 14 | Vật liệu khác | % | 27 |

Bảng 233. Định mức sử dụng vật liệu tiến hành bơm nước thí nghiệm giật cấp (TIẾP)

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Cần hơi, cần đo |  |  |
| 1 | Đường kính D21 - 27 mm | Mét | 0,03 |
| II | Ống dâng nước có nhíp ben |  | - |
| 1 | Đường kính D33 - 50 mm | Mét | 0,03 |
| 2 | Đường kính D89 - 146 mm | Mét | 0,04 |

c) Đo hồi phục:

Bảng 234. Định mức sử dụng vật liệu đo hồi phục mực nước

ĐVT: Ca đo hồi phục

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bút chì | Cái | 0,1 |
| 2 | Bút bi | Cái | 0,1 |
| 3 | Dây điện 2mm | Mét | 1 |
| 4 | Pin đại | Cục | 0,5 |
| 5 | Sổ 15 x 20 cm | Quyển | 0,1 |
| 6 | Tôn lợp nhà loại III | M2 | 0,14 |
| 7 | Điện năng | KW | 4,84 |
| 8 | Vật liệu khác | % | 14 |

6.1.2. Nội nghiệp:

Bảng 235. Định mức sử dụng vật liệu nội nghiệp công tác bơm nước thí nghiệm

ĐVT: 1 điểm thí nghiệm

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bìa đóng sách | Tờ | 2,00 |
| 2 | Bút bi | Cái | 1,00 |
| 3 | Cặp 3 dây | Cái | 0,50 |
| 4 | Giấy A4 | Gram | 0,01 |
| 5 | Giấy can | Mét | 1,00 |
| 6 | Giấy kẻ ly 60 x 80 cm | Tờ | 1,00 |
| 7 | Hộp bút can đen | Hộp | 0,01 |
| 8 | Hộp ghim kẹp | Hộp | 0,01 |
| 9 | Mực in laser | Hộp | 0,001 |
| 10 | Sổ 15 x 20 cm | Quyển | 0,01 |
| 11 | Sổ 30 x 50 cm | Quyển | 0,01 |
| 12 | Vật liệu khác | % | 10 |

Bảng 236. Định mức sử dụng nhiên liệu, năng lượng bơm nước thí nghiệm giật cấp

ĐVT: Ca thí nghiệm

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Điện năng (KW) | Nhiên liệu (lít) |
| I | Ngoại nghiệp |  |  |  |
| 1 | Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị bơm đường kính ống dẫn 130 mm | 1 lần lắp đặt - tháo dỡ | 40,85 |  |
| 2 | Tiến hành bơm | 1 ca | - | 128,00 |
| 3 | Đo hồi phục | 1 ca | 3,63 | - |
| II | Nội nghiệp | 1 điểm | 78,70 | - |

Ghi chú: Mức tiêu hao nhiên liệu của máy nén khí trên được tính cho bơm thí nghiệm có lưu lượng lớn tương đương với công suất tối đa, trong trường hợp lưu lượng nhỏ tiêu hao nhiên liệu tính theo mức sử dụng công suất tương ứng.

6.2. Dụng cụ:

6.2.1. Ngoại nghiệp:

Bảng 237. Định mức sử dụng dụng cụ lắp đặt - tháo dỡ thiết bị bơm

ĐVT: ca/1 lần lắp đặt - tháo dỡ

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bi đông | Cái | 12 | 22,96 |
| 2 | Clê các loại | Bộ | 24 | 3,28 |
| 3 | Đồng hồ bấm giây | Cái | 24 | 3,28 |
| 4 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 22,96 |
| 5 | Khoan điện | Cái | 36 | 3,28 |
| 6 | Kính BHLĐ | Cái | 12 | 22,96 |
| 7 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | 22,96 |
| 8 | Mũi khoan kim loại | Bộ | 12 | 3,28 |
| 9 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 12 | 22,96 |
| 10 | Quần áo mưa | Bộ | 12 | 22,96 |
| 11 | Tất chống vắt | Đôi | 6 | 22,96 |
| 12 | Tháp và tời quay tay | Bộ | 60 | 3,28 |
| 13 | Thùng định lượng 200lít | Cái | 24 | 3,28 |
| 14 | Ủng BHLĐ | Đôi | 6 | 22,96 |
| 15 | Dụng cụ khác | % |  | 20 |

Bảng 238. Định mức sử dụng dụng cụ tiến hành bơm nước thí nghiệm

ĐVT: ca/ca thí nghiệm

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bi đông | Cái | 12 | 3,2 |
| 2 | Cáp kỹ thuật cách điện | Mét | 24 | - |
| 3 | Clê các loại | Bộ | 24 | 0,8 |
| 4 | Cưa gỗ | Cái | 12 | 0,8 |
| 5 | Đồng hồ bấm giây | Cái | 24 | 0,8 |
| 6 | Dũa | Bộ | 36 | 0,8 |
| 7 | Dụng cụ đo mực nước bằng điện | Cái | 36 | 0,8 |
| 8 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 3,2 |
| 9 | Khoan điện | Cái | 36 | 0,8 |
| 10 | Kính BHLĐ | Cái | 12 | 3,2 |
| 11 | Máy tính bỏ túi | Cái | 24 | 0,8 |
| 12 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | 3,2 |
| 13 | Mũi khoan kim loại | Bộ | 12 | 0,8 |
| 14 | Nhiệt kế | Cái | 12 | 0,8 |
| 15 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 12 | 3,2 |
| 16 | Quần áo mưa | Bộ | 12 | 3,2 |
| 17 | Tất chống vắt | Đôi | 6 | 3,2 |
| 18 | Tháp và tời quay tay | Bộ | 60 | 0,8 |
| 19 | Thùng định lượng 200lít | Cái | 24 | 0,8 |
| 20 | Ủng BHLĐ | Đôi | 6 | 3,2 |
| 21 | Xà beng | Cái | 24 | 0,8 |
| 22 | Dụng cụ khác | % |  | 24 |

Bảng 239. Định mức sử dụng dụng cụ đo hồi phục mực nước

ĐVT: ca/ca thí nghiệm

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Clê các loại | Bộ | 24 | 0,8 |
| 2 | Đồng hồ bấm giây | Cái | 24 | 0,8 |
| 3 | Dụng cụ đo mực nước bằng điện | Cái | 36 | 0,8 |
| 4 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 2,4 |
| 5 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | 2,4 |
| 6 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 12 | 2,4 |
| 7 | Quần áo mưa | Bộ | 12 | 2,4 |
| 8 | Tất chống vắt | Đôi | 6 | 2,4 |
| 9 | Tháp và tời quay tay | Bộ | 60 | 0,8 |
| 10 | Ủng BHLĐ | Đôi | 6 | 2,4 |
| 11 | Dụng cụ khác | % |  | 26 |

6.2.2. Nội nghiệp:

Bảng 240. Định mức sử dụng dụng cụ công tác nội nghiệp bơm giật cấp

ĐVT: ca/ điểm thí nghiệm

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn đóng gáy xoắn khổ A4 | Cái | 60 | 4,72 |
| 2 | Bàn làm việc | Cái | 96 | 14,16 |
| 3 | Bàn máy vi tính | Cái | 96 | 14,16 |
| 4 | Máy Fax | Cái | 60 | 4,72 |
| 5 | Máy hủy tài liệu | Cái | 60 | 4,72 |
| 6 | Máy in A4 - 0,5KW | Cái | 60 | 4,72 |
| 7 | Máy tính 0,6KW | Cái | 60 | 14,16 |
| 8 | Ổn áp 10A | Cái | 96 | 4,72 |
| 9 | Thiết bị đun nước | Cái | 60 | 4,72 |
| 10 | USB | Cái | 12 | 14,16 |
| 11 | Dụng cụ khác | % |  | 23 |

6.3. Máy móc, thiết bị:

6.3.1. Ngoại nghiệp:

Bảng 241. Mức sử dụng máy móc, thiết bị cho tiến hành bơm thí nghiệm giật cấp

ĐVT: ca/ca thí nghiệm

| Danh mục thiết bị | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- |
| Máy bơm XATS 156 D | Cái | 1,00 |

6.3.2. Nội nghiệp:

Bảng 242. Mức sử dụng máy móc, thiết bị nội nghiệp công tác bơm nước thí nghiệm giật cấp

ĐVT: ca/ điểm thí nghiệm

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2 KW | Bộ | 1,77 |
| 2 | Máy Photocopy - 1KW | Cái | 1,77 |

Đ. MỘT SỐ CÔNG VIỆC KHẢO SÁT KHÁC

I. Quay camera giếng khoan:

1. Nội dung công việc:

1.1. Vận chuyển trạm camera:

- Kiểm tra an toàn xe và thiết bị trước khi khởi hành;

- Nạp dầu, mỡ cho xe;

- Chạy xe cùng thiết bị và tổ quay camera.

1.2. Quay camera:

- Nhận nhiệm vụ; lập tài liệu kỹ thuật; tra nạp nhiên liệu, kiểm tra ô tô, máy móc, thiết bị và dây cáp, vật tư; bốc xếp vật tư, thiết bị lên xe;

- Bố trí chỗ đỗ xe trạm, dỡ và sắp xếp máy móc thiết bị, đặt khối ròng rọc lên miệng lỗ khoan/giếng khoan; lắp ráp và tháo dỡ sơ đồ đo và các máy đo, đặt máy đo vào miệng lỗ khoan; kiểm tra sơ đồ, chỉnh máy, kiểm tra và khắc phục hiện tượng rò cáp, đứt cáp;

- Đo tọa độ lỗ khoan/giếng khoan và ghi vào nhật ký/biên bản quay camera;

- Tiến hành thả cáp, quay camera lỗ khoan theo yêu cầu kỹ thuật; nâng thả đầu quay, điều chỉnh vị trí đầu quay cho sát thành lỗ khoan tại các vị trí cần quay hoặc tại các vị trí phát hiện khuyết tật, sự cố kỹ thuật của ống vách. Ghi chép, mô tả sơ bộ và đánh dấu vị trí các điểm cần báo cáo;

- Kéo máy quay lên khỏi lỗ khoan, giếng khoan khi kết thúc chiều sâu quay camera;

- Tháo dỡ, thu dọn các khối máy; khối ròng rọc;

- Bốc dỡ và bảo quản, rửa, lau chùi máy móc, lau ống kính, đèn, gương, cáp;

- Dọn dẹp hiện trường, trạm máy, sau khi kết thúc;

- Kiểm tra hình ảnh trên máy vi tính và chỉnh lý sơ bộ tài liệu quay, kiểm tra các dị thường, xác định chiều sâu, mức độ khuyết tật, sự cố kỹ thuật của ống vách giếng khoan, phân tích sơ bộ các sự cố, in ảnh minh hoạ sự cố;

- Ghi hình vào đĩa DVD;

- Báo cáo nhanh kết quả quay camera tại thực địa theo yêu cầu kỹ thuật;

- Hoàn chỉnh tài liệu quay camera;

- Bàn giao tài liệu.

2. Những công việc chưa có trong định mức:

- Công tác lập báo cáo tổng kết;

- Vận chuyển trạm camera và lao động từ vị trí đỗ xe đến lỗ khoan, giếng khoan có khoảng cách L > 200 mét;

- Thời gian chờ đợi do phải bơm, thông lại lỗ khoan, giếng khoan.

3. Điều kiện áp dụng và hệ số điều chỉnh:

3.1. Điều kiện áp dụng:

- Đường kính ống vách của lỗ khoan, giếng khoan D ≤ 300 mm;

- Lỗ khoan, giếng khoan đã được tháo dỡ hết thiết bị bơm, thiết bị quan trắc và các dụng cụ, thiết bị nghiên cứu khác, được làm sạch đến hết độ sâu cần quay camera;

- Nước trong lỗ khoan, giếng khoan trong, không nhiễm dầu mỡ, chất thải;

- Khối lượng quay camera được tính từ mặt đất đến hết chiều sâu cần quay hoặc chiều sâu mà máy quay không xuống được;

- Chiều sâu quay camera từ 151m - 300 m; vận chuyển trạm bằng ô tô tính cho đường loại II.

Khi điều kiện thi công khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị được điều chỉnh theo các hệ số điều chỉnh dưới đây. Cách tính mức được quy định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 6.3, Phần I của Thông tư này.

3.2. Các hệ số điều chỉnh:

Bảng 243. Hệ số điều chỉnh theo độ sạch của giếng khoan (Ks)

| TT | Độ sạch của giếng khoan | Ks |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nước giếng khoan sạch, nước trong, không nhiễm váng dầu mỡ, chất thải | 1,00 |
| 2 | Nước giếng khoan đục, nhiễm váng dầu mỡ, chất thải | 1,20 |

Bảng 244. Hệ số điều chỉnh theo đường kính ống vách giếng khoan (Kđk)

| TT | Đường kính ống vách giếng khoan | Kđk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đường kính ống vách của giếng khoan ≤ 300mm | 1,00 |
| 2 | Đường kính ống vách của giếng khoan > 300mm | 1,20 |

Bảng 245. Hệ số điều chỉnh theo chiều sâu lỗ khoan quay camera (Kcs)

| TT | Chiều sâu lỗ khoan quay camera | Kcs |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 - 150m | 0,89 |
| 2 | 151 - 300m | 1,00 |
| 3 | 301 - 400m | 1,14 |
| 4 | 401 - 500m | 1,34 |

Bảng 246. Hệ số điều chỉnh theo phân loại đường mức thời gian vận chuyển trạm theo loại đường (Kvc)

| TT | Phân loại đường | Kvc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đường loại I | 0,86 |
| 2 | Đường loại II | 1,00 |
| 3 | Đường loại III | 1,19 |
| 4 | Đường loại IV | 1,98 |
| 5 | Đường loại V | 2,98 |

4. Định biên lao động:

Bảng 247. Định biên lao động quay camera; vận chuyển trạm

| Nội dung công việc | Định biên lao động |
| --- | --- |
|  | KSC1 | KS6 | KS4 | CN6 (N2) | LX 10 | Nhóm |
| Quay Camera lỗ khoan và vận chuyển trạm | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |

5. Định mức lao động:

Bảng 248. Định mức lao động quay camera lỗ khoan; vận chuyển trạm

ĐVT: Công nhóm

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quay camera lỗ khoan có chiều sâu 151-300m | 1 Lỗ khoan | 2,57 |
| 2 | Vận chuyển trạm bằng ô tô | 100km | 0,55 |

6. Định mức vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị:

6.1. Vật liệu:

Bảng 249. Định mức sử dụng vật liệu quay camera

ĐVT: 100m

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn chải vệ sinh máy | Cái | 0,30 |
| 2 | Băng dính khổ 5 cm | Cuộn | 0,12 |
| 3 | Bông | Kg | 0,10 |
| 4 | Bút kim | Cái | 0,16 |
| 5 | Colie xiết đai nhựa định tâm | Cái | 1,00 |
| 6 | Cồn rửa | Lít | 0,05 |
| 7 | Đai nhựa định tâm lỗ khoan | Cái | 3,00 |
| 8 | Dầu bôi trơn | Lít | 0,10 |
| 9 | Dây kẽm | Kg | 0,30 |
| 10 | Đĩa DVD | Cái | 1,50 |
| 11 | Gioăng cao su cao áp cách nước | Cái | 0,30 |
| 12 | Mỡ silicon | Tuýp | 0,08 |
| 13 | Ống nhựa nối dài định hướng camera | Ống | 0,30 |
| 14 | Pin 1,5V | Đôi | 0,50 |
| 15 | Sổ 15 x 20 cm | Quyển | 0,04 |
| 16 | Xà phòng | Kg | 0,02 |
| 17 | Điện năng | KW | 13,50 |
| 18 | Xăng | Lít | 31,20 |
| 19 | Vật liệu khác | % | 5 |

Bảng 250. Định mức sử dụng vật liệu vận chuyển trạm bằng ô tô

ĐVT: 100 km đường loại II

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acquy ôtô 12v-70A | Cái | 0,01 |
| 2 | Bạt | Cái | 0,01 |
| 3 | Bi moyer | Bộ | 0,13 |
| 4 | Dầu máy (5% xăng) | Lít | 1,00 |
| 5 | Dầu phanh, dầu cầu, dầu hộp số | Lít | 0,03 |
| 6 | Gioăng, phớt cho côn, phanh | Bộ | 0,08 |
| 7 | Má phanh | Bộ | 0,02 |
| 8 | Mỡ bôi trơn | Kg | 0,06 |
| 9 | Xăm, lốp ô tô | Bộ | 0,02 |
| 10 | Xăng A92 | lít | 20 |

6.2. Dụng cụ:

Bảng 251. Định mức sử dụng dụng cụ quay camera lỗ khoan 151-300m

ĐVT: ca/100m

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áo mưa bạt choàng | Cái | 12 | 12,99 |
| 2 | Đèn chiếu OU - 10 - 0,04kw | Cặp | 12 | 1,63 |
| 3 | Đèn xạc điện | Cái | 12 | 1,63 |
| 4 | Giá 3 chân + ròng rọc | Cái | 60 | 1,63 |
| 5 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 12,99 |
| 6 | Màn hình màu 5,6 inch LCD | Cái | 48 | 1,63 |
| 7 | Máy ảnh kỹ thuật số | Cái | 60 | 1,63 |
| 8 | Máy GPS cầm tay | Cái | 60 | 1,63 |
| 9 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | 12,99 |
| 10 | Dụng cụ khác | Bộ | 12 |  |

Bảng 252. Định mức sử dụng dụng cụ vận chuyển trạm bằng ô tô

ĐVT: ca/100m

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áo mưa bạt choàng | Cái | 12 | 3,08 |
| 2 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 3,08 |
| 3 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | 3,08 |
| 4 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 12 | 3,08 |
| 5 | Ủng BHLĐ | Đôi | 6 | 3,08 |
| 6 | Dụng cụ khác | % |  | 25 |

6.3. Máy móc, thiết bị:

Bảng 253. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị quay camera

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Quay Camera | Ca thiết bị /100m |  |
| 1 | Máy phát điện - 10kVA (4 lít/giờ) | Cái | 1,39 |
| 2 | Máy tính xách tay - 0,04KW | Cái | 1,39 |
| 3 | Trạm camera | Trạm | 1,39 |
| II | Vận chuyển trạm: | Ca/100km |  |
| 1 | Ôtô 16 chỗ | Cái | 0,55 |

II. Đo chiều sâu giếng khoan hở (chưa lắp thiết bị khai thác):

1. Nội dung công việc:

1.1. Ngoại nghiệp:

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị phương tiện, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị phục vụ khảo sát, đo đạc; khảo sát vị trí đo đạc;

- Liên hệ, làm thủ tục hành chính với chính quyền địa phương và chủ công trình khai thác;

- Thu thập, ghi chép hồ sơ, tài liệu công trình đo đạc;

- Mở nắp giếng khoan;

- Tiến hành khảo sát, đo đạc giếng khoan gồm: xác định tọa độ công trình khai thác bằng máy GPS cầm tay và đo chiều sâu giếng khoan;

- Lập phiếu điều tra giếng theo quy định, hoặc yêu cầu kỹ thuật của đề án;

- Di chuyển trong vùng công tác có khoảng cách từ 1-3km;

- Nhập số liệu vào Máy tính xách tay - 0,04KW;

- Hoàn thiện các tài liệu thực địa.

1.2. Nội nghiệp:

- Hoàn thiện sổ nhật ký, phiếu điều tra thực địa theo quy định;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ máy móc thiết bị; viết báo cáo kết quả công tác khảo sát, đo đạc, đánh máy, phô tô tài liệu và bảo vệ trước Hội đồng nghiệm thu.

2. Những công việc chưa có trong định mức:

- Chi phí tháo lắp thiết bị bơm giếng (đối với giếng không đủ điều kiện thả dụng cụ đo);

- Vận chuyển người và thiết bị, dụng cụ từ đơn vị đến vùng khảo sát, đo đạc và ngược lại, vận chuyển người và thiết bị phục vụ khảo sát khi khoảng cách giữa các điểm khảo sát >5 km.

3. Điều kiện áp dụng và hệ số điều chỉnh:

3.1. Điều kiện áp dụng:

- Mức khó khăn đi lại loại II;

- Giếng khoan sâu từ100 - 200 mét;

Khi điều kiện thi công khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị được điều chỉnh theo các hệ số điều chỉnh dưới đây. Cách tính mức được quy định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 6.3, Phần I của Thông tư này.

3.2. Các hệ số điều chỉnh:

Bảng 254. Hệ số điều chỉnh theo mức độ khó khăn đi lại (Kđl)

| TT | Khó khăn đi lại | Kđl |
| --- | --- | --- |
| 1 | I | 0,90 |
| 2 | II | 1,00 |
| 3 | III | 1,18 |
| 4 | IV | 1,39 |

Bảng 255. Hệ số điều chỉnh theo chiều sâu giếng (Kcsg)

| TT | Chiều sâu giếng | Kcsg |
| --- | --- | --- |
| 1 | <100m | 0,8 |
| 2 | 100 - 200m | 1 |
| 3 | > 100m | 1,33 |

4. Định biên lao động:

Bảng 256. Định biên lao động đo chiều sâu giếng khoan

| TT | Nội dung công việc | Định biên lao động |
| --- | --- | --- |
|  |  | KS6 | KTV1 | Nhóm |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Nội nghiệp | 1 | - | 1 |

5. Định mức lao động:

Bảng 257. Định mức lao động đo chiều sâu giếng khoan

ĐVT: công nhóm/1 giếng khoan

| TT | Nội dung công việc | Định mức |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ngoại nghiệp | 0,46 |
| 2 | Nội nghiệp | 0,06 |

6. Định mức vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị:

6.1. Vật liệu:

Bảng 258. Định mức sử dụng vật liệu đo chiều giếng khoan

ĐVT: 1 lần đo

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Bản đồ địa hình | Mảnh | 0,03 | 0,01 |
| 2 | Bìa đóng sách | Tờ | - | 0,02 |
| 3 | Bút bi | Cái | 0,11 | 0,02 |
| 4 | Bút chì đen | Cái | 0,04 | 0,02 |
| 5 | Bút chì hóa học | Cái | 0,02 | - |
| 6 | Bút đánh dấu | Cái | - | 0,05 |
| 7 | Bút xóa | Cái | - | 0,05 |
| 8 | Cặp 3 dây | Cái | 0,11 | - |
| 9 | Đệm cao su | Kg | 0,02 | - |
| 10 | Đĩa CD | Chiếc | 0,01 | 0,07 |
| 11 | Đinh | Kg | 0,03 | - |
| 12 | Đinh đỉa 15-20 cm | Kg | 0,13 | - |
| 13 | Giấy A0 | Tờ | 0,10 | 0,20 |
| 14 | Giấy A4 | Gram | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Giấy kẻ ly khổ 60 x 80 cm | Tờ | 0,10 | 0,01 |
| 16 | Hộp đựng tài liệu | Cái | - | 0,07 |
| 17 | Lưỡi cưa | Cái | 0,03 | - |
| 18 | Mực in laser | Hộp | - | 0,001 |
| 19 | Mực photocopy | Hộp | - | 0,001 |
| 20 | Nhật ký | Quyển | 0,20 | - |
| 21 | Pin 1,5V | Đôi | 0,15 | - |
| 22 | Pin dùng cho GPS | Đôi | 0,03 | - |
| 23 | Sơ gai (xơ đay) | Kg | 0,02 | - |
| 24 | Điện năng | KW | 1,36 | 0,35 |
| 25 | Vật liệu khác | % | 8 | 8 |

6.2. Dụng cụ:

Bảng 259. Định mức sử dụng dụng cụ đo chiều giếng khoan

ĐVT: ca/lần đo

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Bàn đóng gáy xoắn khổ A4 | Cái | 60 | - | 0,28 |
| 2 | Bàn làm việc | Cái | 96 | - | 0,84 |
| 3 | Bàn máy vi tính | Cái | 96 | - | 0,84 |
| 4 | Bi đông | Cái | 12 | 1,82 | - |
| 5 | Clê các loại | Bộ | 24 | 0,61 | - |
| 6 | Đèn xạc điện | Cái | 12 | - | 0,28 |
| 7 | Địa bàn địa chất | Cái | 36 | - | 0,28 |
| 8 | Đồng hồ bấm giây | Cái | 24 | 0,61 | - |
| 9 | Dũa | Bộ | 36 | 0,61 | - |
| 10 | Dụng cụ đo mực nước bằng điện | Cái | 36 | 0,61 | - |
| 11 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 1,82 | - |
| 12 | Khoá cá sấu Φ 110 - 130mm | Cái | 24 | 0,61 | - |
| 13 | Khoá xích F 219mm | Cái | 24 | 0,61 | - |
| 14 | Kính BHLĐ | Cái | 12 | 1,82 | - |
| 15 | Máy GPS cầm tay | Cái | 60 | - | 0,28 |
| 16 | Máy in A4 - 0,5KW | Cái | 60 | - | 0,28 |
| 17 | Máy tính 0,6KW | Cái | 60 | - | 0,84 |
| 18 | Máy tính bỏ túi | Cái | 24 | 0,61 | - |
| 19 | Mỏ lết | Cái | 24 | 0,61 | - |
| 20 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | 1,82 | - |
| 21 | Nhiệt kế | Cái | 12 | 0,61 | - |
| 22 | Ổn áp 10A | Cái | 96 | - | 0,28 |
| 23 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 12 | 1,82 | - |
| 24 | Quần áo mưa | Bộ | 12 | 1,82 | - |
| 25 | Tất chống vắt | Đôi | 6 | 1,82 | - |
| 26 | Tháp và tời quay tay | Bộ | 60 | 0,61 | - |
| 27 | Thiết bị đun nước | Cái | 60 | - | 0,28 |
| 28 | Thùng định lượng 200lít | Cái | 24 | 0,61 | - |
| 29 | Ủng BHLĐ | Đôi | 6 | 1,82 | - |
| 30 | USB | Cái | 12 | - | 0,84 |
| 31 | Xà beng | Cái | 24 | 0,61 | - |
| 32 | Dụng cụ khác | % |  | 15 | 24 |

6.3. Máy móc, thiết bị:

Bảng 260. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị đo chiều giếng khoan

ĐVT: ca/lần đo

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2 KW | Bộ | - | 0,02 |
| 2 | Máy Photocopy - 1KW | Cái | - | 0,02 |
| 3 | Máy tính xách tay - 0,04KW | Cái | 0,34 | 0,04 |

III. Đo tọa độ bằng GPS cầm tay:

1. Nội dung công việc:

1.1. Ngoại nghiệp:

- Thử máy, kiểm tra độ chính xác của máy;

- Liên hệ, làm thủ tục hành chính với chính quyền địa phương để tìm mốc ngoài thực địa và địa bàn vùng công tác;

- Khảo sát xác định vị trí có công trình đo đạc;

- Ghi chép hồ sơ, tài liệu công trình;

- Tiến hành khảo sát, đo đạc tọa độ, độ cao các điểm công trình;

- Ghi chép sổ nhật ký đo đạc theo quy định, hoặc yêu cầu kỹ thuật của đề án;

- Di chuyển trong vùng công tác;

- Nhập số liệu vào Máy tính xách tay - 0,04KW;

- Hoàn thiện các tài liệu thực địa;

- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng các dụng cụ, thiết bị đo đạc theo quy định hoặc bị hư hỏng nhẹ.

1.2. Nội nghiệp

- Thống kê toạ độ biết trước áp dụng cho việc đưa toạ độ từ bản vẽ thiết kế ra thực địa;

- Hoàn thiện sổ nhật ký thực địa theo quy định;

- Tính toán, tính chuyển kết quả đo các điểm đo GPS; thực hiện trên máy vi tính;

- Thống kê toạ độ đưa lên bản đồ số và in ra giấy;

- Hoàn thiện tài liệu sổ ghi chép, bản vẽ, theo quy định;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ máy móc thiết bị;

- Viết báo cáo kết quả công tác đo đạc, chỉnh lý biên tập thành quả đo và in bản đồ, đánh máy, phô tô tài liệu và bảo vệ trước Hội đồng nghiệm thu.

2. Những công việc chưa có trong định mức:

- Vận chuyển người và thiết bị, dụng cụ từ đơn vị đến vùng khảo sát, đo đạc và ngược lại;

- Mua mốc toạ độ, độ cao phục vụ đo GPS toạ độ vuông góc không gian (X,Y,Z).

3. Điều kiện áp dụng và hệ số điều chỉnh:

3.1. Điều kiện áp dụng:

- Mức khó khăn đi lại loại II;

- Khoảng cách đi lại giữa các điểm khảo sát từ 1 - 3 km;

Khi điều kiện thi công thực tế khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì áp dụng các hệ số điều chỉnh cho định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị được quy định và hướng dẫn áp dụng theo các hệ số điều chỉnh dưới đây.

3.2. Các hệ số điều chỉnh:

Bảng 261. Hệ số điều chỉnh theo mức độ khó khăn đi lại (Kđl)

| TT | Khó khăn đi lại | Kđl |
| --- | --- | --- |
| 1 | I | 0,87 |
| 2 | II | 1 |
| 3 | III | 1,20 |
| 4 | IV | 1,42 |

Bảng 262. Hệ số điều chỉnh theo khoảng cách (Kkc)

| TT | Khoảng cách giữa các điểm đo | Kkc |
| --- | --- | --- |
| 1 | < 1 km | 0,81 |
| 2 | 1 - 3 km | 1,00 |
| 3 | > 3 km | 1,28 |

4. Định biên lao động:

Bảng 263. Định biên lao động đo GPS

| TT | Nội dung công việc | KS2 | KTV1 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngoại nghiệp | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Nội nghiệp | 1 | - | 1 |

5. Định mức lao động:

Bảng 264. Định mức lao động đo GPS

ĐVT: công nhóm/điểm đo

| TT | Nội dung công việc | Định mức |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ngoại nghiệp | 0,21 |
| 2 | Nội nghiệp | 0,06 |

6. Định mức vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị:

6.1. Vật liệu:

Bảng 265. Định mức sử dụng vật liệu đo GPS

ĐVT: 1 điểm đo

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| 1 | Bản đồ địa hình | Mảnh | 0,1 | 0,100 |
| 2 | Bút bi | Cái | 0,1 | - |
| 3 | Cặp 3 dây | Cái | 0,1 | - |
| 4 | Giấy A4 | Gram | 0,005 | 0,030 |
| 5 | Hộp đựng tài liệu | Cái | - | 0,010 |
| 6 | Mực in laser | Hộp | - | 0,001 |
| 7 | Mực in phun màu | Hộp | - | 0,001 |
| 8 | Pin GPS | Đôi | 0,1 | - |
| 9 | Sổ nhật ký | Quyển | 0,01 | - |
| 10 | Điện năng | KW | 1,77 | 0,230 |
| 11 | Vật liệu khác | % | 8 | 8 |

6.2. Dụng cụ:

Bảng 266. Định mức sử dụng dụng cụ ngoại nghiệp đo GPS

ĐVT: ca/1 điểm đo

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy GPS cầm tay | Cái | 36 | 0,17 |
| 2 | Ủng BHLĐ | Đôi | 6 | 0,34 |
| 3 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 12 | 0,34 |
| 4 | Quần áo mưa | Cái | 12 | 0,34 |
| 5 | Mũ BHLĐ | Cái | 12 | 0,34 |
| 6 | Tất chống vắt | Đôi | 6 | 0,34 |
| 7 | Xắc cốt đựng tài liệu | Cái | 12 | 0,34 |
| 8 | Dụng cụ khác | % |  | 18 |

Bảng 267. Định mức sử dụng dụng cụ nội nghiệp đo GPS

ĐVT: ca/1 điểm đo

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ lưu điện UPS | Cái | 96 | 0,03 |
| 2 | Máy in A4 - 0,5KW | Cái | 60 | 0,03 |
| 3 | Ổ dây nối Lioa loại 5m | Cái | 12 | 0,03 |
| 4 | Ổ ghi CD 0,04 KW | Cái | 60 | 0,03 |
| 5 | Quạt điện cây 0,06KW | Cái | 60 | 0,03 |
| 6 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 96 | 0,03 |
| 7 | USB | Cái | 12 | 0,03 |
| 8 | Dụng cụ khác | % |  | 7 |

6.3. Máy móc, thiết bị:

Bảng 268. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị đo GPS

ĐVT: ca/1 điểm đo

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Ngoại nghiệp |  |  |
| 1 | Máy tính xách tay - 0,04KW | Cái | 0,28 |
| b | Nội nghiệp |  |  |
| 1 | Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2 KW | Bộ | 0,01 |
| 2 | Máy Photocopy - 1KW | Cái | 0,01 |
| 3 | Máy tính xách tay - 0,04KW | Cái | 0,02 |

Chương III

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC BẰNG MÔ HÌNH DÒNG CHẢY

A. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT

1. Nội dung công việc

1.1. Công tác thu thập tài liệu:

- Thu thập số liệu mưa ngày trên lưu vực;

- Thu thập dữ liệu thông tin về số lượng (chất lượng) nước từ các trạm tài nguyên nước mặt trên toàn lưu vực sông phục vụ công tác dự báo;

- Thu thập các dữ liệu liên quan đến tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên toàn lưu vực sông cần dự báo;

- Thu thập các dữ liệu về tình hình xả nước thải vào nguồn nước của hệ thống sông trên toàn lưu vực sông cần dự báo;

hu thập thông tin về các hiện tượng khí tượng thủy văn hay thiên tai dị thường ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng và chất lượng nước trên hệ thống sông cần đánh giá, dự báo.

1.2. Tổng hợp, phân tích, xử lý tài liệu:

- Tổng hợp, phân loại, phân tích đánh giá tài liệu, thông tin liên quan phục vụ dự báo;

- Chuyển đổi, tính toán, nội suy số liệu, dữ liệu thông số đầu vào mô hình đánh giá, dự báo;

- Chuẩn hoá các dữ liệu.

1.3. Nhập dữ liệu vào mô hình:

- Kiểm tra, chuẩn bị, khởi động thiết bị, máy tính, khởi động mô hình;

- Nhập số liệu đầu vào mô hình;

- Đồng hoá, kiểm tra tính tương thích dữ liệu đầu vào mô hình.

1.4. Chỉnh lý mô hình:

- Chạy thử mô hình;

- Chỉnh lý, hiệu chỉnh thông số của mô hình;

- Đánh giá sai số kết quả dự báo;

- Quyết định trị số dự báo.

1.5. Dự báo:

- Xác định mục tiêu, xây dựng các kịch bản và phương án dự báo;

- Nhập số liệu, thông số dự báo theo các kịch bản và phương án dự báo;

- Kiểm thử kết quả dự báo;

- Trình bày kết quả dự báo.

1.6. Lập báo cáo kết quả:

- Tổng hợp số liệu, kết quả, lập các bảng biểu, hình vẽ;

- Phân tích, đánh giá hiệu quả theo mục tiêu đề cương phê duyệt;

- Viết báo cáo, in ấn.

2. Các công việc chưa có trong định mức:

- Số hoá các bản đồ đầu vào, số hoá các bản đồ chuyên môn và các tài liệu về địa hình;

- Thiết bị, phần mềm, mô hình chuyên dụng;

- Chi phí khảo sát, thu thập bổ sung tài liệu, thông tin liên quan đến TNN.

3. Điều kiện áp dụng và các hệ số điều chỉnh:

3.1. Điều kiện áp dụng:

Định mức được tính cho điều kiện áp dụng chuẩn được quy định tại Mục 6.1.2, Phần I của Thông tư này.

3.2. Các hệ số điều chỉnh:

Khi điều kiện thực tế khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì áp dụng các hệ số điều chỉnh cho định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị được quy định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 6.2.2 và Mục 6.3, Phần I của Thông tư này, gồm: Kpt, Kdt, Kdb;

4. Định biên lao động:

Bảng 269. Định biên lao động đánh giá, dự báo TNNM bằng mô hình dòng chảy

| TT | Nội dung công việc | Định biên lao động |
| --- | --- | --- |
|  |  | KSC2 | KSC1 | KS5 | KS2 | Nhóm |
| 1 | Công tác thu thập tài liệu | - | - | 1 | 3 | 4 |
| 2 | Tổng hợp, phân tích, xử lý tài liệu | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Nhập dữ liệu vào mô hình | - | - | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Chỉnh lý mô hình | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | Dự báo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Lập báo cáo kết quả dự báo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

5. Định mức lao động:

Bảng 270. Định mức lao động đánh giá, dự báo TNNM bằng mô hình dòng chảy

ĐVT: Công nhóm/1 vị trí dự báo

| TT | Nội dung công việc | Định mức |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công tác thu thập tài liệu | 26,67 |
| 2 | Tổng hợp, phân tích, xử lý tài liệu | 23,33 |
| 3 | Nhập dữ liệu vào mô hình | 11,67 |
| 4 | Chỉnh lý mô hình | 38,33 |
| 5 | Dự báo | 20,00 |
| 6 | Lập báo cáo kết quả | 18,33 |

Ghi chú:

- Sản ph'm dự báo số lượng nước cho một sông hoặc hệ thống sông là giá trị mực nước, lưu lượng hay tổng lượng dòng chảy tại những vị trí xác định trên sông hoặc hệ thống sông đó;

- Sản ph'm dự báo chất lượng nước cho một sông hoặc hệ thống sông là mức độ chất lượng nước của những đoạn sông cụ thể được đánh giá theo tiêu chu'n loại A, B, C theo TCVN về nước mặt hoặc giá trị một số thông số, chỉ số cơ bản và ngưỡng giới hạn tương ứng của nó thuộc Tiêu chu'n chất lượng nước theo mục tiêu sử dụng nước xác định của đoạn sông.

6. Định mức vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị:

6.1. Vật liệu:

Bảng 271. Định mức sử dụng vật liệu đánh giá, dự báo TNNM bằng mô hình dòng chảy

ĐVT: Hao phí/1 mô hình

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bản đồ địa hình | Mảnh | 4,00 |
| 2 | Băng dính khổ 5 cm | Cuộn | 3,50 |
| 3 | Bìa đóng sách | Gram | 0,10 |
| 4 | Bút bi | Cái | 9,00 |
| 5 | Đĩa CD | Cái | 3,00 |
| 6 | Giấy A0 | Tờ | 25,00 |
| 7 | Giấy A4 | Gram | 5,00 |
| 8 | Giấy can | Mét | 8,00 |
| 9 | Hộp bút can đen | Hộp | 1,00 |
| 10 | Hộp đựng tài liệu | Cái | 2,50 |
| 11 | Hộp ghim kẹp | Hộp | 2,00 |
| 12 | Mực in A0 | Hộp | 0,10 |
| 13 | Mực in A4 | Hộp | 0,60 |
| 14 | Mực in màu A0 | Hộp | 0,10 |
| 15 | Mực in màu laser | Hộp | 0,07 |
| 16 | Mực photocopy | Hộp | 0,10 |
| 17 | Sổ 15 x 20 cm | Quyển | 4,50 |
| 18 | Điện năng | KW | 3.560,85 |
| 19 | Vật liệu khác | % | 10 |

6.2. Dụng cụ:

Bảng 272. Định mức sử dụng dụng cụ đánh giá, dự báo TNNM bằng mô hình dòng chảy

ĐVT: ca/1 mô hình

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ lưu điện UPS | Cái | 36 | 492,00 |
| 2 | Ổn áp 10A | Cái | 96 | 123,00 |
| 3 | Máy in A4 - 0,5KW | Cái | 60 | 123,00 |
| 4 | Máy in A3 - 0,5KW | Cái | 60 | 18,92 |
| 5 | USB | Cái | 12 | 492,00 |
| 6 | Thiết bị đun nước | Cái | 60 | 123,00 |
| 7 | Máy Fax | Cái | 60 | 18,92 |
| 8 | Bàn máy vi tính | Cái | 36 | 492,00 |
| 9 | Máy scan A4 0,02KW | Cái | 60 | 123,00 |
| 10 | Máy hủy tài liệu | Cái | 60 | 18,92 |
| 11 | Máy hút bụi 1,5KW | Cái | 60 | 123,00 |
| 12 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 96 | 492,00 |
| 13 | Máy in màu A4 0,5KW | Cái | 60 | 123,00 |
| 14 | Quạt điện cây 0,06KW | Cái | 60 | 246 |
| 15 | Dụng cụ khác | % |  | 13 |

6.3. Máy móc, thiết bị:

Bảng 273. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị đánh giá, dự báo TNNM bằng mô hình dòng chảy

ĐVT: ca/1 mô hình

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2 KW | Bộ | 49,82 |
| 2 | Máy in màu A0 - 0,8KW | Cái | 99,63 |
| 3 | Máy Photocopy - 1KW | Cái | 99,63 |
| 4 | Máy scan A0 - 2KW | Cái | 99,63 |
| 5 | Phần mềm dòng chảy | Bản | 99,63 |

Ghi chú: Mức tiêu hao vật liệu, sử dụng dụng cụ và sử dụng máy móc thiết bị cho từng bước của mô hình được xác định theo bảng điều chỉnh sau:

Bảng 274. Bảng hệ số điều chỉnh định mức tiêu hao vật liệu, sử dụng dụng cụ và máy móc, thiết bị

| TT | Nội dung công việc | Hệ số |
| --- | --- | --- |
|  | Đánh giá, dự báo tài nguyên nước mặt | 1 |
| 1 | Công tác thu thập tài liệu | 0,17 |
| 2 | Tổng hợp, phân tích, xử lý tài liệu | 0,19 |
| 3 | Nhập dữ liệu vào mô hình | 0,08 |
| 4 | Chỉnh lý mô hình | 0,31 |
| 5 | Dự báo | 0,13 |
| 6 | Lập báo cáo kết quả | 0,12 |

B. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

1. Nội dung công việc:

1.1. Thu thập các tài liệu cơ sở:

- Chuẩn bị kế hoạch, nội dung, nhân lực công tác;

- Liên hệ làm việc với cơ quan quản lý tài liệu;

- Đọc, kiểm tra tài liệu tại chỗ và lựa chọn tài liệu cần thu thập;

- Ghi chép, phô tô tài liệu.

1.2. Tổng hợp, phân tích, xử lý tài liệu:

- Phân loại, đánh giá tài liệu; phân tích, chiết xuất thông tin;

- Chuyển đổi, tính toán số liệu; chuẩn hoá các dữ liệu.

1.3. Nhập dữ liệu vào mô hình:

- Kiểm tra, chuẩn bị thiết bị, máy tính;

- Tính toán, nội suy dữ liệu, thông số đầu vào;

- Nhập liệu; đồng bộ hoá, kiểm tra tính tương thích của dữ liệu đầu vào;

- Kiểm tra thử dữ liệu đầu vào trong mô hình.

1.4. Chỉnh lý mô hình:

- Chạy thử mô hình;

- Chỉnh lý mô hình trong điều kiện dòng chảy ổn định;

- Đánh giá sai số chỉnh lý;

- Hiệu chỉnh;

- Chỉnh lý mô hình trong điều kiện dòng chảy không ổn định;

- Đánh giá sai số chỉnh lý;

- Hiệu chỉnh.

1.5. Đánh giá, dự báo:

- Xác định mục tiêu, xây dựng các kịch bản và phương án dự báo;

- Nhập số liệu, thông số dự báo theo các kịch bản và phương án dự báo;

- Kiểm tra thử kết quả dự báo;

- Trình bày kết quả dự báo.

1.6. Lập báo cáo kết quả đánh giá, dự báo:

- Tổng hợp số liệu, kết quả, lập các bảng biểu, hình vẽ;

- Phân tích, đánh giá hiệu quả theo mục tiêu đề cương phê duyệt;

- Viết báo cáo, in ấn.

2. Các công việc chưa có trong định mức:

- Số hoá các bản đồ đầu vào và số hoá các bản đồ chuyên môn;

- Mua thiết bị, phần mềm;

- Thu thập tài liệu.

3. Điều kiện áp dụng và các hệ số điều chỉnh:

3.1. Điều kiện áp dụng:

Định mức được tính cho điều kiện áp dụng chuẩn được quy định tại Mục 6.1.2, Phần I của Thông tư này.

3.2. Các hệ số điều chỉnh:

Khi điều kiện thực tế khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì áp dụng các hệ số điều chỉnh cho định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị được quy định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 6.2.2 và Mục 6.3, Phần I của Thông tư này, gồm: Kmh, Ktv, Kđb và Kdb.

4. Định biên lao động:

Bảng 275. Định biên lao động đánh giá, dự báo TNNDĐ bằng mô hình dòng chảy

| TT | Nội dung công việc | Định biên lao động |
| --- | --- | --- |
|  |  | KSC2 | KSC1 | KS3 | KS1 | Nhóm |
| 1 | Thu thập tài liệu | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Tổng hợp phân tích tài liệu | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Nhập dữ liệu | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Chỉnh lý mô hình | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | Đánh giá dự báo | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | Lập báo cáo | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |

5. Định mức lao động:

Bảng 276. Định mức lao động đánh giá, dự báo TNNDĐ bằng mô hình dòng chảy

ĐVT: công nhóm/mô hình

| TT | Nội dung công việc | Định mức |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thu thập tài liệu | 30,56 |
| 2 | Tổng hợp phân tích tài liệu | 19,44 |
| 3 | Nhập dữ liệu | 13,89 |
| 4 | Chỉnh lý mô hình | 25,00 |
| 5 | Đánh giá dự báo | 22,22 |
| 6 | Lập báo cáo | 25,00 |

6. Định mức vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị:

6.1. Vật liệu

Bảng 277. Định mức sử dụng vật liệu đánh giá, dự báo TNNDĐ bằng mô hình dòng chảy

ĐVT: hao phí/1 mô hình

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bản đồ địa hình | Mảnh | 4,00 |
| 2 | Băng dính khổ 5 cm | Cuộn | 4,50 |
| 3 | Bìa đóng sách | Gram | 0,15 |
| 4 | Bút bi | Cái | 10,00 |
| 5 | Đĩa CD | Cái | 3,00 |
| 6 | Giấy A0 | Mét | 25,00 |
| 7 | Giấy A4 | Gram | 5,00 |
| 8 | Giấy can | Mét | 10,00 |
| 9 | Hộp bút can đen | Hộp | 1,00 |
| 10 | Hộp đựng tài liệu | Cái | 2,00 |
| 11 | Ghim kẹp | Hộp | 3,00 |
| 12 | Mực in A0 | Hộp | 0,39 |
| 13 | Mực in A4 | Hộp | 0,80 |
| 14 | Mực in màu A0 | Hộp | 0,12 |
| 15 | Mực in màu laser | Hộp | 0,15 |
| 16 | Mực photocopy | Hộp | 0,12 |
| 17 | Sổ 15 x 20 cm | Quyển | 4,50 |
| 18 | Điện năng | KW | 4.134,06 |
| 19 | Vật liệu khác | % | 10 |

6.2. Dụng cụ

Bảng 278. Định mức sử dụng dụng cụ đánh giá, dự báo TNNDĐ bằng mô hình dòng chảy

ĐVT: ca/1 mô hình

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ lưu điện UPS | Cái | 36 | 571,20 |
| 2 | Ổn áp 10A | Cái | 96 | 142,8 |
| 3 | Máy in A4 - 0,5KW | Cái | 60 | 142,8 |
| 4 | Máy in A3 - 0,5KW | Cái | 60 | 71,4 |
| 5 | USB | Cái | 12 | 571,20 |
| 6 | Thiết bị đun nước | Cái | 60 | 142,8 |
| 7 | Máy Fax | Cái | 60 | 71,4 |
| 8 | Bàn máy vi tính | Cái | 96 | 571,20 |
| 9 | Máy scan A4 0,02KW | Cái | 60 | 142,8 |
| 10 | Máy hủy tài liệu | Cái | 60 | 71,4 |
| 11 | Máy hút bụi 1,5KW | Cái | 60 | 142,8 |
| 12 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 96 | 571,20 |
| 13 | Máy in màu A4 0,5KW | Cái | 60 | 142,8 |
| 14 | Quạt điện cây 0,06KW | Cái | 60 | 250,56 |
| 15 | Các dụng cụ thiết bị khác | % |  | 9,71 |

6.3. Máy móc, thiết bị

Bảng 279. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị dự báo TNNDĐ bằng mô hình dòng chảy

ĐVT: ca/1 mô hình

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2 KW | Bộ | 49,58 |
| 2 | Máy in màu A0 - 0,8KW | Cái | 99,17 |
| 3 | Máy Photocopy - 1KW | Cái | 99,17 |
| 4 | Máy scan A0 - 2KW | Cái | 99,17 |
| 5 | Phần mềm dòng chảy | Bản | 99,17 |

Ghi chú: Mức tiêu hao vật liệu, sử dụng dụng cụ và sử dụng máy móc thiết bị cho từng bước của mô hình được xác định theo bảng điều chỉnh sau:

Bảng 280. Bảng hệ số điều chỉnh định mức tiêu hao vật liệu, sử dụng dụng cụ và máy móc, thiết bị

| TT | Nội dung công việc | Hệ số |
| --- | --- | --- |
|  | Đánh giá, dự báo tài nguyên nước dưới đất | 1 |
| 1 | Thu thập tài liệu | 0,14 |
| 2 | Tổng hợp phân tích tài liệu | 0,18 |
| 3 | Nhập dữ liệu | 0,11 |
| 4 | Chỉnh lý mô hình | 0,19 |
| 5 | Đánh giá dự báo | 0,20 |
| 6 | Lập báo cáo | 0,19 |

Phần III.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC SỐ 01

YÊU CẦU KỸ THUẬT, QUY TRÌNH THỰC HIỆN KHẢO SÁT, ĐO ĐẠC TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT

I. Đo mực nước.

1. Ngoại nghiệp:

- Nhận nhiệm vụ, lập đề cương chuẩn bị máy móc, thiết bị, dụng cụ, tài liệu và bảng biểu đi hiện trường, chọn vị trí đo mực nước;

- Xây dựng hệ thống cọc đo mực nước, dẫn cao độ từ điểm đo (vị trí điều tra) đến các cọc đo mực nước;

- Đo vẽ trắc dọc tuyến đo mực nước;

- Đo mực nước theo yêu cầu của việc sử dụng số liệu tài nguyên nước mặt. Kiểm tra cao độ cọc đo mực nước giữa kỳ đo và trước khi kết thúc kỳ đo. Sửa chữa hệ thống cọc trong quá trình đo (nếu bị hư hỏng);

- Di chuyển đến vị trí khảo sát, đo đạc và quay về chỗ ở;

- Tháo dỡ, thu dọn dụng cụ thiết bị đo.

2. Nội nghiệp:

- Chỉnh biên, chỉnh lý tài liệu;

- Tính giá trị mực nước;

- Lập các biểu đồ về quan hệ mực nước và nhiệt độ;

- Lập báo cáo thuyết minh, in ấn, bàn giao.

II. Đo lưu lượng nước bằng máy đo siêu âm

1. Ngoại nghiệp:

- Nhận nhiệm vụ, lập đề cương đo, chuẩn bị máy, phương tiện, dụng cụ vật liệu đo, khảo sát vị trí;

- Xác định tuyến đo mặt cắt ngang sông;

- Đo lưu lượng nước mặt bằng máy đo siêu âm và theo yêu cầu đáp ứng tài liệu về số lượng nước của việc kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước mặt;

- Lắp đặt máy thiết bị trước khi đo và tháo dỡ, thu dọn dụng cụ thiết bị, bảo dưỡng máy sau khi đo;

- Di chuyển đến vị trí khảo sát, đo đạc và quay về chỗ ở;

- Bảo dưỡng máy, phương tiện thiết bị đo sau mỗi lần đo.

2. Nội nghiệp:

- Chỉnh biên, chỉnh lý tài liệu;

- Biên tập lưu lượng mỗi lần đo. Vẽ đường quan hệ V~H, Q~H;

- Lập báo cáo thuyết minh, in ấn, bàn giao tài liệu.

III. Đo lưu lượng nước bằng phao

1. Ngoại nghiệp:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát vị trí, lập đề cương đo, chuẩn bị phương tiện, dụng cụ vật liệu đo, chế tạo phao;

- Đo mặt cắt ngang kênh, suối, xác định vị trí thả phao khi đo, xác định chiều dài tuyến phao trôi;

- Đo tốc độ bằng phao theo yêu cầu của của việc đánh giá tài nguyên nước mặt;

- Thu dọn và tháo dỡ thiết bị, bảo dưỡng máy;

- Di chuyển đến vị trí khảo sát, đo đạc và quay về chỗ ở;

- Bảo dưỡng máy, phương tiện thiết bị đo sau mỗi lần đo.

2. Nội nghiệp:

- Chỉnh biên, chỉnh lý tài liệu;

- Biên tập lưu lượng mỗi lần đo; vẽ đường quan hệ V~H, Q~H;

- Lập báo cáo thuyết minh, in ấn, bàn giao tài liệu.

IV. Đo lưu lượng nước bằng ván

1. Ngoại nghiệp:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát vị trí, lập đề cương đo, chuẩn bị phương tiện, dụng cụ vật liệu đo;

- Đo mặt cắt ngang sông, xác định vị trí đặt ván khi đo;

- Đo lưu lượng nước bằng ván và theo yêu cầu của của việc đánh giá tài nguyên nước mặt;

- Di chuyển đến vị trí khảo sát, đo đạc và quay về chỗ ở.

2. Nội nghiệp:

- Chỉnh biên, chỉnh lý tài liệu;

- Biên tập lưu lượng mỗi lần đo; vẽ đường quan hệ Q~H;

- Lập báo cáo thuyết minh, in ấn, bàn giao tài liệu.

V. Lấy mẫu nước

1. Ngoại nghiệp:

- Nhận nhiệm vụ, lập đề cương, chuẩn bị máy;

- Chuẩn bị máy đi hiện trường, chọn vị trí lấy mẫu;

- Lựa chọn vật liệu phù hợp với thông số đo, làm sạch dụng cụ lấy mẫu và chứa mẫu; xác định số lượng dụng cụ lấy mẫu và chứa mẫu phù hợp với số lượng mẫu;

- Chuẩn bị hóa chất bảo quản phù hợp với thông số đo;

- Đo sâu thực tế, bố trí các tầng đo, hệ thống phao và các đèn cảnh báo;

- Đo các yếu tố cần đo tại các tầng;

- Tháo dỡ, thu dọn dụng cụ và thiết bị đo sau mỗi lần khảo sát;

- Di chuyển đến vị trí khảo sát, đo đạc và quay về chỗ ở;

- Bảo dưỡng máy, thiết bị sau mỗi lần khảo sát, bảo quản mẫu.

2. Nội nghiệp:

- Tổng hợp số liệu khảo sát, xử lý số liệu đo, kiểm soát số liệu lần 1, lần 2, lần 3;

- Viết báo cáo kết quả lấy mẫu.

VI. Đo đạc chất lượng nước hiện trường bằng máy TOA hoặc máy HACH

1. Ngoại nghiệp:

- Chuẩn bị thiết bị phân tích mẫu, các hoá chất kèm theo, súc rửa 3 lần bình bằng nước lấy mẫu;

- Di chuyển đến vị trí đo và quay về chỗ ở;

- Chuẩn độ thiết bị đo; đo các yếu tố cần đo tại các tầng;

- Lắp đặt và tháo dỡ, thu dọn dụng cụ và thiết bị đo sau mỗi lần đo;

- Làm sạch đầu đo của máy sau mỗi lần đo; bảo dưỡng máy, thiết bị sau đợt khảo sát.

2. Nội nghiệp:

- Nhận nhiệm vụ, lập đề cương, chuẩn bị máy, đi hiện trường, chọn vị trí đo;

- Tổng hợp số liệu đo, xử lý số liệu đo;

- Vẽ biến trình các yếu tố đo theo độ sâu và theo mặt rộng;

- Viết báo cáo, thuyết minh biến đổi các yếu tố cần đo trong thời gian tiến hành khảo sát, in ấn, bàn giao tài liệu, nghiệm thu.

PHỤ LỤC SỐ 02

YÊU CẦU KỸ THUẬT, QUY TRÌNH THỰC HIỆN KHẢO SÁT, ĐO ĐẠC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

I. Khảo sát, đo lưu lượng mạch lộ bằng thùng định lượng; ván đo

1. Ngoại nghiệp:

- Chuẩn bị tài liệu, bản đồ, sổ sách, dụng cụ đo đạc;

- Lộ trình, khảo sát theo các tuyến đã định;

- Dọn sạch mạch lộ;

- Mô tả mạch lộ theo quy định, ghi chép vào nhật ký, gồm: số hiệu điểm lộ, vị trí địa lý, tọa độ (đo bằng GPS cầm tay), đặc điểm địa hình địa mạo nơi xuất lộ nước, xác định đặc điểm xuất lộ (chảy lên hay chảy xuống; nước chảy thành dòng lớn, nhỏ hoặc thấm rỉ), thành phần đất đá nơi nước xuất lộ, xác định tính chất vật lý của nước (màu, mùi, vị, độ trong, đo độ pH bằng giấy quỳ), đo nhiệt độ nước và không khí;

- Lấy mẫu nước theo yêu cầu kỹ thuật;

- Đo lưu lượng mạch lộ bằng thùng định lượng; ván đo, gồm:

+ Dọn sạch mạch lộ, đắp chặn dòng chảy để dòng chảy tập trung vào một nơi;

+ Lựa chọn dung tích thùng định lượng, sao cho thời gian đầy thùng đủ để loại bỏ sai số đo; đối với ván đo, lựa chọn loại ván phù hợp với lưu lượng mạch lộ;

+ Dùng máng hoặc ống dẫn nước vào thùng định lượng hoặc đặt ván vuông góc với hướng dòng chảy, ngưỡng ván phải bằng hoặc cao hơn mực nước;

+ Bấm thời gian đầy thùng hoặc đo chiều cao cột nước chảy qua ván sau khi nước chảy qua ván đã ổn định;

+ Đo lưu lượng 3 lần rồi lấy giá trị trung bình (đối với trường hợp đo lưu lượng bằng ván);

+ Tính toán lưu lượng và ghi chép vào nhật ký;

+ San lấp, trả lại mặt bằng như cũ, làm vệ sinh môi trường.

- Di chuyển đến vị trí đo và quay về chỗ ở.

2. Nội nghiệp:

- Hoàn thiện các tài liệu thực địa, vào sổ trong phòng, đưa mạch lộ lên bản đồ;

- Tính toán lưu lượng, lập phiếu mạch lộ;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ thiết bị; dụng cụ văn phòng.

II. Khảo sát, đo đạc lưu lượng một giếng khoan có sẵn thiết bị khai thác

1. Ngoại nghiệp:

- Chuẩn bị tài liệu, phương tiện, vật tư, trang thiết bị để khảo sát, đo đạc;

- Bốc xếp vật tư và trang thiết bị để vận chuyển từ cơ quan đến khu vực khảo sát và ngược lại;

- Liên hệ, làm thủ tục hành chính với chính quyền địa phương và chủ công trình khai thác;

- Khảo sát xác định vị trí có công trình đo đạc;

- Thu thập, ghi chép hồ sơ, tài liệu công trình khai thác;

- Tiến hành khảo sát, đo đạc giếng khoan khai thác gồm: xác định tọa độ giếng khai thác bằng máy GPS cầm tay; khảo sát quy mô, sơ đồ công nghệ khai dẫn và xử lý nước; đo đạc lưu lượng khai thác (bằng đồng hồ đo lưu lượng, thùng định lượng hoặc máy đo siêu âm,…);

- Lập phiếu điều tra giếng khoan khai thác theo quy định, hoặc yêu cầu kỹ thuật của đề án;

- Di chuyển trong vùng công tác;

- Nhập số liệu vào Máy tính xách tay - 0,04KW;

- Hoàn thiện các tài liệu thực địa;

- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng các dụng cụ, thiết bị đo đạc giếng khoan theo quy định hoặc bị hư hỏng nhẹ.

2. Nội nghiệp:

- Hoàn thiện sổ nhật ký, phiếu điều tra thực địa theo quy định;

- Lập bản đồ hiện trạng các công trình đo đạc vùng điều tra khảo sát;

- Tính toán kết quả đo lưu lượng khai thác và quan trắc thu thập được ở các điểm khảo sát;

- Hoàn thiện tài liệu thu thập, sổ ghi chép, bản vẽ, biểu bảng tổng hợp giếng khai thác theo quy định;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ máy móc, thiết bị;

- Viết báo cáo kết quả công tác khảo sát, đo đạc, đánh máy, phô tô tài liệu và bảo vệ trước Hội đồng nghiệm thu.

III. Khảo sát, đo đạc lưu lượng một công trình có sẵn thiết bị khai thác

1. Ngoại nghiệp:

- Chuẩn bị tài liệu, phương tiện, vật tư, trang thiết bị để khảo sát, đo đạc;

- Bốc xếp vật tư và trang thiết bị để vận chuyển từ cơ quan đến khu vực khảo sát và ngược lại;

- Liên hệ, làm thủ tục hành chính với chính quyền địa phương và chủ công trình khai thác;

- Khảo sát xác định vị trí có công trình đo đạc;

- Thu thập, ghi chép hồ sơ, tài liệu công trình khai thác;

- Tiến hành khảo sát, đo đạc giếng khoan khai thác gồm: xác định tọa độ giếng khai thác bằng máy GPS cầm tay; khảo sát quy mô, sơ đồ công nghệ khai dẫn và xử lý nước; đo đạc lưu lượng khai thác (bằng đồng hồ đo lưu lượng, thùng định lượng hoặc máy đo siêu âm,…);

- Lập phiếu điều tra giếng khoan khai thác theo quy định, hoặc yêu cầu kỹ thuật của đề án;

- Di chuyển trong vùng công tác;

- Nhập số liệu vào Máy tính xách tay - 0,04KW;

- Hoàn thiện các tài liệu thực địa;

- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng các dụng cụ, thiết bị đo đạc giếng khoan theo quy định hoặc bị hư hỏng nhẹ.

2. Nội nghiệp:

- Hoàn thiện sổ nhật ký, phiếu điều tra thực địa theo quy định;

- Lập bản đồ hiện trạng các công trình đo đạc vùng điều tra khảo sát;

- Tính toán kết quả đo lưu lượng khai thác và quan trắc thu thập được ở các điểm khảo sát;

- Hoàn thiện tài liệu thu thập, sổ ghi chép, bản vẽ, biểu bảng tổng hợp giếng khai thác theo quy định;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ máy móc, thiết bị;

- Viết báo cáo kết quả công tác khảo sát, đo đạc, đánh máy, phô tô tài liệu và bảo vệ trước Hội đồng nghiệm thu.

IV. Khảo sát, đo mực nước trong giếng khoan hở (chưa lắp đặt thiết bị):

1. Ngoại nghiệp:

- Nhận vị trí, chuẩn bị tài liệu, vật tư, trang thiết bị để khảo sát, đo đạc;

- Bốc xếp vật tư và trang thiết bị để vận chuyển từ đơn vị đến khu vực khảo sát và ngược lại;

- Khảo sát, xác định vị trí, định điểm giếng khoan bằng GPS;

- Mở và đóng nắp bảo vệ giếng khoan;

- Đo đạc đường kính và chiều sâu giếng khoan;

- Thả và kéo dụng cụ đo mực nước xuống giếng khoan, đo đạc mực nước, ghi chép số liệu;

- Di chuyển trong vùng công tác có khoảng cách 1-3km.

2. Nội nghiệp:

- Hoàn thiện các tài liệu thực địa, vào sổ trong phòng, đưa vị trí giếng khoan lên bản đồ;

- Chỉnh lý tài liệu, lập báo cáo kết quả, đánh máy, phô tô tài liệu.

V. Khảo sát, đo mực nước trong giếng khoan kín (đã lắp đặt thiết bị)

1. Ngoại nghiệp:

- Nhận vị trí, chuẩn bị tài liệu, vật tư, trang thiết bị để khảo sát, đo đạc;

- Bốc xếp vật tư và trang thiết bị để vận chuyển từ đơn vị đến khu vực khảo sát và ngược lại;

- Liên hệ, làm thủ tục hành chính với chính quyền địa phương và chủ công trình khai thác;

- Khảo sát, xác định tọa độ giếng khoan;

- Mở và đóng nắp bảo vệ giếng khoan; tháo dỡ thiết bị trong giếng khoan đưa lên mặt đất và lắp đặt thiết bị khi đo xong;

- Đo đường kính giếng;

- Thả và kéo dụng cụ đo mực nước xuống giếng khoan, đo mực nước, ghi chép số liệu;

- Di chuyển đến vị trí đo và quay về chỗ ở;

- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng các dụng cụ, thiết bị đo đạc.

2. Nội nghiệp:

- Hoàn thiện các tài liệu thực địa, vào sổ trong phòng, đưa vị trí giếng lên bản đồ;

- Chỉnh lý tài liệu, lập báo cáo kết quả, đánh máy, phô tô tài liệu;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ thiết bị; dụng cụ văn phòng.

VI. Lấy mẫu nước thủ công trong giếng đào; hang karst

a) Vị trí lấy mẫu:

- Lấy mẫu nước tại các điểm lộ, hang karst;

- Lấy mẫu nước khoan tự chảy;

- Lấy mẫu trong hang;

b) Các loại mẫu:

- Mẫu đơn giản;

- Mẫu toàn diện;

- Mẫu vi lượng;

- Mẫu vi trùng;

- Mẫu sắt;

- Mẫu lấy theo chuyên đề (lấy một hoặc vài chỉ tiêu riêng biệt theo yêu cầu của chuyên đề riêng ví dụ như lấy mẫu Arsen, mẫu môi trường, dư lượng thuốc trừ sâu, đồng vị…);

- Mẫu khí.

c) Cách lấy mẫu:

- Lấy mẫu theo dạng thủ công;

- Lấy mẫu bằng dụng cụ chuyên dùng (lấy mẫu theo chiều sâu lỗ khoan);

- Lấy mẫu bằng máy bơm nước (thường bơm điện, hay bơm ly tâm,…).

d) Phương pháp lấy mẫu:

- Điểm lộ: điểm lộ chảy lên, điểm lộ chảy xuống, điểm lộ thấm rỉ cần chọn các vị trí đặc trưng … lấy theo thủ công (dùng gáo múc hay hứng trực tiếp vào dụng cụ lấy mẫu);

- Hang karst:

+ Nếu nước trong hang tự chảy thì lấy mẫu như điểm lộ;

+ Nếu nước không tự chảy thì làm xáo động nước trước khi lấy mẫu.

Ghi chú: Vùng có đặc điểm thuỷ hoá phức tạp thì thời gian bơm, múc nước phải kéo dài cho đến khi đo Eh, pH, Ec, TDS ổn định sau 2 lần đo liên tiếp. Trong quá trình bơm, múc nước phải liên tục đo (15’/lần đo) các thông số (dùng bút đo chuyên dùng): Eh (độ dẫn điện), DO (oxy hoà tan), Ec, pH và TDS (tổng độ khoáng hoá).

e) Yêu cầu lấy mẫu và bảo quản:

- Mẫu đơn giản và mẫu toàn diện: trước khi lấy mẫu cần tráng bằng nước lấy mẫu 3 lần (can lấy mẫu chỉ dùng cho 1 lần lấy mẫu). Lấy đầy can để đuổi không khí ra hết và đậy chặt nắp lại, gắn Farafil, dán Eteket, gửi về phòng thí nghiệm không quá 30 ngày. Dung tích lấy 2-3l/mẫu;

- Mẫu sắt (Fe++, Fe3+): lấy vào chai Pest hoặc chai thuỷ tinh, lọc qua giấy lọc có độ hở 0,47(m, tráng chai bằng nước đã lọc 3 lần và cố định bằng axit H2SO4 chuẩn đến khi pH ≤ 2, gửi về phòng thí nghiệm không quá 30 ngày. Dung tích lấy 0,3-0,5l/mẫu;

- Mẫu vi lượng;

- Mẫu phân tích nhóm kim loại nặng (As, Mn, Cu, Pb, Zn, Cr, Cd, Ba, Hg…): cần lấy vào chai (hoặc can) 0,5-1,01 và bảo quản bằng HCl hoặc HNO3 (tuỳ thuộc vào phương pháp phân tích phòng thí nghiệm) và chuẩn đến pH ≤ 2; gửi về phòng thí nghiệm không quá 30 ngày;

- Mẫu Florua (F) lấy 250ml vào chai thuỷ tinh và không axit hoá (tráng chai 3 lần bằng nước lấy mẫu); gửi về phòng thí nghiệm không quá 30 ngày;

- Mẫu Iot: lấy 250ml vào chai thuỷ tinh màu sẫm, nút nhám và được kiềm hoá bằng NaOH đến pH ≤ 10; gửi về phòng thí nghiệm không quá 30 ngày;

- Mẫu Phenol, Cyanua lấy 3 lít (vào can) gửi về phòng thí nghiệm không quá 30 ngày;

- Mẫu môi trường: phân tích COD và BOD lấy 1,5 lít được bảo quản lạnh và gửi về phòng phân tích trong ngày;

- Mẫu nhiễm bẩn: lấy 0,5lít được bảo quản lạnh và gửi về phòng phân tích trong ngày;

- Mẫu dư lượng thuốc trừ sâu: lấy mẫu vào chai sẫm màu, dung tích 1,0 lit/mẫu;

- Mẫu vi sinh: lấy theo yêu cầu của phòng phân tích và gửi về phòng phân tích trong ngày;

- Mẫu lấy theo chuyên đề và mẫu khí: lấy theo yêu cầu của đề án;

- Di chuyển đến vị trí lấy mẫu và quay về chỗ ở.

VII. Lấy mẫu nước giếng khoan có sẵn thiết bị khai thác

1. Ngoại nghiệp:

- Chuẩn bị tài liệu, phương tiện, vật tư, trang thiết bị để khảo sát, lấy mẫu;

- Xác định đối tượng lấy mẫu thuộc tầng chứa nước nào;

- Liên hệ, làm thủ tục hành chính với chính quyền địa phương và chủ công trình khai thác;

- Khảo sát xác định vị trí có công trình lấy mẫu;

- Thu thập, ghi chép hồ sơ, tài liệu công trình lấy mẫu;

- Tiến hành khảo sát, lấy mẫu gồm: xác định tọa độ giếng khoan bằng máy GPS cầm tay; khảo sát quy mô, sơ đồ công nghệ khai dẫn và xử lý nước; đánh giá điều kiện vệ sinh và đới phòng hộ bảo vệ công trình khai thác;

- Lấy và bảo quản mẫu nước để phân tích trong phòng thí nghiệm theo TCVN;

- Lập phiếu lấy và gửi mẫu theo yêu cầu của đề án;

- Di chuyển trong vùng công tác;

- Vận chuyển mẫu về địa điểm tập kết, về đơn vị và đến cơ sở phân tích;

- Nhập số liệu vào Máy tính xách tay - 0,04KW;

- Hoàn thiện tài liệu thực địa;

- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng các dụng cụ, thiết bị lấy mẫu theo quy định hoặc bị hư hỏng nhẹ.

2. Nội nghiệp:

- Hoàn thiện các sổ nhật ký, biên bản lấy và gửi mẫu theo quy định;

- Lập bản đồ hiện trạng các giếng khoan lấy mẫu vùng điều tra khảo sát;

- Tính toán kết quả phân tích mẫu;

- Hoàn thiện các tài liệu thu thập, sổ ghi chép, bản vẽ, biểu bảng tổng hợp theo quy định;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ máy móc, thiết bị;

- Viết báo cáo kết quả công tác lấy mẫu, đánh máy, phô tô tài liệu và bảo vệ trước Hội đồng nghiệm thu.

VIII. Lấy mẫu nước giếng khoan không có sẵn thiết bị khai thác

1. Ngoại nghiệp:

- Chuẩn bị tài liệu, phương tiện, vật tư, trang thiết bị để khảo sát, lấy mẫu;

- Xác định đối tượng lấy mẫu thuộc tầng chứa nước nào;

- Bốc xếp vật tư và trang thiết bị để vận chuyển từ cơ quan đến khu vực lấy mẫu và ngược lại;

- Liên hệ, làm thủ tục hành chính với chính quyền địa phương và chủ công trình khai thác;

- Khảo sát xác định vị trí có công trình lấy mẫu;

- Thu thập, ghi chép hồ sơ, tài liệu công trình lấy mẫu;

- Tiến hành khảo sát, lấy mẫu gồm: xác định tọa độ giếng khai thác bằng máy GPS cầm tay; khảo sát quy mô, sơ đồ công nghệ khai dẫn và xử lý nước; đánh giá điều kiện vệ sinh và đới phòng hộ bảo vệ công trình khai thác;

- Lấy mẫu bằng thiết bị chuyên dùng: tổ hợp máy bơm điện chìm MP1 hoặc tương đương;

- Lấy và bảo quản mẫu nước để phân tích trong phòng thí nghiệm theo TCVN;

- Lập phiếu điều tra, biên bản lấy và gửi mẫu, hoặc yêu cầu kỹ thuật khác của đề án;

- Di chuyển trong vùng công tác khoảng cách từ 1-3km;

- Vận chuyển mẫu về địa điểm tập kết, về đơn vị và đến cơ sở phân tích;

- Nhập số liệu vào Máy tính xách tay - 0,04KW;

- Hoàn thiện tài liệu thực địa;

- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng các dụng cụ, thiết bị lấy mẫu theo quy định hoặc bị hư hỏng nhẹ.

2. Nội nghiệp:

- Hoàn thiện các sổ nhật ký, biên bản lấy và gửi mẫu theo quy định;

- Lập bản đồ hiện trạng các giếng khoan lấy mẫu vùng điều tra khảo sát;

- Tính toán kết quả phân tích mẫu;

- Hoàn thiện các tài liệu thu thập, sổ ghi chép, bản vẽ, biểu bảng tổng hợp theo quy định;

- Đi lấy kết quả phân tích mẫu ở các cơ sở phân tích thí nghiệm;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ máy móc, thiết bị;

- Viết báo cáo kết quả công tác lấy mẫu, đánh máy, phô tô tài liệu và bảo vệ trước Hội đồng nghiệm thu.

IX. Đo chất lượng nước tại hiện trường bằng máy TOA hoặc máy HACH

1. Ngoại nghiệp:

- Nhận nhiệm vụ, lập đề cương, chuẩn bị máy, đi hiện trường, xác định vị trí đo;

- Công tác chuẩn bị: thiết bị phân tích mẫu, các hoá chất kèm theo, súc rửa bình lấy mẫu bằng hoá chất;

- Di chuyển đến vị trí đo và quay về chỗ ở;

- Liên hệ, làm thủ tục hành chính với chính quyền địa phương và chủ công trình khai thác;

- Đo GPS xác định tọa độ (đối với công trình lấy lần đầu);

- Đo mực nước, nhiệt độ, chiều sâu giếng khoan (hay công trình phân tích chất lượng nước);

- Rửa lại dụng cụ đựng mẫu 3 lần bằng chính mẫu nước;

- Làm sạch đầu đo của máy TOA sau mỗi lần đo tại các mẫu đo;

- Chuẩn độ thiết bị đo;

- Đo các yếu tố cần đo tại các mẫu và lập phiếu phân tích tại hiện trường;

- Lắp đặt và tháo dỡ, thu dọn dụng cụ và thiết bị đo sau mỗi lần đo;

- Bảo dưỡng máy, thiết bị sau đợt khảo sát.

2. Nội nghiệp:

Tổng hợp số liệu đo, xử lý số liệu đo; viết báo cáo, thuyết minh biến đổi các yếu tố cần đo trong thời gian tiến hành khảo sát, in ấn, bàn giao tài liệu, nghiệm thu.

X. Khoan, lắp đặt giếng điều tra, khảo sát, thăm dò nước dưới đất

1. Xây lắp, tháo dỡ máy khoan:

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị thiết bị, dụng cụ và vật liệu;

- Lập phương án khảo sát thực địa, thiết kế kỹ thuật cấu trúc lỗ khoan và kỹ thuật thi công lỗ khoan theo thiết đồ dự kiến cột địa tầng lỗ khoan;

- Bốc xếp để vận chuyển máy móc, thiết bị, dụng cụ khoan, ống chống, ống lọc; dụng cụ thí nghiệm ĐCTV lỗ khoan, vật tư nguyên liệu từ địa điểm tập kết đến công trình và ngược lại hoặc từ công trình này đến công trình khác khi thi công trên tuyến;

- San bằng nền khoan, đào khối lượng đất cần thiết để đặt hệ thống dung dịch và móng (khối lượng đào đắp < 5m3);

- Chuẩn bị gỗ, ván, xát xi và các vật liệu để xây lắp máy khoan, nhà khoan;

- Xây dựng móng tháp và móng máy khi chiều sâu lỗ khoan < 250m (không kể vật liệu làm móng);

- Lắp ráp tháp khoan, máy khoan, hệ thống chiếu sáng, cần dựng, nhà khoan, hệ thống dung dịch và hệ thống an toàn;

- Lắp đặt máy bơm, đường dẫn nước từ nguồn nước đến vị trí lỗ khoan (chiều dài đến 30m, chênh cao đến 8m) và đặt trạm đánh dung dịch.

2. Khoan tạo lỗ, chống ống, phục vụ nghiên cứu địa chất thủy văn lỗ khoan và trám cách ly phân tầng:

- Khoan thuần tuý lấy mẫu, mô tả mẫu, ghi chép sổ sách, ghi etêkét, xếp mẫu vào thùng mẫu, bảo quản mẫu;

- Sản xuất dung dịch sét, làm sạch mùn khoan trong hệ thống hố máng dung dịch và kiểm tra chất lượng các thông số dung dịch sét;

- Chống và nhổ ống chống trong quá trình khoan không vượt quá 10 - 15%; bơm rửa sạch hết mùn khoan trong lỗ khoan; thực hiện các công việc phục vụ nghiên cứu kỹ thuật lỗ khoan (100m/1 lần) và các công việc nghiên cứu địa chất thuỷ văn lỗ khoan;

- Lựa chọn phương pháp trám cách ly, đổ sỏi phù hợp; chuẩn bị sỏi và vật liệu trám; gia công cơ khí các chi tiết phục vụ việc đổ sỏi, trám cách ly; thiết kế hố chứa dung dịch trám cách ly; sản xuất, pha chế vữa trám cách ly;

- Thả nút dụng cụ trám vào vị trí cần thiết, tiến hành đổ sỏi, bơm trám cách ly; lau chùi, bảo dưỡng máy móc, dụng cụ sau khi đổ sỏi, trám cách ly;

- Bảo hành, bảo dưỡng thiết bị khoan, gia công cơ khí phụ tùng, dụng cụ sửa chữa đồ mộc, thùng mẫu và chỉ đạo sản xuất trong quá trình thi công lỗ khoan;

- Lấp hố máng dung dịch, đặt mốc lỗ khoan;

- Hoàn thiện tài liệu khoan, bàn giao công trình;

- Phục vụ đời sống cán bộ, công nhân tổ khoan tại thực địa.

XI. Bơm nước thí nghiệm giếng đào:

1. Ngoại nghiệp:

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật liệu, nhiên liệu;

- Bốc xếp máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư, nhiên liệu để vận chuyển đến địa điểm bơm nước;

- Kiểm tra máy móc, thiết bị, dụng cụ đo đạc, chuẩn bị dụng cụ chiếu sáng để làm việc ban đêm;

- Kiểm tra chiều sâu giếng và đo mực nước tĩnh của giếng;

- Thiết kế hút nước thí nghiệm theo yêu cầu kỹ thuật;

- Hút nước thí nghiệm bằng máy bơm ly tâm, động cơ điện hoặc diezel;

- Thả bộ ống hút nước, ống đo xuống giếng; lắp ống xả nước vào máy bơm; sử dụng bộ xả nước có van điều chỉnh để hút nước với lưu lượng đã định;

- Tiến hành hút nước thí nghiệm, đo lưu lượng, mực nước, nhiệt độ nước ở giếng theo tần suất quy định;

- Ghi chép số liệu vào nhật ký, chỉnh lý số liệu theo yêu cầu kỹ thuật;

- Lấy mẫu nước theo yêu cầu kỹ thuật;

- Trong quá trình bơm hút, thường xuyên kiểm tra tình trạng làm việc của máy móc, thiết bị; bổ sung nhiên liệu; sửa chữa, thay thế các chi tiết nhỏ nhưng tuyệt đối không làm gián đoạn quá trình hút nước;

- Đo hồi phục mực nước đến tĩnh hoàn toàn, tần suất đo theo quy định;

- Đưa các bộ ống đã thả lên khỏi giếng, làm vệ sinh môi trường;

- Bốc xếp máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư, nhiên liệu để vận chuyển về nơi tập kết.

2. Nội nghiệp:

- Hoàn chỉnh tài liệu thực địa, vào sổ văn phòng;

- Tính toán các thông số thí nghiệm;

- Vẽ đồ thị, biểu đồ thí nghiệm theo quy định;

- Kiểm tra các đồ thị, biểu đồ, kết quả tính toán;

- Viết báo cáo, đánh máy, phô tô tài liệu;

- Sửa chữa nhỏ dụng cụ, thiết bị văn phòng.

XII. Bơm nước thí nghiệm hang karst

1. Ngoại nghiệp:

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư, nhiên liệu;

- Bốc xếp máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư, nhiên liệu để vận chuyển đến địa điểm hút nước;

- Kiểm tra máy móc, thiết bị, dụng cụ đo đạc, chuẩn bị dụng cụ chiếu sáng để làm việc ban đêm;

- Kiểm tra chiều sâu hang karst và đo mực nước tĩnh;

- Thiết kế hút nước thí nghiệm theo yêu cầu kỹ thuật;

- Hút nước thí nghiệm bằng máy bơm ly tâm, động cơ điện hoặc diezel;

- Thả bộ ống hút nước, ống đo xuống giếng; lắp ống xả nước vào máy bơm; sử dụng bộ xả nước có van điều chỉnh để hút nước với lưu lượng đã định;

- Tiến hành hút nước thí nghiệm, đo lưu lượng, mực nước, nhiệt độ nước ở giếng theo tần suất quy định;

- Ghi chép số liệu vào nhật ký, chỉnh lý số liệu theo yêu cầu kỹ thuật;

- Lấy mẫu nước theo yêu cầu kỹ thuật;

- Trong quá trình bơm hút, thường xuyên kiểm tra tình trạng làm việc của máy móc, thiết bị; bổ sung nhiên liệu; sửa chữa, thay thế các chi tiết nhỏ nhưng tuyệt đối không làm gián đoạn quá trình hút nước;

- Đo hồi phục mực nước đến tĩnh hoàn toàn, tần suất đo theo quy định;

- Đưa các bộ ống đã thả lên khỏi giếng, làm vệ sinh môi trường;

- Di chuyển đến vị trí đo và quay về chỗ ở;

- Bốc xếp máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật liệu, nhiên liệu để vận chuyển về nơi tập kết.

2. Nội nghiệp:

- Hoàn chỉnh tài liệu thực địa, vào sổ văn phòng;

- Tính toán các thông số thí nghiệm;

- Vẽ đồ thị, biểu đồ thí nghiệm theo quy định;

- Kiểm tra các đồ thị, biểu đồ, kết quả tính toán;

- Viết báo cáo, đánh máy, phô tô tài liệu;

- Sửa chữa nhỏ dụng cụ, thiết bị văn phòng.

XIII. Bơm nước thí nghiệm giếng khoan đường kính nhỏ (d ≤ 73mm)

1. Ngoại nghiệp:

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư, nhiên liệu;

- Bốc xếp máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư, nhiên liệu để vận chuyển đến địa điểm hút nước;

- Kiểm tra máy móc, thiết bị, dụng cụ đo đạc, chuẩn bị dụng cụ chiếu sáng để làm việc ban đêm;

- Tháo nắp bảo vệ, kiểm tra chiều sâu và đo mực nước tĩnh lỗ khoan;

- Thổi rửa sạch lỗ khoan. Phương pháp thổi rửa: sử dụng máy nén khí, dùng áp lực hơi tia vào các đoạn ống lọc theo trình tự từ trên xuống và ngược lại; ngừng nghỉ đột ngột để áp lực vỉa đưa vật chất lấp nhét ra khỏi kẽ nứt tầng chứa nước; vét đáy đảm bảo chiều sâu lỗ khoan. Kết thúc thổi rửa khi nước lên trong, đạt chiều sâu lỗ khoan;

- Hút thí nghiệm bằng máy ly tâm đặt trên mặt đất; động cơ điện hoặc diezel;

- Hút thử lấy số liệu thiết kế hút nước thí nghiệm; thời gian hút thử không quá 8 giờ; đo lưu lượng và mực nước theo tần suất quy định;

- Thiết kế hút nước thí nghiệm theo yêu cầu kỹ thuật; thả bộ ống hút nước, ống đo xuống lỗ khoan; lắp đặt bộ ống xả nước vào máy bơm; kiểm tra tình trạng làm việc của máy bơm;

- Tiến hành hút nước thí nghiệm, đo lưu lượng, mực nước, nhiệt độ nước ở lỗ khoan theo tần suất quy định;

- Ghi chép số liệu vào nhật ký, chỉnh lý số liệu theo yêu cầu kỹ thuật;

- Lấy mẫu nước theo yêu cầu kỹ thuật;

- Trong quá trình bơm hút, thường xuyên kiểm tra tình trạng làm việc của máy móc, thiết bị; bổ sung nhiên liệu; sửa chữa, thay thế các chi tiết nhỏ nhưng tuyệt đối không làm gián đoạn quá trình hút nước;

- Đo hồi phục mực nước đến tĩnh hoàn toàn, tần suất đo theo quy định;

- Đưa các bộ ống đã thả lên khỏi lỗ khoan, đậy nắp bảo vệ lỗ khoan, san lấp trả lại mặt bằng, làm vệ sinh môi trường;

- Di chuyển đến vị trí đo và quay về chỗ ở;

- Bốc xếp máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật liệu, nhiên liệu để vận chuyển về nơi tập kết.

2. Nội nghiệp:

- Hoàn chỉnh tài liệu thực địa, vào sổ văn phòng;

- Tính toán các thông số thí nghiệm;

- Vẽ đồ thị, biểu đồ thí nghiệm theo quy định;

- Kiểm tra các đồ thị, biểu đồ, kết quả tính toán;

- Viết báo cáo, đánh máy, phô tô tài liệu;

- Sửa chữa nhỏ dụng cụ, thiết bị văn phòng.

XIV. Quay camera giếng khoan

1. Ngoại nghiệp:

- Nhận nhiệm vụ, lập kế hoạch triển khai;

- Thông báo cho phía phụ trách lỗ khoan xử lý cho nước trong lỗ khoan càng trong càng tốt để chất lượng hình ảnh quay được đạt tốt nhất;

- Bốc xếp, vận chuyển máy quay camera, máy phát điện, thiết bị ngoại vi và những dụng cụ đồ nghề cần thiết đến vị trí lỗ khoan được yêu cầu quay;

- Tập kết thùng đựng máy quay camera, máy phát điện, thiết bị ngoại vi và những dụng cụ cần thiết tại nơi khô ráo gần sát lỗ khoan. Nơi chọn đặt máy phải có điều kiện quan sát tốt miệng lỗ khoan/giếng khoan để điều khiển máy trong quá trình tác nghiệp;

- Máy quay camera được lắp ráp như sau:

+ Trước tiên lắp 2 chân sau của máy camera;

+ Kế tiếp lắp chân phía trước;

+ Đặt máy quay vào gần lỗ khoan ở vị trí thích hợp nhất;

+ Gắn chặt ròng rọc-counter wheel- vào miệng lỗ khoan;

+ Kéo đầu cáp ra khỏi tời 3 đến 4 mét;

+ Lắp ống camera vào đầu cáp, nối ống và đầu cáp với nhau, vặn chặt;

+ Cắm nối 3 đầu dây điện cấp nguồn giữa đầu cáp và ống camera;

+ Bôi mỡ silicon (Dow 4) vào những chỗ nối, chỗ vặn vít, khe hở… giữa đầu cáp và ống quay camera để tránh tuyệt đối nước vào;

+ Lắp màn hình LCD hiển thị vào tời, nối dây nguồn cấp từ trung tâm điều khiển (power supply) tới LCD monitor;

+ Nối dây truyền tín hiệu độ sâu từ ròng rọc (counter wheel) vào bộ nguồn cung cấp (power supply);

+ Nối dây truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh từ power supply tới máy vi tính xách tay.

- Tiến hành quay: mở nguồn máy camera, Máy tính xách tay - 0,04KW;

- Mở phần mềm quay: Cyberlink Combo R17;

- Xác định điểm 0 mét tại miệng lỗ khoan, tương ứng 0 mét trên màn hình hiển thị và hình ảnh trên máy vi tính;

- Bắt đầu thả camera từ miệng lỗ khoan xuống thật chậm khoảng 1mét/ phút (tuỳ thuộc những đoạn lỗ khoan cần xem xét kỹ hay không). Càng xuống sâu, tốc độ quay chậm dần và tăng cường quan sát để tránh kẹt máy quay trong ống vách do mắc vào các mối nối ống, các chỗ ống bị thủng, rách (nếu có);

- Trong khi quay camera từ miệng lỗ khoan xuống hoặc từ đáy lỗ khoan lên, trên máy vi tính bật nút ghi để lưu lại hình ảnh cũng như độ sâu lỗ khoan trên máy vi tính;

- Tuỳ theo mục đích yêu cầu của lỗ khoan cần quay camera để xử lý: ví dụ những trường hợp sau đây:

+ Lỗ khoan cần xác định chất lượng trong quá trình chống ống: Trường hợp này phải quay thật chậm, đặc biệt chú ý là những chỗ nối ống nhất là ống lọc. Thậm chí những chỗ đáng nghi ngờ có sự cố đôi khi phải dừng hẳn camera để quan sát cũng như để ghi lại hình ảnh thật rõ ràng tỉ mỉ;

+ Lỗ khoan cần xác định rò rỉ thủng ống, lỗ khoan bị nhiễm bẩn, nhiễm mặn: Trường hợp này cũng cần phải kỹ lưỡng tỉ mỉ hơn vì khi camera đi qua những đoạn rò rỉ ống, nứt ống…nước trong lỗ khoan ở những đoạn này vận động mạnh hơn bình thường nên nước sẽ bị vNn đục hơn bình thường do đó khó quan sát và hình ảnh sẽ mờ hơn. Vì vậy phải thả kéo thật chậm, thậm chí dừng lại hẳn để quan sát;

+ Trường hợp những lỗ khoan cũ, thời gian khai thác lâu, thông thường những lỗ khoan này bị sự cố nhiễm mặn, nhiễm bẩn do mục ống hoặc đầu nối giữa 2 ống hay những chỗ chống gối: trường hợp này cột ống dọc lỗ khoan thường không phẳng mà bị lỗ chỗ do rêu cặn bám lâu ngày vào thành ống nên trong quá trình quay cũng phải hết sức chú ý quan sát và kéo thả thật chậm để khỏi bỏ sót dị thường.

- Quá trình quay thời gian nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào chiều sâu lỗ khoan và những điểm sự cố cần nghiên cứu;

- Sau khi quay xong, tắt nguồn ống, đưa camera lên khỏi miệng lỗ khoan, tháo các bộ phận cần thiết, lau chùi sạch sẽ bảo dưỡng, để khô ráo rồi cất vào thùng đựng;

- Di chuyển đến vị trí đo và quay về chỗ ở;

- Đưa máy quay và đồ đạc lên xe ra về cơ quan.

2. Nội nghiệp:

Về phòng mở files đã quay trên máy vi tính để kiểm tra lại, nếu hình ảnh chỗ nào chưa được rõ ràng cần phải nhận xét thêm bằng phụ đề;

Hình ảnh ghi nhận được lưu lại trong máy vi tính và sau đó được ghi ra đĩa DVD để bàn giao nghiệm thu sản phẩm quay camera.

XV. Đo chiều sâu giếng khoan

1. Ngoại nghiệp:

- Chuẩn bị tài liệu, phương tiện, vật tư, trang thiết bị để khảo sát, đo đạc;

- Bốc xếp vật tư và trang thiết bị để vận chuyển từ cơ quan đến khu vực khảo sát và ngược lại;

- Liên hệ, làm thủ tục hành chính với chính quyền địa phương và chủ công trình khai thác;

- Khảo sát xác định vị trí có công trình đo đạc;

- Thu thập, ghi chép hồ sơ, tài liệu công trình đo đạc;

- Tiến hành khảo sát, đo đạc giếng khoan gồm: xác định tọa độ công trình khai thác bằng máy GPS cầm tay; đo chiều sâu giếng khoan;

- Lập phiếu điều tra giếng theo quy định, hoặc yêu cầu kỹ thuật của đề án;

- Di chuyển trong vùng công tác;

- Nhập số liệu vào Máy tính xách tay - 0,04KW;

- Hoàn thiện các tài liệu thực địa.

2. Nội nghiệp:

- Hoàn thiện sổ nhật ký, phiếu điều tra thực địa theo quy định;

- Lập bản đồ hiện trạng các công trình đo đạc vùng điều tra khảo sát;

- Hoàn thiện sổ ghi chép, bản vẽ, biểu bảng tổng hợp theo quy định;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ máy móc thiết bị;

- Viết báo cáo kết quả công tác khảo sát, đo đạc, đánh máy, phô tô tài liệu và bảo vệ trước Hội đồng nghiệm thu.

XVI. Đo tọa độ bằng GPS cầm tay

1. Ngoại nghiệp:

Công tác chuẩn bị: Sau khi thực hiện nội dung công việc chuẩn bị bản đồ, mốc toạ độ, kiểm tra máy và độ chính xác của máy trước khi đo, tư trang...vv. thì tiến hành công tác sau:

- Thử máy, kiểm tra độ chính xác của máy;

- Liên hệ, làm thủ tục hành chính với chính quyền địa phương để tìm mốc ngoài thực địa và địa bàn vùng công tác;

- Khảo sát xác định vị trí có công trình đo đạc;

- Đo GPS toạ độ phẳng (X,Y) cần một máy thu tín hiệu đặt tại điểm đo cần xác định toạ độ, đo một khoảng thời gian nhất định khi màn hình xuất hiện 3 vệ tinh trở lên, lúc đó mới ghi lại kết quả ;

- Ghi chép hồ sơ, tài liệu công trình;

- Tiến hành khảo sát, đo đạc tọa độ, độ cao các điểm công trình;

- Ghi chép sổ nhật ký đo đạc theo quy định, hoặc yêu cầu kỹ thuật của đề án;

- Di chuyển trong vùng công tác;

- Nhập số liệu vào Máy tính xách tay - 0,04KW;

- Hoàn thiện các tài liệu thực địa;

- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng các dụng cụ, thiết bị đo đạc theo quy định hoặc bị hư hỏng nhẹ.

2. Nội nghiệp:

- Thống kê toạ độ biết trước áp dụng cho việc đưa toạ độ từ bản vẽ thiết kế ra thực địa;

- Hoàn thiện sổ nhật ký thực địa theo quy định;

- Tính toán kết quả đo các điểm đo GPS; thực hiện trên máy vi tính;

- Thống kê toạ độ đưa lên bản đồ số và in ra giấy;

- Hoàn thiện tài liệu sổ ghi chép, bản vẽ, theo quy định;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ máy móc thiết bị;

- Di chuyển đến vị trí đo và quay về chỗ ở;

- Viết báo cáo kết quả công tác đo đạc, chỉnh lý biên tập thành quả đo và in bản đồ, đánh máy, phô tô tài liệu và bảo vệ trước Hội đồng nghiệm thu.

PHỤ LỤC SỐ 03

YÊU CẦU KỸ THUẬT, QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC BẰNG MÔ HÌNH DÒNG CHẢY

I. Đánh giá, dự báo tài nguyên nước mặt

1. Công tác thu thập tài liệu:

- Thu thập số liệu mưa ngày trên lưu vực;

- Thu thập dữ liệu thông tin về số lượng (chất lượng) nước từ các trạm tài nguyên nước mặt trên toàn lưu vực sông phục vụ công tác đánh giá, dự báo;

- Thu thập các dữ liệu liên quan đến tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên toàn lưu vực sông cần đánh giá, dự báo;

- Thu thập các dữ liệu về tình hình xả nước thải vào nguồn nước của hệ thống sông trên toàn lưu vực sông cần đánh giá, dự báo;

- Thu thập thông tin về các hiện tượng khí tượng thủy văn hay thiên tai dị thường ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng và chất lượng nước trên hệ thống sông cần đánh giá, dự báo;

2. Tổng hợp, phân tích, xử lý tài liệu:

- Tổng hợp, phân loại, phân tích đánh giá tài liệu, thông tin liên quan phục vụ đánh giá, dự báo;

- Chuyển đổi, tính toán, nội suy số liệu, dữ liệu thông số đầu vào mô hình đánh giá, dự báo;

- Chuẩn hoá các dữ liệu.

3. Nhập dữ liệu vào mô hình:

- Kiểm tra, chuẩn bị, khởi động thiết bị, máy tính, khởi động mô hình;

- Nhập số liệu đầu vào mô hình;

- Đồng hoá, kiểm tra tính tương thích dữ liệu đầu vào mô hình.

4. Chỉnh lý mô hình:

- Chạy thử mô hình;

- Chỉnh lý, hiệu chỉnh thông số của mô hình;

- Đánh giá sai số kết quả dự báo;

- Quyết định trị số dự báo.

5. Đánh giá, dự báo:

- Xác định mục tiêu, xây dựng các kịch bản và phương án dự báo;

- Nhập số liệu, thông số dự báo theo các kịch bản và phương án dự báo;

- Kiểm thử kết quả dự báo;

- Trình bày kết quả dự báo.

6. Lập báo cáo kết quả đánh giá, dự báo:

- Tổng hợp số liệu, kết quả, lập các bảng biểu, hình vẽ;

- Phân tích, đánh giá hiệu quả theo mục tiêu đề cương phê duyệt;

- Viết báo cáo, in ấn.

II. Đánh giá, dự báo tài nguyên nước dưới đất

1. Công tác thu thập tài liệu:

- Chuẩn bị kế hoạch, nội dung, nhân lực công tác;

- Liên hệ làm việc với cơ quan quản lý tài liệu;

- Đọc, kiểm tra tài liệu tại chỗ và lựa chọn tài liệu cần thu thập;

- Ghi chép, phô tô tài liệu.

2. Tổng hợp, phân tích, xử lý tài liệu:

- Phân loại, đánh giá tài liệu; phân tích, chiết xuất thông tin;

- Chuyển đổi, tính toán số liệu;

- Chuẩn hoá các dữ liệu.

3. Nhập dữ liệu vào mô hình:

- Kiểm tra, chuẩn bị thiết bị, máy tính;

- Tính toán, nội suy dữ liệu, thông số đầu vào;

- Nhập liệu; đồng bộ hoá, kiểm tra tính tương thích của dữ liệu đầu vào;

- Kiểm tra thử dữ liệu đầu vào trong mô hình.

4. Chỉnh lý mô hình:

- Chạy thử mô hình;

- Chỉnh lý mô hình trong điều kiện dòng chảy ổn định;

- Đánh giá sai số chỉnh lý;

- Hiệu chỉnh;

- Chỉnh lý mô hình trong điều kiện dòng chảy không ổn định;

- Đánh giá sai số chỉnh lý;

- Hiệu chỉnh.

5. Đánh giá, dự báo:

- Xác định mục tiêu, xây dựng các kịch bản và phương án dự báo;

- Nhập số liệu, thông số dự báo theo các kịch bản và phương án dự báo;

- Kiểm tra thử kết quả dự báo;

- Trình bày kết quả dự báo.

6. Lập báo cáo kết quả đánh giá, dự báo:

- Tổng hợp số liệu, kết quả, lập các bảng biểu, hình vẽ;

- Phân tích, đánh giá hiệu quả theo mục tiêu đề cương phê duyệt;

- Viết báo cáo, in ấn.

PHỤ LỤC SỐ 04

PHÂN LOẠI KHÓ KHĂN

Phụ lục 4.1: Phân loại khó khăn theo điều kiện đi lại khảo sát, đo đạc tài nguyên nước

| Mức độ (Loại) | Điều kiện đi lại |
| --- | --- |
| Tốt (I) | Vùng đồng bằng, địa hình ít bị phân cắt, đồi núi thoải, sườn dốc dưới 100, độ cao chênh lệch trong vùng không lớn, thung lũng rộng thoải, phần lớn là đồng bằng, làng bản, dân cư đông đúc, mạng lưới giao thông (kể cả đường ô tô và các loại khác) phát triển. Việc đi lại dễ dàng thuận tiện |
| Trung bình (II) | Vùng trung du, địa hình bị phân cắt vừa phải, phần lớn núi có độ cao dưới 300 mét, độ cao chênh lệch trong vùng không quá 100 mét, sườn dốc dưới 20o, rừng thưa, ít đầm lầy, thung lũng dài, đồng bằng hẹp, làng bản dân cư tương đối phổ biến, phần lớn có đường ô tô, đường đất có thể dùng phương tiện vận tải có động cơ, việc đi lại tương đối dễ dàng |
| Kém (III) | Vùng núi, địa hình bị phân cắt mạnh, phần lớn núi có độ cao trên 500 mét, độ cao chênh lệch trong vùng dưới 300m, đỉnh núi lô nhô, sườn dốc dưới 30o, thung lũng hẹp, đầm lầy phát triển, rừng cây rậm rạp, làng bản thưa thớt, đường ô tô hiếm, chủ yếu là đường mòn, việc đi lại khó khăn, trở ngại |
| Rất kém (IV) | Vùng núi cao hiểm trở, địa hình bị phân cắt rất mạnh, phần lớn có độ cao trên 1000 mét, độ cao chênh lệch trong vùng từ 300 mét trở lên, sống núi lởm chởm dạng tai mèo, sườn dốc trên 30o, không có đường hoặc chỉ có một số đường nhỏ hẹp, vùng đầm lầy, bãi cát ven biển không liền nhau, không có làng bản, hoặc chỉ có rất thưa thớt, việc đi lại rất khó khăn |

Phụ lục 4.2: Phân loại khó khăn theo điều kiện thuỷ văn

| Mức độ (Loại) | Điều kiện thủy văn |
| --- | --- |
| Đơn giản (I) | Sông rộng<300m, sông có nhiều đoạn thẳng, nước chảy chậm, tốc độ chảy ≤ 0,5m/s; hai bờ sông thấp, thoải đều, đi lại thuận tiện, gần dân. |
| Trung bình (II) | Sông rộng 300 ( <500m, gió vừa, có sóng nhỏ; sông có nhiều đoạn thẳng, cồn bãi, tốc độ chảy ≤ 1m/s. hai bờ sông có đồi thấp, cây cối vướng tầm ngắm phải chặt phát, xa dân. |
| Phức tạp (III) | Sông rộng 500 ( <1000m, gió, sóng trung bình; sông có thác ghềnh, suối sâu, tốc độ chảy ≤ 1,5m/s; hai bờ sông là đồi núi, cây cối vướng tầm ngắm, phải chặt phát nhiều, dân ở thưa, xa dân. |
| Rất phức tạp (IV) | Sông rộng ≥ 1.000m, có sóng cao, gió to; sông vùng núi cao, bờ dốc, lòng sông quanh co, sóng cao, tốc độ chảy xiết V≤ 2m/s. hai bờ có địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn, vùng đầm lầy, mọc nhiều sú vẹt, vướng tầm ngắm, phải chặt phá nhiều, xa dân. |

Phụ lục 4.3: Phân loại khó khăn theo cấp đất đá cho khoan

| Cấp đất đá | Đất đá và quặng đặc trưng |
| --- | --- |
| I | - Đất bở rời và Nm ướt dạng hoàng thổ (phong hoá mạnh). Lớp đất trồng không có rễ cây. Bùn ướt và đất bùn. Cát pha không có cuội và đá dăm. Sét pha dạng hoàng thổ, đất tảo cát, phần mềm và cát không chảy. |
| II | - Lớp đất trồng có rễ cây hoặc lẫn ít cuội và đất dăm nhỏ (< 3cm). Cát chặt, Sét pha chặt, đất hoàng thổ, macnơ bở rời. Cát chảy không áp lực. Đất phấn mềm diatomit, muối mỏ. - Các sản phẩm phong hóa của đá magma và biến chất đã bị kaolin hoá hoàn toàn. - Quặng sắt ocrơ. |
| III | - Đất hoàng thổ chặt sít, đất chảy có áp lực. Đất sét có nhiều lớp nhỏ (< 5 cm). Sét pha và cát pha có chứa đến 20% cuội nhỏ hoặc đá dăm (< 3 cm). Cát kết được gắn kết bởi cát và macnơ. Cát được gắn kết yếu bằng xi măng sét hoặc vôi. Đá vôi vỏ sò, than đá mềm. - Quặng sắt bị oxi hoá bở rời, bauxit dạng sét. - Các sản phẩm phong hoá hoàn toàn của đá. |
| IV | - Các đá trầm tích. Cát kết sét. Macnơ chắc sít. Đá vôi không chắc và dolomit. Thạch cao kết tinh. Đá vôi có lỗ hổng. Than đá có độ cứng vừa, than nâu cứng vừa. Kaolin (nguyên sinh). - Sét cát, alevrolit bị phong hoá mạnh và bị tan hoá. - Quặng sắt mềm dính nhớt. Bauxit. |
| V | - Đá cuội gồm các cuội nhỏ, dăm cát kết với xi măng gắn kết là vôi, oxit sắt và dolomit không thuần. Đá trầm tích với xi măng sét cát hoặc xi măng xốp khác. Than đá cứng, phosphorit kết thạch. - Đá phiến sét mica, clorit, serpentinit, keratofia phong hoá vừa, tuf núi lửa bị sericit hoá. - Quặng martit và các loại tương tự không chắc. |
| VI | - Anhydrit chắc xít bị vật liệu tuf làm bẩn. Cuội kết trầm tích với xi măng vôi. Cát kết Felspat - vôi - thạch anh. Dunit, peridotit không bị phong hoá. Các đá carbonat, tan - apatit - Đá phiến sét - sericit - thạch anh. Đá phiến lớp anbitofia, clorit hoá và phân phiến. Pyroxen tinh thể lớn. Đá vôi chặc xít dolomit hoá - skanơ hoá. Sắt nâu xốp có dạng lỗ hổng. - Quặng hematit. |
| VII | - Cuội của đá biến chất. Đá dăm không có tảng lăn. Cuội kết chứa > 50% cuội có thành phần là đá magma, xi măng gắn kết là silic và sét. Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic. Diorit và gabro hạt thô. - Argilit silic hoá. Granit hạt thô bị phong hoá. - Quặng sulfur, quặng martit - siderit. Quặng amphibolit. |
| VIII | - Argilit chứa silic. Cuội kết có thành phần là đá magma với xi măng vôi, dolomit thạch anh hoá.Gneis, anbitofia hạt trung bình và keratophy. Skanơ tinh thể lớn và trung bình. Cát kết thạch anh. - Đá phiến silic hoá. Granit hạt nhỏ bị phong hoá. Sắt nâu có lỗ hổng. - Quặng hydrohematit chắc sít. |
| IX | - Bazan không bị phong hoá. Cuội kết có thành phần là đá magma. Syenit, granit hạt nhỏ. Đá vôi có hàm lượng silic cao. Diaba tinh thể nhỏ. Sắt nâu chắc sít. Thạch anh với số lượng lớn. Pyrit, barit chắc sít. - Túp silic hoá, đá sừng hoá. |
| X | - Các trầm tích cuội tảng đá magma và biến chất. Cát kết thạch anh chặt sít. Đá skanơ silic mạch thạch anh. - Sắt nâu silic hoá. Porphyrit bị thạch anh hóa mạnh và sừng hóa. - Quặng manhetit và martit chắc sít với các lớp nhỏ đá sừng. |
| XI | - Đá phiến dạng ngọc bích chứa silic. Đá quarzit, đá sừng chứa sắt. Thạch anh chắc sít. - Anbitofia hạt mịn bị sừng hoá. Jaspilit bị phong hoá. - Các quặng chứa sắt rất cứng. |
| XII | Đá jaspilit dạng khối đặc sít hoàn toàn không bị phong hoá. Đá lửa ngọc bích, đá sừng, các đá egirin và corindon |

Phụ lục 4.4: Phân loại khó khăn cho vận chuyển trạm quay camera bằng ôtô.

| Loại đường | Đặc điểm |
| --- | --- |
| Đường loại I | Nền đường vững chắc, mặt đường bằng phẳng, tốc độ xe chạy đạt 50 - 60 km/giờ, đường tương đối thẳng, không ngoặt, tầm nhìn xa, xe chạy ít xóc |
| Đường loại II | Nền đường vững chắc, thỉnh thoảng có ổ gà nhỏ, nông, có dốc nhưng thấp, ngắn, tầm nhìn xa không bị hạn chế, xe chay hơi xóc nhỏ, tốc độ xe chạy đạt 40 - 45 km/giờ |
| Đường loại III | Nền đường vững chắc, có đoạn hơi hẹp, nhiều đoạn dốc, tầm nhìn xa bị hạn chế, đường quanh co nhưng rộng, tốc độ xe chạy 30 - 35 km/giờ |
| Đường loại IV | Nền đường yếu, rạn, mặt đường lồi lõm khó đi, đường cong hơi ngoặt, độ dốc cao hơi dài, đường hẹp, tầm nhìn xa bị hạn chế, nhiều ổ gà lớn, tốc độ xe chạy đạt 20-25 km/giờ |
| Đường loại V | Nền đường chưa ổn định, bị lún, đường lầy, ổ gà nhiều, qua suối, dốc cao, dài, đường cong gấp, mặt đường có đá lăn chắn, gồ ghề, xe chạy xóc, mặt đường lởm chởm, tầm nhìn xa bị hạn chế, tốc độ xe chạy 10-15 km/giờ, đường đất có dốc cao phải dùng xe kéo, liên tục đèo dốc, gập ghềnh, đường cong gấp, taluy dốc, đường hẹp, quay xe khó |

MỤC LỤC

PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG

PHẦN II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT KHẢO SÁT, ĐO ĐẠC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC BẰNG MÔ HÌNH DÒNG CHẢY

CHƯƠNG I. KHẢO SÁT, ĐO ĐẠC TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT

A. ĐO MỰC NƯỚC

B. ĐO LƯU LƯỢNG

I. Đo lưu lượng nước bằng máy siêu âm

1. Đo lưu lượng nước trên sông

2. Đo lưu lượng nước trên kênh cứng

3. Đo lưu lượng nước trên kênh tự nhiên

4. Đo lưu lượng nước trong đường ống kín

II. Đo lưu lượng nước bằng phao trên kênh tự nhiên; suối

III. Đo lưu lượng bằng máy đo lưu tốc kế

1. Đo lưu lượng nước trên sông

2. Đo lưu lượng nước trên kênh cứng

3. Đo lưu lượng nước trên kênh tự nhiên

C. KHẢO SÁT, ĐO ĐẠC CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT

I. Lấy mẫu nước thủ công

1. Lấy mẫu nước trên sông

2. Lấy mẫu nước trên kênh tự nhiên

3. Lấy mẫu nước trên kênh cứng

II. Đo đạc chất lượng nước bằng máy TOA

1. Đo đạc chất lượng nước trên sông

2. Đo đạc chất lượng nước trên kênh tự nhiên và kênh cứng

III. Đo đạc chất lượng nước bằng máy HACH

1. Đo đạc chất lượng nước trên sông

2. Đo đạc chất lượng nước trên kênh tự nhiên và kênh cứng

CHƯƠNG II. KHẢO SÁT, ĐO ĐẠC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

A. KHẢO SÁT, ĐO ĐẠC LƯU LƯỢNG, MỰC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

I. Khảo sát, đo lưu lượng mạch lộ bằng thùng định lượng; ván đo

II. Khảo sát, đo đạc lưu lượng một giếng khoan có sẵn thiết bị khai thác

III. Khảo sát, đo đạc lưu lượng một công trình có sẵn thiết bị khai thác

IV. Khảo sát, đo mực nước trong giếng khoan hở (chưa lắp đặt thiết bị khai thác)

B. KHẢO SÁT, ĐO ĐẠC CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

I. Lấy mẫu nước thủ công trong giếng đào, hang karst

II. Lấy mẫu nước giếng khoan có sẵn thiết bị khai thác

III. Lấy mẫu nước giếng khoan không có sẵn thiết bị khai thác

IV. Đo chất lượng nước tại hiện trường bằng máy TOA

V. Đo chất lượng nước tại hiện trường bằng máy HACH

C. KHOAN ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT

D. BƠM HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM

I. Bơm nước thí nghiệm giếng đào

II. Bơm hút nước thí nghiệm hang karst

III. Bơm nước thí nghiệm giếng khoan đường kính nhỏ

IV. Bơm nước thí nghiệm chùm

V. Bơm nước thí nghiệm giật cấp

Đ. MỘT SỐ CÔNG VIỆC KHẢO SÁT KHÁC

I. Quay camera giếng khoan

II. Đo chiều sâu giếng khoan hở (chưa lắp thiết bị khai thác)

III. Đo tọa độ bằng GPS cầm tay

CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC BẰNG MÔ HÌNH DÒNG CHẢY

A. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT

B. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

PHẦN III. PHỤ LỤC

PHỤ LỤC SỐ 01. YÊU CẦU KỸ THUẬT, QUY TRÌNH THỰC HIỆN KHẢO SÁT, ĐO ĐẠC TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT

I. Đo mực nước.

II. Đo lưu lượng nước bằng máy đo siêu âm

III. Đo lưu lượng nước bằng phao

IV. Đo lưu lượng nước bằng ván

V. Lấy mẫu nước

VI. Đo đạc chất lượng nước hiện trường bằng máy TOA hoặc máy HACH

PHỤ LỤC SỐ 02. YÊU CẦU KỸ THUẬT, QUY TRÌNH THỰC HIỆN KHẢO SÁT, ĐO ĐẠC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

I. Khảo sát, đo lưu lượng mạch lộ bằng thùng định lượng; ván đo

II. Khảo sát, đo đạc lưu lượng một giếng khoan có sẵn thiết bị khai thác

III. Khảo sát, đo đạc lưu lượng một công trình có sẵn thiết bị khai thác

IV. Khảo sát, đo mực nước trong giếng khoan hở (chưa lắp đặt thiết bị)

V. Khảo sát, đo mực nước trong giếng khoan kín (đã lắp đặt thiết bị)

VI. Lấy mẫu nước thủ công trong giếng đào; hang karst

VII. Lấy mẫu nước giếng khoan có sẵn thiết bị khai thác

VIII. Lấy mẫu nước giếng khoan không có sẵn thiết bị khai thác

IX. Đo chất lượng nước tại hiện trường bằng máy TOA hoặc máy HACH

X. Khoan, lắp đặt giếng điều tra, khảo sát, thăm dò nước dưới đất

XI. Bơm nước thí nghiệm giếng đào

XII. Bơm nước thí nghiệm hang karst

XIII. Bơm nước thí nghiệm giếng khoan đường kính nhỏ (d ≤ 73mm)

XIV. Quay camera giếng khoan

XV. Đo chiều sâu giếng khoan

XVI. Đo tọa độ bằng GPS cầm tay

PHỤ LỤC SỐ 03. YÊU CẦU KỸ THUẬT, QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC BẰNG MÔ HÌNH DÒNG CHẢY

I. Đánh giá, dự báo tài nguyên nước mặt

II. Đánh giá, dự báo tài nguyên nước dưới đất

PHỤ LỤC SỐ 04. PHÂN LOẠI KHÓ KHĂN

Phụ lục 4.1: Phân loại khó khăn theo điều kiện đi lại khảo sát, đo đạc tài nguyên nước

Phụ lục 4.2: Phân loại khó khăn theo điều kiện thuỷ văn

Phụ lục 4.3: Phân loại khó khăn theo cấp đất đá cho khoan

Phụ lục 4.4: Phân loại khó khăn cho vận chuyển trạm quay camera bằng ôtô.

# Footnotes

Phân loại điều kiện đi lại theo Phụ lục số 04 (4.1), Phần III của Thông tư này

Phân loại điều kiện thuỷ văn theo Phụ lục số 04 (4.2), Phần III của Thông tư này

Phân loại điều kiện đi lại theo Phụ lục số 04 (4.1), Phần III của Thông tư này

Phân loại điều kiện thuỷ văn theo Phụ lục số 04 (4.2), Phần III của Thông tư này

Phân loại khó khăn đi lại theo Phụ lục số 04 (4.1), Phần III của Thông tư này

Phân loại khó khăn đi lại theo Phụ lục số 04 (4.1), Phần III của Thông tư này

Phân loại khó khăn đi lại theo Phụ lục số 04 (4.1), Phần III của Thông tư này

Phân loại khó khăn đi lại theo Phụ lục số 04 (4.1), Phần III của Thông tư này

Phân loại khó khăn đi lại theo Phụ lục số 04 (4.1), Phần III của Thông tư này

Phân loại khó khăn đi lại theo Phụ lục số 04 (4.1), Phần III của Thông tư này

Phân loại khó khăn đi lại theo Phụ lục số 04 (4.1), Phần III của Thông tư này

Phân loại khó khăn đi lại theo Phụ lục số 04 (4.1), Phần III của Thông tư này

Phân loại khó khăn đi lại theo Phụ lục số 04 (4.1), Phần III của Thông tư này

Phân loại mức độ khó cấp đất đá theo Phụ lục số 04 (4.3), Phần III của Thông tư này

Phân loại đường vận chuyển theo Phụ lục số 04 (4.4), Phần III của Thông tư này

Phân loại khó khăn đi lại theo Phụ lục số 04 (4.1), Phần III của Thông tư này