Phần VIII

TRẮC ĐỊA

Chương I.

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ

Mục1. TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH LỘ THIÊN

1.1. Ngoài trời

1.1.1. Đo vẽ mặt cắt địa hình

1.1.1.1 Nội dung công việc

- Nghiên cứu yêu cầu, mục đích, các qui phạm có liên quan;

- Liên hệ công tác với địa phương;

- Khảo sát ngoài thực địa, kiểm tra dụng cụ, máy móc, phát cây, đóng cọc;

- Đo chiều dài, đo độ cao, tính toán, vẽ thành mặt cắt địa hình theo tỷ lệ;

- Kiểm tra hoàn chỉnh công việc, giao nộp tài liệu.

1.1.1.2. Phân loại khó khăn

Bảng 1

| Khó khăn | Đặc điểm của vùng |
| --- | --- |
| Loại I | Vùng đồng bằng dân cư thưa thớt, địa hình, địa vật đơn giản, vùng đồi thấp dưới 50m không cây, đi lại thuận tiện dễ dàng |
| Loại II | Vùng đồng bằng dân cư đông, vườn có ít cây ăn quả, vùng thị trấn, vùng ruộng nước, đầm lầy cạn, bãi thuỷ triều cạn, đi lại dễ dàng, ít cây, vùng đồi núi thấp dưới 50m ít cây cao hoặc chỉ có cỏ, sim, mua, cây thấp dưới đầu người |
| Loại III | Vùng đồng bằng dân cư đông, vườn có cây ăn quả, tre trúc rậm rạp, vùng thị xã, thành phố nhỏ, khu công nghiệp nhỏ, khu công trường khai thác lộ thiên, địa vật đơn giản, vùng núi cao dưới 300m. Cây cối chiếm dưới 50% diện tích, lau sậy thấp thoáng không quá đầu người, đi lại dễ dàng, vùng đầm lầy, bãi thuỷ triều thụt cạn cỏ cây chiếm dưới 50% diện tích |
| Loại IV | Vùng thành phố, khu công nghiệp lớn, vùng khai thác lộ thiên theo phương pháp cơ giới, địa vật phức tạp, vùng núi cao dưới 300m cây cối rậm chiếm trên 50% diện tích hoặc lau sậy cao quá đầu người, đi lại khó khăn, vùng núi cao từ 300m đến 800m không cây hoặc ít cây chiếm dưới 50% diện tích,vùng núi đá vôi cao dưới 300m không cây hoặc cây chiếm dưới 50% diện tích, đi lại khó khăn; Vùng đầm lầy, bãi thuỷ triều thụt cạn, cây sú vẹt chiếm trên 50% diện tích, vùng đầm lầy bãi thuỷ triều thụt sâu (quá 0,3m) cây cối rậm chiếm dưới 50% diện tích |
| Loại V | Vùng núi cao từ 300m đến 800m, cây cối rậm chiếm trên 50% diện tích, vùng đá vôi cao dưới 300m, cây cối rậm, dây leo chằng chịt chiếm trên 50% diện tích, đi lại rất khó khăn nguy hiểm, vùng núi đá vôi cao trên 300m cây cối thưa đi lại rất khó khăn nguy hiểm, vùng đầm lầy bãi thuỷ triều thụt sâu (quá 0,3m) cây cối, sú vẹt rậm chiếm trên 50% diện tích, vùng núi cao trên 800m, cây cối thưa chiếm 50% diện tích. |
| Loại đặc biệt | Vùng núi cao trên 800m, cây cối rậm chiếm trên 50% diện tích; Vùng núi đá vôi cao trên 300m, cây cối rậm, dây leo chằng chịt chiếm trên 50% diện tích, đi lại rất khó khăn nguy hiểm |

1.1.1.3. Định  biên

Bảng 2

| Công việc | KTV9 | KTV4 | CN4 | CN2 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đo vẽ mặt cắt địa hình | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |

1.1.1.4. Định mức: công nhóm/ 10km

Bảng 3

| TT | Công việc | Mức độ khó khăn |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV | Loại V |
|  | Đo vẽ mặt cắt địa hình tỷ lệ: |  |  |  |  |  |
| 1 | 1:200 | 52,06 | 61,06 | 71,6 | 83,97 | 98,48 |
| 2 | 1:500 | 38,63 | 46,99 | 57,16 | 69,52 | 84,55 |
| 3 | 1:1 000 | 23,02 | 29,57 | 37,98 | 48,8 | 62,69 |
| 4 | 1:2 000 | 16,53 | 21,56 | 28,11 | 36,65 | 47,8 |
| 5 | 1:5 000 | 10,89 | 14,36 | 18,96 | 25,02 | 33,03 |
| 6 | 1:10 000 | 8,55 | 11,35 | 15,09 | 20,05 | 26,63 |
| 7 | 1:25 000 | 5,93 | 8,08 | 11,01 | 15,01 | 20,46 |

Ghi chú: Đối với loại khó khăn đặc biệt mức được xác đinh bằng loại V nhân với hệ số 1,2.

1.1.2. Định tuyến tìm kiếm thăm dò

1.1.2.1. Nội dung công việc

- Nghiên cứu yêu cầu, mục đích;

- Liên hệ công tác với địa phương;

- Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ, máy móc;

- Định hướng, phát cây, chôn mốc, đóng cọc;

- Đo chiều dài, độ cao và mặt bằng, vẽ sơ đồ mặt bằng ;

- Phục vụ công tác nghiệm thu.

1.1.2.2.  Phân loại khó khăn

Bảng 4

| Khó khăn | Đặc điểm của vùng |
| --- | --- |
| Loại I | Tuyến tìm kiếm thăm dò ở vùng đồng bằng, dọc theo tuyến giao thông. |
| Loại II | Tuyến ở vùng thành phố, thị xã, khu công nghiệp, ở những đồng cỏ hoang tương đối bằng phẳng; tuyến ở ruộng nước, bãi cát, bãi thuỷ triều cạn nông; tuyến dọc theo các đường phụ ở miền núi mà xe thô sơ đi lại được |
| Loại III | Tuyến tìm kiếm thăm dò theo các đường mòn, vùng rừng núi qua các vùng núi cao dưới 300m, cây rậm chiếm dưới 50% diện tích; tuyến ở những vùng đồi thấp, ít cây hoặc cỏ tranh, lau lách thấp dưới 1m |
| Loại IV | Tuyến tìm kiếm thăm dò qua các bãi sông, suối, cát sỏi lầy lội thụt, qua các đầm lầy thụt, qua các bãi thuỷ triều thụt cạn có ít cây sú vẹt và cây khác, tuyến qua các vùng đồi núi thấp dưới 50m, cây cối rậm chiếm trên 50% diện tích |
| Loại V | Tuyến trên các núi cao 500m cây cối rậm chiếm trên 50% diện tích, tuyến qua các bãi sông, biển, đầm lầy có cát hoặc bùn thụt sâu, có nhiều cây, và cây sú vẹt dày đặc trên tuyến |

1.1.2.3.  Định  biên

Bảng 5

| Công việc | KTV9 | KTV 4 | CN4 | CN2 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Định tuyến TKTD | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |

1.1.2.4.  Định mức: công nhóm/ 10 km

Bảng  6

| TT | Công việc (theo các khoảng cách cọc) | Mức độ khó khăn |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV | Loại V |
| 1 | < 20m | 9,60 | 13,44 | 18,82 | 26,35 | 36,90 |
| 2 | 20m- 50m | 7,79 | 10,75 | 14,84 | 20,51 | 28,31 |
| 3 | 51m- 100m | 6,50 | 8,75 | 11,77 | 15,84 | 21,30 |
| 4 | > 100m | 6,43 | 8,52 | 11,3 | 14,98 | 19,85 |

1.1.3. Đưa công trình địa chất từ thiết kế ra thực địa

1.1.3.1. Nội dung công việc

- Nghiên cứu yêu cầu, mục đích, nghiên cứu bản thiết kế công trình và tài liệu khống chế khu vực, tính các yếu tố cạnh góc từ toạ độ thiết kế và toạ độ điểm tam giác gần nhất;

- Chuẩn bị và kiểm nghiệm máy móc, dụng cụ, liên hệ công tác với địa phương,  bố trí đo ngoài thực địa, xác định điểm, đóng cọc làm dấu điểm công trình đã xác định;

-  Đo kiểm tra lại việc bố trí, tính toạ độ kiểm tra lần cuối cùng, lập văn bản bàn giao công trình;

- Phục vụ công tác nghiệm thu.

1.1.3.2. Phân loại khó khăn:

Mức độ khó khăn của công việc được quy định tại bảng 1.

1.1.3.3. Định biên

Bảng  7

| Công việc | KTV9 | KTV4 | CN 4 | CN 2 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đưa công trình ra thực địa | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |

1.1.3.4.  Định mức : công nhóm/ 10 điểm

Bảng 8

| TT | Công việc | Mức độ khó khăn |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV | Loại V |
| 1 | Công trình chủ yếu | 6,32 | 8,6 | 11,7 | 15,93 | 21,68 |
| 2 | Công trình thứ yếu | 4,04 | 5,45 | 7,36 | 9,91 | 13,36 |

1.1.4. Đo công trình và đưa vào bản đồ

1.1.4.1. Nội dung công việc

- Nghiên cứu yêu cầu, mục đích, nghiên cứu tài liệu khống chế và bản đồ trong khu vực, vị trí bản đồ cần đo, dự kiến kế hoạch đo;

- Chuẩn bị dụng cụ và kiểm nghiệm máy móc, liên hệ công tác với địa phương,  phát cây;

- Đo chiều dài, đo góc, vẽ sơ đồ xung quanh trạm máy, tính toạ độ, độ cao công trình và vẽ vào bản đồ địa hình;

-  Kiểm tra và lập bảng thành quả cuối cùng giao nộp tài liệu;

- Phục vụ công tác nghiệm thu.

1.1.4.2  Phân loại khó khăn

Mức độ khó khăn được qui định ở bảng 1.

1.1.4.3  Định  biên

Bảng 9

| Công việc | KTV9 | KTV4 | CN5 | CN2 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đo công trình và đưa vào bản đồ | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |

1.1.4.4.  Định mức: công nhóm/ 10 điểm

Bảng 10

| TT | Công việc | Mức độ khó khăn |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV | Loại V |
| 1 | Công trình chủ yếu | 5,24 | 7,22 | 9,95 | 13,7 | 18,86 |
| 2 | Công trình thứ yếu | 3,28 | 4,51 | 6,18 | 8,49 | 11,63 |

1.1.5. Định tuyến địa vật lý

1.1.5.1. Nội dung công việc

- Nghiên cứu yêu cầu, mục đích, chuẩn bị nguyên vật liệu, liên hệ công tác với địa phương;

- Bố trí các trục (tuyến) đo nối với điểm khống chế. Bố trí tuyến, định hướng, phát cây dọn thông hướng ngắm, đóng cọc, đo đạc;

- Dùng kết quả đo đạc này vẽ lên bản đồ hoặc sơ đồ đã có, kiểm tra lần cuối cùng, giao nộp tài liệu. Phục vụ công tác nghiệm thu.

1.1.5.2. Phân loại khó khăn

Bảng 11

| Khó khăn | Đặc điểm của vùng |
| --- | --- |
| Loại I | Vùng đồng bằng dân cư thưa, theo tuyến giao thông vùng trung du |
| Loại II | Vùng đồng bằng đông dân hay vùng trung du,trong vùng thị trấn, thị xã |
| Loại III | Vùng đồng nước, bãi cát rộng, bãi thuỷ triều thụt cạn, vùng thành phố, khu công nghiệp, vùng trung du hoặc vùng núi thấp có ít cây cối |
| Loại IV | Vùng bãi thuỷ triều thụt sâu (cọc đóng phần chìm không quá 0,4m), vùng trung du cây cối rậm, vùng núi có cây cối rậm, vùng núi lau lách cao dày đặc |
| Loại V | Xếp cho tất cả các đối tượng khó khăn hơn loại IV |

1.1.5.3. Định  biên

Bảng 12

| Công việc | KTV9 | CN 2 | CN4 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Định tuyến ĐVL | 1 |  | 2 | 3 |

1.1.5.4. Định mức: công nhóm/ 10 km

Bảng 13

| TT | Công việc (theo các khoảng cách cọc) | Mức độ khó khăn |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV | Loại V |
| 1 | < 20m | 6,28 | 9,41 | 12,55 | 17,38 | 26,28 |
| 2 | 20m- 50m | 5,14 | 7,54 | 10,27 | 13,29 | 19,14 |
| 3 | 51m- 100m | 4,35 | 6,28 | 8,70 | 11,30 | 16,15 |
| 4 | > 100m | 3,05 | 5,14 | 7,54 | 9,42 | 12,57 |

1.2. Trong phòng

1.2.1. Đo vẽ mặt cắt địa hình

1.2.1.1. Nội dung công việc

Nghiên cứu yêu cầu, mục đích, chuẩn bị tài liệu, dụng cụ, máy móc và kiểm nghiệm chúng, đo vẽ mặt cắt từ bản đồ địa hình theo tỷ lệ, kiểm tra hoàn chỉnh các mặt cắt, giao nộp tài liệu.

1.2.1.2. Định biên

Bảng  14

| Công việc | KTV9 | KTV4 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- |
| Đo vẽ mặt cắt địa hình | 1 | 1 | 2 |

1.2.1.3. Định mức: công nhóm/ 10km

Bảng 15

| TT | Công việc ( Theo tỷ lệ bản đồ) | Tỷ lệ mặt cắt địa hình |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1:200 | 1:500 | 1:1 000 | 1:2 000 | 1:5 000 | 1:10 000 | 1:25.000 |
| 1 | 1:1 000 | 95,16 | 54,69 | 31,05 | 19,4 | 9,32 | 6,02 |  |
| 2 | 1:2 000 |  |  | 29,52 | 15,53 | 8,12 | 5,21 | 2,57 |
| 3 | 1:5 000 |  |  | 25,63 | 12,63 | 6,21 | 4,65 | 2,57 |
| 4 | 1:10 000 |  |  |  | 12,64 | 6,21 | 4,65 | 2,57 |

Mục 2. LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT PHẲNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TAM GIÁC

2.1. Nội dung công việc

Nghiên cứu yêu cầu mục đích của đề án và các quy phạm có liên quan.

Xác định điểm lần cuối cùng, định hướng phát cây, dọn thông hướng ngắm, gia công xây dựng tiêu, bồ, mốc, chôn mốc, đào rãnh bảo vệ mốc, dựng bồ, đóng cọc dấu.

Chuẩn bị bút, sổ sách, lập bảng vị trí bàn độ, tiến hành đo góc phẳng ngang, đo góc thẳng đứng, đo chiều cao tiêu bồ, tiến hành bình sai trạm đo, lập bản thông kê thành quả. Tính các yếu tố qui tâm, điều chỉnh phương hướng, giải tam giác, tính toạ độ sơ bộ. Tính bình sai đánh giá độ chính xác, tính toạ độ, độ cao, lập bảng thành quả toạ độ độ cao, kiểm tra lần cuối, giao nộp tài liệu.

2.2. Phân loại khó khăn

Phân loại khó khăn trong việc lập lưới khống chế mặt phẳng bằng phương pháp tam giác dựa theo nguyên tắc sau đây:

- Mức độ rậm rạp của điểm cần khống chế;

- Mức độ khó khăn của việc đi lại (cao, dốc, dốc đứng);

- Mức độ khó khăn của việc vận chuyển vật liệu nặng đến nơi chôn mốc dựng bồ.

Chỉ cần đạt một trong các mức quy định là được phân vào loại khó khăn tương ứng đó.

Loại I:

1. Vùng đồng bằng dân cư thưa thớt, hướng ngắm không vướng hoặc bị vướng chút ít. Đường sá đi lại dễ dàng.

2. Vùng đồi núi thấp dưới 50m, không cây hoặc có cây thấp dưới 2m.

Loại II:

1. Vùng đồng bằng đông dân, các thị trấn, các hướng ngắm bị vướng phải xê dịch nhiều, phải làm bồ, tiêu cao trên 2m.

2. Vùng đồi núi thấp dưới 50m có ít cây cao trên 2m hoặc lau lách thưa.

3. Vùng đầm lầy hoặc thuỷ triều thụt cạn, đi lại được, có ít cây sú vẹt nhưng không vướng hướng ngắm.

2. Vùng đồi núi thấp dưới 50m, không cây hoặc có cây thấp dưới 2m.

Loại III:

1. Vùng đồng bằng dân cư đông đúc, cây cối trong các vườn rậm, cao, các hướng ngắm bị vướng phải làm tiêu bồ cao trên 5m.

2. Vùng thị xã, thành phố, khu công nghiệp, nhiều nhà cao trên 2 tầng.

3. Vùng đồi núi thấp dưới 50m cây cối cao trên 2m rậm chiếm dưới 50% diện tích, hoặc lau lách cao quá đầu người.

4. Vùng núi cao tư 50m đến dưới 500m nhưng không có cây hoặc ít cây cao.

5. Vùng đầm lầy, hoặc vùng ảnh hưởng thuỷ triều nhiều sú vẹt, thụt, đi lại khó khăn.

Loại IV:

1. Vùng thành phố, khu công nghiệp tập lớn.

2. Vùng đồi núi thấp dưới 50m cây cối cao trên 2m rậm chiếm trên 50% diện tích hoặc lau lách cao quá đầu người.

3. Vùng núi cao từ 50m đến dưới 500m nhưng cây cối rậm chiếm dưới 50% diện tích.

4. Vùng đầm lầy hoặc ảnh hưởng thuỷ triều, sú vẹt cao quá đầu người, rậm, đi lại khó khăn.

5. Vùng đá vôi cao dưới 300m không có cây hoặc có ít cây cối, đi lại được nhưng khó khăn.

Loại V:

1. Vùng núi cao từ 50m đến 60m nhưng cây cối rậm chiếm trên 50% diện tích.

2. Vùng đầm lầy và ảnh hưởng thuỷ triều sú vẹt cao trên 2m, đi lại rật vất vả và khó khăn vì thụt sâu quá 0,5m.

3. Vùng đá vôi cao dưới 300m nhưng cây rậm chiếm trên 50% diện đi lại rât khó khăn.

4. Vùng núi cao từ 600m trở lên nhưng cây cối rậm chiếm dưới 50% diện tích hoặc lau lách dày đặc.

5. Vùng đá vôi cao từ 300m trở lên, cây cối rậm chiếm dưới 50% diện tích, đi lại rất khó khăn.

Loại đặc biệt:

1. Vùng núi cao từ 600m trở lên nhưng cây cối rậm chiếm trên 50% diện tích.

2. Vùng đá vôi cao từ 300m trở lên, cây cối rậm chiếm 50% diện tích.

2.3. Định biên

Bảng 17

| Chức danh, nghề nghiệp, chức vụ | Ngạch bậc lương | Số lượng |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV | Loại V |
| Kỹ thuật viên trắc địa, tổ trưởng | KTV5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kỹ thuật viên trắc địa | KTV3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Công nhân nhóm II | CN5 (N2) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Công nhân nhóm II | CN3 (N2) |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tổng cộng |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

2.4. Định mức (công nhóm/điểm)

Bảng 18

| TT | Nội dung công việc | Loại khó khăn |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV | Loại V |
| 1 | Lập lưới giải tích 1 | 2,89 | 3,77 | 5,75 | 8,60 | 12,31 |
| 2 | Lập lưới giải tích 2 | 1,85 | 2,71 | 4,83 | 6,65 | 10,11 |
| 3 | Lập lưới giải tích 3 và giao hội tương đương | 1,59 | 2,18 | 3,08 | 4,44 | 6,65 |

Mục 3.  LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT PHẲNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐA GIÁC, ĐƯỜNG SƯỜN

Đa giác, đường sườn bao gồm : đa giác loại 1, 2; Đường sườn kinh vĩ; Đường sườn thị cự.

3.1. Nội dung công việc

Nghiên cứu yêu cầu, mục đích đề án, các qui trình quy phạm có liên quan. Định hướng tuyên lần cuối cùng, đánh  dấu cọc đường sườn, định hướng phát cây, dọn thông hướng ngắm, chọn mốc, đóng cọc, chuẩn bị máy móc, kiểm nghiệm, đo góc ngang, đứng, đo chiều dài bằng thước thép hoặc đo chiều dài gián tiếp bằng máy toàn đạc điện tử. Ghi chép tính toán ra toạ độ, độ cao, kiểm tra lần cuối cùng các thành quả, giao nộp tài liệu.

3.2. Phân loại khó khăn

Loại I:

1. Đa giác, đường sườn bố trí vùng đồng bằng dân cư thưa.

2. Đa giác, đường sườn bố trí theo tuyến giao thông vùng trung du.

Loại II:

1. Đa giác, đường sườn bố trí vùng đồng bằng đông dân hay vùng trung du.

2. Đa giác, đường sườn bố trí trong vùng thị trấn, thị xã.

Loại III:

1. Đa giác, đường sườn bố trí vùng đồng nước, bãi cát rộng, bãi thuỷ triều thụt cạn.

2. Đa giác, đường sườn bố trí trong vùng thành phố, khu công nghiệp

3. Đa giác, đường sườn bố trí ở vùng trung du hoặc vùng núi thấp có ít cây cối.

Loại IV:

1. Đa giác, đường sườn bố trí qua vùng bãi thuỷ triều thụt sâu (cọc đóng phần chìm không quá 0,4m)

2. Đa giác, đường sườn bố trí vùng trung du cây cối rậm

3. Đa giác, đường sườn bố trí vùng núi có cây cối rậm.

4. Đa giác, đường sườn bố trí qua vùng núi lau lách cao dày đặc.

Loại V:

Mức khó khăn loại V xếp cho tất cả các đối tượng khó khăn hơn loại IV.

3.3. Định biên lao động

1. Lập lưới đa giác loại 1,2 trực tiếp và gián tiếp

Bảng 19

| Chức danh, nghề nghiệp, chức vụ | Ngạch bậc lương | Số lượng |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV | Loại V |
| Kỹ thuật viên trắc địa, tổ trưởng | KTV5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kỹ thuật viên trắc địa | KTV3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Công nhân nhóm II | CN3 (N2) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Tổng cộng |  | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

2. Lập đường sườn kinh vĩ trực tiếp và gián tiếp, lập đường sườn thị cự

Bảng 20

| Chức danh, nghề nghiệp, chức vụ | Ngạch bậc lương | Số lượng |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV | Loại V |
| Kỹ thuật viên trắc địa, tổ trưởng | KTV4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kỹ thuật viên trắc địa | KTV3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Công nhân nhóm II | CN3 (N2) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Tổng cộng |  | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

3.4. Định mức thời gian (công nhóm/km)

Bảng 21

| TT | Nội dung công việc | Loại khó khăn |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV | Loại V |
| 1 | Lập lưới đa giác loại 1 trực tiếp | 4,62 | 6,22 | 7,52 | 9,74 | 10,20 |
| 2 | Lập lưới đa giác loại 1 gián tiếp | 2,75 | 3,97 | 4,62 | 5,50 | 6,08 |
| 3 | Lập lưới đa giác loại 2 trực tiếp | 3,97 | 5,50 | 6,50 | 8,41 | 9,74 |
| 4 | Lập lưới đa giác loại 2 gián tiếp | 2,60 | 3,76 | 4,20 | 5,14 | 5,72 |
| 5 | Lập đường sườn kinh vĩ trực tiếp | 2,86 | 4,20 | 4,93 | 6,22 | 6,81 |
| 6 | Lập đường sườn kinh vĩ gián tiếp | 1,89 | 3,03 | 3,68 | 5,05 | 5,77 |
| 7 | Lập đường sườn thị cự | 1,56 | 2,07 | 2,54 | 3,66 | 4,15 |

Mục 4. LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO

4.1. Nội dung công việc

Nghiên cứu, mục đích đề án, các qui trình quy phạm có liên quan.

Khảo sát thực địa để chọn tuyến đo, chọn vi trí chôn mốc lâu dài và mốc tạm thời, chuẩn bị máy móc, dụng cụ và kiểm nghiệm, phát dọn tuyến, chôn mốc, đóng cọc đo đạc, tính ra độ cao, kiểm tra lần cuối cùng, giao nộp tài liệu.

4.2. Phân loại khó khăn

Loại I:

1. Tuyến độ cao đo qua vùng đồng bằng quang đãng, đi lại dễ dàng, đất cứng không trồi lún. Số trạm máy trong 1 km dài ít nhất  5 trạm đối với độ cao cấp 4 và độ cao kỹ thuật.

2. Tuyến độ cao dọc theo đường giao thông chính, ở trung du và vùng núi là đường liên tỉnh.

Loại II:

1. Tuyến độ cao đi qua những vùng địa hình lồi lõm độ dốc ít, số trạm máy trung bình 1 km dài 6 đến 12 trạm, tầm nhìn bị vướng không quá 10% trên tuyến.

2. Tuyến độ cao băng qua cánh đồng ruộng cạn ít nước.

3. Tuyến độ cao chạy dọc theo quốc lộ 1 và tương đương.

Loại III:

1. Tuyến độ cao trên đường giao thông liên xã, huyện. Ôtô, xe thô sơ đi lại được, số trạm máy trung bình 1km dài là 20 trạm.

2. Tuyến độ cao đi qua bãi sông, ven sông, ven biển thụt cạn, thỉnh thoảng phải đóng cọc đệm chân máy.

3. Tuyến độ cao băng qua những vùng ruộng nước cạn, đầm lầy liên tục, khoảng 30% trạm máy phải đóng cọc đệm chân máy.

Loại IV: Tuyến độ cao băng qua các vùng đồi núi cao dưới 300m, phải phát dọn trên 30% diện tích trên tuyến.

Loại V: Tuyến độ cao băng qua các vùng đồi núi cao trên 300m phải phát dọn trên 30% diện tích trên tuyến.

4.3. Định biên lao động

1. Lập lưới khống chế độ cao 4

Bảng 22

| Chức danh, nghề nghiệp, chức vụ | Ngạch bậc lương | Số lượng |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV | Loại V |
| Kỹ thuật viên trắc địa, tổ trưởng | KTV5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Kỹ thuật viên trắc địa | KTV3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Công nhân nhóm II | CN6 (N2) | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Công nhân nhóm II | CN3 (N2) |  | 1 | 2 | 3 |  |
| Tổng cộng |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |

2. Lập lưới khống chế độ cao kỹ thuật đo đạc.

Bảng 23

| Chức danh, nghề nghiệp, chức vụ | Ngạch bậc lương | Số lượng |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV | Loại V |
| Kỹ thuật viên trắc địa, tổ trưởng | KTV5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kỹ thuật viên trắc địa | KTV2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Công nhân nhóm II | CN5 (N2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Công nhân nhóm II | CN3 (N2) |  | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Tổng cộng |  | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |

4.4. Định mức thời gian: (công nhóm/km)

Bảng 24

| TT | Nội dung công việc | Loại khó khăn |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV | Loại V |
| 1 | Lập lưới khống chế độ cao hạng 4 | 0,75 | 0,93 | 1,14 | 1,71 |  |
| 2 | Lập lưới khống chế độ cao kỹ thuật | 0,60 | 0,70 | 0,88 | 1,19 | 2,21 |
| 3 | Lập lưới khống chế độ cao đo đạc | 0,34 | 0,43 | 0,63 | 1,09 | 1,50 |

Mục 5. ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP KINH VĨ

5.1. Nội dung công việc

Ngoài trời:

- Khảo sát, bố trí, đo đạc;

- Đo chi tiết địa hình và vẽ sơ đồ, bắt các điểm khống chế (kể cả toạ độ, độ cao).

Trong phòng:

- Nghiên cứu mục đích, yêu cầu đề án và các qui phạm có liên quan;

- Tính toán các điểm đan dày từ giải tích 3, đường sườn kinh vĩ, cọc phụ ( nếu có), độ cao đo đạc v.v…;

- Căn cứ vào các điểm toạ độ, độ cao đã bắt trên bản vẽ và căn cứ vào kết quả đo, tính độ cao và chiều dài các điểm chi tiết kể cả kiểm tra, kẻ lưới ô vuông, tính điểm chi tiết, sơ đồ, vẽ thành bản đồ địa hình với khoảng cao đều và tỷ lệ theo yêu cầu.

- Chỉnh sổ, giáp biên, kiểm tra lần cuối cùng, giao nộp tài liệu.

5.2. Phân loại khó khăn

Loại I:

1. Vùng đồng bằng dân cư thưa thớt, đi lại thuận tiện dễ dàng, địa hình, địa vật đơn giản.

2. Vùng đồi thấp dưới 50m không cây, đi lại thuận tiện dễ dàng.

Loại II:

1. Vùng đồng bằng dân cư đông, vườn có ít cây ăn quả.

2. Vùng thị trấn

3. Vùng ruộng nước, đầm lầy cạn, bãi thuỷ triều cạn, đi lại dễ dàng, ít cây.

4. Vùng đồi núi thấp dưới 50m ít cây cao hoặc chỉ có cỏ, sim, mua, cấy thấp dưới đầu người.

Loại III:

1. Vùng đồng băng dân cư đông, vườn có cây ăn quả, tre trúc rậm rạp.

2. Vùng thị xã, thành phố nhỏ, (trực thuộc tỉnh) khu công nghiệp nhỏ.

3. Khu công trường khai thác lộ thiên, địa vật đơn giản

4. Vùng núi cao dưới 300m. Cây cối chiếm dưới 50% diện tích, lau sậy thấp thoáng không quá đầu người, đi lại dễ dàng.

5. Vùng đầm lầy, bãi thuỷ triều thụt cạn cỏ cây chiếm dưới 50% diện tích.

Loại IV:

1. Vùng thành phố, khu công nghiệp lớn.

2. Vùng khai thác lộ thiên theo phương pháp cơ giới, địa vật phức tạp

3. Vùng núi cao dưới 300m cây cối rậm chiếm trên 50% diện tích hoặc lau sậy cao quá đầu người, đi lại khó khăn.

4. Vùng núi cao từ 300m đến 800m không cây hoặc ít cây chiếm dưới 50% diện tích.

5. Vùng núi đá vôi cao dưới 300m không cây hoặc cây chiếm dưới 50% diện tích, đi lại khó khăn.

6. Vùng đầm lầy, bãi thuỷ triều thụt cạn, cây sú vẹt chiếm trên 50% diện tích.

7. Vùng đầm lầy bãi thuỷ triều thụt sâu (quá 0,3m) cây cối rậm chiếm dưới 50% diện tích.

Loại V:

1. Vùng núi cao từ 300m đến 800m cây cối rậm chiếm trên 50% diện tích.

2. Vùng đá vôi cao dưới 300m, cây cối rậm, dây leo chằng chịt chiếm trên 50% diện tích, đi lại rất khó khăn nguy hiểm.

3. Vùng đá vôi cao trên 300m, cây cối thưa, đi lại rất khó khăn nguy hiểm

4. Vùng đầm lầy bãi thuỷ triều thụt sâu (qua 0,3m) cây cối, sú vẹt rậm chiếm trên 50% diện tích.

5. Vùng núi cao trên 800m, cây cối thưa chiếm 50% diện tích.

5.3. Định biên lao động

Ngoài trời:

Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 10.000 và 1: 5.000

Bảng 25

| Chức danh, nghề nghiệp, chức vụ | Ngạch bậc lương | Số lượng |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV | Loại V |
| Kỹ thuật viên trắc địa, tổ trưởng | KTV5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kỹ thuật viên trắc địa | KTV2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Công nhân nhóm II | CN5 (N2) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Công nhân nhóm II | CN2 (N2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tổng cộng |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 2.000 và 1: 1.000

Bảng 26

| Chức danh, nghề nghiệp, chức vụ | Ngạch bậc lương | Số lượng |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV | Loại V |
| Kỹ thuật viên trắc địa, tổ trưởng | KTV5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kỹ thuật viên trắc địa | KTV2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Công nhân nhóm II | CN5 (N2) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Công nhân nhóm II | CN2 (N2) |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tổng cộng |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Trong phòng:

Bảng 27

| Chức danh, nghề nghiệp, chức vụ | Ngạch bậc lương | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| Kỹ thuật viên trắc địa, tổ trưởng | KTV5 | 1 |
| Kỹ thuật viên trắc địa | KTV2 | 1 |
| Tổng cộng |  | 2 |

5.4. Định mức thời gian: (công nhóm/km2)

Ngoài trời

Bảng 28

| TT | Nội dung công việc | Đường bình độ | Loại khó khăn |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV | Loại V |
| 1 | Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 | 10m |  |  | 9,16 | 14,89 | 23,80 |
|  |  | 5m |  | 6,61 | 10,84 | 16,98 | 26,51 |
|  |  | 2m | 4,76 | 7,73 | 12,92 | 19,25 | 29,06 |
| 2 | Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5000 | 5m |  | 10,84 | 17,78 | 31,48 | 45,80 |
|  |  | 2m | 7,13 | 11,90 | 20,56 | 33,22 | 49,56 |
|  |  | 1m | 7,73 | 13,20 | 21,59 | 35,98 | 53,98 |
| 3 | Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 | 2m |  | 23,80 | 40,84 | 70,30 | 100,75 |
|  |  | 1m | 15,42 | 26,51 | 44,45 | 73,72 | 107,95 |
| 4 | Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:1000 | 2m |  | 49,56 | 70,30 | 120,90 | 167,93 |
|  |  | 1m | 29,06 | 52,11 | 83,96 | 131,42 | 201,51 |
|  |  | 0,5m | 33,22 | 59,27 | 91,60 | 151,13 | 232,51 |

Trong phòng:

Bảng 29

| TT | Nội dung công việc | Đường bình độ | Loại khó khăn |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV | Loại V |
| 1 | Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 | 10m |  |  | 7,06 | 11,47 | 18,32 |
|  |  | 5m |  | 5,10 | 8,33 | 13,08 | 20,41 |
|  |  | 2m | 3,66 | 5,93 | 9,94 | 14,83 | 22,37 |
| 2 | Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5000 | 5m |  | 8,33 | 13,69 | 24,25 | 35,24 |
|  |  | 2m | 5,49 | 9,16 | 15,83 | 25,56 | 38,16 |
|  |  | 1m | 5,93 | 10,16 | 16,62 | 27,69 | 41,56 |
| 3 | Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 | 2m |  | 16,46 | 28,25 | 48,62 | 69,66 |
|  |  | 1m | 10,66 | 18,34 | 30,72 | 50,97 | 74,64 |
| 4 | Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:1000 | 2m |  | 34,28 | 48,62 | 83,61 | 116,09 |
|  |  | 1m | 20,10 | 36,05 | 58,06 | 90,86 | 139,32 |
|  |  | 0,5m | 22,96 | 40,98 | 63,31 | 104,49 | 160,76 |

Mục 6. TRẮC ĐỊA PHỤC VỤ ĐỊA CHẤT BIỂN

6.1. Ngoài trời

6.1.1. Xác định tọa độ và độ sâu điểm lấy mẫu trên thuyền (0-10m nước), trên tàu (10-100m nước)

6.1.1.1. Nội dung công việc

- Nghiên cứu yêu cầu, nhiệm vụ, tài liệu thiết kế và các tài liệu khác có liên quan đến đề cương được duyệt;

- Chuẩn bị máy móc, dụng cụ, kiểm tra, kiểm nghiệm máy, dụng cụ đo theo quy định;

- Xác định tọa độ thiết kế và xử lý cho phù hợp với thiết bị dẫn đường;

- Dẫn thuyền (hoặc tàu) tới điểm thiết kế. Xác định tọa độ và độ sâu chính thức;

- Kiểm tra, hoàn thiện kết quả đo và giao nộp tài liệu phục vụ công tác nghiệm thu.

6.1.1.2. Phân loại khó khăn

Mức độ khó khăn của công việc quy định tại bảng 60 phần địa chất.

6.1.1.3. Định  biên:

Bảng 30

| TT | Công việc | KSC7 | KS7 | KS3 | KTV5 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Độ sâu 0 - 10 m | 1 |  | 1 |  | 2 |
| 2 | Độ sâu 10 - 30 m | 1 | 3 |  |  | 4 |
| 3 | Độ sâu 30 - 100 m | 1 | 3 |  | 1 | 5 |

### 6.1.1.4. Định mức: công nhóm/ 100 điểm

### Bảng 31

| TT | Công việc | Mức độ khó khăn |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại I | Loại II | Loại III |
| I | Độ sâu 0 - 10 m nước |  |  |  |
| 1 | Tỷ lệ 1:500 000 | 43,13 | 47,85 | 71,88 |
| 2 | Tỷ lệ 1:100 000 | 40,43 | 43,36 | 49,01 |
| 3 | Tỷ lệ 1:50 000 | 40,43 | 43,36 | 49,01 |
| II | Độ sâu 10 - 30 m nước |  |  |  |
| 1 | Tỷ lệ 1:500 000 | 33,17 | 37,18 | 44,92 |
| 2 | Tỷ lệ 1:100 000 | 27,23 | 28,88 | 30,80 |
| 3 | Tỷ lệ 1:50 000 | 27,23 | 28,88 | 30,80 |
| III | Độ sâu 30 - 100 m nước, tỷ lệ 1:500 000 | 62,95 | 72,53 | 93,18 |

6.1.2. Đo sâu theo tuyến bằng máy đo sâu hồi âm

6.1.2.1. Nội dung công việc

- Nghiên cứu mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và các tài liệu thiết kế theo đề cương được duyệt;

- Chuẩn bị máy đo sâu và các dụng cụ có liên quan;

- Nghiên cứu, lắp đặt vị trí cần phát âm theo đúng tiêu chuẩn quy định;

- Kiểm tra và kiểm nghiệm máy theo tiêu chuẩn quy định;

- Đo sâu theo tuyến, liên tục theo dõi hoạt động của máy để điều chỉnh chất lượng và tốc độ băng hợp lý, thay đổi thang đo phù hợp với khoảng độ sâu;

- Ghi chú các điểm đặc trưng địa hình, vị trí điểm và tuyến trên băng, ấn dấu và ghi chú thời gian đồng bộ với GPS;

- Máy F-840 (máy OSK-16667), F-2000, ODOM ghi độ sâu theo băng và truyền số liệu qua máy tính;

- Kiểm tra và hoàn thiện kết quả đo sâu, đặc biệt là nội dung ghi chú theo quy định đối với từng tuyến, từng hàng (đầu và cuối);

- Giao nộp tài liệu;

- Phục vụ công tác nghiệm thu.

6.1.2.2. Định biên

Bảng 32

| TT | Công việc | KS7 | KS4 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bằng máy F840 ( Độ sâu 0-10 m) |  | 1 | 1 |
| 2 | Bằng máy OSK-16667 (Độ sâu 10-100m) | 1 | 1 | 2 |

6.1.2.3. Định mức: công nhóm/ 100 km tuyến

Bảng 33

| TT | Công việc | Mức độ khó khăn |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại I | Loại II | Loại III |
| I | Độ sâu 0 - 10 m nước |  |  |  |
| 1 | Tỷ lệ 1:500 000 | 13,18 | 15,04 | 17,57 |
| 2 | Tỷ lệ 1:100 000 | 17,97 | 20,57 | 23,96 |
| 3 | Tỷ lệ 1:50 000 | 17,97 | 20,57 | 23,96 |
| II | Độ sâu 10 - 30 m nước |  |  |  |
| 1 | Tỷ lệ 1:500 000 | 5,99 | 6,84 | 7,99 |
| 2 | Tỷ lệ 1:100 000 | 8,17 | 9,35 | 10,89 |
| 3 | Tỷ lệ 1:50 000 | 8,17 | 9,35 | 10,89 |
| III | Độ sâu 30 - 100 m nước, tỷ lệ 1:500 000 | 8,38 | 11,36 | 13,71 |

6.1.3. Quan trắc mực nước biển

2.1.3.1. Nội dung công việc

- Chọn vị trí thích hợp để đặt trạm quan trắc tại khu vực ít ảnh hưởng của sóng biển và độ sâu để khi mực nước thủy triều thấp nhất vẫn quan trắc được;

- Xây mốc và đo nối độ cao từ hệ độ cao Nhà nước (Hòn Dấu - Hải Phòng) với trạm quan trắc thủy triều;

- Ghi chép vào nhật ký thủy triều quan trắc được trên mia 16 giờ trong ngày (từ 6 giờ đến  20 giờ).

*Công việc chưa tính trong định mức: Đo ni vô kỹ thuật dẫn độ cao đến trạm quan trắc

6.1.3.2. Định  biên

Bảng 34

| Công việc | KSC2 | KS3 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- |
| Quan trắc mực nước biển | 1 | 1 | 2 |

6.1.3.3. Định mức: T ính trên tháng trạm

6.2. Trong phòng:

6.2.1. Văn phòng thực địa phục vụ địa chất biển

6.2.1.1. Nội dung công việc

- Xử lý số liệu các kết quả đo của từng đợt thực địa để cung cấp các thông tin cần thiết cho đợt thi công thực địa tiếp theo;

- Xử lý vi phân kết quả đo máy động;

- Đưa vị trí từng điểm mẫu địa chất lên bản đồ thiết kế để đánh giá độ  lệch của tuyến và điểm;

- So sánh độ sâu theo băng với mặt địa hình để cung cấp thông tin cho địa chất để đánh giá về sự thay đổi địa hình tầng mặt phân chia các bậc địa hình, địa mạo. So sánh độ sâu theo băng với độ sâu mặt phản xạ theo băng địa chấn.

6.2.1.2. Định  biên

Bảng 35

| Công việc | KSC7 | KSC3 | KS4 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Văn phòng thực địa phục vụ địa chất biển | 1 | 1 | 1 | 3 |

6.2.1.3. Định mức: công nhóm/100 km2

Bảng 36

| TT | Công việc | Mức |
| --- | --- | --- |
| I | Độ sâu 0 - 30 m nước |  |
| 1 | Tỷ lệ 1:500 000 | 0,90 |
| 2 | Tỷ lệ 1:100 000 | 2,85 |
| 3 | Tỷ lệ 1:50 000 | 2,85 |
| II | Độ sâu 30-100m, tỷ lệ 1:500 000 | 0,34 |

6.2.2. Văn phòng báo cáo kết quả thi công phục vụ địa chất biển

6.2.2.1. Nội dung công việc

- Hiệu chỉnh vi phân chính thức kết quả đo các máy động trên toàn khu vực khảo sát;

- Xử lý các số liệu đo trên tuyến cho phù hợp với số liệu đo trên tàu;

- Tính chuyển tọa độ giữa các hệ theo yêu cầu của địa chất;

- Đọc độ sâu theo băng của các điểm mẫu địa chất và điểm đặc trưng địa hình;

- Xử lý và hiệu chỉnh kết quả đo sâu;

- Kiểm tra lại tọa độ, độ sâu cùng các ký hiệu tương ứng kèm theo trên màn hình máy vi tính;

- Thành lập chính thức kết quả thống kê tọa độ và độ sâu, soạn thảo các file chuẩn theo hệ tọa độ, độ cao Quốc gia VN-2000 dạng ASCII;

- Thành lập mặt cắt địa hình của tất cả các tuyến ngang và dọc theo tỷ lệ ngang 1:100 000 và 1:50 000, thành lập các sơ đồ thi công.

6.2.2.2. Định biên

Bảng 37

| Công việc | KSC7 | KSC3 | KS5 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Văn phòng báo cáo kết quả thi công phục vụ địa chất biển | 1 | 2 | 2 | 5 |

6.2.2.3. Định mức: công nhóm/ 100 km2

Bảng 38

| TT | Công việc | Mức |
| --- | --- | --- |
| I | Độ sâu 0 - 30 m nước |  |
| 1 | Tỷ lệ 1:500 000 | 0,94 |
| 2 | Tỷ lệ 1:100 000 | 1,90 |
| 3 | Tỷ lệ 1:50 000 | 1,90 |
| II | Độ sâu 30-100m, tỷ lệ 1:500 000 | 0,34 |

6.2.3. Vẽ bản đồ độ sâu đáy biển

6.2.3.1. Nội dung công việc

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị và các tài liệu có liên quan. Phân chia bản vẽ, tính tọa độ góc khung;

- Biên tập phần địa hình ven bờ và các đảo lớn;

- Chuẩn bị file vẽ cho phù hợp với phần mềm hiện có;

- Vẽ thử theo kết quả file vẽ đã chuẩn bị. Kiểm tra, sửa chữa và bổ sung kết quả vẽ thử;

- Sọan thảo khung và ghi chú ngoài khung; Tổng hợp ghép với thành lập bản đồ độ sâu;

- Kiểm tra lần cuối. Vẽ và in chính thức. Kiểm tra bản in, giao nộp bản gốc.

6.2.3.2. Định  biên

Bảng 39

| Công việc | KSC7 | KSC5 | KS5 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vẽ bản đồ độ sâu đáy biển | 1 | 1 | 1 | 3 |

6.2.3.3. Định mức: công nhóm/ 100 km2

Bảng 40

| TT | Công việc | Mức |
| --- | --- | --- |
| I | Độ sâu 0 - 30 m nước |  |
| 1 | Tỷ lệ 1:500 000 | 0,51 |
| 2 | Tỷ lệ 1:100 000 | 3,20 |
| 3 | Tỷ lệ 1:50 000 | 8,78 |
| II | Độ sâu 30-100m, tỷ lệ 1:500 000 | 0,34 |

Mục 7. TRẮC ĐỊA PHỤC VỤ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN

7.1. Ngoài trời

7.1.1. Xác định tọa độ trạm cố định

7.1.1.1. Nội dung công việc

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị và các tài liệu liên quan theo thiết kế trong đề cương đề án được duyệt;

- Khảo sát tìm điểm khống chế cũ và vị trí đặt anten, đặt máy. Xây mốc cố định tại vị trí đặt anten;

- Tiến hành đo bằng máy động và máy tĩnh theo thiết kế và nội dung trong đề cương;

- Tính hiệu chỉnh vi phân và tính tọa độ chính thức trạm cố định;

- Vẽ sơ đồ vị trí điểm cố định. Phục vụ công tác nghiệm thu.

7.1.1.2. Định  biên

Bảng 41

| Công việc | KSC7 | KSC5 | KS5 | KTV5 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xác định tọa độ trạm cố định | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |

7.1.1.3. Định mức: 14,63 công nhóm/ trạm

7.1.2. Trắc địa định vị dẫn tuyến

7.1.2.1. Nội dung công việc

-  Nghiên cứu mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và các tài liệu theo đề án được duyệt;

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị, kiểm tra và kiểm nghiệm máy trên bờ. Lắp đặt máy trên tàu, kiểm tra và kiểm nghiệm máy trên tàu (đồng bộ với các thiết bị khác);

- Dẫn tàu rời cảng tới vùng khảo sát;

- Xác định các yếu tố dẫn đường theo tọa độ thiết kế. Xử lý tọa độ thiết kế để phù hợp với thiết bị dẫn đường;

- Dẫn đường theo tuyến thiết kế và xác định các điểm đo địa vật lý;

- Vẽ và ghi chú sơ đồ thực địa (kết quả và diễn biến thi công hàng ngày);

- Kiểm tra, hoàn thiện kết quả đo và giao nộp tài liệu. Phục vụ công tác nghiệm thu.

7.1.2.2. Phân loại khó khăn

Mức độ khó khăn công việc quy định tại bảng 59 phần địa chất.

7.1.2.3. Định  biên

Bảng 42

| Công việc | KSC7 | KSC5 | KS5 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trắc địa định vị dẫn tuyến | 1 | 1 | 2 | 4 |

7.1.2.4. Định mức: công nhóm/ 100 km tuyến

Bảng 43

| TT | Công việc | Mức độ khó khăn |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại I | Loại II | Loại III |
| I | Độ sâu 0 - 30 m nước |  |  |  |
| 1 | Tỷ lệ 1:500 000 | 5,87 | 6,71 | 7,83 |
| 2 | Tỷ lệ 1:100 000 | 8,01 | 9,17 | 10,68 |
| 3 | Tỷ lệ 1:50 000 | 8,01 | 9,17 | 10,68 |
| III | Độ sâu 30-100m, tỷ lệ 1:500 000 | 8,22 | 11,14 | 13,44 |

7.2. Trong phòng

7.2.1. Văn phòng thực địa phục vụ địa vật lý biển

7.2.1.1. Nội dung công việc

- Xử lý sơ bộ các kết quả đo của từng đợt thực địa để cung cấp các thông tin cần thiết cho đợt thi công thực địa tiếp theo;

- Xử lý vi phân kết quả đo của máy động để cung cấp kết quả thi công của từng tuyến cho địa vật lý xử lý kết quả đo của mình;

- Lập sơ đồ vị trí tuyến thi công, vẽ sơ đồ vị trí điểm giao nhau của tuyến ngang và tuyến dọc tỷ lệ 1:50 000 để đánh giá kết quả đo thực địa;

- Tính tọa độ và phương vị của các điểm đo Deviasia để cung cấp cho địa vật lý tính hiệu chỉnh từ trường khu vực;

- Kiểm tra băng độ sâu, so sánh độ sâu theo băng với độ sâu mặt phản xạ theo băng địa chấn;

- Cung cấp sơ bộ kết quả độ sâu cho công tác địa vật lý.

7.2.1.2. Định biên

Bảng 44

| Công việc | KSC7 | KSC3 | KS5 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VP thực địa phục vụ ĐVL biển | 1 | 1 | 1 | 3 |

7.2.1.3. Định mức: công nhóm / 100 km tuyến

Bảng 45

| TT | Công việc | Mức |
| --- | --- | --- |
| I | Độ sâu 0 - 30 m nước |  |
| 1 | Tỷ lệ 1:500 000 | 2,30 |
| 2 | Tỷ lệ 1:100 000 | 3,68 |
| 3 | Tỷ lệ 1:50 000 | 3,68 |
| II | Độ sâu 30-100m, tỷ lệ 1:500 000 | 8,19 |

##### 7.2.2. Văn phòng báo cáo kết quả thi công phục vụ địa vật lý biển

7.2.2.1. Nội dung công việc

- Soạn thảo các file chuẩn theo nội dung yêu cầu của địa vật lý;

- Thành lập chính thức kết quả thống kê tọa độ và thời gian của điểm đo địa vật lý sau khi đã kiểm tra chặt chẽ trên màn hình máy vi tính. Kết quả được in ra và ghi vào đĩa để chuyển qua giai đoạn xử lý và vẽ bản đồ tuyến khảo sát địa vật lý;

- Đọc độ sâu trên băng của các điểm đo địa vật lý theo đặc trưng địa hình; Tính chuyển hiệu chỉnh độ sâu và chuyển số liệu sang file, chuẩn bị phục vụ vẽ bản đồ địa hình đáy biển (file chuẩn dạng ASCII);

- Thành lập sơ đồ thi công.

7.2.2.2. Định  biên

Bảng 46

| Công việc | KSC7 | KSC3 | KS5 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Văn phòng nội nghiệp | 1 | 2 | 2 | 5 |

7.2.2.3. Định mức: 9,03 công nhóm/100 km tuyến

7.2.3. Vẽ bản đồ tuyến khảo sát địa vật lý

7.2.3.1. Nội dung công việc

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị và các tài liệu liên quan. Phân chia bản vẽ, tính tọa độ góc khung;

- Biên tập phần địa hình ven bờ và các đảo lớn;

- Chuẩn bị các file vẽ cho phù hợp với phần mềm hiện có;

- Vẽ thử theo kết quả các file vẽ đã chuẩn bị. Kiểm tra, sửa chữa và bổ sung kết quả vẽ thử;

- Sọan thảo khung và ghi chú ngoài khung;

- Kiểm tra lần cuối. Vẽ và in chính thức.

7.2.3.2. Định  biên

Bảng 47

| Công việc | KSC5 | KS5 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- |
| Vẽ bản đồ tuyến khảo sát ĐVL | 2 | 1 | 3 |

7.2.3.3. Định mức: 3,20 công nhóm/100 km tuyến

Chương II.

ĐỊNH MỨC VẬT TƯ THIẾT BỊ

I. VẬT LIỆU

I.1. TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH LỘ THIÊN

I.1.1. Ngoài trời

I.1.1.1. Đo vẽ mặt cắt địa hình: tính cho 10 km

I.1.1.2. Định tuyến tìm kiếm thăm dò: tính cho 10 km

I.1.1.3. Đưa công trình từ thiết kế  ra thực địa: tính cho 10 điểm

I.1.1.4. Đo công trình và đưa vào bản đồ: tính cho 10  điểm

Bảng 48

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Đo vẽ mặt cắt địa hình | Định tuyến tìm kiếm thăm dò | Đưa công trình từ thiết kế ra thực địa | Đo công trình và đưa vào bản đồ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bìa đóng sách | tờ | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2 | Bút chì đen | cái | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Cặp đựng tài liệu | cái | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 0,50 |
| 4 | Còi thổi tín hiệu | cái | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | Dao gọt bút chì | cái | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 6 | Dây nhôm Ф 2mm | m | 0,00 | 50,00 | 20,00 |  |
| 7 | Đinh 8 cm | kg | 0,10 |  |  |  |
| 8 | Giấy A0 | tờ |  | 0,50 | 1,00 | 1,00 |
| 9 | Giấy can | m |  | 0,50 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | Giấy kẻ ly 60 x 80 cm | tờ |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 11 | Giấy kẻ ngang | thếp | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | Gỗ nhóm VI | m3 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |  |
| 13 | Sổ 30 x 50 cm | quyển | 6,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | Sơn các màu | kg | 0,40 | 0,40 | 0,20 |  |
| 15 | Tâm mốc sắt | cái | 6,00 | 6,00 |  |  |
| 16 | Tẩy | cái | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 17 | Tiêu nứa 5 - 6 m | cây | 0,00 | 10,00 | 4,00 | 0,00 |
| 18 | Vải trắng + đỏ làm cờ | m | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,00 |
| 19 | Xi măng | kg |  | 50,00 |  |  |

I.1.1.5. Định tuyến địa vật lý: tính cho 100 km

Bảng 49

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Khoảng cách cọc < 20m | Khoảng cách cọc 20 - 50m | Khoảng cách cọc 51- 100m | Khoảng cách cọc >100m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bản đồ địa hình | mảnh | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Bìa đóng sách | tờ | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Bút chì đen | cái | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 |
| 4 | Cặp đựng tài liệu | cái | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | Còi thổi tín hiệu | cái | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 6 | Dao gọt bút chì | cái | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 7 | Dây nhôm Ф 2mm | m | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 8 | Đinh | kg | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 9 | Giấy A0 | tờ | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 10 | Giấy can | m | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 11 | Giấy kẻ ly 60 x 80 cm | tờ | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 12 | Giấy kẻ ngang | thếp | 11,00 | 9,00 | 7,00 | 5,00 |
| 13 | Gỗ nhóm VI | m3 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,30 |
| 14 | Nứa làm tiêu 5 - 7m | cây | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 15 | Sổ 30 x 50 cm | quyển | 20,00 | 15,00 | 8,00 | 8,00 |
| 16 | Sổ 15 x 20 cm | quyển | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 19 | Sơn các màu | kg | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,80 |
| 20 | Tâm mốc sắt | cái | 15,00 | 15,00 | 12,00 | 12,00 |
| 21 | Tẩy | cái | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 22 | Vải trắng + đỏ làm cờ | m | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 23 | Xi măng | kg | 150,00 | 150,00 | 120,00 | 120,00 |

I.1.2. Trong phòng:

Đo vẽ mặt cắt địa hình: tính cho 10 km

Bảng 50

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Đo vẽ mặt cắt địa hình |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bìa đóng sách | tờ | 0,50 |
| 2 | Bút chì đen | cái | 4,00 |
| 3 | Cặp đựng tài liệu | cái | 1,00 |
| 4 | Dao gọt bút chì | cái | 1,00 |
| 5 | Giấy A0 | tờ | 2,00 |
| 6 | Giấy can | m | 5,00 |
| 7 | Giấy kẻ ly 60 x 80 cm | tờ | 2,00 |
| 8 | Giấy kẻ ngang | thếp | 2,00 |
| 9 | Sổ 15 x 20 cm | quyển | 1,00 |
| 10 | Tẩy | cái | 1,00 |

I.2. LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT PHẲNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TAM GIÁC: tính cho 10 km, 10 điểm

Bảng 51

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Lập lưới giải tích 1,2 | Lập lưới giải tích 3 và giao hội tương đương | Lập lưới đa giác 1,2 trực tiếp | Lập lưới đa giác 1,2 gián tiếp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giấy A0 | tờ | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 |
| 2 | Giấy kẻ ly 60 x 80 cm | tờ | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Giấy can | m | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | Giấy thếp | thếp | 3,50 | 2,50 | 2,00 | 3,00 |
| 5 | Sổ tay 15 x 20 cm | quyển | 19,00 | 16,00 | 11,00 | 21,00 |
| 6 | Đinh | kg | 2,10 | 1,30 | 0,70 | 0,70 |
| 7 | Đinh đỉa | cái | 300,00 |  |  |  |
| 8 | Gỗ | m3 | 5,50 | 2,50 | 0,20 | 0,20 |
| 9 | Xi măng | kg | 69,00 | 41,00 | 60,00 | 60,00 |
| 10 | Tâm mốc sắt | cái | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 11 | Sơn các màu | kg | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | Dây nhôm Ф 2mm | m | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13 | Cặp đựng tài liệu | cái | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | Bản đồ địa hình | mảnh | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | Vải trắng + đỏ làm cờ | m | 10,00 | 4,00 |  |  |

I.3. LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT PHẲNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐA GIÁC, ĐƯỜNG SƯỜN: tính cho 10 km, 10 điểm

Bảng 52

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Đường sườn kinh vĩ trực tiếp | Đường sườn kinh vĩ gián tiếp | Đường sườn thị cự |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giấy A0 | tờ | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | Giấy kẻ ly 60 x 80 cm | tờ | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Giấy can | m | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | Giấy thếp | thếp | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
| 5 | Sổ tay 15 x 20 cm | quyển | 9,00 | 17,00 | 8,00 |
| 6 | Đinh | kg | 0,70 | 0,60 | 0,60 |
| 7 | Gỗ | m3 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 8 | Xi măng | kg | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 9 | Tâm mốc sắt | cái | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 10 | Sơn các màu | kg | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | Dây nhôm Ф 2mm | m | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | Cặp đựng tài liệu | cái | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | Bản đồ địa hình | mảnh | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

I.4. LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO: tính cho 100km

Bảng 53

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Độ cao hạng 4 | Độ cao kỹ thuật | Độ cao đo đạc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giấy A0 | tờ | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | Giấy kẻ ly 60 x 80 cm | tờ | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 3 | Giấy thếp | thếp | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 4 | Sổ tay 15 x 20 cm | quyển | 8,00 | 6,00 | 6,00 |
| 5 | Gỗ | m3 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 6 | Xi măng | kg | 539,00 | 345,00 |  |
| 7 | Tâm mốc sứ | cái | 30,00 |  |  |
| 8 | Tâm mốc sắt | cái |  | 20,00 | 20,00 |
| 9 | Sơn các màu | kg | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 10 | Cặp đựng tài liệu | cái | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | Vải trắng + đỏ làm cờ | m | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | Bản đồ địa hình | mảnh | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

I.5. ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP KINH VĨ

Ngoài trời: tính cho 10 km2

Bảng 54

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Bản đồ 1:10 000 | Bản đồ 1:5.000 | Bản đồ 1:2000 | Bản đồ 1:1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giấy A0 | tờ | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 20,00 |
| 2 | Giấy can | m |  | 1,00 | 5,00 | 10,00 |
| 3 | Sổ tay 15 x 20 cm | quyển | 4,00 | 10,00 | 40,00 | 100,00 |
| 4 | Gỗ | m3 | 0,12 | 0,20 | 0,40 | 1,00 |
| 5 | Xi măng | kg | 20,00 | 40,00 | 120,00 | 500,00 |
| 6 | Gỗ dán 60 x 60cm | tấm | 1,00 | 3,00 | 16,00 | 70,00 |
| 7 | Tiêu nứa 5 - 6 m | cây | 8,00 | 15,00 | 40,00 | 150,00 |
| 8 | Bút chì đen | cái | 1,00 | 3,00 | 12,00 | 50,00 |
| 9 | Vải trắng + đỏ làm cờ | m | 0,40 | 1,00 | 2,00 | 4,00 |
| 10 | Cặp đựng tài liệu | cái | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 10,00 |
| 11 | Dây nhôm Ф 2mm | m | 20,00 | 40,00 | 100,00 | 200,00 |
| 12 | Bản đồ địa hình | mảnh | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Trong phòng:

Bảng 55

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Bản đồ 1:10 000 | Bản đồ 1:5.000 | Bản đồ 1:2000 | Bản đồ 1:1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giấy A0 | tờ | 2,00 | 4,60 | 27,00 | 120,00 |
| 2 | Giấy can | m | 1,00 | 3,00 | 15,00 | 70,00 |
| 3 | Sổ tay 15 x 20 cm | quyển | 3,00 | 10,00 | 41,00 | 116,00 |
| 4 | Bút chì đen | cái | 1,50 | 6,00 | 20,00 | 86,00 |
| 5 | Cặp đựng tài liệu | cái | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 10,00 |
| 6 | Bản đồ địa hình | mảnh | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

I.6. TRẮC ĐỊA PHỤC VỤ ĐỊA CHẤT BIỂN

I.6.1. Ngoài trời

I.6.1.1. Xác định tọa độ và độ sâu điểm lấy mẫu trên thuyền (0-10m nước), trên tàu (10-100m nước): tính cho 100 điểm

I.6.1.2. Công tác đo sâu theo tuyến bằng máy đo sâu hồi âm: tính cho 100km

I.6.1.3. Quan trắc mực nước biển: tính cho 1tháng

Bảng 56

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | XĐTĐ và độ sâu điểm lấy mẫu trên thuyền | XĐTĐ và độ sâu điểm lấy mẫu trên tàu | Đo sâu theo tuyến | Quan trắc mực nước biển |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bản đồ địa hình | mảnh | 10,00 | 10,00 | 0,10 | - |
| 2 | Băng đo sâu | cuộn |  |  | 2,60 | - |
| 3 | Bê tông P300 | m3 |  |  |  | 0,04 |
| 4 | Bút chì đen | cái | 20,00 | 20,00 | 0,10 | 0,50 |
| 5 | Bút kim | cái | 5,00 | 5,00 |  | 0,50 |
| 6 | Cặp đựng tài liệu | cái | 2,00 | 2,00 | 0,02 | 0,50 |
| 7 | Dao gọt bút chì | cái | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 1,00 |
| 8 | Dây thép 2 mm | kg |  |  |  | 0,50 |
| 9 | Giấy A0 | tờ | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 1,00 |
| 10 | Giấy can | m | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 2,50 |
| 11 | Giấy kẻ ly 60 x 80 cm | m | 5,00 | 5,00 | 0,10 | 1,50 |
| 12 | Giấy kẻ ngang | thếp | 10,00 | 10,00 | 0,05 | 0,50 |
| 13 | Mia sắt tráng men | cái |  |  |  | 0,25 |
| 14 | Nhật ký | quyển | 10,00 | 10,00 | 0,10 | 1,00 |
| 15 | Pin 1,5V | đôi |  |  |  | 4,00 |
| 16 | Sổ 15 x 20 cm | quyển | 10,00 | 10,00 | 0,10 | 1,00 |
| 17 | Tâm mốc sứ | cái |  |  |  | 0,25 |
| 18 | Tẩy | cái | 10,00 | 10,00 | 0,10 | 0,50 |

Ghi chú:  Mức tiêu hao trong bảng 57 quy định cho các loại tỷ lệ và độ sâu

I.6.2. Trong phòng: tính cho 100km2

Độ sâu  0 - 30 m nước, tỷ lệ 1: 500 000

Bảng 57

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | VP thực địa ĐC | VP nội nghiệp ĐC | Vẽ bản đồ độ sâu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bản đồ địa hình | mảnh | 0,50 | 0,10 | 0,10 |
| 2 | Băng dính trong | cuộn | 1,00 | 0,10 | 1,00 |
| 3 | BĐ Mecator tỷ lệ 1:200 000 | tờ | 0,20 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Bìa đóng sách | tờ | 0,79 | 0,32 | 0,40 |
| 5 | Bút bi | cái | 0,40 | 0,24 | 0,40 |
| 6 | Bút chì đen | cái | 0,40 | 0,24 | 0,40 |
| 7 | Cặp đựng tài liệu | cái | 1,00 | 0,20 | 1,00 |
| 8 | Dao gọt bút chì | cái | 0,20 | 0,04 | 0,20 |
| 9 | Giấy A0 | tờ | 2,00 | 0,60 | 1,00 |
| 10 | Giấy A4 | ram | 0,50 | 0,10 | 0,50 |
| 11 | Giấy can | m | 0,20 | 0,20 | 1,00 |
| 12 | Giấy diamat A0 | tờ | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 13 | Giấy kẻ ly 60 x 80 cm | m | 0,79 | 0,32 | 0,40 |
| 14 | Giấy kẻ ngang | thếp | 0,79 | 0,16 | 0,40 |
| 15 | Hồ dán | lọ | 0,40 | 0,08 | 0,40 |
| 16 | Mực can | lọ | 0,20 | 0,02 | 0,20 |
| 17 | Mực in laser | hộp | 0,10 | 0,02 | 0,10 |
| 18 | Mực in màu A0 | hộp | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
| 19 | Ruột chì kim | hộp | 0,04 | 0,01 | 0,04 |
| 20 | Sổ 15 x 20 cm | quyển | 3,00 | 0,20 | 1,00 |
| 21 | Tẩy | cái | 1,00 | 0,10 | 1,00 |

Độ sâu  0 - 30 m nước, tỷ lệ 1: 100 000

Bảng 58

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | VP thực địa ĐC | VP nội nghiệp ĐC | Vẽ bản đồ độ sâu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bản đồ địa hình | mảnh | 0,50 | 1,00 | 0,10 |
| 2 | Băng dính trong | cuộn | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | BĐ Mecator tỷ lệ 1:200 000 | tờ | 0,50 | 1,00 | 0,10 |
| 4 | Bìa đóng sách | tờ | 2,00 | 8,00 | 1,00 |
| 5 | Bút bi | cái | 1,00 | 6,00 | 1,00 |
| 6 | Bút chì đen | cái | 1,00 | 6,00 | 1,00 |
| 7 | Bút kim | cái | 3,00 | 1,00 | 1,00 |
| 8 | Cặp đựng tài liệu | cái | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| 9 | Dao gọt bút chì | cái | 0,50 | 1,00 | 0,50 |
| 10 | Giấy A0 | tờ | 2,00 | 6,00 | 1,00 |
| 11 | Giấy A4 | ram | 0,50 | 1,00 | 0,50 |
| 12 | Giấy can | m | 0,20 | 2,00 | 1,00 |
| 13 | Giấy diamat A0 | tờ | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 14 | Giấy kẻ ly 60 x 80 cm | m | 2,00 | 8,00 | 1,00 |
| 15 | Giấy kẻ ngang | thếp | 2,00 | 4,00 | 1,00 |
| 16 | Hồ dán | lọ | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| 17 | Mực can | lọ | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 18 | Mực in laser | hộp | 0,10 | 0,20 | 0,10 |
| 19 | Mực in màu A0 | hộp | 0,03 | 0,10 | 0,02 |
| 20 | Ruột chì kim | hộp | 0,10 | 0,20 | 0,10 |
| 21 | Sổ 15 x 20 cm | quyển | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
| 22 | Tẩy | cái | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Độ sâu  0 - 30 m nước, tỷ lệ 1: 50 000

Bảng  59

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | VP thực địa ĐC | VP nội nghiệp ĐC | Vẽ bản đồ độ sâu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bản đồ địa hình | mảnh | 0,50 | 1,00 | 0,10 |
| 2 | Băng dính trong | cuộn | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | BĐ Mecator tỷ lệ 1:200 000 | tờ | 1,71 | 3,41 | 0,34 |
| 4 | Bìa đóng sách | tờ | 6,83 | 27,30 | 3,41 |
| 5 | Bút bi | cái | 3,41 | 20,48 | 3,41 |
| 6 | Bút chì đen | cái | 3,41 | 20,48 | 3,41 |
| 7 | Bút kim | cái | 10,24 | 3,41 | 3,41 |
| 8 | Cặp đựng tài liệu | cái | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| 9 | Dao gọt bút chì | cái | 1,71 | 3,41 | 1,71 |
| 10 | Giấy A0 | tờ | 2,00 | 6,00 | 1,00 |
| 11 | Giấy A4 | ram | 0,50 | 1,00 | 0,50 |
| 12 | Giấy can | m | 0,20 | 2,00 | 1,00 |
| 13 | Giấy diamat A0 | tờ | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 14 | Giấy kẻ ly 60 x 80 cm | m | 6,83 | 27,30 | 3,41 |
| 15 | Giấy kẻ ngang | thếp | 6,83 | 13,65 | 3,41 |
| 16 | Hồ dán | lọ | 3,41 | 6,83 | 3,41 |
| 17 | Mực can | lọ | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 18 | Mực in laser | hộp | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 19 | Mực in màu A0 | hộp | 0,10 | 0,20 | 0,10 |
| 20 | Ruột chì kim | hộp | 0,03 | 0,10 | 0,02 |
| 21 | Sổ 15 x 20 cm | quyển | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
| 22 | Tẩy | cái | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Độ sâu  30 - 100 m nước, tỷ lệ 1: 500 000

Bảng 60

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | VP thực địa ĐC | VP nội nghiệp ĐC | Vẽ bản đồ độ sâu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bản đồ địa hình | mảnh | 0,050 | 1,00 | 0,10 |
| 2 | Băng dính trong | cuộn | 0,100 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | BĐ Mecator tỷ lệ 1:200 000 | tờ | 0,001 | 0,02 | 0,00 |
| 4 | Bìa đóng sách | tờ | 0,005 | 0,19 | 0,02 |
| 5 | Bút bi | cái | 0,002 | 0,14 | 0,02 |
| 6 | Bút chì đen | cái | 0,002 | 0,14 | 0,02 |
| 7 | Bút kim | cái | 0,007 | 0,02 | 0,02 |
| 8 | Cặp đựng tài liệu | cái | 0,100 | 2,00 | 1,00 |
| 9 | Dao gọt bút chì | cái | 0,001 | 0,02 | 0,01 |
| 10 | Giấy A0 | tờ | 0,200 | 6,00 | 1,00 |
| 11 | Giấy A4 | ram | 0,050 | 1,00 | 0,50 |
| 12 | Giấy can | m | 0,020 | 2,00 | 1,00 |
| 13 | Giấy diamat A0 | tờ | 0,000 | 0,00 | 0,30 |
| 14 | Giấy kẻ ly 60 x 80 cm | m | 0,005 | 0,19 | 0,02 |
| 15 | Giấy kẻ ngang | thếp | 0,005 | 0,10 | 0,02 |
| 16 | Hồ dán | lọ | 0,002 | 0,05 | 0,02 |
| 17 | Mực can | lọ | 0,020 | 0,20 | 0,20 |
| 18 | Mực in laser | hộp | 0,010 | 0,20 | 0,10 |
| 19 | Mực in màu A0 | hộp | 0,003 | 0,10 | 0,02 |
| 20 | Ruột chì kim | hộp | 0,001 | 0,01 | 0,01 |
| 21 | Sổ 15 x 20 cm | quyển | 0,300 | 2,00 | 1,00 |
| 22 | Tẩy | cái | 0,100 | 1,00 | 1,00 |

I.7. TRẮC ĐỊA PHỤC VỤ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN

I.7.1. Ngoài trời

I.7.1.1. Xác định tọa độ trạm cố định: tính cho 1 trạm

I.7.1.2. Trắc địa định vị dẫn tuyến: tính cho 100 km

Bảng 61

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Xác định tọa độ trạm cố định | Trắc địa định vị dẫn tuyến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bản đồ địa hình | mảnh |  | 0,10 |
| 2 | Băng dính | cuộn |  | 0,20 |
| 3 | Bìa đóng sách | tờ | 2,00 |  |
| 4 | Bút chì đen | cái | 1,00 | 0,20 |
| 5 | Bút kim | cái | 1,00 | 0,20 |
| 6 | Cặp đựng tài liệu | cái |  | 0,10 |
| 7 | Dao gọt bút chì | cái | 0,50 | 0,05 |
| 8 | Dây nilon | kg |  | 3,00 |
| 9 | Giấy A0 | tờ |  | 0,03 |
| 10 | Giấy can | m | 1,00 | 0,30 |
| 11 | Giấy kẻ ly 60 x 80 cm | tờ | 0,00 | 0,30 |
| 12 | Giấy kẻ ngang | thếp | 2,00 | 0,30 |
| 13 | Mực viết các loại | lọ | 2,00 | 0,20 |
| 14 | Pin tiểu | cục |  | 5,00 |
| 15 | Ruột chì kim | hộp |  | 0,10 |
| 16 | Sổ 15 x 20 cm | quyển | 1,00 | 0,30 |
| 17 | Tẩy | cái | 1,00 | 0,10 |

I.7.2. Trong phòng: tính cho 100 km tuyến

Bảng 62

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | VP thực địa phục vụ ĐVL biển | VP báo cáo kết quả thi công phục vụ ĐVL | Vẽ bản đồ tuyến ĐVL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bản đồ địa hình | mảnh | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
| 2 | BĐ Mecator tỷ lệ 1:200 000 | tờ | 0,50 | 1,00 | 0,50 |
| 3 | Băng dính trong | cuộn | 0,01 | 0,10 | 0,00 |
| 4 | Bìa đóng sách | tờ | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
| 5 | Bút bi | cái | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 6 | Bút chì đen | cái | 0,20 | 0,30 | 0,30 |
| 7 | Bút kim | cái | 0,10 | 0,20 | 0,20 |
| 8 | Cặp đựng tài liệu | cái | 0,10 | 0,20 | 0,20 |
| 9 | Giấy A0 | tờ | 0,30 | 1,00 | 0,20 |
| 10 | Giấy A4 | ram | 0,50 | 1,00 | 0,50 |
| 11 | Giấy can | m | 0,10 | 0,40 | 0,10 |
| 12 | Giấy diamat A0 | tờ | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 13 | Giấy kẻ ly 60 x 80 cm | tờ | 0,10 | 0,60 | 0,20 |
| 14 | Giấy kẻ ngang | thếp | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 15 | Hồ dán | lọ | 0,50 | 1,00 | 0,50 |
| 16 | Mực can | lọ | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 17 | Mực in laser | hộp | 0,10 | 0,20 | 0,10 |
| 18 | Mực in màu A0 | hộp | 0,00 | 0,03 | 0,01 |
| 19 | Ruột chì kim | hộp | 0,30 | 1,50 | 1,50 |
| 20 | Sổ 15 x 20 cm | quyển | 0,30 | 0,10 | 0,10 |
| 21 | Tẩy | cái | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

II. DỤNG CỤ - THIẾT BỊ

II.1. TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH LỘ THIÊN

II.1.1 Ngoài trời

II.1.1.1. Đo vẽ mặt cắt địa hình: ca/10 km

Định mức sử dụng dụng cụ và thiết bị đo vẽ mặt cắt địa hình quy định tại bảng 63, 64, 65, 66.

Bảng 63

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (Tháng) | Tỷ lệ bản đồ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1:200 | 1:500 | 1:1 000 | 1:2 000 |
| 1 | Áo mưa bạt | cái | 18 | 149,49 | 298,97 | 238,57 | 158,14 |
| 2 | Áo rét BHLĐ | cái | 18 | 149,49 | 298,97 | 238,57 | 158,14 |
| 3 | Ba lô | cái | 24 | 298,97 | 238,57 | 158,14 | 111,60 |
| 4 | Bàn ghế gấp | bộ | 24 | 49,83 | 39,76 | 26,36 | 18,60 |
| 5 | Bi đông | cái | 12 | 298,97 | 238,57 | 158,14 | 111,60 |
| 6 | Búa 3kg | cái | 24 | 4,98 | 3,98 | 2,64 | 1,86 |
| 7 | Búa chặt cây | cái | 24 | 9,97 | 7,95 | 5,27 | 3,72 |
| 8 | Can nhựa 10 lít | cái | 12 | 49,83 | 39,76 | 26,36 | 18,60 |
| 9 | Com pa 12 bộ phận | bộ | 24 | 4,98 | 3,98 | 2,64 | 1,86 |
| 10 | Cưa gỗ | cái | 12 | 4,98 | 3,98 | 2,64 | 1,86 |
| 11 | Dao cắt kính | cái | 12 | 19,93 | 15,90 | 10,54 | 7,44 |
| 12 | Địa bàn địa chất | cái | 36 | 4,98 | 3,98 | 2,64 | 1,86 |
| 13 | Đồng hồ để bàn | cái | 24 | 49,83 | 39,76 | 26,36 | 18,60 |
| 14 | E ke | bộ | 24 | 4,98 | 3,98 | 2,64 | 1,86 |
| 15 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 298,97 | 238,57 | 158,14 | 111,60 |
| 16 | Giầy cao cổ | đôi | 12 | 298,97 | 238,57 | 158,14 | 111,60 |
| 17 | Ký hiệu địa hình | quyển | 60 | 4,98 | 3,98 | 2,64 | 1,86 |
| 18 | Máy tính bỏ túi | cái | 24 | 9,97 | 7,95 | 5,27 | 3,72 |
| 19 | Mia gấp 4 m | cái | 36 | 99,66 | 79,52 | 52,71 | 37,20 |
| 20 | Mũ BHLĐ | cái | 12 | 298,97 | 238,57 | 158,14 | 111,60 |
| 21 | Ô che | cái | 24 | 99,66 | 79,52 | 52,71 | 37,20 |
| 22 | Ống nhòm | cái | 48 | 4,98 | 3,98 | 2,64 | 1,86 |
| 23 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 298,97 | 238,57 | 158,14 | 111,60 |
| 24 | Quy phạm trắc địa | quyển | 48 | 4,98 | 3,98 | 2,64 | 1,86 |
| 25 | Tất sợi | đôi | 6 | 298,97 | 238,57 | 158,14 | 111,60 |
| 26 | Thước cạnh đồng 1m | cái | 24 | 4,98 | 3,98 | 2,64 | 1,86 |
| 27 | Thước đo độ | cái | 24 | 4,98 | 3,98 | 2,64 | 1,86 |
| 28 | Thước thép 2m | cái | 24 | 4,98 | 3,98 | 2,64 | 1,86 |
| 29 | Thước thép 20m | cái | 24 | 4,98 | 3,98 | 2,64 | 1,86 |
| 30 | Thước thép 50m | cái | 24 | 4,98 | 3,98 | 2,64 | 1,86 |
| 31 | Thước tỷ lệ xích xiên | cái | 24 | 4,98 | 3,98 | 2,64 | 1,86 |
| 32 | Thuổng | cái | 24 | 4,98 | 3,98 | 2,64 | 1,86 |
| 33 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 49,83 | 39,76 | 26,36 | 18,60 |

Bảng 64

| TT | Tên thiết bị | ĐVT | Tỷ lệ bản đồ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1:200 | 1:500 | 1:1000 | 1:2 000 |
| 1 | Máy nivô hp 1 | bộ | 37,37 | 29,82 | 19,77 | 14,67 |
| 2 | Máy tính xách tay - 0,1kw | cái | 7,47 | 5,96 | 3,95 | 2,93 |
| 3 | Máy toàn đạc điện tử | bộ | 37,37 | 29,82 | 19,77 | 14,67 |

Bảng 65

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (Tháng) | Tỷ lệ bản đồ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1:5 000 | 1:10 000 | 1:25.000 |
| 1 | Áo mưa bạt | cái | 18 | 38,61 | 31,23 | 27,78 |
| 2 | Áo rét BHLĐ | cái | 18 | 38,61 | 31,23 | 27,78 |
| 3 | Ba lô | cái | 24 | 77,22 | 62,46 | 55,56 |
| 4 | Bàn ghế gấp | bộ | 24 | 12,87 | 10,41 | 9,26 |
| 5 | Bi đông | cái | 12 | 77,22 | 62,46 | 55,56 |
| 6 | Búa 3kg | cái | 24 | 1,29 | 1,04 | 0,93 |
| 7 | Búa chặt cây | cái | 24 | 2,57 | 2,08 | 1,85 |
| 8 | Can nhựa 10 lít | cái | 12 | 12,87 | 10,41 | 9,26 |
| 9 | Com pa 12 bộ phận | bộ | 24 | 1,29 | 1,04 | 0,93 |
| 10 | Cưa gỗ | cái | 12 | 1,29 | 1,04 | 0,93 |
| 11 | Dao rựa | cái | 12 | 5,15 | 4,16 | 3,70 |
| 12 | Địa bàn địa chất | cái | 36 | 1,29 | 1,04 | 0,93 |
| 13 | Đồng hồ để bàn | cái | 24 | 12,87 | 10,41 | 9,26 |
| 14 | E ke | bộ | 24 | 1,29 | 1,04 | 0,93 |
| 15 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 77,22 | 62,46 | 55,56 |
| 16 | Giầy cao cổ | đôi | 12 | 77,22 | 62,46 | 55,56 |
| 17 | Ký hiệu địa hình | quyển | 60 | 1,29 | 1,04 | 0,93 |
| 18 | Máy tính bỏ túi | cái | 24 | 2,57 | 2,08 | 1,85 |
| 19 | Mia gấp 4 m | cái | 36 | 25,74 | 20,82 | 18,52 |
| 20 | Mũ BHLĐ | cái | 12 | 77,22 | 62,46 | 55,56 |
| 21 | Ô che | cái | 24 | 25,74 | 20,82 | 18,52 |
| 22 | Ống nhòm | cái | 48 | 1,29 | 1,04 | 0,93 |
| 23 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 77,22 | 62,46 | 55,56 |
| 24 | Quy phạm trắc địa | quyển | 48 | 1,29 | 1,04 | 0,93 |
| 25 | Tất sợi | đôi | 6 | 77,22 | 62,46 | 55,56 |
| 26 | Thước cạnh đồng 1m | cái | 24 | 1,29 | 1,04 | 0,93 |
| 27 | Thước đo độ | bộ | 24 | 1,29 | 1,04 | 0,93 |
| 28 | Thước thép 2m | cái | 24 | 1,29 | 1,04 | 0,93 |
| 29 | Thước thép 20m | cái | 24 | 1,29 | 1,04 | 0,93 |
| 30 | Thước thép 50m | cái | 24 | 1,29 | 1,04 | 0,93 |
| 31 | Thước tỷ lệ xích xiên | cái | 24 | 1,29 | 1,04 | 0,93 |
| 32 | Thuổng | cái | 24 | 1,29 | 1,04 | 0,93 |
| 33 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 12,87 | 10,41 | 9,26 |

Bảng  66

| TT | Tên thiết bị | ĐVT | Tỷ lệ bản đồ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1:5 000 | 1:10 000 | 1:25 000 |
| 1 | Máy nivô hp 1 | bộ | 9,65 | 7,81 | 6,94 |
| 2 | Máy tính xách tay - 0,1kw | cái | 1,93 | 1,56 | 1,39 |
| 3 | Máy toàn đạc điện tử | bộ | 9,65 | 7,81 | 6,94 |

Ghi chú: Mức quy định tại bảng 63, 64, 65, 66 tính cho mức khó khăn loại III. Đối với điều kiện khó khăn khác, mức được điều chỉnh với các hệ số tại bảng 67.

Hệ số mức dụng cụ thiết bị

Bảng  67

| TT | Công việc | Mức độ khó khăn |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 | Loại 5 |
| 1 | Tỷ lệ: 1:200 | 0,73 | 0,85 | 1,00 | 1,17 | 1,38 |
| 2 | Tỷ lệ: 1:500 | 0,68 | 0,82 | 1,00 | 1,22 | 1,48 |
| 3 | Tỷ lệ: 1:1 000 | 0,61 | 0,78 | 1,00 | 1,28 | 1,65 |
| 4 | Tỷ lệ: 1:2 000 | 0,59 | 0,77 | 1,00 | 1,30 | 1,70 |
| 5 | Tỷ lệ: 1:5 000 | 0,57 | 0,76 | 1,00 | 1,32 | 1,74 |
| 6 | Tỷ lệ: 1:10 000 | 0,57 | 0,75 | 1,00 | 1,33 | 1,76 |
| 7 | Tỷ lệ: 1:25 000 | 0,54 | 0,73 | 1,00 | 1,36 | 1,86 |

II.1.1.2. Định tuyến tìm kiếm thăm dò: ca/ 10 km

Định mức sử dụng dụng cụ và thiết bị định tuyến tìm kiếm thăm dò quy định tại bảng 68, 69.

Bảng 68

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (Tháng) | Khoảng cách cọc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dưới 20m | 20-50m | 50-100m | Trên 100m |
| 1 | Áo mưa bạt | cái | 18 | 22,67 | 20,00 | 17,01 | 16,32 |
| 2 | Áo rét BHLĐ | cái | 18 | 22,67 | 20,00 | 17,01 | 16,32 |
| 3 | Ba lô | cái | 24 | 45,34 | 40,00 | 34,02 | 32,64 |
| 4 | Bàn ghế gấp | bộ | 24 | 11,34 | 10,00 | 8,50 | 8,16 |
| 5 | Bi đông | cái | 12 | 45,34 | 40,00 | 34,02 | 32,64 |
| 6 | Bộ dụng cụ thợ mộc | bộ | 24 | 1,13 | 1,00 | 0,85 | 0,82 |
| 7 | Búa 3kg | cái | 24 | 1,13 | 1,00 | 0,85 | 0,82 |
| 8 | Búa chặt cây | cái | 12 | 2,27 | 2,00 | 1,70 | 1,63 |
| 9 | Can nhựa 10 lít | cái | 12 | 11,34 | 10,00 | 8,50 | 8,16 |
| 10 | Com pa 12 bộ phận | bộ | 24 | 1,13 | 1,00 | 0,85 | 0,82 |
| 11 | Cưa gỗ | cái | 12 | 1,13 | 1,00 | 0,85 | 0,82 |
| 12 | Dao rựa | cái | 12 | 4,53 | 4,00 | 3,40 | 3,26 |
| 13 | Địa bàn địa chất | cái | 36 | 1,13 | 1,00 | 0,85 | 0,82 |
| 14 | Đồng hồ để bàn | cái | 24 | 11,34 | 10,00 | 8,50 | 8,16 |
| 15 | E ke | bộ | 24 | 1,13 | 1,00 | 0,85 | 0,82 |
| 16 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 45,34 | 40,00 | 34,02 | 32,64 |
| 17 | Giầy cao cổ | đôi | 12 | 45,34 | 40,00 | 34,02 | 32,64 |
| 18 | Ký hiệu địa hình | quyển | 60 | 1,13 | 1,00 | 0,85 | 0,82 |
| 19 | Máy kinh vĩ TT5 | bộ | 60 | 1,13 | 1,00 | 0,85 | 0,82 |
| 20 | Máy tính bỏ túi | cái | 24 | 1,13 | 1,00 | 0,85 | 0,82 |
| 21 | Mia gấp 4 m | cái | 36 | 22,67 | 20,00 | 17,01 | 16,32 |
| 22 | Mũ BHLĐ | cái | 12 | 45,34 | 40,00 | 34,02 | 32,64 |
| 23 | Ô che | cái | 24 | 1,13 | 1,00 | 0,85 | 0,82 |
| 24 | Ống nhòm | cái | 48 | 1,13 | 1,00 | 0,85 | 0,82 |
| 25 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 45,34 | 40,00 | 34,02 | 32,64 |
| 26 | Quy phạm trắc địa | quyển | 48 | 1,13 | 1,00 | 0,85 | 0,82 |
| 27 | Tất sợi | đôi | 6 | 45,34 | 40,00 | 34,02 | 32,64 |
| 28 | Thước cạnh đồng 1m | cái | 24 | 1,13 | 1,00 | 0,85 | 0,82 |
| 29 | Thước đo độ | bộ | 24 | 1,13 | 1,00 | 0,85 | 0,82 |
| 30 | Thước thép 2m | cái | 24 | 1,13 | 1,00 | 0,85 | 0,82 |
| 31 | Thước thép 20m | cái | 24 | 1,13 | 1,00 | 0,85 | 0,82 |
| 32 | Thước thép 50m | cái | 24 | 1,13 | 1,00 | 0,85 | 0,82 |
| 33 | Thước tỷ lệ xích | cái | 24 | 1,13 | 1,00 | 0,85 | 0,82 |
| 34 | Thuổng | cái | 24 | 1,13 | 1,00 | 0,85 | 0,82 |
| 35 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 1,13 | 1,00 | 0,85 | 0,82 |

Bảng 69

| TT | Tên thiết bị | ĐVT | Khoảng cách cọc |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | < 20m | 20-50m | 51-100m | > 100m |
| 1 | Máy nivô hp 1 | bộ | 8,50 | 7,50 | 6,38 | 6,12 |
| 2 | Máy tính xách tay - 0,1kw | cái | 1,70 | 1,50 | 1,28 | 1,22 |
| 3 | Máy toàn đạc điện tử | bộ | 8,50 | 7,50 | 6,38 | 6,12 |

Ghi chú: Mức quy định tại bảng 68 và 69 tính cho mức khó khăn loại III. Đối với điều kiện khó khăn khác, mức được điều chỉnh với các hệ số tại bảng 70.

Hệ số mức dụng cụ thiết bị

Bảng 70

| TT | Công việc (theo các khoảng cách cọc) | Mức độ khó khăn |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV | Loại V |
| 1 | < 20m | 0,51 | 0,71 | 1,00 | 1,40 | 1,96 |
| 2 | 20m- 50m | 0,52 | 0,72 | 1,00 | 1,38 | 1,91 |
| 3 | 51m- 100m | 0,55 | 0,74 | 1,00 | 1,35 | 1,81 |
| 4 | > 100m | 0,57 | 0,75 | 1,00 | 1,33 | 1,76 |

II.1.1.3. Đưa công trình địa chất từ thiết kế ra thực địa: ca/10 điểm

Định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị quy định tại bảng 71, 72.

Bảng 71

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (Tháng) | Công trình chủ yếu | Công trình thứ yếu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áo mưa bạt | cái | 18 | 12,66 | 11,58 |
| 2 | Áo rét BHLĐ | cái | 18 | 12,66 | 11,58 |
| 3 | Ba lô | cái | 24 | 25,32 | 23,16 |
| 4 | Bàn ghế gấp | bộ | 24 | 5,06 | 4,63 |
| 5 | Bi đông | cái | 12 | 25,32 | 23,16 |
| 6 | Bộ dụng cụ thợ mộc | bộ | 24 | 0,51 | 0,46 |
| 7 | Búa 3kg | cái | 24 | 0,51 | 0,46 |
| 8 | Búa chặt cây | cái | 24 | 1,01 | 0,93 |
| 9 | Can nhựa 10 lít | cái | 12 | 0,51 | 0,46 |
| 10 | Com pa 12 bộ phận | bộ | 24 | 0,51 | 0,46 |
| 11 | Cưa gỗ | cái | 12 | 0,51 | 0,46 |
| 12 | Dao rựa | cái | 12 | 2,03 | 1,85 |
| 13 | Địa bàn địa chất | cái | 36 | 0,51 | 0,46 |
| 14 | Đồng hồ để bàn | cái | 24 | 5,06 | 4,63 |
| 15 | E ke | bộ | 24 | 0,51 | 0,46 |
| 16 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 25,32 | 23,16 |
| 17 | Giầy cao cổ | đôi | 12 | 25,32 | 23,16 |
| 18 | Ký hiệu địa hình | quyển | 60 | 0,51 | 0,46 |
| 19 | Máy tính bỏ túi | cái | 24 | 0,51 | 0,46 |
| 20 | Mia gấp 4 m | cái | 36 | 10,13 | 9,26 |
| 21 | Mũ BHLĐ | cái | 12 | 25,32 | 23,16 |
| 22 | Ô che | cái | 24 | 5,06 | 4,63 |
| 23 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 25,32 | 23,16 |
| 24 | Quy phạm trắc địa | quyển | 48 | 0,51 | 0,46 |
| 25 | Tất sợi | đôi | 6 | 25,32 | 23,16 |
| 26 | Thước đo độ | bộ | 24 | 0,51 | 0,46 |
| 27 | Thước thép 2m | cái | 24 | 0,51 | 0,46 |
| 28 | Thước thép 20m | cái | 24 | 0,51 | 0,46 |
| 29 | Thước thép 50m | cái | 24 | 0,51 | 0,46 |
| 30 | Thước tỷ lệ xích xiên | cái | 24 | 0,51 | 0,46 |
| 31 | Thuổng | cái | 24 | 0,51 | 0,46 |
| 32 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 5,06 | 4,63 |

Bảng 72

| TT | Tên thiết bị | ĐVT | Công trình chủ yếu | Công trình thứ yếu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy nivô hp 1 | bộ | 3,80 | 3,47 |
| 2 | Máy tính xách tay - 0,1kw | cái | 0,76 | 0,69 |
| 3 | Máy toàn đạc điện tử | bộ | 3,80 | 3,47 |

Ghi chú: Mức quy định tại bảng 71, 72 tính cho mức khó khăn loại III. Đối với điều kiện khó khăn khác, mức được điều chỉnh với các hệ số tại bảng 73.

Hệ số mức dụng cụ thiết bị

Bảng 73

| Công việc | Mức độ khó khăn |
| --- | --- |
|  | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 | Loại 5 |
| Công trình chủ yếu | 0,54 | 0,74 | 1,00 | 1,36 | 1,85 |
| Công trình thứ yếu | 0,55 | 0,74 | 1,00 | 1,35 | 1,82 |

II.1.1.4. Đo công trình và đưa vào bản đồ: ca/10 điểm

Định mức sử dụng dụng cụ và thiết bị đưa công trình địa chất từ thiết kế ra thực địa quy định tại bảng 74, 75.

Bảng 74

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (Tháng) | Công trình chủ yếu | Công trình thứ yếu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áo mưa bạt | cái | 18 | 12,14 | 8,20 |
| 2 | Áo rét BHLĐ | cái | 18 | 12,14 | 8,20 |
| 3 | Ba lô | cái | 24 | 24,28 | 16,40 |
| 4 | Bàn ghế gấp | bộ | 24 | 0,49 | 0,33 |
| 5 | Bi đông | cái | 12 | 24,28 | 16,40 |
| 6 | Bộ dụng cụ thợ mộc | bộ | 24 | 0,49 | 0,33 |
| 7 | Búa 3kg | cái | 24 | 0,49 | 0,33 |
| 8 | Búa chặt cây | cái | 24 | 0,97 | 0,66 |
| 9 | Can nhựa 10 lít | cái | 12 | 4,86 | 3,28 |
| 10 | Com pa 12 bộ phận | bộ | 24 | 0,49 | 0,33 |
| 11 | Cưa gỗ | cái | 12 | 0,49 | 0,33 |
| 12 | Dao rựa | cái | 12 | 1,94 | 1,31 |
| 13 | Địa bàn địa chất | cái | 36 | 0,49 | 0,33 |
| 14 | Đồng hồ để bàn | cái | 24 | 4,86 | 3,28 |
| 15 | E ke | bộ | 24 | 0,49 | 0,33 |
| 16 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 24,28 | 16,40 |
| 17 | Giầy cao cổ | đôi | 12 | 24,28 | 16,40 |
| 18 | Ký hiệu địa hình | quyển | 48 | 0,49 | 0,33 |
| 19 | Máy tính bỏ túi | cái | 36 | 0,49 | 0,33 |
| 20 | Mia gấp 4 m | cái | 36 | 9,71 | 6,56 |
| 21 | Mũ BHLĐ | cái | 12 | 24,28 | 16,40 |
| 22 | Ô che | cái | 24 | 4,86 | 3,28 |
| 23 | Ống nhòm | cái | 60 | 0,49 | 0,33 |
| 24 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 24,28 | 16,40 |
| 25 | Quy phạm trắc địa | quyển | 48 | 0,49 | 0,33 |
| 26 | Tất sợi | đôi | 6 | 24,28 | 16,40 |
| 27 | Thước cạnh đồng 1m | cái | 24 | 0,49 | 0,33 |
| 28 | Thước đo độ | cái | 24 | 0,49 | 0,33 |
| 29 | Thước thép 2m | cái | 24 | 0,49 | 0,33 |
| 30 | Thước thép 20m | cái | 24 | 0,49 | 0,33 |
| 31 | Thước thép 50m | cái | 24 | 0,49 | 0,33 |
| 32 | Thước tỷ lệ xích | cái | 24 | 0,49 | 0,33 |
| 33 | Thuổng | cái | 24 | 0,49 | 0,33 |
| 34 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0,49 | 0,33 |

Bảng 75

| TT | Tên thiết bị | ĐVT | Công trình chủ yếu | Công trình thứ yếu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy nivô hp 1 | bộ | 3,64 | 2,46 |
| 2 | Máy tính xách tay - 0,1kw | cái | 0,73 | 0,49 |
| 3 | Máy toàn đạc điện tử | bộ | 3,64 | 2,46 |

Ghi chú: Mức quy định tại bảng 74, 75 tính cho mức khó khăn loại III. Đối với điều kiện khó khăn khác, mức được điều chỉnh với các hệ số tại bảng 76

Hệ số mức dụng cụ thiết bị

Bảng 76

| Công việc | Mức độ khó khăn |
| --- | --- |
|  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV | Loại V |
| Công trình chủ yếu | 0,53 | 0,73 | 1,00 | 1,38 | 1,90 |
| Công trình thứ yếu | 0,53 | 0,73 | 1,00 | 1,37 | 1,88 |

II.1.1.5. Định tuyến địa vật lý: ca/10 km

Định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị định tuyến địa vật lý tại bảng 77, 78.

Bảng 77

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (Tháng) | Khoảng cách cọc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | < 20m | 20-50m | 51-100m | > 100m |
| 1 | Áo mưa bạt | cái | 18 | 4,82 | 3,95 | 3,32 | 2,89 |
| 2 | Áo rét BHLĐ | cái | 18 | 4,82 | 3,95 | 3,32 | 2,89 |
| 3 | Ba lô | cái | 24 | 9,63 | 7,90 | 6,64 | 5,78 |
| 4 | Bàn ghế gấp | bộ | 24 | 1,07 | 0,88 | 0,74 | 0,64 |
| 5 | Bi đông | cái | 12 | 19,26 | 15,81 | 13,28 | 11,55 |
| 6 | Búa 3kg | cái | 24 | 1,07 | 0,88 | 0,74 | 0,64 |
| 7 | Búa chặt cây | cái | 24 | 3,21 | 2,63 | 2,21 | 1,93 |
| 8 | Can nhựa 10 lít | cái | 12 | 1,07 | 0,88 | 0,74 | 0,64 |
| 9 | Com pa 12 bộ phận | bộ | 24 | 1,07 | 0,88 | 0,74 | 0,64 |
| 10 | Cưa gỗ | cái | 12 | 1,07 | 0,88 | 0,74 | 0,64 |
| 11 | Dao rựa | cái | 12 | 1,07 | 0,88 | 0,74 | 0,64 |
| 12 | Địa bàn địa chất | cái | 36 | 1,07 | 0,88 | 0,74 | 0,64 |
| 13 | Đồng hồ để bàn | cái | 24 | 9,63 | 7,90 | 6,64 | 5,78 |
| 14 | E ke | cái | 24 | 1,07 | 0,88 | 0,74 | 0,64 |
| 15 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 9,63 | 7,90 | 6,64 | 5,78 |
| 16 | Giầy cao cổ | đôi | 12 | 9,63 | 7,90 | 6,64 | 5,78 |
| 17 | Ký hiệu địa hình | quyển | 60 | 1,07 | 0,88 | 0,74 | 0,64 |
| 18 | Máy bộ đàm | bộ | 36 | 4,81 | 3,95 | 3,32 | 2,89 |
| 19 | Máy tính bỏ túi | cái | 24 | 1,07 | 0,88 | 0,74 | 0,64 |
| 20 | Mũ BHLĐ | cái | 12 | 9,63 | 7,90 | 6,64 | 5,78 |
| 21 | Ống nhòm | cái | 48 | 1,07 | 0,88 | 0,74 | 0,64 |
| 22 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 9,63 | 7,90 | 6,64 | 5,78 |
| 23 | Quy phạm trắc địa | quyển | 48 | 1,07 | 0,88 | 0,74 | 0,64 |
| 24 | Tất sợi | đôi | 6 | 9,63 | 7,90 | 6,64 | 5,78 |
| 25 | Thước cạnh đồng | cái | 24 | 1,07 | 0,88 | 0,74 | 0,64 |
| 26 | Thước đo độ | cái | 24 | 1,07 | 0,88 | 0,74 | 0,64 |
| 27 | Thước thép 20m | cái | 24 | 1,07 | 0,88 | 0,74 | 0,64 |
| 28 | Thước thép 2m | cái | 24 | 1,07 | 0,88 | 0,74 | 0,64 |
| 29 | Thước thép 50m | cái | 24 | 1,07 | 0,88 | 0,74 | 0,64 |
| 30 | Thước tỷ lệ xích xiên | cái | 24 | 1,07 | 0,88 | 0,74 | 0,64 |

Bảng 78

| TT | Tên thiết bị | ĐVT | Mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy nivô hp 1 | bộ | 5,91 |
| 2 | Máy tính xách tay - 0,1kw | cái | 1,18 |
| 3 | Máy toàn đạc điện tử | bộ | 5,91 |

Ghi chú: Mức quy định tại bảng 77, 78 tính cho mức khó khăn loại III. Đối với điều kiện khó khăn khác, mức được điều chỉnh với các hệ số tại bảng 79.

Hệ số mức dụng cụ thiết bị

Bảng 79

| TT | Công việc (theo khoảng cách cọc) | Mức độ khó khăn |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 | Loại 5 |
| 1 | < 20m | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,38 | 2,09 |
| 2 | 20m- 50m | 0,50 | 0,73 | 1,00 | 1,29 | 1,86 |
| 3 | 51m- 100m | 0,50 | 0,72 | 1,00 | 1,30 | 1,86 |
| 4 | > 100m | 0,40 | 0,68 | 1,00 | 1,25 | 1,67 |

II.1.2. Trong phòng: đo vẽ mặt cắt địa hình:  ca/10 km

Định mức sử dụng dụng cụ và thiết bị đo vẽ mặt cắt địa hình quy định tại bảng 80, 81.

Bảng 80

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (Tháng) | Tỷ lệ bản đồ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1:1 000 | 1:2 000 | 1:5 000 | 1:10 000 |
| 1 | Bàn kính tọa độ | cái | 24 | 0,98 | 0,69 | 0,48 | 0,48 |
| 2 | Bàn làm việc | cái | 60 | 39,26 | 27,48 | 19,24 | 19,24 |
| 3 | Cặp đựng tài liệu | cái | 24 | 39,26 | 27,48 | 19,24 | 19,24 |
| 4 | Com pa 12 bộ phận | bộ | 24 | 3,93 | 2,75 | 1,92 | 1,92 |
| 5 | Đèn neon - 0,04kw | bộ | 24 | 39,26 | 27,48 | 19,24 | 19,24 |
| 6 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 9,82 | 6,87 | 4,81 | 4,81 |
| 7 | E ke | cái | 24 | 3,93 | 2,75 | 1,92 | 1,92 |
| 8 | Ghế tựa | cái | 60 | 39,26 | 27,48 | 19,24 | 19,24 |
| 9 | Hòm tôn đựng tài liệu | cái | 60 | 19,63 | 13,74 | 9,62 | 9,62 |
| 10 | Ký hiệu địa hình | quyển | 60 | 3,93 | 2,75 | 1,92 | 1,92 |
| 11 | Máy hút ẩm - 2kw | cái | 60 | 4,91 | 3,43 | 2,40 | 2,40 |
| 12 | Máy hút bụi - 1,5 kw | cái | 60 | 0,98 | 0,69 | 0,48 | 0,48 |
| 13 | Máy tính bỏ túi | cái | 24 | 3,93 | 2,75 | 1,92 | 1,92 |
| 14 | Quạt thông gió - 0,04kw | cái | 60 | 9,82 | 6,87 | 4,81 | 4,81 |
| 15 | Quạt trần - 0,1 kw | cái | 60 | 14,72 | 10,31 | 7,21 | 7,21 |
| 16 | Quạt treo tường - 0,06kw | cái | 36 | 14,72 | 10,31 | 7,21 | 7,21 |
| 17 | Quy phạm trắc địa | cái | 48 | 3,93 | 2,75 | 1,92 | 1,92 |
| 18 | Quy tắc chi tiết | quyển | 48 | 3,93 | 2,75 | 1,92 | 1,92 |
| 19 | Thước cạnh đồng 1m | cái | 24 | 3,93 | 2,75 | 1,92 | 1,92 |
| 20 | Thước đo độ | cái | 24 | 3,93 | 2,75 | 1,92 | 1,92 |
| 21 | Thước nhựa 0,5m | cái | 24 | 3,93 | 2,75 | 1,92 | 1,92 |
| 22 | Thước nhựa 1m | cái | 24 | 3,93 | 2,75 | 1,92 | 1,92 |
| 23 | Thước tỷ lệ xích | cái | 24 | 3,93 | 2,75 | 1,92 | 1,92 |
| 24 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 19,63 | 13,74 | 9,62 | 9,62 |
| 25 | Điện năng | kwh |  | 112,43 | 78,70 | 55,09 | 55,09 |

Bảng 81

| TT | Tên thiết bị | ĐVT | Mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điều hòa 12000 BTU - 2,2 kw | bộ | 5,06 |
| 2 | Máy in A0 - 1kw | bộ | 0,68 |
| 3 | Máy vi tính - 0,4kw | cái | 6,75 |
| 4 | Phần mềm Mapinfo | bản | 6,75 |
| 5 | Điện năng | kwh | 89,10 |

Ghi chú: Mức quy định tại bảng 80, 81 tính cho tỷ lệ mặt cắt 1: 2 000. Đối với tỷ lệ mắt cắt khác, mức được điều chỉnh với các hệ số tại bảng 82.

Hệ số mức dụng cụ thiết bị

Bảng 82

| TT | Công việc ( Theo tỷ lệ bản đồ) | Tỷ lệ mặt cắt địa hình |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1:200 | 1:500 | 1:1 000 | 1:2 000 | 1:5 000 | 1:10 000 | 1/25.000 |
| 1 | 1:1 000 | 4,91 | 2,82 | 1,60 | 1,00 | 0,48 | 0,31 |  |
| 2 | 1:2 000 |  |  | 1,90 | 1,00 | 0,64 | 0,45 | 0,17 |
| 3 | 1:5 000 |  |  | 2,03 | 1,00 | 0,49 | 0,37 | 0,20 |
| 4 | 1:10 000 |  |  |  | 1,00 | 0,49 | 0,37 | 0,20 |

II.2. LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT PHẲNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TAM GIÁC:

Định mức xây dựng cho cấp khó khăn III, khi thi công với điều kiện khác thì định mức các công việc của bảng 83 được nhân với các hệ số tương ứng của bảng 85.

ĐVT: ca/ điểm

Bảng 83

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (Tháng) | Điểm giải tích 1 | Điểm giải tích 2 | Điểm giải tích 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tính bỏ túi | cái | 24 | 2,88 | 2,41 | 1,54 |
| 2 | Ống nhòm | cái | 48 | 5,75 | 4,83 | 3,08 |
| 3 | Địa bàn địa chất | cái | 36 | 5,75 | 4,83 | 3,08 |
| 4 | Tời quay tay | cái | 24 | 5,75 | 4,83 | 3,08 |
| 5 | Dao chặt cây | cái | 12 | 34,52 | 28,97 | 18,51 |
| 6 | Búa chặt cây | cái | 24 | 34,52 | 28,97 | 18,51 |
| 7 | Cưa gỗ | cái | 12 | 5,75 | 4,83 | 3,08 |
| 8 | Bộ dụng cụ thợ mộc | bộ | 24 | 5,75 | 4,83 | 3,08 |
| 9 | Thuổng | cái | 24 | 5,75 | 4,83 | 3,08 |
| 10 | Can nhựa 10 lít | cái | 12 | 11,51 | 9,66 | 6,17 |
| 11 | Mia gấp 4 m | cái | 36 | 5,75 | 4,83 | 3,08 |
| 12 | Thước thép 50m | cái | 24 | 5,75 | 4,83 | 3,08 |
| 13 | Búa tạ | cái | 36 | 5,75 | 4,83 | 3,08 |
| 14 | Com pa 12 bộ phận | bộ | 24 | 5,75 | 4,83 | 3,08 |
| 15 | Thước cạnh đồng 1m | cái | 24 | 5,75 | 4,83 | 3,08 |
| 16 | Thước tỷ lệ xích xiên | cái | 24 | 5,75 | 4,83 | 3,08 |
| 17 | Quy phạm trắc địa | quyển | 28 | 5,75 | 4,83 | 3,08 |
| 18 | Bàn làm việc | cái | 60 | 5,75 | 4,83 | 3,08 |
| 19 | Ghế tựa | cái | 60 | 5,75 | 4,83 | 3,08 |
| 20 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 5,75 | 4,83 | 3,08 |
| 21 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 46,03 | 38,62 | 24,68 |

Định mức xây dựng cho cấp khó khăn III, khi thi công với điều kiện khác thì định mức các công việc của bảng 84 được nhân với các hệ số tương ứng của bảng 85.

Bảng 84

| TT | Tên thiết bị | ĐVT | Điểm giải tích 1 | Điểm giải tích 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy toàn đạc điện tử | bộ | 5,75 | 4,83 |

Hệ số điều chỉnh dụng cụ, thiết bị

Bảng 85

| TT | Công việc | Mức độ khó khăn |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV | Loại V |
| 3 | Lập lưới giải tích 1 | 0,50 | 0,66 | 1,00 | 1,49 | 2,14 |
| 4 | Lập lưới giải tích 2 | 0,38 | 0,56 | 1,00 | 1,38 | 2,09 |
| 5 | Lập lưới giải tích 3 và giao hội tương đương | 0,51 | 0,71 | 1,00 | 1,44 | 2,16 |

II.3. LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT PHẲNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐA GIÁC, ĐƯỜNG SƯỜN

Định mức xây dựng cho cấp khó khăn III, khi thi công với điều kiện khác thì định mức các công việc của bảng 86, 87 được nhân với các hệ số tương ứng của bảng 89.

Bảng 86

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (Tháng) | Đa giác 1 trực tiếp | Đa giác 2 trực tiếp | Đa giác 1 gián tiếp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tính bỏ túi | cái | 24 | 3,76 | 3,25 | 4,62 |
| 2 | Ống nhòm | cái | 48 | 7,52 | 6,50 | 4,62 |
| 3 | Địa bàn địa chất | cái | 36 | 7,52 | 6,50 | 4,62 |
| 4 | Tời quay tay | cái | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Dao chặt cây | cái | 12 | 30,08 | 25,99 | 27,69 |
| 6 | Búa chặt cây | cái | 24 | 30,08 | 25,99 | 27,69 |
| 7 | Cưa gỗ | cái | 12 | 3,76 | 3,25 | 2,31 |
| 8 | Thuổng | cái | 24 | 7,52 | 6,50 | 4,62 |
| 9 | Can nhựa 10 lít | cái | 12 | 15,04 | 13,00 | 9,23 |
| 10 | Mia gấp 4 m | cái | 36 | 7,52 | 6,50 | 4,62 |
| 11 | Thước thép 50m | cái | 24 | 7,52 | 6,50 | 4,62 |
| 12 | Búa tạ | cái | 36 | 7,52 | 6,50 | 4,62 |
| 13 | Com pa 12 bộ phận | bộ | 24 | 7,52 | 6,50 | 4,62 |
| 14 | Thước cạnh đồng 1m | cái | 24 | 7,52 | 6,50 | 4,62 |
| 15 | Thước tỷ lệ xích xiên | cái | 24 | 7,52 | 6,50 | 4,62 |
| 16 | Quy phạm trắc địa | quyển | 28 | 7,52 | 6,50 | 4,62 |
| 17 | Bàn làm việc | cái | 60 | 7,52 | 6,50 | 4,62 |
| 18 | Ghế tựa | cái | 60 | 7,52 | 6,50 | 4,62 |
| 19 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 7,52 | 6,50 | 4,62 |
| 20 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 52,64 | 45,48 | 32,31 |

Bảng 87

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (Tháng) | Đa giác2 gián tiếp | Đường sườn kinh vĩ trực tiếp | Đường sườn kinh vĩ gián tiếp | Đường sườn thị cự |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tính bỏ túi | cái | 24 | 4,20 | 4,93 | 3,68 | 1,27 |
| 2 | Ống nhòm | cái | 48 | 4,20 | 4,93 | 3,68 | 2,54 |
| 3 | Địa bàn địa chất | cái | 36 | 4,20 | 4,93 |  |  |
| 4 | Dao chặt cây | cái | 12 | 25,22 | 29,57 | 22,06 | 15,24 |
| 5 | Búa chặt cây | cái | 24 | 25,22 | 29,57 | 22,06 | 15,24 |
| 6 | Cưa gỗ | cái | 12 | 2,10 | 2,46 | 1,84 | 1,27 |
| 7 | Thuổng | cái | 24 | 4,20 | 4,93 | 3,68 | 2,54 |
| 8 | Can nhựa 10 lít | cái | 12 | 8,41 | 9,86 | 7,35 | 5,08 |
| 9 | Mia gấp 4 m | cái | 36 | 4,20 | 4,93 | 3,68 | 2,54 |
| 10 | Thước thép 50m | cái | 24 | 4,20 | 4,93 | 3,68 | 2,54 |
| 11 | Búa tạ | cái | 36 | 4,20 | 4,93 | 3,68 | 2,54 |
| 12 | Com pa 12 bộ phận | bộ | 24 | 4,20 | 4,93 | 3,68 | 2,54 |
| 13 | Thước cạnh đồng 1m | cái | 24 | 4,20 | 4,93 | 3,68 | 2,54 |
| 14 | Thước tỷ lệ xích xiên | cái | 24 | 4,20 | 4,93 | 3,68 | 2,54 |
| 15 | Quy phạm trắc địa | quyển | 28 | 4,20 | 4,93 | 3,68 | 2,54 |
| 16 | Bàn làm việc | cái | 60 | 4,20 | 4,93 | 3,68 | 2,54 |
| 17 | Ghế tựa | cái | 60 | 4,20 | 4,93 | 3,68 | 2,54 |
| 18 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 4,20 | 4,93 | 3,68 | 2,54 |
| 19 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 29,43 | 34,50 | 25,73 | 17,78 |

Định mức xây dựng cho cấp khó khăn III, khi thi công với điều kiện khác thì định mức các công việc của bảng 88 được nhân với các hệ số tương ứng của bảng 89.

Bảng 88

| TT | Tên thiết bị | ĐVT | Đa giác 1 gián tiếp | Đa giác 2 gián tiếp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy toàn đạc điện tử | bộ | 4,62 | 4,20 |

Hệ số điều chỉnh dụng cụ, thiết bị

Bảng 89

| TT | Công việc | Mức độ khó khăn |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV | Loại V |
| 1 | Lập lưới đa giác loại 1 trực tiếp | 0,61 | 0,83 | 1,00 | 1,29 | 1,36 |
| 2 | Lập lưới đa giác loại 1 gián tiếp | 0,60 | 0,86 | 1,00 | 1,19 | 1,32 |
| 3 | Lập lưới đa giác loại 2 trực tiếp | 0,61 | 0,85 | 1,00 | 1,29 | 1,50 |
| 4 | Lập lưới đa giác loại 2 gián tiếp | 0,62 | 0,90 | 1,00 | 1,22 | 1,36 |
| 5 | Lập đường sườn kinh vĩ trực tiếp | 0,58 | 0,85 | 1,00 | 1,26 | 1,38 |
| 6 | Lập đường sườn kinh vĩ gián tiếp | 0,52 | 0,82 | 1,00 | 1,37 | 1,57 |
| 7 | Lập đường sườn thị cự | 0,61 | 0,82 | 1,00 | 1,44 | 1,63 |

II.4. LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO

Định mức xây dựng cho cấp khó khăn III, khi thi công với điều kiện khác thì định mức các công việc của bảng 90 được nhân với các hệ số tương ứng của bảng 92.

ĐVT: ca/km

Bảng 90

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (Tháng) | Độ cao hạng 4 | Độ cao đo đạc | Độ cao kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tính bỏ túi | cái | 24 | 0,57 | 0,32 | 0,44 |
| 2 | Ống nhòm | cái | 48 | 0,34 | 0,19 | 0,26 |
| 3 | Địa bàn địa chất | cái | 36 | 0,23 | 0,13 | 0,18 |
| 4 | Ô che | cái | 24 | 2,28 | 1,26 | 1,77 |
| 5 | Dao chặt cây | cái | 12 | 4,57 | 2,53 | 3,53 |
| 6 | Búa chặt cây | cái | 24 | 3,43 | 1,90 | 2,65 |
| 7 | Cưa gỗ | cái | 12 | 0,57 | 0,32 | 0,44 |
| 8 | Thuổng | cái | 24 | 1,14 | 0,63 | 0,88 |
| 9 | Xẻng | cái | 12 | 0,57 | 0,32 |  |
| 10 | Mia gấp 4 m | cái | 36 | 2,28 | 1,26 | 1,77 |
| 11 | Thước thép 20m | cái | 24 | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Búa tạ | cái | 36 | 1,14 | 0,63 | 0,88 |
| 13 | Thước cạnh đồng 1m | cái | 24 | 1,14 | 0,63 | 0,88 |
| 14 | Quy phạm trắc địa | quyển | 28 | 1,14 | 0,63 | 0,88 |
| 15 | Bàn làm việc | cái | 60 | 1,14 | 0,63 | 0,88 |
| 16 | Ghế tựa | cái | 60 | 1,14 | 0,63 | 0,88 |
| 17 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 6,85 | 3,79 | 6,18 |

Định mức xây dựng cho cấp khó khăn III, khi thi công với điều kiện khác thì định mức các công việc của bảng 91 được nhân với các hệ số tương ứng của bảng 92.

ĐVT: ca/km

Bảng 91

| TT | Tên thiết bị | ĐVT | Độ cao hạng 4 | Độ cao đo đạc | Độ cao kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy nivô hp 1 | bộ | 1,14 | 0,63 | 0,88 |

Hệ số điều chỉnh dụng cụ, thiết bị

Bảng 92

| TT | Nội dung công việc | Loại khó khăn |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV | Loại V |
| 1 | Lập lưới khống chế độ cao hạng 4 | 0,66 | 0,82 | 1,00 | 1,50 |  |
| 2 | Lập lưới khống chế độ cao kỹ thuật | 0,67 | 0,79 | 1,00 | 1,35 | 2,50 |
| 3 | Lập lưới khống chế độ cao đo đạc | 0,54 | 0,68 | 1,00 | 1,73 | 2,37 |

II.5. ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP KINH VĨ

Bản đồ tỷ lệ 1:10.000-1:5.000

Mức được xây dựng cho đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000, đường bình độ 5m, loại khó khăn III, khi thi công với các điều kiện khác thì định mức các công việc của bảng  93 được nhân với các hệ số tương ứng của bảng 90.

Bản đồ tỷ lệ 1:2.000-1:1.000

Mức được xây dựng cho đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000, đường bình độ 1m, loại khó khăn III, khi thi công với các điều kiện khác thì định mức các công việc của bảng 93 được nhân với các hệ số tương ứng của bảng 95.

ĐVT: ca/km2

Bảng 93

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (Tháng) | Ngoài trời | Trong phòng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bản đồ tỷ lệ 1:10000-1:5000 | Bản đồ tỷ lệ 1:2.000-1:1.000 | Bản đồ tỷ lệ 1:10000-1:5000 | Bản đồ tỷ lệ 1:2.000-1:1.000 |
| 1 | Ống nhòm | cái | 48 | 10,84 | 88,90 |  |  |
| 2 | Địa bàn địa chất | cái | 36 | 10,84 | 44,45 |  |  |
| 3 | Ô che | cái | 24 | 21,68 | 88,90 |  |  |
| 4 | Dao chặt cây | cái | 12 | 65,04 | 177,80 |  |  |
| 5 | Búa chặt cây | cái | 24 | 43,36 | 133,35 |  |  |
| 6 | Mia gấp 4 m | cái | 36 | 43,36 | 177,80 |  |  |
| 7 | Thước tỷ lệ xích xiên | cái | 24 | 10,84 | 44,45 |  |  |
| 8 | Bàn làm việc | cái | 60 |  |  | 8,33 | 30,72 |
| 9 | Ghế tựa | cái | 60 |  |  | 8,33 | 30,72 |
| 10 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 |  |  | 8,33 | 30,72 |
| 11 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 86,72 | 311,15 |  |  |
| 12 | Com pa 12 bộ phận | bộ | 24 |  |  | 8,33 | 30,72 |

Định mức xây dựng cho cấp khó khăn III, khi thi công với điều kiện khác thì định mức các công việc của bảng 94 được nhân với các hệ số tương ứng của bảng 95.

ĐVT: ca/km2

Bảng 94

| TT | Tên thiết bị | ĐVT | Ngoài trời | Trong phòng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bản đồ tỷ lệ 1:10000-1:5.000 | Bản đồ tỷ lệ 1:2.000-1:1.000 | Bản đồ tỷ lệ 1:10000-1:5.000 | Bản đồ tỷ lệ 1:2.000-1:1.000 |
| 1 | Máy toàn đạc điện tử | bộ | 10,84 | 44,45 |  |  |
| 2 | Máy vi tính - 0,4kw | cái |  |  | 8,33 | 30,72 |
| 3 | Điều hòa | cái |  |  | 8,33 | 30,72 |
| 4 | Điện năng | kwh |  |  | 26,66 | 98,30 |

Hệ số điều chỉnh dụng cụ, thiết bị (chung cho cả ngoài trời và trong phòng)

Bảng 95

| TT | Nội dung công việc | Đường bình độ | Loại khó khăn |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV | Loại V |
| 2 | Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 | 10m |  |  | 0,85 | 1,37 | 2,20 |
|  |  | 5m |  | 0,61 | 1,00 | 1,57 | 2,45 |
|  |  | 2m | 0,44 | 0,71 | 1,19 | 1,78 | 2,68 |
| 3 | Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5000 | 5m |  | 1,00 | 1,64 | 2,91 | 4,23 |
|  |  | 2m | 0,66 | 1,10 | 1,90 | 3,07 | 4,57 |
|  |  | 1m | 0,71 | 1,22 | 1,99 | 3,32 | 4,98 |
| 4 | Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 | 2m |  | 0,54 | 0,92 | 1,58 | 2,27 |
|  |  | 1m | 0,35 | 0,60 | 1,00 | 1,66 | 2,43 |
| 5 | Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:1000 | 2m |  | 1,11 | 1,58 | 2,72 | 3,78 |
|  |  | 1m | 0,65 | 1,17 | 1,89 | 2,96 | 4,53 |
|  |  | 0,5m | 0,75 | 1,33 | 2,06 | 3,40 | 5,23 |

II.6. TRẮC ĐỊA  PHỤC VỤ ĐỊA CHẤT BIỂN

II.6.1. Ngoài trời: ca/100 điểm

I.6.1.1. Xác định tọa độ và độ sâu điểm lấy mẫu trên thuyền (0-10m nước), trên tàu (10-100m nước): ca/100 điểm

II.6.1.2. Công tác đo sâu theo tuyến bằng máy đo sâu hồi âm: ca/100 km tuyến

Định mức sử dụng dụng cụ và thiết bị cho trắc địa địa chất biển tại bảng 96 và 97 cho tỷ lệ 1:500 000, khó khăn loại II, độ sâu từ 0-10m và 30-100m nước. Đối với các trường hợp khác định mức được điều chỉnh theo hệ số tại bảng 98, 99 và 100.

Bảng 96

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (Tháng) | Xác định tọa độ và độ sâu điểm lấy mẫu | Đo sâu hồi âm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0-10 m | 10-100 m | 0-10 m | 10-100m |
| 1 | Acquy 12v | cái | 24 | 17,00 | 55,01 | 4,46 | 4,50 |
| 2 | Ăng ten máy định vị | cái | 60 | 17,00 | 55,01 | 4,46 | 4,50 |
| 3 | Bộ lưu điện UPS | bộ | 36 | 10,85 | 35,11 | 2,84 | 2,87 |
| 4 | Bộ nạp acquy | cái | 36 | 10,85 | 35,11 | 2,84 | 2,87 |
| 5 | Can nhựa 10 lít | cái | 12 | 17,00 | 55,01 | 4,46 | 4,50 |
| 6 | Cáp tín hiệu đo sâu | cái | 24 |  |  | 4,46 | 4,50 |
| 7 | Cáp tín hiệu cho máy GPS | cái | 24 | 17,00 | 55,01 |  |  |
| 8 | Com pa 12 bộ phận | bộ | 24 | 3,62 | 11,70 | 0,95 | 0,96 |
| 9 | Đồng hồ để bàn | cái | 24 | 17,00 | 55,01 | 4,46 | 4,50 |
| 10 | Eke | cái | 24 | 3,62 | 11,70 | 0,95 | 0,96 |
| 11 | Găng tay BHLĐ | đôi | 6 | 84,28 | 272,71 | 22,10 | 22,32 |
| 12 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 84,28 | 272,71 | 22,10 | 22,32 |
| 13 | Hải đồ | bộ | 24 |  | 11,70 | 0,95 | 0,96 |
| 14 | Hòm tôn đựng tài liệu | cái | 24 | 17,00 | 55,01 | 4,46 | 4,50 |
| 15 | Kính BHLĐ | cái | 12 | 84,28 | 272,71 | 22,10 | 22,32 |
| 16 | Ký hiệu địa hình | quyển | 60 | 7,23 | 23,41 | 1,90 | 1,92 |
| 17 | Máy bộ đàm | cái | 24 | 7,23 | 23,41 | 1,90 | 1,92 |
| 18 | Máy tính bỏ túi | cái | 24 | 3,62 | 11,70 | 0,95 | 0,96 |
| 19 | Mũ BHLĐ | cái | 12 | 84,28 | 272,71 | 22,10 | 22,32 |
| 20 | Ổn áp | cái | 36 | 17,00 | 55,01 | 4,46 | 4,50 |
| 21 | Ống đựng bản vẽ | cái | 24 | 17,00 | 55,01 | 4,46 | 4,50 |
| 22 | Ống nhòm | cái | 48 | 7,23 | 23,41 | 1,90 | 1,92 |
| 23 | Phao cá nhân | cái | 24 | 84,28 | 272,71 | 22,10 | 22,32 |
| 24 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 84,28 | 272,71 | 22,10 | 22,32 |
| 25 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 41,96 | 135,77 | 11,00 | 11,11 |
| 26 | Quạt treo tường - 0,06kw | cái | 36 | 4,34 | 14,05 | 1,14 | 1,15 |
| 27 | Quy phạm trắc địa | quyển | 48 | 3,62 | 11,70 | 0,95 | 0,96 |
| 28 | Radio | cái | 24 | 17,00 | 55,01 | 4,46 | 4,50 |
| 29 | Tất sợi | đôi | 6 | 84,28 | 272,71 | 22,10 | 22,32 |
| 30 | Thước đo độ | cái | 24 | 7,23 | 23,41 | 1,90 | 1,92 |
| 31 | Thước nhựa 0,5m | cái | 24 | 7,23 | 23,41 | 1,90 | 1,92 |
| 32 | Thước thép 2m | cái | 24 | 7,23 | 23,41 | 1,90 | 1,92 |
| 33 | Thước thép 50m | cái | 24 | 7,23 | 23,41 |  | 1,92 |
| 34 | Xắc cốt đựng tài liệu | cái | 24 | 17,00 | 55,01 | 4,46 | 4,50 |

Bảng 97

| TT | Tên thiết bị | ĐVT | Xác định tọa độ và độ sâu điểm lấy mẫu | Đo sâu hồi âm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0-10 m | 10-100 m | 0-10 m | 10-100 m |
| 1 | Dầu diezel | lít | 38,02 | 61,51 | 19,93 | 10,07 |
| 2 | Máy đo sâu F-840 | cái | 0,00 |  | 0,67 | 0,34 |
| 3 | Máy GPS Beacon | bộ | 1,29 |  |  |  |
| 4 | Máy GPS En sign | bộ |  | 2,08 |  |  |
| 5 | Máy phát điện - 5kw | cái | 1,29 | 2,08 | 0,67 | 0,34 |
| 6 | Máy tính xách tay - 0,1kw | cái | 1,29 | 2,08 | 0,67 | 0,34 |
| 7 | Phần mềm Hydro Nav | bản | 1,29 | 2,08 | 0,67 | 0,34 |
| 8 | Phần mềm Mapinfo | bản | 1,29 | 2,08 | 0,67 | 0,34 |
| 9 | Phần mềm Micro station | bản | 1,29 | 2,08 | 0,67 | 0,34 |

Hệ số điều chỉnh mức dụng cụ,  thiết bị cho xác định tọa độ, độ sâu điểm lấy mẫu

Bảng 98

| TT | Độ sâu và tỷ lệ bản đồ | Mức độ khó khăn đi lại |
| --- | --- | --- |
|  | 0-10m | Loại I | Loại II | Loại III |
| 1 | 1:500 000 | 0,90 | 1,00 | 1,50 |
| 2 | 1:100 000 | 0,85 | 0,91 | 1,02 |
| 3 | 1:50 000 | 0,85 | 0,91 | 1,02 |
|  | 10-30 m nước |  |  |  |
| 1 | 1:500 000 | 0,69 | 0,78 | 0,94 |
| 2 | 1:100 000 | 0,57 | 0,60 | 0,64 |
| 3 | 1:50 000 | 0,57 | 0,60 | 0,64 |
|  | 30 -100m , tỷ lệ 1:500 000 | 0,87 | 1,00 | 1,28 |

Hệ số mức dụng cụ, thiết bị công tác đo sâu theo tuyến bằng máy đo sâu hồi âm

Bảng 100

| TT | Độ sâu và tỷ lệ bản đồ | Mức độ khó khăn đi lại |
| --- | --- | --- |
|  | 0-10m | Loại I | Loại II | Loại III |
| 1 | 1:500 000 | 0,88 | 1,00 | 1,17 |
| 2 | 1:100 000 | 1,19 | 1,37 | 1,59 |
| 3 | 1:50 000 | 1,19 | 1,37 | 1,59 |
|  | 10-30 m nước |  |  |  |
| 1 | 1:500 000 | 0,53 | 0,60 | 0,70 |
| 2 | 1:100 000 | 0,72 | 0,82 | 0,96 |
| 3 | 1:50 000 | 0,72 | 0,82 | 0,96 |
|  | 30 -100m , tỷ lệ 1:500 000 | 0,74 | 1,00 | 1,21 |

II.6.1.3. Quan trắc mực nước biển: ca/ tháng - trạm

Bảng 101

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (Tháng) | Trạm quan trắc mực nước biển |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acquy 12v | cái | 24 | 48,80 |
| 2 | Ăng ten máy định vị | cái | 60 | 48,80 |
| 3 | Áo mưa bạt | cái | 12 | 48,80 |
| 4 | Bộ lưu điện UPS | bộ | 36 | 4,88 |
| 5 | Bộ nạp acquy | cái | 36 | 4,88 |
| 6 | Can nhựa 10 lít | cái | 12 | 48,80 |
| 7 | Cáp tín hiệu đo sâu | cái | 24 | 48,80 |
| 8 | Com pa 12 bộ phận | bộ | 24 | 4,88 |
| 9 | Đồng hồ để bàn | cái | 24 | 48,80 |
| 10 | Eke | cái | 24 | 4,88 |
| 11 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 97,60 |
| 12 | Hòm tôn đựng tài liệu | cái | 24 | 48,80 |
| 13 | Ký hiệu địa hình | quyển | 60 | 4,88 |
| 14 | Máy bộ đàm | cái | 24 | 4,88 |
| 15 | Máy tính bỏ túi | cái | 24 | 4,88 |
| 16 | Mũ BHLĐ | cái | 12 | 97,60 |
| 17 | Ổn áp | cái | 36 | 48,80 |
| 18 | Ống đựng bản vẽ | cái | 24 | 48,80 |
| 19 | Ống nhòm | cái | 48 | 2,44 |
| 20 | Phao cá nhân | cái | 24 | 97,60 |
| 21 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 97,60 |
| 22 | Quy phạm trắc địa | quyển | 48 | 4,88 |
| 23 | Radio | cái | 24 | 48,80 |
| 24 | Tất sợi | đôi | 6 | 97,60 |
| 25 | Thước cạnh đồng 1m | cái | 24 | 0,00 |
| 26 | Thước đo độ | cái | 24 | 4,88 |
| 27 | Thước nhựa 0,5m | cái | 24 | 4,88 |
| 28 | Thước thép 2m | cái | 24 | 4,88 |
| 29 | Xắc cốt đựng tài liệu | cái | 12 | 97,60 |

II.6.2. Trong phòng: tính cho 100km2

II.6.2.1. Văn phòng phục vụ địa chất biển

Định mức sử dụng dụng cụ và thiết bị quy định tại bảng 102 và 103 tính cho tỷ lệ 1:500 000 từ 30-100m nước. Đối với các điều kiện khác, định mức được điều chỉnh theo hệ số tại bảng 104.

Bảng 102

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | VP thực địa | VP báo cáo | Vẽ bản đồ độ sâu đáy biển |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn dập ghim loại nhỏ | cái | 36 | 0,06 | 0,08 | 0,04 |
| 2 | Bàn máy vi tính | cái | 60 | 1,39 | 1,93 | 0,99 |
| 3 | Bàn làm việc | cái | 60 | 0,46 | 0,64 | 0,33 |
| 4 | Bút chì kim | cái | 12 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| 5 | Bút kẻ nét kép | cái | 24 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| 6 | Cặp đựng tài liệu | cái | 24 | 1,86 | 2,57 | 1,32 |
| 7 | Com pa 12 bộ phận | bộ | 24 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| 8 | Dao rọc giấy | cái | 12 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| 9 | Đèn neon - 0,04kw | cái | 24 | 1,86 | 2,57 | 1,32 |
| 10 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0,46 | 0,64 | 0,33 |
| 11 | Eke | cái | 24 | 0,03 | 0,05 | 0,02 |
| 12 | Ghế tựa | cái | 60 | 0,46 | 0,64 | 0,33 |
| 13 | Ghế xoay | cái | 48 | 1,39 | 1,93 | 0,99 |
| 14 | Hòm tôn đựng tài liệu | cái | 24 | 0,46 | 0,64 | 0,33 |
| 15 | Kéo cắt giấy | cái | 24 | 0,03 | 0,05 | 0,02 |
| 16 | Ký hiệu địa hình | quyển | 60 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| 17 | Máy hút ẩm - 2kw | cái | 60 | 0,95 | 1,32 | 0,68 |
| 18 | Máy hút bụi - 1,5 kw | cái | 60 | 0,36 | 0,49 | 0,25 |
| 19 | Máy tính bỏ túi | cái | 24 | 0,06 | 0,08 | 0,04 |
| 20 | Quạt thông gió - 0,04kw | cái | 60 | 0,18 | 0,25 | 0,13 |
| 21 | Quạt trần - 0,1 kw | cái | 60 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| 22 | Quạt treo tường - 0,06kw | cái | 36 | 0,12 | 0,16 | 0,08 |
| 23 | Quy phạm trắc địa | quyển | 48 | 0,35 | 0,48 | 0,25 |
| 24 | Quy tắc chi tiết | quyển | 48 | 0,35 | 0,48 | 0,25 |
| 25 | Thước cạnh đồng 1m | cái | 24 | 0,03 | 0,05 | 0,02 |
| 26 | Thước cuộn thép | cái | 24 | 0,03 | 0,05 | 0,02 |
| 27 | Thước đo độ | cái | 24 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| 28 | Thước nhựa 0,5m | cái | 24 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| 29 | Thước nhựa 1m | cái | 24 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| 30 | Thước tỷ lệ 3 cạnh | cái | 24 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| 31 | Thước tỷ lệ xích | cái | 24 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| 32 | Thước vẽ đường cong | cái | 24 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| 33 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| 34 | USB 1GB | cái | 24 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| 35 | Máy in A4 - 0,5kw | cái | 24 | 0,14 | 0,19 | 0,10 |
| 36 | Điện năng | kwh |  |  | 4,38 | 2,25 |

Bảng 103

| TT | Tên thiết bị | ĐVT | VP thực địa | VP báo cáo | Vẽ bản đồ độ sâu đáy biển |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điều hòa 12000 BTU - 2,2 kw | cái |  | 0,52 | 0,26 |
| 2 | Máy in A0 - 1kw | cái |  | 0,14 | 0,07 |
| 3 | Máy vi tính - 0,4kw | cái | 1,39 | 1,93 | 0,99 |
| 4 | Phần mềm Mapinfo | bản | 1,39 | 1,93 | 0,99 |
| 5 | Phần mềm Micro station | bản | 1,39 | 1,93 | 0,99 |
| 6 | Điện năng | kwh |  | 18,02 | 9,23 |

Bảng hệ số mức sử dụng dụng cụ, thiết bị văn phòng cho công tác trắc địa phục vụ địa chất biển.

Bảng 104

| TT | Độ sâu và tỷ lệ bản đồ | Hệ số |
| --- | --- | --- |
|  |  | VP thực địa | VP báo cáo | Vẽ bản đồ độ sâu |
| I | Độ sâu 0 - 30 m nước |  |  |  |
| 1 | Tỷ lệ 1:500 000 | 2,62 | 2,74 | 1,51 |
| 2 | Tỷ lệ 1:100 000 | 8,30 | 5,53 | 9,42 |
| 3 | Tỷ lệ 1:50 000 | 8,30 | 5,53 | 25,83 |
| II | Độ sâu 30-100m, tỷ lệ 1:500 000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

II.7. TRẮC ĐỊA PHỤC VỤ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN

II.7.1. Ngoài trời

II.7.1.1. Xác định tọa độ trạm cố định: ca/trạm

Định mức sử dụng dụng cụ và thiết bị xác định tọa độ trạm cố định quy định tại bảng 105 và 106 áp dụng cho tất cả các tỷ lệ và các độ sâu.

Bảng 105

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (Tháng) | Xác định tọa độ trạm cố định |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acquy 12v | bình | 24 | 8,30 |
| 2 | Bộ lưu điện UPS | cái | 36 | 0,65 |
| 3 | Bộ nạp acquy | cái | 36 | 0,65 |
| 4 | Can nhựa 10 lít | cái | 12 | 8,30 |
| 5 | Cáp tín hiệu đo sâu | cái | 24 | 8,80 |
| 6 | Com pa 12 bộ phận | bộ | 24 | 0,65 |
| 7 | Đồng hồ để bàn | cái | 24 | 8,80 |
| 8 | E ke | cái | 24 | 0,48 |
| 9 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 44,00 |
| 10 | Hòm tôn đựng tài liệu | cái | 60 | 8,30 |
| 11 | Ký hiệu địa hình | quyển | 60 | 0,65 |
| 12 | Máy bộ đàm | bộ | 36 | 0,88 |
| 13 | Máy tính bỏ túi | cái | 24 | 0,48 |
| 14 | Mũ BHLĐ | cái | 12 | 44,00 |
| 15 | Ổn áp | cái | 36 | 8,30 |
| 16 | Ống đựng bản vẽ | ống | 24 | 8,30 |
| 17 | Ống nhòm | cái | 48 | 0,44 |
| 18 | Phao cá nhân | cái | 6 | 44,00 |
| 19 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 44,00 |
| 20 | Quần áo mưa | cái | 12 | 22,00 |
| 21 | Quạt treo tường - 0,06kw | cái | 24 | 8,30 |
| 22 | Quy phạm trắc địa | quyển | 48 | 0,65 |
| 23 | Radio | cái | 24 | 8,30 |
| 24 | Tất sợi | đôi | 6 | 44,00 |
| 25 | Thước đo độ | cái | 24 | 0,48 |
| 26 | Thước nhựa 0,5m | cái | 24 | 0,48 |
| 27 | Thước thép 2m | cái | 24 | 0,48 |
| 28 | Xắc cốt đựng tài liệu | cái | 12 | 44,00 |

Bảng 106

| TT | Tên thiết bị | ĐVT | Xác định tọa độ trạm cố định tỷ lệ 1:50000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy GPS tĩnh | bộ | 6,60 |

II.7.1.2. Trắc địa định vị dẫn tuyến ca/100 km tuyến

Định mức sử dụng dụng cụ và thiết bị cho công tác trắc địa định vị dẫn tuyến  quy định tại bảng 107, 108 được tính cho điều kiện khó khăn loại II. Đối với các trường hợp khác định mức được điều chỉnh theo hệ số tại bảng 109.

Bảng 107

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (Tháng) | 0-30 m nước | 30-100 m nước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tỷ lệ 1:500 000 | Tỷ lệ 1:100 000 | Tỷ lệ 1:50 000 | Tỷ lệ 1:500 000 |
| 1 | Acquy 12v | cái | 24 | 22,00 | 21,51 | 20,78 | 24,44 |
| 2 | Ăng ten máy định vị | cái | 60 | 22,00 | 21,51 | 20,78 | 24,44 |
| 3 | Phao cá nhân | cái | 24 | 44,00 | 43,02 | 41,56 | 48,89 |
| 4 | Bộ lưu điện UPS | bộ | 36 | 16,50 | 16,13 | 15,58 | 18,33 |
| 5 | Bộ nạp acquy | cái | 36 | 6,88 | 6,73 | 6,50 | 7,65 |
| 6 | Can nhựa 10 lít | cái | 12 | 22,00 | 21,51 | 20,78 | 24,44 |
| 7 | Cáp tín hiệu đo sâu | cái | 24 | 16,50 | 16,13 | 15,58 | 18,33 |
| 8 | Com pa 12 bộ phận | bộ | 24 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 9 | Đồng hồ để bàn | cái | 24 | 4,99 | 4,88 | 4,71 | 5,54 |
| 10 | Eke | cái | 24 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 11 | Găng tay BHLĐ | đôi | 6 | 44,00 | 43,02 | 41,56 | 48,89 |
| 12 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 44,00 | 43,02 | 41,56 | 48,89 |
| 13 | Hải đồ | bộ | 24 | 44,00 | 43,02 | 41,56 | 48,89 |
| 14 | Hòm tôn đựng tài liệu | cái | 24 | 44,00 | 43,02 | 41,56 | 48,89 |
| 15 | Kính BHLĐ | cái | 12 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 16 | Ký hiệu địa hình | quyển | 60 | 22,00 | 21,51 | 20,78 | 24,44 |
| 17 | Máy bộ đàm | cái | 24 | 0,50 | 0,49 | 0,47 | 0,55 |
| 18 | Máy tính bỏ túi | cái | 24 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,49 |
| 19 | Mũ BHLĐ | cái | 12 | 44,00 | 43,02 | 41,56 | 48,89 |
| 20 | Ổn áp | cái | 36 | 16,50 | 16,13 | 15,58 | 18,33 |
| 21 | Ống đựng bản vẽ | cái | 24 | 22,00 | 21,51 | 20,78 | 24,44 |
| 22 | Ống nhòm | cái | 48 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,49 |
| 23 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 44,00 | 43,02 | 41,56 | 48,89 |
| 24 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 22,00 | 21,51 | 20,78 | 24,44 |
| 25 | Quạt cây - 0,06kw | cái | 36 | 22,00 | 21,51 | 20,78 | 24,44 |
| 26 | Quạt treo tường - 0,06kw | cái | 36 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,49 |
| 27 | Quy phạm trắc địa | quyển | 48 | 22,00 | 21,51 | 20,78 | 24,44 |
| 28 | Radio | cái | 24 | 44,00 | 43,02 | 41,56 | 48,89 |
| 29 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| 30 | Thước đo độ | cái | 24 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| 31 | Thước nhựa 0,5m | cái | 24 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| 32 | Thước thép 2m | cái | 24 | 0,50 | 0,49 | 0,47 | 0,55 |
| 33 | Thước thép 50m | cái | 24 | 22,00 | 21,51 | 20,78 | 24,44 |
| 34 | Túi bạt đựng máy đo sâu | cái | 24 | 22,00 | 21,51 | 20,78 | 24,44 |
| 35 | Xắc cốt đựng tài liệu | cái | 24 | 44,00 | 43,02 | 41,56 | 48,89 |

Bảng 108

| TT | Tên thiết bị | ĐVT | 10-30 m nước | 30-100 m nước |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tỷ lệ 1:500 000 | Tỷ lệ 1:100 000 | Tỷ lệ 1:50 000 | Tỷ lệ 1:500 000 |
| 1 | Máy phát điện - 5kw | cái | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,31 |
| 2 | Máy tính xách tay - 0,1kw | cái | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 |
| 3 | Máy Beacon | bộ | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,31 |
| 4 | Máy GPS Garmin | bộ | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,31 |
| 5 | Dầu diezel | lít | 6,43 | 6,29 | 6,07 | 7,15 |

Hệ số mức dụng cụ và thiết bị cho công tác trắc địa định vị dẫn tuyến

Bảng 109

| TT | Độ sâu và tỷ lệ bản đồ | Mức độ khó khăn đi lại |
| --- | --- | --- |
| I | Độ sâu 0-30m | Loại I | Loại II | Loại III |
| 1 | 1:500 000 | 0,88 | 1,00 | 1,17 |
| 2 | 1:100 000 | 0,87 | 1,00 | 1,16 |
| 3 | 1:50 000 | 0,87 | 1,00 | 1,16 |
| II | Độ sâu 30 -100m, tỷ lệ 1:500 000 | 0,74 | 1,00 | 1,21 |

II.7.2. Trong phòng: ca/100 km tuyến

Định mức sử dụng dụng cụ và thiết bị cho công tác văn phòng thực địa quy định tại bảng 110, 111  tính cho tỷ lệ 1:500 000 từ 30-100m nước. Đối với các điều kiện khác, định mức được điều chỉnh theo hệ số tại bảng 80.

Định mức sử dụng dụng cụ và thiết bị cho công tác văn phòng báo cáo và vẽ bản đồ tuyến địa vật l‎ý tính cho các tỷ lệ và độ sâu

Bảng 110

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | VP thực địa | VP báo cáo | Vẽ bản đồ tuyến ĐVL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn dập ghim loại nhỏ | cái | 36 | 0,41 | 0,25 | 0,25 |
| 2 | Bàn máy vi tính | cái | 60 | 10,27 | 6,17 | 6,12 |
| 3 | Bàn làm việc | cái | 60 | 3,42 | 2,06 | 2,04 |
| 4 | Bút chì kim | cái | 12 | 0,16 | 0,10 | 0,10 |
| 5 | Bút kẻ nét kép | cái | 24 | 0,16 | 0,10 | 0,10 |
| 6 | Cặp đựng tài liệu | cái | 24 | 13,68 | 8,22 | 8,15 |
| 7 | Com pa 12 bộ phận | bộ | 24 | 0,16 | 0,10 | 0,10 |
| 8 | Dao rọc giấy | cái | 12 | 0,16 | 0,10 | 0,10 |
| 9 | Đèn neon - 0,04kw | bộ | 24 | 13,68 | 8,22 | 8,15 |
| 10 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 3,42 | 2,06 | 2,04 |
| 11 | Eke | cái | 24 | 0,25 | 0,15 | 0,15 |
| 12 | Ghế tựa | cái | 60 | 3,42 | 2,06 | 2,04 |
| 13 | Ghế xoay | cái | 48 | 10,27 | 6,17 | 6,12 |
| 14 | Hòm tôn đựng tài liệu | cái | 24 | 3,42 | 2,06 | 2,04 |
| 15 | Kéo cắt giấy | cái | 24 | 0,25 | 0,15 | 0,15 |
| 16 | Ký hiệu địa hình | quyển | 60 | 0,16 | 0,10 | 0,10 |
| 17 | Máy hút ẩm - 2kw | cái | 60 | 7,02 | 4,22 | 4,18 |
| 18 | Máy hút bụi - 1,5 kw | cái | 60 | 2,63 | 1,58 | 1,57 |
| 19 | Máy tính bỏ túi | cái | 24 | 0,41 | 0,25 | 0,25 |
| 20 | Quạt thông gió - 0,04kw | cái | 60 | 1,32 | 0,79 | 0,78 |
| 21 | Quạt trần - 0,1 kw | cái | 60 | 0,11 | 0,07 | 0,07 |
| 22 | Quạt treo tường - 0,06kw | cái | 36 | 0,86 | 0,51 | 0,51 |
| 23 | Quy phạm trắc địa | quyển | 48 | 2,56 | 1,54 | 1,53 |
| 24 | Quy tắc chi tiết | quyển | 48 | 2,56 | 1,54 | 1,53 |
| 25 | Thước cạnh đồng 1m | cái | 24 | 0,25 | 0,15 | 0,15 |
| 26 | Thước dây cuộn | cái | 24 | 0,25 | 0,15 | 0,15 |
| 27 | Thước đo độ | cái | 24 | 0,16 | 0,10 | 0,10 |
| 28 | Thước nhựa 0,5m | cái | 24 | 0,16 | 0,10 | 0,10 |
| 29 | Thước nhựa 1m | cái | 24 | 0,16 | 0,10 | 0,10 |
| 30 | Thước tỷ lệ 3 cạnh | cái | 24 | 0,16 | 0,10 | 0,10 |
| 31 | Thước tỷ lệ xích xiên | cái | 24 | 0,16 | 0,10 | 0,10 |
| 32 | Thước vẽ đường cong | cái | 24 | 0,16 | 0,10 | 0,10 |
| 33 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0,16 | 0,10 | 0,10 |
| 34 | USB 1GB | cái | 24 | 0,16 | 0,10 | 0,10 |
| 35 | Máy in A4 - 0,5kw | cái | 60 | 0,17 | 0,10 | 0,10 |
| 36 | Điện năng | kwh |  |  | 14,02 | 13,90 |

Bảng 111

| TT | Tên thiết bị | ĐTV | VP thực địa | VP báo cáo | Vẽ bản đồ tuyến ĐVL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điều hòa 12000 BTU - 2,2 kw | cái |  | 0,26 | 0,25 |
| 2 | Máy in A0 - 1kw | cái |  | 0,04 | 0,04 |
| 3 | Máy in A3 - 0,5kw | cái | 0,08 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Máy vi tính - 0,4kw | cái | 1,71 | 1,03 | 1,02 |
| 5 | Phần mềm Hydro Nav | bản | 1,71 | 1,03 | 1,02 |
| 6 | Phần mềm Mapinfo | bản | 1,71 | 1,03 | 1,02 |
| 7 | Phần mềm Micro station | bản | 1,71 | 1,03 | 1,02 |
| 8 | Điện năng | kwh |  | 8,79 | 8,72 |

Bảng hệ số mức sử dụng dụng cụ, thiết bị văn phòng cho công tác trắc địa phục vụ địa vật lý biển.

Bảng 112

| TT | Độ sâu và tỷ lệ bản đồ | Văn phòng thực địa |
| --- | --- | --- |
| I | Độ sâu 0 - 30 m nước | 0,28 |
| 1 | Tỷ lệ 1:500 000 | 0,45 |
| 2 | Tỷ lệ 1:100 000 | 0,45 |
| 3 | Tỷ lệ 1:50 000 |  |
| II | Độ sâu 30-100m, tỷ lệ 1:500 000 | 1,00 |