# Phần VII

# ĐỊA VẬT LÝ

## Chương I.

## ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ

PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ KHÓ KHĂN ĐỊA HÌNH KHU VỰC CÔNG TÁC

Bảng 1

| Loại khó khăn | Đặc điểm |
| --- | --- |
| Loại I | - Vùng đồng bằng châu thổ hoặc thung lũng giữa núi rộng. - Ao, hồ, sông, suối thưa, không có các bãi lầy. - Đồi thấp (đồi bát úp) trung du có sườn dốc dưới 50, cây thưa không có dây leo, diện tích rừng thưa chiếm 10 - 15% diện tích vùng công tác. -Vùng cao nguyên bằng phẳng có rừng cao su, cà phê nhân tạo. - Giao thông bằng xe cơ giới thuận lợi trên diện tích vùng công tác hoặc đi bộ từ mọi hướng đến tuyến và điểm quan trắc. -Việc rải dây phát, dây thu hoặc di chuyển máy móc thiết bị từ điểm nọ sang điểm kia dễ dàng. |
| Loại II | - Vùng đồi thấp, thoải, địa hình phân cắt yếu, sườn dốc dưới 100. - Sông, suối, ao, hồ thưa thớt, các thung lũng không sâu. - Rừng cây to thưa có lẫn giang, nứa không quá 20% diện tích vùng công tác, có cỏ tranh, lau. - Dân cư và công trường thưa thớt. - Đi lại bằng phương tiện ôtô, cơ giới là chủ yếu (tới 70%) để đến các tuyến và điểm quan trắc, đi bộ từ các hướng thuận lợi đến tuyến và điểm quan trắc. - Vùng cao nguyên có rừng thưa. - Việc rải dây phát, dây thu hoặc vận chuyển máy móc từ điểm nọ sang điểm kia thuận lợi, không phải đi vòng. |
| Loại III | - Vùng núi thấp, bị phân cắt mạnh bởi mạng lưới suối, khe, có các đỉnh cao riêng biệt, độ dốc sườn núi tới 150. - Vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, ven biển, đồng bằng sông Cửu Long nhiều kênh rạch, diện tích ngập nước chiếm tới 60% lãnh thổ. - Vùng cồn cát ven biển; - Vùng cao nguyên và vùng trung du có diện tích rừng rậm, giang, nứa, lau, tre chiếm tới 50% vùng công tác. - Vùng các công trường, hầm mỏ, thành phố dân cư đông đúc. - Giao thông đi lại trên diện tích khảo sát, đi tới tuyến và điểm quan trắc chủ yếu bằng phương tiện thô sơ và đi bộ. - Việc rải dây phát, dây thu hoặc vận chuyển máy móc từ điểm nọ sang điểm kia có khó khăn, thỉnh thoảng phải đi vòng hoặc qua suối không sâu. |
| Loại IV | - Vùng công tác là vùng núi cao, bị phân cắt mạnh. - Hệ thống khe suối sâu phát triển. - Sườn dốc vượt quá 200. - Rừng rậm, dây leo hoặc đầm lầy, ruộng bùn thụt nước mặn phủ tới 70% diện tích vùng công tác. - Các tuyến quan trắc cắt qua nhiều khe, suối, đỉnh núi hoặc kênh rạch. - Hệ thống tuyến khảo sát phải tiến hành bằng máy kinh vĩ. - Việc đi lại tới tuyến và điểm quan trắc khó khăn, hầu hết là đi bộ, đi đường vòng đòi hỏi mất nhiều thời gian và lao động. - Việc rải dây phát, dây thu hoặc vận chuyển máy móc từ điểm nọ sang điểm kia khó khăn, thường xuyên phải leo dốc hoặc qua suối sâu, kênh rạch nhiều, phải đi vòng mất nhiều thời gian và sức lực. |

PHÂN LOẠI ĐƯỜNG GIAO THÔNG 
CHO THI CÔNG HOẶC VẬN CHUYỂN VẬT TƯ - THIẾT BỊ ĐỊA VẬT LÝ

Bảng 2

| Loại đường | Đặc điểm |
| --- | --- |
| Đường loại I | Nền đường vững chắc, mặt đường bằng phẳng, tốc độ xe chạy đạt 50 - 60 km/giờ, đường tương đối thẳng, không ngoặt, tầm nhìn xa, xe chạy ít xóc |
| Đường loại II | Nền đường vững chắc, thỉnh thoảng có ổ gà nhỏ, nông, có dốc nhưng thấp, ngắn, tầm nhìn xa không bị hạn chế, xe chay hơi xóc nhỏ, tốc độ xe chạy đạt 40 - 45 km/giờ |
| Đường loại III | Nền đường vững chắc, có đoạn hơi hẹp, nhiều đoạn dốc, tầm nhìn xa bị hạn chế, đường quanh co nhưng rộng, tốc độ xe chạy 30 - 35 km/giờ |
| Đường loại IV | Nền đường yếu, rạn, mặt đường lồi lõm khó đi, đường cong hơi ngoặt, độ dốc cao hơi dài, đường hẹp, tầm nhìn xa bị hạn chế, nhiều ổ gà lớn, tốc độ xe chạy đạt 20-25 km/giờ |
| Đường loại V | Nền đường chưa ổn định, bị lún, đường lầy, ổ gà nhiều, qua suối, dốc cao, dài, đường cong gấp, mặt đường có đá lăn chắn, gồ ghề, xe chạy xóc, mặt đường lởm chởm, tầm nhìn xa bị hạn chế, tốc độ xe chạy 10-15 km/giờ, đường đất có dốc cao phải dùng xe kéo hoặc lên rất chậm, liên tục đèo dốc, gập ghềnh, đường cong gấp, taluy dốc, đường hẹp, quay xe khó |

### Mục 1. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN

PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ KHÓ KHĂN 
ĐIỀU KIỆN ĐO THẾ TRONG VÙNG CÔNG TÁC

Bảng 3

| Loại khó khăn | Đặc điểm |
| --- | --- |
| Bình thường | - Đo hiệu điện thế một cách bình thường do mức can nhiễu thấp, điện thế phân cực của các cực thu tương đối ổn định, giá trị (U > 0,5 mV. - Khi đo sâu PCKT : Đo (UVP trong điều kiện nhiễu thấp, cường độ nhiễu không vượt quá 8% giá trị (UVP trong 1 phút. |
| Khó khăn | - Đo hiệu điện thế khó khăn do có nhiễu mạnh, biểu hiện phân cực của các cực thu không ổn định. Trong quá trình quan trắc phải đo lặp lại nhiều lần tại mỗi vị trí đo. Số điểm đo phải lặp lại nhiều lần chiếm hơn 30% tổng số điểm đo. - Đại lượng đo (U ≤ 0,5 mV và phải đo lặp lại ít nhất 3 lần tại mỗi vị trí đo đạc lấy số liệu. - Khi đo điện PCKT : Đo (UVP gặp nhiều khó khăn do nhiễu của các trường điện từ tự nhiên và nhân tạo gây ra, cường độ vượt quá 8% giá trị (UVP trong 1 phút, phải đo lặp ít nhất 3 lần tại một điểm. |

PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ KHÓ KHĂN 
ĐIỀU KIỆN TIẾP ĐẤT CỦA CÁC ĐIỆN CỰC TRONG VÙNG CÔNG TÁC

Bảng 4

| Loại khó khăn | Đặc điểm |
| --- | --- |
| Bình thường | - Vùng đất mềm, điện trở suất thấp dễ đóng cực và đo thế. - Đối với các phương pháp đo điện dòng một chiều và xoay chiều, tại mỗi vị trí chỉ cần cắm 1 điện cực hoặc với các khoảng cách lớn ở vị trí A, B phải cắm 2 - 3 cực nhưng không phải đổ nước vẫn đo được (U ( 0,5 mV. Điện trở suất đất mặt nhỏ hơn 100 Ωm. - Khi đo sâu PCKT với ABmax dưới 500m và đo mặt cắt điện các loại số điện cực mỗi loại không vượt quá 4 cực. - Khi đo sâu PCKT với AB max từ 500 m trở lên số cực phát mỗi bãi không quá 6 cực. - Khi đo gradien trung gian, đo graden, số cực sắt đóng cho tuyến phát dưới 70 cái. |
| Khó khăn | - Vùng đất cát khô, đá laterit , cuội sỏi. đá bazan, bazan phong hoá, đá vôi mà mỗi vị trí cắm cực phải dùng 2-3 cực, ở những khoảng cách lớn phải cắm trên 4 cực ở mỗi vị trí A,B và phải đổ nước, dung dịch muối hoặc sunphát đồng mới đo được (U ( 0,5 mV. Điện trở suất mặt lớn hơn 100 Ωm. các điện cực phải đóng sâu trên 0,5 m. - Khi đo sâu PCKT với AB max dưới 500m và đo mặt cắt các loại số cực phát mỗi bãi trên 4 cực. - Khi đo sâu PCKT với AB max trên 500 m số cực phát mỗi bãi trên 6 cực. - Khi đo gradien trung gian, đo gradien, số cực sắt đóng cho tuyến phát trên 70 cái. |
| Rất khó khăn | - Khi sử dụng các thiết bị đo sâu lớn nơi tiếp đất có điện trở suất lớn (trên 500 Ωm) phải dùng điện cực chùm (từ 10 cực trở lên) hoặc các điện cực dài như sà beng đóng sâu trong đất, phải đổ dung dịch muối hoặc sunphát đồng mới đo được (U ( 0,5 mV. - Khi đo sâu PCKT :Với ABmax lớn mà phải đóng trên 10 cực mỗi bãi và phải đổ nước, dung dịch muối hoặc sunphát đồng mới đo được (UVP. |

#### 1.1. Ngoài trời

#### 1.1.1. Đo điện trường tự nhiên (ĐTTN)

#### 1.1.1.1. Nội dung công việc

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị, các dụng cụ, vật liệu làm việc và kiểm tra thông số kỹ thuật,  giao nhiệm vụ và phân công công việc giữa các thành viên trong tổ, đóng gói máy móc, trang bị và đưa lên phương tiện vận chuyển, bốc dỡ máy móc, thiết bị, dụng cụ đưa vào nơi bảo quản khi kết thúc mùa thực địa;

- Vận chuyển máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư từ nơi đóng quân lên tuyến quan sát và ngược lại;

- Lắp đặt, tháo dỡ máy móc thiết bị tại điểm đo đầu hoặc điểm kiểm tra đối chiếu với bản đồ các tuyến quan sát và khoảng cách giữa các cọc, chọn các cặp điện cực có hiệu điện thế phân cực nhỏ nhất, chọn vị trí đặt máy, bàn tời, chuẩn bị sổ ghi chép thực địa, bố trí các điện cực cố định N tại điểm 0 của tuyến, chỉnh máy, tiến hành đo câu từ điểm tựa đến điểm 0 của tuyến đo. Thu dọn máy móc thiết bị, dụng cụ, cuộn dây thu, kiểm tra sổ ghi chép khi kết thúc ngày làm việc.

- Kiểm tra chất lượng máy móc thiết bị hàng ngày trước khi tiến  hành đo và yêu cầu kiểm định máy;

- Mở máy, đọc và ghi các giá trị hiệu điện thế vào sổ, đo lặp khi cần thiết;

- Kéo dây, chôn và nhổ cực thu, chuyển cực thu sang cọc đo (điểm) tiếp theo hoặc chuyển máy móc thiết bị sang điểm đo tiếp theo, chôn và nhổ cực thu đến tuyến tiếp theo;

- Kiểm tra số liệu đo đạc, tính toán giá trị điện thế ĐTTN, đưa số liệu lên bản đồ thi công, lên đồ thị, biểu đồ. Xử lý số liệu trên máy vi tính. Phân tích sơ đồ tài liệu để bố trí kế hoạch thi công;

- Viết BCKQ, đánh máy, photo, nghiệm thu thực địa.

1.1.1.2. Phân loại khó khăn

Mức độ khó khăn được quy định ở bảng 1,3 và 4.

1.1.1.3. Định biên

Bảng 5

| Công việc | KSC6 | KS5 | CN4 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đo điện trường tự nhiên | 1 | 1 | 4 | 6 |

1.1.1.4. Định mức: công nhóm/ 100điểm

a) Đo thế từng cánh

Bảng 6

| TT | Khoảng cách tuyến (m) | Khoảng cách điểm (m) | Cấp khó khăn của địa hình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I-II | Loại III | Loại IV |
| 1 | 50 | 2 | 0,63 | 0,70 | 0,78 |
|  |  | 5 | 0,74 | 0,85 | 0,98 |
|  |  | 10 | 0,91 | 1,09 | 1,31 |
| 2 | 100 | 2 | 0,65 | 0,72 | 0,80 |
|  |  | 5 | 0,76 | 0,87 | 1,01 |
|  |  | 10 | 0,94 | 1,12 | 1,35 |
|  |  | 20 | 1,31 | 1,62 | 2,02 |
|  |  | 25 | 1,49 | 1,88 | 2,37 |
|  |  | 40 | 2,02 | 2,63 | 3,39 |
| 3 | 250 | 5 | 0,80 | 0,92 | 1,06 |
|  |  | 10 | 0,99 | 1,18 | 1,42 |
|  |  | 20 | 1,38 | 1,70 | 2,13 |
|  |  | 25 | 1,56 | 1,98 | 2,50 |
|  |  | 40 | 2,12 | 2,77 | 3,57 |
|  |  | 50 | 2,51 | 3,30 | 4,29 |
| 4 | 500 | 5 | 0,85 | 0,97 | 1,12 |
|  |  | 10 | 1,05 | 1,25 | 1,50 |
|  |  | 20 | 1,45 | 1,80 | 2,25 |
|  |  | 25 | 1,65 | 2,08 | 2,63 |
|  |  | 40 | 2,24 | 2,92 | 3,77 |
|  |  | 50 | 2,64 | 3,48 | 4,52 |
|  |  | 100 | 4,64 | 6,28 | 8,30 |

b) Đo gradien thế

Bảng 7

| TT | Khoảng cách tuyến (m) | Khoảng cách điểm (m) | Cấp khó khăn của địa hình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I-II | Loại III | Loại IV |
| 1 | 50 | 2 | 0,65 | 0,73 | 0,82 |
|  |  | 5 | 0,80 | 0,93 | 1,10 |
|  |  | 10 | 1,05 | 1,28 | 1,56 |
| 2 | 100 | 2 | 0,69 | 0,77 | 0,87 |
|  |  | 5 | 0,84 | 0,98 | 1,16 |
|  |  | 10 | 1,10 | 1,34 | 1,64 |
|  |  | 20 | 1,61 | 2,06 | 2,61 |
|  |  | 25 | 1,87 | 2,41 | 3,10 |
|  |  | 40 | 2,63 | 3,49 | 4,57 |
| 3 | 250 | 5 | 0,89 | 1,03 | 1,22 |
|  |  | 10 | 1,16 | 1,41 | 1,73 |
|  |  | 20 | 1,70 | 2,16 | 2,75 |
|  |  | 25 | 1,96 | 2,54 | 3,26 |
|  |  | 40 | 2,78 | 3,68 | 4,81 |
|  |  | 50 | 3,32 | 4,43 | 5,82 |
| 4 | 500 | 5 | 0,94 | 1,09 | 1,29 |
|  |  | 10 | 1,22 | 1,49 | 1,82 |
|  |  | 20 | 1,79 | 2,28 | 2,90 |
|  |  | 25 | 2,07 | 2,68 | 3,44 |
|  |  | 40 | 2,93 | 3,88 | 5,07 |
|  |  | 50 | 3,50 | 4,68 | 6,42 |
|  |  | 100 | 6,35 | 8,68 | 11,55 |

c) Đo thế đồng thời hai cánh

Bảng 8

| TT | Khoảng cách tuyến (m) | Khoảng cách điểm (m) | Cấp khó khăn của địa hình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I-II | Loại III | Loại IV |
| 1 | 50 | 2 | 0,52 | 0,58 | 0,64 |
|  |  | 5 | 0,57 | 0,63 | 0,70 |
|  |  | 10 | 0,64 | 0,71 | 0,82 |
| 2 | 100 | 2 | 0,55 | 0,61 | 0,67 |
|  |  | 5 | 0,60 | 0,66 | 0,74 |
|  |  | 10 | 0,67 | 0,75 | 0,86 |
|  |  | 20 | 0,79 | 0,93 | 1,11 |
|  |  | 25 | 0,86 | 1,02 | 1,22 |
|  |  | 40 | 1,05 | 1,30 | 1,59 |
| 3 | 250 | 5 | 0,63 | 0,70 | 0,78 |
|  |  | 10 | 0,70 | 0,79 | 0,91 |
|  |  | 20 | 0,84 | 0,98 | 1,16 |
|  |  | 25 | 0,91 | 1,07 | 1,29 |
|  |  | 40 | 1,11 | 1,36 | 1,68 |
|  |  | 50 | 1,24 | 1,55 | 1,93 |
| 4 | 500 | 5 | 0,67 | 0,74 | 0,82 |
|  |  | 10 | 0,74 | 0,83 | 0,96 |
|  |  | 20 | 0,88 | 1,03 | 1,23 |
|  |  | 25 | 0,96 | 1,13 | 1,36 |
|  |  | 40 | 1,17 | 1,44 | 1,77 |
|  |  | 50 | 1,40 | 1,82 | 2,04 |
|  |  | 100 | 2,02 | 2,63 | 3,39 |

Hệ số điều chỉnh định mức cho công tác đo điện trường tự nhiên theo điều kiện đo thế và tiếp đất

Bảng 9

| Điều kịên đo thế | Điều kiện tiếp đất |
| --- | --- |
|  | Bình thường | Khó khăn | Rất khó khăn |
| Bình thường | 1,00 | 1,05 | 1,20 |
| Khó khăn | 1,15 | 1,20 | 1,35 |

##### 1.1.2. Đo sâu đối xứng

##### 1.1.2.1. Nội dung công việc

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị, các dụng cụ làm việc và kiểm tra các thông số kỹ thuật, chất lượng của chúng, giao nhiệm vụ và phân công công việc, đóng gói máy móc thiết bị, dụng cụ và đưa lên phương tiện vận chuyển, bốc dỡ máy móc thiết bị, dụng cụ đưa vào nơi cất giữ khi kết thúc ngày làm việc;

- Vận chuyển máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư từ nơi đóng quân lên tuyến quan sát và ngược lại;

- Lắp đặt, tháo dỡ máy móc thiết bị tại điểm đo sâu, kiểm tra và đối chiếu với bản đồ các tuyến, điểm và khoảng cách giữa các cọc, xác định phương vị rải dây, chọn vị trí đặt máy móc thiết bị, lắp ráp thiết bị đầu tiên trên tuyến, lắp ráp máy đo và kiểm tra lại máy, các đầu nối và nguồn phát, chuẩn bị sổ ghi chép thực địa, thu dọn máy móc, thiết bị, dụng cụ, cuộn dây phát, dây thu khi kết thúc điểm đo;

- Đo máy, mở công tắc làm việc, phát dòng, đọc và ghi các giá trị  đo đạc vào sổ tính điện trở suất biểu kiến, xây dựng đường cong đo sâu thực địa, tiến hành đo lặp khi cần thiết, kiểm tra kết quả đo được tại điểm đo;

- Kéo dây, chuyển cực phát, cực thu trình tự theo sơ đồ đo, chôn, nhổ cực phát, cực thu, kiểm tra và khắc phục tình trạng rò điện, đứt dây;

- Di chuyển máy móc, thiết bị, dụng cụ giữa các điểm đo sâu;

- Kiểm tra, đưa số liệu lên bản đồ thi công, xây dựng đường cong đo sâu và phân tích sơ bộ từng đường cong trên đồ thị, biểu đồ, phân tích tài liệu sơ bộ để bố trí kế hoạch thi công;

- Viết BCKQ, đánh máy tài liệu, nghiệm thu thực địa.

1.1.2.2. Phân loại khó khăn

Mức độ khó khăn được quy định ở bảng 1, không thực hiện  địa hình loại IV.

1.1.2.3. Định biên

Bảng 10

| Công việc | KSC6 | KS5 | KTV8 | CN4(N2) | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB max <500m | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| AB max 500m - 1000m | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
| AB max 1000m - 2000m | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 |

1.1.2.4. Định mức: công nhóm/100 điểm

Bảng 11

| TT | Chiều dài AB max (m) | Khoảng cách điểm (m) | Các cấp địa hình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I - II | Loại III |
| 1 | 80 - 100 | 25 | 27,23 | 30,49 |
|  |  | 50 | 28,07 | 31,44 |
|  |  | 100 | 29,92 | 33,51 |
| 2 | 130 - 150 | 25 | 30,25 | 33,88 |
|  |  | 50 | 31,29 | 35,05 |
|  |  | 100 | 32,80 | 36,74 |
| 3 | 200 | 25 | 33,61 | 37,64 |
|  |  | 50 | 34,03 | 38,12 |
|  |  | 100 | 35,82 | 40,12 |
| 4 | 300 | 25 | 36,79 | 41,21 |
|  |  | 50 | 37,81 | 42,35 |
|  |  | 100 | 38,89 | 43,56 |
|  |  | 200 | 41,88 | 46,91 |
| 5 | 440 - 450 | 25 | 40,04 | 44,84 |
|  |  | 50 | 40,63 | 45,51 |
|  |  | 100 | 42,54 | 47,64 |
|  |  | 200 | 45,38 | 50,82 |
|  |  | 500 | 55,56 | 62,23 |
| 6 | 650 - 680 | 50 | 40,54 | 45,40 |
|  |  | 100 | 42,64 | 47,75 |
|  |  | 200 | 45,80 | 51,29 |
|  |  | 500 | 53,76 | 60,21 |
| 7 | 1 000 | 50 | 46,66 | 52,26 |
|  |  | 100 | 48,49 | 54,31 |
|  |  | 200 | 51,09 | 57,23 |
|  |  | 500 | 60,02 | 67,23 |
| 8 | 1 500 | 100 | 53,29 | 59,68 |
|  |  | 200 | 55,75 | 62,44 |
|  |  | 500 | 63,83 | 71,49 |
|  |  | 1 000 | 77,68 | 87,00 |
| 9 | 2 000 | 200 | 65,10 | 72,91 |
|  |  | 500 | 72,98 | 81,73 |
|  |  | 1 000 | 86,47 | 96,85 |

1.1.3. Đo sâu lưỡng cực liên tục đều

1.1.3.1. Nội dung công việc

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị, các dụng cụ, vật liệu làm việc và kiểm tra các thông số kĩ thuật, chất lượng của chúng, giao nhiệm vụ và phân công công việc giữa các thành viên trong tổ, đóng gói máy móc thiết bị, dụng cụ và đưa lên phương tiện vận chuyển, bốc dỡ máy móc thiết bị, dụng cụ đưa vào nơi cất giữ khi kết thúc ngày làm việc;

- Vận chuyển máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư từ nơi đóng quân lên tuyến quan sát và ngược lại;

- Lắp đặt, tháo dỡ thiết bị tại điểm đo sâu, kiểm tra và đối chiếu với bản đồ các tuyến, điểm và khoảng cách giữa các cọc, xác định phương vị dải dây, chọn vị trí đặt máy móc, thiết bị, lắp ráp thiết bị đầu tiên trên tuyến, lắp ráp may đo và kiểm tra lại máy, các đầu nối và nguồn phát, chuẩn bị số ghi chép thực địa, thu dọn máy móc thiết bị, dụng cụ, dây phát, dây thu khi kết thúc điểm đo;

- Đo máy, mở công tắc làm việc, phát dòng, đọc và ghi các giá trị đo đạc vào số, tính điện trở suất biểu kiến, tiến hành đo lặp khi cần thiết, kiểm tra kết quả đo được tại điểm đo;

- Kéo dây chuyển cực thu theo thứ tự N=1( 6, 7, 8 và 9;

- Di chuyển máy móc thiết bị, dụng cụ giữa các điểm đo sâu;

- Kiếm tra số liệu đo đạc, đưa số liệu lên bản vẽ, xây dựng mặt cắt điện trở suất biểu kiến tại các điểm ghi giữa lưỡng cực phát AB, giữa lưỡng cực thu MN, giữa hai lưỡng cực phát AB và lưỡng cực thu MN, tính chuyển mặt cắt ảo sang mặt cắt thực, nghỉ ngơi theo qui định;

- Viết BCKQ, đánh máy tài liệu, nghiệm thu thực địa.

1.1.3.2. Phân loại khó khăn

Mức độ khó khăn qui định ở bảng 1, không thực hiện đối với địa hình loại IV.

1.1.3.3. Định biên

Bảng 12

| Phương pháp đo | KSC6 | KS5 | KTV8 | CN4(N2) | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đo sâu lưỡng cực liên tục đều | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 |

1.1.3.4. Định mức: công nhóm/ 100 điểm

Bảng 13

| TT | Thiết bị AB=MN=D (m) | Số lần dịch chuyển: n | Cấp khó khăn của địa hình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I-II | Loại III |
| 1 | 10 | 6 | 34,85 | 44,65 |
|  |  | 7 | 38,60 | 49,41 |
|  |  | 8 | 42,93 | 55,04 |
|  |  | 9 | 47,72 | 61,09 |
| 2 | 20 | 6 | 39,99 | 51,47 |
|  |  | 7 | 44,47 | 57,02 |
|  |  | 8 | 49,41 | 63,17 |
|  |  | 9 | 54,77 | 69,49 |
| 3 | 30 | 6 | 46,13 | 59,14 |
|  |  | 7 | 51,24 | 65,79 |
|  |  | 8 | 57,02 | 73,14 |
|  |  | 9 | 63,53 | 81,15 |
| 4 | 40 | 6 | 53,20 | 68,21 |
|  |  | 7 | 58,83 | 75,63 |
|  |  | 8 | 65,79 | 84,23 |
|  |  | 9 | 72,67 | 93,43 |

1.1.4. Đo mặt cắt điện các loại

1.1.4.1. Nội dung công việc

- Chuẩn bị máy móc thiết bị, dụng cụ vật liệu làm việc và kiểm tra các thông số kỹ thuật, chất lượng, đóng gói máy móc, thiết bị dụng cụ đưa lên phương tiện vận chuyển, bốc dỡ máy móc thiết bị dụng cụ đưa vào nơi cất giữ khi kết thúc ngày làm việc;

- Vận chuyển máy móc thiết bị, dụng cụ lên tuyến khảo sát và ngược lại;

- Xác định điểm quan sát trên địa hình, lắp đặt máy móc, thiết bị, kiểm tra sự hoạt động của máy móc, rải dây dẫn của tuyến phát, tuyến thu để chuẩn bị đo điểm đầu, thiết lập các tuyến. Chuẩn bị sổ ghi chép thực địa. Thu dọn máy móc thiết bị, dụng cụ, cuộn dây phát, thu, nguồn khi kết thúc tuyến đo;

- Mở công tắc làm việc, tiến hành phát dòng, đo và ghi số đo vào sổ;

- Di chuyển tới điểm đo tiếp theo, chôn nhổ cực phát, cực thu, kiểm tra khắc phục tình trạng rò điện, đứt dây;

- Tiến hành tính  điện trở biểu kiến, dựng đồ thị (k,  kiểm tra và đưa số liệu lên bản đồ thi công, phân tích sơ bộ tài liệu để bố trí kế hoạch thi công;

- Viết BCKQ, đánh máy tài liệu, nghiệm thu thực địa.

1.1.4.2. Phân loại khó khăn

Mức độ khó khăn được quy định ở bảng 1, 3 và 4.

1.1.4.3. Định biên

Bảng 14

| Công việc | KSC6 | KS5 | CN4(N2) | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đo mặt cắt điện các loại | 1 | 1 | 9 | 11 |

1.1.4.4. Định mức: công nhóm/100 điểm

a) Đo mặt cắt đối xứng đơn giản

Bảng 15

| TT | Chiều dài AB (m) | Khoảng cách tuyến (m) | Khoảng cách điểm (m) | Cấp khó khăn địa hình |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV |
| 1 | 50 | 50 | 5 | 0,80 | 0,87 | 1,03 | 1,40 |
|  |  |  | 10 | 0,93 | 1,03 | 1,20 | 1,52 |
|  |  | 100 | 5 | 0,81 | 0,93 | 1,09 | 1,46 |
|  |  |  | 10 | 0,95 | 1,05 | 1,23 | 1,59 |
|  |  |  | 20 | 1,26 | 1,50 | 1,79 | 2,22 |
|  |  |  | 25 | 1,51 | 1,73 | 2,08 | 2,62 |
|  |  |  | 40 | 1,85 | 2,19 | 2,84 | 3,60 |
| 2 | 70 | 50 | 5 | 0,85 | 1,01 | 1,23 | 1,69 |
|  |  |  | 10 | 0,96 | 1,10 | 1,34 | 1,85 |
|  |  | 100 | 5 | 0,89 | 1,05 | 1,29 | 1,78 |
|  |  |  | 10 | 1,03 | 1,16 | 1,45 | 1,93 |
|  |  |  | 20 | 1,37 | 1,61 | 1,82 | 2,22 |
|  |  |  | 25 | 1,59 | 1,92 | 2,23 | 2,92 |
|  |  |  | 40 | 1,90 | 2,36 | 3,12 | 3,70 |
| 3 | 100 | 50 | 5 | 1,07 | 1,21 | 1,39 | 1,86 |
|  |  |  | 10 | 1,16 | 1,31 | 1,51 | 2,00 |
|  |  | 100 | 5 | 1,11 | 1,25 | 1,43 | 1,92 |
|  |  |  | 10 | 1,21 | 1,36 | 1,55 | 2,07 |
|  |  |  | 20 | 1,43 | 1,69 | 2,11 | 2,79 |
|  |  |  | 25 | 1,66 | 2,00 | 2,51 | 3,10 |
|  |  |  | 40 | 2,02 | 2,47 | 3,34 | 3,85 |
|  |  | 250 | 10 | 1,24 | 1,40 | 1,61 | 2,12 |
|  |  |  | 20 | 1,43 | 1,61 | 1,85 | 2,40 |
|  |  |  | 25 | 1,51 | 1,71 | 1,96 | 2,54 |
|  |  |  | 40 | 2,08 | 2,52 | 3,01 | 3,95 |
|  |  |  | 50 | 2,39 | 2,75 | 3,30 | 4,52 |
| 4 | 150 | 50 | 5 | 1,20 | 1,43 | 1,77 | 2,41 |
|  |  |  | 10 | 1,31 | 1,56 | 1,92 | 2,61 |
|  |  | 100 | 5 | 1,25 | 1,49 | 1,84 | 2,51 |
|  |  |  | 10 | 1,36 | 1,62 | 2,00 | 2,72 |
|  |  |  | 20 | 1,57 | 1,87 | 2,31 | 3,14 |
|  |  |  | 25 | 1,66 | 2,12 | 2,86 | 3,76 |
|  |  |  | 40 | 1,92 | 2,62 | 3,60 | 4,66 |
|  |  | 250 | 10 | 1,40 | 1,67 | 2,06 | 2,80 |
|  |  |  | 20 | 1,61 | 1,91 | 2,37 | 3,21 |
|  |  |  | 25 | 1,85 | 2,18 | 2,50 | 3,40 |
|  |  |  | 40 | 2,13 | 2,86 | 3,37 | 4,24 |
|  |  |  | 50 | 2,62 | 3,08 | 3,76 | 4,79 |
| 5 | 200 | 50 | 5 | 1,34 | 1,56 | 1,87 | 2,45 |
|  |  |  | 10 | 1,45 | 1,69 | 2,03 | 2,64 |
|  |  | 100 | 5 | 1,39 | 1,62 | 1,94 | 2,58 |
|  |  |  | 10 | 1,51 | 1,76 | 2,11 | 2,79 |
|  |  |  | 20 | 1,74 | 2,03 | 2,44 | 3,19 |
|  |  |  | 25 | 1,85 | 2,22 | 2,69 | 3,56 |
|  |  |  | 40 | 2,14 | 2,88 | 3,74 | 4,93 |
|  |  | 250 | 10 | 1,55 | 1,81 | 2,17 | 2,86 |
|  |  |  | 20 | 1,79 | 2,08 | 2,50 | 3,36 |
|  |  |  | 25 | 2,02 | 2,38 | 2,91 | 3,78 |
|  |  |  | 40 | 2,41 | 3,20 | 3,93 | 5,05 |
|  |  |  | 50 | 2,83 | 3,41 | 4,07 | 5,35 |
| 6 | 300 | 50 | 5 | 1,57 | 1,83 | 2,21 | 2,89 |
|  |  |  | 10 | 1,66 | 1,94 | 2,31 | 2,93 |
|  |  | 100 | 5 | 1,63 | 1,91 | 2,21 | 2,95 |
|  |  |  | 10 | 1,77 | 2,07 | 2,49 | 3,24 |
|  |  |  | 20 | 2,05 | 2,39 | 2,88 | 3,64 |
|  |  |  | 25 | 2,17 | 2,53 | 3,04 | 3,84 |
|  |  |  | 40 | 2,51 | 2,92 | 3,50 | 4,43 |
|  |  | 250 | 10 | 1,82 | 2,13 | 2,56 | 3,42 |
|  |  |  | 20 | 2,10 | 2,45 | 2,95 | 3,85 |
|  |  |  | 25 | 2,22 | 2,59 | 3,19 | 4,21 |
|  |  |  | 40 | 2,60 | 3,39 | 4,23 | 5,45 |
|  |  |  | 50 | 2,78 | 3,57 | 4,44 | 5,77 |
| 7 | 500 | 100 | 5 | 1,81 | 2,10 | 2,50 | 3,28 |
|  |  |  | 10 | 1,97 | 2,28 | 2,71 | 3,57 |
|  |  |  | 20 | 2,27 | 2,63 | 3,13 | 4,15 |
|  |  |  | 25 | 2,40 | 2,79 | 3,33 | 4,39 |
|  |  |  | 40 | 2,77 | 3,22 | 3,84 | 4,89 |
|  |  | 250 | 10 | 2,02 | 2,35 | 2,80 | 3,70 |
|  |  |  | 20 | 2,32 | 2,70 | 3,21 | 4,21 |
|  |  |  | 25 | 2,45 | 2,85 | 3,40 | 4,44 |
|  |  |  | 40 | 3,19 | 3,58 | 4,61 | 6,01 |
|  |  |  | 50 | 3,36 | 3,76 | 4,91 | 6,39 |
|  |  | 500 | 10 | 2,06 | 2,39 | 2,85 | 3,75 |
|  |  |  | 20 | 2,36 | 2,74 | 3,27 | 4,31 |
|  |  |  | 25 | 2,49 | 2,90 | 3,45 | 4,51 |
|  |  |  | 40 | 2,95 | 3,88 | 4,76 | 6,25 |
|  |  |  | 50 | 3,57 | 4,01 | 5,15 | 6,74 |
|  |  |  | 100 | 4,54 | 5,43 | 7,07 | 9,16 |

b) Đo mặt cắt liên hợp

Bảng 16

| TT | Chiều dài AB (m) | Khoảng cách tuyến (m) | Khoảng cách điểm (m) | Cấp khó khăn địa hình |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV |
| 1 | 50 | 50 | 5 | 1,16 | 1,37 | 1,67 | 2,04 |
|  |  |  | 10 | 1,27 | 1,49 | 1,81 | 2,28 |
|  |  | 100 | 5 | 1,22 | 1,43 | 1,74 | 2,19 |
|  |  |  | 10 | 1,32 | 1,55 | 1,89 | 2,37 |
|  |  |  | 20 | 1,52 | 1,79 | 2,17 | 2,75 |
|  |  |  | 25 | 1,62 | 1,91 | 2,32 | 2,92 |
|  |  |  | 40 | 1,86 | 2,19 | 2,67 | 3,36 |
| 2 | 70 | 50 | 5 | 1,23 | 1,48 | 1,91 | 2,44 |
|  |  |  | 10 | 1,34 | 1,61 | 1,95 | 2,49 |
|  |  | 100 | 5 | 1,31 | 1,67 | 2,15 | 2,79 |
|  |  |  | 10 | 1,44 | 1,89 | 2,45 | 3,17 |
|  |  |  | 20 | 1,61 | 2,03 | 2,65 | 3,43 |
|  |  |  | 25 | 1,72 | 2,19 | 2,83 | 3,62 |
|  |  |  | 40 | 1,97 | 2,51 | 3,47 | 4,48 |
| 3 | 100 | 50 | 5 | 1,83 | 2,22 | 2,73 | 3,52 |
|  |  |  | 10 | 1,99 | 2,35 | 2,88 | 3,72 |
|  |  | 100 | 5 | 2,00 | 2,37 | 2,93 | 3,77 |
|  |  |  | 10 | 2,06 | 2,44 | 3,00 | 3,86 |
|  |  |  | 20 | 2,38 | 2,82 | 3,46 | 4,47 |
|  |  |  | 25 | 2,54 | 3,01 | 3,69 | 4,77 |
|  |  |  | 40 | 2,92 | 3,47 | 4,23 | 5,45 |
|  |  | 250 | 10 | 2,13 | 2,52 | 3,08 | 3,97 |
|  |  |  | 20 | 2,42 | 2,87 | 3,52 | 4,55 |
|  |  |  | 25 | 2,58 | 3,05 | 3,75 | 4,82 |
|  |  |  | 40 | 2,98 | 3,52 | 4,31 | 5,55 |
|  |  |  | 50 | 3,26 | 3,85 | 4,72 | 6,10 |
| 4 | 150 | 50 | 5 | 2,05 | 2,45 | 3,04 | 3,93 |
|  |  |  | 10 | 2,23 | 2,67 | 3,31 | 4,28 |
|  |  | 100 | 5 | 2,14 | 2,55 | 3,16 | 4,07 |
|  |  |  | 10 | 2,32 | 2,77 | 3,44 | 4,43 |
|  |  |  | 20 | 2,68 | 3,20 | 3,96 | 5,11 |
|  |  |  | 25 | 2,86 | 3,41 | 4,22 | 5,45 |
|  |  |  | 40 | 3,28 | 3,92 | 4,85 | 6,28 |
|  |  | 250 | 10 | 2,39 | 2,85 | 3,54 | 4,57 |
|  |  |  | 20 | 2,75 | 3,28 | 4,06 | 5,25 |
|  |  |  | 25 | 2,88 | 3,46 | 4,33 | 5,56 |
|  |  |  | 40 | 3,37 | 4,03 | 5,00 | 6,46 |
|  |  |  | 50 | 3,67 | 4,38 | 5,43 | 7,01 |
| 5 | 200 | 50 | 5 | 2,32 | 2,67 | 3,20 | 4,12 |
|  |  |  | 10 | 2,48 | 2,90 | 3,47 | 4,49 |
|  |  | 100 | 5 | 2,38 | 2,77 | 3,32 | 4,27 |
|  |  |  | 10 | 2,58 | 3,01 | 3,61 | 4,66 |
|  |  |  | 20 | 2,98 | 3,47 | 4,16 | 5,35 |
|  |  |  | 25 | 3,18 | 3,71 | 4,44 | 5,72 |
|  |  |  | 40 | 3,64 | 4,25 | 5,10 | 6,56 |
|  |  | 250 | 10 | 2,66 | 3,10 | 3,72 | 4,80 |
|  |  |  | 20 | 3,05 | 3,56 | 4,28 | 5,53 |
|  |  |  | 25 | 3,25 | 3,79 | 4,56 | 5,88 |
|  |  |  | 40 | 3,75 | 4,38 | 5,27 | 6,79 |
|  |  |  | 50 | 4,08 | 4,76 | 5,70 | 7,36 |
| 6 | 300 | 50 | 5 | 2,63 | 3,02 | 3,62 | 4,66 |
|  |  |  | 10 | 2,86 | 3,37 | 4,12 | 5,33 |
|  |  | 100 | 5 | 2,73 | 3,05 | 3,87 | 4,99 |
|  |  |  | 10 | 2,97 | 3,41 | 3,99 | 5,15 |
|  |  |  | 20 | 3,42 | 3,93 | 4,61 | 5,95 |
|  |  |  | 25 | 3,65 | 4,20 | 4,91 | 6,33 |
|  |  |  | 40 | 4,20 | 4,81 | 5,66 | 7,31 |
|  |  | 250 | 10 | 3,06 | 3,51 | 4,12 | 5,33 |
|  |  |  | 20 | 3,52 | 4,04 | 4,74 | 6,12 |
|  |  |  | 25 | 3,73 | 4,29 | 5,04 | 6,50 |
|  |  |  | 40 | 4,14 | 4,95 | 5,82 | 7,52 |
|  |  |  | 50 | 4,69 | 5,38 | 6,32 | 8,15 |
| 7 | 500 | 100 | 5 | 3,09 | 3,49 | 4,28 | 5,53 |
|  |  |  | 10 | 3,36 | 3,90 | 4,65 | 6,00 |
|  |  |  | 20 | 3,87 | 4,49 | 5,36 | 6,91 |
|  |  |  | 25 | 4,14 | 4,79 | 5,70 | 7,36 |
|  |  |  | 40 | 4,74 | 5,51 | 6,59 | 8,49 |
|  |  | 250 | 10 | 3,46 | 4,01 | 4,78 | 6,17 |
|  |  |  | 20 | 3,97 | 4,61 | 5,50 | 7,09 |
|  |  |  | 25 | 4,22 | 4,90 | 5,84 | 7,54 |
|  |  |  | 40 | 4,88 | 5,66 | 6,74 | 8,69 |
|  |  |  | 50 | 5,31 | 6,15 | 7,31 | 9,43 |
|  |  | 500 | 10 | 3,52 | 4,07 | 4,88 | 6,29 |
|  |  |  | 20 | 4,04 | 4,70 | 5,62 | 7,25 |
|  |  |  | 25 | 4,25 | 4,95 | 5,90 | 7,62 |
|  |  |  | 40 | 4,91 | 5,70 | 6,86 | 8,85 |
|  |  |  | 50 | 5,36 | 6,25 | 7,48 | 9,65 |
|  |  |  | 100 | 7,31 | 8,49 | 10,06 | 13,00 |

- Khi đo ĐMC với các biến thể, định mức thời gian được tính bằng định mức nêu trong bảng 15, 16 nhân với hệ số hiệu chỉnh tại bảng 17.

Bảng 17

| TT | Công việc | Bảng mức | Hệ số |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ĐMC lưỡng cực một cánh | 15 | 1,11 |
| 2 | Đo mặt cắt đối xứng phức tạp (AA’MNBB’) | 16 | 1,25 |
| 3 | ĐMC lưỡng cực hai cánh | 16 | 1,32 |

##### 1.1.5. Đo điện phân cực kích thích bằng dòng điện một chiều

1.1.5.1. Nội dung công việc

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị máy móc, thiết bị trang bị và phương tiện vận chuyển, kiểm tra hiện tượng phân cực thuần túy của các điện cực không phân cực, bốc xếp máy móc thiết bị, trang bị khi đi  và bốc dỡ máy móc, thiết bị, trang bị khi trở về;

- Vận chuyển máy móc, thiết bị lên tuyến và từ tuyến về nhà khi kết thúc ngày làm việc;

- Xác định điểm quan sát, kiểm tra và chuẩn bị cho máy hoạt động, rải dây đóng cọc, thành lập tuyến phát, nối các điện cực  tuyến thu, thành lập bãi cực C ( ( hoặc B,B’ ( (, bố trí các trạm liên lạc trên tuyến, kiểm tra và tổ chức chống rò điện, tiến hành thử máy, phát dòng theo chế độ qui định, hoặc phát xung đổi chiều theo chế độ tự động hoặc bằng tay, đo các giá trị và ghi vào sổ đo,  tiến hành đo lặp khi cần thiết, thành lập tài liệu cần thiết, cuộn dây tuyến phát, tuyến thu, đường liên lạc, các cực và trang thiết bị, di chuyển giữa các điểm quan sát;

- Kiểm tra sổ đo đạc, tính toán các giá trị về đồ thị (K và (K, các biểu đồ và đưa lên bản đồ thi công, chỉnh lý sơ bộ các tài liệu thực địa làm cơ sở cho lập kế hoạch thi công;

- Viết BCKQ, đánh máy tài liệu, nghiệm thu thực địa.

1.1.5.2. Phân loại khó khăn

Mức độ khó khăn được quy định ở bảng 1, 3 và 4, không thực hiện địa hình khó khăn loại IV.

1.1.5.3. Định biên

Bảng 18

| Công việc | KSC6 | KS5 | CN4(N2) | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đo điện PCKT bằng dòng 1 chiều | 1 | 2 | 8 | 11 |

1.1.5.4. Định mức

a) Đo sâu phân cực kích thích: công nhóm/100 điểm

Bảng 19

| TT | Chiều dài AB max (m) | Khoảng cách điểm (m) | Các cấp địa hình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I-II | Loại III |
| 1 | 200 | 25 | 56,22 | 62,68 |
|  |  | 50 | 58,42 | 64,82 |
|  |  | 100 | 61,06 | 67,44 |
| 2 | 300 | 25 | 61,72 | 68,09 |
|  |  | 50 | 63,09 | 69,76 |
|  |  | 100 | 66,03 | 72,80 |
| 3 | 440 - 450 | 25 | 67,60 | 75,11 |
|  |  | 50 | 68,91 | 76,53 |
|  |  | 100 | 71,34 | 79,53 |
|  |  | 200 | 76,32 | 85,52 |
|  |  | 500 | 90,71 | 103,62 |
| 4 | 650 - 680 | 25 | 72,61 | 81,35 |
|  |  | 50 | 74,13 | 83,02 |
|  |  | 100 | 76,53 | 88,17 |
|  |  | 200 | 81,12 | 91,88 |
|  |  | 500 | 95,60 | 111,78 |
| 5 | 1 000 | 25 | 96,24 | 107,95 |
|  |  | 50 | 98,24 | 110,05 |
|  |  | 100 | 101,04 | 113,57 |
|  |  | 200 | 106,34 | 119,80 |
|  |  | 500 | 123,44 | 140,55 |
| 6 | 1 500 | 100 | 134,56 | 153,47 |
|  |  | 200 | 140,55 | 161,32 |
|  |  | 500 | 160,41 | 184,36 |
|  |  | 1 000 | 179,70 | 208,76 |
| 7 | 2 000 | 200 | 169,00 | 190,55 |
|  |  | 500 | 189,28 | 213,47 |
|  |  | 1 000 | 221,81 | 255,78 |

b) Đo gradien trung gian phân cực kích thích: công nhóm/100 điểm

Bảng 20

| TT | Chiều dài AB (m) | Khoảng cách điểm (m) | Các cấp địa hình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV |
| 1 | 300 | 5 | 2,33 | 2,65 | 3,14 | 3,72 |
|  |  | 10 | 2,84 | 3,24 | 3,84 | 4,55 |
|  |  | 20 | 3,92 | 4,48 | 5,30 | 6,28 |
|  |  | 25 | 4,48 | 5,10 | 6,05 | 7,15 |
| 2 | 400 | 5 | 2,42 | 2,76 | 3,25 | 3,86 |
|  |  | 10 | 3,02 | 3,44 | 4,08 | 4,84 |
|  |  | 20 | 4,20 | 4,79 | 5,68 | 6,71 |
|  |  | 25 | 4,80 | 5,47 | 6,48 | 7,67 |
|  |  | 40 | 5,84 | 6,66 | 7,91 | 9,34 |
| 3 | 500 | 5 | 2,56 | 2,90 | 3,44 | 4,08 |
|  |  | 10 | 3,26 | 3,72 | 4,42 | 5,22 |
|  |  | 20 | 4,60 | 5,24 | 6,22 | 7,36 |
|  |  | 25 | 5,27 | 6,00 | 7,12 | 8,42 |
|  |  | 40 | 6,44 | 7,33 | 8,69 | 10,28 |
|  |  | 50 | 6,92 | 7,96 | 9,43 | 11,17 |
| 4 | 600 | 5 | 2,87 | 3,26 | 3,88 | 4,58 |
|  |  | 10 | 3,76 | 4,27 | 5,08 | 6,00 |
|  |  | 20 | 5,51 | 6,30 | 7,48 | 8,82 |
|  |  | 25 | 6,14 | 7,26 | 8,60 | 10,18 |
|  |  | 40 | 6,94 | 7,91 | 9,40 | 11,09 |
|  |  | 50 | 7,55 | 8,63 | 10,21 | 12,08 |

c) Đo mặt cắt phân cực kích thích sơ đồ AMNB - đối xứng đơn giản: công nhóm/100 điểm

Bảng 21

| TT | Chiều dài AB (m) | Khoảng cách tuyến (m) | Khoảngcách điểm (m) | Cấp khó khăn địa hình |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV |
| 1 | 50 | 50 | 5 | 2,50 | 2,85 | 3,38 | 4,01 |
|  |  |  | 10 | 2,72 | 3,10 | 3,69 | 4,37 |
|  |  | 100 | 5 | 2,57 | 2,93 | 3,49 | 4,14 |
|  |  |  | 10 | 2,80 | 3,19 | 3,80 | 4,50 |
|  |  |  | 20 | 3,19 | 3,63 | 4,32 | 5,13 |
| 2 | 70 | 50 | 5 | 2,62 | 2,99 | 3,56 | 4,21 |
|  |  |  | 10 | 2,86 | 3,27 | 3,88 | 4,60 |
|  |  | 100 | 5 | 2,71 | 3,09 | 3,67 | 4,33 |
|  |  |  | 10 | 2,95 | 3,36 | 4,00 | 4,73 |
|  |  |  | 20 | 3,35 | 3,82 | 4,55 | 5,39 |
| 3 | 100 | 50 | 5 | 2,78 | 3,16 | 3,76 | 4,45 |
|  |  |  | 10 | 3,03 | 3,44 | 4,10 | 4,86 |
|  |  | 100 | 5 | 2,86 | 3,25 | 3,87 | 4,58 |
|  |  |  | 10 | 3,11 | 3,55 | 4,22 | 4,92 |
|  |  |  | 20 | 3,54 | 4,03 | 4,80 | 5,68 |
|  |  | 250 | 5 | 2,98 | 3,39 | 4,03 | 4,77 |
|  |  |  | 10 | 3,25 | 3,70 | 4,39 | 5,21 |
|  |  |  | 20 | 3,69 | 4,20 | 4,99 | 5,92 |
|  |  |  | 25 | 3,96 | 4,50 | 5,37 | 6,36 |
|  |  |  | 40 | 4,63 | 5,28 | 6,26 | 7,42 |
|  |  |  | 50 | 4,92 | 5,60 | 6,65 | 7,91 |
| 4 | 150 | 50 | 5 | 2,94 | 3,35 | 3,98 | 4,72 |
|  |  |  | 10 | 3,21 | 3,64 | 4,33 | 5,14 |
|  |  | 100 | 5 | 3,03 | 3,45 | 4,10 | 4,86 |
|  |  |  | 10 | 3,30 | 3,75 | 4,47 | 5,30 |
|  |  |  | 20 | 3,75 | 4,26 | 5,07 | 6,00 |
|  |  | 250 | 5 | 3,16 | 3,59 | 4,26 | 5,06 |
|  |  |  | 10 | 3,44 | 3,91 | 4,65 | 5,51 |
|  |  |  | 20 | 3,91 | 4,44 | 5,28 | 6,26 |
|  |  |  | 25 | 4,20 | 4,77 | 5,67 | 6,71 |
|  |  |  | 40 | 4,92 | 5,58 | 6,62 | 7,87 |
|  |  |  | 50 | 5,21 | 5,92 | 7,04 | 8,34 |
| 5 | 200 | 50 | 5 | 3,12 | 3,55 | 4,23 | 5,01 |
|  |  |  | 10 | 3,40 | 3,87 | 4,61 | 5,46 |
|  |  | 100 | 5 | 3,21 | 3,66 | 4,36 | 5,15 |
|  |  |  | 10 | 3,50 | 3,99 | 4,75 | 5,63 |
|  |  |  | 20 | 3,98 | 4,53 | 5,40 | 6,39 |
|  |  | 250 | 5 | 3,34 | 3,81 | 4,55 | 5,37 |
|  |  |  | 10 | 3,64 | 4,15 | 4,95 | 5,86 |
|  |  |  | 20 | 4,14 | 4,72 | 5,63 | 6,65 |
|  |  |  | 25 | 4,44 | 5,07 | 6,03 | 7,13 |
|  |  |  | 40 | 5,20 | 5,94 | 7,09 | 8,34 |
|  |  |  | 50 | 5,53 | 6,29 | 7,50 | 8,85 |

Ghi chú:

1. Khi đo mặt cắt PCKT bằng thiết bị 3 cực 1 cánh – AMN (B( (); lưỡng cực 1 cánh -A’AMN, thì mức thời gian được tính bằng các mức tương ứng trong bảng 21 nhân với hệ số 1,10

2. Khi đo mặt cắt PCKT bằng phương pháp mặt cắt liên hợp - AMN (C( () MNB, lưỡng cực 1 cánh trên 2 khoảng cách rải dây -A’’A’AMN, 3 cực 1 cánh trên hai khoảng cách rải dây - AA’MN (B’B ( (), thì mức thời gian bằng các mức tương ứng trong bảng 21 nhân với hệ số 1,43

3. Khi đo trong các điều kiện đo thế và tiếp đất khác nhau, mức thời gian ở bảng 19, 20, 21 được nhân với hệ số điều chỉnh sau:

Bảng 22

| Điều kịên đo thế | Điều kiện tiếp đất |
| --- | --- |
|  | Bình thường | Khó khăn | Rất khó khăn |
| Bình thường | 1,00 | 1,05 | 1,20 |
| Khó khăn | 1,15 | 1,20 | 1,35 |

1.1.6. Đo điện phân cực kích thích bằng dòng xoay chiều cho trạm thu phát V5 và T3

1.1.6.1. Nội dung công việc

Nội dung công việc tương tự như phương pháp đo điện phân cực kích thích bằng dòng một chiều.

1.1.6.2. Phân loại khó khăn: mức độ khó khăn được quy định ở bảng 1

1.1.6.3. Định biên

Tương tự đo phân cực kích thích bằng dòng một chiều.

1.1.6.4. Định mức: công nhóm/100 điểm

a) Đo sâu phân cực kích thích bằng dòng xoay chiều : bằng định mức đo sâu phân cực kích thích dòng 1 chiều (bảng 19) nhân hệ số 1,30.

b) Đo gradien trung gian phân cực kích thích bằng dòng xoay chiều : bằng định mức đo gradien trung gian phân cực kích thích dòng 1 chiều (bảng 20) nhân hệ số 1,30.

c) Đo mặt cắt phân cực kích thích sơ đồ AMNB - đối xứng đơn giản bằng dòng xoay chiều : bằng định mức mặt cắt phân cực kích thích dòng 1 chiều (bảng 21)  nhân hệ số 1,30.

Ghi chú: Điều kiện tiếp đất và đo thế khó khăn được áp dụng hệ số điều chỉnh định mức thời gian như dòng điện một chiều.

1.2. Trong phòng

1.2.1.Nội dung công việc

-  Lập lịch tiến hành công tác văn phòng.

-  Nhận các tài liệu và sổ sách thực địa.

-  Hệ thống hóa các tài liệu,  chỉnh lý lần cuối các tài liệu địa chất, địa vật lý.

-  Tổng hợp và phân tích địa chất, các tài liệu địa vật lý.

-  Thành lập và chính xác hóa các bản đồ sơ đồ, đồ thị, các mặt cắt địa chất - địa vật lý, bản đồ đẳng trị địa vật lý.

-  Tiến hành giải thích trên quan điểm địa chất các tài liệu địa chất và địa vật lý thu được trong vùng công tác.

-  Lập BCKQ bước công tác địa vật lý và các phụ lục kèm theo báo cáo theo qui định, đánh máy tài liệu, bảo vệ kết quả trước hội đồng nghiệm thu.

+ Các công việc chưa có trong định mức

- Can in, nộp lưu trữ

- Tổng kết chung trong đề án địa chất.

- Chỉnh lý văn phòng các tài liệu trắc địa phục vụ cho công tác địa vật lý.

1.2.2.  Định biên

Bảng 23

| Công việc | KSC6 | KS5 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- |
| Các phương pháp đo điện | 1 | 3 | 4 |

1. 2.3. Định mức: công nhóm/100 điểm

Bảng 24

| TT | Công việc | Mức |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đo điện trường tự nhiên | 0,42 |
| 2 | Đo sâu điện, với |  |
| 2.1 | AB max = 80 - 150 m | 13,31 |
| 2.2 | AB max = 200 - 300 m | 16,64 |
| 2.3 | AB max = 440 - 450 m | 20,46 |
| 2.4 | AB max = 650 - 680 m | 25,58 |
| 2.5 | AB max = 1 000 m | 33,25 |
| 2.6 | AB max = 1 500 m | 43,90 |
| 2.7 | AB max = 2 000 m | 57,94 |
| 3 | Đo mặt cắt điện các loại |  |
| 3.1 | Khi đo sử dụng các kiểu thiết bị để đo 1 lần rK tại 1 điểm (đối xứng đơn giản, 3 cực một cánh, lưỡng cực một cánh...) | 1,03 |
| 3.2 | Khi đo sử dụng các kiểu thiết bị để đo 2 lần rK tại 1 điểm (đo liên hợp, đối xứng phức tạp, 3 cực hai cánh ...) | 1,47 |
| 4 | Đo phân cực kích thích dòng một chiều và dòng xoay chiều |  |
| 4.1 | Đo sâu PCKT, với |  |
|  | AB max = 200 - 300 m | 47,54 |
|  | AB max = 450 - 680 m | 55,47 |
|  | AB max = 1 000 m | 66,56 |
|  | AB max = 1 500 - 2 000 m | 83,20 |
| 4.2 | Đo mặt cắt PCKT |  |
|  | Đo đối xứng đơn giản, 3 cực một cánh, lưỡng cực một cánh, gradien trung gian | 4,16 |
|  | Đo liên hợp 3 cực hai cánh, lưỡng cực hai cánh ... | 6,66 |

### Mục 2. ĐO TỪ TÍNH MẶT ĐẤT

#### 2.1. Ngoài trời

2.1.1. Nội dung công việc

- Nhận nhiệm vụ chuẩn bị máy móc, dụng cụ, trang thiết bị, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong tổ, kiểm tra và đưa máy vào trạng thái làm việc; kiểm tra nguồn nuôi, thử máy, chọn khoảng đo hợp lý, định hướng khối nhạy từ;  bảo quản và cất giữ máy móc khi hết ca làm việc.

- Vận chuyển máy móc thiết bị lên tuyến và từ tuyến  về điểm kiểm tra cuối ngày và đi về nơi ở;

- Ghi giá trị và thời gian đo tại điểm kiểm tra đầu và cuối ca làm việc, xác định điểm quan sát, đặt máy, định hướng máy, cân bằng bọt thủy (đối với máy từ cơ quang) mở máy, đọc và ghi giá trị điểm đo và thời gian vào sổ thực địa, khóa máy, tiến hành đo câu các khâu đo với điểm kiểm tra hoặc điểm chuẩn, tiến hành đo lặp khi cần thiết tại điểm khảo sát. Di chuyển giữa các điểm quan sát. Tiến hành đo biến thiên từ tại các vùng không có đài ghi biến thiên quốc gia (khi đo bằng máy từ proton);

- Kiểm tra số liệu đo đạc, tính toán giá trị, đưa số liệu lên bản đồ, đồ thị, biểu đồ. Xử lý sơ bộ số liệu. Phân tích sơ đồ tài liệu để bố trí kế hoạch thi công;

- Viết BCKQ, đánh máy tài liệu, nghiệm thu công tác thực địa.

+ Những công việc chưa có trong định mức

- Công việc phát tuyến đóng cọc;

- Thành lập mạng lưới điểm kiểm tra và điểm chuẩn.

2.1.2. Phân loại khó khăn

Mức độ khó khăn được quy định ở bảng 1

2.1.3. Định biên

Bảng 25

| TT | Công việc | KSC6 | KS5 | CN4(N2) | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đo từ tính mặt đất - có tuyến sẵn | 1 | 1 | 2 | 4 |

2.1.4. Định mức: công nhóm/100 điểm

a) Đo từ tính mặt đất bằng máy cơ quang (M-27, M-27M)

Bảng 26

| TT | Khoảng cách tuyến (m) | Khoảng cách điểm (m) | Cấp khó khăn của địa hình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV |
| 1 | 50 (1:5 000) | 2 | 0,74 | 0,85 | 1,04 | 1,40 |
|  |  | 5 | 0,83 | 0,95 | 1,20 | 1,62 |
|  |  | 10 | 0,96 | 1,12 | 1,43 | 1,93 |
| 2 | 100 (1:10 000) | 2 | 0,77 | 0,88 | 1,08 | 1,44 |
|  |  | 5 | 0,85 | 0,97 | 1,24 | 1,67 |
|  |  | 10 | 1,00 | 1,14 | 1,48 | 1,97 |
|  |  | 20 | 1,27 | 1,49 | 1,92 | 2,58 |
|  |  | 25 | 1,42 | 1,67 | 2,17 | 2,94 |
|  |  | 40 | 1,82 | 2,18 | 2,81 | 3,73 |
| 3 | 250 (1:25 000) | 5 | 0,90 | 1,03 | 1,31 | 1,74 |
|  |  | 10 | 1,04 | 1,21 | 1,60 | 2,14 |
|  |  | 20 | 1,34 | 1,57 | 2,03 | 2,69 |
|  |  | 25 | 1,49 | 1,75 | 2,30 | 3,07 |
|  |  | 40 | 1,92 | 2,29 | 3,01 | 4,02 |
|  |  | 50 | 2,23 | 2,65 | 3,41 | 4,39 |
| 4 | 500 (1:50 000) | 5 | 0,95 | 1,09 | 1,38 | 1,78 |
|  |  | 10 | 1,10 | 1,27 | 1,64 | 2,11 |
|  |  | 20 | 1,42 | 1,66 | 2,14 | 2,77 |
|  |  | 25 | 1,57 | 1,85 | 2,39 | 3,08 |
|  |  | 40 | 2,03 | 2,42 | 3,12 | 4,03 |
|  |  | 50 | 2,35 | 2,80 | 3,61 | 4,66 |
|  |  | 100 | 4,25 | 5,68 | 7,22 | 9,47 |
|  |  | 200 | 7,12 | 8,50 | 10,92 | 14,24 |

b) Đo từ tính mặt đất bằng máy từ proton

Bảng  27

| TT | Khoảng cách tuyến (m) | Khoảng cách điểm (m) | Cấp khó khăn của địa hình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV |
| 1 | 20 (1/2.000) | 2 | 0,52 | 0,59 | 0,70 | 0,84 |
|  |  | 5 | 0,61 | 0,70 | 0,84 | 1,01 |
| 2 | 50 (1:5 000) | 2 | 0,53 | 0,60 | 0,72 | 0,85 |
|  |  | 5 | 0,62 | 0,72 | 0,86 | 1,03 |
|  |  | 10 | 0,79 | 0,91 | 1,12 | 1,34 |
| 3 | 100 (1:10 000) | 2 | 0,54 | 0,61 | 0,74 | 0,90 |
|  |  | 5 | 0,65 | 0,73 | 0,89 | 1,08 |
|  |  | 10 | 0,82 | 0,94 | 1,15 | 1,43 |
|  |  | 20 | 1,19 | 1,33 | 1,66 | 2,08 |
| 4 | 250 (1:25 000) | 5 | 0,68 | 0,78 | 0,94 | 1,16 |
|  |  | 10 | 0,90 | 1,02 | 1,27 | 1,60 |
|  |  | 20 | 1,25 | 1,40 | 1,74 | 2,17 |
|  |  | 25 | 1,43 | 1,62 | 2,00 | 2,51 |
|  |  | 40 | 1,97 | 2,26 | 2,81 | 3,46 |
|  |  | 50 | 2,29 | 2,64 | 3,31 | 4,13 |
| 5 | 500 (1:50 000) | 10 | 0,95 | 1,09 | 1,37 | 1,70 |
|  |  | 20 | 1,32 | 1,49 | 1,86 | 2,33 |
|  |  | 25 | 1,50 | 1,70 | 2,14 | 2,68 |
|  |  | 40 | 2,09 | 2,38 | 2,98 | 3,72 |
|  |  | 50 | 2,47 | 2,82 | 3,53 | 4,42 |
|  |  | 100 | 3,90 | 4,58 | 5,72 | 7,16 |

#### 2.2. Trong phòng

2.2.1. Nội dung công việc

- Nhận các tài liệu và sổ sách thực địa, hoàn chỉnh tài liệu, sổ sách;

- Tính toán giá trị (Z, (T, đưa giá trị lên bản đồ thi công, xử lý các tài liệu biến thiên từ;

- Hệ thống hóa các tài liệu, chỉnh lý lần cuối các tài liệu địa chất - địa vật lý;

- Tổng hợp và phân tích địa chất, các tài liệu địa vật lý;

- Thành lập các mặt cắt địa chất - địa vật lý, bản đồ đẳng trị;

- Tiến hành giải thích trên quan điểm địa chất các tài liệu địa vật lý thu được trong vùng công tác;

- Viết BCKQ và các phụ lục kèm theo, đánh máy tài liệu, bảo vệ trước hội đồng nghiệm thu.

2.2.2. Định biên

Bảng 28

| Công việc | KSC6 | KS5 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- |
| Văn phòng đo từ tính mặt đất | 1 | 2 | 3 |

2.2.3. Định mức: 0,6 công nhóm/100 điểm

### Mục 3. ĐO TRỌNG LỰC

#### 3.1. Ngoài trời

##### 3.1.1. Lập mạng lưới tựa và đo điểm thường trọng lực

3.1.1.1. Nội dung công việc

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị máy móc thiết bị, dụng cụ và phương tiện vận chuyển, xếp máy móc, thiết bị và dụng cụ lên phương tiện giao thông, bốc dỡ khi kết thúc ngày làm việc, giao nộp tài liệu thực địa;

- Vận chuyển máy móc thiết bị lên tuyến và điểm quan sát và về chỗ ở khi kết thúc ngày làm việc;

- Tìm vị trí điểm quan sát ngoài thực địa, chuẩn bị chỗ đặt máy, đặt máy, định hướng và lấy thăng bằng máy, đo đọc và ghi giá trị vào sổ thực địa, thu dọn máy, cố định điểm quan sát ngoài thực địa (khi cần thiết) lập tài liệu thực địa, di chuyển người cùng máy móc thiết bị sang điểm quan sát tiếp theo;

- Kiểm tra số liệu đo đạc, tính toán giá trị, đưa số liệu lên bản đồ, đồ thị, biểu đồ. Xử lý sơ bộ số liệu. Phân tích sơ đồ tài liệu để bố trí kế hoạch thi công;

- Viết BCKQ, đánh máy tài liệu, nghiệm thu công tác thực địa.

+ Điều kiện thực hiện

- Lập mạng lưới tựa trọng lực được tính cho 1 máy và đo lặp 100%;

- Đo các điểm thường theo phương pháp hệ 1 lần.

+ Những công việc chưa có trong định mức

- Xác định tính ổn định của máy trọng lực;

- Xác định độ cao điểm đo trọng lực.

3.1.1.2. Phân loại khó khăn

Mức độ khó khăn được quy định ở bảng 1và 2.

3.1.1.3. Định biên

Bảng 29

| Công việc | KSC6 | KS5 | CN4(N2) | CN4(B12) | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lập mạng lưới tựa và đo điểm thường trọng lực | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |

3.1.1.4. Định mức: công nhóm/100 điểm

a) Lập mạng lưới tựa

Bảng 30

| TT | Khoảng cách giữa các điểm (km) | Loại đường giao thông |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại I- II | Loại III | Loại IV | Loại V |
| 1 | 2 | 11,18 | 12,51 | 14,88 | 17,07 |
| 2 | 3 | 12,77 | 14,47 | 17,94 | 21,07 |
| 3 | 4 | 14,15 | 16,43 | 20,93 | 25,12 |
| 4 | 5 | 15,62 | 18,47 | 23,97 | 29,07 |
| 5 | 6 | 17,25 | 20,79 | 27,06 | 33,40 |
| 6 | 7 | 18,47 | 22,75 | 30,48 | 37,82 |
| 7 | 8 | 20,39 | 25,12 | 33,40 | 41,86 |
| 8 | 9 | 22,26 | 27,06 | 36,50 | 46,17 |
| 9 | 10 | 23,25 | 29,07 | 39,25 | 50,63 |
| 10 | 11 | 26,16 | 31,40 | 42,42 | 55,07 |
| 11 | 12 | 27,30 | 33,75 | 45,51 | 59,24 |
| 12 | 13 | 27,78 | 34,50 | 46,17 | 60,38 |
| 13 | 14 | 28,54 | 36,94 | 49,83 | 65,41 |
| 14 | 15 | 32,36 | 38,76 | 52,33 | 68,25 |
| 15 | 20 | 38,76 | 49,06 | 66,80 | 87,20 |
| 16 | 25 | 46,17 | 59,24 | 80,50 | 104,65 |
| 17 | 30 | 52,33 | 68,10 | 92,33 | 120,75 |
| 18 | 35 | 60,38 | 77,90 | 104,65 | 136,51 |
| 19 | 40 | 67,08 | 88,44 | 116,28 | 149,50 |
| 20 | 50 | 83,27 | 109,01 | 142,70 | 184,68 |

Ghi chú: Trựờng hợp sử dụng 2 máy trở lên và đo nhiều lần tại một điểm, định mức thời gian trong bảng 30 được nhân với hệ số hiệu chỉnh sau:

Bảng 31

| TT | Yêu cầu | Hệ số |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sử dụng 2 máy đo 3-4 lần tại một điểm | 1,3 |
| 2 | Sử dụng 3 máy đo 5-6 lần tại một điểm | 1,5 |

b) Đo điểm thường trọng lực

Bảng 32

| TT | Khoảng cách tuyến (m) | Khoảng cách điểm (m) | Cấp khó khăn của địa hình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV |
| 1 | 100 | 25 | 4,01 | 4,46 | 5,11 | 5,98 |
|  |  | 50 | 4,29 | 4,77 | 5,56 | 6,50 |
|  |  | 100 | 4,71 | 5,23 | 6,14 | 7,18 |
| 2 | 250 | 50 | 4,29 | 4,77 | 5,56 | 6,50 |
|  |  | 100 | 4,71 | 5,24 | 6,14 | 7,18 |
|  |  | 250 | 6,00 | 6,65 | 8,05 | 9,43 |
| 3 | 500 | 100 | 4,74 | 5,24 | 6,14 | 7,18 |
|  |  | 250 | 6,00 | 6,67 | 8,07 | 9,43 |
|  |  | 500 | 8,11 | 8,97 | 11,05 | 12,87 |
| 4 | 1 000 | 250 | 6,01 | 6,68 | 8,09 | 9,46 |
|  |  | 500 | 8,11 | 9,02 | 11,09 | 12,92 |
|  |  | 1 000 | 13,89 | 15,31 | 18,04 | 21,50 |
| 5 | 2 000 | 500 | 8,11 | 9,00 | 11,09 | 12,92 |
|  |  | 1 000 | 13,89 | 15,39 | 18,15 | 21,50 |
|  |  | 2 000 | 21,80 | 24,15 | 28,54 | 34,13 |
| 6 | 3000 | 1 000 | 13,95 | 15,47 | 18,25 | 21,65 |
|  |  | 2 000 | 21,80 | 24,15 | 28,54 | 34,50 |
|  |  | 3000 | 32,37 | 35,68 | 41,86 | 50,64 |
| 7 | 4000 | 2 000 | 21,80 | 24,15 | 28,54 | 34,13 |
|  |  | 3000 | 32,37 | 35,68 | 41,86 | 50,64 |
| 8 | 5000 | 2 000 | 21,95 | 24,34 | 29,07 | 34,88 |
|  |  | 3000 | 32,37 | 35,68 | 41,86 | 50,64 |

##### 3.1.2. Chuẩn máy trọng lực trên đường chuẩn

3.1.2.1. Nội dung công việc

- Xác định độ thăng bằng các bọt thuỷ;

- Theo dõi trạng thái tĩnh của máy;

- Theo dõi trạng thái động của máy;

- Đo máy trên đường chuẩn máy Quốc gia (Vĩnh Yên - Tam Đảo);

(Yêu cầu số lần đo N > 50 và phân bố đều trên toàn bộ thang đo của mỗi máy)

- Tính toán xác định giá trị C. Đánh giá chất lượng (c, (c ;

- Lập đồ thị nghiên cứu trạng thái làm việc của máy ;

- Đo đồng bộ các máy được chuẩn trên 2 điểm trọng lực hạng cao Quốc gia.

3.1.2.2. Định biên

Bảng 33

| Công việc | KSC6 | KS5 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- |
| Chuẩn máy trọng lực | 1 | 2 | 3 |

3.1.2.3. Định mức:  3,75 công-  nhóm/1lần-máy

#### 3.2. Trong phòng

##### 3.2.1. Đo điểm thường trọng lực

3.2.1.1. Nội dung công việc

- Kiểm tra số đọc trong sổ đo đạc thực địa;

- Tính giá trị trung bình số đọc và qui số đọc ra miligal, tính hiệu chỉnh dịch chuyển điểm không theo qui luật tuyến tính dựa vào các giá trị đo tựa, đo lặp;

- Tính giá trị (g quan sát, cân bằng mạng lưới tựa các điểm trọng lực;

- Tính các loại hiệu chỉnh trọng lực và giá trị dị thường trọng lực Bughê;

- Thành lập bộ bản đồ dị thường trọng lực Bughê gốc và viết BCKQ, nghiệm thu thực địa.

3.2.1.2. Định biên

Bảng 34

| Công việc | KSC6 | KS5 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- |
| Đo điểm thường trọng lực | 1 | 2 | 3 |

3.2.1.3. Định mức: công nhóm/100 điểm

Bảng 35

| TT | Công việc | Mức |
| --- | --- | --- |
|  | Đo điểm thường trọng lực với diện tích khảo sát của đề án: |  |
| 1 | Dưới 3000 km2 | 11,09 |
| 2 | Từ 3000 đến 4500 km2 | 9,51 |
| 3 | Từ 4501 đến 6000 km2 | 8,32 |
| 4 | Từ 6001 đến 7500km2 | 7,40 |
| 5 | Trên 7500 km2 | 6,66 |

##### 3.2.2. Hiệu chỉnh địa hình trong công tác trọng lực

3.2.2.1. Nội dung công việc

- Lập Palét tính;

- Chấm điểm đo trọng lực lên bản đồ địa hình theo yêu cầu các tỷ lệ khác nhau, tương ứng 8 đới cần xác định độ cao;

- Xác định độ cao xung quanh điểm đo trọng lực từ đới 1 ( 6 đới 0 và ( (đới trung tâm 0 và đới xa vô cùng ();

- Nhập giá trị độ cao vào máy vi tính và tính hiệu chỉnh địa hình;

- Đánh giá chất lượng và đưa kết quả vào tính dị thường Bughê;

- Lập sơ đồ ảnh hưởng địa hình vùng đo vẽ.

3.2.2.2. Phân loại khó khăn

Mức độ khó khăn được quy định ở bảng 1.

3.2.2.3. Định biên

Bảng 36

| Công việc | KSC6 | KS5 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- |
| Hiệu chỉnh địa hình | 1 | 2 | 3 |

3.2.2.4. Định mức: công nhóm/100 điểm

Bảng 37

| Công việc | Cấp khó khăn của địa hình |
| --- | --- |
|  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV |
| Hiệu chỉnh địa hình | 17,72 | 20,33 | 24,21 | 30,21 |

### Mục 4. ĐO PHÓNG XẠ MẶT ĐẤT

#### 4.1.  Ngoài trời

##### 4.1.1. Đo phóng xạ gamma

4.1.1.1. Nội dung công việc

- Nhận nhiệm vụ, kiểm tra và chuẩn bị máy móc, kiểm tra độ nhạy của máy và điều chỉnh giới hạn (ngưỡng phân biệt ban đầu ở mức tối ưu nhằm tạo cho máy đo xạ sự ổn định và độ nhậy lớn nhất). Kiểm tra hàng ngày (sáng và chiều) giới hạn phân biệt theo qui trình hiện hành, cất giữ bảo quản máy móc sau ngày làm việc;

- Vận chuyển máy móc lên tuyến và từ tuyến về nhà sau ngày làm việc;

- Quan sát vùng công tác, tuyến khảo sát trước khi tiến hành đo, bật máy phóng xạ liên tục “nghe”, theo dõi hoạt tính phóng xạ theo dải trên các điểm lộ, lở tích, gò đống, tiến hành đo máy ở các điểm quan sát định sẵn và ghi kết quả vào sổ thực địa, đánh dấu hướng đi trên các điểm đã đo, kiểm tra sự ổn định của máy trong chuyến đo, đo kiểm tra, liên kết các tuyến về mốc định hướng cố định, lập ký hiệu qui ước trên vùng có dị thường, di chuyển giữa các điểm quan sát;

- Kiểm tra sổ ghi chép thực địa, nghiên cứu sơ đồ mạng lưới lộ trình, xem xét sổ nhật ký, chuyển số đọc ra mcr/giờ, đưa số liệu tính toán lên bản đồ, lập bản đồ dị thường thực địa, phân tích sơ bộ kết quả;

-Viết BCKQ, đánh máy tài liệu, nghiệm thu công tác thực địa.

+ Điều kiện thực hiện

- Đo phóng xạ gama đường bộ trong các công trình hào, lò, giếng có sử dụng đèn chiếu sáng và phải chỉnh sửa lại công trình khi cần, đo không dùng màn chắn, khoảng cách di chuyển giữa các công trình dưới 1 km;

- Đo 3 - 4 lần tại 1 điểm.

+Những công việc chưa có trong định mức

Phát tuyến, định tuyến đo.

4.1.1.2. Phân loại khó khăn

Mức độ khó khăn được quy định ở bảng 1.

4.1.1.3. Định biên

Bảng  38

| TT | Công việc | KSC6 | KS5 | CN4(N2) | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đo phóng xạ gamma đường bộ theo tuyến sẵn | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Đo phóng xạ gamma trong công trình | 1 | 1 | 2 | 4 |

4.1.1.4. Định mức : công nhóm/100 điểm

a) Đo phóng xạ gamma đường bộ theo tuyến sẵn

Bảng 39

| TT | Khoảng cách tuyến (m) | Khoảng cách điểm (m) | Cấp khó khăn của địa hình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV |
| 1 | 50 | 2 | 0,35 | 0,38 | 0,43 | 0,45 |
|  |  | 5 | 0,40 | 0,45 | 0,51 | 0,59 |
|  |  | 10 | 0,49 | 0,57 | 0,68 | 0,83 |
| 2 | 100 | 5 | 0,42 | 0,46 | 0,53 | 0,61 |
|  |  | 10 | 0,51 | 0,58 | 0,69 | 0,86 |
|  |  | 20 | 0,71 | 0,86 | 1,08 | 1,36 |
| 3 | 250 | 10 | 0,55 | 0,63 | 0,74 | 0,90 |
|  |  | 20 | 0,74 | 0,88 | 1,06 | 1,40 |
|  |  | 25 | 0,85 | 1,04 | 1,26 | 1,71 |
| 4 | 500 | 10 | 0,57 | 0,66 | 0,79 | 0,94 |
|  |  | 20 | 0,78 | 0,93 | 1,17 | 1,53 |
|  |  | 25 | 0,90 | 1,11 | 1,35 | 1,75 |
|  |  | 50 | 1,26 | 1,60 | 2,07 | 2,90 |

b) Đo phóng xạ gamma trong công trình

Bảng 40

| Công việc | Phân loại địa hình |
| --- | --- |
|  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV |
| Đo phóng xạ gamma trong công trình | 0,24 | 0,27 | 0,31 | 0,37 |

Ghi chú:

1. Khi đo phóng xạ gamma đường bộ khác với điều kiện ghi ở mục 4.1.1.1 đựơc áp dụng hệ số theo bảng sau:

Bảng 41

| TT | Nội dung | Hệ số |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khoảng cách các công trình cần đo trên 1 km | 1,10 |
| 2 | Số lần đo tại một điểm < 3 | 0,95 |
| 3 | Số lần đo tại một điểm từ 5 - 6 | 1,05 |
| 4 | Số lần đo > 6 | 1,25 |

2. Khi đo phóng xạ định lượng theo phương pháp gamma - beta hoặc gamma riêng biệt cần phải dùng màn chắn. Khi đo có màn chắn phải đo ít nhất 2 lần: 1 lần với màn chắn và 1 lần không màn chắn trên mỗi điểm khảo sát. Mức thời gian đo phóng xạ có màn chắn bằng mức đo phóng xạ gamma ở bảng 39, 40 nhân với hệ số trong bảng sau:

Bảng 42

| TT | Loại màn chắn | Hệ số |
| --- | --- | --- |
| 1 | Màn chắn nhẹ (nhôm mỏng) gắn ngay trên ống thu | 2,00 |
| 2 | Màn chắn nặng (chì, sắt) | 2,85 |

##### 4.1.2. Đo phổ gamma bằng máy GAD-6

4.1.2.1. Nội dung công việc

- Nhận nhiệm vụ , chuẩn bị và kiểm tra máy móc thiết bị, bàn giao máy móc,tài liệu thực địa khi kết thúc đợt thực địa, đo kiểm tra máy đầu và cuối ngày làm việc;

- Tiến hành khảo sát vùng làm việc, chính xác hoá các diện tích đo vẽ;

- Đo theo hành trình, đo kiểm tra theo quy phạm kỹ thuật;

- Ghi chép kết quả đo ở thực địa, khoanh vùng dị thường, kiểm tra sự ổn định của máy, chuẩn xác hoá lại bản đồ hoặc sơ đồ các diện tích có triển vọng, di chuyển sang tuyến đo khác;

- Kiểm tra sổ ghi chép thực địa, nghiên cứu sơ đồ mạng lưới lộ trình, xem xét sổ nhật ký, đưa số liệu tính toán lên bản đồ, lập bản đồ dị thường thực địa, phân tích sơ bộ kết quả; nghỉ theo qui định;

- Viết BCKQ, đánh máy tài liệu, nghiệm thu công tác thực địa.

+ Điều kiện thực hiện

- Đo bằng máy GAD-6 có tuyến phát sẵn;

- Mức thời gian đã bao gồm 10% số điểm đo kiểm tra theo quy định.

+ Những công việc chưa có trong định mức:

Phát tuyến, định tuyến đo (xem phần VIII công tác trắc địa)

4.1.2.2. Phân loại khó khăn

Mức độ khó khăn được quy định ở bảng 1.

4.1.2. 3. Định biên

Bảng 43

| Công việc | KSC6 | KS5 | CN4(N2) | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đo phổ gamma máy GAD-6 | 1 | 1 | 2 | 4 |

4.1.2.4. Định mức: công nhóm/100 điểm

Bảng 44

| TT | Khoảng cách tuyến (m) | Khoảng cách điểm (m) | Cấp khó khăn của địa hình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV |
| 1 | 50 | 2 | 2,57 | 2,92 | 4,12 | 4,29 |
|  |  | 5 | 2,82 | 3,18 | 4,48 | 4,66 |
|  |  | 10 | 3,04 | 3,45 | 4,87 | 5,07 |
| 2 | 100 | 5 | 3,08 | 3,50 | 4,92 | 5,26 |
|  |  | 10 | 3,34 | 3,80 | 5,36 | 5,57 |
|  |  | 20 | 3,63 | 4,12 | 5,82 | 6,06 |
| 3 | 250 | 5 | 3,38 | 3,84 | 5,41 | 5,63 |
|  |  | 10 | 3,68 | 4,18 | 5,88 | 6,12 |
|  |  | 20 | 3,99 | 4,54 | 6,39 | 6,66 |
|  |  | 25 | 4,34 | 4,93 | 6,95 | 7,23 |
| 4 | 500 | 5 | 3,72 | 4,22 | 5,94 | 6,19 |
|  |  | 10 | 4,04 | 4,59 | 6,46 | 6,73 |
|  |  | 20 | 4,38 | 4,99 | 7,01 | 7,32 |

##### 4.1.3. Đo Radon và tổng hoạt độ ( bằng máy RDA-200

4.1.3.1. Nội dung công việc

a) Đo Radon và tổng hoạt độ ( bằng máy RDA-200

b) Xác định nồng độ Radon và tổng hoạt độ ( mẫu khí

- Lắp đặt thiết bị hút khí;

- Đưa khí Radon từ bình nhốt vào cốc đo;

- Vận hành máy, ghi giá trị đo vào sổ.

+ Điều kiện thực hiện

Mức thời gian đo Radon và tổng hoạt độ ( bằng máy RDA-200 đã bao gồm 10% số điểm đo kiểm tra theo quy định.

4.1.3.2. Phân loại khó khăn

Mức độ khó khăn được quy định ở bảng 1.

(Cho đo Radon và tổng hoạt độ ( bằng máy RDA-200)

4..1.3.3. Định biên

Bảng 45

| Công việc | KSC6 | KS5 | CN4(N2) | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đo Radon và tổng hoạt độ α bằng máy RDA-200 | 1 | 1 | 2 | 4 |

4.1.3.4. Định mức

a) Đo Radon và tổng hoạt độ ( bằng máy RDA-200: công nhóm/100 điểm

Bảng 46

| TT | Khoảng cách tuyến (m) | Khoảng cách điểm (m) | Phân loại địa hình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I-II | Loại III-IV |
| 1 | 500 | 50- 25 | 30,62 | 34,53 |
| 2 | 250 | 25 - 10 | 30,62 | 34,53 |
| 3 | 100 | 10-5 | 27,57 | 27,57 |
| 4 | 50 | 5-2 | 25,01 | 30,62 |
| 5 | 20 | 5-2 | 25,01 | 27,57 |
| 6 | 10 | 5-2 | 25,01 | 27,57 |
| 7 | 5 | 1 | 22,94 | 25,01 |

b) Xác định nồng độ Radon và tổng hoạt độ (: công nhóm/100 mẫu

Bảng 47

| TT | Chỉ tiêu | Mức |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nồng độ Rn (Bq/m3) | 15,25 |
| 2 | Tổng hoạt độ ( (Bq/m3) | 15,25 |

##### 4.1.4. Đo gamma lỗ choòng bằng máy CPΠ-68-03

4.1.4.1. Nội dung công việc

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị và kiểm tra máy móc thiết bị, bàn giao máy móc, tài liệu thực địa khi kết thúc đợt thực địa, đo kiểm tra máy đầu giờ và cuối giờ làm việc;

- Khảo sát vùng làm việc, chính xác hoá các diện tích đo vẽ;

- Phát tuyến sơ bộ, đục lỗ sâu từ 0,5 đến 1 mét theo yêu cầu kỹ thuật;

- Đo theo lỗ đã đục, đo kiểm tra theo quy phạm kỹ thuật;

- Ghi chép kết quả đo thực địa, kiểm tra sự ổn định của máy, chuẩn xác bản đồ hoặc sơ đồ các diện tích có triển vọng, di chuyển sang tuyến đo khác;

- Tiến hành đo theo hành trình, đo kiểm tra theo quy trình quy phạm kỹ thuật;

- Ghi chép kết quả đo ở thực địa, khoanh vùng dị thường, kiểm tra sự ổn định của máy, chuẩn xác lại bản đồ hoặc sơ đồ các diện tích có triển vọng, di chuyển sang tuyến đo khác;

- Kiểm tra sổ ghi chép thực địa, nghiên cứu sơ đồ mạng lưới lộ trình, xem xét sổ nhật ký, đưa số liệu tính toán lên bản đồ, lập bản đồ dị thường thực địa, phân tích sơ bộ kết quả, chuẩn bị công việc cho ngày hôm sau;

- Viết BCKQ, đánh máy tài liệu, nghiệm thu công tác thực địa.

+ Điều kiện thực hiện

Mức thời gian đã bao gồm 10% số điểm đo kiểm tra theo quy định.

4.1.4.2. Phân loại khó khăn

Mức độ khó khăn được quy định ở bảng 1.

4.1.4.3. Định biên

Bảng 48

| Công việc | KSC6 | KS5 | CN4(N2) | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đo gamma lổ choòng bằng máy CPΠ-68-03 | 1 | 1 | 1 | 3 |

4.1.4.4. Định mức: công nhóm/100  điểm

Bảng 49

| TT | Khoảng cách tuyến (m) | Khoảng cách điểm (m) | Cấp khó khăn địa hình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I-II | Loại III-IV |
| 1 | 50 | 2 | 6,39 | 7,51 |
|  |  | 5 | 6,71 | 7,89 |
|  |  | 10 | 7,06 | 8,39 |
| 2 | 100 | 5 | 7,06 | 8,39 |
|  |  | 10 | 7,45 | 8,94 |
|  |  | 20 | 7,89 | 9,59 |
| 3 | 250 | 5 | 7,06 | 8,94 |
|  |  | 10 | 7,45 | 9,59 |
|  |  | 20 | 7,89 | 10,32 |
|  |  | 25 | 8,39 | 11,19 |

#### 4.2. Trong phòng

4.2.1. Nội dung công việc

- Hoàn chỉnh và hệ thống lại toàn bộ sổ đo, nhật kí, tài liệu thực địa;

- Xử lý số liệu và tính toán số liệu;

- Xác định giá trị phông;

- Xác định giá trị dị thường;

- Biểu diễn kết quả;

- Thống kê và phân loại dị thường, vẽ sơ đồ, đồ thị, sơ đồ (bản đồ) đẳng trị và lập mặt cắt địa chất - địa vật lý vùng công tác;

- Phân tích và giải đoán địa chất;

- Bản đồ (sơ đồ) phân vùng ô nhiễm phóng xạ môi trường;

- Các biểu bảng tính toán, thống kê các đặc trưng phóng xạ cho đất đá, không khí, nước;

- Viết BCKQ và lập các phụ lục kèm theo, bảo vệ trước hội đồng nghiệm thu.

4.2.2.Định biên

Bảng 50

| TT | Công việc | KSC6 | KS5 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đo phóng xạ gamma đường bộ và công trình | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Đo phổ gamma | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Đo Radon và tổng hoạt độ ( | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Đo gamma lỗ choòng | 1 | 1 | 2 |

4.2.3. Định mức:  công nhóm/100  điểm

Bảng  51

| TT | Công việc | Mức |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đo phóng xạ gamma đường bộ | 0,45 |
| 2 | Đo phóng xạ gamma công trình | 0,76 |
| 3 | Đo phổ gamma | 3,42 |
| 4 | Đo Radon và tổng hoạt độ α | 18,78 |
| 5 | Đo gamma lỗ choòng | 4,51 |

Mục 5. ĐO EMAN BẰNG MÁY PГA – 01

5.1. Ngoài trời

5.1.1. Nội dung công việc

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị và kiểm tra máy móc thiết bị, bàn giao máy móc, tài liệu thực địa khi kết thúc đợt thực địa, đo kiểm tra máy đầu giờ và cuối giờ làm việc;

- Khảo sát vùng làm việc, chính xác hoá các diện tích đo vẽ;

- Phát tuyến sơ bộ, đục lỗ sâu từ 0,6 đến 0,8 mét theo yêu cầu kỹ thuật;

- Bơm hút khí lấy mẫu từ lỗ đục;

- Đo theo lỗ đã đục, đo kiểm tra theo quy phạm kỹ thuật;

- Ghi chép kết quả đo ở thực địa, kiểm tra sự ổn định của máy, chuẩn xác hoá  bản đồ hoặc sơ đồ các diện tích có triển vọng, di chuyển sang tuyến đo khác;

- Kiểm tra sổ ghi chép thực địa, nghiên cứu sơ đồ mạng lưới lộ trình, xem xét sổ nhật ký, đưa số liệu tính toán lên bản đồ, lập bản đồ dị thường thực địa, phân tích sơ bộ kết quả, chuẩn bị công việc cho ngày hôm sau;

- Viết BCKQ, đánh máy tài liệu, nghiệm thu công tác thực địa.

+ Điều kiện thực hiện

Mức thời gian đã bao gồm 10% số điểm đo kiểm tra theo quy định.

5.1.2. Phân loại khó khăn

Mức độ khó khăn được quy định ở bảng 1.

5.1.3. Định biên

Bảng 52

| Công việc | KSC6 | KS5 | CN4(N2) | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đo phóng xạ bằng máy EMAN - PГA - 01 | 1 | 1 | 2 | 4 |

5.1.4. Định mức: công nhóm/100  điểm

Bảng 53

| TT | Khoảng cách tuyến (m) | Khoảng cách điểm (m) | Cấp khó khăn của địa hình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV |
| 1 | 50 | 2 | 6,65 | 7,38 | 8,52 | 10,54 |
|  |  | 5 | 6,85 | 7,62 | 8,80 | 10,85 |
|  |  | 10 | 7,08 | 7,87 | 9,09 | 11,26 |
| 2 | 100 | 5 | 7,04 | 7,82 | 9,01 | 11,18 |
|  |  | 10 | 7,20 | 7,99 | 9,23 | 11,43 |
|  |  | 20 | 7,36 | 8,17 | 9,44 | 11,70 |
| 3 | 250 | 5 | 7,25 | 8,06 | 9,29 | 11,52 |
|  |  | 10 | 7,43 | 8,24 | 9,50 | 11,80 |
|  |  | 20 | 7,58 | 8,42 | 9,72 | 12,04 |
|  |  | 25 | 7,80 | 8,69 | 10,01 | 12,39 |

### 5.2. Trong phòng

5.2.1. Nội dung công việc

- Hoàn chỉnh và hệ thống lại toàn bộ sổ đo, nhật kí, tài liệu thực địa;

- Xử lý số liệu và tính toán số liệu;

- Xác định giá trị phông;

- Xác định giá trị dị thường;

- Biểu diễn kết quả;

- Giải thích tài liệu đo hơi thuỷ ngân;

- Thống kê và phân loại dị thường, vẽ sơ đồ, đồ thị, sơ đồ (bản đồ) đẳng trị và lập mặt cắt địa chất - địa vật lý vùng công tác;

- Phân tích và giải đoán địa chất;

- Bản đồ (sơ đồ) phân vùng ô nhiễm phóng xạ môi trường;

- Các biểu bảng tính toán, thống kê các đặc trưng phóng xạ cho đất đá, không khí, nước;

- Viết BCKQ và lập các phụ lục kèm theo, bảo vệ trước hội đồng nghiệm thu.

5.2.2.Định biên

Bảng 54

| TT | Công việc | KSC6 | KS5 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đo Eman | 1 | 1 | 2 |

5.2.3. Định mức:  công nhóm/100  điểm

Bảng  55

| TT | Công việc | Mức |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đo Eman | 8,05 |

Mục 6. ĐO HƠI THUỶ NGÂN BẰNG MÁY XG-5

6.1. Ngoài trời

6.1.1. Nội dung công việc

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị và kiểm tra máy móc thiết bị, bàn giao máy móc, tài liệu thực địa khi kết thúc đợt thực địa, đo kiểm tra máy đầu giờ và cuối giờ làm việc;

- Khảo sát vùng làm việc, chính xác hoá các diện tích đo vẽ;

- Phát tuyến sơ bộ, đục lỗ sâu từ 0,7 đến 1 mét theo yêu cầu kỹ thuật;

- Bơm hút khí lấy mẫu từ lỗ đục;

- Đo theo lỗ đã đục, đo kiểm tra theo quy phạm kỹ thuật;

- Ghi chép kết quả đo thực địa, kiểm tra sự ổn định của máy, chuẩn xác bản đồ hoặc sơ đồ các diện tích có triển vọng, di chuyển sang tuyến đo khác;

- Tiến hành phân tích trong ngày toàn bộ ống mẫu lấy trên tuyến (đo hệ số độ hấp quang A), quy trị số độ hấp quang A về giá trị nồng độ hơi thuỷ Ngân của mẫu;

- Kiểm tra sổ ghi chép thực địa, nghiên cứu sơ đồ mạng lưới lộ trình, xem xét sổ nhật ký, đưa số liệu tính toán lên bản đồ;

- Lập đồ thị thể hiên sự thay đổi nồng độ hơi thuỷ ngân trên tuyến;

- Thành lập sơ đồ đẳng trị nồng độ hơi thuỷ ngân theo tỷ lệ khảo sát (hoặc lớn hơn), theo dõi độ biến thiên của nồng độ hơi thuỷ Ngân, lập bản đồ dị thường thực địa, phân tích sơ bộ kết quả;

- Viết BCKQ, đánh máy tài liệu, nghiệm thu công tác thực địa.

+ Điều kiện thực hiện

Mức thời gian đã bao gồm 10% số điểm đo kiểm tra theo quy định.

6.1.2. Phân loại khó khăn

Mức độ khó khăn được quy định ở bảng 1.

6.1.3. Định biên

Bảng 56

| Công việc | KSC6 | KS5 | CN4(N2) | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đo hơi Thuỷ Ngân bằng máy XG-5 | 1 | 1 | 2 | 4 |

6.1.4. Định mức: công-nhóm/100  điểm

Bảng 57

| TT | Khoảng cách tuyến (m) | Khoảng cách điểm (m) | Phân loại địa hình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I-II | Loại III-IV |
| 1 | 500 | 50 - 25 | 13,13 | 14,51 |
| 2 | 250 | 25 - 10 | 11,99 | 13,13 |
| 3 | 100 | 10 - 5 | 11,03 | 12,53 |
| 4 | 10 - 50 | 5 - 2 | 10,21 | 11,49 |
| 5 | 5 | 1 | 9,51 | 10,60 |

### 6.2. Trong phòng

6.2.1. Nội dung công việc

- Hoàn chỉnh và hệ thống lại toàn bộ sổ đo, nhật kí, tài liệu thực địa;

- Xử lý số liệu và tính toán số liệu;

- Xác định giá trị phông;

- Xác định giá trị dị thường;

- Biểu diễn kết quả;

- Giải thích tài liệu đo hơi thuỷ ngân;

- Thống kê và phân loại dị thường, vẽ sơ đồ, đồ thị, sơ đồ (bản đồ) đẳng trị và lập mặt cắt địa chất - địa vật lý vùng công tác;

- Phân tích và giải đoán địa chất;

- Bản đồ (sơ đồ) phân vùng ô nhiễm phóng xạ môi trường;

- Các biểu bảng tính toán, thống kê các đặc trưng phóng xạ cho đất đá, không khí, nước;

- Viết BCKQ và lập các phụ lục kèm theo, bảo vệ trước hội đồng nghiệm thu.

6.2.2.Định biên

Bảng 58

| TT | Công việc | KSC6 | KS5 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đo hơi thuỷ ngân | 1 | 2 | 3 |

6.2.3. Định mức:  công nhóm/100  điểm

Bảng  59

| TT | Công việc | Mức |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đo hơi thuỷ ngân | 8,05 |

### Mục 7. ĐO VÀ PHÂN TÍCH MẪU TRONG PHÒNG  THÍ NGHIỆM

#### 7.1. Đo tham số từ bằng máy MA-21, đo phổ gamma mẫu xạ bằng máy GAD-6, đo Rađi mẫu bột và mẫu nước bằng máy EMAN - PГA – 01

7.1.1. Nội dung công việc

- Nhận mẫu, kiểm tra mẫu, chuẩn bị máy móc, thiết bị, bảo quản máy móc thiết bị, đo kiểm tra máy đầu giờ và cuối giờ làm việc;

- Tiến hành đo mẫu chính, mẫu kiểm tra theo quy phạm kỹ thuật. Ghi chép kết quả đo vào sổ, kiểm tra sự ổn định của máy, chuẩn xác lại các số hiệu mẫu bị mờ, đóng gói những mẫu bị vỡ bằng giấy gói mẫu, ghi lại eteket;

- Tính toán kết quả, ghi kết quả cuối cùng vào phiếu, trả kết quả.

7.1.2. Định biên

Bảng 60

| Công việc | KSC6 | KS5 | CN4(N2) | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đo tham số từ bằng máy MA-21 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Đo phổ gamma mẫu xạ bằng máy GAD-6 | 1 | 1 |  | 2 |
| Đo Radi mẫu bột và mẫu nước bằng máy EMAN - PГA - 01 | 1 | 1 |  | 2 |

7.1.3. Định mức: công nhóm/100mẫu

Bảng 61

| TT | Công việc | Các chỉ tiêu phân tích trong 1 mẫu | Mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tham số từ bằng máy MA-21 | X”, J” | 14,44 |
| 2 | Đo phổ gamma mẫu xạ bằng máy GAD-6 | Đo xạ tổng, U, Th, K | 10,00 |
| 3 | Đo Radi mẫu bột | Hàm lượng Radi | 108,33 |
| 4 | Đo Radi mẫu nước | Hàm lượng Radi | 100,00 |

#### 7.2. Đo tham số điện bằng cầu đo điện vạn năng, đo tham số mật độ đất đá bằng cân kỹ thuật, phá mẫu làm giàu Radi

7.2.1. Nội dung công việc

- Chuẩn bị kết thúc: nhận mẫu, kiểm tra mẫu, chuẩn bị máy móc, thiết bị, bảo quản máy móc thiết bị, đo kiểm tra máy đầu giờ và cuối giờ làm việc;

- Tiến hành đo mẫu chính, mẫu kiểm tra theo quy phạm kỹ thuật, ghi chép kết quả đo vào sổ, kiểm tra sự ổn định của máy, chuẩn xác lại các số hiệu mẫu bị mờ, đóng gói những mẫu bị vỡ bằng giấy gói mẫu, ghi lại eteket;

- Tính toán kết quả, ghi kết quả cuối cùng vào phiếu;

- Trả kết quả;

- Thu dọn mẫu, vệ sinh công nghiệp, đưa kết qủa đến vị trí thải huỷ.

7.2.2. Định biên

Bảng 62

| TT | Công việc | KSC6 | KS5 | CN4(N2) | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đo tham số điện bằng cầu đo điện vạn năng | 1 | 1 |  | 2 |
| 2 | Đo tham số mật độ đất đá bằng cân kỹ thuật | 1 | 1 |  | 2 |
| 3 | Phá mẫu làm giàu Radi | 1 | 1 | 1 | 3 |

7.2.3. Định mức: công nhóm/100 mẫu

Bảng 63

| TT | Công việc | Mức |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đo tham số điện bằng cầu đo điện vạn năng | 24,20 |
| 2 | Đo tham số mật độ đất đá bằng cân kỹ thuật | 10,16 |
| 3 | Phá mẫu làm giàu Radi | 40,36 |

#### 7.3. Đo tham số hàm lượng các nguyên tố phóng xạ mẫu đá và quặng bằng máy GR-320 và đo hệ số phân cực kích thích bằng máy DWJ-2

7.3.1. Nội dung công việc

a) Đo tham số hàm lượng các nguyên tố phóng xạ mẫu đá và quặng

- Tiếp nhận mẫu, chuẩn bị mẫu đo, kiểm tra và chuẩn bị máy móc thiết bị đo;

- Bảo quản máy móc thiết bị, đo kiểm tra máy đầu giờ và cuối giờ;

- Đo mẫu chuẩn trước khi đo mỗi đợt mẫu chính;

- Tiến hành đo hàm lượng phóng xạ: U, Th, K và TC, đo kiểm tra, đo lặp theo quy phạm kỹ thuật ;

- Ghi chép số liệu, xử lý, tính toán kết quả;

- Thu dọn mẫu, vệ sinh công nghiệp, đưa mẫu thải huỷ đến vị trí tập kết;

- Trả kết quả.

b) Đo hệ số phân cực kích thích

- Tiếp nhận mẫu, chuẩn bị mẫu đo, kiểm tra và chuẩn bị máy móc thiết bị đo. Bảo quản máy móc thiết bị , đo kiểm tra máy đầu giờ và cuối giờ;

- Tiến hành đo hệ số phân cực kích thích, đo kiểm tra, đo lặp theo quy trình quy phạm kỹ thuật;

- Ghi chép số liệu, xử lý, tính toán kết quả, ghi kết quả cuối cùng vào phiếu;

- Thu dọn mẫu, vệ sinh công nghiệp, đưa mẫu thải huỷ đến vị trí tập kết;

- Trả kết quả.

7.3.2. Định biên

Bảng 64

| Công việc | KSC6 | KS5 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- |
| Đo tham số hàm lượng các nguyên tố phóng xạ mẫu đá và quặng bằng máy GR-320 và đo hệ số phân cực kích thích bằng máy DWJ-2 | 1 | 2 | 3 |

7.3.3. Định mức: công nhóm/100mẫu

Bảng 65

| TT | Công việc | Mức |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đo tham số hàm lượng các nguyên tố phóng xạ | 30,44 |
| 2 | Đo hệ số phân cực kích thích | 22,69 |

### Mục 8. ĐỊA VẬT LÝ LỖ KHOAN

8.1. Nội dung công việc

a) Các phương pháp đo địa vật lý lỗ khoan

- Nhận nhiệm vụ, lập tài liệu kỹ thuật, tra nạp nhiên liệu, kiểm tra ôtô, máy móc, thiết bị và dây cáp, lĩnh nguồn phóng xạ và vật tư, vật liệu bắn mìn, bốc xếp vật tư thiết bị lên xe, bốc dỡ và bảo quản, rửa, lau chùi máy móc, dọn dẹp trạm máy, bôi trơn máy kéo tời sau khi kết thúc, bàn giao tài liệu nghiên cứu địa vật lý lỗ khoan;

- Bố trí chỗ đỗ xe trạm, dỡ và sắp xếp máy móc thiết bị, đặt khối ròng rọc lên miệng lỗ khoan, lắp ráp và tháo dỡ sơ đồ đo và các máy đo, đặt máy đo vào miệng lỗ khoan và kéo máy lên khi hoàn thành lần đo cuối cùng, xác định dấu mét trên cáp ban đầu, kiểm tra sơ đồ, chỉnh máy, kiểm tra và khắc phục hiện tượng rò cáp, đứt cáp, kiểm tra băng ghi, rửa ảnh và xử lý phim chụp của máy ảnh đo độ cong, tiến hành đo điện trở đất mặt, điện trở hố dung dịch, rửa máy, lau máy khi kết thúc chuyến đo, đo và đánh dấu mét trên cáp theo qui định;

- Tiến hành đo lần lượt các phương pháp theo tổ hợp đo carota lỗ khoan;

- Tháo, nối máy đo, lắp nguồn phóng xạ, kéo thả máy và đo các thông số vật lý xạ gamma - gamma;

- Ghi các đường cong tham số dọc lỗ khoan;

- Tháo và nối máy đo nhiệt độ và điện trở dung dịch;

- Tháo, nối máy đo, kéo thả máy, dừng máy ở điểm đã định để đo độ lệch và phương vị (hoặc chụp ảnh), kéo máy tới điểm đo tiếp theo khi đo độ cong lỗ khoan;

- Lấy mẫu, tháo lắp máy bắn mìn, nạp đạn vào khối mìn, thả máy tới độ sâu cần bắn, đo thước trên cáp, đặt cối mìn vào khoảng cần để bắn, kéo máy lên mặt đất, lấy mẫu ra khỏi đầu đạn, đóng gói mẫu, viết eteket;

- Nghiên cứu chi tiết: chọn khoảng đo và chế độ ghi cho mỗi khoảng đo, tháo nối maý đo, kéo thả máy, đo máy, ghi chép số liệu, chuyển tới điểm tiếp theo;

- Đo kiểm tra theo tỷ lệ qui định cho từng phương pháp carota;

- Lên khung và chỉnh lý sơ bộ các đường cong carota, kiểm tra các biểu đồ, xác định ranh giới các vỉa, phân tích sơ bộ các đường cong, can vẽ các đường cong lên giấy can, lập báo cáo kết quả công tác thực địa;

-Viết BCKQ.

b) Vận chuyển trạm

- Kiểm tra an toàn xe và thiết bị trước khi khởi hành;

- Nạp dầu, mỡ cho xe;

- Chạy xe cùng thiết bị và tổ địa vật lý.

+ Điều kiện thực hiện

Mức thời gian cho địa vật lý lỗ khoan được tính cho từng phương pháp riêng biệt theo khoảng chiều sâu nghiên cứu trung bình (từ 100m đến 600m). Mức thời gian nghiên cứu lỗ khoan bằng tổng mức thời gian từng phương pháp.

+ Những công việc chưa có trong định mức

- Công tác văn phòng sau thực địa, lập báo cáo tổng kết chưa được tính trong định mức đo carota;

- Vận chuyển trạm karota đường loại VI.

8.2. Phân loại khó khăn

Mức độ khó khăn cho vận chuyển trạm được quy định ở bảng 2.

8.3. Định biên

Bảng 66

| Công việc | KSC6 | KSC5 | KS4 | CN4(N2) | CN4 (B12) | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đo địa vật lý lỗ khoan và vận chuyển trạm | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |

8.4. Định mức: công nhóm/100m khoan

a) Các phương pháp đo địa vật lý lỗ khoan

Bảng 67

| TT | Công việc và phương pháp carota | Chiều sâu trung bình lỗ khoan |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 200 | 300-400 | 500-600 |
| I | Nghiên cứu tổng thể lỗ khoan tỷ lệ 1/200 |  |  |  |  |
| 1 | Điện chuẩn 1 hệ cực hoặc carota điện khác | 0,66 | 0,49 | 0,43 | 0,36 |
| 2 | Gama | 0,85 | 0,64 | 0,56 | 0,48 |
| 3 | Gama - gama | 0,87 | 0,66 | 0,57 | 0,49 |
| 4 | Từ tính | 0,66 | 0,49 | 0,43 | 0,36 |
| 5 | Đo đường kính lỗ khoan | 0,79 | 0,59 | 0,48 | 0,43 |
| 6 | Đo nhiệt độ lỗ khoan | 0,87 | 0,69 | 0,57 | 0,49 |
| 7 | Đo điện trở dung dịch | 0,64 | 0,48 | 0,38 | 0,34 |
| 8 | Đo độ cong lỗ khoan qua 5 - 10 m | 1,13 | 0,85 | 0,75 | 0,66 |
| 9 | Đo độ cong lỗ khoan qua 15 - 20 m | 0,98 | 0,72 | 0,59 | 0,51 |
| II | Nghiên cứu chi tiết tỷ lệ 1/50 |  |  |  |  |
|  | Tỷ trọng đo chi tiết < 15% |  |  |  |  |
| 1 | Điện | 0,61 | 0,47 | 0,40 | 0,33 |
| 2 | Phóng xạ | 0,78 | 0,58 | 0,46 | 0,40 |
|  | Tỷ trọng đo chi tiết > 15% |  |  |  |  |
| 1 | Điện | 0,67 | 0,50 | 0,40 | 0,33 |
| 2 | Phóng xạ | 0,90 | 0,67 | 0,58 | 0,50 |
| III | Nghiên cứu chi tiết tỷ lệ 1/200 |  |  |  |  |
|  | Tỷ trọng đo chi tiết < 15% |  |  |  |  |
| 1 | Carota điện | 0,50 | 0,38 | 0,30 | 0,28 |
| 2 | Phóng xạ | 0,58 | 0,45 | 0,35 | 0,30 |
|  | Tỷ trọng đo chi tiết > 15% |  |  |  |  |
| 3 | Điện | 0,51 | 0,39 | 0,30 | 0,28 |
| 4 | Phóng xạ | 0,60 | 0,45 | 0,35 | 0,30 |
| 5 | Bắn mìn lấy mẫu thành lỗ khoan: công nhóm/100 mẫu | 10,73 | 13,27 | 17,10 | 22,19 |

Ghi chú:

- Mức thời gian cho đo carota ở những lỗ khoan phức tạp và cấu trúc địa chất phức tạp phải kéo thả 3 - 4 lần trở lên hoặc do sập lở phải dừng đo carota để tổ khoan hỗ trợ, được lấy mức trong bảng 63 nhân hệ số k=1,10 ;

- Khi nghiên cứu tổng thể lỗ khoan tỷ lệ 1/500, mức thời gian được tính bằng các mức tương ứng ở tỷ lệ 1/200 nhân hệ số k=0,95.

b) Vận chuyển trạm bằng ôtô: công nhóm-ca xe /100km đường

Bảng 68

| TT | Phân loại đường | Mức |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đường loại I | 0,47 |
| 2 | Đường loại II | 0,55 |
| 3 | Đường loại III | 0,65 |
| 4 | Đường loại IV | 1,08 |
| 5 | Đường loại V | 1,63 |

### Mục 9. ĐỊA VẬT LÝ BIỂN TỶ LỆ 1:500 000, 1:100 000, 1:50 000

PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ KHÓ KHĂN ĐI LẠI 
CHO CÔNG TÁC ĐỊA VẬT LÝ BIỂN NGOÀI THỰC ĐỊA

Bảng 69

| Mức độ khó khăn đi lại | Đặc điểm |
| --- | --- |
| Loại I | - Tốc độ dòng chảy yếu, chế độ thuỷ triều đều, biên độ triều nhỏ. - Dễ đi lại, nhiều bến cảng, tàu thuyền ra vào thuận lợi. - Đối với vùng ven bờ: ít mỏm đá lởm chởm, ít cửa sông. - Địa hình đáy biển: đơn giản, bằng phẳng, không có đá ngầm, bãi cạn, có ít đảo nổi, đáy biển chủ yếu là trầm tích bở rời - bùn sét. - Đo vẽ ở độ sâu từ 0 – 30 m nước: khoảng cách từ trung tâm KTKT đến tuyến khảo sát < 50 km. - Đo vẽ ở độ sâu từ 30 – 100 m nước: khoảng cách từ cảng đến tuyến khảo sát < 60 km. |
| Loại II | - Dòng chảy có tốc độ vừa, ít ảnh hưởng đến đo vẽ ĐVL. Chế độ triều không đều, biên độ triều trung bình - Toàn vùng có 3-4 điểm tàu có thể neo đậu cập cảng để tiếp tế, tránh bão. - Đối với vùng ven bờ: 20 đến 30 km có 1 cửa sông suối. - Địa hình đáy biển và đảo: đa phần là bằng phẳng, ít đá ngầm, rãnh sâu. Đáy bùn cát. - Đo vẽ ở độ sâu từ 0 – 30 m nước: khoảng cách từ trung tâm KTKT đến tuyến khảo sát từ 50-100 km. - Đo vẽ ở độ sâu từ 30 – 100 m nước: khoảng cách từ cảng đến tuyến khảo sát từ 60-120 km. |
| Loại III | - Dòng chảy mạnh làm tàu khó đi đúng tuyến khảo sát. Chế độ triều phức tạp, biên độ triều lớn. - Ít vị trí cho tàu neo đậu, tránh bão. - Đối với vùng ven bờ: bờ đá khúc khuỷu hoặc nhiều sét phù sa lầy thụt, khó đi lại, ít bãi cát, nhiều cửa sông nhưng tàu không ra vào được. - Nhiều bãi cạn, san hô và đá ngầm, nhiều khe hẻm, khó đo vẽ theo đúng tuyến thiết kế. - Đo vẽ ở độ sâu từ 0 – 30 m nước: khoảng cách từ trung tâm KTKT đến tuyến khảo sát > 100 km. - Đo vẽ ở độ sâu từ 30 – 100 m nước: khoảng cách từ cảng đến tuyến khảo sát từ 121 - 160 km. |

PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ PHỨC TẠP CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT BIỂN
VÙNG BIỂN TỪ 30 ĐẾN 100 M NƯỚC

# Bảng 70

| Mức độ phức tạp cấu trúc địa chất | Đặc điểm |
| --- | --- |
| Đơn giản | - Vùng chỉ gồm các thành tạo Đệ tứ trên diện tích rộng. - Địa hình đáy biển thoải, ít biến động. - Vùng có 1 đến 2 hệ thống đứt gãy, có 1 đến 3 đơn vị cấu trúc trước Đệ tứ và Đệ tứ. |
| Trung bình | - Vùng có đá gốc trước Đệ tứ và các thành tạo Đệ tứ. - Đáy biển có địa hình phức tạp tạo sườn dốc. - Vùng có 2 đến 3 hệ thống đứt gãy, có 2 đến 3 đơn vị cấu trúc trước Đệ tứ và Đệ tứ. |
| Phức tạp | - Vùng có nhiều rặng san hô, đảo san hô ngầm, đảo đá ngầm. - Địa hình đáy biển phức tạp, có sườn rất dốc, các hoạt động tân kiến tạo thể hiện rất rõ. - Có trên 3 hệ thống đứt gãy và trên 3 đơn vị cấu trúc địa chất trước Đệ tứ và Đệ tứ. |

#### 9.1. Ngoài trời

##### 9.1.1. Khảo sát địa vật lý biển

9.1.1.1. Nội dung công việc

A) Đo địa vật lý biển trên tàu khảo sát:

- Kiểm tra hoạt động của tổ hợp máy móc thiết bị làm việc ở trạng thái tĩnh và động sau khi kết thúc công việc lắp ráp, ghép nối đồng bộ tổ hợp địa vật lý với các thiết bị định vị;

- Đo thử nghiệm, chọn thông số đo đạc;

- Di chuyển tàu khảo sát đến tuyến đo trong vùng khảo sát và ngược lại khi kết thúc  một ngày đo hoặc 1 đợt đo;

- Thu thập số liệu trên các tuyến ngang, tuyến dọc, tuyến kiểm tra, tuyến liên kết cho các phương pháp nghiên cứu địa vật lý biển;

- Thả các thiết bị thu, phát xuống biển sau đuôi tàu khảo sát theo khoảng cách đã chọn;

- Cảnh giới an toàn các thiết bị thả xuống biển ở sau tàu trong quá trình đo trên các tuyến;

- Vận hành tổ hợp thiết bị để thu thập số liệu, vào thực đơn đo, vào các thông số kỹ thuật, tên file, tên tuyến, theo dõi kết quả số liệu hiện trên màn hình trong quá trình đo;

- Tắt nguồn phát, kéo các thiết bị thả xuống biển lên boong tàu, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hoặc thay thế nếu bị hư hỏng;

- Trích số liệu từ file số liệu thu thập;

- Truyền số liệu vào máy tính và lưu giữ, ghi số liệu vào đĩa CD - Rom;

- Cất giữ, bảo quản băng ghi địa chấn và băng đo sâu;

- Tắt máy và làm vệ sinh trong buồng máy và trên boong tàu.

B) Đo từ biển tại trạm quan sát trên bờ :

- Chuẩn bị máy móc, thử máy, đo chọn điểm đặt máy;

- Làm lán trại để che thiết bị và người trong quá trình thực hiện công việc đo;

- Ghi số liệu biến thiên từ cho mỗi ngày;

- Tiến hành kiểm tra thiết bị và nạp điện vào ác qui khi kết thúc một ngày đo;

+ Điều kiện thực hiện

- Thời tiết bình thường, sóng dưới cấp 4, gió dưới cấp 5 (thông thường từ tháng 4 đến tháng 8);

- Khoảng cách các trạm quan sát biến thiên từ trong vùng khảo sát: 60 - 70 km

+ Những công việc chưa có trong định mức:

- Thuê sử dụng tần số vô tuyến, thuê địa điểm làm trụ sở văn phòng thực địa và địa điểm đặt trạm quan sát biến thiên từ trong vùng công tác;

- Thuê phương tiện, tàu thuyền phục vụ khảo sát.

9.1.1.2. Phân loại khó khăn

Mức độ khó khăn được quy định ở bảng 69, 70.

9.1.1.3. Định biên

Bảng 71

| TT | Tên công việc | KSC6 | KSC5 | KS8 | KS6 | KS4 | KTV11 | CN4 (N2) | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Đo địa vật lý biển trên tàu khảo sát |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Độ sâu 0 – 30 m nước |
| a | Tỷ lệ 1:500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đo địa chấn | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | Đo từ biển trên tàu |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 3 |
| b | Tỷ lệ 1:100 000, 1:50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đo địa chấn | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | Đo sonar quét sườn | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Đo từ biển trên tàu | 2 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 6 |
| II | Độ sâu 30-100m tỷ lệ 1:500 000 |
| 1 | Đo địa chấn. | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | Đo sonar quét sườn | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Đo trọng lực boong tàu | 2 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 6 |
| 4 | Đo từ biển trên tàu |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 3 |
| B | Đo từ biển tại trạm quan sát trên bờ |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 3 |

9.1.1.4. Định mức

a) Đo địa vật lý biển trên tàu khảo sát: công nhóm /100 km tuyến

Bảng 72

| TT | Công việc | Cấu trúc địa chất | Mức độ phức tạp đi lại |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
| I | Độ sâu 0 - 30 m nước |  |  |  |  |
| 1 | Tỷ lệ 1:500 000 | Đơn giản | 5,87 | 6,71 | 7,83 |
| 2 | Tỷ lệ 1:100 000 | Trung bình | 8,01 | 9,17 | 10,68 |
| 3 | Tỷ lệ 1:50 000 | Phức tạp | 9,17 | 10,47 | 12,20 |
| II | Độ sâu 30-100m |
|  | Tỷ lệ 1:500 000 | Đơn giản | 7,21 | 9,77 | 11,79 |
|  |  | Trung bình | 8,22 | 11,14 | 13,44 |
|  |  | Phức tạp | 9,37 | 12,70 | 15,32 |

b) Đo từ biển tại trạm quan sát trên bờ: tính cho1 tháng trạm

##### 9.1.2. Tháo - lắp thiết bị địa vật lý biển trên tàu khảo sát

9.1.2.1. Nội dung công việc

- Chuẩn bị các vật liệu, dụng cụ phục vụ cho việc lắp ráp - tháo dỡ thiết bị;

- Kiểm tra và sắp xếp lại toàn bộ các thiết bị, dụng cụ linh kiện đã đưa xuống tàu sau khi vận chuyển từ nơi cất giữ của đơn vị;

- Lắp đặt hai máy phát điện 10KVA và 5 KVA, và hệ thống làm mát trên boong tàu và kiểm tra bảo dưỡng chúng;

- Lắp ráp đồng bộ hệ thống cung cấp điện từ hai máy phát điện vào buồng đặt  thiết bị địa vật lý;

- Lắp ráp đồng bộ các thiết bị đo địa vật lý trong buồng đặt máy trên tàu khảo sát;

- Lắp ráp các thiết bị trên boong và làm lán che mưa nắng;

- Lắp ráp hệ thống thông tin liên lạc tại trụ sở văn phòng thực địa;

- Tháo dỡ toàn bộ thiết bị đo địa vật lý trên tàu khảo sát và trụ sở văn phòng sau khi kết thúc đợt khảo sát thực địa;

- Đóng gói, kiểm kê, ghi số hiệu linh kiện thiết bị dụng cụ chuẩn bị cho việc vận chuyển về đơn vị.

9.1.2.2. Định biên

Bảng 73

| TT | Tên công việc | KSC7 | KSC6 | KSC5 | KS7 | KS5 | KTV11 | CN4 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ hợp địa chấn |  | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 2 | 12 |
| 2 | Tổ hợp sonar quét sườn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Tổ hợp trọng lực boong tàu | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 5 |
| 4 | Tổ hợp từ biển trên tàu |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |

##### 9.1.2.3. Định mức: công nhóm/1 lần tháo lắp

##### Bảng 74

| TT | Tên công việc | Định mức |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tổ hợp đo địa chấn | 7,32 |
| 2 | Tổ hợp đo sonar quét sườn | 5,22 |
| 3 | Tổ hợp đo trọng lực boong tàu | 7,32 |
| 4 | Tổ hợp đo từ biển trên tàu | 5,00 |

##### 9.2. Trong phòng

##### 9.2.1. Văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công

9.2.1.1. Nội dung công việc

- Chuẩn bị diện tích nghiên cứu;

- Thu thập các tài liệu đã công bố, các thông tin mới nhất về vùng nghiên cứu về địa chất, địa vật lý biển trong và ngoài nước;

- Lập kế hoạch và khối lượng công việc;

- Thiết kế mạng lưới điều tra;

- Dự kiến diện tích có triển vọng để điều tra ở tỷ lệ lớn hơn;

- Nghiên cứu các phương pháp xử lý số liệu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật;

- Viết đề cương chi tiết; ứng dụng tin học để xử lý số liệu, thành lập các sơ đồ bản đồ theo quy định;

- Lập dự toán chi phí;

- Bảo vệ đề cương cùng các kết quả nghiên cứu;

- Đề xuất các sáng kiến, phương pháp mới để áp dụng trong mùa thực địa;

- Chuẩn bị vật tư, phương tiện cho công tác thực địa;

- Tập huấn chuyên môn và tay nghề của cán bộ kỹ thuật và công nhân;

- Học tập an toàn lao động.

9.2.1.2. Định biên

Bảng 75

| TT | Công việc | KSCC2 | KSC7 | KSC6 | KSC5 | KS5 | KS4 | KTV11 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Độ sâu 0 - 30 m nước |  |
| a | Tỷ lệ 1:500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đo địa chấn. | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Đo từ biển trên tàu |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 |
| b | Tỷ lệ 1:100 000 - 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đo địa chấn. | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Đo sonar quét sườn |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Đo từ biển trên tàu |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 |
| II | Độ sâu 30-100m tỷ lệ 1:500 000 |  |
| 1 | Đo địa chấn. | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Đo sonar quét sườn |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Trọng lực boong tàu |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | Đo từ biển trên tàu |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 |

9.2.1.3. Định mức: công nhóm/ 100 km

Bảng 76

| TT | Tên công việc | Định mức |
| --- | --- | --- |
| I | Độ sâu 0 - 30 m nước |  |
| 1 | Tỷ lệ 1:500 000 | 2,69 |
| 2 | Tỷ lệ 1:100 000 | 3,12 |
| 3 | Tỷ lệ 1:50 000 | 3,12 |
| II | Độ sâu 30-100m tỷ lệ 1:500 000 | 2,69 |

##### 9.2.2. Văn phòng thực địa

9.2.2.1. Nội dung công việc

- Trực liên lạc để nắm bắt tình hình sản xuất trên tàu khảo sát và trạm quan sát biến thiên từ, theo dõi thời tiết hàng ngày, cung ứng vật tư, tiếp nhận các thông tin và giải quyết kịp thời các sự cố thiết bị và các hoạt động trong quá trình khảo sát thực địa;

- Tiếp nhận số liệu, sơ bộ tính giá trị hiệu chỉnh, kiểm tra kết quả đo, nạp số liệu vào máy tính, dựng đồ thị kết quả đo, thành lập sơ đồ kết quả, phân tích sơ bộ tài liệu, trao đổi với bộ phận địa chất về kết quả sơ bộ đó để có định hướng cho quá trình khảo sát tiếp theo.

9.2.1.2. Định biên

Bảng 77

| TT | Công việc | KSCC2 | KSC7 | KSC6 | KSC5 | KS5 | KS4 | KTV11 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Độ sâu 0 - 30 m nước |
| a | Tỷ lệ 1:500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đo địa chấn. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 4 |
| 2 | Đo từ biển trên tàu |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| b | Tỷ lệ 1:100 000 - 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đo địa chấn. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 4 |
| 2 | Đo sonar quét sườn |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 |
| 3 | Đo từ biển trên tàu |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| II | Độ sâu 30-100m tỷ lệ 1:500 000 |
| 1 | Đo địa chấn. | 1 |  |  | 3 | 1 |  | 1 | 6 |
| 2 | Đo sonar quét sườn |  | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 4 |
| 3 | Trọng lực boong tàu |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 | 5 |
| 4 | Đo từ biển trên tàu |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |

9.2.1.3. Định mức: công nhóm/ 100km

Bảng 78

| TT | Công việc | Mức |
| --- | --- | --- |
| I | Độ sâu 0 - 30 m nước |  |
| 1 | Tỷ lệ 1:500 000 | 3,95 |
| 2 | Tỷ lệ 1:100 000 | 4,60 |
| 3 | Tỷ lệ 1:50 000 | 4,74 |
| II | Độ sâu 30-100m tỷ lệ 1:500 000 | 4,16 |

##### 9.2.3. Văn phòng sau thực địa và báo cáo kết quả thi công

9.2.3.1. Nội dung công việc

- Tập hợp các loại tài liệu thực địa và văn phòng thực địa, chỉnh lý lại tài liệu;

- Kiểm tra, thống nhất vị trí số FiX giữa các loại tài liệu địa vật lý và trắc địa; 		- Xác định vị trí (số FiX) các điểm cắt giữa tuyến ngang và tuyến dọc, điểm cắt giữa tuyến kiểm tra và các tuyến đo;

- Tham khảo thu thập tài liệu;

- Xử lý liên kết các tài liệu;

- Viết báo cáo kết quả, ứng dụng tin học để xử lý số liệu, thành lập các sơ đồ, bản đồ, phụ lục, mặt cắt bản đồ theo quy định;

- Bảo dưỡng thiết bị trong thời gian thực hiện công tác trong phòng;

- Nghiệm thu văn phòng báo cáo.

9.2.3.2. Định biên

Bảng 79

| TT | Công việc | KSCC2 | KSC7 | KSC6 | KSC5 | KS5 | KS4 | KTV11 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Độ sâu 0 - 30 m nước |
| a | Tỷ lệ 1:500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đo địa chấn. | 1 |  | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 14 |
| 2 | Đo từ biển trên tàu |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 | 6 |
| b | Tỷ lệ 1:100 000 - 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đo địa chấn. | 1 |  | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 14 |
| 2 | Đo sonar quét sườn |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | Đo từ biển trên tàu |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 | 6 |
| II | Độ sâu 30-100m tỷ lệ 1:500 000 |
| 1 | Đo địa chấn. | 1 |  | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 14 |
| 2 | Đo sonar quét sườn |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | Trọng lực boong tàu |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 6 |
| 4 | Đo từ biển trên tàu |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 | 6 |

9.2.3.3. Định mức: công nhóm/ 100km

Độ sâu  0 - 30 m nước

Tỷ lệ 1:500 000: 3,95

Tỷ lệ 1:100 000: 4,74

Tỷ lệ 1:50 000:   4,74

Độ sâu 30-100m tỷ lệ 1:500 000: 7,28

Mục 10. BAY ĐO TỪ - PHỔ GAMMA

10.1. Bay đo từ phổ gamma đất liền tỷ lệ 1:50 000, 1:25 000

BẢNG HỆ SỐ THỜI TIẾT

Bảng 80

| Các tỉnh | Đặc điểm thời tiết | Hệ số |
| --- | --- | --- |
| Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hoà Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh | Chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa đông bắc từ thứng 11 đến tháng 4, gây mây mù và mưa nhỏ kéo dài, vùng có lượng mưa lớn hơn 1 500 mm/năm, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 8, có 2 tháng 9 và 10 trong năm thuận lợi cho bay đo khảo sát | 1,3 |
| Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam | Chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc từ tháng 11 đến tháng 4, gây mây mù và mưa, gió lào tây nam cấp 4 đến 6 từ tháng 5 đến tháng 7, không thuận lợi bay khảo sát | 1,25 |
| Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai | Ảnh hưởng gió tây nam, khí hậu chia 2 mùa, mùa mưa và mùa khô, nhưng rất bất thường, ảnh hưởng của gió mùa đông bắc gây mây mù, mưa nhỏ | 1,2 |

PHÂN LOẠI ĐỊA HÌNH CHO BAY ĐO TỪ - PHỔ GAMMA ĐẤT LIỀN

Bảng 81

| Loại địa hình | Đặc điểm |
| --- | --- |
| Loại I | Vùng đồng bằng đồi thưa và cao nguyên với độ cao địa hình dưới 200m, không phải vòng lại để lấy độ cao khi bay trên các tuyến nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật |
| Loại II | Vùng đồi núi trung du và cao nguyên trong đó có trên 50% diện tích có độ cao địa hình dao động trong khoảng 200-500m, trong vùng có 30-40% số tuyến phải bay vòng lại lấy độ cao mới đảm bảo chất lượng tài liệu |
| Loại III | Vùng núi có độ phân cắt lớn, độ cao trên 500 m, việc bay đo bị hạn chế bởi phân cắt địa hình, khi bay phải kết hợp tuyến thẳng và tuyến cong lượn theo đường đồng mức với trên 50% số tuyến phải bay vòng để lấy lại độ cao |

10.1.1. Ngoài trời

10.1.1.1. Nội dung công việc

- Liên hệ, xin cấp giấy phép bay;

- Làm thủ tục hợp đồng với cơ quan bay dịch vụ;

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị sổ sách, thủ tục các chuyến bay;

- Vận chuyển thiết bị đo từ nơi ở lên máy bay và lắp đặt vào vị trí, tháo dỡ và đưa về nơi cất giữ;

- Chuẩn bị máy móc thiết bị và sấy máy trước chuyến bay, chỉnh máy theo qui định trước chuyến bay, bay thử máy sau khi sửa chữa;

- Thu dọn, bảo quản máy móc thiết bị và các tài liệu sau mỗi chuyến bay, giao nộp tài liệu thực địa;

- Bay tới tuyến khảo sát, kiểm tra máy và điều chỉnh máy trên không, bay từ tuyến khảo sát cuối chuyến về sân bay.

Bay đo chính thu thập tài liệu

- Bay chọn tuyến kiểm tra và bay diviaxia cho vùng khảo sát;

- Bay khảo sát trên tuyến thường;

- Bay đo trên tuyến chuẩn, tuyến liên kết, tuyến cắt chéo;

- Bay phụ kỹ thuật đầu và cuối ca bay;

- Bay đo chi tiết các khu vực có dị thường;

- Bay bổ sung nâng cao chất lượng;

- Bay vòng tuyến, bay lặp đoạn tuyến ngày trước;

- Hoàn chỉnh các băng ghi thực địa, các nhật ký tuyến bay, nhật ký chụp ảnh;

- Ghi hình hoặc chụp ảnh các chuyến bay thường đồng thời với các chuyến bay đo địa vật lý;

- Đo và thu thập biến thiên từ tại trạm mặt đất trong suốt thời gian bay đo;

- Bay đo kỹ thuật theo tuyến;

- Liên kết các tuyến bay đo.

Bay đo phụ

- Bay tựa (5,15% tuyến kĩ thuật cho tỷ lệ 1:25 000, 6,64% tuyến kĩ thuật  cho 1:50 000);

- Bay cắt chéo (1,02% tuyến kĩ thuật cho tỷ lệ 1:25 000, 1,77% tuyến kĩ thuật cho 1:50 000);

- Bay chi tiết (5% tuyến kĩ thuật cho tỷ lệ 1:25 000, 8% tuyến kĩ thuật cho 1:50 000);

- Bay lặp (4,2 % tổng số tuyến kĩ thuật);

- Bay thám thính và bay chọn tuyến kiểm tra (6,24% thời gian bay kĩ thuật);

- Bay kiểm tra máy, deviaxia, bay bãi chuẩn (11% thời gian bay trên tuyến kĩ thuật);

- Bay bổ sung ở địa hình loại I là 5%, loại II là 8%, loại III - 10 % thời gian bay tuyến kĩ thuật);

- Phiên dịch tiếng nước ngoài;

- Bảo dưỡng, chỉnh sửa máy móc thiết bị theo qui định.

+ Những công việc chưa có trong định mức

- Công tác bay chuyển trường, bay định kỳ, các chuyến bay vận chuyển máy móc thiết bị từ Hà Nội tới sân bay trong vùng công tác và ngược lại;

- Chi phí thuê bao máy bay, tổ lái và các công việc phục vụ sân bay (theo hợp đồng riêng).

10.1.1.2. Phân loại khó khăn

Mức độ khó khăn được qui định ở bảng 81.

10.1.1.3. Định biên

Bảng 82

| Công việc | KSC6 | KS7 | KS6 | KS5 | KTV11 | CN3 (B12) | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bay đo từ phổ gamma đất liền tỉ lệ 1:50 000, 1:25 000 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 |

10.1.1.4. Định mức: công nhóm/ 100 km2

Bảng  83

| Khoảng cách từ sân bay tới vùng công tác (km) | Phân loại địa hình |
| --- | --- |
|  | Loại I | Loại II | Loại III |
| a) Bay đo từ phổ gamma đất liền tỉ lệ 1:50 000 |
| Dưới 75 | 1,88 | 2,23 | 2,73 |
| 75 - 100 | 2,07 | 2,46 | 3,00 |
| 101 - 125 | 2,32 | 2,75 | 3,36 |
| Trên 125 | 2,62 | 3,11 | 3,80 |
| b) Bay đo từ phổ gamma đất liền tỉ lệ 1:25 000 |
| Dưới 75 | 3,61 | 4,28 | 5,23 |
| 75 - 100 | 3,97 | 4,71 | 5,75 |
| 101 - 125 | 4,29 | 5,09 | 6,22 |
| Trên 125 | 5,62 | 6,67 | 8,14 |

Ghi chú: khi công việc phải ngừng nghỉ do thời tiết, định mức trong bảng 79 được điều chỉnh  theo các hệ số qui định tại bảng 76.

#### 10.1.2. Trong phòng

##### 10.1.2.1. Văn phòng bay đo

10.1.2.1.1 Nội dung công việc

- Tiếp nhận tài  liệu của tổ  bay trong ngày;

- Xác định các tuyến bay  thực tế trên bản đồ địa hình;

- Xác định độ cao bay thực tế trên mỗi  đoạn tuyến theo các cấp dưới 75m, 75 - 100m, 100 - 120m và lớn hơn 120 m để quyết định bay bổ sung;

- Vẽ các đường cong hàm lượng Qu, Qth, Qk đường cong cường độ phóng xạ gamma và giá trị T, ∆T theo cùng tỷ lệ bản đồ;

- Xác định vị trí các dị thường trên bản đồ và luận giải sơ bộ bản chất của nó;

- Phân tích tài liệu, chọn các vùng kiểm tra sơ bộ, lập kế hoạch kiểm tra sơ bộ;

- Tiếp nhận và nghiên cứu tài liệu kiểm tra sơ bộ các dị thường;

- Thành lập bản đồ theo dõi tiến trình công việc;

- Lập kế hoạch thi công các ngày tiếp theo;

- Thành  lập các bản đồ đẳng trị, đồ thị các trường trên giấy cứng;

- Hoàn chỉnh tài liệu thực địa.

10.1.2.1.2. Định biên

Bảng 84

| Công việc | KSC6 | KSC5 | KS7 | KS5 | KTV10 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Văn phòng thực địa | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 |

10.1.2.1.3. Định mức: công nhóm/100 km2

Bảng 85

| Công việc | Mức |
| --- | --- |
| Văn phòng bay đo tỉ lệ 1:50 000 | 2,36 |
| Văn phòng bay đo tỉ lệ 1:25 000 | 4,53 |

##### 10.1.2.2. Văn phòng báo cáo kết quả bay đo

10.1.2.2.1. Nội dung công việc

- Tiếp nhận tài  liệu thực địa và văn phòng thực địa của tổ  bay;

- Xác định các tuyến bay thực tế trên bản đồ địa hình;

- Tiếp nhận và nghiên cứu tài liệu của công tác kiểm tra sơ bộ các dị thường;

- Chỉnh lí lại tài liệu thực địa và thành lập bản đồ gốc;

- Nghiên cứu tài liệu địa chất, giải thích địa chất các tài liệu bay đo;

- Viết BCKQ bước, đánh máy tài liệu và bảo vệ trước HĐNT.

10.1.2.2.2. Định biên

Bảng 86

| Công việc | KSC6 | KSC5 | KS7 | KS5 | KTV10 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VPBC kết quả bay đo | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 15 |

10.1.2.2.3. Định mức: công nhóm/100 km2

Bảng 87

| TT | Diện tích bay đo (km2) | Tỉ lệ 1:50 000 | Tỉ lệ 1:25 000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dưới 2.000 | 2,01 | 3,85 |
| 2 | 2.000 - 2.500 | 1,77 | 3,40 |
| 3 | >2.500 - 3000 | 1,47 | 2,81 |
| 4 | >3.000 - 3.500 | 1,30 | 2,49 |
| 5 | >3.500 - 4.000 | 1,16 | 2,22 |
| 6 | >4.000 - 5.000 | 1,06 | 2,04 |
| 7 | >5.000 - 6.000 | 0,95 | 1,81 |
| 8 | >6.000 - 7.000 | 0,83 | 1,59 |
| 9 | >7.000 - 8.000 | 0,76 | 1,45 |

10.2. Bay đo từ biển tỷ lệ 1:500 000

10.2.1. Ngoài trời

10.2.1.1. Nội dung công việc

- Lắp đặt, tháo dỡ tổ hợp thiết bị đo từ lên máy bay;

- Lắp đặt, tháo dỡ lắp đặt trạm đo biến thiên từ trên mặt đất;

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị sổ sách, thủ tục các chuyến bay, kiểm tra máy móc thiết bị và sấy máy, chỉnh máy theo qui định trước chuyến bay, tắt máy, thu dọn, bảo quản máy móc thiết bị và các tài liệu sau mỗi chuyến bay, giao nộp tài liệu thực địa;

- Chuẩn bị cất cánh, bay tới tuyến khảo sát, từ tuyến khảo sát cuối về sân bay;

- Kiểm tra máy, điều chỉnh máy trên không;

- Tiến hành bay thử máy, bay chuẩn máy, bay thám thính vào đầu và cuối mùa bay hoặc sau khi sửa chữa máy;

- Bay chọn tuyến kiểm tra và bay điviaxia cho vùng khảo sát;

- Bay khảo sát trên tuyến thường;

- Bay đo trên tuyến chuẩn, tuyến liên kết, bay tuyến cắt chéo và bay đo kỹ thuật khác;

- Bay phụ kỹ thuật đầu và cuối ca bay;

- Bay vòng tuyến, bay lặp đoạn tuyến ngày hôm trước;

- Hoàn chỉnh các băng ghi thực địa, các nhật ký tuyến bay, nhật ký ghi hình;

- Ghi hình toàn bộ các chuyến bay đồng thời với các chuyến bay đo địa vật lý;

- Đo biến thiên từ và thu thập tài liệu biến thiên từ theo quy định của quy phạm hiện hành trong suốt quá trình bay đo.

+ Những công việc chưa có trong định mức:

- Bay chuyển trường, bay định kỳ, các chuyến bay vận chuyển máy móc thiết bị từ Hà Nội tới sân bay vùng công tác và ngược lại;

- Chi phí thuê máy bay, tổ lái, hoa tiêu và các công việc phục vụ sân bay.

10.2.1.2. Định biên

Bảng 88

| Tên công việc | KSC 7 | KS 6 | KTV11 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Công tác bay đo | 1 | 6 | 4 | 11 |

10.2.1.3. Định mức: 0,16 công nhóm/ 100 km2

10.2.2. Trong phòng

10.2.2.1. Nội dung công việc

10.2.2.1.1. Văn phòng bay đo

- Tiếp nhận tài  liệu của tổ  bay và lập kế hoạch văn  phòng thực địa;

- Đưa tuyến bay thực tế lên bản đồ;

- Hiệu chỉnh sơ bộ tài liệu từ;

- Liên kết sơ bộ tài liệu bằng phương pháp sử dụng các tuyến tựa;

- Thành lập bản đồ theo dõi tiến trình công việc;

- Lập kế hoạch thi công các ngày tiếp theo;

- Thành  lập các bản đồ đẳng trị, đồ thị các trường trên giấy cứng;

- Lập báo cáo thông tin cho từng mùa bay;

- Nghiệm thu kết quả.

##### 10.2.2.1.2. Văn phòng báo cáo kết quả bay đo

- Tiếp nhận tài liệu thực địa và văn phòng thực địa lập kế hoạch triển khai;

- Chỉnh lý lại và thành lập các bản đồ gốc;

- Thu thập và nghiên cứu các tài liệu;

- Xử lý và phân tích các tài liệu bay;

- Nghiên cứu tài liệu địa chất, thành lập bản đồ giải thích địa chất các tài liệu bay đo;

- Viết báo cáo kết quả;

- Xét duyệt báo cáo, sửa chữa theo góp ý của hội đồng và trình phê chuẩn.

+ Công việc chưa có trong định mức:  can in, nộp lưu trữ

10.2.2.2. Định biên

Bảng 89

| TT | Tên công việc | KSC7 | KS6 | KTV9 | KTV8 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Văn phòng thực địa | 1 | 8 |  |  | 9 |
| 2 | Văn phòng BC kết quả bay đo | 1 | 9 | 4 | 1 | 15 |

10.2.2.3. Định mức: công - nhóm/100 km2

Bảng 90

| TT | Tên công việc | Định mức |
| --- | --- | --- |
| 1 | Văn phòng bay đo | 0,14 |
| 2 | Văn phòng báo cáo kết quả bay đo: |  |
| 2.1 | Diện tích bay đo dưới 300.000 km2 | 0,07 |
| 2.2 | Diện tích bay đo (300.000 - 400.000) km2 | 0,06 |
| 2.3 | Diện tích bay đo (400.000 - 500.000) km2 | 0,05 |
| 2.4 | Diện tích bay đo (500.000 - 600.000)km2 | 0,05 |
| 2.5 | Diện tích bay đo (> 600.000) km2 | 0,04 |

## Chương II.

## ĐỊNH MỨC VẬT TƯ - THIẾT BỊ

### I. VẬT LIỆU

#### I.1. Các phương pháp địa vật lý điện: tính cho 100 điểm

##### I.1.1. Ngoài trời

I.1.1.1. Đo điện trường tự nhiên : mức vật liệu được qui định ở  bảng 91

I.1.1.2. Đo sâu đối xứng: mức vật liệu được qui định ở  bảng 91

I.1.1.3. Đo sâu lưỡng cực liên tục đều: mức vật liệu được qui định ở  bảng 91

Bảng 91

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Đo điện trường tự nhiên | Đo sâu đối xứng | Đo sâu lưỡng cực liên tục đều |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Băng dính cách điện | cuộn | 0,50 | 1,20 | 0,60 |
| 2 | Bút bi | cái | 0,10 | 0,40 | 0,20 |
| 3 | Bút chì đen | cái | 0,15 | 0,60 | 0,30 |
| 4 | Dầu vadơlin kỹ thuật | kg | 0,05 | 0,40 | 0,20 |
| 5 | Dây điện 2ly | m | 2,00 | 8,00 | 4,00 |
| 6 | Dây lắp ráp | m | 0,10 | 2,08 | 1,04 |
| 7 | Điện cực đồng | cái |  | 3,20 | 1,60 |
| 8 | Điện cực không phân cực | cái | 0,04 | 3,20 | 1,60 |
| 9 | Điện cực sắt | cái |  | 2,00 | 1,00 |
| 10 | Đồng sunfat CuSO4 | kg | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| 11 | Giấy A4 | ram | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| 12 | Giấy kẻ ly 60 x 80 cm | m | 0,08 | 0,30 | 0,15 |
| 13 | Nhật ký | quyển | 0,15 | 0,30 | 0,15 |
| 14 | Nhựa thông | kg | 0,01 | 0,60 | 0,30 |
| 15 | Nilon che máy | m2 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| 16 | Pin 1,5V | đôi | 0,50 | 3,60 | 1,80 |
| 17 | Pin kiềm ngoại | cục | 2,25 | 44,47 | 59,30 |
| 18 | Sổ 15 x 20 cm | quyển | 0,05 | 0,10 | 0,05 |
| 19 | Sơn các màu | hộp | 0,01 | 0,04 | 0,02 |
| 20 | Tẩy | cái | 0,05 | 0,20 | 0,10 |
| 21 | Thiếc hàn | kg | 0,01 |  |  |

I.1.1.4. Đo mặt cắt điện các loại: mức vật liệu được qui định ở bảng 92

I.1.1.5. Đo điện phân cực kích thích bằng dòng điện một chiều: mức vật liệu được qui định ở bảng 92

I.1.1.6. Đo điện phân cực kích thích bằng dòng xoay chiều cho trạm thu phát V5 và T3: tương tự đo điện phân cực kích thích bằng dòng điện một chiều - mức vật liệu được qui định ở bảng 92

Bảng 92

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Đo mặt cắt điện các loại | Đo điện PCKT bằng dòng điện một chiều |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đo sâu PCKT | Đo PCKT gradien & AMNB-ĐXĐG |
| 1 | Băng dính cách điện | cuộn | 0,40 | 2,67 | 1,33 |
| 2 | Bút bi | cái | 0,13 | 0,67 | 0,33 |
| 3 | Bút chì đen | cái | 0,20 | 1,00 | 0,5 |
| 4 | Dầu vadơlin kỹ thuật | kg | 0,13 | 0,83 | 0,42 |
| 5 | Dây lắp ráp | m | 2,67 | 13,33 | 6,67 |
| 6 | Giấy A4 | ram | 0,69 | 3,47 | 1,73 |
| 7 | Giấy kẻ ly 60 x 80 cm | tờ | 1,07 | 5,33 | 2,67 |
| 8 | Nhựa thông | kg | 1,07 | 5,33 | 2,67 |
| 9 | Nilon che máy | m2 | 0,67 | 3,33 | 1,67 |
| 10 | Pin 1,5V | đôi | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| 11 | Pin kiềm ngoại | cục | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| 12 | Sổ 15 x 20 cm | quyển | 0,10 | 0,50 | 0,25 |
| 13 | Nhật ký | quyển | 0,10 | 0,83 | 0,42 |
| 14 | Sơn các màu | hộp | 0,20 |  |  |
| 15 | Sunfát đồng | kg | 0,01 | 0,04 | 0,02 |
| 16 | Tẩy | cái | 1,20 | 7,33 | 3,67 |
| 17 | Thiếc hàn | kg | 1,07 | 5,33 | 0,06 |
| 18 | Điện cực không phân cực | cái | 0,03 | 0,27 | 0,13 |
| 19 | Điện cực đồng | cái | 0,01 | 0,07 | 0,03 |
| 20 | Điện cực sắt | cái | 0,07 | 0,33 | 0,17 |
| 21 | Dây điện 2ly | m | 0,00 | 0,07 | 0,03 |

##### I.1.2. Trong phòng

Bảng 93

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Đo ĐTTN | Đo sâu & đo mặt cắt các loại | Đo PCKT bằng dòng 1 chiều và dòng xoay chiều |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bút chì đen | cái | 0,130 | 0,300 | 0,430 |
| 2 | Bút kim các loại | cái | 1,500 | 0,150 | 0,210 |
| 3 | Bút xoá | cái | 0,030 | 0,050 | 0,070 |
| 4 | Cặp tài liệu nilon | cái | 0,110 | 0,170 | 0,240 |
| 5 | Cầu chì | cái | 0,110 | 0,170 | 0,240 |
| 6 | Đĩa CD | cái | 0,030 | 0,050 | 0,070 |
| 7 | Giấy A4 | ram | 0,010 | 0,020 | 0,030 |
| 8 | Giấy can | m | 0,020 | 0,030 | 0,050 |
| 9 | Giấy diamat A0 | tờ | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| 10 | Giấy kẻ ngang | thếp | 0,110 | 0,170 | 0,240 |
| 11 | Giấy kẻ ly 60 x 80 cm | tờ | 0,130 | 0,200 | 0,290 |
| 12 | GiấyA3 | ram | 0,100 | 0,150 | 0,210 |
| 13 | Hộp chì 24 màu | hộp | 0,010 | 0,020 | 0,030 |
| 14 | Mực in laser | hộp | 0,003 | 0,004 | 0,010 |
| 15 | Mực photocopy | hộp | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 16 | Sổ 15 x 20 cm | quyển | 0,030 | 0,050 | 0,070 |
| 17 | Tẩy | cái | 0,070 | 0,100 | 0,140 |
| 18 | Túi nilon đựng tài liệu | cái | 0,130 | 0,200 | 0,290 |

#### I.2. Đo từ tính mặt đất: tính cho 100 điểm

##### I.2.1. Ngoài trời

Bảng 94

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Đo từ tính mặt đất |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Máy cơ quang | Máy proton |
| 1 | Acquy 12v | cái | 0,002 | 0,002 |
| 2 | Bút bi | cái | 0,080 | 0,070 |
| 3 | Bút chì đen | cái | 0,080 | 0,070 |
| 4 | Giấy diamat A0 | tờ | 0,020 | 0,020 |
| 5 | Giấy kẻ ngang | thếp | 0,020 | 0,020 |
| 6 | Giấy kẻ ly 60 x 80 cm | tờ | 0,040 | 0,030 |
| 7 | Nhật ký | quyển | 0,120 | 0,130 |
| 8 | Nhựa thông | kg | 0,004 | 0,003 |
| 9 | Pin 1,5V | đôi | 0,400 | 0,330 |
| 10 | Pin kiềm ngoại | cục | 1,170 | 1,120 |
| 11 | Sổ 15 x 20 cm | quyển | 0,040 | 0,030 |
| 12 | Sơn các màu | hộp | 0,010 | 0,010 |
| 13 | Tẩy | cái | 0,040 | 0,030 |
| 14 | Thiếc hàn | kg | 0,004 | 0,003 |

##### I.2.2. Trong phòng

Bảng 95

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bút chì đen | cái | 0,11 |
| 2 | Bút kim | cái | 0,08 |
| 3 | Bút xoá | cái | 0,03 |
| 4 | Cặp tài liệu nilon | cái | 0,09 |
| 5 | Cầu chì | cái | 0,09 |
| 6 | Đĩa CD | cái | 0,03 |
| 7 | Giấy A3 | ram | 0,01 |
| 8 | Giấy A4 | ram | 0,02 |
| 9 | Giấy can | m | 0,02 |
| 10 | Giấy diamat A0 | tờ | 0,09 |
| 11 | Giấy kẻ ngang | thếp | 0,11 |
| 12 | Giấy kẻ ly 60 x 80 cm | tờ | 0,08 |
| 13 | Hộp chì 24 màu | hộp | 0,01 |
| 14 | Mực in laser | hộp | 0,01 |
| 15 | Mực photocopy | hộp | 0,00 |
| 16 | Sổ 15 x 20 cm | quyển | 0,03 |
| 17 | Tẩy | cái | 0,06 |
| 18 | Túi ni lông đựng tài liệu | cái | 0,11 |

#### I.3. Đo trọng lực

##### I.3.1. Ngoài trời

I.3.1.1. Lập mạng lưới tựa và đo điểm thường trọng lực: tính cho 100 điểm – mức vật liệu được qui định ở bảng 96

I.3.1.2. Chuẩn máy trọng lực trên đường chuẩn: tính cho 1 lần máy - mức vật liệu được qui định ở bảng 96. Mức được tính cho khoảng cách điểm là 5km. Đối với các khoảng cách khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số trong bảng 97.

Bảng 96

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Lập mạng lưới tựa trọng lực | Đo ĐTTL | Chuẩn máy trọng lực |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bút bi | cái | 0,71 | 0,80 | 0,67 |
| 2 | Bút chì đen | cái | 0,71 | 0,80 | 0,67 |
| 3 | Giấy can | m | 0,03 | 0,03 |  |
| 4 | Giấy diamat A0 | tờ | 0,18 | 0,20 |  |
| 5 | Giấy kẻ ly 60 x 80 cm | tờ | 0,04 | 0,04 | 1,00 |
| 6 | Giấy kẻ ngang | thếp | 0,18 | 0,20 | 0,50 |
| 7 | Khăn bông | cái | 0,36 | 0,40 | 0,33 |
| 8 | Nhật ký | quyển | 0,05 | 0,06 | 0,50 |
| 9 | Nhựa thông | kg | 0,01 | 0,01 |  |
| 10 | Phích cắm điện | cái | 1,79 | 2,00 | 1,67 |
| 11 | Pin 1,5V | đôi | 2,71 | 7,53 |  |
| 12 | Pin kiềm ngoại | cục | 0,89 |  | 6,90 |
| 13 | Sắt Ф6 | kg | 0,18 | 0,20 |  |
| 14 | Sổ 15 x 20 cm | quyển | 1,43 | 1,60 | 0,17 |
| 15 | Thiếc hàn | kg | 7,14 |  |  |
| 16 | Xi măng | kg | 0,89 |  |  |
|  | Di chuyển máy đo bằng ôtô |  | Đường loại I-II, khoảng cách giữa các điểm 5 km | Không phân chia loại đường | Không phân chia loại đường |
| 17 | Săm, lốp ôtô | bộ | 0,40 | 0,02 |  |
| 18 | Acquy 12v | cái | 0,10 | 0,01 |  |
| 19 | Dầu máy (5% xăng) | lít | 20,00 | 1,00 |  |
| 20 | Mỡ | kg | 1,18 | 0,06 |  |

Bảng hệ số tiêu hao vật tư - nhiên liệu ôtô cho lập mạng lưới tựa trọng lực

Bảng 97

| TT | Khoảng cách giữa các điểm (km) | Loại đường giao thông |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại I- II | Loại III | Loại IV | Loại V |
| 1 | 2 | 0,40 | 0,42 | 0,46 | 0,54 |
| 2 | 3 | 0,60 | 0,63 | 0,69 | 0,80 |
| 3 | 4 | 0,80 | 0,84 | 0,92 | 1,07 |
| 4 | 5 | 1,00 | 1,05 | 1,16 | 1,34 |
| 5 | 6 | 1,20 | 1,26 | 1,39 | 1,61 |
| 6 | 7 | 1,40 | 1,47 | 1,62 | 1,88 |
| 7 | 8 | 1,60 | 1,68 | 1,85 | 2,14 |
| 8 | 9 | 1,80 | 1,89 | 2,08 | 2,41 |
| 9 | 10 | 2,00 | 2,10 | 2,31 | 2,68 |
| 10 | 11 | 2,20 | 2,31 | 2,54 | 2,95 |
| 11 | 12 | 2,40 | 2,52 | 2,77 | 3,22 |
| 12 | 13 | 2,60 | 2,73 | 3,00 | 3,48 |
| 13 | 14 | 2,80 | 2,94 | 3,23 | 3,75 |
| 14 | 15 | 3,00 | 3,15 | 3,47 | 4,02 |
| 15 | 20 | 4,00 | 4,20 | 4,62 | 5,36 |
| 16 | 25 | 5,00 | 5,25 | 5,78 | 6,70 |
| 17 | 30 | 6,00 | 6,30 | 6,93 | 8,04 |
| 18 | 35 | 7,00 | 7,35 | 8,09 | 9,38 |
| 19 | 40 | 8,00 | 8,40 | 9,24 | 10,72 |
| 20 | 50 | 10,00 | 10,50 | 11,55 | 13,40 |

##### I.3.2. Trong phòng

Bảng 98

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Đo điểm thường trọng lực | Hiệu chỉnh địa hình trong đo TL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bút chì đen | cái | 0,11 | 0,08 |
| 2 | Bút kim | cái | 0,08 | 0,06 |
| 3 | Bút xoá | cái | 0,03 | 0,02 |
| 4 | Cặp tài liệu nilon | cái | 0,09 | 0,07 |
| 5 | Cầu chì | cái | 0,09 | 0,07 |
| 6 | Đĩa CD | cái | 0,03 | 0,02 |
| 7 | Giấy A3 | ram | 0,01 | 0,01 |
| 8 | Giấy A4 | ram | 0,02 | 0,01 |
| 9 | Giấy can | m | 0,02 | 0,01 |
| 10 | Giấy diamat A0 | tờ | 0,09 | 0,07 |
| 11 | Giấy kẻ ngang | thếp | 0,11 | 0,08 |
| 12 | Giấy kẻ ly 60 x 80 cm | tờ | 0,08 | 0,06 |
| 13 | Hộp chì 24 màu | hộp | 0,01 | 0,01 |
| 14 | Mực in laser | hộp | 0,01 |  |
| 15 | Mực photocopy | hộp | 0,01 |  |
| 16 | Sổ 15 x 20 cm | quyển | 0,03 | 0,02 |
| 17 | Tẩy | cái | 0,06 | 0,04 |
| 18 | Túi ni lông đựng tài liệu | cái | 0,11 | 0,08 |

#### I.4. Đo phóng xạ mặt đất: tính cho 100 điểm

##### I. 4.1.  Ngoài trời

I.4.1.1. Đo phóng xạ gamma: mức vật liệu được qui định ở bảng 99

I.4.1.2. Đo phổ gamma bằng máy GAD - 6: mức vật liệu được qui định ở bảng 99

I.4.1.3. Đo Radon và tổng hoạt độ (  bằng máy RDA - 200: tương tự như đo phổ gamma bằng máy GAD - 6

I.4.1.4. Đo gamma lỗ choòng bằng máy CPΠ – 68 - 03: tương tự như đo phổ gamma bằng máy GAD - 6

Bảng 99

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Đo phóng xạ gamma | Đo phổ gamma bằng máy GAD - 6 | Đo hơi thuỷ ngân |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bút bi | cái | 0,40 | 1,00 | 2,00 |
| 2 | Bút chì đen | cái | 0,40 | 1,00 | 2,00 |
| 3 | Cốc bắt hơi thuỷ ngân | cái |  |  | 1,00 |
| 4 | Giấy diamat A0 | tờ | 0,10 | 0,25 | 0,50 |
| 5 | Giấy kẻ ly 60 x 80 cm | tờ | 0,02 | 0,05 | 0,10 |
| 6 | Giấy kẻ ngang | thếp | 0,10 | 0,25 | 0,50 |
| 7 | Nhật ký | quyển | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 8 | Nilon che máy | m2 | 0,40 | 1,00 | 2,00 |
| 9 | Pin 1,5V | đôi | 0,40 | 1,00 | 2,00 |
| 10 | Pin 1,6 MH -3,25 | cục | 0,20 | 0,50 | 1,00 |
| 11 | Pin 1,6 MHI -8T | cục | 0,20 | 0,50 | 1,00 |
| 12 | Pin 4,5 V | cục | 0,30 | 0,75 | 1,50 |
| 13 | Pin đại | cục |  | 1,95 | 3,97 |
| 14 | Pin kiềm ngoại | cục |  | 6,50 | 13,23 |
| 15 | Pin nguồn nuôi 11,5V | cục | 0,24 | 0,60 | 1,20 |
| 16 | Sổ 15 x 20 cm | quyển | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 17 | Sổ chuẩn máy | quyển | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 18 | Sơn các màu | kg | 0,03 | 0,08 | 0,15 |
| 19 | Tẩy | chiếc | 0,10 | 0,25 | 0,50 |

##### I.4.2. Trong phòng

Bảng 100

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Đo PX gamma | Đo phổ gamma và gamma lỗ choòng | Đo EMAN và đo hơi thuỷ ngân | Đo radon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bút chì đen | cái | 1,00 | 1,36 | 1,88 | 3,00 |
| 2 | Bút kim | cái | 1,00 | 1,36 | 1,88 | 3,00 |
| 3 | Bút xoá | cái | 0,13 | 0,18 | 0,25 | 0,40 |
| 4 | Cặp tài liệu nilon | cái | 1,13 | 1,55 | 2,13 | 3,40 |
| 5 | Cầu chì | cái | 1,13 | 1,55 | 2,13 | 3,40 |
| 6 | Đĩa CD | cái | 0,33 | 0,45 | 0,63 | 1,00 |
| 7 | Giấy A3 | ram | 0,13 | 0,18 | 0,25 | 0,40 |
| 8 | Giấy A4 | ram | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 9 | Giấy can | m | 0,18 | 0,25 | 0,34 | 0,54 |
| 10 | Giấy diamat A0 | tờ | 1,13 | 1,55 | 2,13 | 3,40 |
| 11 | Giấy kẻ ngang | thếp | 1,33 | 1,82 | 2,50 | 4,00 |
| 12 | Giấy kẻ ly 60 x 80 cm | tờ | 1,00 | 1,36 | 1,88 | 3,00 |
| 13 | Hộp chì 24 màu | hộp | 0,13 | 0,18 | 0,25 | 0,40 |
| 14 | Mực in laser | hộp | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 15 | Mực photocopy | hộp | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 16 | Sổ 15 x 20 cm | quyển | 0,33 | 0,45 | 0,63 | 1,00 |
| 17 | Tẩy | cái | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 18 | Túi ni lông đựng tài liệu | cái | 1,33 | 1,82 | 2,50 | 4,00 |

I.5. Đo Eman bằng máy PГA – 01: tính cho 100 điểm

##### I.5.1.  Ngoài trời

Mức vật liệu được qui định tương tự như đo phổ gamma bằng máy GAD - 6

I.5.2. Trong phòng

Mức vật liệu được qui định ở  bảng 100

I.6. Đo hơi thuỷ ngân bằng máy XG - 5: tính cho 100 điểm

##### I.6.1.  Ngoài trời

mức vật liệu được qui định ở  bảng 99

I.6.2. Trong phòng

mức vật liệu được qui định ở  bảng 100

#### I.7. Đo và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm: tính cho 100 mẫu

##### I.7.1. Đo tham số từ bằng máy MA-21, đo phổ gamma mẫu xạ bằng máy GAD-6, đo Rađi mẫu bột và mẫu nước bằng máy EMAN- PГA - 01

Bảng 101

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Đo tham số từ bằng máy MA-21 | Đo phổ gamma mẫu xạ bằng máy GAD-6 | Đo radi mẫu bột và mẫu nước bằng máy EMAN - PГA - 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bút bi | cái | 1,12 | 0,87 | 2,62 |
| 2 | Bút chì đen | cái | 0,11 | 0,09 | 0,26 |
| 3 | Bút kim | cái | 0,11 | 0,09 | 0,26 |
| 4 | Cặp 3 dây | cái | 0,06 | 0,04 | 0,13 |
| 5 | Găng tay cao su loại mỏng | đôi | 1,12 | 0,87 | 2,62 |
| 6 | Giấy A4 | ram | 0,28 | 0,22 | 0,66 |
| 7 | Giấy gói mẫu | tờ | 8,44 | 6,56 | 19,69 |
| 8 | Giấy kẻ ngang | thếp | 1,12 | 0,87 | 2,62 |
| 9 | Mực in laser | hộp | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
| 10 | Mực photocopy | hộp | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Nilon che máy | m | 0,56 | 0,44 | 1,31 |
| 12 | Phiếu ghi kết quả phân tích | tờ | 12,94 | 10,06 | 30,18 |
| 13 | Pin đại | cục |  | 3,60 | 39,00 |
| 14 | Sổ 15 x 20 cm | quyển | 0,28 | 0,22 | 0,66 |
| 15 | Sổ chuẩn máy | quyển | 0,28 | 0,22 | 0,66 |
| 16 | Sổ đo máy | quyển | 1,69 | 1,31 | 3,94 |
| 17 | Sơn các màu | kg | 0,06 | 0,04 | 0,13 |
| 18 | Tẩy | cái | 0,56 | 0,44 | 1,31 |
| 19 | Xà phòng | kg | 0,62 | 0,48 | 1,44 |

##### I.7.2. Đo tham số điện bằng cầu đo điện vạn năng, đo tham số mật độ đất đá bằng cân kỹ thuật, phá mẫu làm giàu Radi

Mức vật liệu đo tham số điện bằng cầu đo điện vạn năng, đo tham số mật độ đất đá bằng cân kỹ thuật được qui định ở bảng 102.

Mức vật liệu phá mẫu làm giàu Radi được qui định ở bảng 103.

##### I.7.3. Đo tham số hàm lượng các nguyên tố phóng xạ mẫu đá và quặng bằng máy GR-320 và đo hệ số phân cực kích thích bằng máy DWJ-2

Mức vật liệu được qui định ở bảng 102.

Bảng 102

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Đo tham số điện bằng cầu đo điện vạn năng | Đo tham số mật độ đất đá bằng cân kỹ thuật | Đo tham số hàm lượng các nguyên tố PX và đo hệ số PCKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bút bi | cái | 1,97 | 0,98 | 1,57 |
| 2 | Bút chì đen | cái | 0,20 | 0,10 | 0,16 |
| 3 | Bút kim | cái | 0,20 | 0,10 | 0,16 |
| 4 | Cặp 3 dây | cái | 0,10 | 0,05 | 0,08 |
| 5 | Đồng sunfat CuSO4 | kg |  |  | 0,16 |
| 6 | Găng tay cao su | đôi | 1,97 | 0,98 | 1,57 |
| 7 | Giấy A4 | ram | 0,49 | 0,25 | 0,39 |
| 8 | Giấy gói mẫu | tờ | 14,76 | 7,38 | 11,81 |
| 9 | Giấy kẻ ngang | thếp | 1,97 | 0,98 | 1,57 |
| 10 | Mực in laser | hộp | 0,04 | 0,02 | 0,03 |
| 11 | Mực photocopy | hộp | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 12 | Nilon che máy | m | 0,98 | 0,49 | 0,79 |
| 13 | Phiếu ghi kết quả phân tích | tờ | 22,64 | 11,32 | 18,11 |
| 14 | Sổ 15 x 20 cm | quyển | 0,49 | 0,25 | 0,39 |
| 15 | Sổ chuẩn máy | quyển | 0,49 | 0,25 | 0,39 |
| 16 | Sổ đo máy | quyển | 2,95 | 1,48 | 2,36 |
| 17 | Sơn các màu | kg | 0,10 | 0,05 | 0,08 |
| 18 | Tẩy | cái | 0,98 | 0,49 | 0,79 |
| 19 | Xà phòng | kg | 1,08 | 0,54 | 0,87 |

Bảng 103

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Mức cho phá mẫu làm giàu Radi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amoniac NH3 | lít | 5,25 |
| 2 | Axit clohydric tinh khiết (HCl) | lít | 5,25 |
| 3 | Axit nitơric HNO3 | ml | 790,00 |
| 4 | Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,85 | ml | 1.570,00 |
| 5 | Bút bi | cái | 2,62 |
| 6 | Cacbonatnatri khan | kg | 2,62 |
| 7 | Cloruaamon | kg | 0,05 |
| 8 | Găng tay cao su loại mỏng | đôi | 2,62 |
| 9 | Giấy A4 | ram | 0,66 |
| 10 | Giấy kẻ ngang | thếp | 2,62 |
| 11 | Giấy lọc băng đỏ | hộp | 0,13 |
| 12 | Giấy lọc băng xanh | hộp | 0,13 |
| 13 | Giấy lọc thường | hộp | 0,13 |
| 14 | Hydrophotphat diabaz | kg | 0,08 |
| 15 | Khăn bông | cái | 0,66 |
| 16 | Mực in laser | hộp | 0,05 |
| 17 | Mực photocopy | hộp | 0,01 |
| 18 | Nitratamon | kg | 0,31 |
| 19 | Nước | m3 | 9,19 |
| 20 | Peroxithydro | kg | 0,10 |
| 21 | Phiếu ghi kết quả phân tích | tờ | 39,37 |
| 22 | Sổ ghi kết quả phân tích | quyển | 0,66 |
| 23 | Than sinh, động vật | kg | 0,13 |
| 24 | Urani nitrat | kg | 0,24 |

I.8. Địa vật lý lỗ khoan

Bảng 104

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Mức |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Các phương pháp đo địa vật lý lỗ khoan: tính cho 100 m |
| 1 | Axetin “A” | lít | 0,02 |
| 2 | Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,85 | ml | 20,00 |
| 3 | Băng dính khổ 5 cm | cuộn | 0,06 |
| 4 | Biểu mẫu đo sâu | tờ | 0,08 |
| 5 | Bút bi | cái | 0,02 |
| 6 | Bút chì đen | cái | 0,03 |
| 7 | Bút kim | cái | 0,08 |
| 8 | Cao su non | kg | 0,03 |
| 9 | Cao su ống | m | 0,01 |
| 10 | Cáp thép 10 mm | m | 0,01 |
| 11 | Chỉ cuộn 500 m | cuộn | 0,02 |
| 12 | Dầu biến thế | kg | 0,01 |
| 13 | Dầu bôi trơn | lít | 0,27 |
| 14 | Dây súp các loại | m | 0,47 |
| 15 | Dây thừng | kg | 0,01 |
| 16 | Giấy A0 | tờ | 0,03 |
| 17 | Giấy can | m | 0,24 |
| 18 | Giấy diagram | cuộn | 0,12 |
| 19 | Giấy kẻ ngang | thếp | 0,02 |
| 20 | Gỗ dán 1m x 1,8m | tấm | 0,00 |
| 21 | Khăn bông | cái | 0,01 |
| 22 | Pin 29 V | hòm | 0,01 |
| 23 | Pin đại | đôi | 0,14 |
| 24 | Sổ 15 x 20 cm | quyển | 0,02 |
| 25 | Sunfat natri tinh thể | kg | 0,01 |
| 26 | Xà phòng | kg | 0,01 |
| b | Vận chuyển trạm bằng ôtô: cho 100 km đường loại II |
| 1 | Acquy ôtô 12v-70A | cái | 0,01 |
| 2 | Bạt ôtô | cái | 0,01 |
| 3 | Bi ôtô | bộ | 0,13 |
| 4 | Dầu máy (5% xăng) | lít | 1,00 |
| 5 | Dầu phanh, dầu cầu, dầu hộp số | lít | 0,03 |
| 6 | Gioăng, phớt cho côn, phanh | bộ | 0,08 |
| 7 | Má phanh | bộ | 0,02 |
| 8 | Mỡ bôi trơn | kg | 0,06 |
| 9 | Săm, lốp ôtô | bộ | 0,02 |
| 10 | Xăng A92 | lít | 20,00 |

Bảng hệ số vật tư vận chuyển trạm karota theo loại đường

Bảng 105

| Loại đường | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV | Loại V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số | 0,85 | 1,00 | 1,18 | 1,41 | 1,69 |

#### I.9. Địa vật lý biển

##### I.9.1. Ngoài trời

I.9.1.1. Khảo sát địa vật lý biển

Đo địa vật lý biển trên tàu khảo sát: tính cho 100 km tuyến

Đo từ biển tại trạm quan sát trên bờ: tính cho 1 tháng trạm

Bảng  106

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Địa chấn | Sonar quét sườn | Tr. lực boong tàu | Khảo sát từ biển | Trạm quan sát trên bờ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dung dịch axit đặc | kg | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
| 2 | Axetôn | lít | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
| 3 | Băng dính cách điện | cuộn | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  |
| 4 | Băng dính cao áp | cuộn | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,00 |  |
| 5 | Băng dính trong | cuộn | 0,50 | 0,50 | 5,30 | 0,20 | 3.94 |
| 6 | Bộ đàm nội bộ | bộ | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
| 7 | Bóng đèn tròn | cái | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  |
| 8 | Bút bi | cái | 1,50 | 1,50 | 0,80 | 0,50 | 11.82 |
| 9 | Bút chì đen | cái |  |  |  |  | 7,87 |
| 10 | Bút chì kim | cái | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | 0,13 |
| 11 | Bút dạ | cái | 0,00 | 0,10 | 0,10 |  |  |
| 12 | Bút kim | cái | 0,10 | 0,50 | 0,20 | 0,10 |  |
| 13 | Cặp đựng tài liệu | cái | 0,20 | 1,10 | 0,40 | 0,20 |  |
| 14 | Cáp phát địa chấn | m | 0,70 |  |  |  |  |
| 15 | Cáp thu địa chấn | m | 0,50 |  |  |  |  |
| 16 | Cáp thu từ | m |  |  |  | 0,50 |  |
| 17 | Cartridge mực | hộp |  | 1,00 |  |  |  |
| 18 | Chổi than | cái | 0,50 |  |  |  |  |
| 19 | Cồn lau máy | lít | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 20 | Đai an toàn | cái |  | 1,00 |  |  |  |
| 21 | Dao máy in trạm địa chấn | cái | 0,20 |  |  |  |  |
| 22 | Dao trổ | cái |  | 0,10 | 0,10 |  |  |
| 23 | Dầu bôi trơn | lít | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| 24 | Đầu bọp ắc quy | cái | 0,40 |  |  | 0,40 |  |
| 25 | Dầu đầu thu | lít | 1,20 |  |  |  |  |
| 26 | Dầu diezen | lít | 102,50 | 102,30 | 102,50 | 102,50 |  |
| 27 | Dây cu roa A53 | cực | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  |
| 28 | Dây điện đơn | m | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 |  |
| 29 | Dây điện kép | m | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 |  |
| 30 | Dây Fider | m | 2,00 |  |  |  |  |
| 31 | Dây giảm chấn | cực | 0,40 |  |  |  |  |
| 32 | Dây thít nhựa | m |  | 5,00 | 5,00 |  |  |
| 33 | Đĩa CD | cái | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 |  |
| 34 | Đĩa lau đầu CD | cái | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
| 35 | Đĩa lau đầu từ | cái | 0,05 | 0,10 |  | 0,10 |  |
| 36 | Đĩa quang từ 1,3Gb | cái | 0,00 | 0,50 |  |  |  |
| 37 | Điện cực máy in | cái | 0,20 |  |  |  |  |
| 38 | Ghim kẹp | hộp |  | 0,10 | 0,10 |  |  |
| 39 | Giấy A4 | ram |  | 1,10 | 1,00 |  |  |
| 40 | Giấy A0 | tờ |  | 0,10 | 0,20 |  |  |
| 41 | Giấy can | cuộn |  |  | 0,20 |  |  |
| 42 | Giấy ghi địa chấn | cuộn | 1,20 |  |  |  |  |
| 43 | Giấy ghi đo sâu | cuộn | 0,40 | 0,40 | 0,40 |  |  |
| 44 | Giấy in máy từ | cuộn |  |  |  | 1,00 |  |
| 45 | Giấy kẻ ngang | thếp | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 |  |
| 46 | Giấy milimet | m |  |  |  |  | 19,69 |
| 47 | Hộp chì màu | hộp |  |  | 0,10 |  |  |
| 48 | Keo 502 | lọ |  | 0,20 | 0,20 |  |  |
| 49 | Khoá dải đầu phát | cái | 0,60 |  |  |  |  |
| 50 | Khoá dải đầu thu | cái | 0,50 |  |  |  |  |
| 51 | Kim đo sâu | cái | 0,20 |  |  |  |  |
| 52 | Linh kiện điện tử | bộ | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
| 53 | Lưỡi dao trổ | hộp |  | 0,10 | 0,10 |  |  |
| 54 | Mỡ bôi trơn | kg | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  |
| 55 | Mực in lazer | hộp |  |  | 0,04 |  |  |
| 56 | Nhật ký | quyển |  |  |  |  | 5,91 |
| 57 | Nhựa thông | kg | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| 58 | Nước cất | lít | 0,50 |  |  | 0,50 | 0,02 |
| 59 | Ống bọc đầu thu | m | 0,70 |  |  |  |  |
| 60 | Pin 1,5V | đôi | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,01 |
| 61 | Puli cáp từ | cái | 0,20 |  |  |  |  |
| 62 | Que hàn 0,2mm | kg | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  |
| 63 | Ru băng máy in | cái | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
| 64 | Silicon chống nước | lọ |  | 0,10 |  |  |  |
| 65 | Sổ công tác 15x20 | quyển | 0,50 | 0,60 | 0,50 | 0,30 | 1,97 |
| 66 | Sứ cao tần | cái | 0,40 |  |  |  |  |
| 67 | Tẩy | cái |  |  |  |  | 1,97 |
| 68 | Thiếc hàn | kg | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| 69 | Thuốc tẩy rỉ sắt | hộp | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
| 70 | Tôn | m2 | 0,20 | 0,20 |  | 0,20 |  |
| 71 | Trở dập cao áp | cái | 0,50 |  |  | 0,50 |  |
| 72 | Tụ xung cao áp | cái | 0,05 |  |  |  |  |
| 73 | Vải che máy | m2 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,20 |  |
| 74 | Xà phòng | kg | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  |

Ghi chú: Mức của bảng 106 cho mọi tỷ lệ và độ sâu.

I.9.1.2. Tháo - lắp thiết bị địa vật lý biển trên tàu khảo sát: tính cho một lần tháo lắp

Bảng 107

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Địa chấn | Sonar quét sườn | Trọng lực | Từ biển |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Culiê | kg | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | Dầu bôi trơn | lít | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Dầu mazut | lít | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 |
| 4 | Dây thép 2 mm | kg | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | Điện năng | kwh | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 |
| 6 | Đinh | kg | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 7 | Gỗ dán 1m x 1,8m | m2 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,00 |
| 8 | Gỗ nhóm VI | m3 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 |
| 9 | Mỡ bôi trơn | kg | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
| 10 | Ống nhựa  22mm mềm | m | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11 | Que hàn | kg | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 12 | Thép góc | kg | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 |
| 13 | Xà phòng | kg | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | Pin 1,5V | đôi | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |

##### I.9.2. Trong phòng

I.9.2.1. Khảo sát địa vật lý biển: tính cho 100 km tuyến

Đo địa chấn

Bảng 108

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | VP trước TĐ | VP TĐ | VP BC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Băng dính trong | cuộn | 0,17 | 0,10 | 0,20 |
| 2 | Bóng đèn tròn | cái | 0,25 | 0,20 | 0,30 |
| 3 | Bút bi | cái | 2,07 | 0,60 | 2,50 |
| 4 | Bút chì đen | cái | 0,08 | 0,08 | 0,10 |
| 5 | Bút chì kim | cái | 0,17 | 0,10 | 0,20 |
| 6 | Bút dạ | cái | 0,08 | 0,00 | 0,10 |
| 7 | Bút kim các loại | cái | 0,17 | 0,10 | 0,20 |
| 8 | Bút xoá | cái | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 9 | Cặp tài liệu nilon | cái | 0,17 | 0,10 | 0,20 |
| 10 | Dao lam | hộp | 0,08 | 0,05 | 0,10 |
| 11 | Dao máy in cho trạm địa chấn | cái | 0,08 | 0,00 | 0,10 |
| 12 | Đĩa CD | cái | 0,17 | 0,10 | 0,20 |
| 13 | Đĩa lau đầu CD | cái | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 14 | Đĩa lau đầu từ | cái | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 15 | Điện cực máy in | cái | 0,08 | 0,00 | 0,10 |
| 16 | Ghim kẹp giấy | hộp | 0,08 | 0,10 | 0,10 |
| 17 | Giấy A3 | ram | 0,08 | 0,03 | 0,10 |
| 18 | Giấy A4 | ram | 0,17 | 0,10 | 0,20 |
| 19 | Giấy A0 | tờ | 1,65 | 1,00 | 2,00 |
| 20 | Giấy can | m | 0,08 | 0,01 | 0,10 |
| 21 | Giấy diamat A0 | tờ | 0,10 | 0,10 | 0,13 |
| 22 | Giấy kẻ ly 60 x 80 cm | tờ | 0,08 | 0,08 | 0,10 |
| 23 | Giấy kẻ ngang | tập | 1,24 | 0,50 | 1,50 |
| 24 | Giấy milimet | cuộn | 0,08 | 0,03 | 0,10 |
| 25 | Hộp chì 24 màu | hộp | 0,08 | 0,00 | 0,10 |
| 26 | Mực in lazer | hộp | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
| 27 | Mực in màu A0 | hộp | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
| 28 | Ru băng máy in | cái | 0,08 | 0,02 | 0,10 |
| 29 | Sổ công tác 15x20 | quyển | 0,17 | 0,10 | 0,20 |
| 30 | Tẩy | cái | 0,05 | 0,05 | 0,07 |
| 31 | Túi ni lông đựng tài liệu | cái | 0,10 | 0,10 | 0,13 |
| 32 | Vải che máy | m2 | 0,25 | 0,10 | 0,30 |

Đo sonar quét sườn

Bảng 109

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | VP trước TĐ | VP TĐ | VP BC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bút bi | cái | 0,41 | 0,20 | 0,50 |
| 2 | Bút chì đen | cái | 0,05 | 0,08 | 0,06 |
| 3 | Bút chì kim | cái | 0,17 | 0,20 | 0,20 |
| 4 | Bút kim các loại | cái | 0,17 | 0,20 | 0,20 |
| 5 | Bút xoá | cái | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6 | Cặp tài liệu nilon | cái | 0,17 | 0,20 | 0,20 |
| 7 | Cartridge Q3964A cho máy in màu | hộp | 0,08 | 0,00 | 0,10 |
| 8 | Dao trổ | cái | 0,08 | 0,00 | 0,10 |
| 9 | Đĩa CD | cái | 0,17 | 0,10 | 0,20 |
| 10 | Ghim kẹp giấy | hộp | 0,08 | 0,10 | 0,10 |
| 11 | Giấy A3 | ram | 0,08 | 0,00 | 0,10 |
| 12 | Giấy A4 | ram | 0,17 | 0,20 | 0,20 |
| 13 | Giấy A0 | tờ | 0,17 | 0,20 | 0,20 |
| 14 | Giấy can | m | 0,03 | 0,05 | 0,04 |
| 15 | Giấy diamat A0 | tờ | 0,06 | 0,10 | 0,07 |
| 16 | Giấy kẻ ly 60 x 80 cm | tờ | 0,05 | 0,08 | 0,06 |
| 17 | Giấy kẻ ngang | thếp | 0,17 | 0,20 | 0,20 |
| 18 | Hộp chì 24 màu | hộp | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 19 | Lưỡi dao trổ | hộp | 0,08 | 0,00 | 0,10 |
| 20 | Mực in lazer | hộp | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| 21 | Mực photocopy | hộp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Mực Q3960A cho máy in màu | hộp | 0,08 | 0,00 | 0,10 |
| 23 | Mực Q3961A cho máy in màu | hộp | 0,08 | 0,00 | 0,10 |
| 24 | Mực Q3962A cho máy in màu | hộp | 0,08 | 0,00 | 0,10 |
| 25 | Mực Q3963A cho máy in màu | hộp | 0,08 | 0,00 | 0,10 |
| 26 | Sổ công tác15 x 20 cm | quyển | 0,17 | 0,20 | 0,20 |
| 27 | Tẩy | cái | 0,03 | 0,05 | 0,04 |
| 28 | Túi ni lông đựng tài liệu | cái | 0,06 | 0,10 | 0,07 |

Đo trọng lực boong tàu

Bảng 110

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | VP trước TĐ | VP TĐ | VP BC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bút bi | cái | 0,17 | 0,20 | 0,20 |
| 2 | Bút chì đen | cái | 0,05 | 0,08 | 0,06 |
| 3 | Bút chì kim | cái | 0,17 | 0,20 | 0,20 |
| 4 | Bút dạ | cái | 0,08 | 0,00 | 0,10 |
| 5 | Bút kim các loại | cái | 0,08 | 0,10 | 0,10 |
| 6 | Bút xoá | cái | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7 | Cặp tài liệu nilon | cái | 0,33 | 0,00 | 0,40 |
| 8 | Đĩa CD | cái | 0,33 | 0,00 | 0,40 |
| 9 | Đĩa lau đầu CD - ROM | cái | 0,08 | 0,00 | 0,10 |
| 10 | Ghim kẹp giấy | hộp | 0,08 | 0,00 | 0,10 |
| 11 | Giấy A3 | ram | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 12 | Giấy A4 | ram | 0,17 | 0,10 | 0,20 |
| 13 | Giấy A0 | tờ | 0,17 | 0,00 | 0,20 |
| 14 | Giấy can | m | 0,08 | 0,10 | 0,10 |
| 15 | Giấy diamat A0 | tờ | 0,03 | 0,05 | 0,04 |
| 16 | Giấy kẻ ly 60 x 80 cm | tờ | 0,06 | 0,10 | 0,07 |
| 17 | Giấy kẻ ngang | thếp | 0,17 | 0,20 | 0,20 |
| 18 | Hộp chì 24 màu | hộp | 0,05 | 0,08 | 0,06 |
| 19 | Mực in lazer | hộp | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
| 20 | Mực in màu A0 | hộp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Mực photocopy | hộp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Sổ 15 x 20 cm | quyển | 0,08 | 0,10 | 0,10 |
| 23 | Tẩy | cái | 0,03 | 0,05 | 0,04 |
| 24 | Túi ni lông đựng tài liệu | cái | 0,06 | 0,10 | 0,07 |

Đo từ biển

Bảng 111

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | VP trước TĐ | VP TĐ | VP BC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Băng dính trong | cuộn | 0,17 | 0,10 | 0,20 |
| 2 | Bộ đàm nội bộ | bộ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Bóng đèn tròn | cái | 0,25 | 0,20 | 0,30 |
| 4 | Bút bi | cái | 0,83 | 0,60 | 1,00 |
| 5 | Bút chì đen | cái | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| 6 | Bút chì kim | cái | 0,17 | 0,10 | 0,20 |
| 7 | Bút dạ | cái | 0,08 | 0,00 | 0,10 |
| 8 | Bút kim các loại | cái | 0,17 | 0,10 | 0,20 |
| 9 | Bút xoá | cái | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 10 | Cặp tài liệu nilon | cái | 0,17 | 0,10 | 0,20 |
| 11 | Dao lam | hộp | 0,08 | 0,05 | 0,10 |
| 12 | Đĩa CD | cái | 0,17 | 0,10 | 0,20 |
| 13 | Đĩa lau đầu CD | cái | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 14 | Đĩa lau đầu từ | cái | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 15 | Ghim kẹp giấy | hộp | 0,08 | 0,10 | 0,10 |
| 16 | Giấy A3 | ram | 0,08 | 0,03 | 0,10 |
| 17 | Giấy A4 | ram | 0,17 | 0,10 | 0,20 |
| 18 | Giấy A0 | tờ | 0,83 | 1,00 | 1,00 |
| 19 | Giấy can | m | 0,08 | 0,01 | 0,10 |
| 20 | Giấy diamat A0 | tờ | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| 21 | Giấy kẻ ly 60 x 80 cm | tờ | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| 22 | Giấy kẻ ngang | thếp | 0,83 | 0,50 | 1,00 |
| 23 | Giấy milimet | cuộn | 0,08 | 0,03 | 0,10 |
| 24 | Hộp chì 24 màu | hộp | 0,08 | 0,00 | 0,10 |
| 25 | Mực in lazer | hộp | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
| 26 | Mực in màu A0 | hộp | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 27 | Mực photocopy | hộp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Ru băng máy in | cái | 0,08 | 0,02 | 0,10 |
| 29 | Sổ công tác 15 x 20 cm | quyển | 0,08 | 0,10 | 0,10 |
| 30 | Tẩy | cái | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 31 | Túi ni lông đựng tài liệu | cái | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| 32 | Vải che máy | m2 | 0,25 | 0,10 | 0,30 |

Ghi chú: Mức của bảng 104, 105, 106, 107 cho mọi tỷ lệ và độ sâu.

I.10. Bay đo từ phổ gamma

#### I.10.1. Bay đo từ phổ gamma đất liền tỷ lệ 1:50 000, 1:25 000: tính cho 100 km2

##### I.10.1.1. Ngoài trời

Bảng 112

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Tỷ lệ 1:50 000 | Tỷ lệ 1:25 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acquy 12v | cái | 0,10 | 0,19 |
| 2 | Acquy ôtô 12v-70A | cái |  | 0,01 |
| 3 | Bạt ôtô | cái |  | 0,01 |
| 4 | Bìa đóng sách | tờ | 5,00 | 9,50 |
| 5 | Bút bi | cái | 0,40 | 0,76 |
| 6 | Bút chì đen | cái | 0,10 | 0,19 |
| 7 | Bút đánh dấu | cái | 0,10 | 0,19 |
| 8 | Bút xoá | cái | 0,10 | 0,19 |
| 9 | Cặp đựng tài liệu | cái | 0,12 | 0,20 |
| 10 | Cặp hộp khuy bấm | cái | 0,40 | 0,76 |
| 11 | Dầu máy | lít | 0,75 | 1,4 |
| 12 | Dây điện 20A 2 lõi | m | 2,00 | 3,80 |
| 13 | Giấy A4 | ram | 0,20 | 0,20 |
| 14 | Giấy milimet | m | 0,20 | 0,20 |
| 15 | Mỡ bôi trơn | kg | 0,04 | 0,08 |
| 16 | Mực in laser | hộp | 0,04 | 0,04 |
| 17 | Pin đại | đôi | 0,88 | 1,69 |
| 18 | Sợi dây thiếc | cuộn | 0,01 | 0,02 |
| 19 | Săm, lốp ôtô | bộ | 0,02 | 0,03 |
| 20 | Xăng A92 | lít | 15,00 | 28,00 |

##### I.10.1.2. Trong phòng

Bảng 113

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Tỷ lệ 1:50 000 | Tỷ lệ 1:25 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Văn phòng bay đo | Văn phòng BCKQ | Văn phòng bay đo | Văn phòng BCKQ |
| 1 | Bìa đóng sách | tờ | 2,00 | 3,00 | 3,90 | 5,94 |
| 2 | Bút bi | cái | 0,20 | 0,30 | 0,39 | 0,59 |
| 3 | Bút chì đen | cái | 0,08 | 0,06 | 0,16 | 0,12 |
| 4 | Bút đánh dấu | cái | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,16 |
| 5 | Bút kim | cái | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,16 |
| 6 | Bút xoá | cái | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,16 |
| 7 | Cặp đựng tài liệu | cái | 0,20 | 0,20 | 0,39 | 0,40 |
| 8 | Cặp hộp khuy bấm | cái | 0,40 | 0,40 | 0,78 | 0,79 |
| 9 | Đĩa CD | cái | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 |
| 10 | File đựng tài liệu | cái | 0,20 | 0,20 | 0,39 | 0,40 |
| 11 | Giấy diamat A0 | tờ |  | 0,50 |  | 0,99 |
| 12 | Giấy A4 | ram | 0,12 | 0,20 | 0,23 | 0,40 |
| 13 | Giấy milimet | m | 0,40 | 0,40 | 0,78 | 0,79 |
| 14 | Hộp file chéo | cái | 0,20 | 0,20 | 0,39 | 0,40 |
| 15 | Hộp file lớn | cái | 0,20 | 0,20 | 0,39 | 0,40 |
| 16 | Hộp file nhỏ | cái | 0,20 | 0,20 | 0,39 | 0,40 |
| 17 | Mực in laser | hộp | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 18 | Mực in màu A0 | hộp |  | 0,01 |  | 0,02 |
| 19 | Mực photocopy | hộp | 0,00 | 0,00 |  | 0,01 |
| 20 | Túi ni lông đựng tài liệu | cái | 0,80 | 1,00 | 1,56 | 1,98 |

I.10.2. Bay đo từ biển tỷ lệ 1:500 000

I.10.2.1. Ngoài trời

Bảng 114

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bút bi | cái | 0,08 |
| 2 | Cặp đựng tài liệu | cái | 0,02 |
| 3 | Dây điện 20A 2 lői | m | 2,00 |
| 4 | Giấy A4 | ram | 0,02 |
| 5 | Giấy milimet | cuộn | 0,02 |
| 6 | Hộp dụng cụ can vẽ | hộp | 0,01 |
| 7 | Mực in lazer | hộp | 0,01 |
| 8 | Pin 12 vol cho GPS | cục | 1,60 |
| 9 | Pin 2,5 vol cho GPS | cục | 0,60 |
| 10 | Sợi dây thiếc | cuộn | 0,01 |
| 11 | Thẻ điện thoại di động | cái | 0,09 |

I.10.2.2. Trong phòng

Bảng 115

| TT | Tên vật liệu | ĐVT | Văn phòng bay đo | Văn phòng báo cáo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bìa | ram | 0,02 | 0,01 |
| 2 | Bút bi | cái | 0,2 | 0,012 |
| 3 | Bút chì tẩy | cái | 0,08 | 0,06 |
| 4 | Bút đánh dấu dòng | cái | 0,08 | 0,01 |
| 5 | Bút kim | cái | 0,08 | 0,06 |
| 6 | Bút xoá | cái | 0,08 | 0,06 |
| 7 | Cặp đựng tài liệu | cái | 0,08 | 0,03 |
| 8 | Cặp hộp khuy bấm | cái | 0,08 | 0,03 |
| 9 | Đĩa CD | cái | 0,02 | 0,01 |
| 10 | File đựng tài liệu | cái | 0,08 | 0,03 |
| 11 | Giấy A0 | cuộn |  | 0,01 |
| 12 | Giấy A4 | ram | 0,12 | 0,03 |
| 13 | Giấy milimet | cuộn | 0,02 | 0,02 |
| 14 | Hộp file chéo | cái | 0,08 | 0,03 |
| 15 | Hộp file lớn | cái | 0,08 | 0,03 |
| 16 | Hộp file nhỏ | cái | 0,08 | 0,03 |
| 17 | Mực in laze | hộp | 0,02 | 0,01 |
| 18 | Mực in màu A0 | hộp |  | 0,01 |
| 19 | Túi tài liệu | cái | 0,08 | 0,03 |

### II. DỤNG CỤ, THIẾT BỊ

#### II.1. Các phương pháp địa vật lý điện: ca/100 điểm

##### II.1.1. Ngoài trời

###### II.1.1.1. Đo điện trường tự nhiên

Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 116 và 117. Mức tính cho phương pháp đo thế từng cánh với điều kiện đo thế và tiếp đất bình thường, khoảng cách tuyến 100m, khoảng cách điểm 25m, cấp khó khăn địa hình loại III. Đối với các điều kiện và phương pháp đo khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số qui định tại bảng số 118, 119, 120, 121.

###### II.1.1.2. Đo sâu đối xứng

Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 116 và 117. Mức tính cho chiều dài AB max 300m, khoảng cách điểm 100m, cấp khó khăn địa hình loại I-II. Đối với các điều kiện đo khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số qui định tại bảng số 122.

###### II.1.1.3. Đo sâu lưỡng cực liên tục đều

Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 116 và 117. Mức tính cho điều kiện đo: thiết bị AB=MN=D 20m,  8 lần dịch chuyển, địa hình loại I-II. Đối với các điều kiện đo khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số qui định tại bảng số 123.

Bảng 116

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Đo điện trường tự nhiên | Đo sâu đối xứng | Đo sâu lưỡng cực liên tục đều |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A vô mét vạn năng | cái | 60 | 1,80 | 71,16 | 94,87 |
| 2 | Acquy 12v | bình | 24 | 1,80 | 71,16 | 94,87 |
| 3 | Ba lô mang máy | cái | 24 | 4,50 | 177,89 | 237,18 |
| 4 | Bộ đổi nguồn | bộ | 36 | 1,80 | 71,16 | 94,87 |
| 5 | Búa 3kg | cái | 24 | 0,18 | 7,12 | 9,49 |
| 6 | Dao nhíp | cái | 12 | 0,09 | 3,56 | 4,74 |
| 7 | Dao rựa | cái | 12 | 0,27 | 10,67 | 14,23 |
| 8 | Địa bàn địa chất | cái | 36 | 0,72 | 28,46 | 37,95 |
| 9 | Giầy cao cổ | đôi | 12 | 9,00 | 355,78 | 474,37 |
| 10 | Hòm tôn đựng tài liệu | cái | 60 | 4,50 | 177,89 | 237,18 |
| 11 | Khóa hòm | cái | 36 | 4,50 | 177,89 | 237,18 |
| 12 | Kìm điện | cái | 36 | 0,27 | 10,67 | 14,23 |
| 13 | Máy bộ đàm | bộ | 36 | 0,18 | 7,12 | 9,49 |
| 14 | Máy tính bỏ túi | cái | 24 | 0,09 | 3,56 | 4,74 |
| 15 | Mỏ hàn - 0,04kw | cái | 24 | 9,00 | 355,78 | 474,37 |
| 16 | Mũ BHLĐ | cái | 12 | 1,80 | 71,16 | 94,87 |
| 17 | Ô che | cái | 24 | 4,50 | 177,89 | 237,18 |
| 18 | Phích cắm điện | cái | 24 | 9,00 | 355,78 | 474,37 |
| 19 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 9,00 | 355,78 | 474,37 |
| 20 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 9,00 | 355,78 | 474,37 |
| 21 | Tất chống vắt | đôi | 6 | 9,00 | 355,78 | 474,37 |
| 22 | Thước dây cuộn | cái | 24 | 0,09 | 3,56 | 4,74 |
| 23 | Thuổng | cái | 24 | 0,18 | 7,12 | 9,49 |
| 24 | Tỉ trọng kế | cái | 24 | 0,09 | 3,56 | 4,74 |
| 25 | Tời cuộn dây lớn | cái | 36 | 0,18 | 7,12 | 9,49 |
| 26 | Tời cuộn dây nhỏ | cái | 36 | 0,18 | 7,12 | 9,49 |
| 27 | Tuốc nơ vít | bộ | 24 | 0,09 | 3,56 | 4,74 |
| 28 | USB 1GB | cái | 24 | 9,00 | 355,78 | 474,37 |
| 29 | Xe cải tiến | cái | 48 | 0,09 | 3,56 | 4,74 |

Bảng 117

| TT | Tên thiết bị | ĐVT | Đo điện trường tự nhiên | Đo sâu đối xứng | Đo sâu lưỡng cực liên tục đều |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Định vị vệ tinh(GPS) cầm tay | cái | 1,13 | 22,24 | 29,65 |
| 2 | Máy đo điện thế VITIGESKA (hoặc máy tương đương ) | cái | 1,13 | 22,24 | 29,65 |
| 3 | Máy phát điện Nhật - 3kVA | cái |  | 22,24 | 29,65 |
| 4 | Máy tính xách tay - 0,1kw | cái | 0,34 | 6,67 | 8,89 |
| 5 | Xăng A92 | lít |  |  | 444,72 |

Hệ số mức dụng cụ, thiết bị đo điện trường tự nhiên theo điều kiện đo thế và tiếp đất

Bảng 118

| Điều kịên đo thế | Điều kiện tiếp đất |
| --- | --- |
|  | Bình thường | Khó khăn | Rất khó khăn |
| Bình thường | 1,00 | 1,05 | 1,20 |
| Khó khăn | 1,15 | 1,20 | 1,35 |

Hệ số mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời phương pháp đo điện trường tự nhiên

a) Đo thế từng cánh

Bảng 119

| TT | Khoảng cách tuyến (m) | Khoảng cách điểm (m) | Cấp khó khăn của địa hình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I-II | Loại III | Loại IV |
| 1 | 50 | 2 | 0,34 | 0,37 | 0,42 |
|  |  | 5 | 0,39 | 0,45 | 0,52 |
|  |  | 10 | 0,49 | 0,58 | 0,70 |
| 2 | 100 | 2 | 0,35 | 0,38 | 0,43 |
|  |  | 5 | 0,41 | 0,46 | 0,54 |
|  |  | 10 | 0,50 | 0,60 | 0,72 |
|  |  | 20 | 0,70 | 0,86 | 1,08 |
|  |  | 25 | 0,79 | 1,00 | 1,26 |
|  |  | 40 | 1,08 | 1,40 | 1,81 |
| 3 | 250 | 5 | 0,43 | 0,49 | 0,57 |
|  |  | 10 | 0,53 | 0,63 | 0,76 |
|  |  | 20 | 0,73 | 0,91 | 1,14 |
|  |  | 25 | 0,83 | 1,05 | 1,33 |
|  |  | 40 | 1,13 | 1,48 | 1,90 |
|  |  | 50 | 1,34 | 1,76 | 2,29 |
| 4 | 500 | 5 | 0,45 | 0,52 | 0,60 |
|  |  | 10 | 0,56 | 0,67 | 0,80 |
|  |  | 20 | 0,77 | 0,96 | 1,20 |
|  |  | 25 | 0,88 | 1,11 | 1,40 |
|  |  | 40 | 1,19 | 1,56 | 2,01 |
|  |  | 50 | 1,41 | 1,86 | 2,41 |
|  |  | 100 | 2,47 | 3,35 | 4,43 |

b) Đo gradien thế

Bảng 120

| TT | Khoảng cách tuyến (m) | Khoảng cách điểm (m) | Cấp khó khăn của địa hình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I-II | Loại III | Loại IV |
| 1 | 50 | 2 | 0,35 | 0,39 | 0,44 |
|  |  | 5 | 0,43 | 0,50 | 0,59 |
|  |  | 10 | 0,56 | 0,68 | 0,83 |
| 2 | 100 | 2 | 0,37 | 0,41 | 0,46 |
|  |  | 5 | 0,45 | 0,52 | 0,62 |
|  |  | 10 | 0,59 | 0,71 | 0,88 |
|  |  | 20 | 0,86 | 1,10 | 1,39 |
|  |  | 25 | 0,99 | 1,29 | 1,65 |
|  |  | 40 | 1,40 | 1,86 | 2,44 |
| 3 | 250 | 5 | 0,47 | 0,55 | 0,65 |
|  |  | 10 | 0,62 | 0,75 | 0,92 |
|  |  | 20 | 0,90 | 1,15 | 1,47 |
|  |  | 25 | 1,05 | 1,35 | 1,74 |
|  |  | 40 | 1,48 | 1,96 | 2,56 |
|  |  | 50 | 1,77 | 2,36 | 3,10 |
| 4 | 500 | 5 | 0,50 | 0,58 | 0,69 |
|  |  | 10 | 0,65 | 0,79 | 0,97 |
|  |  | 20 | 0,95 | 1,22 | 1,55 |
|  |  | 25 | 1,11 | 1,43 | 1,84 |
|  |  | 40 | 1,56 | 2,07 | 2,70 |
|  |  | 50 | 1,87 | 2,50 | 3,42 |
|  |  | 100 | 3,39 | 4,63 | 6,16 |

c) Đo thế đồng thời hai cánh

Bảng 121

| TT | Khoảng cách tuyến (m) | Khoảng cách điểm (m) | Cấp khó khăn của địa hình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I-II | Loại III | Loại IV |
| 1 | 50 | 2 | 0,28 | 0,31 | 0,34 |
|  |  | 5 | 0,30 | 0,34 | 0,38 |
|  |  | 10 | 0,34 | 0,38 | 0,44 |
| 2 | 100 | 2 | 0,29 | 0,32 | 0,36 |
|  |  | 5 | 0,32 | 0,35 | 0,39 |
|  |  | 10 | 0,36 | 0,40 | 0,46 |
|  |  | 20 | 0,42 | 0,50 | 0,59 |
|  |  | 25 | 0,46 | 0,54 | 0,65 |
|  |  | 40 | 0,56 | 0,69 | 0,85 |
| 3 | 250 | 5 | 0,34 | 0,37 | 0,41 |
|  |  | 10 | 0,37 | 0,42 | 0,48 |
|  |  | 20 | 0,45 | 0,52 | 0,62 |
|  |  | 25 | 0,48 | 0,57 | 0,69 |
|  |  | 40 | 0,59 | 0,73 | 0,89 |
|  |  | 50 | 0,66 | 0,83 | 1,03 |
| 4 | 500 | 5 | 0,35 | 0,39 | 0,44 |
|  |  | 10 | 0,40 | 0,44 | 0,51 |
|  |  | 20 | 0,47 | 0,55 | 0,66 |
|  |  | 25 | 0,51 | 0,60 | 0,72 |
|  |  | 40 | 0,62 | 0,77 | 0,94 |
|  |  | 50 | 0,74 | 0,97 | 1,09 |
|  |  | 100 | 1,08 | 1,40 | 1,81 |

Hệ số mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời phương pháp đo sâu đối xứng

Bảng 122

| TT | Chiều dài AB max (m) | Khoảng cách điểm (m) | Các cấp địa hình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I-II | Loại III |
| 1 | 80 - 100 | 25 | 0,70 | 0,78 |
|  |  | 50 | 0,72 | 0,81 |
|  |  | 100 | 0,77 | 0,86 |
| 2 | 130 - 150 | 25 | 0,78 | 0,87 |
|  |  | 50 | 0,80 | 0,90 |
|  |  | 100 | 0,84 | 0,94 |
| 3 | 200 | 25 | 0,86 | 0,97 |
|  |  | 50 | 0,88 | 0,98 |
|  |  | 100 | 0,92 | 1,03 |
| 4 | 300 | 25 | 0,95 | 1,06 |
|  |  | 50 | 0,97 | 1,09 |
|  |  | 100 | 1,00 | 1,12 |
|  |  | 200 | 1,08 | 1,21 |
| 5 | 440 - 450 | 25 | 1,03 | 1,15 |
|  |  | 50 | 1,04 | 1,17 |
|  |  | 100 | 1,09 | 1,23 |
|  |  | 200 | 1,17 | 1,31 |
|  |  | 500 | 1,43 | 1,60 |
| 6 | 650 - 680 | 50 | 1,04 | 1,17 |
|  |  | 100 | 1,10 | 1,23 |
|  |  | 200 | 1,18 | 1,32 |
|  |  | 500 | 1,38 | 1,55 |
| 7 | 1 000 | 50 | 1,20 | 1,34 |
|  |  | 100 | 1,25 | 1,40 |
|  |  | 200 | 1,31 | 1,47 |
|  |  | 500 | 1,54 | 1,73 |
| 8 | 1 500 | 100 | 1,37 | 1,53 |
|  |  | 200 | 1,43 | 1,61 |
|  |  | 500 | 1,64 | 1,84 |
|  |  | 1 000 | 2,00 | 2,24 |
| 9 | 2 000 | 200 | 1,67 | 1,87 |
|  |  | 500 | 1,88 | 2,10 |
|  |  | 1 000 | 2,22 | 2,49 |

Hệ số mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời phương pháp đo sâu lưỡng cực liên tục đều

Bảng 123

| TT | Thiết bị AB=MN=D (m) | Số lần dịch chuyển: n | Cấp khó khăn của địa hình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I-II | Loại III |
| 1 | 10 | 6 | 0,71 | 0,90 |
|  |  | 7 | 0,78 | 1,00 |
|  |  | 8 | 0,87 | 1,11 |
|  |  | 9 | 0,97 | 1,24 |
| 2 | 20 | 6 | 0,81 | 1,04 |
|  |  | 7 | 0,90 | 1,15 |
|  |  | 8 | 1,00 | 1,28 |
|  |  | 9 | 1,11 | 1,41 |
| 3 | 30 | 6 | 0,93 | 1,20 |
|  |  | 7 | 1,04 | 1,33 |
|  |  | 8 | 1,15 | 1,48 |
|  |  | 9 | 1,29 | 1,64 |
| 4 | 40 | 6 | 1,08 | 1,38 |
|  |  | 7 | 1,19 | 1,53 |
|  |  | 8 | 1,33 | 1,70 |
|  |  | 9 | 1,47 | 1,89 |

##### II.1.1.4. Đo mặt cắt điện các loại

Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 124 và 125. Mức tính cho điều kiện đo: chiều dài AB max 100m, khoảng cách tuyến100m, khoảng cách điểm 28m, cấp khó khăn địa hình loại II. Đối với các điều kiện đo khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số qui định tại bảng số 126, 127.

###### II.1.1.5. Đo điện phân cực kích thích bằng dòng điện một chiều

Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 124 và 125. Mức tính cho điều kiện đo: đo thế và tiếp đất bình thường, chiều dài AB max 400 - 450m, khoảng cách điểm 200m, cấp khó khăn địa hình loại I-II. Đối với các điều kiện đo khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số qui định tại bảng số  128, 129, 130, 131.

###### II.1.1.6. Đo điện phân cực kích thích bằng dòng xoay chiều cho trạm thu phát V5 và T3

Mức dụng cụ được quy định bằng mức dụng cụ đo điện phân cực kích thích dòng một chiều nhân hệ số 1,3 .

Mức thiết bị được qui định ở bảng 125.

Bảng 124

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Đo mặt cắt điện các loại | Đo điện PCKT bằng dòng điện một chiều |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A vô mét vạn năng | cái | 60 | 3,52 | 134,33 |
| 2 | Acquy 12v | bình | 24 | 3,52 | 134,33 |
| 3 | Ba lô mang máy | cái | 24 | 8,81 | 335,82 |
| 4 | Bộ đổi nguồn | bộ | 36 | 3,52 | 134,33 |
| 5 | Búa 3kg | cái | 24 | 0,35 | 13,43 |
| 6 | Dao nhíp | cái | 12 | 0,18 | 6,72 |
| 7 | Dao rựa | cái | 12 | 0,53 | 20,15 |
| 8 | Địa bàn địa chất | cái | 36 | 1,41 | 53,73 |
| 9 | Giầy cao cổ | đôi | 12 | 17,62 | 671,64 |
| 10 | Hòm tôn đựng tài liệu | cái | 60 | 8,81 | 335,82 |
| 11 | Khóa hòm | cái | 36 | 8,81 | 335,82 |
| 12 | Kìm điện | cái | 36 | 0,53 | 20,15 |
| 13 | Máy bộ đàm | bộ | 36 | 0,35 | 13,43 |
| 14 | Máy tính bỏ túi | cái | 24 | 0,18 | 6,72 |
| 15 | Mỏ hàn - 0,04kw | cái | 24 | 17,62 | 671,64 |
| 16 | Mũ BHLĐ | cái | 12 | 3,52 | 134,33 |
| 17 | Ô che | cái | 24 | 8,81 | 335,82 |
| 18 | Phích cắm điện | cái | 24 | 17,62 | 671,64 |
| 19 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 17,62 | 671,64 |
| 20 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 17,62 | 671,64 |
| 21 | Tất chống vắt | đôi | 6 | 17,62 | 671,64 |
| 22 | Thước dây cuộn | cái | 24 | 0,18 | 6,72 |
| 23 | Thuổng | cái | 24 | 0,35 | 13,43 |
| 24 | Tỉ trọng kế | cái | 24 | 0,18 | 6,72 |
| 25 | Tời cuộn dây lớn | cái | 36 | 0,35 | 13,43 |
| 26 | Tời cuộn dây nhỏ | cái | 36 | 0,35 | 13,43 |
| 27 | Tuốc nơ vít | bộ | 24 | 0,18 | 6,72 |
| 28 | USB 1GB | cái | 24 | 17,62 | 671,64 |
| 29 | Xe cải tiến | cái | 48 | 0,18 | 6,72 |

Bảng 125

| TT | Tên thiết bị | ĐVT | Đo mặt cắt điện các loại | Đo điện PCKT dòng điện một chiều | Đo điện PCKT dòng xoay chiều cho trạm thu phát V5 và T3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Định vị vệ tinh | cái | 1,20 | 45,79 | 59,53 |
| 2 | Máy đo điện thế VITIGESKA | cái | 1,20 |  |  |
| 3 | Máy phát điện Nhật - 3kVA- | cái | 0,00 | 45,79 | 59,53 |
| 4 | Máy tính xách tay - 0,1kw | cái | 0,36 | 13,74 | 17,86 |
| 5 | Trạm thăm dò phân cực kích thích DWJ | trạm | 1,20 | 45,79 |  |
| 6 | Trạm thăm dò phân cực kích thích V5, T3 | trạm |  | 0,00 | 59,53 |
| 7 | Xăng A92 | lít |  | 686,90 | 892,97 |

Hệ số mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời phương pháp đo mặt cắt điện các loại

a) Đo mặt cắt đối xứng đơn giản

Bảng 126

| TT | Chiều dài AB (m) | Khoảng cách tuyến (m) | Khoảng cách điểm (m) | Cấp khó khăn địa hình |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV |
| 1 | 50 | 50 | 5 | 0,40 | 0,44 | 0,52 | 0,70 |
|  |  |  | 10 | 0,46 | 0,52 | 0,60 | 0,76 |
|  |  | 100 | 5 | 0,41 | 0,47 | 0,54 | 0,73 |
|  |  |  | 10 | 0,48 | 0,53 | 0,61 | 0,79 |
|  |  |  | 20 | 0,63 | 0,75 | 0,90 | 1,11 |
|  |  |  | 25 | 0,75 | 0,86 | 1,04 | 1,31 |
|  |  |  | 40 | 0,92 | 1,09 | 1,55 | 1,80 |
| 2 | 70 | 50 | 5 | 0,43 | 0,50 | 0,62 | 0,84 |
|  |  |  | 10 | 0,48 | 0,55 | 0,67 | 0,92 |
|  |  | 100 | 5 | 0,44 | 0,53 | 0,64 | 0,89 |
|  |  |  | 10 | 0,52 | 0,58 | 0,72 | 0,96 |
|  |  |  | 20 | 0,68 | 0,80 | 0,91 | 1,11 |
|  |  |  | 25 | 0,80 | 0,96 | 1,12 | 1,46 |
|  |  |  | 40 | 0,95 | 1,18 | 1,56 | 1,85 |
| 3 | 100 | 50 | 5 | 0,53 | 0,60 | 0,69 | 0,93 |
|  |  |  | 10 | 0,58 | 0,66 | 0,75 | 1,00 |
|  |  | 100 | 5 | 0,56 | 0,62 | 0,71 | 0,96 |
|  |  |  | 10 | 0,60 | 0,68 | 0,78 | 1,03 |
|  |  |  | 20 | 0,71 | 0,84 | 1,05 | 1,39 |
|  |  |  | 25 | 0,83 | 1,00 | 1,26 | 1,55 |
|  |  |  | 40 | 1,01 | 1,24 | 1,67 | 1,92 |
|  |  | 250 | 10 | 0,62 | 0,70 | 0,81 | 1,06 |
|  |  |  | 20 | 0,71 | 0,81 | 0,93 | 1,20 |
|  |  |  | 25 | 0,75 | 0,85 | 0,98 | 1,27 |
|  |  |  | 40 | 1,04 | 1,26 | 1,50 | 1,98 |
|  |  |  | 50 | 1,19 | 1,37 | 1,65 | 2,26 |
| 4 | 150 | 50 | 5 | 0,60 | 0,72 | 0,88 | 1,20 |
|  |  |  | 10 | 0,65 | 0,78 | 0,96 | 1,31 |
|  |  | 100 | 5 | 0,62 | 0,74 | 0,92 | 1,25 |
|  |  |  | 10 | 0,68 | 0,81 | 1,00 | 1,36 |
|  |  |  | 20 | 0,78 | 0,93 | 1,16 | 1,57 |
|  |  |  | 25 | 0,83 | 1,06 | 1,43 | 1,88 |
|  |  |  | 40 | 0,96 | 1,31 | 1,80 | 2,33 |
|  |  | 250 | 10 | 0,70 | 0,83 | 1,03 | 1,40 |
|  |  |  | 20 | 0,80 | 0,96 | 1,18 | 1,61 |
|  |  |  | 25 | 0,92 | 1,09 | 1,25 | 1,70 |
|  |  |  | 40 | 1,06 | 1,43 | 1,68 | 2,12 |
|  |  |  | 50 | 1,31 | 1,54 | 1,88 | 2,40 |
| 5 | 200 | 50 | 5 | 0,67 | 0,78 | 0,93 | 1,22 |
|  |  |  | 10 | 0,73 | 0,85 | 1,02 | 1,32 |
|  |  | 100 | 5 | 0,69 | 0,81 | 0,97 | 1,29 |
|  |  |  | 10 | 0,75 | 0,88 | 1,06 | 1,39 |
|  |  |  | 20 | 0,87 | 1,02 | 1,22 | 1,59 |
|  |  |  | 25 | 0,92 | 1,11 | 1,35 | 1,78 |
|  |  |  | 40 | 1,07 | 1,44 | 1,87 | 2,46 |
|  |  | 250 | 10 | 0,78 | 0,91 | 1,09 | 1,43 |
|  |  |  | 20 | 0,89 | 1,04 | 1,25 | 1,68 |
|  |  |  | 25 | 1,01 | 1,19 | 1,45 | 1,89 |
|  |  |  | 40 | 1,20 | 1,60 | 1,96 | 2,52 |
|  |  |  | 50 | 1,41 | 1,70 | 2,03 | 2,67 |
| 6 | 300 | 50 | 5 | 0,78 | 0,92 | 1,10 | 1,44 |
|  |  |  | 10 | 0,83 | 0,97 | 1,15 | 1,46 |
|  |  | 100 | 5 | 0,81 | 0,95 | 1,10 | 1,47 |
|  |  |  | 10 | 0,89 | 1,03 | 1,24 | 1,62 |
|  |  |  | 20 | 1,02 | 1,20 | 1,44 | 1,82 |
|  |  |  | 25 | 1,08 | 1,26 | 1,52 | 1,92 |
|  |  |  | 40 | 1,25 | 1,46 | 1,75 | 2,21 |
|  |  | 250 | 10 | 0,91 | 1,06 | 1,28 | 1,71 |
|  |  |  | 20 | 1,05 | 1,23 | 1,47 | 1,92 |
|  |  |  | 25 | 1,11 | 1,29 | 1,59 | 2,11 |
|  |  |  | 40 | 1,30 | 1,69 | 2,11 | 2,72 |
|  |  |  | 50 | 1,39 | 1,78 | 2,22 | 2,88 |
| 7 | 500 | 100 | 5 | 0,90 | 1,05 | 1,25 | 1,64 |
|  |  |  | 10 | 0,98 | 1,14 | 1,36 | 1,78 |
|  |  |  | 20 | 1,13 | 1,31 | 1,56 | 2,07 |
|  |  |  | 25 | 1,20 | 1,39 | 1,66 | 2,19 |
|  |  |  | 40 | 1,38 | 1,61 | 1,92 | 2,44 |
|  |  | 250 | 10 | 1,01 | 1,17 | 1,40 | 1,85 |
|  |  |  | 20 | 1,16 | 1,35 | 1,61 | 2,11 |
|  |  |  | 25 | 1,23 | 1,42 | 1,70 | 2,22 |
|  |  |  | 40 | 1,59 | 1,79 | 2,30 | 3,00 |
|  |  |  | 50 | 1,68 | 1,88 | 2,45 | 3,19 |
|  |  | 500 | 10 | 1,03 | 1,19 | 1,42 | 1,87 |
|  |  |  | 20 | 1,18 | 1,37 | 1,63 | 2,16 |
|  |  |  | 25 | 1,25 | 1,45 | 1,72 | 2,25 |
|  |  |  | 40 | 1,47 | 1,94 | 2,38 | 3,12 |
|  |  |  | 50 | 1,78 | 2,00 | 2,58 | 3,37 |
|  |  |  | 100 | 2,27 | 2,71 | 3,53 | 4,58 |

b) Đo mặt cắt liên hợp

Bảng 127

| TT | Chiều dài AB (m) | Khoảng cách tuyến (m) | Khoảng cách điểm (m) | Cấp khó khăn địa hình |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV |
| 1 | 50 | 50 | 5 | 0,58 | 0,69 | 0,83 | 1,02 |
|  |  |  | 10 | 0,63 | 0,74 | 0,91 | 1,14 |
|  |  | 100 | 5 | 0,61 | 0,71 | 0,87 | 1,09 |
|  |  |  | 10 | 0,66 | 0,77 | 0,94 | 1,19 |
|  |  |  | 20 | 0,76 | 0,89 | 1,09 | 1,37 |
|  |  |  | 25 | 0,81 | 0,95 | 1,16 | 1,46 |
|  |  |  | 40 | 0,93 | 1,09 | 1,33 | 1,68 |
| 2 | 70 | 50 | 5 | 0,62 | 0,74 | 0,95 | 1,22 |
|  |  |  | 10 | 0,67 | 0,81 | 0,97 | 1,25 |
|  |  | 100 | 5 | 0,65 | 0,83 | 1,08 | 1,39 |
|  |  |  | 10 | 0,72 | 0,95 | 1,23 | 1,58 |
|  |  |  | 20 | 0,80 | 1,02 | 1,32 | 1,71 |
|  |  |  | 25 | 0,86 | 1,09 | 1,41 | 1,81 |
|  |  |  | 40 | 0,98 | 1,26 | 1,73 | 2,24 |
| 3 | 100 | 50 | 5 | 0,91 | 1,11 | 1,36 | 1,76 |
|  |  |  | 10 | 0,99 | 1,18 | 1,44 | 1,86 |
|  |  | 100 | 5 | 1,00 | 1,18 | 1,46 | 1,88 |
|  |  |  | 10 | 1,03 | 1,22 | 1,50 | 1,93 |
|  |  |  | 20 | 1,19 | 1,41 | 1,73 | 2,23 |
|  |  |  | 25 | 1,27 | 1,50 | 1,84 | 2,38 |
|  |  |  | 40 | 1,46 | 1,73 | 2,11 | 2,72 |
|  |  | 250 | 10 | 1,06 | 1,26 | 1,54 | 1,98 |
|  |  |  | 20 | 1,21 | 1,43 | 1,76 | 2,27 |
|  |  |  | 25 | 1,29 | 1,53 | 1,87 | 2,41 |
|  |  |  | 40 | 1,49 | 1,76 | 2,15 | 2,77 |
|  |  |  | 50 | 1,63 | 1,93 | 2,36 | 3,05 |
| 4 | 150 | 50 | 5 | 1,03 | 1,23 | 1,52 | 1,96 |
|  |  |  | 10 | 1,12 | 1,33 | 1,65 | 2,14 |
|  |  | 100 | 5 | 1,07 | 1,27 | 1,58 | 2,03 |
|  |  |  | 10 | 1,16 | 1,38 | 1,72 | 2,22 |
|  |  |  | 20 | 1,34 | 1,60 | 1,98 | 2,55 |
|  |  |  | 25 | 1,43 | 1,70 | 2,11 | 2,72 |
|  |  |  | 40 | 1,64 | 1,96 | 2,42 | 3,13 |
|  |  | 250 | 10 | 1,19 | 1,42 | 1,77 | 2,28 |
|  |  |  | 20 | 1,37 | 1,64 | 2,03 | 2,62 |
|  |  |  | 25 | 1,44 | 1,73 | 2,16 | 2,78 |
|  |  |  | 40 | 1,68 | 2,01 | 2,50 | 3,23 |
|  |  |  | 50 | 1,83 | 2,19 | 2,71 | 3,50 |
| 5 | 200 | 50 | 5 | 1,16 | 1,33 | 1,60 | 2,06 |
|  |  |  | 10 | 1,24 | 1,45 | 1,74 | 2,24 |
|  |  | 100 | 5 | 1,19 | 1,38 | 1,66 | 2,13 |
|  |  |  | 10 | 1,29 | 1,51 | 1,80 | 2,33 |
|  |  |  | 20 | 1,49 | 1,74 | 2,08 | 2,67 |
|  |  |  | 25 | 1,59 | 1,85 | 2,22 | 2,86 |
|  |  |  | 40 | 1,82 | 2,12 | 2,55 | 3,28 |
|  |  | 250 | 10 | 1,33 | 1,55 | 1,86 | 2,40 |
|  |  |  | 20 | 1,52 | 1,78 | 2,14 | 2,76 |
|  |  |  | 25 | 1,62 | 1,89 | 2,28 | 2,94 |
|  |  |  | 40 | 1,87 | 2,19 | 2,63 | 3,39 |
|  |  |  | 50 | 2,04 | 2,38 | 2,85 | 3,68 |
| 6 | 300 | 50 | 5 | 1,31 | 1,51 | 1,81 | 2,33 |
|  |  |  | 10 | 1,43 | 1,68 | 2,06 | 2,66 |
|  |  | 100 | 5 | 1,37 | 1,52 | 1,93 | 2,49 |
|  |  |  | 10 | 1,48 | 1,70 | 1,99 | 2,58 |
|  |  |  | 20 | 1,71 | 1,96 | 2,30 | 2,97 |
|  |  |  | 25 | 1,83 | 2,10 | 2,45 | 3,16 |
|  |  |  | 40 | 2,10 | 2,40 | 2,83 | 3,65 |
|  |  | 250 | 10 | 1,53 | 1,75 | 2,06 | 2,66 |
|  |  |  | 20 | 1,76 | 2,02 | 2,37 | 3,06 |
|  |  |  | 25 | 1,87 | 2,14 | 2,52 | 3,25 |
|  |  |  | 40 | 2,07 | 2,47 | 2,91 | 3,76 |
|  |  |  | 50 | 2,34 | 2,69 | 3,16 | 4,07 |
| 7 | 500 | 100 | 5 | 1,55 | 1,74 | 2,14 | 2,76 |
|  |  |  | 10 | 1,68 | 1,95 | 2,32 | 3,00 |
|  |  |  | 20 | 1,93 | 2,24 | 2,68 | 3,45 |
|  |  |  | 25 | 2,07 | 2,40 | 2,85 | 3,68 |
|  |  |  | 40 | 2,37 | 2,75 | 3,29 | 4,24 |
|  |  | 250 | 10 | 1,73 | 2,00 | 2,39 | 3,08 |
|  |  |  | 20 | 1,98 | 2,30 | 2,75 | 3,54 |
|  |  |  | 25 | 2,11 | 2,45 | 2,92 | 3,77 |
|  |  |  | 40 | 2,44 | 2,83 | 3,37 | 4,34 |
|  |  |  | 50 | 2,65 | 3,07 | 3,65 | 4,71 |
|  |  | 500 | 10 | 1,76 | 2,03 | 2,44 | 3,14 |
|  |  |  | 20 | 2,02 | 2,35 | 2,81 | 3,62 |
|  |  |  | 25 | 2,12 | 2,47 | 2,95 | 3,80 |
|  |  |  | 40 | 2,45 | 2,85 | 3,43 | 4,42 |
|  |  |  | 50 | 2,68 | 3,12 | 3,74 | 4,82 |
|  |  |  | 100 | 3,65 | 4,24 | 5,02 | 6,50 |

Hệ số mức dụng cụ-thiết bị cho đo điện phân cực kích thích theo điều kiện đo thế và tiếp đất

(Dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều)

Bảng 128

| Điều kịên đo thế | Điều kiện tiếp đất |
| --- | --- |
|  | Bình thường | Khó khăn | Rất khó khăn |
| Bình thường | 1,00 | 1,05 | 1,20 |
| Khó khăn | 1,15 | 1,20 | 1,35 |

Hệ số mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời phương pháp đo điện phân cực kích thích

(dòng điện một chiều và dòng xoay chiều cho trạm thu phát V5 và T3)

a) Đo sâu phân cực kích thích

Bảng 129

| TT | Chiều dài AB max (m) | Khoảng cách điểm (m) | Các cấp địa hình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I-II | Loại III |
| 1 | 200 | 25 | 0,74 | 0,82 |
|  |  | 50 | 0,77 | 0,85 |
|  |  | 100 | 0,80 | 0,88 |
| 2 | 300 | 25 | 0,81 | 0,89 |
|  |  | 50 | 0,83 | 0,91 |
|  |  | 100 | 0,87 | 0,95 |
| 3 | 440 – 450 | 25 | 0,89 | 0,98 |
|  |  | 50 | 0,90 | 1,00 |
|  |  | 100 | 0,93 | 1,04 |
|  |  | 200 | 1,00 | 1,12 |
|  |  | 500 | 1,19 | 1,36 |
| 4 | 650 – 680 | 25 | 0,95 | 1,07 |
|  |  | 50 | 0,97 | 1,09 |
|  |  | 100 | 1,00 | 1,16 |
|  |  | 200 | 1,06 | 1,20 |
|  |  | 500 | 1,25 | 1,46 |
| 5 | 1 000 | 25 | 1,26 | 1,41 |
|  |  | 50 | 1,29 | 1,44 |
|  |  | 100 | 1,32 | 1,49 |
|  |  | 200 | 1,39 | 1,57 |
|  |  | 500 | 1,62 | 1,84 |
| 6 | 1 500 | 100 | 1,76 | 2,01 |
|  |  | 200 | 1,84 | 2,11 |
|  |  | 500 | 2,10 | 2,42 |
|  |  | 1 000 | 2,35 | 2,74 |
| 7 | 2 000 | 200 | 2,21 | 2,50 |
|  |  | 500 | 2,48 | 2,80 |
|  |  | 1 000 | 2,91 | 3,35 |

b) Đo gradien trung gian phân cực kích thích

Bảng 130

| TT | Chiều dài AB (m) | Khoảng cách điểm (m) | Khoảng cách điểm (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV |
| 1 | 300 | 5 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
|  |  | 10 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
|  |  | 20 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
|  |  | 25 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| 2 | 400 | 5 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
|  |  | 10 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
|  |  | 20 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,09 |
|  |  | 25 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 |
|  |  | 40 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 |
| 3 | 500 | 5 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | 10 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
|  |  | 20 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 |
|  |  | 25 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 |
|  |  | 40 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,13 |
|  |  | 50 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,15 |
| 4 | 600 | 5 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
|  |  | 10 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
|  |  | 20 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,12 |
|  |  | 25 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,13 |
|  |  | 40 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,15 |
|  |  | 50 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,16 |

c) Đo mặt cắt phân cực kích thích sơ đồ AMNB - đối xứng đơn giản

Bảng 131

| TT | Chiều dài AB (m) | Khoảng cách tuyến (m) | Khoảng cách điểm (m) | Cấp khó khăn địa hình |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV |
| 1 | 50 | 50 | 5 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
|  |  |  | 10 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
|  |  | 100 | 5 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
|  |  |  | 10 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
|  |  |  | 20 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 2 | 70 | 50 | 5 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
|  |  |  | 10 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
|  |  | 100 | 5 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
|  |  |  | 10 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
|  |  |  | 20 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 3 | 100 | 50 | 5 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
|  |  |  | 10 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
|  |  | 100 | 5 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
|  |  |  | 10 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
|  |  |  | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
|  |  | 250 | 5 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
|  |  |  | 10 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
|  |  |  | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
|  |  |  | 25 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
|  |  |  | 40 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 |
|  |  |  | 50 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 |
| 4 | 150 | 50 | 5 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
|  |  |  | 10 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
|  |  | 100 | 5 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
|  |  |  | 10 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
|  |  |  | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,08 |
|  |  | 250 | 5 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,07 |
|  |  |  | 10 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
|  |  |  | 20 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
|  |  |  | 25 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 |
|  |  |  | 40 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 |
|  |  |  | 50 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 |
| 5 | 200 | 50 | 5 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
|  |  |  | 10 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
|  |  | 100 | 5 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
|  |  |  | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
|  |  |  | 20 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
|  |  | 250 | 5 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
|  |  |  | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
|  |  |  | 20 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 |
|  |  |  | 25 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
|  |  |  | 40 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 |
|  |  |  | 50 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |

##### II.1.2. Trong phòng

Mức dụng cụ và thiết bị được quy định tại bảng 132 và 133. Mức tính cho  phương pháp đo sâu điện với điều kiện đo: chiều dài AB max 400 - 450m. Đối với các phương pháp và điều kiện đo khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số qui định tại bảng số 134.

Bảng 132

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn dập ghim loại nhỏ | cái | 36 | 0,33 |
| 2 | Bàn dập ghim loại lớn | cái | 48 | 0,33 |
| 3 | Bàn làm việc | cái | 60 | 65,47 |
| 4 | Bàn máy vi tính | cái | 60 | 65,47 |
| 5 | Bút chì kim | cái | 12 | 16,37 |
| 6 | Com pa 12 bộ phận | bộ | 24 | 0,33 |
| 7 | Dao rọc giấy | cái | 12 | 0,33 |
| 8 | Đèn neon - 0,04kw | cái | 24 | 65,47 |
| 9 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 16,37 |
| 10 | Ghế tựa | cái | 60 | 26,19 |
| 11 | Ghế xoay | cái | 48 | 39,28 |
| 12 | Kéo cắt giấy | cái | 24 | 0,33 |
| 13 | Máy hút ẩm - 2kw | cái | 60 | 2,03 |
| 14 | Máy hút bụi - 1,5 kw | cái | 60 | 0,52 |
| 15 | Máy tính bỏ túi | cái | 24 | 1,31 |
| 16 | Quạt thông gió - 0,04kw | cái | 60 | 16,37 |
| 17 | Quạt trần - 0,1 kw | cái | 60 | 32,74 |
| 18 | Thước đo độ | cái | 24 | 0,33 |
| 19 | Thước nhựa 0,5m | cái | 24 | 0,33 |
| 20 | Thước nhựa 1m | cái | 24 | 0,33 |
| 21 | Thước tỷ lệ 3 cạnh | cái | 24 | 0,33 |
| 22 | Thước vẽ đường cong | cái | 24 | 0,33 |
| 23 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 32,74 |
| 24 | USB 1GB | cái | 24 | 65,47 |
| 25 | Máy in A4 - 0,5kw | cái | 60 | 0,30 |
| 26 | Điện năng | kwh |  | 79,22 |

Bảng 133

| TT | Tên thiết bị | ĐVT | Mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điều hòa 12 000 BTU - 2,2 kw | cái | 6,14 |
| 2 | Máy photocopy - 0,99kw | cái | 0,10 |
| 3 | Máy scanner A4 - 0,05kw | cái | 0,30 |
| 4 | Máy vi tính - 0,4kw | cái | 0,30 |
| 5 | Điện năng | kwh | 116,64 |

Hệ số dụng cụ - thiết bị trong phòng cho các phương pháp địa vật lý điện

Bảng 134

| TT | Công việc | Hệ số |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đo điện trường tự nhiên | 0,02 |
| 2 | Đo sâu điện, với |  |
|  | AB max = 80 - 150 m | 0,65 |
|  | AB max = 200 - 300 m | 0,81 |
|  | AB max = 440 - 450 m | 1,00 |
|  | AB max = 650 - 680 m | 1,25 |
|  | AB max = 1 000 m | 1,63 |
|  | AB max = 1 500 m | 2,15 |
|  | AB max = 2 000 m | 2,83 |
| 3 | Đo mặt cắt điện các loại |  |
| 3.1 | Khi đo sử dụng các kiểu thiết bị để đo 1 lần rK tại 1 điểm (đối xứng đơn giản, 3 cực một cánh, lưỡng cực một cánh...) | 0,05 |
| 3.2 | Khi đo sử dụng các kiểu thiết bị để đo 2 lần rK tại 1 điểm (đo liên hợp, đối xứng phức tạp, 3 cực hai cánh ...) | 0,07 |
| 4 | Đo phân cực kích thích dòng một chiều và dòng xoay chiều |  |
| 4.1 | Đo sâu PCKT, với |  |
|  | AB max = 200 - 300 m | 2,32 |
|  | AB max = 450 - 680 m | 2,71 |
|  | AB max = 1 000 m | 3,25 |
|  | AB max = 1 500 - 2 000 m | 4,07 |
| 4.2 | Đo mặt cắt PCKT |  |
|  | - Đo đối xứng đơn giản, 3 cực một cánh, lưỡng cực một cánh, gradien trung gian ) | 0,20 |
|  | - Đo liên hợp 3 cực hai cánh, lưỡng cực hai cánh ... | 0,33 |

#### II.2. Đo từ tính mặt đất: ca/100 điểm

##### II.2.1. Ngoài trời

Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 135 và 136. Mức tính cho  điều kiện đo: khoảng cách tuyến 100m (1:10 000), khoảng cách điểm 10m, cấp khó khăn địa hình loại II. Đối với các phương pháp và điều kiện đo khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số qui định tại bảng số 137 và 138.

Bảng 135

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Đo từ tính mặt đất bằng máy cơ quang | Đo từ tính mặt đất bằng máy từ proton |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ba lô mang máy | cái | 24 | 0,91 | 0,75 |
| 2 | Búa con | cái | 24 | 0,36 | 0,30 |
| 3 | Búa địa chất | cái | 24 | 0,07 | 0,06 |
| 4 | Dao rựa | cái | 12 | 0,07 | 0,06 |
| 5 | Dây treo thạch anh | cái | 12 | 0,11 | 0,09 |
| 6 | Đèn pin | cái | 24 | 0,91 | 0,75 |
| 7 | Địa bàn địa chất | cái | 36 | 0,18 | 0,15 |
| 8 | Đồng hồ đeo tay | cái | 36 | 3,65 | 3,00 |
| 9 | Giầy cao cổ | đôi | 12 | 3,65 | 3,00 |
| 10 | Gương phản chiếu | cái | 24 | 0,91 | 0,75 |
| 11 | Hòm tôn đựng tài liệu | cái | 60 | 1,82 | 1,50 |
| 12 | Khóa hòm | cái | 36 | 1,82 | 1,50 |
| 13 | Kính lúp 5 - 7x | cái | 36 | 0,07 | 0,06 |
| 14 | Màn chắn chì | cái | 120 | 0,91 | 0,75 |
| 15 | Máy bộ đàm | bộ | 36 | 0,91 | 0,75 |
| 16 | Máy tính bỏ túi | cái | 24 | 0,04 | 0,03 |
| 17 | Mỏ hàn - 0,04kw | cái | 24 | 0,36 | 0,30 |
| 18 | Mũ BHLĐ | cái | 12 | 3,65 | 3,00 |
| 19 | Nhiệt kế | cái | 12 | 0,91 | 0,75 |
| 20 | Ô che | cái | 24 | 0,91 | 0,75 |
| 21 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 3,65 | 3,00 |
| 22 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 3,65 | 3,00 |
| 23 | Radio | cái | 24 | 0,91 | 0,75 |
| 24 | Tất chống vắt | đôi | 6 | 3,65 | 3,00 |
| 25 | Thước dây cuộn | cái | 24 | 0,04 | 0,03 |
| 26 | Tinh thể thạch anh | cái | 12 | 0,91 | 0,75 |
| 27 | Tuốc nơ vít | bộ | 24 | 0,04 | 0,03 |
| 28 | USB 1GB | cái | 24 | 3,65 | 3,00 |
| 29 | Vòng chuẩn hemgon | cái | 60 | 0,91 | 0,75 |

Bảng 136

| TT | Tên thiết bị | ĐVT | Đo bằng máy cơ quang | Đo bằng máy từ proton |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Định vị vệ tinh | cái | 0,68 | 0,56 |
| 2 | Máy đo từ cơ quang M-27, M-27M | cái | 0,68 |  |
| 3 | Máy đo từ proton MMP - 203, MP- 2 | cái |  | 0,56 |
| 4 | Máy tính xách tay - 0,1kw | cái | 0,21 | 0,17 |

Hệ số mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời  phương pháp đo từ

a) Đo từ tính mặt đất bằng máy cơ quang (M-27, M-27M)

Bảng 137

| TT | Khoảng cách tuyến (m) | Khoảng cách điểm (m) | Cấp khó khăn của địa hình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV |
| 1 | 50 (1:5 000) | 2 | 0,65 | 0,75 | 0,91 | 1,23 |
|  |  | 5 | 0,73 | 0,83 | 1,05 | 1,42 |
|  |  | 10 | 0,84 | 0,98 | 1,25 | 1,69 |
| 2 | 100 (1:10 000) | 2 | 0,68 | 0,77 | 0,95 | 1,26 |
|  |  | 5 | 0,75 | 0,85 | 1,09 | 1,46 |
|  |  | 10 | 0,88 | 1,00 | 1,30 | 1,73 |
|  |  | 20 | 1,11 | 1,31 | 1,68 | 2,26 |
|  |  | 25 | 1,25 | 1,46 | 1,90 | 2,58 |
|  |  | 40 | 1,60 | 1,91 | 2,46 | 3,27 |
| 3 | 250 (1:25 000) | 5 | 0,79 | 0,90 | 1,15 | 1,53 |
|  |  | 10 | 0,91 | 1,06 | 1,40 | 1,88 |
|  |  | 20 | 1,18 | 1,38 | 1,78 | 2,36 |
|  |  | 25 | 1,31 | 1,54 | 2,02 | 2,69 |
|  |  | 40 | 1,68 | 2,01 | 2,64 | 3,53 |
|  |  | 50 | 1,96 | 2,32 | 2,99 | 3,85 |
| 4 | 500 (1:50 000) | 5 | 0,83 | 0,96 | 1,21 | 1,56 |
|  |  | 10 | 0,96 | 1,11 | 1,44 | 1,85 |
|  |  | 20 | 1,25 | 1,46 | 1,88 | 2,43 |
|  |  | 25 | 1,38 | 1,62 | 2,10 | 2,70 |
|  |  | 40 | 1,78 | 2,12 | 2,74 | 3,54 |
|  |  | 50 | 2,06 | 2,46 | 3,17 | 4,09 |
|  |  | 100 | 3,73 | 4,98 | 6,33 | 8,31 |
|  |  | 200 | 6,25 | 7,46 | 9,58 | 12,49 |

b) Đo từ tính mặt đất bằng máy từ proton

Bảng 138

| TT | Khoảng cách tuyến (m) | Khoảng cách điểm (m) | Cấp khó khăn của địa hình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV |
| 1 | 20 (1/2.000) | 5 | 0,55 | 0,63 | 0,74 | 0,90 |
|  |  | 10 | 0,65 | 0,74 | 0,90 | 1,08 |
| 2 | 50 (1:5 000) | 2 | 0,56 | 0,64 | 0,77 | 0,91 |
|  |  | 5 | 0,67 | 0,77 | 0,92 | 1,10 |
|  |  | 10 | 0,85 | 0,97 | 1,19 | 1,44 |
| 3 | 100 (1:10 000) | 2 | 0,58 | 0,65 | 0,79 | 0,96 |
|  |  | 5 | 0,69 | 0,78 | 0,95 | 1,15 |
|  |  | 10 | 0,87 | 1,00 | 1,23 | 1,53 |
|  |  | 20 | 1,27 | 1,42 | 1,77 | 2,22 |
| 4 | 250 (1:25 000) | 5 | 0,73 | 0,83 | 1,00 | 1,24 |
|  |  | 10 | 0,96 | 1,09 | 1,36 | 1,71 |
|  |  | 20 | 1,33 | 1,50 | 1,86 | 2,32 |
|  |  | 25 | 1,53 | 1,73 | 2,14 | 2,68 |
|  |  | 40 | 2,10 | 2,41 | 3,00 | 3,69 |
|  |  | 50 | 2,45 | 2,82 | 3,54 | 4,41 |
| 5 | 500 (1:50 000) | 10 | 1,01 | 1,17 | 1,46 | 1,82 |
|  |  | 20 | 1,41 | 1,59 | 1,99 | 2,49 |
|  |  | 25 | 1,60 | 1,82 | 2,28 | 2,86 |
|  |  | 40 | 2,23 | 2,54 | 3,18 | 3,97 |
|  |  | 50 | 2,64 | 3,01 | 3,77 | 4,72 |
|  |  | 100 | 4,17 | 4,90 | 6,12 | 7,65 |

##### II.2.2. Trong phòng

Bảng 139

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn(tháng) | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn dập ghim loại nhỏ | cái | 36 | 0,01 |
| 2 | Bàn dập ghim loại lớn | cái | 48 | 0,01 |
| 3 | Bàn làm việc | cái | 60 | 1,44 |
| 4 | Bàn máy vi tính | cái | 60 | 1,44 |
| 5 | Bút chì kim | cái | 12 | 0,36 |
| 6 | Com pa 12 bộ phận | bộ | 24 | 0,01 |
| 7 | Dao rọc giấy | cái | 12 | 0,01 |
| 8 | Đèn neon - 0,04kw | cái | 24 | 1,44 |
| 9 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0,36 |
| 10 | Ghế tựa | cái | 60 | 0,58 |
| 11 | Ghế xoay | cái | 48 | 0,86 |
| 12 | Kéo cắt giấy | cái | 24 | 0,01 |
| 13 | Máy hút ẩm - 2kw | cái | 60 | 0,05 |
| 14 | Máy hút bụi - 1,5 kw | cái | 60 | 0,01 |
| 15 | Máy tính bỏ túi | cái | 24 | 0,03 |
| 16 | Quạt thông gió - 0,04kw | cái | 60 | 0,36 |
| 17 | Quạt trần - 0,1 kw | cái | 60 | 0,72 |
| 18 | Thước đo độ | cái | 24 | 0,01 |
| 19 | Thước nhựa 0,5m | cái | 24 | 0,01 |
| 20 | Thước nhựa 1m | cái | 24 | 0,01 |
| 21 | Thước tỷ lệ 3 cạnh | cái | 24 | 0,01 |
| 22 | Thước vẽ đường cong | cái | 24 | 0,01 |
| 23 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0,72 |
| 24 | USB 1GB | cái | 36 | 1,44 |
| 25 | Máy in A4 - 0,5kw | cái | 60 | 0,068 |
| 26 | Điện năng | kwh |  | 1,74 |

Bảng 140

| TT | Tên thiết bị | ĐVT | Mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điều hòa 12 000 BTU - 2,2 kw | cái | 0,135 |
| 2 | Máy photocopy - 0,99kw | cái | 0,002 |
| 3 | Máy scanner A4 - 0,05kw | cái | 0,016 |
| 4 | Máy vi tính - 0,4kw | cái | 0,675 |
| 5 | Điện năng | kwh | 5,071 |

#### II.3. Đo trọng lực

##### II.3.1. Ngoài trời

###### II.3.1.1. Lập mạng lưới tựa và đo điểm thường trọng lực: ca/100 điểm

Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 141 và 142.

Mức tính cho công tác lập mạng lưới tựa trong điều kiện: sử dụng 1 máy và đo 1 lần tại 1 điểm, khoảng cách điểm 8km, đường giao thông loại III. Đối với các điều kiện đo khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số qui định tại bảng số 143, 144.

Mức tính cho công tác đo điểm thường trong lực trong điều kiện: khoảng cách tuyến 1 000m, khoảng cách điểm 500m, cấp khó khăn địa hình loại II. Đối với các điều kiện đo khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số qui định tại bảng số 145.

###### II.3.1.2. Chuẩn máy trọng lực trên đường chuẩn : ca/1 lần - máy

Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 141 và 142.

Bảng 141

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Lập mạng lưới tựa trọng lực | Đo điểm thường trọng lực | Chuẩn máy trọng lực trên đường chuẩn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ba lô mang máy | cái | 24 | 25,12 | 9,02 | 5,75 |
| 2 | Bóng đèn (ăng bun) | cái | 12 | 100,46 | 36,09 | 23,00 |
| 3 | Dao rựa | cái | 12 | 4,02 | 1,44 | 0,92 |
| 4 | Đồng hồ đeo tay | cái | 36 | 2,01 | 0,72 | 0,46 |
| 5 | Ghế tựa | cái | 60 | 2,01 | 0,72 | 0,46 |
| 6 | Giầy cao cổ | đôi | 12 | 100,46 | 36,09 | 23,00 |
| 7 | Hòm tôn đựng tài liệu | cái | 60 | 50,23 | 18,04 | 11,50 |
| 8 | Khóa hòm | cái | 36 | 50,23 | 18,04 | 11,50 |
| 9 | Kính lúp 5 - 7x | cái | 36 | 3,01 | 1,08 | 0,69 |
| 10 | Máy tính bỏ túi | cái | 24 | 2,01 | 0,72 | 0,46 |
| 11 | Mũ BHLĐ | cái | 12 | 100,46 | 36,09 | 23,00 |
| 12 | Nhiệt kế | cái | 12 | 2,01 | 0,72 | 0,46 |
| 13 | Ô che | cái | 24 | 25,12 | 9,02 | 5,75 |
| 14 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 100,46 | 36,09 | 23,00 |
| 15 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 100,46 | 36,09 | 23,00 |
| 16 | Tất sợi | đôi | 6 | 100,46 | 36,09 | 23,00 |
| 17 | Tuốc nơ vít | bộ | 24 | 1,00 | 0,36 | 0,23 |
| 18 | Tỷ trọng kế | cái | 48 | 3,01 | 1,08 | 0,69 |
| 19 | USB 1GB | cái | 24 | 100,46 | 36,09 | 23,00 |

Bảng 142

| TT | Tên thiết bị | ĐVT | Lập mạng lưới tựa trọng lực | Đo điểm thường trọng lực | Chuẩn máy trọng lực trên đường chuẩn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Định vị vệ tinh(GPS) cầm tay | cái | 15,07 | 5,41 | 3,45 |
| 2 | Máy đo trọng lực | cái | 15,07 | 5,41 |  |
| 3 | Máy tính xách tay - 0,1kw | cái | 4,52 | 1,62 | 1,04 |
| 4 | Ôtô GAZ | cái | 15,07 | 5,41 |  |
| 5 | Xăng A92 | lít | 301,39 | 108,26 |  |

Ghi chú: đối với công tác lập mạng lưới tựa trọng lực, trựờng hợp sử dụng 2 máy trở lên và đo nhiều lần tại một điểm, định mức trong bảng 141 và 142 được nhân với hệ số hiệu chỉnh sau:

Bảng 143

| TT | Yêu cầu | Hệ số |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sử dụng 2 máy đo 3-4 lần tại một điểm | 1,3 |
| 2 | Sử dụng 3 máy đo 5-6 lần tại một điểm | 1,5 |

Hệ số mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời  phương pháp lập mạng lưới tựa trọng lực

Bảng 144

| TT | Khoảng cách giữa các điểm (km) | Loại đường giao thông |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại I- II | Loại III | Loại IV | Loại V |
| 1 | 2 | 0,45 | 0,50 | 0,59 | 0,68 |
| 2 | 3 | 0,51 | 0,58 | 0,71 | 0,84 |
| 3 | 4 | 0,56 | 0,65 | 0,83 | 1,00 |
| 4 | 5 | 0,62 | 0,74 | 0,95 | 1,16 |
| 5 | 6 | 0,69 | 0,83 | 1,08 | 1,33 |
| 6 | 7 | 0,74 | 0,91 | 1,21 | 1,51 |
| 7 | 8 | 0,81 | 1,00 | 1,33 | 1,67 |
| 8 | 9 | 0,89 | 1,08 | 1,45 | 1,84 |
| 9 | 10 | 0,93 | 1,16 | 1,56 | 2,02 |
| 10 | 11 | 1,04 | 1,25 | 1,69 | 2,19 |
| 11 | 12 | 1,09 | 1,34 | 1,81 | 2,36 |
| 12 | 13 | 1,11 | 1,37 | 1,84 | 2,40 |
| 13 | 14 | 1,14 | 1,47 | 1,98 | 2,60 |
| 14 | 15 | 1,29 | 1,54 | 2,08 | 2,72 |
| 15 | 20 | 1,54 | 1,95 | 2,66 | 3,47 |
| 16 | 25 | 1,84 | 2,36 | 3,21 | 4,17 |
| 17 | 30 | 2,08 | 2,71 | 3,68 | 4,81 |
| 18 | 35 | 2,40 | 3,10 | 4,17 | 5,43 |
| 19 | 40 | 2,67 | 3,52 | 4,63 | 5,95 |
| 20 | 50 | 3,32 | 4,34 | 5,68 | 7,35 |

Hệ số mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời phương pháp đo điểm thường trọng lực

Bảng 145

| TT | Khoảng cách tuyến (m) | Khoảng cách điểm (m) | Cấp khó khăn của địa hình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV |
| 1 | 100 | 25 | 0,45 | 0,49 | 0,57 | 0,66 |
|  |  | 50 | 0,48 | 0,53 | 0,62 | 0,72 |
|  |  | 100 | 0,52 | 0,58 | 0,68 | 0,80 |
| 2 | 250 | 50 | 0,48 | 0,53 | 0,62 | 0,72 |
|  |  | 100 | 0,52 | 0,58 | 0,68 | 0,80 |
|  |  | 250 | 0,67 | 0,74 | 0,89 | 1,05 |
| 3 | 500 | 100 | 0,53 | 0,58 | 0,68 | 0,80 |
|  |  | 250 | 0,67 | 0,74 | 0,89 | 1,05 |
|  |  | 500 | 0,90 | 0,99 | 1,23 | 1,43 |
| 4 | 1 000 | 250 | 0,67 | 0,74 | 0,90 | 1,05 |
|  |  | 500 | 0,90 | 1,00 | 1,23 | 1,43 |
|  |  | 1 000 | 1,54 | 1,70 | 2,00 | 2,38 |
| 5 | 2 000 | 500 | 0,90 | 1,00 | 1,23 | 1,43 |
|  |  | 1 000 | 1,54 | 1,71 | 2,01 | 2,38 |
|  |  | 2 000 | 2,42 | 2,68 | 3,16 | 3,78 |
| 6 | 3000 | 1 000 | 1,55 | 1,71 | 2,02 | 2,40 |
|  |  | 2 000 | 2,42 | 2,68 | 3,16 | 3,82 |
|  |  | 3000 | 3,59 | 3,95 | 4,64 | 5,61 |
| 7 | 4000 | 2 000 | 2,42 | 2,68 | 3,16 | 3,78 |
|  |  | 3000 | 3,59 | 3,95 | 4,64 | 5,61 |
| 8 | 5000 | 2 000 | 2,43 | 2,70 | 3,22 | 3,87 |
|  |  | 3000 | 3,59 | 3,95 | 4,64 | 5,61 |

II.3.2. Trong phòng : ca/100 điểm

###### II. 3.2.1. Đo điểm thường trọng lực

Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 146 và 147. Mức tính cho  điều kiện đo với diện tích khảo sát của đề án từ 4501 đến 6000 km2. Đối với các diện tích khảo sát khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số qui định tại bảng số 148.

###### II.3.2.2. Hiệu chỉnh địa hình trong công tác trọng lực

Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 146 và 147. Mức tính cho công tác hiệu chỉnh trong điều kiện cấp khó khăn địa hình loại II. Đối với các  điều kiện địa hình khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số qui định tại bảng số 149.

Bảng 146

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Đo điểm thường trọng lực | Hiệu chỉnh địa hình trong công tác trọng lực |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn dập ghim loại nhỏ | cái | 36 | 0,10 | 0,24 |
| 2 | Bàn dập ghim loại lớn | cái | 48 | 0,10 | 0,24 |
| 3 | Bàn làm việc | cái | 60 | 19,97 | 48,80 |
| 4 | Bàn máy vi tính | cái | 60 | 19,97 | 48,80 |
| 5 | Bút chì kim | cái | 12 | 4,99 | 12,20 |
| 6 | Com pa 12 bộ phận | bộ | 24 | 0,10 | 0,24 |
| 7 | Dao rọc giấy | cái | 12 | 0,10 | 0,24 |
| 8 | Đèn neon - 0,04kw | cái | 24 | 19,97 | 48,80 |
| 9 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 4,99 | 12,20 |
| 10 | Ghế tựa | cái | 60 | 7,99 | 19,52 |
| 11 | Ghế xoay | cái | 48 | 11,98 | 29,28 |
| 12 | Kéo cắt giấy | cái | 24 | 0,10 | 0,24 |
| 13 | Máy hút ẩm - 2kw | cái | 60 | 0,62 | 1,51 |
| 14 | Máy hút bụi - 1,5 kw | cái | 60 | 0,16 | 0,39 |
| 15 | Máy tính bỏ túi | cái | 24 | 0,40 | 0,98 |
| 16 | Quạt thông gió - 0,04kw | cái | 60 | 4,99 | 12,20 |
| 17 | Quạt trần - 0,1 kw | cái | 60 | 9,98 | 24,40 |
| 18 | Thước đo độ | cái | 24 | 0,10 | 0,24 |
| 19 | Thước nhựa 0,5m | cái | 24 | 0,10 | 0,24 |
| 20 | Thước nhựa 1m | cái | 24 | 0,10 | 0,24 |
| 21 | Thước tỷ lệ 3 cạnh | bộ | 24 | 0,10 | 0,24 |
| 22 | Thước vẽ đường cong | cái | 24 | 0,10 | 0,24 |
| 23 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 9,98 | 24,40 |
| 24 | USB 1GB | cái | 36 | 19,97 | 48,80 |
| 25 | Máy in A4 - 0,5kw | cái | 60 | 0,94 | 2,29 |
| 26 | Điện năng | kwh |  | 24,16 | 59,05 |

Bảng  147

| TT | Tên thiết bị | ĐVT | Đo điểm thường trọng lực | Hiệu chỉnh địa hình trong công tác trọng lực |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điều hòa 12 000 BTU - 2,2 kw | cái | 1,87 | 4,58 |
| 2 | Máy photocopy - 0,99kw | cái | 0,03 | 0,07 |
| 3 | Máy scanner A4 - 0,05kw | cái | 0,22 | 0,55 |
| 4 | Máy vi tính - 0,4kw | cái | 9,36 | 22,88 |
| 5 | Điện năng | kwh | 70,32 | 171,85 |

Hệ số mức dụng cụ - thiết bị trong phòng phương pháp đo điểm thường trọng lực

Bảng  148

| TT | Công việc | Hệ số |
| --- | --- | --- |
|  | Đo điểm thường trọng lực với diện tích khảo sát của đề án |  |
| 1 | Dưới 3000 km2 | 1,33 |
| 2 | Từ 3000 đến 4500 km2 | 1,14 |
| 3 | Từ 4501 đến 6000 km2 | 1,00 |
| 4 | Từ 6001 đến 7500km2 | 0,89 |
| 5 | Trên 7500 km2 | 0,80 |

Hệ số mức dụng cụ - thiết bị trong phòng phương pháp hiệu chỉnh địa hình trong công tác trọng lực

Bảng  149

| Công việc | Cấp khó khăn của địa hình |
| --- | --- |
|  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV |
| Hiệu chỉnh địa hình | 0,87 | 1,00 | 1,19 | 1,49 |

#### II.4. Đo phóng xạ mặt đất: ca/100 điểm

##### II.4.1. Ngoài trời

###### II.4.1.1. Đo phóng xạ gamma

Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 150 và 151. Mức tính cho  điều kiện đo không dùng màn chắn, khoảng cách di chuyển giữa các công trình dưới 1 km, đo 3 - 4 lần tại 1 điểm, cấp khó khăn địa hình loại II. Riêng công tác đo phóng xạ gamma đường bộ theo tuyến sẵn có khoảng cách tuyến 100m, khoảng cách điểm 10m.

Đối với các điều kiện đo khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số qui định tại bảng số 152, 153 và 154.

###### II.4.1.2. Đo phổ gamma bằng máy GAD-6

Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 150 và 151. Mức tính cho  điều kiện đo: khoảng cách tuyến 100m , khoảng cách điểm 10m, cấp khó khăn địa hình loại II. Đối với các phương pháp và điều kiện đo khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số qui định tại bảng số 155.

Bảng 150

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Đo PX gamma | Đo phổ gamma bằng máy GAD-6 | Đo Eman |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đo PX gamma đường bộ theo tuyến sẵn | Đo PX gamma trong công trình |  |  |
| 1 | Ba lô mang máy | cái | 24 | 1,60 | 0,87 | 17,32 | 41,6 |
| 2 | Bàn làm việc | cái | 60 | 0,80 | 0,43 | 8,66 | 20,8 |
| 3 | Bộ dụng cụ cơ khí | bộ | 36 | 0,32 | 0,17 | 3,46 | 8,32 |
| 4 | Búa con | cái | 24 | 0,40 | 0,22 | 4,33 | 10,4 |
| 5 | Búa tạ | cái | 36 | 0,40 | 0,22 | 4,33 | 10,4 |
| 6 | Com pa 12 bộ phận | bộ | 24 | 0,05 | 0,03 | 0,52 | 1,25 |
| 7 | Dao cắt kính | cái | 12 |  |  |  | 1,25 |
| 8 | Dao rựa | cái | 12 | 0,05 | 0,03 | 0,52 | 1,25 |
| 9 | Đèn pin | cái | 24 | 1,60 | 0,87 | 17,32 | 41,6 |
| 10 | E ke | cái | 24 | 0,03 | 0,02 | 0,35 | 0,83 |
| 11 | Ghế tựa | cái | 60 | 0,80 | 0,43 | 8,66 | 20,8 |
| 12 | Giầy cao cổ | đôi | 12 | 1,60 | 0,87 | 17,32 | 41,6 |
| 13 | Hòm Chì | cái | 120 | 0,80 | 0,43 |  |  |
| 14 | Hòm tôn đựng tài liệu | cái | 60 | 0,80 | 0,43 | 8,66 | 20,8 |
| 15 | Khóa hòm | cái | 36 | 0,80 | 0,43 | 8,66 | 20,8 |
| 16 | Kìm | cái | 36 | 0,03 | 0,02 | 0,35 | 0,83 |
| 17 | Màn chắn chì | cái | 120 | 0,32 | 0,17 |  |  |
| 18 | Mẫu chuẩn Ra226 hoặc Co60 | cái | 60 | 0,32 | 0,17 |  |  |
| 19 | Máy tính bỏ túi | cái | 24 | 0,03 | 0,02 | 0,35 | 0,83 |
| 20 | Mỏ hàn - 0,04kw | cái | 24 | 0,03 | 0,02 |  |  |
| 21 | Mũ BHLĐ | cái | 12 | 1,60 | 0,87 | 17,32 | 41,6 |
| 22 | Ô che | cái | 12 | 0,40 | 0,22 | 4,33 | 10,4 |
| 23 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 1,60 | 0,87 | 17,32 | 41,6 |
| 24 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 1,60 | 0,87 | 17,32 | 41,6 |
| 25 | Tất chống vắt | đôi | 12 | 1,60 | 0,87 | 17,32 | 41,6 |
| 26 | Thước dây cuộn | cái | 24 | 0,03 | 0,02 | 0,35 | 0,83 |
| 27 | Thước đo độ | cái | 24 | 0,03 | 0,02 | 0,35 | 0,83 |
| 28 | Thước nhựa 1m | cái | 24 | 0,03 | 0,02 | 0,35 | 0,83 |
| 29 | USB 1GB | cái | 24 | 1,60 | 0,87 | 17,32 | 41,6 |
| 30 | Xà beng | cái | 24 |  |  | 3,46 | 8,32 |
| 31 | Xắc cốt đựng tài liệu | cái | 12 | 1,60 | 0,87 | 17,32 | 41,6 |

Bảng 151

| TT | Tên thiết bị | ĐVT | Đo phóng xạ gamma đường bộ theo tuyến sẵn | Đo phóng xạ gamma trong công trình | Đo phổ gamma bằng máy GAD-6 | Đo Eman |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Định vị vệ tinh(GPS) cầm tay | cái | 0,40 | 0,16 | 3,25 | 7,80 |
| 2 | Máy đo xạ CPP - 68-01(CPP-88H, DKS-96, Inspector) | cái | 0,40 | 0,16 |  |  |
| 3 | Máy GAD-6 | cái |  |  | 3,25 |  |
| 4 | Máy PГA – 01 | cái |  |  |  | 7,80 |
| 5 | Máy tính xách tay - 0,1kw | cái | 0,12 | 0,05 | 0,97 | 2,34 |

Bảng 152

| TT | Nội dung | Hệ số |
| --- | --- | --- |
| a | Đo không dùng màn chắn |  |
| 1 | Khoảng cách các công trình dưới 1 km, đo 3 - 4 lần tại 1 điểm | 1,00 |
| 2 | Khoảng cách các công trình cần đo trên 1 km | 1,10 |
| 3 | Số lần đo tại một điểm < 3 | 0,95 |
| 4 | Số lần đo tại một điểm từ 5 - 6 | 1,05 |
| 5 | Số lần đo > 6 | 1,25 |
| b | Đo có dùng màn chắn |  |
| 6 | Màn chắn nhẹ (nhôm mỏng) gắn ngay trên ống thu | 2,00 |
| 7 | Màn chắn nặng (chì, sắt) | 2,85 |

Hệ số mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời  phương pháp đo phóng xạ gamma

a) Đo phóng xạ gamma đường bộ theo tuyến sẵn

Bảng 153

| TT | Khoảng cách tuyến (m) | Khoảng cách điểm (m) | Cấp khó khăn của địa hình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV |
| 1 | 50 | 2 | 0,60 | 0,66 | 0,74 | 0,78 |
|  |  | 5 | 0,69 | 0,78 | 0,88 | 1,03 |
|  |  | 10 | 0,85 | 0,98 | 1,17 | 1,43 |
| 2 | 100 | 5 | 0,72 | 0,79 | 0,91 | 1,05 |
|  |  | 10 | 0,89 | 1,00 | 1,19 | 1,48 |
|  |  | 20 | 1,23 | 1,49 | 1,87 | 2,36 |
| 3 | 250 | 10 | 0,94 | 1,09 | 1,28 | 1,55 |
|  |  | 20 | 1,29 | 1,52 | 1,83 | 2,42 |
|  |  | 25 | 1,47 | 1,79 | 2,18 | 2,96 |
| 4 | 500 | 10 | 0,98 | 1,14 | 1,37 | 1,63 |
|  |  | 20 | 1,35 | 1,61 | 2,03 | 2,65 |
|  |  | 25 | 1,56 | 1,92 | 2,33 | 3,02 |
|  |  | 50 | 2,17 | 2,76 | 3,58 | 5,00 |

b) Đo phóng xạ gamma trong công trình

Bảng 154

| Công việc | Phân loại địa hình |
| --- | --- |
|  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV |
| Đo phóng xạ gamma trong công trình | 0,89 | 1,00 | 1,14 | 1,37 |

Hệ số mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời phương pháp đo phổ gamma bằng máy GAD-6

Bảng 155

| TT | Khoảng cách tuyến (m) | Khoảng cách điểm (m) | Cấp khó khăn của địa hình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV |
| 1 | 50 | 2 | 0,69 | 0,77 | 1,09 | 1,13 |
|  |  | 5 | 0,75 | 0,83 | 1,20 | 1,23 |
|  |  | 10 | 0,80 | 0,92 | 1,26 | 1,33 |
| 2 | 100 | 5 | 0,80 | 0,92 | 1,33 | 1,39 |
|  |  | 10 | 0,89 | 1,00 | 1,41 | 1,47 |
|  |  | 20 | 0,96 | 1,09 | 1,50 | 1,59 |
| 3 | 250 | 5 | 0,89 | 1,00 | 1,41 | 1,48 |
|  |  | 10 | 1,00 | 1,09 | 1,60 | 1,61 |
|  |  | 20 | 1,04 | 1,20 | 1,72 | 1,75 |
|  |  | 25 | 1,14 | 1,33 | 1,85 | 1,90 |
| 4 | 500 | 5 | 0,96 | 1,09 | 1,60 | 1,63 |
|  |  | 10 | 1,04 | 1,20 | 1,72 | 1,77 |
|  |  | 20 | 1,14 | 1,33 | 1,85 | 1,93 |

###### II.4.1.4. Đo Radon và tổng hoạt độ ( bằng máy RDA-200

Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 156 và 157. Mức tính cho  điều kiện đo: khoảng cách tuyến 100m, khoảng cách điểm 10-5m, cấp khó khăn địa hình loại I-II. Đối với các điều kiện đo khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số qui định tại bảng số 158 và 159.

###### II.4.1.6.  Đo gamma lỗ choòng bằng máy CPП-68-03

Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 156 và 157. Mức tính cho  điều kiện đo: khoảng cách tuyến 100m, khoảng cách điểm 10m, cấp khó khăn địa hình loại I-II. Đối với các phương pháp và điều kiện đo khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số qui định tại bảng số 160.

Bảng 156

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Đo Radon và tổng hoạt độ ( bằng máy RDA-200 | Đo hơi thuỷ ngân bằng máy XG-5 | Đo gamma lỗ choòng bằng máy CPΠ-68-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn làm việc | cái | 60 | 44,12 | 17,65 | 8,95 |
| 2 | Bình đựng mẫu phóng xạ | bộ | 60 | 17,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Bộ dụng cụ cơ khí | bộ | 36 | 17,65 | 7,06 | 3,58 |
| 4 | Bộ dụng cụ lấy mẫu khí | bộ | 60 | 17,65 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Bơm chân không | cái | 60 | 17,65 | 7,06 | 0,00 |
| 6 | Búa con | cái | 24 | 17,65 | 7,06 | 3,58 |
| 7 | Com pa 12 bộ phận | bộ | 24 | 1,76 | 0,71 | 0,36 |
| 8 | Dao rựa | cái | 12 | 1,76 | 0,71 | 0,36 |
| 9 | Đèn pin | cái | 24 | 88,23 | 35,29 | 17,89 |
| 10 | Dụng cụ lấy mẫu hình côn | cái | 60 | 0,00 | 7,06 | 0,00 |
| 11 | E ke | cái | 24 | 1,76 | 0,71 | 0,36 |
| 12 | Ghế tựa | cái | 60 | 44,12 | 17,65 | 8,95 |
| 13 | Giầy cao cổ | đôi | 12 | 88,23 | 35,29 | 17,89 |
| 14 | Hòm tôn đựng tài liệu | cái | 60 | 44,12 | 17,65 | 8,95 |
| 15 | Máy tính bỏ túi | cái | 24 | 1,76 | 0,71 | 0,36 |
| 16 | Mũ BHLĐ | cái | 12 | 88,23 | 35,29 | 17,89 |
| 17 | Ô che | cái | 24 | 17,65 | 7,06 | 3,58 |
| 18 | Ống cao su | cái | 6 | 0,00 | 7,06 | 0,00 |
| 19 | Ống mẫu | cái | 24 | 0,00 | 7,06 | 0,00 |
| 20 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 88,23 | 35,29 | 17,89 |
| 21 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 88,23 | 35,29 | 17,89 |
| 22 | Tất chống vắt | đôi | 6 | 88,23 | 35,29 | 17,89 |
| 23 | Thước dây cuộn | cái | 24 | 1,76 | 0,71 | 0,36 |
| 24 | Thước đo độ | cái | 24 | 1,76 | 0,71 | 0,36 |
| 25 | Thước nhựa 1m | cái | 24 | 1,76 | 0,71 | 0,36 |
| 26 | Xà beng | cái | 24 | 17,65 | 7,06 | 3,58 |

Bảng 157

| TT | Tên thiết bị | ĐVT | Đo Radon và tổng hoạt độ ( bằng máy RDA-200 | Đo hơi thuỷ ngân bằng máy XG-5 | Đo gamma lỗ chòong bằng máy CPΠ-68-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cân kỹ thuật | cái | 16,54 | 6,62 |  |
| 2 | CPΠ-68-03 | cái |  |  | 4,47 |
| 3 | Định vị vệ tinh | cái | 16,54 | 6,62 | 4,47 |
| 4 | Hệ đo RDA-200 | cái | 16,54 |  |  |
| 5 | Hệ tạo chân không và hút khí RDU | cái | 16,54 |  |  |
| 6 | Máy tính xách tay - 0,1kw | cái | 4,96 | 1,99 | 1,34 |
| 7 | XG-4 hoặc XG-5 | cái |  | 6,62 |  |

Hệ số mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời phương pháp đo Radon và  tổng hoạt độ ( bằng máy RDA-200

a) Đo Radon và tổng hoạt độ ( bằng máy RDA-200

Bảng 158

| TT | Khoảng cách tuyến (m) | Khoảng cách điểm (m) | Phân loại địa hình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I-II | Loại III-IV |
| 1 | 500 | 50- 25 | 1,11 | 1,25 |
| 2 | 250 | 25 - 10 | 1,11 | 1,25 |
| 3 | 100 | 10-5 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | 50 | 5-2 | 0,91 | 1,11 |
| 5 | 20 | 5-2 | 0,91 | 1,00 |
| 6 | 10 | 5-2 | 0,91 | 1,00 |
| 7 | 5 | 1 | 0,83 | 0,91 |

b) Xác định nồng độ Radon và tổng hoạt độ (

Bảng 159

| TT | Chỉ tiêu | Hệ số |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nồng độ Rn (Bq/m3) | 0,55 |
| 2 | Tổng hoạt độ ( ( Bq/m3) | 0,55 |

Hệ số mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời phương pháp đo gamma lỗ choòng bằng máy CPΠ-68-03

Bảng 160

| TT | Khoảng cách tuyến (m) | Khoảng cách điểm (m) | Cấp khó khăn của địa hình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I -II | Loại III - IV |
| 1 | 50 | 2 | 0,86 | 1,01 |
|  |  | 5 | 0,90 | 1,06 |
|  |  | 10 | 0,95 | 1,13 |
| 2 | 100 | 5 | 0,95 | 1,13 |
|  |  | 10 | 1,00 | 1,20 |
|  |  | 20 | 1,06 | 1,29 |
| 3 | 250 | 5 | 0,95 | 1,20 |
|  |  | 10 | 1,00 | 1,29 |
|  |  | 20 | 1,06 | 1,38 |
|  |  | 25 | 1,13 | 1,50 |

##### II. 4.2. Trong phòng

##### Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 161 ,162 ,163 và 164.

Bảng  161

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Đo PX gamma đường bộ theo tuyến sẵn | Đo PX gamma trong công trình | Đo phổ gamma bằng máy GAD-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn dập ghim loại nhỏ | cái | 36 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 2 | Bàn dập ghim loại lớn | cái | 48 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 3 | Bàn làm việc | cái | 60 | 0,72 | 1,21 | 5,47 |
| 4 | Bàn máy vi tính | cái | 60 | 0,72 | 1,21 | 5,47 |
| 5 | Bút chì kim | cái | 12 | 0,18 | 0,30 | 1,37 |
| 6 | Com pa 12 bộ phận | bộ | 24 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 7 | Dao rọc giấy | cái | 12 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 8 | Đèn neon - 0,04kw | cái | 24 | 0,72 | 1,21 | 5,47 |
| 9 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0,18 | 0,30 | 1,37 |
| 10 | Ghế tựa | cái | 60 | 0,29 | 0,48 | 2,19 |
| 11 | Ghế xoay | cái | 48 | 0,43 | 0,73 | 3,28 |
| 12 | Kéo cắt giấy | cái | 24 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 13 | Máy hút ẩm - 2kw | cái | 60 | 0,02 | 0,04 | 0,17 |
| 14 | Máy hút bụi - 1,5 kw | cái | 60 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| 15 | Máy tính bỏ túi | bộ | 24 | 0,01 | 0,02 | 0,11 |
| 16 | Quạt thông gió - 0,04kw | cái | 60 | 0,18 | 0,30 | 1,37 |
| 17 | Quạt trần - 0,1 kw | cái | 60 | 0,36 | 0,60 | 2,73 |
| 18 | Thước đo độ | cái | 24 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 19 | Thước nhựa 0,5m | cái | 24 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 20 | Thước nhựa 1m | cái | 24 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 21 | Thước tỷ lệ 3 cạnh | cái | 24 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 22 | Thước vẽ đường cong | cái | 24 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 23 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0,36 | 0,60 | 2,73 |
| 24 | USB 1GB | cái | 24 | 0,72 | 1,21 | 5,47 |
| 25 | Máy in A4 - 0,5kw | cái | 60 | 0,03 | 0,06 | 0,26 |
| 26 | Điện năng | kwh |  | 0,87 | 1,46 | 6,62 |

Bảng 162

| TT | Tên thiết bị | ĐVT | Đo phóng xạ gamma | Đo phổ gamma bằng máy GAD-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đo phóng xạ gamma đường bộ theo tuyến sẵn | Đo phóng xạ gamma trong công trình |  |
| 1 | Điều hòa 12 000 BTU - 2,2 kw | cái | 0,07 | 0,11 | 0,51 |
| 2 | Máy photocopy - 0,99kw | cái |  |  | 0,01 |
| 3 | Máy scanner A4 - 0,05kw | cái | 0,01 | 0,01 | 0,06 |
| 4 | Máy vi tính - 0,4kw | cái | 0,34 | 0,57 | 2,56 |
| 5 | Điện năng | kwh | 2,52 | 4,26 | 19,26 |

Bảng 163

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Đo Radon và tổng hoạt độ ( bằng máy RDA-200 | Đo hơi thuỷ ngân bằng máy XG-5 | Đo gamma lỗ chòong bằng máy CPΠ-68-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn dập ghim loại nhỏ | cái | 36 | 0,23 | 0,10 | 0,04 |
| 2 | Bàn dập ghim loại lớn | cái | 48 | 0,23 | 0,10 | 0,04 |
| 3 | Bàn làm việc | cái | 60 | 45,07 | 19,32 | 7,21 |
| 4 | Bàn máy vi tính | cái | 60 | 45,07 | 19,32 | 7,21 |
| 5 | Bút chì kim | cái | 12 | 11,27 | 4,83 | 1,80 |
| 6 | Com pa 12 bộ phận | bộ | 24 | 0,23 | 0,10 | 0,04 |
| 7 | Dao rọc giấy | cái | 12 | 0,23 | 0,10 | 0,04 |
| 8 | Đèn neon - 0,04kw | cái | 24 | 45,07 | 19,32 | 7,21 |
| 9 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 11,27 | 4,83 | 1,80 |
| 10 | Ghế tựa | cái | 60 | 18,03 | 7,73 | 2,88 |
| 11 | Ghế xoay | cái | 48 | 27,04 | 11,59 | 4,33 |
| 12 | Kéo cắt giấy | cái | 24 | 0,23 | 0,10 | 0,04 |
| 13 | Máy hút ẩm - 2kw | cái | 60 | 1,40 | 0,60 | 0,22 |
| 14 | Máy hút bụi - 1,5 kw | cái | 60 | 0,36 | 0,15 | 0,06 |
| 15 | Máy tính bỏ túi | cái | 24 | 0,90 | 0,39 | 0,14 |
| 16 | Quạt thông gió - 0,04kw | cái | 60 | 11,27 | 4,83 | 1,80 |
| 17 | Quạt trần - 0,1 kw | cái | 60 | 22,53 | 9,66 | 3,60 |
| 18 | Thước đo độ | cái | 24 | 0,23 | 0,10 | 0,04 |
| 19 | Thước nhựa 1m | cái | 24 | 0,23 | 0,10 | 0,04 |
| 20 | Thước tỷ lệ 3 cạnh | cái | 24 | 0,23 | 0,10 | 0,04 |
| 21 | Thước vẽ đường cong | cái | 24 | 0,23 | 0,10 | 0,04 |
| 22 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 22,53 | 9,66 | 3,60 |
| 23 | USB 1GB | cái | 24 | 45,07 | 19,32 | 7,21 |
| 24 | Máy in A4 - 0,5kw | cái | 60 | 2,11 | 0,91 | 0,34 |
| 25 | Điện năng | kwh |  | 54,53 | 23,38 | 8,72 |

Bảng 164

| TT | Tên thiết bị | ĐVT | Đo Radon và tổng hoạt độ ( bằng máy RDA-200 | Đo hơi thuỷ ngân bằng máy XG-5 | Đo gamma lỗ chòong bằng máy CPΠ-68-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điều hòa 12 000 BTU - 2,2 kw | cái | 4,22 | 1,81 | 0,68 |
| 2 | Máy photocopy - 0,99kw | cái | 0,07 | 0,03 | 0,01 |
| 3 | Máy scanner A4 - 0,05kw | cái | 0,51 | 0,22 | 0,08 |
| 4 | Máy vi tính - 0,4kw | cái | 21,12 | 9,06 | 3,38 |
| 5 | Điện năng | kwh | 158,70 | 68,05 | 25,39 |

###### II.5. Đo Eman bằng máy PГA – 01

Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 167 và 168. Mức tính cho  điều kiện đo: khoảng cách tuyến 50m, địa hình loại III, khi thi công trong điều kiện khác nhân với hệ số tại bảng 165.

Hệ số mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời phương pháp đo Eman bằng máy PГA – 01

Bảng 165

| TT | Khoảng cách tuyến (m) | Khoảng cách điểm (m) | Cấp khó khăn của địa hình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV |
| 1 | 50 | 2 | 0,83 | 0,92 | 1,07 | 1,32 |
|  |  | 5 | 0,86 | 0,95 | 1,10 | 1,36 |
|  |  | 10 | 0,89 | 0,98 | 1,14 | 1,41 |
| 2 | 100 | 5 | 0,88 | 0,98 | 1,13 | 1,40 |
|  |  | 10 | 0,90 | 1,00 | 1,16 | 1,43 |
|  |  | 20 | 0,92 | 1,02 | 1,18 | 1,46 |
| 3 | 250 | 5 | 0,91 | 1,01 | 1,16 | 1,44 |
|  |  | 10 | 0,93 | 1,03 | 1,19 | 1,48 |
|  |  | 20 | 0,95 | 1,05 | 1,22 | 1,51 |
|  |  | 25 | 0,98 | 1,09 | 1,25 | 1,55 |

###### II.6. Đo hơi thuỷ ngân bằng máy XG-5

Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 156 và 157. Mức tính cho  điều kiện đo: khoảng cách tuyến 100m khoảng cách điểm 10 -5m, cấp khó khăn địa hình loại I-II. Đối với các phương pháp và điều kiện đo khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số qui định tại bảng số 166.

Hệ  số mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời phương pháp đo hơi thuỷ ngân bằng máy XG-5

Bảng 166

| TT | Khoảng cách tuyến (m) | Khoảng cách điểm (m) | Phân loại địa hình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I-II | Loại III-IV |
| 1 | 500 | 50 - 25 | 1,19 | 1,32 |
| 2 | 250 | 25 - 10 | 1,09 | 1,19 |
| 3 | 100 | 10 - 5 | 1,00 | 1,14 |
| 4 | 10 - 50 | 5 - 2 | 0,93 | 1,04 |
| 5 | 5 | 1 | 0,86 | 0,96 |

#### II.7. Đo và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm : ca/ 100 mẫu

##### II.7.1. Đo tham số từ bằng máy MA-21, đo phổ gamma mẫu xạ bằng máy GAD-6, đo Rađi mẫu bột và mẫu nước bằng máy EMAN - PГA – 01

Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 167 và 168.

Bảng 167

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Đo tham số từ bằng máy MA-21 | Đo phổ gamma mẫu xạ bằng máy GAD-6 | Đo Radi mẫu bột bằng máy EMAN - PГA - 01 | Đo Radi mẫu nước bằng máy EMAN - PГA - 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn để máy | cái | 60 | 13,33 | 17,33 | 8,00 | 86,67 |
| 2 | Bàn làm việc | cái | 60 | 13,33 | 17,33 | 8,00 | 86,67 |
| 3 | Búa địa chất | cái | 48 | 5,33 | 6,93 | 3,20 | 34,67 |
| 4 | Cân kỹ thuật | cái | 60 | 5,33 | 6,93 | 3,20 | 34,67 |
| 5 | Chậu nhôm ф 50 -70 cm | cái | 12 | 5,33 | 6,93 | 3,20 | 34,67 |
| 6 | Công tơ điện 2 pha | cái | 60 | 5,33 | 6,93 | 3,20 | 34,67 |
| 7 | Đèn neon - 0,04kw | bộ | 24 | 13,33 | 17,33 | 8,00 | 86,67 |
| 8 | Dép nhựa | đôi | 12 | 26,67 | 34,67 | 16,00 | 173,33 |
| 9 | Găng tay cao su loại mỏng | đôi | 0,5 | 26,67 | 34,67 | 16,00 | 173,33 |
| 10 | Ghế tựa | cái | 60 | 26,67 | 34,67 | 16,00 | 173,33 |
| 11 | Giá để mẫu | cái | 60 | 5,33 | 6,93 | 3,20 | 34,67 |
| 12 | Hòm chì | cái | 120 | 5,33 | 6,93 | 3,20 | 34,67 |
| 13 | Khăn mặt | cái | 12 | 26,67 | 34,67 | 16,00 | 173,33 |
| 14 | Khẩu trang | cái | 12 | 26,67 | 34,67 | 16,00 | 173,33 |
| 15 | Khay gỗ để mẫu | cái | 36 | 5,33 | 6,93 | 3,20 | 34,67 |
| 16 | Kính lúp 20 x | cái | 48 | 0,53 | 0,69 | 0,32 | 3,47 |
| 17 | Màn chắn chì | cái | 120 | 13,33 | 17,33 | 8,00 | 86,67 |
| 18 | Máy hút ẩm - 2kw | cái | 60 | 0,83 | 1,07 | 0,50 | 5,37 |
| 19 | Máy hút bụi - 1,5 kw | cái | 60 | 0,21 | 0,28 | 0,13 | 1,39 |
| 20 | Máy tính bỏ túi | cái | 36 | 5,33 | 6,93 | 3,20 | 34,67 |
| 21 | Mũ bao tóc trắng | cái | 12 | 26,67 | 34,67 | 16,00 | 173,33 |
| 22 | Nắn dòng | cái | 60 | 0,53 | 0,69 | 0,32 | 3,47 |
| 23 | Ổn áp | cái | 36 | 5,33 | 6,93 | 3,20 | 34,67 |
| 24 | Quần áo trắng | bộ | 12 | 26,67 | 34,67 | 16,00 | 173,33 |
| 25 | Quạt trần - 0,1 kw | cái | 60 | 13,33 | 17,33 | 8,00 | 86,67 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 13,33 | 17,33 | 8,00 | 86,67 |
| 27 | Xô nhựa | cái | 12 | 5,33 | 6,93 | 3,20 | 34,67 |
| 28 | Máy in A4 - 0,5kw | cái | 60 | 0,43 | 0,30 | 3,25 | 3,00 |
| 29 | Điện năng | kwh |  | 27,37 | 12,63 | 136,86 | 126,34 |

Bảng 168

| TT | Tên thiết bị | ĐVT | Đo tham số từ bằng máy MA-21 | Đo phổ gamma bằng máy GAD-6 | Đo Radi mẫu bột bằng máy EMAN - PГA - 01 | Đo Radi mẫu nước bằng máy EMAN - PГA - 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điều hòa 12 000 BTU - 2,2 kw | cái | 8,67 | 6,00 | 65,00 | 60,00 |
| 2 | Máy đo từ proton MMP - 203, MP- 2 hoặc các máy tương đương | cái | 8,67 |  |  |  |
| 3 | Máy GAD-6 | cái |  | 6,00 |  |  |
| 4 | Máy PGA – 01 | cái |  | 0,00 | 65,00 | 60,00 |
| 5 | Máy vi tính - 0,4kw | cái | 4,33 | 3,00 | 32,50 | 30,00 |
| 6 | Điện năng | kwh | 176,54 | 122,22 | 1324,05 | 1222,20 |

##### II.7.2. Đo tham số điện bằng cầu đo điện vạn năng, đo tham số mật độ đất đá bằng cân kỹ thuật, phá mẫu làm giàu Radi

Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 169 và 170.

##### II.7.3. Đo tham số hàm lượng các nguyên tố phóng xạ mẫu đá và quặng bằng máy GR-320 và đo hệ số phân cực kích thích bằng máy DWJ-2

Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 169 và 170.

Bảng 169

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Đo tham số điện bằng cầu đo điện vạn năng | Đo tham số mật độ đất đá cân kỹ thuật | Phá mẫu làm giàu Radi | Đo hàm lượng các nguyên tố phóng xạ | Đo hệ số phân cực kích thích |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn để máy | cái | 60 | 27,56 | 11,02 | 135,25 | 36,53 | 27,23 |
| 2 | Bàn làm việc | cái | 60 | 27,56 | 11,02 | 135,25 | 36,53 | 27,23 |
| 3 | Bát sứ có mỏ | cái | 1 |  |  |  | 54,80 |  |
| 4 | Bình cầu đáy bằng 1 000ml | cái | 6 |  |  |  | 54,80 |  |
| 5 | Bình cầu đáy bằng 2 000ml | cái | 6 |  |  |  | 54,80 |  |
| 6 | Bình chống ẩm | cái | 60 |  |  |  | 54,80 |  |
| 7 | Bình chưng cất 250ml | cái | 6 |  |  |  | 54,80 |  |
| 8 | Bình định mức 1 000 ml | cái | 1 |  |  |  | 54,80 |  |
| 9 | Bình định mức 100 ml | cái | 1 |  |  |  | 54,80 |  |
| 10 | Bình định mức 500 ml | cái | 1 |  |  |  | 54,80 |  |
| 11 | Bình định mức 50 ml | cái | 1 |  |  |  | 54,80 |  |
| 12 | Bình kíp 10lít | cái | 12 |  |  |  | 54,80 |  |
| 13 | Bình nón 250ml | cái | 12 |  |  |  | 54,80 |  |
| 14 | Búa địa chất | cái | 48 | 11,02 | 4,41 | 54,10 | 14,61 | 10,89 |
| 15 | Buret 25 ml | cái | 3 |  |  |  | 54,80 |  |
| 16 | Buret 50 ml | cái | 3 |  |  |  | 54,80 |  |
| 17 | Cái thu giọt có ống dẫn | cái | 1 |  |  |  | 54,80 |  |
| 18 | Cân kỹ thuật | cái | 60 | 11,02 | 4,41 | 54,10 | 14,61 | 10,89 |
| 19 | Chai có vòi các loại | cái | 1 |  |  |  | 54,80 |  |
| 20 | Chậu nhôm ф 50 -70 cm | cái | 12 | 11,02 | 4,41 | 54,10 | 14,61 | 10,89 |
| 21 | Chén sứ 20ml | cái | 3 |  |  |  | 54,80 |  |
| 22 | Cốc có mỏ 300 ml | cái | 1 |  |  |  | 54,80 |  |
| 23 | Cốc có mỏ 50 ml | cái | 1 |  |  |  | 54,80 |  |
| 24 | Công tơ điện 2 pha | cái | 60 | 11,02 | 4,41 | 54,10 | 14,61 | 10,89 |
| 25 | Đèn neon - 0,04kw | bộ | 24 | 27,56 | 11,02 | 135,25 | 36,53 | 27,23 |
| 26 | Dép nhựa | đôi | 12 | 55,12 | 22,05 | 270,50 | 73,07 | 54,45 |
| 27 | Dụng cụ chiết 250 ml | cái | 2 |  |  |  | 54,80 |  |
| 28 | Găng tay cao su | đôi | 0,5 | 55,12 | 22,05 | 270,50 | 73,07 | 54,45 |
| 29 | Ghế tựa | cái | 60 | 55,12 | 22,05 | 270,50 | 73,07 | 54,45 |
| 30 | Giá để mẫu | cái | 60 | 11,02 | 4,41 | 54,10 | 14,61 | 10,89 |
| 31 | Hòm Chì | cái | 120 | 11,02 | 4,41 | 54,10 | 14,61 | 10,89 |
| 32 | Khăn mặt | cái | 12 | 55,12 | 22,05 | 270,50 | 73,07 | 54,45 |
| 33 | Khẩu trang | cái | 12 | 55,12 | 22,05 | 270,50 | 73,07 | 54,45 |
| 34 | Khay gỗ để mẫu | cái | 36 | 11,02 | 4,41 | 54,10 | 14,61 | 10,89 |
| 35 | Kính lúp 20 x | cái | 48 | 1,10 | 0,44 | 5,41 | 1,46 | 1,09 |
| 36 | Màn chắn chì | cái | 120 | 27,56 | 11,02 | 135,25 | 36,53 | 27,23 |
| 37 | Máy hút ẩm - 2kw | cái | 60 | 1,71 | 0,68 | 8,39 | 2,27 | 1,69 |
| 38 | Máy hút bụi - 1,5 kw | cái | 60 | 0,44 | 0,18 | 2,16 | 0,58 | 0,44 |
| 39 | Máy tính bỏ túi | cái | 36 | 11,02 | 4,41 | 54,10 | 14,61 | 10,89 |
| 40 | Mũ bao tóc trắng | cái | 12 | 55,12 | 22,05 | 270,50 | 73,07 | 54,45 |
| 41 | Nắn dòng | cái | 60 | 1,10 | 0,44 | 5,41 | 1,46 | 1,09 |
| 42 | Ổn áp | cái | 36 | 11,02 | 4,41 | 54,10 | 14,61 | 10,89 |
| 43 | Ống đong 5ml | cái | 1 |  |  |  | 54,80 |  |
| 44 | Ống đong có mỏ 1 000ml | cái | 1 |  |  |  | 54,80 |  |
| 45 | Ống đong có mỏ 100ml | cái | 1 |  |  |  | 54,80 |  |
| 46 | Ống đong có mỏ 25ml | cái | 1 |  |  |  | 54,80 |  |
| 47 | Ống đong có mỏ 500ml | cái | 1 |  |  |  | 54,80 |  |
| 48 | Ống nhỏ giọt 50ml | cái | 1 |  |  |  | 54,80 |  |
| 49 | Ống sinh hàn bầu | cái | 1 |  |  |  | 54,80 |  |
| 50 | Phễu chiết 250ml | cái | 1,5 |  |  |  | 54,80 |  |
| 51 | Phễu chiết loại lớn | cái | 1,5 |  |  |  | 54,80 |  |
| 52 | Phễu thuỷ tinh | cái | 1,5 |  |  |  | 54,80 |  |
| 53 | Pipet bầu 50 ml | cái | 1 |  |  |  | 54,80 |  |
| 54 | Quần áo trắng | bộ | 12 | 55,12 | 22,05 | 270,50 | 73,07 | 54,45 |
| 55 | Quạt trần - 0,1 kw | cái | 60 | 27,56 | 11,02 | 135,25 | 36,53 | 27,23 |
| 56 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 27,56 | 11,02 | 135,25 | 36,53 | 27,23 |
| 57 | Xô nhựa | cái | 12 | 11,02 | 4,41 | 54,10 | 14,61 | 10,89 |
| 58 | Cầu đo điện vạn năng | cái | 24 | 20,67 | 8,27 |  |  |  |
| 59 | Máy in A4 - 0,5kw | cái | 60 | 1,03 | 0,41 | 3,38 | 0,91 | 0,68 |
| 60 | Điện năng | kwh |  | 43,52 | 17,41 | 213,59 | 57,69 | 42,99 |

Bảng 170

| TT | Tên thiết bị | ĐVT | Đo tham số điện bằng cầu đo điện vạn năng | Đo tham số mật độ đất đá bằng cân kỹ thuật | Phá mẫu làm giàu Radi | Đo hàm lượng các nguyên tố phóng xạ | Đo hệ số phân cực kích thích |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điều hòa 12 000 BTU - 2,2 kw | cái | 20,67 | 8,27 | 67,63 | 18,27 | 13,61 |
| 2 | Lò nung Naber - 2,5kw | cái |  |  | 0,16 |  |  |
| 3 | Máy DWJ-2 | cái |  |  |  | 18,27 | 13,61 |
| 4 | Máy GR-320 - 0,1kw | cái |  |  |  | 18,27 | 13,61 |
| 5 | Máy vi tính - 0,4kw | cái | 10,34 | 4,13 | 33,81 | 9,13 | 6,81 |
| 6 | Tủ hút hơi độc - 0,5kw | cái | 20,67 | 8,27 | 67,63 | 18,27 |  |
| 7 | Tủ sấy - 2,5kw | cái | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 8 | Điện năng | kwh | 430,88 | 178,25 | 1393,92 | 397,27 | 298,55 |

#### II.8. Địa vật lý lỗ khoan: ca/100m

Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 171 và 172. Mức tính cho  điều kiện: nghiên cứu chi tiết tỷ lệ 1/50, tỷ trọng đo chi tiết < 15%, đo phóng xạ, chiều sâu trung bình lỗ khoan 200m. Đối với các điều kiện đo khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số qui định tại bảng số 173, 174.

Bảng 171

| TT | Tên dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Các PP đo ĐVL LK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Avomet vạn năng | cái | 60 | 0,19 |
| 2 | Bàn định vị KT máy đo độ lệch | cái | 60 | 0,19 |
| 3 | Bàn làm việc | cái | 60 | 0,19 |
| 4 | Bảng vẽ | cái | 24 | 0,19 |
| 5 | Biến thế tự ngẫu | cái | 60 | 0,19 |
| 6 | Bình chì đựng nguồn | cái | 60 | 0,19 |
| 7 | Bình thủy tinh 20 lít | cái | 12 | 0,19 |
| 8 | Bình thủy tinh 3 lít | cái | 12 | 0,19 |
| 9 | Bộ dụng cụ tháo lắp | bộ | 36 | 0,19 |
| 10 | Búa 3kg | cái | 24 | 0,19 |
| 11 | Cân kỹ thuật | cái | 60 | 0,19 |
| 12 | Chuyển mạch cụm | cái | 24 | 0,19 |
| 13 | Com pa 12 bộ phận | bộ | 24 | 0,09 |
| 14 | Dao con | cái | 12 | 0,76 |
| 15 | Đầu nối cáp HK 360 | cái | 12 | 0,19 |
| 16 | Đệm bằng cao su | kg | 36 | 0,19 |
| 17 | Đèn bàn - 0,06kw | cái | 24 | 0,19 |
| 18 | Đèn pin | cái | 24 | 0,19 |
| 19 | Đèn xạc điện | cái | 12 | 0,19 |
| 20 | Địa bàn địa chất | cái | 36 | 0,19 |
| 21 | Điện trở chuẩn | cái | 60 | 0,19 |
| 22 | Đồng hồ bấm giây | cái | 24 | 0,19 |
| 23 | Dũa | cái | 36 | 1,89 |
| 24 | Đục thợ nguội | cái | 36 | 0,19 |
| 25 | Etô tay | cái | 36 | 0,19 |
| 26 | Găng tay BHLĐ | đôi | 6 | 1,14 |
| 27 | Ghế tựa | cái | 60 | 0,38 |
| 28 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 1,89 |
| 29 | Hòm tôn đựng tài liệu | cái | 60 | 0,19 |
| 30 | Hộp tráng phim | cái | 12 | 0,19 |
| 31 | Kéo cắt giấy | cái | 24 | 0,19 |
| 32 | Khóa hòm | cái | 36 | 0,38 |
| 33 | Khóa mở êcu | cái | 24 | 0,76 |
| 34 | Khóa mở xích | cái | 36 | 0,19 |
| 35 | Khoan tay | cái | 36 | 0,19 |
| 36 | Lực kế UB -300 | cái | 60 | 0,19 |
| 37 | Máy bắn mìn | cái | 36 | 0,19 |
| 38 | Máy đo điện trở mặt | cái | 60 | 0,19 |
| 39 | Máy đo điện trở xoắn PC – GIM | cái | 60 | 0,19 |
| 40 | Máy đo độ lệch MK | cái | 60 | 0,28 |
| 41 | Máy đo đường kính | cái | 60 | 0,28 |
| 42 | Máy đo nhiệt độ | cái | 60 | 0,19 |
| 43 | Máy hiện sóng | cái | 60 | 0,19 |
| 44 | Megacmet | cái | 60 | 0,19 |
| 45 | Mũ BHLĐ | cái | 12 | 0,95 |
| 46 | Mũi khoan kim loại | bộ | 12 | 0,95 |
| 47 | Nhiệt kế | cái | 12 | 0,19 |
| 48 | Nóc giả cách điện | cái | 12 | 0,19 |
| 49 | Ống đếm chứa khí Cu – 4G | cái | 24 | 0,57 |
| 50 | Panh cặp | cái | 24 | 0,38 |
| 51 | Phễu đổ dầu | cái | 12 | 0,19 |
| 52 | Phễu thuỷ tinh | cái | 1,5 | 0,19 |
| 53 | Phích 2lít | cái | 24 | 0,19 |
| 54 | Quả bóp cao su | quả | 3 | 0,19 |
| 55 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 1,89 |
| 56 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,95 |
| 57 | Rìu | cái | 24 | 0,19 |
| 58 | Thùng phuy 200lít | cái | 24 | 0,19 |
| 59 | Thùng tôn 8 lít | cái | 24 | 0,19 |
| 60 | Thước 3 cạnh | cái | 24 | 0,19 |
| 61 | Thước chữ T | cái | 24 | 0,19 |
| 62 | Thước cuộn thép | cái | 24 | 0,19 |
| 63 | Thước đo có du xích | cái | 24 | 0,19 |
| 64 | Thước đo góc | cái | 25 | 0,19 |
| 65 | Thước drobưxep | cái | 26 | 0,19 |
| 66 | Thước gấp nhôm | cái | 24 | 0,19 |
| 67 | Thước nhựa 1m | cái | 24 | 0,19 |
| 68 | Thước vẽ đường cong | cái | 24 | 0,19 |
| 69 | Túi thực địa | cái | 12 | 0,19 |
| 70 | Tuốc nơ vít | bộ | 24 | 0,38 |
| 71 | Tỷ trọng kế | cái | 48 | 0,19 |
| 72 | Vải dầu bảo hiểm | m | 24 | 0,19 |
| 73 | Vôn kế | cái | 60 | 0,19 |
| 74 | Xà beng | cái | 24 | 0,19 |
| 75 | Xẻng | cái | 12 | 0,38 |
| 76 | Xô tôn | cái | 12 | 0,38 |

Bảng 172

| TT | Tên thiết bị | ĐVT | Mức |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Các phương pháp đo địa vật lý lỗ khoan |  |  |
| 1 | Định vị vệ tinh | cái | 0,45 |
| 2 | Máy đo phóng xạ lỗ khoan và các máy đo khác | cái | 0,23 |
| 3 | Máy đo thông số đèn bán dẫn | cái | 0,23 |
| 4 | Máy phát điện HonDa Nhật- 4,5Kva | cái | 0,23 |
| 5 | Máy tính xách tay - 0,1kw | cái | 0,07 |
| 6 | Trạm A’CK 1 500 | trạm | 0,23 |
| 7 | Xăng A92 | lít | 5,43 |
| b | Vận chuyển trạm: ca/100km |  |  |
| 1 | Ôtô GAZ | cái | 0,55 |
| 2 | Xăng | lít | 20,00 |

Ghi chú: mức dụng cụ, thiết bị đo carota ở những lỗ khoan phức tạp và cấu trúc địa chất phức tạp phải kéo thả 3 – 4 lần trở lên hoặc do sập lở phải dừng đo carota để tổ khoan hỗ trợ, được lấy mức trong bảng 171, 172 nhân hệ số 1,10.

Hệ số mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời  phương pháp đo địa vật lý lỗ khoan

Bảng 173

| TT | Công việc và phương pháp carota | Chiều sâu trung bình lỗ khoan |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 200 | 300 – 400 | 500 – 600 |
| I | Nghiên cứu tổng thể lỗ khoan tỷ lệ 1/200 |  |  |  |  |
| 1 | Điện chuẩn 1 hệ cực hoặc carota điện khác | 1,12 | 0,84 | 0,72 | 0,62 |
| 2 | Gama | 1,47 | 1,10 | 0,95 | 0,81 |
| 3 | Gama – gama | 1,48 | 1,12 | 0,98 | 0,84 |
| 4 | Từ tính | 1,12 | 0,84 | 0,72 | 0,62 |
| 5 | Đo đường kính lỗ khoan | 1,34 | 1,02 | 0,81 | 0,72 |
| 6 | Đo nhiệt độ lỗ khoan | 1,48 | 1,17 | 0,98 | 0,84 |
| 7 | Đo điện trở dung dịch | 1,10 | 0,81 | 0,64 | 0,59 |
| 8 | Đo độ cong lỗ khoan qua 5 – 10 m | 1,93 | 1,47 | 1,29 | 1,12 |
| 9 | Đo độ cong lỗ khoan qua 15 – 20 m | 1,69 | 1,24 | 1,02 | 0,88 |
|  | Nghiên cứu tổng thể lỗ khoan tỷ lệ 1/500, mức thời gian được tính bằng các mức tương ứng ở tỷ lệ 1/200 nhân hệ số 0,95. |
| II | Nghiên cứu chi tiết tỷ lệ 1/50 |  |  |  |  |
|  | Tỷ trọng đo chi tiết < 15% |  |  |  |  |
| 1 | Điện | 1,05 | 0,81 | 0,69 | 0,59 |
| 2 | Phóng xạ | 1,34 | 1,00 | 0,79 | 0,69 |
|  | Tỷ trọng đo chi tiết > 15% |  |  |  |  |
| 1 | Điện | 1,16 | 0,86 | 0,69 | 0,59 |
| 2 | Phóng xạ | 1,55 | 1,16 | 1,00 | 0,86 |
| III | Nghiên cứu chi tiết tỷ lệ 1/200 |  |  |  |  |
|  | Tỷ trọng đo chi tiết < 15% |  |  |  |  |
| 1 | Carota điện | 0,86 | 0,66 | 0,52 | 0,48 |
| 2 | Phóng xạ | 1,00 | 0,78 | 0,62 | 0,52 |
|  | Tỷ trọng đo chi tiết > 15% |  |  |  |  |
| 3 | Điện | 0,88 | 0,69 | 0,52 | 0,48 |
| 4 | Phóng xạ | 1,05 | 0,78 | 0,62 | 0,52 |
| 5 | Bắn mìn lấy mẫu thành lỗ khoan: | 24,43 | 30,21 | 38,93 | 50,53 |

Hệ số mức thiết bị vận chuyển trạm

Bảng 174

| TT | Phân loại đường | Mức |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đường loại I | 0,85 |
| 2 | Đường loại II | 1,00 |
| 3 | Đường loại III | 1,18 |
| 4 | Đường loại IV | 1,96 |
| 5 | Đường loại V | 2,96 |